琼中县公安局声纹、虹膜设备需求表

| 序号 | 设备 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声纹采集设备 | 声纹采集终端 | 处理器：64位4核处理器，独立RAM/ROM： 声音采集模式：360度，定向拾音(自定义)，对话拾音(自定义)； 麦克风：Mic阵列，自动增益调节； 同步采集语音通道数：支持最大16个声道输出； 语音功能：语音检测、声音方向定位、噪声控制； 采集音频格式：WAV，PCM编码，16kHz采样率，16bit量化数度： 最优拾音距离：0.8~1.5米，最远8米； 接口及供电：TypeC，5V/200mA； 尺寸：直径100mm，厚度23mm。 | 19 | 台 |
|  |  | 声纹采集软件 | 支持信噪比检测，支持有效时长检测，支持截幅比例检测，支持语音活动检测，支持背景噪音检测，支持平均能量检测。 | 19 | 套 |
| 2 | 双目虹膜采集仪 | 设备启动时间：<1s 工作电压：DC5V(±5%) 功耗：待机0.2W，工作2.25W 尺寸：约220mm×160mm×65mm (长×宽×高) 安装方式：免驱 重量：约450g 工作模式：双目虹膜 基本功能：虹膜采集 使用距离：0cm-1cm（眼睛到眼罩的距离） 采集时间：<2S 设备分辨力：≥4lp/mm 虹膜采样分辨率：≥20pixel/mm 灰度等级：256级 灰度等级利用率：≥6比特 虹膜瞳孔对比度：≥30 虹膜巩膜对比度：≥10 虹膜有效区域占比：≥60% 用眼安全：符合IEC62471、GB/T 20145-2006 接口形式：USB 2.0 操作系统：支持32/64位Windows系列，linux操作系统、安卓系统 工作温度：-10℃－55℃ 相对湿度：20%～93% 静电放电抗扰度：GB/T 17626.2-2006 等级2 射频电磁场辐射抗扰度：GB/T 17626.3-2006 等级2 | 19 | 套 |