设计任务书

- 项目概况

拟建地点:澄迈县金江镇铜鼓村北侧266县道12公里处

建设内容:入口停车广场、园区道路、土石方工程、建筑工程、园建工程、给排水工程、电气工程。

建设规模:本项目占地面积92182.8297㎡，

建设目标: 项目的建设，可以加快澄迈县殡葬改革，基本满足服务全县群众丧葬要求，殡葬改革是“破千年旧俗、树时代新风”的习俗改革，做好殡葬工作对于节约土地资源、实现可持续发展、建立良好的殡葬管理秩序、建设国家生态文明实验区、促进社会文明进步，具有重大而深远的意义。

- 平面功能布置

项目规划设计应结合已开发建设的一期工程，作为一个整体打造。并根据场地地形合理规划利用，因一期建设已按总体规划建设有管理用房及悼念厅等配套用房，二期建设不再考虑管理用房及悼念厅此类配套用房；二期计划建设墓穴1-2万个，停车位500-600个，并增设一个主入口，设置入口广场、牌坊及门卫室、卫生间等配套设施。

二期规划设计应整体考虑，不但要结合已经建设的一期工程考虑，还要考虑与三期预留发展用地相结合设计，设计应严格按照国家民政部及住房和城乡建设部要求设计。

- 墓穴设计

墓穴设计应按照《城市公益性公墓建设标准》进行设计，骨灰墓穴单个占地不得超过1平方米，遗体墓穴单个占地不得超过4平方米。墓碑高度不得超过0.8米，宽度不得超过0.6米。

- 交通设计

二期道路交通应与已建设的一期路网相结合，公墓内道路应设出入口和环形路，可以方便群众办理丧葬业务，分散人流车流，缓解节假日祭扫拥堵现象，为群众祭扫提供便利服务。

- 风格设计

二期建筑风貌应与一期的风貌一致，以实用简约为主。

- 成果要求

1、设计方案规划合理，设计理念落地性强。

2、总平面图（含三期预留用地的规划设想）。

3、卫生间及门卫室的建筑平面图、立面图、剖面图。

4、交通分析图及功能分区图。

5、重要节点效果图；

a.主要视角透视图(A2大图)；

b.彩色平面图(A2大图)；

6、设计说明。

7、其它能反映设计意图的图纸