东方医院泌尿外科纤维输尿管肾盂镜

采购项目

竞 争 性 磋 商 文 件

项 目 编 号：HNZB-CG-202007

采 购 人 ：东方医院

代 理 机 构：海南正博工程管理有限公司

2020年10月

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求	15

第四章 评定办法	17

第五章 合同书	22

第六章 竞争性磋商响应文件格式	25

# 竞争性磋商采购公告

海南正博工程管理有限公司受东方医院的委托，对东方医院泌尿外科纤维输尿管肾盂镜采购项目进行竞争性磋商采购，资金来源：财政资金，采购方式：竞争性磋商，欢迎符合资质条件的响应供应商参与磋商。

一、项目概况

1、项目编号： HNZB-CG-202007

2、项目名称：东方医院泌尿外科纤维输尿管肾盂镜采购项目

3、招标范围：（详见第三章用户需求书）

4、供货期：合同签订后60日内

5、供货地址：用户指定地点

6、采购预算：￥400000.00元（大写人民币肆拾万元整）。供应商最终报价超过该项目预算金额的，其报价为无效报价。

二、供应商资格要求

    - 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件（或三证合一营业执照）；（复印件加盖公章）

    - 须具有良好的信誉要求和健全的财务会计制度；（投标人需提供2019年度审计机构审计的财务报告或2020年任意1个月健全的财务报表，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）

    - 须具有良好的纳税记录；（供应商需提供2020年任意1个月的纳税证明，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）

    - 须有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（需提供2020年任意1个月的企业社保缴费记录,复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）

    - 供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn ) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果的网页截图加盖公章）；

    - 参加本次政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的从成立之日起算），在项目所在地经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

    - 如投标人不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；并提供证件复印件（加盖公章）；

    - 所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（进口产品除外），属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证，并提供证件复印件（加盖公章）；

    - 本项目不接受联合体投标。

磋商资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加磋商的供应商必须满足供应商的资格要求中的所有条款，并按照相关规定在响应文件中递交资格证明文件。

三、磋商文件的获取

1、文件获取时间：2020年11月02日至2020年11月06日08:30-17:00（节假日除外）。

2、文件发售地点：海口市美兰区国瑞大厦B座西塔1602B。

3、文件售价：¥300元（现场支付，售后不退），磋商保证金为：¥5000.00元。

4、保证金到账截止日期:2020年11月11日17:00时（北京时间），磋商保证金支付形式：网络转账。

5、购买竞争性磋商文件须提供：

5.1、供应商法定代表人本人持法定代表人证明书与身份证或其授权委托人持法定代表人身份证和法人授权委托书及本人身份证，携带营业执照副本。（以上资料复印件加盖公章）。

四、磋商响应文件递交地点及截止时间

响应文件递交地点：海口市美兰区海秀东路48号鸿泰大厦14楼开标室1。

响应文件递交截止时间：2020年11月12日10:00时（北京时间）

保证金到账截止时间：2020年11月11日17:00时（北京时间）

五、磋商地点

磋商地点：海口市美兰区海秀东路48号鸿泰大厦14楼开标室1。

参加要求：届时敬请参加磋商的授权代表携授权委托书、本人二代身份证原件及响应文件出席磋商会议。

六、信息发布媒体及发布时间

本项目将在中国海南政府采购网、中国招标投标公共服务平台上发布竞争性磋商采购公告。

七、联系方式

采 购 人： 东方医院

地    址： 东方市

联 系 人： 文工

电    话： 13876725569

代理机构：海南正博工程管理有限公司

地    址：海口市美兰区国瑞大厦B座西塔1602B

联 系 人：张工

电    话：0898-65227279

# 供应商须知

《供应商须知前附表》

磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 东方医院 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 海南正博工程管理有限公司 |
| 2.4 | 磋商供应商资格要求 | 详见第一章第二条“供应商资格要求的相关内容” |
| 10.4 | 对多包采购的规定 | 无 |
| 12.1 | 备选方案 | 本次采购 不接受 备选方案。 |
| 13.1 | 联合体磋商 | 本次采购 不接受 联合体报价。 |
| 14.1 | 应提交的其它资格证明文件 | 营业执照等证明文件； 参加政府采购活动近3年内在项目所在地经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式要求详见第六章 《磋商书》）； 符合本文件第一章第二款要求的证明资料。 |
| 15.1 | 证明响应内容符合竞争性磋商采购文件要求的文件和竞争性磋商采购文件规定的其他资料 | 详见第六章中《与本次磋商有关的技术文件》相关内容 |
| 16.1 | 磋商保证金 | 保证金金额：伍仟元整（¥5000.00元） 保证金提交形式：允许保证金提交形式为转账非现金形式，未按照要求提交保证金的，磋商无效。磋商保证金递交截止时间为 2020年11月11日17:00时，以采购代理公司银行到账信息为准。 收取保证金账户： 户 名：海南正博工程管理有限公司 开户行：中国银行海口文明东支行 帐 号：2675 3144 1913 需备注：东方医院泌尿外科纤维输尿管肾盂镜采购项目磋商保证金或HNZB-CG-202007磋商保证金。 |
| 17.1 | 磋商有效期 | 90 日历天 |
| 18.1 | 竞争性磋商响应文件正、副本数量 | 响应文件纸质版：正本一份，副本两份， 响应文件电子版：U盘1份。 □不要求 ☑要求，响应文件电子版内容：与正本保持一致 响应文件电子版格式：PDF格式或WORD格式 响应文件电子版份数：1份 响应文件电子版形式：U盘 所有响应文件概不退还。响应文件按正本及电子版一包，副本一包分别制作密封，分别提交。 |
| 20.1 | 竞争性磋商响应文件送达地点及递交截止时间 | 详见第一章相关要求 |
| 23.1 | 磋商小组人数 | 由 3 人组成，采购人代表 1 名，评标专家 2 名，从海南省综合评标专家库中随机抽取。该磋商小组独立工作，负责磋商所有响应文件并确定成交候选供应商。 |
| 26.4 | 提交最后报价供应商的确定方式 | 采购代理机构将现场对所有通过了资格性审查及符合性审查的磋商供应商发放磋商最终报价表，磋商供应商应在指定的时间内提交满足要求的最后报价，由现场工作人员递交磋商小组。 |
| 29.1 | 履约保证金 | 由供需双方在签订合同时商订 |
| 30 | 开标会供应商须携带递交的资料 | 授权委托书及受托人身份证。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标单位向招标代理支付，最终招标代理服务费以中标价为基数，依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）进行计算。 |

供应商须知

一、总则

1、适用法律及范围

  - 本竞争性磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所述的项目的采购。

2、定义

  - “采购人”：本次磋商的采购人见《供应商须知前附表》。

  - “采购代理机构”：本次磋商的采购代理机构见《供应商须知前附表》。

  - “供应商”是指获取本竞争性磋商采购文件的法人、其他组织或者自然人。

  - “磋商供应商”是指

      - 符合《供应商须知前附表》的相应条件；

      - 通过竞争性磋商采购评定办法中初步审核的供应商。

  - “成交供应商” 是指经评审委员会评审推荐，采购人授予合同的供应商。

3、工程、货物及服务

  - “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他采购对象。

4、费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

  - 代理服务费：详见《供应商须知前附表》。

二、竞争性磋商采购文件

5、竞争性磋商采购文件的构成

  - 本竞争性磋商采购文件包括：

1）磋商公告

2）供应商须知

3）采购需求

4）竞争性磋商采购评定办法

5）合同书格式

6）竞争性磋商响应文件格式

6、竞争性磋商采购文件的澄清

  - 供应商获取竞争性磋商采购文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。

  - 供应商要求对本竞争性磋商采购文件进行澄清的，应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间。

采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有接收磋商文件的供应商予以答复(答复中不包括问题的来源)，供应商收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

  - 澄清的内容是本竞争性磋商采购文件的组成部分，当竞争性磋商采购文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7、竞争性磋商采购文件的修改及答疑

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对本竞争性磋商采购文件进行必要的修改及答疑，修改及答疑的内容是磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面形式通知所有接受磋商文件的供应商，供应商在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 当磋商文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 修改及答疑的内容可能影响响应文件编制的，修改文件应当在提交首次响应文件截止之日至少5日前发出，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止之日。

三、竞争性磋商响应文件

8、语言和计量单位

  - 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞争性磋商响应文件时以中文翻译本为准。

  - 除非竞争性磋商采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9、竞争性磋商响应文件的构成

  - 供应商编制的竞争性磋商响应件应包括的内容详见本文件第六章要求。

注：响应文件目录之后内容每页须按顺序编写页码。

10、竞争性磋商响应文件的编制

  - 供应商应当按照本采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 供应商应认真阅读本采购文件中的所有内容，并对本采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本采购文件的要求提交全部资料，或者没有对本采购文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。

  - 供应商应完整地按本采购文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。

  - 供应商在编制响应文件时应注意本次采购对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。

11、磋商报价

  - 磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。

  - 供应商应按照本采购文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按竞争性磋商采购文件确定的格式报出。报价中不得包含竞争性磋商采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏竞争性磋商采购文件所要求的内容，否则，其响应文件将被视为无效文件。

  - 供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。但磋商供应商不得以低于其成本的价格进行报价。

  - 供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

  - 成交供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12、备选方案

  - 是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效文件。

13、联合体

  - 本次采购是否允许联合体参加详见《供应商须知前附表》。

  - 本次采购允许联合体报价的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的报价。

14、供应商资格证明文件

  - 供应商应在响应文件提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件应包括下列文件：

  - 除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

  - 证明材料仅限于磋商供应商单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但磋商供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。采用复印件的必须加盖单位印章。

15、证明报价内容、服务合格性和符合竞争性磋商采购文件规定的文件

  - 证明报价内容符合竞争性磋商采购文件要求的文件和竞争性磋商采购文件规定的其他资料，具体要求见《供应商须知前附表》。

16、磋商保证金

  - 本采购文件是否要求递交磋商保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《供应商须知前附表》。

  - 本采购文件要求递交磋商保证金的，磋商保证金作为竞争性磋商响应文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定递交磋商保证金的报价，其响应文件将被视为无效文件。

  - 磋商保证金有效时间：磋商保证金的有效期与本次磋商有效期一致。

  - 供应商为联合体的，应由联合体中牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 保证金的退还：未成交的磋商供应商，其磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还:

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 本采购文件规定的其他情形。

17、磋商有效期

  - 磋商有效期从磋商结束之日起计算，本次采购磋商有效期见《供应商须知前附表》，磋商供应商承诺的磋商有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。

  - 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长磋商有效期。需要延长磋商有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长磋商有效期。供应商同意延长的，其磋商保证金有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原磋商有效期满后将不再有效，供应商有权收回其磋商保证金。

  - 供应商同意延长磋商有效期的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

18、竞争性磋商响应文件的装订、签署和数量

  - 供应商提交的响应文件应包括正本、副本、完整的电子文档。本次磋商供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。

每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

  - 正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签署签署页并逐页加盖公章，竞争性磋商响应文件正副本均需加盖骑缝章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

  - 竞争性磋商响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表签字才有效。

  - 响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由磋商供应商承担。

四、竞争性磋商响应文件的递交

19、响应文件的密封、盖章及标记

  - 响应文件的正本、所有副本和电子文档必须装订后密封递交。密封袋（箱）为两个包，正本及电子版一包，副本一包。并在封口处盖章。密封包装上应注明项目编号、项目名称、标包号、供应商名称及“ （开标时间） 不得启封”的字样。

  - 未按要求密封和盖章的响应文件，采购代理机构将拒收。未按要求标记导致误投或提前启封的，责任自负。

  - 要求在磋商时提交样品的，相关规定见《供应商须知前附表》。

20、竞争性磋商响应文件的送达地点及截止时间

20.1 截止时间是竞争性磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次磋商响应文件的送达地点及截止时间见《供应商须知前附表》。

21、迟交的竞争性磋商响应文件

  - 在本次磋商递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。

22、竞争性磋商响应文件的补充、修改或者撤回

  - 在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 从提交响应文件截止时间至磋商有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件，否则其磋商保证金将不予以退还。

  - 供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

五、磋商程序及步骤

23、竞争性磋商小组

23.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及现行法律规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或5人以上单数组成。磋商小组人数详见《供应商须知前附表》。

23.2 磋商小组中的评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。除本采购文件另有规定，评审专家将从政府采购评审专家库中随机抽取。

23.3磋商小组所有成员按响应文件送达的逆次序或抽签选定次序，集中与磋商供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24、磋商代表

24.1 磋商供应商法定代表人或授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。

25、资格审查和符合性审查

25.1在正式磋商前，本磋商文件第四章规定的程序和方法，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查，实质性响应磋商文件的供应商方可进入磋商程序。

26、磋商

26.1磋商小组将根据本磋商文件第四章规定的程序和方法与进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有磋商供应商，并提供必要的修正时间。

26.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应实质性响应本磋商文件及对磋商文件作出的实质性变动，并按本采购文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或逾时不提交响应文件的，视同放弃磋商，放弃磋商的供应商的磋商保证金将在成交通知书发放后的五个工作日内退还。

26.4最后报价

采购代理机构将已确定条件的最后报价书发放至所有磋商供应商，要求磋商供应商在指定的时间内提交满足要求的最后报价，密封递交磋商小组。所有磋商供应商递交最后报价后，磋商小组将公布并记录所有磋商供应商的最终价格。最后报价为本次竞争性磋商不可变动的最终价格。

磋商小组应当要求所有合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

本采购项目提交最后报价供应商的确定方式详见《供应商须知前附表》。

26.5如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定竞争性磋商采购文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。如竞争性磋商采购文件无需修改，可直接要求磋商供应商提交最后报价。

26.6 磋商小组审核完最终报价后，根据竞争性磋商采购文件规定的评定办法推荐成交候选人或根据采购人的书面授权直接确定成交供应商。

26.7采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

27、保密

  - 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

六、成交与签订合同

28、合同授予标准

28.1 采购人将把合同授予排名第一的供应商，特殊情况按本须知29.3的规定执行。

29、签订合同

29.1 竞争性磋商采购文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定《供应商须知前附表》。

29.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

29.4 签订合同，采购人应将采购合同进行备案。

29.5 采购代理机构将配合采购人与成交供应商签订采购合同。采购人与成交供应商应按竞争性磋商采购文件要求和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺订立书面合同，不得超出竞争性磋商采购文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.6 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、其他要求

见《供应商须知前附表》。

八、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切政府采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

# 用户需求书

一、超细输尿管镜参数

- 超细输尿管镜

  - 可提供较大尺寸的高画质影像；

  - 具有内置摩尔纹滤镜；

  - 具有标准式目镜；

  - 具有调焦部刻度标识；

  - 视野角度90°；

  - ★插入部为软性设计；

  - 插入部采用超细硬管体，大幅度提高插入效果；

  - 插入部外径≤7.95Fr；

  - 先端部为子弹头型设计，可提高狭窄解剖结构的插入性；

  - 先端部可主动弯曲，弯曲角度：向上/向下275°；

  - 先端部外径≤4.9mm；

  - 工作长度≥670mm；

  - 器械通道内径≥3.6Fr；

  - 可以全浸泡清洗、消毒。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超细输尿管镜 | 1 |
| 2 | 测漏器 | 1 |
| 3 | 器械盒 | 1 |

三、安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

四、服务标准：

售后服务：1、产品的质保期为一年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，中标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用。中标人在接到买方故障通知后 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供终生维修服务及提供咨询服务， 只收取配件成本或服务成本。2、卖方负责免费为买方使用人员维护和使用培训，具体培训人数由买方指定，直至能够熟练操作、正确使用各项功能为止，培训所需的一切费用均由卖方承担。

五、项目的实质性要求：按本磋商文件要求实施。

六、验收方法及标准：按本磋商文件、中标方投标文件及国家、地方和行业的相关政策、法规及规定实施。

七、合同的实质性条款：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

八、付款时间、方式及条件：采购人与中标人具体协商。

九、法律法规规定的强制性标准：无

十、本项目预算金额为40.00万元，投标人报价超过预算的将作为废标处理。

# 评定办法

## 评定办法前附表

## 资格审查表

## 项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明 | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件（或三证合一营业执照）；（复印件加盖公章） | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 3 | 须具有良好的信誉要求和健全的财务会计制度；（投标人需提供2019年度审计机构审计的财务报告或2020年任意1个月健全的财务报表，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。） | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 4 | 须具有良好的纳税记录；（供应商需提供2020年任意1个月的纳税证明，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。） | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 5 | 须有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（需提供2020年任意1个月的企业社保缴费记录,复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。） | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 6 | 供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn ) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果的网页截图加盖公章）； | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 7 | 参加本次政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的从成立之日起算），在项目所在地经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 8 | 如投标人不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；并提供证件复印件（加盖公章）； | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 9 | 所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（进口产品除外），属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证，并提供证件复印件（加盖公章）； | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 10 | 其它 | 是否无其它无效投标资格认定条件 |  |
| 11 | 结论 |  |

## 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

## 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

## 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

## 磋商小组签字：

符合性审查表

项目名称：	                                     项目编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的式样及有效性、完整性 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 2 | 投标文件的签署 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 4 | 磋商保证金 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 5 | 供货期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 6 | 投标报价 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 7 | 技术参数、规格及其他要求 | 带★号的技术要求须全部满足，若一项不满足，则投标无效 |  |
| 8 | 其它 | 是否无其它无效投标认定条件 |  |
| 9 | 结论 |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组签字：

附表：

| 确定磋商供应商进行最后报价 | 磋商文件能完整、明确列明采购需求，无需要供应商提供最终设计方案或者解决方案的 | 在磋商结束后，磋商小组向所有通过初步审核的磋商供应商发出报价书，并要求其在规定时间内提交最后报价。 |
| --- | --- | --- |
|  | 磋商文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的 | 在磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 |
| 评定 办法 | 综合评分法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人 |
| 政策支持 |
| 中小企业 | 如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（格式见第六章）及企业相关数据资料。 代理商投标需同时提供制造商及代理商双方的数据资料（制造商直接投标的仅需提供制造商数据资料）及企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件，如果数据资料与声明函不一致的，由评标委员会判定。 经评委会审核确认供应商符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2011〕181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后的价格参与评审。 |
| 监狱企业 | 按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。 经评委会审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业。 |
| 促进残疾人 就业 | 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。 经评委会审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

附表                              评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术、商务部分（满分70分） |
| 1 | 技术参数、规格及其 它要求 | 投标人提供的产品技术参数、规格及其它要求完全满足或优于磋商文件要求的得满分，除带★号的技术要求一项不满足扣5分，直至扣完为止。 | 40 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（包含但不限于供货计划、质量保证措施、安装方案、验收方案等内容）进行评分， 完全满足采购需求，符合项目情况的计 15分，每有一处不合理的扣 1 分，直至扣完为止。 | 15 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于服务承诺、培训等内容）进行评分，完全满足采购需求，符合项目情况的计13分，每有一处不合理的扣 1 分，直至扣完为止。 | 13 |
| 4 | 投标文件质量 | 根据投标文件质量情况（是否规范完整，是否有技术商务评分内容页码索引表，是否便于检索、查阅等）进行评比。最优的得 2 分，每有一处不合理的扣 0.5 分，直 至扣完为止。 | 2 |
| 价格部分（满分30分） |
| 1 | 价格分 | 报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×30%×100 磋商基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的投标报价，其价格分为满分。 | 30 |
| 合计 | 100 |

## 评定办法

1.初步审查标准

1.1资格性审查标准：见评定办法前附表。

1.2符合性审查标准：见评定办法前附表。

1.3确定磋商供应商进行最后报价：见评定方法前附表。

2.评定方法：见评定办法前附表

2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）竞标报价：见评标办法前附表。

2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）竞标报价评分标准：见评标办法前附表。

3.评定结果

3.1磋商小组严格按照本章要求对最终报价进行评定。

3.2完成评定后，磋商小组须在评审结果推荐意见上共同签字。

磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

# 第五章 合同书

（此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。）

合　　同　　书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由             （以下简称“需方”）与               （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本竞争性磋商采购文件；

4.2	供方成交的竞争性磋商响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （代理机构）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在磋商期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在磋商时随同竞争性磋商响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见竞争性磋商采购文件的要求及供方竞争性磋商响应文件中的承诺。

- 付款方式及进度

中标单位与业主单位自行协商。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的竞争性磋商响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在竞争性磋商采购文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

封面：

响 应 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

地址：

电话：

日 期：

资格评审各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 材料所在页码（第 页） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

综合评分各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 材料所在页码（第 页） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

响应文件目录

    - 磋商书；

    - 报价一览表；

    - 法定代表人授权书；

    - 磋商保证金；

    - 供应商的资格；

    - 中小企业声明函；

    - 残疾人福利性单位声明函；

    - 无重大违法记录声明；

9）需求响应表；

10）其他材料；

注：竞争性磋商响应文件目录之后内容每页须按顺序编写页码。

## 一、磋商书

（采购人）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购货物的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一包，副本一包。

  - 竞争性磋商响应文件；

  - 资格证明文件；

  - 按采购的规定递交      元（人民币大写）的保证金。

并进行如下承诺声明：

- 我公司在参加本次政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；（其它承诺：如有的话，可自行填写）

3.本项目代理服务费由中标单位支付。

供 应 商：（公章）

地    址：

电    话：

法人或授权代表签字：

日    期：

## 二、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 响应文件名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） |  |
| 供货期 |  |
| 备注 |  |

说明：（1）人民币报价。

（2）价格应按照“供应商须知”的要求报价。

法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

时   间：     年     月     日

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计 | ¥： （大写 ） |

法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

时   间：     年     月     日

## 三、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我      （姓名）系         （供应商）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加         （采购人）的           (项目名称) 的采购。授权委托人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：           性别：          年龄：

身份证号码：               职务：

联系电话：

授权委托日期：       年      月     日

法定代表人身份证（复印件）： 被授权人身份证（复印件）：

### 法定代表人身份证明书

兹证明     （姓名）在我单位任        职务，系              （供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

性别：                  年龄：

身份证号码：

年     月    日

法定代表人身份证（复印件）：

## 四、磋商保证金

（附银行转账凭证或保证金收款收据）

## 五、供应商的资格

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | （比如）技术员 |  |
| 营业执照号 |  |  | ..... |  |
| 注册资金 |  |  | ..... |  |
| 开户银行 |  |  | ..... |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：本表后应附企业法人营业执照副本等材料的盖章复印件。

## 六、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：供应商企业规模、年产值、员工数量及制造商企业规模、年产值、员工数量等数据资料（未提供证明材料或材料不全的不予折扣）。

备注：供应商非所投货物制造商的，还应当提供货物制造商中小企业声明函，否则在评审时不予考虑。

供应商法定代表人或委托代理人签字：________________________

供 应 商 名 称（盖章）：________________________

时  间：_________年_________月_________日

## 七、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人或委托代理人签字：________________________

供 应 商 名 称（盖章）：________________________

时  间：_______年_______月_______日

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 八、无重大违法记录声明

（采购人：）

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动近三年内，在项目所在地经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动近3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商 ：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

_________年_________月_________日

## 九、需求响应表

技术响应偏离表（格式）

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件技术参数规格及其它要求 | 投标文件技术参 数、规格及其它 要求响应 | 响应情况（响应/ 正偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对用户需求书中第一条、第二条技术参数条文进行逐条响应。

2、偏离表中必须注明所投产品各项技术参数要求的实际响应情况，以“响应”、“正偏离”或“负偏离”应答，并对响应情况真实性负责。

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期： 	     年 	     月 	  日

商务响应偏离表（格式）

投标人名称：

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 响应情况（响应/ 正偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应对用户需求书中第三条至第十条条文进行逐条响应，以“响应”、“正偏离”或“负偏离”应答，并对响应情况真实性负责。

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：        年      月 	     日

### 十、其他材料

### （供应商资格要求中的其他材料）

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件（或三证合一营业执照）；

2、须具有良好的信誉要求和健全的财务会计制度；

3、须具有良好的纳税记录；

4、须有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

5、供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”( www.ccgp.gov.cn ) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果的网页截图加盖公章）；

6、参加本次政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的从成立之日起算），在项目所在地经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

7、如投标人不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；并提供证件复印件（加盖公章）；

8、所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（进口产品除外），属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证，并提供证件复印件（加盖公章）；

9、本项目不接受联合体投标。

### （认为对投标有利的其他证明材料）

（格式自拟）

附表（供应商最后报价时填写提交）

最后报价一览表

| 项目名称 | 项目编号 | 最后报价（元） | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东方医院泌尿外科纤维输尿管肾盂镜采购项目 | HNZB-CG-202007 | ¥： |  |
| 最后报价： | （大写） |
| 备注： |  |

供应商名称：        （公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日 期：    年     月     日

磋商保证金退还申请书

海南正博工程管理有限公司：

我公司参加了贵单位招标项目              项目名称（项目编号：        ）的投标，同时按照磋商文件的规定提交了       （¥       ）磋商保证金。现投标工作已经结束，按照磋商文件的规定，特向贵单位申请还本项目的磋商保证金。

银行账号开户名称：

银行账户：

开户银行：

投标单位：           （盖章）

日 期：    年    月    日