# 第三章、采购需求

项目名称：农村地区道路交通安全监管系统建设项目

项目编号：HNHS-2020-043

一、采购清单

1.软硬件设备

| 软硬件设备采购 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 交通视频监视系统 |
| 1 | 中心存储设备 | 套 | 1 |
| 2 | 汇聚交换机 | 套 | 5 |
| 3 | 高清球型监控设备 | 套 | 120 |
| 4 | 越线抓拍监控设备 | 套 | 40 |
| 5 | 工业级无线通讯设备 | 套 | 10 |
| 6 | 工业级光电一体交换机 | 套 | 150 |
| 7 | 太阳能违法抓拍系统 |
|  | 系统抓拍软件 | 套 | 10 |
|  | 数据、设备管理软件 | 套 | 1 |
|  | 太阳能智能相机 | 套 | 10 |
|  | 集群管理服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 设备机箱 | 套 | 160 |
| 9 | 杆件及基础:L杆,规格6*3m | 套 | 127 |
| 10 | 杆件及基础:L杆,规格6.5*6m | 套 | 24 |
| 11 | 窨井 | 套 | 151 |
| 12 | 线缆 | 套 | 160 |
| 13 | 供电 | 套 | 160 |
| 14 | 附件 | 套 | 160 |
| 非现场后台升级扩容 |
| 1 | 非现场执法系统服务器 | 台 | 1 |
| 2 | oracle数据库服务器 | 台 | 1 |
| 3 | 企业级硬盘 | 台 | 90 |
| 4 | 数据库服务器 | 台 | 1 |
| 5 | 48盘位磁盘阵列 （含48块6TB硬盘） | 台 | 2 |
| 小计1 |
| 二 | 道路车辆智能监测记录系统 |
| 1 | 中心服务器 | 台 | 2 |
| 2 | 中心存储设备 | 套 | 1 |
| 3 | 集成式高清摄像设备 | 套 | 60 |
| 4 | 雷达测速设备 | 台 | 60 |
| 5 | 频闪式补光装置 | 台 | 60 |
| 6 | 脉冲式补光装置 | 套 | 60 |
| 7 | 前端管理设备 | 套 | 30 |
| 8 | 工业级光电一体交换机 | 套 | 30 |
| 9 | 设备机箱 | 个 | 30 |
| 10 | 区间测速提示牌 | 套 | 72 |
| 11 | 杆件及基础 | 套 | 24 |
| 12 | 杆件及基础 | 套 | 6 |
| 13 | 窨井 | 套 | 30 |
| 14 | 电源线 | 米 | 6000 |
| 15 | 网线 | 米 | 600 |
| 16 | 控制线 | 米 | 600 |
| 17 | 附件 | 套 | 30 |
| 18 | 供电 | 项 | 30 |
| 小计2 |
| 三 | LED交通诱导可变信息发布系统 |
| 中心系统硬件 |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 1 |
| 中心系统软件 |
| 1 | 中心管理系统 | 项 | 1 |
| 2 | 系统接口 | 项 | 1 |
| 前端设备 |
| 1 | 三基色全屏式LED交通诱导标志 | 套 | 8 |
| 2 | 工业级光电一体交换机 | 套 | 8 |
| 3 | 行人过街警示装置 | 套 | 13 |
| 4 | 自发光交通标志 | 套 | 300 |
| 5 |  | 套 | 20 |
| 6 | 杆件及基础 | 套 | 8 |
| 7 | 管道 | 米 | 240 |
| 8 | 窨井 | 套 | 8 |
| 9 |  | 套 | 40 |
| 10 | 电源线 | 米 | 800 |
|  |  | 米 | 300 |
| 11 | 网线 | 米 | 80 |
| 12 | 附件 | 套 | 368 |
| 13 | 供电 | 项 | 28 |
| 小计3 |
| 四 | 便携式移动测速系统 |
| 1 | 移动测速仪 | 套 | 23 |
| 2 | 辅助照明装置 | 套 | 23 |
| 3 | 附件 | 套 | 23 |
| 小计4 |
| 五 | 公路行车安全诱导系统 |
| 中心系统硬件 |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 1 |
| 中心系统软件 |
| 1 | 中心管理系统 | 项 | 1 |
| 2 | 系统接口 | 项 | 1 |
| 前端设备 |
| 1 | 前端控制设备 | 套 | 2 |
| 2 | 智能诱导装置 | 套 | 96 |
| 3 | 气象监测设备 | 套 | 2 |
| 4 | 工业级无线路由器 | 套 | 2 |
| 5 | 手持遥控器 | 米 | 2 |
| 6 | 串口服务器 | 米 | 2 |
| 7 | 附件 | 套 | 2 |
| 8 | 供电 | 项 | 2 |
| 小计5 |
| 六 | 郊区中队大屏幕拼接显示系统 |
| 1 | 液晶显示单元 | 台 | 44 |
| 2 | 解码器 | 套 | 11 |
| 3 | 大屏幕拼接显示系统群架 | 套 | 11 |
| 4 | 机柜 | 套 | 11 |
| 5 | 线缆及附件 | 套 | 11 |
| 6 | 智慧屏 | 台 | 14 |
| 小计6 |
| 七 | 农村地区道路安全评价 |
| 1 | 农村地区道路安全评价 | 公里 | 500 |
| 小计7 |
| 八 | 智能交通网网络安全改造 |
| 1 | 堡垒机 | 台 | 1 |
| 2 | 网络防病毒 | 套 | 1 |
| 3 | 视频监控防护系统 | 台 | 3 |
| 4 | 防火墙1 | 台 | 1 |
| 5 | 防火墙2 | 台 | 1 |
| 6 | 防火墙3 | 台 | 1 |
| 7 | 防火墙4 | 台 | 1 |
| 8 | 网络审计系统 | 台 | 1 |
| 9 | 安全管理平台 | 台 | 1 |
| 10 | 网闸 | 台 | 1 |
| 11 | 主机监控与审计系统 | 套 | 1 |
| 12 | 终端准入系统 | 台 | 1 |
| 13 | WEB应用审计系统 | 台 | 1 |
| 14 | 日志审计系统 | 台 | 1 |
| 15 | 24口工业交换机 | 台 | 20 |
| 16 | 8口工业交换机 | 台 | 40 |
| 小计8 |
| 合计 |

2.租赁服务

租赁服务

| 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通视频监视系统 |  |  |  |
| 通信链路租赁费 | 有线链路 | 条·年 | 150 |
| 通信链路租赁费 | 无线链路 | 条·年 | 10 |
| 道路车辆智能监测记录系统 |  |  |  |
| 通信链路租赁费 | 有线链路 | 条·年 | 30 |
| 海口市农村地区道路交通安全监管系统建设项目 |  |  |  |
| 通信链路租赁费 | 有线链路 | 条·年 | 8 |
| 便携式移动测速系统 |  |  |  |
| 通信链路租赁费 | 无线链路 | 条·年 | 23 |
| 公路行车安全诱导系统 |  |  |  |
| 通信链路租赁费 | 有线链路 | 条·年 | 2 |

3.运营

| 运营费 |
| --- |
| 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 交通视频监视系统 |  |  |  |
| 电费 | 一年 | 项 | 1 |
| 道路车辆智能监测记录系统 |  |  |  |
| 电费 | 一年 | 项 | 1 |
| LED交通诱导可变信息发布系统 |  |  |  |
| 电费 | 一年 | 项 | 1 |

本项目系统安装、调试和使用所需的未在清单列出的其他设备、附件、线缆等均由供应商提供。

二、技术要求

1、系统整体性能和安全要求

1.1 性能要求

1.系统可靠性方面应能够连续7×24小时不间断工作，平均无故障时间超过6000小时，出现故障应能及时报警，软件系统应具备自动或手动恢复措施，自动恢复时间少于15分钟，手工恢复时间少于24小时，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行；

2.系统应有较好的兼容性，满足向下兼容的要求，软件版本易于升级，任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其他模块，且在升级的过程中不影响系统的性能与运行；

3.采用负载均衡策略，系统可承受高并发用户的访问, 并且随着用户量的增长可通过简单增加硬件设备完成负载的配置, 初始设计并发容量为1000/s；

4.常规数据查询响应时间＜10s；

5.模糊查询响应时间＜21s；

6.90%界面切换响应时间≤5s,其余≤10s。

1.2安全要求

建设需按安全等级保护三级标准配置安全。

2、建设原则要求

1.基础性和整体性

在智能交通系统（ITS）发展中，交通信息是基础，能反映全局性交通状态和具体问题的交通信息，能对道路网络环境下的各种交通组织和管理提供依据，对道路规划、道路设计、实时交通管理和控制等提供基础信息。从而全面地提出并采取交通管理的措施，进一步提高区内道路交通的管理水平。

2.技术的先进、实用性

本项目原则上采用先进、实用的技术，确保本项目建设结束后相当一段时间内技术不落后。

3.系统的开放性、可扩展性和安全性

开放的结构意味着通信协议的开放和数据与数据结构的开放和共享。通信协议开放，系统接口透明，便于与其它系统组网，实现系统的集成与资源共享；数据与数据结构的开放，使用户可以很方便地从系统中抽取所需要的各种交通数据和信息，实现信息交换与共享。

4.经济性与环境适应性

能够实现最优的系统性能价格比，充分利用有限的资金，创造巨大的社会效益和经济效益。设备选型、能耗施工充分考虑与环境的适应性，对周边环境破坏最小。

3、建设内容

- 交通视频监视系统

本项目主要建设交通视频监视前端设备，部署于22个乡镇、景区等地区的160处点位。

- 道路车辆智能监测记录系统

本项目建设的道路车辆智能监测记录系统部署于乡镇道路的30处点位。

- LED交通诱导可变信息发布系统

LED交通诱导可变信息发布系统主要由中心管理端、交通诱导信息发布端、行人过街警示装置、交叉口自发光标志和通信系统等组成。

- 便携式移动测速系统

便携式移动测速系统具有布控机动灵活、操作简单、正确率高、智能化程度高等特点，对交警查纠超速、违法停车、违法掉头、违法压双实线等违法行为发挥十分重要的作用。

- 公路行车安全诱导系统

本系统主要针对公路雾区预警防撞。系统具有雾检测、线性诱导、防撞预警等功能。

- 郊区中队大屏幕拼接显示系统

大屏显示系统通过对多种信息的高亮度、高清晰度、高智能化控制的综合显示，形成功能完善、技术先进的信息显示控制系统，以满足日常运作与应急指挥的各种需要。

- 农村地区道路安全评价

为降低道路交通事故，提高道路交通安全运营秩序和管理水平，掌握辖区农村公路事故多发路段、弯道、上下坡、桥梁、雾区等高风险路段的隐患情况，以及道路交通安全设施如标志、标线、护栏、防撞等设施的使用情况，汇总数据，计划面向辖区农村公路开展交通安全隐患排查与评价工作。

- 智能交通网网络安全改造

在避免重复建设的前提下，本期项目将充分利旧现有资源，同时新增必要的设备，提升交警支队信息安全防护能力，建设内容主要涉及等保三级技术要求：物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复。通过本次项目建设将进一步完善基础网络及安全建设，优化网络结构及安全防护体系，达到等保规范要求。

- 通信网络

采用租赁方式建设通讯网络。通信网络为两种，一种是有线通信网络，另一种是无线通信网络。

4、各子系统技术要求

4.1交通视频监视系统

4.1.1概述

本项目主要建设交通视频监视前端设备，部署于22个乡镇、景区等地区的160处点位，并扩容后台存储设备。中心管理设备利用现有资源。扩建的交通视频监视前端设备和后台存储设备接入现有中心管理设备。

4.1.2系统对接要求

本项目建设的交通视频监视设备与支队已建交通视频监视平台进行对接，按照GB/T 28181标准实时接入平台，实现统一监控管理。

本项目建设的交通视频监视系统后台存储设备能与已建交警云存储系统进行对接，实现视频资源的统一存储。

本系统前端设备建立与现有中心管理设备的关联接口，与现有中心管理设备接口协议按照现有接口要求开发。接口具体为：

1、交通违法数据传输接口

车辆违法信息、车辆违法图片、视频调用等由前端设备直接传输至现有中心管理设备。信息内容包括：车辆超速违法信息、车辆超速违法图片、车辆号牌信息等。

2、车辆通行信息传输接口

车辆号牌信息、车辆通行图片等由系统传输至现有中心管理设备。信息内容包括：车辆号牌、车辆号牌颜色区别、车辆通行图片、通行时间信息、车身颜色等信息。

4.1.3建设点位

| 序号 | 辖区 | 乡镇名称 | 道路名称 | 建设需求 | 位置 | 数量 | 杆件规格（高度*悬臂长度） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美兰区 | 灵山镇 | 仙云路 | 高清监控 | 仙云路与芙蓉路交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 2 | 美兰区 | 灵山镇 | 仙云路 | 高清监控 | 仙云路与琼文路交叉口 | 1 | 6.5*6 |  |
| 3 | 美兰区 | 灵山镇 | 灵桂大道 | 高清监控 | 灵桂路与车管所路交叉口 | 1 | 6.5*6 |  |
| 4 | 美兰区 | 灵山镇 | 车管所路 | 高清监控 | 车管所大院门岗 | 1 | 6*3 |  |
| 5 | 美兰区 | 演丰镇 | 美演线 | 高清监控 | 东寨港大道与美演线交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 6 | 美兰区 | 演丰镇 | 红树林转盘至连理枝 | 越线捉拍 | 红林路急弯 | 1 | 6*3 |  |
| 7 | 美兰区 | 演丰镇 | 红树林转盘至连理枝 | 高清监控 | 山尾村居委会门前Y字口 | 1 | 6*3 |  |
| 8 | 美兰区 | 演丰镇 | 红树林转盘至连理枝 | 高清监控 | 连理枝停车场 | 1 | 6*3 |  |
| 9 | 美兰区 | 演丰镇 | 美演线 | 高清监控 | 红林路-曲口路交叉口 | 1 | 6.5*6 |  |
| 10 | 美兰区 | 演丰镇 | 美演线 | 卡口（附高清监控球机） |  | 1 | 利旧 |  |
| 11 | 美兰区 | 演丰镇 | 美兰互通 | 高清监控 | 美兰互通东北侧 | 1 | 6*3 |  |
| 12 | 美兰区 | 演丰镇 | 美兰互通 | 高清监控 | 美兰互通西南侧 | 1 | 6*3 |  |
| 13 | 美兰区 | 演丰镇 | 美演线 | 高清监控 | 高铁跨线桥两侧下桥处 | 1 | 6*3 |  |
| 14 | 美兰区 | 演丰镇 | 美演线 | 高清监控 | 高铁跨线桥两侧下桥处 | 1 | 6*3 |  |
| 15 | 美兰区 | 演丰镇 | 201省道 | 高清监控 | 美兰墟T字口 | 1 | 利旧 |  |
| 16 | 美兰区 | 灵山镇 | 琼山大道 | 越线捉拍 | 汽车城路段 | 1 | 6.5*6 |  |
| 17 | 美兰区 | 桂林洋 | 桂高路 | 高清监控 | 桂高路-夏云路交叉口 | 1 | 6.5*6 |  |
| 18 | 美兰区 | 桂林洋 | 桂高路 | 高清监控 | 桂高路-兴洋大道交叉口 | 1 | 6.5*6 |  |
| 19 | 美兰区 | 桂林洋 | 兴洋三横路 | 高清监控 | 桂高路三横路-兴洋三横路交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 20 | 美兰区 | 桂林洋 | 桂经路 | 越线捉拍 | 海经院东门 | 1 | 6*3 |  |
| 21 | 美兰区 | 桂林洋 | 桂经路 | 越线捉拍 | 海经院东门路段 | 1 | 6*3 |  |
| 22 | 美兰区 | 桂林洋 | 桂经路路口 | 高清监控 | 海涛大道-桂经路交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 23 | 美兰区 | 桂林洋 | 桂林洋大道 | 越线捉拍 | 桂林洋中学 | 1 | 6*3 |  |
| 24 | 美兰区 | 桂林洋 | 兴洋大道 | 高清监控 | 群善村公庙 | 1 | 6*3 |  |
| 25 | 美兰区 | 桂林洋 | 林海三路 | 高清监控 | 林海三路-兴洋大道交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 26 | 美兰区 | 桂林洋 | 林海二路 | 高清监控 | 林海二路-兴洋大道交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 27 | 美兰区 | 桂林洋 | 林海一路 | 高清监控 | 林海一路-兴洋大道交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 28 | 美兰区 | 大致坡镇 | 抱罗路 | 高清监控 | 邮政银行门口处 | 1 | 6*3 |  |
| 29 | 美兰区 | 大致坡镇 | 园林东路 | 高清监控 | 园林东路-园林西路交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 30 | 美兰区 | 大致坡镇 | 琼东南路 | 越线捉拍 | 中心小学门口处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 31 | 美兰区 | 大致坡镇 | 琼东南路 | 越线捉拍 | 大华中学门口处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 32 | 美兰区 | 大致坡镇 | 园林西路 | 高清监控 | 园林西路-西环路交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 33 | 美兰区 | 大致坡镇 | 园林西路 | 高清监控 | 农贸市场门口处 | 1 | 6*3 |  |
| 34 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 高清监控 | 科目三考场门口处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 35 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 卡口（附高清监控球机） | 科目三考试掉头口K31+880米桩处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 36 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 高清监控 | 科目三考试K31+80米桩处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 37 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 高清监控 | 科目三考试K30+100米桩处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 38 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 卡口（附高清监控球机） | 科目三考试掉头口K29+50米桩处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 39 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 高清监控 | 美篆村村口处 | 1 | 6*3 |  |
| 40 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 高清监控 | 眼镜塘Y字路口处 | 1 | 6*3 |  |
| 41 | 美兰区 | 大致坡镇咸来墟 | 146县道 | 高清监控 | 美杨村K12+500米 | 1 | 6*3 |  |
| 42 | 美兰区 | 大致坡镇咸来墟 | 146县道 | 高清监控 | 146县道K12+280米处Y字口 | 1 | 6*3 |  |
| 43 | 美兰区 | 大致坡镇咸来墟 | 文定路 | 高清监控 | 红军中心小学交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 44 | 美兰区 | 大致坡镇咸来墟 | 146县道 | 高清监控 | 咸上西村Y字口 | 1 | 6*3 |  |
| 45 | 美兰区 | 大致坡镇 | 琼东北路 | 高清监控 | 大致坡交警中队门口处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 46 | 美兰区 | 大致坡镇 | 中心街 | 高清监控 | 农贸市场后门口处 | 1 | 6*3 |  |
| 47 | 美兰区 | 大致坡镇 | 大致坡互通 | 高清监控 | 大致坡互通东北侧 | 1 | 6*3 |  |
| 48 | 美兰区 | 大致坡镇 | 大致坡互通 | 高清监控 | 大致坡互通西南侧 | 1 | 6*3 |  |
| 49 | 美兰区 | 三江镇 | 三江互通 | 高清监控 | 三江互通东北侧 | 1 | 6*3 |  |
| 50 | 美兰区 | 三江镇 | 三江互通 | 高清监控 | 三江互通东南侧 | 1 | 6*3 |  |
| 51 | 美兰区 | 三江镇 | S201灵文加线22公里 | 高清监控 | 将军良友美食城十字路口处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 52 | 美兰区 | 三江镇 | S212 | 高清监控 | 大尼山村村口处 | 1 | 6*3 |  |
| 53 | 美兰区 | 三江镇 | S212 | 越线捉拍 | 三江镇第二中心小学 | 1 | 6.5*6 |  |
| 54 | 美兰区 | 三江镇 | S212 | 卡口（附高清监控球机） | S212K18+50米桩处 | 1 | 6*3 |  |
| 55 | 美兰区 | 三江镇 | 琼文路 | 高清监控 | 农村信用社银行Y字口 | 1 | 6*3 |  |
| 56 | 美兰区 | 三江镇 | 琼文路 | 高清监控 | 三江镇农贸市场门口 | 1 | 6*3 |  |
| 57 | 美兰区 | 罗牛山镇 | S201省道 | 高清监控 | 罗牛山丁字路口处 | 1 | 6*3 |  |
| 58 | 美兰区 | 罗牛山镇 | 罗牛山互通 | 高清监控 | 罗牛山互通西南侧 | 1 | 6.5*6 |  |
| 59 | 美兰区 | 罗牛山镇 | 罗牛山互通 | 高清监控 | 罗牛山互通东北侧 | 1 | 6.5*6 |  |
| 60 | 美兰区 |  | 桂岛路 | 高清监控 | 桂林洋大道往海经院 | 1 | 6*3 |  |
| 61 | 美兰区 |  |  | 越线捉拍 | 高铁跨桥 | 1 | 6.5*6 |  |
| 62 | 美兰区 |  |  | 越线捉拍 | 201省道 美兰墟机场二期指挥部 | 1 | 6.5*6 |  |
| 63 | 美兰区 |  |  | 越线捉拍 | 201省道 急弯处 | 1 | 6.5*6 |  |
| 64 | 美兰区 |  |  | 越线捉拍 | G223国道新增2个监控点位，其中云龙到红旗G223国道之间新增一个监控点位，一个为红旗到大致坡之间新增一个 | 2 | 6.5*6 |  |
| 65 | 美兰区 |  |  | 越线捉拍 | G225国道新增一个监控点位，龙潭和龙桥之间新增一个监控点位 | 1 | 6.5*6 |  |
| 66 | 美兰区 |  |  | 越线捉拍 | G224国道新增2个监控点位，其中长流到永兴新增一个监控点位，一个在永兴到石山之间新增一个监控点位 | 2 | 6.5*6 |  |
| 67 | 琼山区 | 甲子镇 | 乡道 | 越线捉拍 | 群星小学 | 1 | 6*3 |  |
| 68 | 琼山区 | 甲子镇 | 乡道 | 高清监控 | 甲子镇九尾路200米 | 1 | 6*3 |  |
| 69 | 琼山区 | 甲子镇 | 县道 | 高清监控 | 新民墟与定安交界 | 1 | 6*3 |  |
| 70 | 琼山区 | 甲子镇 | 县道 | 高清监控 | 文岭与长昌交叉路口 | 1 | 6*3 |  |
| 71 | 琼山区 | 甲子镇 | 县道 | 高清监控 | 谭新大道与旧州十字路口 | 1 | 6*3 |  |
| 72 | 琼山区 | 甲子镇 | 乡道 | 高清监控 | 青云村委会文豪村与永丰路口 | 1 | 6*3 |  |
| 73 | 琼山区 | 甲子镇 | 乡道 | 高清监控 | 红岭村委会路段 | 1 | 6*3 |  |
| 74 | 琼山区 | 大坡镇 | 县道 | 高清监控 | 大坡镇卫生院路口处 | 1 | 6*3 |  |
| 75 | 琼山区 | 大坡镇 | 县道 | 高清监控 | 大坡镇东昌居与白石溪交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 76 | 琼山区 | 大坡镇 | 国道223 | 越线抓拍 | 223国道65公里 | 1 | 6*3 |  |
| 77 | 琼山区 | 大坡镇 | 国道223 | 越线抓拍 | 223国道64公里 | 1 | 6*3 |  |
| 78 | 琼山区 | 大坡镇 | 县道 | 高清监控 | 大坡镇东昌居三多村与文昌交界 | 1 | 6*3 |  |
| 79 | 琼山区 | 大坡镇 | 乡道 | 高清监控 | 大坡镇中税村委会 | 1 | 6*3 |  |
| 80 | 琼山区 | 红旗镇 | G223国道 | 高清监控 | 红旗大道与文明东路交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 81 | 琼山区 | 红旗镇 | 223国道 | 越线捉拍 | 223国道32公里 | 1 | 6*3 |  |
| 82 | 琼山区 | 红旗镇 | 红旧线 | 高清监控 | 红旧线那佑村处 | 1 | 6*3 |  |
| 83 | 琼山区 | 红旗镇 | 红眼线 | 高清监控 | 红眼线4公里处道崇村委会 | 1 | 6*3 |  |
| 84 | 琼山区 | 红旗镇 | 223国道 | 高清监控 | 223国道34.5公里海口农商银行前 | 1 | 6*3 |  |
| 85 | 琼山区 | 红旗镇 | 223国道 | 越线捉拍 | 223国道35.8公里-36.3公里 | 1 | 6*3 |  |
| 86 | 琼山区 | 红旗镇 | 223国道 | 高清监控 | 223国道39.8公里（赤草湖） | 1 | 6*3 |  |
| 87 | 琼山区 | 红旗镇 | 223国道 | 越线捉拍 | 223国道41.9公里龙发村路口 | 1 | 6*3 |  |
| 88 | 琼山区 | 三门坡镇 | 223国道 | 高清监控 | 223国道46.4公里与红明大道交叉路口处 | 1 | 6*3 |  |
| 89 | 琼山区 | 三门坡镇 | 223国道 | 高清监控 | 223国道47.8公里与三谭线交汇处 | 1 | 6*3 |  |
| 90 | 琼山区 | 三门坡镇 | 223国道 | 越线捉拍 | 223国道47.9公里学校门口路段 | 1 | 6*3 |  |
| 91 | 琼山区 | 三门坡镇 | 223国道 | 越线捉拍 | 223国道53.3公里 | 1 | 6*3 |  |
| 92 | 琼山区 | 三门坡镇 | 乡道 | 高清监控 | 红明农场东山二队3.3公里分叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 93 | 琼山区 | 三门坡镇 | 乡道 | 高清监控 | 三门坡至东路8.3公里路口 | 1 | 6*3 |  |
| 94 | 琼山区 | 三门坡镇 | 乡道 | 高清监控 | 三门坡至东路5.7公里路口 | 1 | 6*3 |  |
| 95 | 琼山区 | 三门坡镇 | 乡道 | 高清监控 | 三门坡至东路3.8公里 | 1 | 6*3 |  |
| 96 | 琼山区 | 三门坡镇 | 乡道 | 越线捉拍 | 三门坡至东路2.9公里-3.1公里公里路 | 1 | 6*3 |  |
| 97 | 琼山区 | 三门坡镇 | 县道 | 高清监控 | 新德街三门坡中心小学门口处 | 1 | 6*3 |  |
| 98 | 琼山区 | 三门坡镇 | 乡道 | 高清监控 | 三门坡镇往谭文墟北岸路口 | 1 | 6*3 |  |
| 99 | 琼山区 | 三门坡镇 | 谭文墟 | 高清监控 | 谭文墟三角路口处 | 1 | 6*3 |  |
| 100 | 琼山区 | 三门坡镇 | 乡道 | 越线捉拍 | 三谭线三门坡实验学校门口 | 1 | 6*3 |  |
| 101 | 琼山区 | 三门坡镇 | 谭文墟 | 高清监控 | 三门坡往定安谭文中学门口处 | 1 | 6*3 |  |
| 102 | 琼山区 | 云龙镇 | 223国道 | 越线捉拍 | 22公里处 | 1 | 6*3 |  |
| 103 | 琼山区 | 云龙镇 | 202省道 | 越线捉拍 | 202省道1至10公里 | 1 | 6*3 |  |
| 104 | 琼山区 | 云龙镇 | X202云文线 | 高清监控 | 海南职业科技学院门口处 | 1 | 6*3 |  |
| 105 | 其他区 |  |  | 高清监控 | 颜春岭大门口 | 1 | 6*3 |  |
| 106 | 龙华区 | 遵谭镇 | x144 | 高清监控 | 遵谭中学门口 | 1 | 6*3 |  |
| 107 | 龙华区 | 遵谭镇 | x158 | 高清监控具备区间测速 | 谭山大道变电站 | 1 | 6*3 |  |
| 108 | 龙华区 | 遵谭镇 | x158 | 高清监控具备区间测速 | 谭山大道变电站——遵谭镇墟 | 1 | 6*3 |  |
| 109 | 龙华区 | 遵谭镇 | x158 | 高清监控 | 谭山大道六神村原卡口——农家乐路口 换为海口农商银行前 | 1 | 6*3 |  |
| 110 | 龙华区 | 新坡镇 | 冼夫人大道 | 高清监控 | 冼夫人大道交警中队对面50米处 | 1 | 6*3 |  |
| 111 | 龙华区 | 新坡镇 | 新和街 | 高清监控 | 新和街新坡农商行楼顶 | 1 | 挂壁 |  |
| 112 | 龙华区 | 新坡镇 | 新坡大道 | 高清监控 | 新坡大道与新和街交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 113 | 龙华区 | 新坡镇 | 新坡互通 | 高清监控 | 新坡互通西南侧 | 1 | 6*3 |  |
| 114 | 龙华区 | 新坡镇 | 新和街 | 高清监控 | 新坡镇政府门口 | 1 | 6*3 |  |
| 115 | 龙华区 | 龙桥镇 | 观澜湖新城 | 高清监控 | 观澜湖新城侨中旁路口 换为惠农路电影公社1号摄影棚路口 | 1 | 6*3 |  |
| 116 | 龙华区 | 龙桥镇 | 惠农路 | 高清监控 | 惠农路电影公社南门 | 1 | 6*3 |  |
| 117 | 龙华区 | 龙桥镇 | 惠农路 | 高清监控 | 惠农路与高速交叉口西侧 | 1 | 6*3 |  |
| 118 | 龙华区 | 龙桥镇 | 文明大道 | 越线捉拍 | 府龙路与文明大道交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 119 | 龙华区 | 龙桥镇 | 文明大道 | 越线捉拍 | 商业东街和文明大道交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 112 | 龙华区 | 龙桥镇 | 文明大道 | 越线捉拍 | 文明大道急转弯处星晨体育店路段 | 1 | 6*3 |  |
| 120 | 龙华区 | 龙桥镇 |  | 高清监控 | 府龙路挺丰小学路段 换为龙桥学校前 | 1 | 6*3 |  |
| 121 | 龙华区 | 龙桥镇 | 商业东街 | 高清监控 | 商业东街和商业南交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 122 | 龙华区 | 龙桥镇 | 商业南街 | 高清监控 | 龙源街和商业南街交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 123 | 龙华区 | 龙桥镇 | 观澜湖互通 | 越线捉拍 | 观澜湖互通南侧 | 1 | 6*3 |  |
| 124 | 龙华区 | 龙泉镇 | 龙泉互通 | 高清监控 | 龙泉下高速路口加气站处 | 1 | 6*3 |  |
| 125 | 龙华区 | 龙泉镇 | 龙泉大道 | 高清监控 | 龙泉大道龙泉中学门口 | 1 | 6*3 |  |
| 126 | 龙华区 | 龙泉镇 | 龙泉大道 | 高清监控 | 龙泉大道与商业南街交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 127 | 龙华区 | 龙泉镇 | 商业南街 | 高清监控 | 商业南街农贸市场路口处 | 1 | 6*3 |  |
| 128 | 龙华区 | 龙泉镇 | 商业南街 | 高清监控 | 商业南街和商业东街交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 129 | 秀英区 | 永兴镇 | 224国道 | 越线捉拍 | 海榆中线11公里永兴中队对面路口 | 1 | 6.5*6 |  |
| 130 | 秀英区 | 永兴镇 | 火山口大道 | 高清监控 | 火山口公园出入口以及道路两侧 | 1 | 6*3 |  |
| 131 | 秀英区 | 永兴镇 | 224国道 | 越线捉拍 | 海榆中线8公里至27公里路段 | 1 | 6*3 |  |
| 132 | 秀英区 | 永兴镇 | 224国道 | 越线捉拍 | 海榆中线荔香路 | 1 | 6*3 |  |
| 133 | 秀英区 | 石山镇 | 风景路 | 高清监控 | 风景路全程路段 | 1 | 6*3 |  |
| 134 | 秀英区 | 石山镇 | 风景路 | 高清监控 | 风景路全路段货车禁行 | 1 | 6*3 |  |
| 135 | 秀英区 | 石山镇 | 解放南街 | 高清监控 | 解放南街与文明街交叉口（镇政府） | 1 | 6*3 |  |
| 136 | 秀英区 | 石山镇 | 振兴街 | 高清监控 | 振兴街与环市街交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 137 | 秀英区 | 永兴镇 | 224国道 | 高清监控 | 海榆中线荔香路建中路口 | 1 | 6*3 |  |
| 138 | 秀英区 | 永兴镇 | 224国道 | 高清监控 | 海屯高速下海榆中线下桥口调头处 换为224国道与144县道交叉口（附件有革命烈士碑） | 1 | 6*3 |  |
| 139 | 秀英区 | 永兴镇 | 224国道 | 高清监控 | 永兴镇出入口 | 1 | 6*3 |  |
| 140 | 秀英区 | 永兴镇 | 永兴互通 | 高清监控 | 永兴互通北侧 | 1 | 6*3 |  |
| 141 | 秀英区 | 永兴镇 |  | 高清监控 | 永兴互通南侧 | 1 | 6*3 |  |
| 142 | 秀英区 | 永兴镇 | 狮子岭互通 | 高清监控 | 狮子岭互通北侧 | 1 | 6*3 |  |
| 143 | 秀英区 | 永兴镇 |  | 高清监控 | 狮子岭互通南侧 | 1 | 6*3 |  |
| 144 | 秀英区 | 永兴镇 | G224国道 | 高清监控具有捉拍逆行 | 浮凌水公墓路段 | 1 | 6*3 |  |
| 145 | 秀英区 | 永兴镇 | G224国道 | 高清监控 | 吉荫贤公墓路段 | 1 | 6*3 |  |
| 146 | 秀英区 | 东山镇 | G224国道 | 高清监控 | 海南热带野生动植物园门口 | 1 | 6*3 |  |
| 147 | 秀英区 | 东山镇 | G224国道 | 高清监控 | 东山镇政府门口 | 1 | 6*3 |  |
| 148 | 秀英区 | 东山镇 | G224国道 | 高清监控 | 天鹅湖高尔夫温泉社区路段 | 1 | 6*3 |  |
| 149 | 秀英区 | 东山镇 | G224国道 | 高清监控 | 琼东一路与东中路交叉口 | 1 | 6*3 |  |
| 150 | 秀英区 | 东山镇 |  | 高清监控 | 定海大桥北侧路段 | 1 | 6*3 |  |
| 151 | 秀英区 | 长流镇 | 海盛路 | 高清监控和越线捉拍 | 步行街北侧路段 | 5 | 6*3*2 |  |
| 152 | 秀英区 | 西秀镇 | 南海大道 | 高清监控 | 七彩蓝湾路段 | 1 | 6*3 |  |
| 153 | 秀英区 | 西秀镇 |  | 高清监控 | 环球100北门路段 | 1 | 6*3 |  |

4.1.4设备清单

### 4.1.4.1 交通视频监视系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心存储设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 套 | 5 |  |
| 3 | 高清球型监控设备 | 套 | 120 |  |
| 4 | 越线抓拍监控设备 | 套 | 40 |  |
| 5 | 工业级无线通讯设备 | 套 | 10 |  |
| 6 | 工业级光电一体交换机 | 对 | 150 |  |
| 8 | 设备机箱 | 套 | 160 |  |
| 10 | 杆件及基础:L杆,规格6*3m | 套 | 127 |  |
| 11 | 杆件及基础:L杆,规格6.5*6m | 套 | 24 |  |
| 12 | 窨井 | 套 | 151 |  |
| 13 | 线缆 | 套 | 160 |  |
| 14 | 供电 | 项 | 160 |  |
| 15 | 防雷接地 | 项 | 160 |  |

### 4.1.4.2 太阳能违法抓拍系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统抓拍软件 | 套 | 10 |  |
| 2 | 数据、设备管理软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 太阳能智能相机 | 套 | 10 |  |
| 4 | 集群管理服务器 | 台 | 1 |  |

### 4.1.4.3 非现场后台升级扩容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非现场执法系统服务器 | 台 | 1 |  |
| 2 | oracle数据库服务器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 企业级硬盘 | 台 | 90 |  |
| 4 | 数据库服务器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 48盘位磁盘阵列 （含48块6TB硬盘） | 台 | 2 |  |

4.1.5关键设备技术要求

1.中心存储设备

≥48盘位，≥6TB/盘位，≥7200rpm SATA企业级 硬盘，含配置不少于48块SATA企业级磁盘；配置存储软件；服务：原厂商三年免费整机保修，原厂上架安装或系统安装服务，原厂三年故障硬盘免回收服务。(硬盘配置数量不小于48块）。

2.汇聚交换机

交换容量≥500Gbps，包转发率≥250Mpps；应具备线性转发能力；本次单台设备应配置不少于48个10/100/1000Mbps以太网电口；单台设备应配置不少于4个万兆SFP+单模光模块（双芯双向），光模块接口类型为LC/PC接口，单个光模块为双芯双向光模块，光模块连接单模光纤，传输距离不小于40km；至少应具备802.1x、MAC、Portal等认证，提供权威第三方测试报告；支持MAC地址规格≥64K，ARP表项规格≥12K，提供权威第三方测试报告；应支持QinQ和VLAN转换 、支持广播风暴抑制；应支持静态路由、等价路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2 ，支持VRRP虚拟路由协议；应支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Option82、DHCP Snooping；应支持QOS，队列调度(SP，WRR，DRR，SP+WRR，SP+DRR)；应支持IGMPv1，v2，v3报文，支持IGMP Snooping，支持组播代理、支持组播过滤；应至少支持MPLS L3 VPN、MPLS L2 VPN、MPLS-TE、MPLS QoS等；应配置电源冗余；应具有网管功能；应获得工信部入网认证。

3.高清球型监控设备

传感器类型： ≥1/1.9英寸 CMOS；像素： ≥200万；光学变倍： ≥40倍；最低照度 彩色：≤0.005Lux 黑白：≤0.001Lux  0Lux（红外灯开启）；电子快门：至少满足 1/1s～1/30000s；防抖功能 ：电子防抖；透雾功能： 光学透雾；带雨刷功能；补光类型 ：红外；旋转范围 水平：0°～360°连续旋转；垂直：-30°～+90°；自动翻转180°后连续监视；键控速度 ：至少满足：水平： 0.1°/s～240°/s 垂直：0.1°/s～75°/s；预置点速度： 水平：≥220°/s 垂直：≥100°/s；预置点 ：≥300个；预置点精度 垂直：≤0.1° 水平：≤0.1°；视频压缩标准： 至少满足：H.265；H.264BaselineProfile；H.264MainProfile；H.264HighProfile；MJPEG；smart H.265；smart H.264；码流控制 ：可变/固定码流；接入标准 至少：ONVIF；GB/T28181；安全模式 ：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；802.1x；网络访问控制；用户管理： 多级用户权限管理；违法抓拍： 至少具备违法停车、违法压线功能；网络接口 ：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；RS-485接口： ≥1个（波特率范围：1200bps~115200bps）；网络协议 ：至少包括IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；802.1x；Qos；FTP；SMTP；UPnP；SNMP；DNS；DDNS；NTP；RTSP；RTP；TCP；UDP；IGMP；ICMP；DHCP；PPPoE；工作温度： 0℃~+65℃；工作湿度： ≤95%；防护等级： IP67；TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准。

4.越线抓拍监控设备

最低照度:彩色：≤0.0005Lux；黑白：≤0.0001Lux；分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)；视频压缩:H.265/H.264/MJPEG；红外照射距离≥200米；焦距:≥37倍光学；具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头；支持深度学习算法，有效提升检测准确率；车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；违停有效检测距离≥200米；车辆车身颜色识别准确率大于97%；支持对静止或运动车辆的手动取证功能；车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%；支持违法数据的断点续传功能；支持违法图片叠加防伪水印；支持违法数据上传FTP服务器、中心管理系统平台；图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转）；水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s；垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s;垂直预置点速度：250°/s；电源接口:AC24V±25%，DC24V；网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持雨刷功能；≥1路音频输入/1路音频输出；CVBS输出接口:BNC头；SD卡接口:内置Micro SD卡插槽；工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%；防护等级:IP67。

#### 5.工业级无线通讯设备

端口：≥4路百兆电口、≥2路LTE天线接口、≥2个SIM卡槽等；网络：具备4G全网通，蜂窝无线网络制式包含：LTE / WCDMA(HSPA+)/ EDGE / TD-SCDMA / GSM / CDMA / GPRS；具备WLAN无线热点功能；电源：电源，输入电压：12~48VDC；工作温度：0～70℃。

#### 6.工业级光电一体交换机

设备类型	：工业型网管以太网交换机；

接口类型：RJ45接口，10/100/1000M Base-TX 自适应；

接口数量：≥2路光口；≥6路电口，支持POE供电，交换容量≥160Gbps，包转发率≥36Mpps；

符合标准	IEEE802.3等；

安装：集成在设备机箱内，采用无风扇自然扇热，-20°C~55°C环境（气候）温度下可长期稳定工作；

防护等级：不低于IP55。

#### 7.系统抓拍软件（太阳能违法抓拍系统）

太阳能低功耗相机运行的系统软件，匹配太阳能智能相机的超低功耗芯片，系统精简，无冗余。可抓拍占用应急车道、占用非机动车道、压导流带等违法。支持断点续传、GPS校时、数据缓存、GPS定位、电池能耗计算、能量显示、太阳能转换情况管理、控制补光灯开关集群管理服务器。

#### 8.数据、设备管理软件（太阳能违法抓拍系统）

接收太阳能相机抓拍到的数据，并对数据进行管理。管理太阳能设备，查看设备运行情况、电源情况、能耗情况，并且管理太阳能相机的位置信息，预防丢失。

#### 9.太阳能智能相机（太阳能违法抓拍系统）

太阳能采光板、电池、智能相机、安装支架、镜头、护罩一体化设计；太阳能采光板转换率与电池容量要相匹配；采用低功耗计算芯片，整体运行能耗低；采用锂电池供电，不低于10000毫安；200万像素；相机自带GPS定位；自带网络传输模块，支持联通、移动、电信三家4G网络，标准SIM卡尺寸；镜头要与场景相匹配；IP66防护等级；安装方式简便、灵活。

#### 10.集群管理服务器（太阳能违法抓拍系统）

CPU：配置2颗高性能CPU,单处理器≥12核，主频≥2.2GHz；内存：内存≥32GB，≥24个内存插槽；配置1块2TB 7.2K SATA硬盘；配置一张RAID卡，支持RAID 0 1 10；网卡：4*GE+2*10GE光（满配光模块）；显存：标配集成显卡，显存≥32M；集成国产自研管理芯片和管理系统，支持带内外安全融合管理；为保证产品质量，须提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书。

11.非现场执法系统服务器

CPU：配置2颗高性能CPU,单处理器≥8核，主频≥1.9GHz；内存：内存≥32GB，≥24个内存插槽；配置2块2TB 7.2K SATA硬盘；配置一张RAID卡，支持RAID 0 1 10；网卡：8*GE+2*10GE光（满配光模块）；显存：标配集成显卡，显存≥32M；集成国产自研管理芯片和管理系统，支持带内外安全融合管理；为保证产品质量，须提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书。

12.oracle数据库服务器

CPU：配置2颗高性能CPU,单处理器≥8核，主频≥1.9GHz；内存：内存≥32GB，≥24个内存插槽；配置2块2TB 7.2K SATA硬盘；配置一张RAID卡，支持RAID 0 1 10；网卡：4*GE+2*10GE光（满配光模块）；显存：标配集成显卡，显存≥32M；集成国产自研管理芯片和管理系统，支持带内外安全融合管理；为保证产品质量，须提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书。

13.企业级硬盘

4000G；7200PRM；128M；SATA。

14.数据库服务器

CPU：配置2颗高性能CPU,单处理器≥10核，主频≥2.4GHz;；内存：内存≥128GB，≥24个内存插槽；配置4块600GB 10K SAS硬盘；配置一张RAID卡，支持RAID 0 1 10；网卡：2*GE+2*10GE光（满配光模块）；显存：标配集成显卡，显存≥32M；集成国产自研管理芯片和管理系统，支持带内外安全融合管理；为保证产品质量，须提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书。

15.48盘位磁盘阵列（含48块6TB硬盘）

机架式/8U48盘位/48块6T企业级SATA磁盘/可接SAS扩展柜/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）2个千兆数据网口，1个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）。

16.设备机箱

#### 定制，集成交换机、防雷器、多路电源输出、熔纤盒、防护外壳、机械锁和电源空开为一体，可以在监控立杆上抱杆安装，标配2个抱箍，自然散热，无风扇，免日常维护。

#### 17、杆件及基础

1、杆件基本要求

杆件的立杆长度不低于10米。立柱和横臂均采用八角锥形钢管，整体热镀锌，锌层厚度86微米以上。采用圆钢或工字钢焊接，除锈按SA2.5级，环氧富锌底漆两度，氟碳面漆两度（银灰色）。杆件下端距地面300mm处留有穿线孔,孔的上方应焊接防水檐，出线孔应配有橡胶护套。杆件底部焊接固定法兰盘。整体抗风等级达到可抗42m/s风力。

2、杆件基础

基础的浇注、混凝土强度等级符合GB 50204的要求。

采用地锚混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。混凝土的配比和最小水泥用量符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定。

杆件基础的混凝土浇注平整度小于5mm/m。预埋件法兰应低于周围地面50～80mm或高出周围地面100～300mm（适应铺设广场砖）以防止积水。

基础内预埋穿线管内径应大于Φ50mm，弯曲角度大于120°

每一根杆件均接地，杆件保护接地电阻应小于10Ω。

预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

杆件安装后应保证杆体垂直，垂直误差应不超过10mm。

基础位置能确保基础及安装后杆件不侵入道路建筑界限以内，不影响行人和车辆正常通行。

#### 1.1.1.1窨井

窨井底部应留有渗水孔。井底中心位置应垂直埋置一段200mm的2寸镀锌管，作为渗水孔用。渗水孔应略低于底部5mm以方便渗水。

窨井中管道到井底的距离应不低于200mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质应采用复合材料。

#### 1.1.1.2线缆

1、线缆技术要求

电源线缆：采用芯线标称面积不小于1.5mm²的硬铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。每根电缆线为5芯，其中2股用作备用芯线。

通信线缆：采用4对超五类屏蔽阻燃双绞线，传输速率达到1000Mbps。

地接线：设备保护接地线和防雷接地线使用软铜绞线，其截面不小于10mm2。

2、线缆敷设要求

线缆敷设时，横穿机动车道的强电电缆与弱电线缆应在不同的管线中敷设。

切断线缆时金属屑及污物不进入线缆。

管道内线缆敷设时排列整齐，同时需加以固定并及时加以标识。

线缆安装时，标识符合下列要求：

1）在线缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的线缆上装设标识；

2）标识上注明线路编号，无编号时，注明起迄地点，并联使用的线缆有顺序号。标识的字迹应清晰不易脱落。

3）线缆穿入管道时，出入口应封闭。

4）地下敷设的线缆无接头。每根线缆在每个窨井中应留有不小于1m的余量。

#### 1.1.1.3供电

供电包含供电接驳点报建、电表及电表安装、电源接驳点至设备机箱之间管道连接、电源接驳点至设备机箱之间电源线缆提供及连接。供电要求为：

电压：AC 220V±10%；

频率：50Hz±2Hz；

额定功率：≥15KVA。

#### 1.1.1.4防雷接地

外场设施防雷接地措施为利用钢构立柱作为接闪器，地面设施每处设置人工接地极。

施工后应现场实测，接地装置的接地电阻不得大于10Ω，如不满足接地要求，则应补打人工接地极。应保证钢构立柱与基础接地系统电气畅通，节点连接处均采用焊接，且必须满焊，焊接处应做防腐处理。摄像头支撑钢管、立柱钢管等设施与接地装置必须有可靠电气连接(或焊接）。

外场设备应配置电气、信号防雷装置，保证设备安全。网络、电源、视频等均需设置独立的防雷（浪涌保护）器。

所有露出地面部分金属设备均应可靠接地，采用TN-S接地方式。设备箱支架、进出线金属保护管、电缆桥架及所有可触及外露金属构件都必须与接地网可靠连接并形成等电位系统。

## 4.2道路车辆智能监测记录系统

### 4.2.1功能要求

#### 1.车辆捕获功能

系统的车辆检测方式采用以雷达检测模式为主、视频检测模式为辅，当雷达检测模式无法正常运行时，系统应能够自动切换为视频检测模式。

当系统采用雷达检测时，雷达之间不相互干扰；系统采用视频检测模式时，视频检测与图像采集应共用同一台高清摄像设备。系统检测车辆的响应速度应小于5ms。车辆捕获率应不小于99%。当监控区域为同向相临的2个（含2个）以上车道时，车辆图像捕获应能满足通行车辆骑、压车道线行驶的情况。

#### 2.单点车辆测速功能

系统具有测定机动车行驶速度的功能。

#### 3.车辆信息记录功能

系统能对通过监测区域的车辆记录至少一张车辆前部全景图像和一张特征图像。全景图像包含监测点地理特征、通行车辆前部全貌等信息的车辆图像,特征图像包含车辆号牌号码、车辆类型等车辆登记数据，以及驾驶人和前排乘车人脸部特征的车辆图像。驾驶人和前排乘车人的面部特征不小于120×120个像素点。

#### 4.交通安全违法行为记录功能

系统能对通过监测区域内车辆的交通安全违法行为进行检测和记录。对于城市道路新建卡口，能够记录车辆在监控区域内发生机动超速、倒车、逆行等违法行为。当车辆图像用于道路交通安全违法行为证据时，应符合GA/T 832的要求。

#### 5.号牌自动识别功能

系统应具有车辆号牌自动识别功能，号牌识别信息包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。

#### 6.车辆品牌识别

系统具有常见的至少100种车辆品牌的自动识别功能，常见的100种车辆品牌识别准确率宜不小于75%。车辆识别种类应符合GA/T 833要求。

#### 7.车身颜色识别

系统具有车身颜色自动识别功能，识别时间应不大于100ms。识别颜色应包括白、灰（银）、黄、粉、紫、绿、蓝、红、棕、黑、青等。日间识别准确率不小于70%。车身颜色识别应符合GA/T 832的要求。

#### 8.车型识别

系统具有车型自动识别功能，识别时间应不大于100ms。具备汽车、挂车、摩托车等车辆类型的识别功能；对于车辆类型为汽车的车辆，能识别轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车等车辆子类型。车辆类型的分类符合GA 802的要求。

当车辆图像特征完整的前提下，车辆类型的识别准确率不小于90%，车辆子类型的识别准确率不小于80%。

#### 9.其他识别

系统具备遮挡污损号牌、车辆破损、驾驶人未系安全带等其他识别功能的，识别准确率应不小于70%。当车辆图像用于道路交通安全违法行为证据时，符合GA/T 832的要求。

#### 10.交通流信息采集功能

系统能够按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、饱和度等数据的统计，检测精度不低于95%。所有统计数据支持以报表形式输出。

#### 11.图像防篡改功能

存贮的车辆图像编码应符合ISO/IEC 10918-1:1994的要求。系统记录的原始图像信息具有防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改。

#### 12.光线自适应功能

系统前端设备能根据光线的变化，自动改变摄像设备工作参数、自动打开或关闭闪光灯，确保记录的图片清晰。

#### 13.数据传输和贮存

系统能通过网络将车辆信息上传到中心管理系统，如因网络中断或其他故障，将车辆信息存储在前端本地设备中，当网络或传输故障恢复时，系统能自动上传未上传或上传错误的信息，且优先上传最新采集的信息。

存贮通行车辆的全景图像2张，驾驶人面部图像1张和前排乘车人面部图像1张、号牌图像1张。

系统具备数据存储功能。图片采用JPEG编码，以JFIF文件格式存贮，压缩因子低于70。每套系统至少能存储30万辆车的图片信息。当超出最大存储容量时，自动对最前面的图片数据依次进行覆盖，始终保留不少于30万辆车的图像。

视频录像采用H.264编码标准，视频质量不低于1080P及25fps；录像支持OSD信息叠加，并能确保前端存储连续录像时间≥7日。叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、点位名称、方向、车道、设备编号等信息。

#### 14.自动校时

系统能够自动接收采购人指定的另行建设的相关管理系统的校时指令。24小时内计时误差≤1.0s。同步周期在1小时至24小时区间范围内可调，同时支持手动强制时间同步。

#### 15.补光控制

系统能够根据环境光照条件，自适应控制补光装置。高清摄像设备确保在强顺光、强逆光等光照条件下依然能清晰成像。

系统能支持补光装置定时控制。

#### 16.网管功能

系统支持Web方式远程访问进行维护，具有参数调整、心跳保活、故障诊断和故障、来电自动恢复能力。系统能向采购人指定的另行建设的相关管理系统上报设备工作状态和故障信息。

系统具有远程调取设备运行状态信息，系统前端设备支持系统远程软件升级。

#### 17.设备状态监测

系统具有自动记录设备的运行日志、故障日志、工作状态监测、自动故障监测及报警等功能。系统能自动监测记录车辆检测设备故障、前端控制主机设备及部件故障、补光装置设备故障、数据传输中断故障等信息。

### 4.2.2系统对接要求

本系统前端设备建立与现有中心管理设备的关联接口，与现有中心管理设备接口协议按照现有接口要求开发。接口具体为：

1、交通违法数据传输接口

车辆违法信息、车辆违法图片、视频调用等由前端设备直接传输至现有中心管理设备。信息内容包括：车辆超速违法信息、车辆超速违法图片、车辆号牌信息等。

2、车辆通行信息传输接口

车辆号牌信息、车辆通行图片等由系统传输至现有中心管理设备。信息内容包括：车辆号牌、车辆号牌颜色区别、车辆通行图片、通行时间信息、车身颜色等信息。

3、交通流信息传输接口

交通流信息由系统自动上传至现有中心管理设备。信息内容包括：平均流量、车道平均车速、车道时间占有率、车道平均车头时距、车道车流组成（按大、中、小车型统计）、饱和度等。

4、设备基本信息、状态信息、故障信息传输接口

设备基本信息、状态信息、故障信息等由系统自动上传至现有中心管理设备。信息内容包括：设备编号、设备位置、设备正常、设备故障、设备离线、设备维修、自检数据、运行日志等。

5、本项目建设道路车辆智能监测记录系统的后台存储设备能与已建海口交警云存储系统进行对接，实现视频、图片资源的统一存储。

4.2.3建设点位

| 序号 | 辖区 | 乡镇名称 | 道路名称 | 建设需求 | 位置 | 数量 | 杆件规格（高度*悬臂长度） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美兰区 | 演丰镇 | 美演线 | 卡口（附高清监控球机） |  | 2 | 6.5*8 |  |
| 2 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 卡口（附高清监控球机） | 科目三考试掉头口K31+880米桩处 | 2 | 6.5*8 |  |
| 3 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 卡口（附高清监控球机） | 科目三考试掉头口K29+50米桩处 | 2 | 6.5*8 |  |
| 4 | 美兰区 | 三江镇 | S212 | 卡口（附高清监控球机） | 三江镇第二中心小学 | 2 | 6.5*8 |  |
| 5 | 美兰区 | 三江镇 | S212 | 卡口（附高清监控球机） | S212K18+50米桩处 | 2 | 6.5*8 |  |
| 6 | 琼山区 | 甲子镇 | 正反向一套 | 卡口 | 甲子镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 7 | 琼山区 |  | 正反向一套 | 卡口 | 甲子镇南边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 8 | 琼山区 | 三门坡镇 | 正反向一套 | 卡口 | 三门坡镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 9 | 琼山区 |  | 正反向一套 | 卡口 | 三门坡镇南边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 10 | 琼山区 | 云龙镇 | 正反向一套 | 卡口 | 云龙镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 11 | 琼山区 |  | 正反向一套 | 卡口 | 云龙镇南边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 12 | 琼山区 | 红旗镇 | 正反向一套 | 卡口 | 红旗镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 13 | 琼山区 |  | 正反向一套 | 卡口 | 红旗镇南边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 14 | 琼山区 | 大坡镇 | 正反向一套 | 卡口 | 大坡镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 15 | 琼山区 |  | 正反向一套 | 卡口 | 大坡镇南边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 16 | 秀英区 | 长流镇 | 正反向一套 | 卡口 | 长流镇东边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 17 |  |  | 正反向一套 | 卡口 | 长流镇西边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 18 | 龙华区 | 龙泉镇 | 正反向一套 | 卡口 | 龙泉镇西边 | 2 | 6.5*6 |  |
| 19 |  |  | 正反向一套 | 卡口 | 龙泉镇南边 | 2 | 6.5*6 |  |
| 20 | 龙华区 | 龙桥镇 | 正反向一套 | 卡口 | 龙桥镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 21 | 龙华区 | 新坡镇 | 正反向一套 | 卡口 | 新坡镇北边 | 2 | 6.5*6 |  |
| 22 |  |  | 正反向一套 | 卡口 | 新坡镇南边 | 2 | 6.5*6 |  |
| 23 | 秀英区 | 永兴镇 | 正反向一套 | 卡口 | 永兴镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 24 |  |  | 正反向一套 | 卡口 | 永兴镇南边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 25 | 龙华区 | 遵谭镇 | 正反向一套 | 卡口 | 遵谭镇北边 | 2 | 6.5*6 |  |
| 26 |  |  | 正反向一套 | 卡口 | 遵谭镇南边 | 2 | 6.5*6 |  |
| 27 | 秀英区 | 东山镇 | 正反向一套 | 卡口 | 东山镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 28 |  |  | 正反向一套 | 卡口 | 东山镇南边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 29 | 秀英区 | 石山镇 | 正反向一套 | 卡口 | 石山镇北边 | 2 | 6.5*8 |  |
| 30 |  |  | 正反向一套 | 卡口 | 石山镇南边 | 2 | 6.5*8 |  |

4.2.4系统设备配置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中心服务器 | 套 | 2 |  |
|  | 存储设备 | 套 | 1 |  |
|  | 集成式高清摄像设备 | 套 | 60 |  |
|  | 雷达测速设备 | 套 | 60 |  |
|  | 频闪式补光装置 | 套 | 60 |  |
|  | 脉冲式补光装置 | 套 | 60 |  |
|  | 前端控制管理设备 | 套 | 30 |  |
|  | 工业级光电一体交换机 | 套 | 30 |  |
|  | 设备机箱 | 套 | 30 |  |
|  | 区间测速提示牌 | 套 | 72 | (18个区间) |
|  | 杆件及基础 | 套 | 30 |  |
|  | 小窨井 | 套 | 30 |  |
|  | 电源线 | 米 | 6000 |  |
|  | 网线 | 米 | 600 |  |
|  | 控制线 | 米 | 600 |  |
|  | 供电 | 项 | 30 |  |
|  | 附件(含区间距离检定、接地） | 套 | 30 |  |

4.2.5主要设备技术要求

1.中心服务器

机架式服务器，CPU：Intel® Xeon® Gold 5118系列以上；CPU数量：≥2颗，CPU核数：≥12核，CPU频率：≥2.3GHz；内存：容量≥128GB，DDR4≥2400MHz；存储容量：≥4×600GB 10K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘；为保证产品质量，须提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书。

2.中心存储设备

≥48盘位，≥6TB/盘位，≥7200rpm企业级 硬盘，含配置不少于48块企业级磁盘；配置存储软件。

3.	集成式高清摄像机

#### 有效像素 ≥900W像素；最低照度 彩色≤0.001Lx；传感器类型 ≥1英寸全局曝光COMS/GMOS/GS COMS；电子快门 至少满足1/25s至1/100,000s，可调；视频压缩标准 至少支持H.264、H.265等；视频分辨率 ≥4096×2160，向下可设置；视频流帧率 ≥25fps，至少双视频流；图片压缩方式 JPEG；图像分辨率 ≥4096（H）×2160（V）；强光抑制 具备；光圈、聚焦 手动光圈；焦距应可根据车道宽度及抓拍距离进行调整设置，要求中心成像圆内解像力不小于900万像素，边缘解像力不低于中心60%；防护罩类型 室外型防护罩，含底座；防护等级 ≥IP66。

4.	雷达测速设备

垂直＜7°；水平＜6°；当车速＜100km/h时，误差为-3km/h～0Km/h；当车速≥100km/h时，误差为车速的-3%～0%；不小于10km/h~250km/h；全天候24小时；不低于IP65；应具备抗邻道干扰功能

5.辅助照明装置（采用新技术实现补光功能可采用其他技术方案，并在投标文件中说明）

每车道各设置一台频闪式补光灯、一台脉冲式补光灯，用于为抓拍车辆头部图像提供辅助照明。

频闪式补光灯：角度：45度以上；闪光时间：75微秒，非炫目式闪光；自动测光控制有效峰值光强>15,000cd；最高闪光频率：4次/秒。

脉冲式补光灯：角度：45度以上；闪光时间：75微秒，非炫目式闪光；自动测光控制有效峰值光强>15,000cd；最高闪光频率：4次/秒。

6.前端控制管理设备

嵌入式Linux操作系统;≥4G内存;≥10T硬盘；可通过Web方式远程配置、控制；最大≥8路高清摄像机视频存储、过车记录存储、图片存储、数据上传、视频流转发等能力。

7.工业级光电一体交换机

工业型网管以太网交换机；接口类型：RJ45接口，10/100/1000M Base-TX 自适应；接口数量：≥2路光口；≥6路电口，支持POE供电，交换容量≥160Gbps，包转发率≥36Mpps；符合标准	IEEE802.3等；安装：集成在设备机箱内，采用无风扇自然扇热，-20°C~55°C环境（气候）温度下可长期稳定工作；防护等级：不低于IP55。

8.设备机箱

#### 定制，集成交换机、防雷器、多路电源输出、熔纤盒、防护外壳、机械锁和电源空开为一体，可以在监控立杆上抱杆安装，标配2个抱箍，自然散热，无风扇，免日常维护。

#### 9.区间测速发光提示标志

发光标志

1、标志板材料选型：标志板底板采用牌号为3004的铝合金板。标志板采用2024型滑动铝槽加固。标志版面粘贴反光标志膜。反光标志膜采用一级反光膜，技术要求符合GB/T 18833的规定要求。2、发光要求：传统交通标志标牌与主动发光标志组合应用，传统交通标志标牌采用3M超强反光膜，3mm铝板；主动发光光源采用LED灯带，最大亮度不低于6000cd/㎡，可主动发光、发光。区间测速标牌可定制为上部显示测速相机标志的传统反光标牌，下部为显示“前方区间测速，长度 **KM”等字样，尺寸：1.0米×1.2米。3、杆件材料选型：杆件采用Q235B型钢。立柱为热轧无缝钢管。其余支撑件材料力学性能符合GB/T 8162、GB/T 13793、GB/T 700的要求。杆件进行防腐处理，杆件立柱顶端加柱帽。立柱、法兰盘及各种连接件均采用热浸镀锌防腐。立柱、法兰盘的镀锌量不少于600g/㎡，其余支撑件不少于350g/㎡，镀锌后清理螺纹或做离心处理。镀层表面光滑，无流挂、滴瘤或多余结块。杆件基础采用地锚混凝土式基础。混凝土强度等级不小于C25。标志：光膜、滑槽等。面积约1平方米；立柱式杆件及基础1000mm×1000mm×1500mm（含地笼）C30混凝土浇筑，符合GAT959 ；壁厚：立杆≥10mm，基础底座≥20mm。

##### 标志安装

标志安装后，标志板下边缘距离路面净高不低于2.5m。标志的任何部分不侵入道路建筑界限以内，不影车辆正常通行。

标志安装后与道路中心线垂直，倾斜度不超过5°。标志板及杆件整体抗风等级达到可抗42m/s风力，正常使用期限不小于30年。

#### 10.杆件及基础

1、杆件基本要求

杆件采用L型杆件。采用八角锥形钢管，并整体热镀锌，锌层厚度86微米以上。安装设备后，杆件横臂及设备组成的整体下边缘距离地面净空应达5.5米以上。安装后的设备和机箱不得侵入道路建筑界限以内，不得影响车辆正常通行。机箱悬挂处或设备安装位置应留有出线孔，出线孔配有橡胶护套。

杆体留有穿线孔。孔的上方焊接防水檐，配备盖板和固定螺钉。使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。立柱顶部安装金属防水管帽。杆件底部焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间均匀焊接加强筋。杆件安装后整体抗风等级达到可抗42m/s以上的风力，疲劳寿命大于30年。

杆件所有焊接件均要求双面全满焊，焊接处牢固并且要求打磨光滑。

2、杆件基础

基础的浇注、混凝土强度等级应符合GB50204的要求。

采用地锚混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。混凝土的配比和最小水泥用量符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定。

杆件基础的混凝土浇注平整度应小于5mm/m。预埋件法兰应低于周围地面50～80mm或高出周围地面100～300mm（适应铺设广场砖）以防止积水。

基础内预埋穿线管内径应大于Φ50mm，弯曲角度大于120°

每一根杆件均接地，杆件保护接地电阻应小于10Ω。

预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

杆件安装后应保证杆体垂直，垂直误差应不超过10mm。

基础位置应能确保基础及安装后杆件不侵入道路建筑界限以内，不影响行人和车辆正常通行。

#### 12.管道

穿越机动车道的地下管道应采用微控地下定向钻孔敷管技术埋设。施工单位必须具有微控钻通定向钻机、数位探测仪、月蚀控向仪、导航仪等施工设备及仪表。

穿越机动车道的地下管道应采用高强度PE管，所用管材壁厚要求8mm或以上。每方向埋设2根，管的公称外径为Ф110mm，并穿好铁丝。管与管的接头处应使用套管固定，在管道端口处应使用防鼠护套。

管道埋深应不小于500mm。

#### 13.窨井

杆件旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米或两端电缆管不在同一平面相距100mm已上时，应设置窨井。窨井按照规格不同分为大窨井和小窨井。大窨井应设置于路口设备机柜旁或横穿机动车道管道的两端，用于汇接电源、通讯线缆等管道至路口设备机柜内。小窨井应设置于杆件旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米或两端不在同一平面的电缆管的连接。

（1）大窨井

大窨井底部应留有渗水孔。井底中心位置应垂直埋置一段200mm的2寸镀锌管，作为渗水孔用。渗水孔略低于底部5mm以方便渗水。

窨井中管道到井底的距离应不低于200mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质应采用复合材料。

（2）小窨井

小窨井底部应留有渗水孔。井底中心位置应垂直埋置一段200mm的2寸镀锌管，作为渗水孔用。渗水孔应略低于底部5mm以方便渗水。

窨井中管道到井底的距离应不低于200mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质应采用复合材料。

#### 14.线缆

1、线缆技术要求

电源线缆：应采用芯线标称面积不小于1.5mm²的硬铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。每根电缆线为5芯，其中2股用作备用芯线。

通信线缆：应采用4对超五类屏蔽阻燃双绞线，传输速率达到1000Mbps。

光纤光缆：用于方向设备机箱内通讯设备与路口设备机柜内通信设备之间的信息交互。应采用单模光纤光缆，芯数不少于4芯。

地接线：设备保护接地线和防雷接地线使用软铜绞线，其截面应不小于10mm2。

2、线缆敷设要求

线缆敷设时，横穿机动车道的强电电缆与弱电线缆应在不同的管线中敷设。

切断线缆时金属屑及污物应不进入线缆。

管道内线缆敷设时应排列整齐，同时需加以固定并及时加以标识。

线缆安装时，标识符合下列要求：

1）在线缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的线缆上应装设标识；

2）标识上注明线路编号，无编号时，注明起迄地点，并联使用的线缆应有顺序号。标识的字迹应清晰不易脱落。

3）线缆穿入管道时，出入口应封闭。

4）地下敷设的线缆无接头。每根线缆在每个窨井中应留有不小于1m的余量。

#### 15.供电

供电包含供电接驳点报建、电表及电表安装、电源接驳点至设备机箱之间管道连接、电源接驳点至设备机箱之间电源线缆提供及连接。供电要求为：

电压：AC 220V±10%；

频率：50Hz±2Hz；

额定功率：≥15KVA。

#### 16.防雷接地

外场设施防雷接地措施为利用钢构立柱作为接闪器，地面设施每处设置人工接地极。

施工后应现场实测，接地装置的接地电阻不得大于10Ω，如不满足接地要求，则应补打人工接地极。应保证钢构立柱与基础接地系统电气畅通，节点连接处均采用焊接，且必须满焊，焊接处应做防腐处理。摄像头支撑钢管、立柱钢管等设施与接地装置必须有可靠电气连接(或焊接）。

外场设备应配置电气、信号防雷装置，保证设备安全。网络、电源、视频等均需设置独立的防雷（浪涌保护）器。

所有露出地面部分金属设备均应可靠接地，采用TN-S接地方式。设备箱支架、进出线金属保护管、电缆桥架及所有可触及外露金属构件都必须与接地网可靠连接并形成等电位系统。

4.3LED交通诱导可变信息发布系统

4.3.1系统功能

#### 1.系统管理功能

系统能够对接入设备的工作状态进行管理，包括设备的工作状态、LED诱导可变标志发光二极管工作状态、通讯检测等。系统能够实时控制或设置诱导可变标志定期进行功能、状态等自检，检测到的状态信息能够在显示界面进行图形化显示，一旦监测到故障信息，能够弹出报警信息并发出报警提示音。

系统具有远程开关、定时开关诱导可变标志的功能。

系统可在远程控制诱导可变标志全亮与全灭，可改变信息标志的亮度设置方式，指定亮度值。

系统能够对接入的诱导可变标志进行信息登记和管理，录入的信息包括安装位置、设备名称、编号、诱导可变标志规格、样式简图、样式类型、设备连接关系、诱导可变标志生产厂商、安装厂商、维护厂商、诱导标志使用部门等信息，并通过电子地图直观显示。

系统能够管理所有用户，对用户名称、登录口令、用户所属部门、控制权限等信息进行管理。控制权限分配方式包括按人员级别分配管理权限、按部门分配管理权限等，按诱导可变标志分配权限等。

系统具有日志记录功能。系统能记录所有用户登录／退出记录、诱导信息发布内容记录等日志信息。日志记录信息包括系统每一操作步骤。系统能够根据不同日志属性进行分类管理。日志信息能够按不同属性进行查询，并打印输出。

系统具有时钟同步功能，为所有接入的诱导可变标志提供基准时钟，以供时钟校正。校时方式分为人工方式或自动方式。自动校时周期可任意设定。

中心管理软件用户界面为中文用户界面，界面友好、操作方便。误操作能够恢复，不能引起死机。

#### 2.交通诱导信息发布方式

系统具有以下三种信息发布方式：

通用信息发布：系统能够控制诱导可变标志显示通用的交通信息，如交通法规、宣传标语等。系统能够控制任意指定数量的诱导可变标志按照设定的时间、内容、方式进行显示。

人工诱导信息发布：系统能够通过人工录入的方式，将期望发布的信息下发至诱导可变标志进行显示。人工录入的信息类型有天气状况、交通管制、道路施工、交通拥堵等。信息显示方式可通过系统设置后下发。信息下发时间可通过系统设置。

交通信息自动发布：系统能够自动接收外部系统下发的交通信息，如交通流量数据；交通拥堵信息；突发性事件信息、车辆布控信息、气象信息等，能够根据接收的交通信息生成的规定格式的诱导信息，经人工确认后，再发送到诱导可变标志进行显示。

系统可以将信息或节目单下发至任意指定的多块或一块诱导可变标志进行显示。

#### 3.文字、图形信息编辑和显示控制功能

系统可发布的信息支持文字、图形和动画等。

系统支持显示国标一、二级字库中的所有汉字、GB2312指定的全部汉字和数字字符及简单图形。

系统支持流行的多媒体图形文件格式，如BMP、JPG、GIF等图形格式，系统支持的图形文件格式可通过升级扩展。系统能够支持AVI、MPEG、动态GIF、FLC（3DS动画文件）等动态文件格式。

系统具有清屏(全黑)、静止显示、左移、右移、上移、下移、横百页窗、竖百页窗、飞入飞出、滚屏显示等显示控制功能。

系统具有动画下发显示功能。

系统具有灰度调节功能。每种基色要求具有至少256个灰度等级。

系统能够自动判别和提示每块接入的诱导可变标志支持的信息类型和显示格式。

系统可以为所有诱导标志制定播放节目单。系统具有将需要显示的基本内容组织成元素库的功能，以便于进行快速的内容编辑，生成节目单。

#### 4.调光功能

系统具有远程手动调光功能。

系统能够获得接入的每块诱导可变标志具备的调光等级信息。根据诱导可变标志上传的调光等级信息，可远程手动设置发光等级及设定发光等级与对应的亮度关系。

#### 5.远程客户端控制功能

系统具有远程客户端控制功能。

最高权限用户可通过远程客户端访问中心管理设备，可对中心管理设备进行维护和管理；可对接入的所有诱导可变标志进行维护、管理和控制。

其余用户可根据分配权限，登陆后对中心管理设备进行相应维护和管理；可根据分配权限维护、管理和控制相应的诱导可变标志。

远程客户端具有交通诱导信息发布功能、交通诱导信息显示控制功能、文字、图形信息编辑和显示控制功能、调光功能等

远程客户端具有在本地制定播放节目单和创建元素库的功能，生成的播放节目单和元素库可导入中心管理平台。

远程客户端能够显示诱导可变标志的状态信息和属性信息等。

远程客户端界面为中文用户界面，界面友好、操作方便。误操作能够恢复，不能引起死机。

### 4.3.2系统对接

本系统通过“城市大脑”平台提供的统一接口提供信息发布情况、设备运行状态等信息，并接受平台统一运行管理和控制应用。

- 接受平台控制

系统能够实时接受平台下发的指令，发布交通诱导信息、车辆布控预警信息等。

- 设备运行状况信息上传

系统能够实时或定时向平台自动上传系统运行状态信息。

运行状况至少包括：正常、建设中、维修中、网络不通、远程服务故障等。

- 与集成系统时间同步

系统可定时自动接收平台的时间同步信息。每天至少与集成系统时间校准服务器时间同步一次。

### 4.3.3建设点位

本项目建设的LED交通诱导可变信息发布系统大屏部署于8处点位，分别为新坡大道新坡（龙泉）中队门口路段、琼文大道灵山（高速）中队门口路段、G223国道云龙中队门口路段、G223国道三门坡中队门口路段、甲子九尾路甲子中队门口路段、G224国道永兴（石山）中队门口路段、S201灵文加线大致坡中队门口路段、海涛大道桂林洋大学城路段。

4.3.4系统设备配置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应用服务器 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管理系统 | 套 | 1 |  |
|  | 系统接口 | 套 | 1 |  |
|  | LED交通诱导可变信息标志 | 4m×3m | 套 | 8 |  |
|  | 工业级光电一体化交换机 | 套 | 8 |  |
|  | 行人过街警示装置 | 套 | 13 |  |
|  | 自发光交通 标志 | 大型 | 套 | 20 |  |
|  |  | 小型 | 套 | 300 |  |
|  | 杆件及基础 | 套 | 8 |  |
|  | 管道 | 米 | 240 |  |
|  | 窨井 | 大窨井 | 套 | 8 |  |
|  |  | 小窨井 | 套 | 40 |  |
|  | 电源线（RVV3*6mm²） | 米 | 800 |  |
|  | 电源线（RVV3*1.5） | 米 | 300 |  |
|  | 网线 | 米 | 80 |  |
|  | 供电 | 项 | 28 |  |
|  | 附件（含接地） | 套 | 368 |  |

4.3.5主要设备技术要求

#### 1.应用服务器

CPU：配置2颗高性能CPU,单处理器≥12核，主频≥2.4GHz；内存：内存≥128GB，≥24个内存插槽；配置4块600GB 10K SAS硬盘；配置一张RAID卡，支持RAID 0 1 10；网卡：2*GE+2*10GE光（满配光模块）；显存：标配集成显卡，显存≥32M；集成国产自研管理芯片和管理系统，支持带内外安全融合管理；为保证产品质量，须提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书。

#### 2.中心管理系统

包含日志管理、自动对时、系统管理等功能。

#### 3.系统接口

与信息发布平台、与运维管理综合平台、交通管理信息资源平台关联。

#### 4.LED交通诱导可变信息标志

| 序号 | 指标项 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 颜色 | 全彩 |
|  | 尺寸（宽×高） | 4m×3m |
|  | 配比 | 1R+1G+1B |
|  | 显示颜色 | ≥65536种（包含红、绿、黄） |
|  | 点间距 | ≤10mm |
|  | 显示亮度 | ≥4000cd/㎡ |
|  | 视角 | 水平不小于110°，垂直向下不小于60° |
|  | 失控点 | 连续失控点≤1/10000，不连续失控点为零 |
|  | 故障检测 | 显示单元具有自动或手动检测故障点的功能，包括LED 的开路和短路检测 |
|  | 平整度 | 在显示屏的显示模块内各象素之间及各显示模块之间，象素排列均匀、平整，各象素点间距误差不超过±lmm，不平整度不超过±2mm／m2 |
|  | 底色 | 黑色 |
|  | 发光均匀度 | 显示屏各发光象素发光均匀，在额定工作电流时整屏范围内的不均匀度≤100mcd |
|  | 发光调节 | 可根据环境的明暗自动或人工调节，不少于7级 |
|  | 帧率 | ≥60(帧)/秒 |
|  | 抗风速 | 42m/s |
|  | 工作电压 | AC220V或380V±25% 40～64Hz |
|  | 通信接口 | RS232C/RS485/RJ45 |
|  | 通信方式 | 异步，半双工或双工 |
|  | 通信信道 | 至少支持GPRS、CDMA 1X、3G、4G |
|  | 通信速率 | ≥9600bps |
|  | 存储容量 | 存储容量≥4T |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |
|  | 箱体材料 | 纯铝板+镀锌冷轧钢板 |
|  | 电源保护 | 电源开关具有短路、漏电、过载保护。保护响应时间为纳秒级 |
|  | 防雷设计 | 电源进线和屏体钢结构均设 |
|  | 接地 | 接地电阻≤4Ω |
|  | 平均无故障时间 | ≥10000小时 |
|  | 其他要求 | LED屏幕显示加密传输，并优先采用国产密码 |

#### 5.工业级光电一体交换机

设备类型：工业型网管以太网交换机；接口类型：RJ45接口，10/100/1000M Base-TX 自适应；接口数量：≥2路光口；≥6路电口，支持POE供电，交换容量≥160Gbps，包转发率≥36Mpps；符合标准	IEEE802.3等；安装：集成在设备机箱内，采用无风扇自然扇热，-20°C~55°C环境（气候）温度下可长期稳定工作；防护等级：不低于IP55。

6.交叉口主动发光标志（自发光交通标志）

##### 小型交叉口主动发光标志

具备主动发光功能。交通标志标牌采用3M超强反光膜，3mm铝板；主动发光光源采用LED灯带，最大亮度不低于6000cd/㎡，可主动发光。尺寸：1.0米×1.2米，太阳能供电。含杆件及混凝土底座。

##### 大型交叉口主动发光标志

具备主动发光功能。传统交通标志标牌采用3M超强反光膜，3mm铝板；主动发光光源采用LED灯带，最大亮度不低于6000cd/㎡，可主动发光。尺寸：3米×2米，太阳能供电。含杆件及混凝土底座

#### 7.杆件及基础

1、F型杆件

杆件采用F型杆件的型式，达到抗42m/s以上的风力要求；

杆体表面应热镀锌；

杆体壁厚应达到10mm以上；横臂杆体壁厚6mm以上；

所用杆件应采用热镀锌钢质杆。

杆件预留穿线孔，孔的上方应焊接防水檐。使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。

安装设备处应留有出线孔。出线孔应配有橡胶护套。

杆件安装诱导标志后，诱导标志下边缘离地净高不低于5.5m；

杆件底部焊接固定法兰盘。

2、杆件基础

基础的浇注、混凝土强度等级符合GB50204的要求。

应采用地锚混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。混凝土的配比和最小水泥用量符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定。

杆件基础的混凝土浇注平整度小于5mm/m。预埋件法兰低于周围地面50-80mm或高出周围地面100-300mm（适应铺设广场砖）以防止积水。

基础内应预埋穿线管内径大于Φ50mm，弯曲角度大于120°

每一根杆件都接地，杆件保护接地电阻应小于4Ω。

预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

杆件安装后保证杆体垂直，垂直误差应不超过10mm。

基础位置应能确保基础及安装后杆件和设备整体不侵入道路建筑界限以内，不影响行人和车辆正常通行。

#### 8.窨井

杆件旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米或两端电缆管不在同一平面相距100mm已上时，应设置窨井。窨井按照规格不同分为大窨井和小窨井。大窨井应设置于路口设备机柜旁或横穿机动车道管道的两端，用于汇接电源、通讯线缆等管道至路口设备机柜内。小窨井应设置于杆件旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米或两端不在同一平面的电缆管的连接。

（1）大窨井

大窨井底部应留有渗水孔。井底中心位置应垂直埋置一段200mm的2寸镀锌管，作为渗水孔用。渗水孔略低于底部5mm以方便渗水。

窨井中管道到井底的距离应不低于200mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质应采用复合材料。

（2）小窨井

小窨井底部应留有渗水孔。井底中心位置应垂直埋置一段200mm的2寸镀锌管，作为渗水孔用。渗水孔应略低于底部5mm以方便渗水。

窨井中管道到井底的距离应不低于200mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质应采用复合材料。

#### 9.线缆

#### 1、线缆技术要求

#### 电源线缆：应采用芯线标称面积不小于6mm²的硬铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。每根电缆线为3芯

#### 通信线缆：应采用4对超五类屏蔽阻燃双绞线，传输速率达到1000Mbps。

#### 地接线：设备保护接地线和防雷接地线使用软铜绞线，其截面应不小于10mm2。

#### 2、线缆技术要求

#### 电源线缆：应采用芯线标称面积不小于1.5mm²的硬铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。每根电缆线为5芯，其中2股用作备用芯线。

#### 通信线缆：应采用4对超五类屏蔽阻燃双绞线，传输速率达到1000Mbps。

#### 光纤光缆：用于方向设备机箱内通讯设备与路口设备机柜内通信设备之间的信息交互。应采用单模光纤光缆，芯数不少于4芯。

#### 地接线：设备保护接地线和防雷接地线使用软铜绞线，其截面应不小于10mm2。

#### 3、线缆敷设要求

#### 线缆敷设时，横穿机动车道的强电电缆与弱电线缆应在不同的管线中敷设。

#### 切断线缆时金属屑及污物应不进入线缆。

#### 管道内线缆敷设时应排列整齐，同时需加以固定并及时加以标识。

#### 线缆安装时，标识符合下列要求：

#### 1）在线缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的线缆上应装设标识；

#### 2）标识上注明线路编号，无编号时，注明起迄地点，并联使用的线缆应有顺序号。标识的字迹应清晰不易脱落。

#### 3）线缆穿入管道时，出入口应封闭。

#### 4）地下敷设的线缆无接头。每根线缆在每个窨井中应留有不小于1m的余量。

#### 4、通信线缆

#### 应采用4对超五类屏蔽阻燃双绞线，传输速率达到1000Mbps。

#### 10.供电

供电包含供电接驳点报建、电表及电表安装、电源接驳点至设备机箱之间管道连接、电源接驳点至设备机箱之间电源线缆提供及连接。供电要求为：

电压：AC 220V±10%；

频率：50Hz±2Hz；

额定功率：≥15kVA。

#### 11.防雷接地

#### 外场设施防雷接地措施为利用钢构立柱作为接闪器，地面设施每处设置人工接地极。

#### 施工后应现场实测，接地装置的接地电阻不得大于10Ω，如不满足接地要求，则应补打人工接地极。应保证钢构立柱与基础接地系统电气畅通，节点连接处均采用焊接，且必须满焊，焊接处应做防腐处理。摄像头支撑钢管、立柱钢管等设施与接地装置必须有可靠电气连接(或焊接）。

#### 外场设备应配置电气、信号防雷装置，保证设备安全。网络、电源、视频等均需设置独立的防雷（浪涌保护）器。

#### 所有露出地面部分金属设备均应可靠接地，采用TN-S接地方式。设备箱支架、进出线金属保护管、电缆桥架及所有可触及外露金属构件都必须与接地网可靠连接并形成等电位系统。

#### 12.行人过街警示装置

#### A.安装方式

1、斑马线横穿道路的来回两个方向， 为确保行人过街、车辆通行安全，应在斑马线的两端同时安装路段式行人过街警示装置，两端警示装置无直接联系，分别独立工作。

2、路段式行人过街警示装置一般安装于斑马线最前方或停止线的左侧（图2中，标黄1、2处），其中机动车警示屏一侧面向来车方向，行人提醒屏一侧面向斑马线停止线，行人检测相机一侧面向停止线前方区域。

3、路段式行人过街警示装置的车辆通行激光检测无线传输单元，安装于路段式行人过街警示装置的左侧75-100米处。

B.点位设置

| 序号 | 辖区 | 乡镇名称 | 道路名称 | 建设需求 | 初始位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美兰区 | 桂林洋 | 博学路 | 行人警示装置 | 博学路海师大学东门路段 | 1 |  |
| 2 | 美兰区 | 桂林洋 | 兴洋大道 | 行人警示装置 | 群善村公庙 | 1 |  |
| 3 | 美兰区 | 大致坡镇 | 琼东南路 | 行人警示装置 | 中心小学门口处人行横道 | 1 |  |
| 4 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 行人警示装置 | 科目三考场门口处人行横道 | 1 |  |
| 5 | 美兰区 | 大致坡镇 | S201灵文加线 | 行人警示装置 | 眼镜塘Y字路口小学门口处人行横道 | 1 |  |
| 6 | 美兰区 | 大致坡镇咸来墟 | 文定路 | 行人警示装置 | 红军中心小学门口处人行横道 | 1 |  |
| 7 | 美兰区 | 三江镇 | S212 | 行人警示装置 | 三江镇第二中心小学门口处人行横道 | 1 |  |
| 8 | 美兰区 | 罗牛山镇 | S201省道 | 行人警示装置 | 罗牛山丁字路口罗牛山学校处人行横道 | 1 |  |
| 9 | 龙华区 | 遵谭镇 |  | 行人警示装置 | 遵谭中学门口 | 1 |  |
| 10 | 龙华区 | 新坡镇 |  | 行人警示装置 | 新坡中学门口 | 1 |  |
| 11 | 秀英区 | 永兴镇 |  | 行人警示装置 | 永兴中学门口 | 1 |  |
| 12 | 秀英区 | 永兴镇 |  | 行人警示装置 | 永兴林青小学门口 | 1 |  |
| 13 | 秀英区 | 长流镇 |  | 行人警示装置 | 海口市长流实验学校门口 | 1 |  |

C.工作原理

（一）行人检测

1、路段式行人过街警示装置的行人检测采用两种方式，一是通过行人检测激光模块，二是通过行人检测相机。

2、行人提醒屏一侧的下方内置行人检测激光模块，该模块采用反射式激光探测装置，自带激光发射、接收功能。当行人位于斑马线停止线时，即已进入激光模块检测区域，激光检测模块自动将采集信息反馈给内置主控制单元，由主控制单元通过数据分析后采取下一步动作。

3、在行人提醒屏右侧面上方安装有行人检测相机，行人检测相机通过视频检测方式采集有无行人信息反馈给内置主控制单元，由主控制单元通过数据分析后采取下一步动作。

（二）车辆检测

路段式行人过街警示装置的车辆通行信息由车辆通行激光检测无线传输单元进行检测并进行数据传输，车辆通行激光检测无线传输单元采用反射式激光探测装置进行车辆检测，其自带激光发射、接收功能。当检测到有车辆通行信息时，将通过内置的无线传输装置，传输给车辆行驶信息接收单元，并由其将采集信息反馈给内置主控制单元，由主控制单元通过数据分析后采取下一步动作。无线传输、接收单元均采用FFSK调试解调模式。

（三）联动控制

1、待机模式

当主控制单元未接收到行人过街激光检测单元或视频检测单元发送的行人过街信号，且车辆行驶激光检测无线传输单元未检测到有车辆通行时，警示装置处于待机模式，该模式下车辆通行LED屏显示“减速慢行”字样，机动车警示灯黄灯常亮；行人过街LED屏显示“注意观察小心通行”，语音提醒警示单元静音。

2、行人过街无车时的联动控制

当主控制单元接收到行人过街激光检测单元或视频检测单元发送的行人过街信号，但车辆行驶激光检测无线传输单元未检测到有车辆通行时，系统联动控制车辆通行LED屏警示单元，显示“减速慢行”字样，黄闪灯进入频闪状态；面向行人的LED屏显示“注意观察小心通行”字样，并通过语音提醒警示单元警示过往行人“注意观察小心通行”；当行人通过后恢复至检测单元待机模式。

3、行人过街有车时的联动控制

当主控制单元接收到行人过街激光检测单元或视频检测单元发送的行人过街信号，且车辆行驶激光检测无线传输单元检测到有车辆通行时，系统联动控制面向车辆的LED显示单元，显示“礼让行人”字样，黄闪灯进入频闪状态；面向行人的LED屏显示“左侧来车禁止通行”字样，并通过语音提醒过往行人“侧方来车禁止通行”；当行人与车辆通过后恢复至检测单元待机模式。

4、车辆通行为先时的联动控制

当主控制单元优先收到车辆行驶激光检测无线传输单元发送的来车信息时，无论同侧斑马线的前端是否有行人通行，面向行人的LED屏显示“左侧来车禁止通行”字样，并通过语音提醒“侧方来车禁止通行”，车辆通过后恢复至检测单元待机状态。

D.具体技术要求

具备行人过街双重检测功能，可通过语音广播、LED屏提醒、警示行人通过斑马线时注意是否有车辆通行，同时可通过警示信号灯、LED屏提醒过往车辆注意礼让行人。

具备车辆过车信息检测提醒功能，当有车辆通行时，系统自动提醒即将过斑马线的行人注意侧方主路有来车。

1、警示柱

LED显示屏：≤P8双色显示屏，机动车提示牌显示面积不小于256*1024mm；

机动车警示灯：直径不小于200mm，黄色

扬声器：≥5W，声音大小可调，分时段开关设置；

车辆检测：能够接收第三方车辆检测器信号来源

行人检测器：激光雷达

行人照明：感应式LED白光照明

行人提醒LED屏：≤P8双色显示屏，行人提示牌显示面积不小于128*1024mm；

外形尺寸：高度不低于2.5m；

外形颜色：标配橘黄，可定制；

防护等级：不低于IP53；

工作温度：-20℃～+65℃；

工作电压：DC6V。

安装位置：路段斑马线两端停止线的左侧

2、车辆检测器

激光检测方式，检测范围至少满足0~20米，灵敏度可调，检测车速5-180km，安装高度80cm-120cm，含立杆、基础及线缆。

#### 13.管道

穿越机动车道的地下管道应采用微控地下定向钻孔敷管技术埋设。施工单位必须具有微控钻通定向钻机、数位探测仪、月蚀控向仪、导航仪等施工设备及仪表。

穿越机动车道的地下管道应采用高强度PE管，所用管材壁厚要求8mm或以上。每方向埋设2根，管的公称外径为Ф110mm，并穿好铁丝。管与管的接头处应使用套管固定，在管道端口处应使用防鼠护套。

管道埋深应不小于500mm。

## 4.4便携式移动测速系统

### 4.4.1 系统功能

#### 1.车辆捕获功能

系统设备可监测1-3车道，检测速度范围20-250km/h，可对超速车辆（超过最高限速）和低速车辆（低于最低限速）进行抓拍。当车辆图像用于道路交通安全违法行为证据时，应符合GA/T 832的要求。

#### 2.号牌自动识别功能

系统应具有车辆号牌自动识别功能，号牌识别信息包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。

#### 3.视频输出功能

系统具备高清视频实时输出，提供动态实时预览功能，可通过触摸显示屏（便携式）和WEB客户端实时监控车道的动态信息。

#### 4.视频录像存储功能

系统具备高清录像功能，录像采用标准的H.264编码。

系统支持根据项目需求灵活选择录像方式，包括24小时全天候录像、时间段录像和违章短录像等。

#### 5.车辆布控报警功能

系统具备车辆布控报警功能，可实现黑名单布控和实时报警功能。系统记录的黑名单最大不小于10000条记录。

#### 6.OSD定制叠加功能

系统具备至少对日期、时间、地点、行驶方向、车牌号码、车牌颜色、车型、车速、限速、雷达方向、违章类型、设备编号、标定到期时间及防伪码等信息进行自定义的OSD叠加。

#### 7.数据统计检索功能

系统至少具备按车牌号、车道号、通道号、图片类型等条件进行数据查询和下载，提供超速车辆统计功能，可统计出某一时间段内的超速违法车辆数量，并以报表的形式输出。

#### 8.曝光自动调节功能

系统能够根据光线变化自动调节相机曝光，保证系统可在多种条件下清晰的抓拍违法车辆图像，包括车牌颜色、车辆类型及驾驶人员的面貌特征等。

在强光条件下，相机会自动调整曝光参数，具备强光抑制和逆光补偿的功能，可实时适应环境的变化，确保在各种环境下可抓拍到清晰图片。

#### 9.断点续传功能

当网络中断或平台故障时，在网络恢复后进行数据的断点续传。

#### 10.日志查询功能

用户可通过查询相关日志信息进行故障诊断等。

#### 11.自动维护功能

系统具备自动维护功能，自动维护周期可根据需要进行配置，自动维护时对设备的参数重新初始化后可恢复到之前工作状态。

#### 12.软件升级功能

系统提供主机软件远程升级和本地升级功能，当升级完成后系统能自动复位。

#### 13.USB备份功能

系统除具备通过网络的方式下载违法车辆图片外，还具备USB下载功能，用户可根据需要下载违法图片到USB移动硬盘或者U盘。

#### 14.远程维护功能

系统具备通过以太网、4G等技术实现数据传输、远程访问和远程系统维护功能，可远程通过网络对前端设备进行升级、参数设置、设备重启和初始化等常规管理维护工作，可观察设备内部温度、关键部件运行状态。

#### 15.用户管理功能

系统具备对用户权限进行等级划分，并可根据用户级别增加、删除和修改用户权限，不同等级的用户拥有不同的操作权限。

### 4.4.1 系统设备配置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动测速仪 | 套 | 23 |  |
| 2 | 辅助照明装置 | 套 | 23 |  |
| 3 | 附件 | 套 | 23 |  |

### 4.4.2 系统主要设备技术指标

#### 1.移动测速仪

#### ≥900万像素 1" 逐行扫描GOMS，最大分辨率不低于4096*2160，帧率不低于25帧

#### 具备H.265和H.264编码，最大可输出Full HD 4096*2160@ 25fps实时图像，超低延时，超低码率

#### 具备智能识别功能，内置车牌识别功能

#### 具备雷达触发抓拍（内置雷达）；测速范围：至少满足20~250km/h

#### 具备连续抓拍功能

#### 具备图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置

#### 具备不低于720P触摸屏

#### 具备不小于500G固态硬盘存储违章图片和视频

#### 具备USB3.0进行数据导出

#### 具备GPS/WiFi/4G全网通

#### 闪光灯同步接口：2个，低电平输出

#### LED频闪灯同步接口：≥1个

#### 数据接口：RS232串口≥1个，USB2.0接口≥1个，100M以太网接口≥1个，SATA接口≥1个

#### 电源：内置锂电池供电

#### 2.辅助照明装置

便携式测速仪专用脉冲式不光照明装置，适用于机箱供电接口；

具备电平量触发，具备测速抓拍补光；

具备闪光亮度1~20级可调，可覆盖1-3个车道；

有效补光距离：不小于25米；

回电时间：<70ms；

覆盖范围：≥3车道；

寿命：≥2000万次；

防护等级：不低于IP66；

## 4.5 公路行车安全诱导系统

### 4.5.1系统功能

#### 1.工作模式功能

系统具有道路轮廓强化模式、行车主动诱导模式、防止追尾警示模式、关闭模式等工作模式。

（1）道路轮廓强化模式：在诱导系统中，诱导装置的黄色诱导灯应能够显示为常亮状态。

（2）行车主动诱导模式：在诱导系统中，诱导装置的黄色诱导灯应能够按照特定频率进行同步闪烁。

（3）防止追尾警示模式：诱导系统中，诱导装置的发光显示组件应能够通过工作状态变化来提示前后车辆安全间距。当有车辆通过诱导装置时，可触发上游特定组诱导装置的红色警示灯点亮，形成红色尾迹来提示后车前方有车辆存在以及前后跟驰车辆的安全行车间距。此时，其他诱导装置的黄色诱导灯应同步闪烁，当车辆向前行驶经过下一组诱导装置时，红色尾迹会与车辆动态同步前移。

（4）关闭模式：白天天气晴朗，能见度高的情况下使用，关闭黄灯、红灯。

#### 2.工作状态参数

（1）黄色诱导灯的同步闪烁频率可在30次/分钟、60次/分钟、120次/分钟等3档进行调整；

（2）诱导装置发光显示组件的发光亮度可在500cd/m2～7000cd/m2 范围内进行调整；

（3）诱导系统处于防止追尾警示工作模式时，红色警示区间的长度可在60m～100m范围内进行调整。

#### 3.其它功能

节点间点对点、点对多点通讯；

后台远程控制前端设备和前端无线手动控制双控制模式；具有APP管理软件，可配合后端管理设备进行远程/现场管理。具备与LED屏、高音号角、调频广播等联动控制管理功能。

系统数据接口开放，支持上级平台接入管理和控制应用。

黄色诱导灯与红色警示灯大小相同，发光有效面积不小于0.02m2。

处于同一联网控制下的诱导装置，其同步闪烁时的时间误差应小于25ms。

诱导装置能够检测出车辆的通过情况，检测最大距离不小于20m，可在各种天气条件下工作，车辆检测的准确率不低于95%。

诱导系统中任意连续80m范围内的诱导装置出现损毁、丢失、自身故障等情形时，诱导系统中的其他诱导装置仍能够正常工作。

设备外观、尺寸符合《雾天公路行车安全诱导装置行业标准》（JTT1032-2016）相关要求。

### 4.5.2系统对接

本系统能通过“城市大脑”平台提供的统一接口提供信息并接受其管理，主要表现为：

1、接收平台控制指令

系统能接收平台发送的前端控制指令，实现前端设备控制。

2、设备运行状况信息上传

系统能向平台自动上传系统运行状态信息，实时或定时将系统的运行状况向平台上传。

运行状况至少包括：正常、建设中、维修中、网络不通、远程服务故障等。

3、与平台时间同步

系统可定时自动接收平台的时间同步信息。每天至少与时间校准服务器时间同步一次。

### 4.5.3建设点位

本项目建设2套系统，计划拟部署在高速公路或路况差的公路上。

4.5.4系统设备配置汇总

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应用服务器 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管理系统 | 套 | 1 |  |
|  | 系统接口 | 套 | 1 |  |
|  | 前端控制设备 | 套 | 2 |  |
|  | 智能诱导装置 | 套 | 96 |  |
|  | 气象监测设备 | 套 | 2 |  |
|  | 工业级无线路由器 | 套 | 2 |  |
|  | 手持遥控器 | 套 | 2 |  |
|  | 串口服务器 | 套 | 2 |  |
|  | 供电 | 项 | 2 |  |
|  | 附件 | 项 | 2 |  |

### 4.5.5主要设备技术要求

#### 1.应用服务器

CPU：配置2颗高性能CPU,单处理器≥12核，主频≥2.4GHz；内存：内存≥128GB，≥24个内存插槽；配置4块600GB 10K SAS硬盘；配置一张RAID卡，支持RAID 0 1 10；网卡：2*GE+2*10GE光（满配光模块）；显存：标配集成显卡，显存≥32M；集成国产自研管理芯片和管理系统，支持带内外安全融合管理；为保证产品质量，须提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书。

#### 2.中心管理系统

包含日志管理、自动对时、系统管理等功能。

#### 3.系统接口

与信息发布平台、与运维管理综合平台、交通管理信息资源平台关联。

#### 4.前端控制设备

可接入能见度检测仪、气象检测器和高清摄像机、LED显示屏、高音号角等外部设备，具有彩色触摸屏，能查看显示系统工作状态、气象采集数据及控制系统工作，含配套天线。

#### 3.智能诱导装置

#### 透光面积尺寸：≥Φ220mm、≥Φ180mm

#### 警示灯最大功率：≤4W

#### LED灯数量：黄色≥45、红色≥45

#### 警示发光体面积：≥0.035m2

#### 诱导发光体面积：≥0.035m2

#### 1）车辆检测模块

#### 检测模块类型：微波；检测有效距离：1～25米可调；工作方式：间歇式，检测发射频率：24GHz；功率：≤0.1W；车辆检测准确率：≥95%；可在能见度小于50米的天气条件下工作。

#### 2）通信模块

#### 单节点通信覆盖半径：≥120米，无线通讯载频频率：2.4Ghz，通信带宽：≥250 Kbps，网络容量：不小于65000个节点，具备中继路由和终端设备功能，支持点对点、点对多点、对等和Mesh网络，中心节点、路由节点、终端节点可任意设置，节点损毁自适应组网，网络动态模式：具备网状网+链式网；组态冗余：覆盖区抗损毁配置，具备串口软件升级。

#### 3）控制模块

#### 阈值控制（可设）：基于能见度的参数化策略控制；上位控制：基于上位机的控制指令；优先顺序（可调）：上位机、能见度仪本地控制、定式控制。

#### 4）发光显示模块

#### 发光模块亮度等级：亮度控制等级不少于8级；红色警示模块亮度：至少满足500cd/㎡～7000cd/㎡；黄色提示模块亮度：至少满足500cd/㎡～7000cd/㎡，照度追踪方式：耗电功率≤2W，闪烁策略：红色至少4种（常亮、30次/min慢闪、60次/min闪、120次/min快闪），黄色至少4种（常亮、30次/min慢闪、60次/min闪、120次/min快闪），可自定义闪烁频率与亮度等级，智能雾区引导系统同步：同步误差小于5毫秒，尾迹显示距离：可选，至少满足2～10组。

#### 5）供电模块

#### 太阳能：不小于15W；蓄电池指标：电池充满，提示发光体闪烁频率60次/分钟，亮度等级1000cd/㎡的状态下连续工作不小于300h；

#### 蓄电池寿命要求：-0℃～40℃环境下免维护，连续工作2年后蓄电池容量衰减不超过30％。正常使用寿命5年，免维护。

#### 6）环境条件

#### 安装间距：≥20m；安装方式：具备多种安装方式，配套防盗底座。耐候性能：防水、防尘、防锈、防腐蚀、防暴晒等功能；工作温度：－0℃～70℃；空气：须避免腐蚀性气体环境下应用；大气压力：84000～106000pa。

#### 4.气象检测设备

光源：激光

测量范围：至少满足5m~5km

测量精度：误差±2%（≤2km时），误差±5%（≤5km时）

光源使用寿命：≥100000小时（25℃时）；

防护等级：≥IP66

工作温度：至少满足0℃～+60℃

#### 5.工业级无线路由设备

支持全网通，WAN端口≥1，LAN端口≥4，网口速率≥100Mbps，具备远程控制\VPN管理功能。

#### 6.手持遥控器

具有现场管理、功能切换控制。

#### 7.串口服务器

ARM处理器；以太网接口：标准RJ45；串口：标准RS-485。

## 4.6郊区中队大屏幕拼接显示系统

### 4.6.1 系统功能

#### 1.IP数字视频信号处理和显示

系统应可接入视频监视系统转发的任意路IP数字视频并实时在显示墙大屏上显示，系统应具有单屏分割显示功能，每个单元可同时开启16个任意实时活动视窗；系统支持任一信号源可实现在大屏幕墙以任意大小在任意位置进行开窗，可实现窗口的任意跨屏、漫游、叠加显示。

#### 2.功能分区显示

整个显示系统可以划分相应的显示区域，各分区独立控制。各系统图像只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。系统管理员具有全墙及所有用户的控制权限，需要时系统管理员可进行跨区域显示或全屏显示，所有功能均能够方便快捷的实现。

#### 3.视频信号显示

支持全制式视频输入信号，视频监控信息、摄像机、录像机、大小影碟机、彩色实物投影仪等各类视频信号源均可接入系统，任意路信号经处理后以窗口的形式在投影显示墙上任意位置任意移动、无级缩放、跨屏或者重叠等。

#### 4.计算机信号显示

独立的计算机信号可通过网络连接显示屏后以窗口的形式在拼接墙上快速显示；并且单路信号在显示屏上可以任意缩放、跨屏移动、叠加或全屏显示等。

#### 5.任意高分辨率图像快速显示

系统可以将网络计算机显示器上受分辨率限制看不见的信息通过网络快速传输到拼接墙完全显示出来，供指挥室工作人员直观的掌握全面信息，同时不影响用户计算机的正常工作。

系统可使用户每一台网络计算机都能生成任意高分辨率的显示平台，使用户的网络工作站成为高分辨率图像生成设备。用户显示器因分辨率限制不能生成和完全显示的图形，可以在大屏幕上完整显示出来。

系统每一台网络计算机都能方便地生成各种高分辨率图像，通过网络快速传到拼墙上显示。真正解决了拼接墙高分辨率图像的生成和有效显示问题。

#### 6.全屏显示、高分辨率应用

可以把全墙作为统一的逻辑屏来显示高分辨率的系统应用程序，实现全屏显示和分辨率的叠加，如显示超高分辨率的大型电子地图、欢迎词等。

#### 7.用户权限管理

根据系统对象的不同，提供三类用户权限：系统管理权限、信号源权限、拼墙权限。

系统管理权限：指访问和更改系统各项配置的权限，主要包括证书管理、用户分组管理、用户管理、角色管理、信号源管理、信号源分组管理、拼墙模式管理、显示模式管理、日志管理、告警管理、系统资源查看等权限。通过角色管理来给用户授予系统管理权限。

信号源权限：指访问信号源的权限。按用户组进行授权，每个信号源可以授权给一至多个用户组。只有授权用户组中的用户才能访问该信号源。

拼墙权限：指访问拼墙的权限，又可分为拼墙的控制权限和观察权限。

拼墙控制权限：指控制拼墙窗口开、关、缩、放、移动、漫游等操作的权限。一个拼墙的控制权限只能指定一个用户，即为控制者。只有控制者才能进行拼墙控制。

拼墙观察权限：指在终端上同步回显拼墙状态的权限，即观察者。观察者可以实时查看的拼墙显示，但不能控制拼墙。拼墙观察权限可以指定给多个用户组和用户。

4.6.2系统设备配置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示单元 | 台 | 44 |  |
| 2 | 解码器 | 套 | 11 |  |
| 3 | 大屏幕拼接显示系统群架 | 套 | 11 |  |
| 4 | 机柜 | 台 | 11 |  |
| 5 | 线缆及附件 | 套 | 11 |  |
| 6 | 智慧视频会议屏 | 台 | 14 |  |

4.6.3系统主要设备技术指标

#### 1.液晶显示单元

屏幕尺寸：不小于46英寸；物理分辨率：不低于1920×1080；背光源：LED背光；亮度：≥700cd/m2；对比度：≥3500:1；可视角度：水平视角：≥178°；垂直视角：≥178°；响应时间：≤8ms；物理拼缝：≤3.5mm；输入接口:至少具有DVI×1、HDMI×1、VGA×1、VIDEO×2 (BNC)、YPbPr×1 (BNC×3)；输出接口;至少具有BNC×1、VIDEO×1；外部控制接口：RS232×2(输入/输出)；支持远程系统控制；显示比例：16:9；其它：显示单元具有拼缝补偿功能，能够消除拼缝处图像错位现象；具有自定义亮度模式，应可根据使用需求选择不同的亮度模式；工作模式：支持7×24小时；寿命(小时)：≥60000；功耗：≤150W；防护等级：低于IP5。

#### 2.解码器

解码格式：支持H.265/H.264/MJPEG/SVAC格式视频解码；解码能力：每两个输出口共享解码能力,H264和H265解码能力相同；视频输出路数：4路HDMI输出/2路BNC输出；音频输出路数：4路HDMI输出；视频输出分辨率：1024*768,1280*720,1280*1024,1920*1080,3840*2160@60fps，默认为1920*1080.奇数口支持1080P以上分辨率设置；视频输入路数：2路HDMI输入；视频输入分辨率：最大支持2路4K@30fps同时输入；大屏幕拼接显示系统群架

#### 3.大屏幕拼接显示系统群架

系统群架结构应满足显示屏前维护要求。

主体结构应采用厚冷轧优碳钢板和加厚铝合金专用铝型材，应采用专用模具冲压成型制作，机架应由坚固件连接成整体，应具有足够的强度及钢度，无缝隙，应不受热胀冷缩等环境影响，保证大屏幕显示墙的无缝拼接。

群架拼装成整体后，各相关部分线条应整齐、平直，无高低现象。

群架应通过机座与房屋地面连接，稳定牢固，横向水平、纵向垂直，应能承受大屏幕投影墙的长时间承重。群架颜色应与用户环境基本协调，本身颜色均匀一致。群架涂覆应为烤漆，应附着力强。安装后，应无碰伤、划伤、脱落等现象。

#### 4.机柜

#### 类型：网络服务器机柜；容量：42U；规格为2000mm（高度）×600mm（宽度）×1000mm（深度），机柜具体要求如下：

#### 1)	机柜应符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、BSI5954、GB/T3047.2-92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准；

#### 2)	门体：服务器机柜前后门采用高密度网孔，前门单开弧型网孔门，后门双开网孔门；

#### 3)	主体颜色可选：电脑灰或黑色；

#### 4)	上部、下部多处走线通道；

#### 5)	可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；

#### 6)	额定静载为600Kg，最大静载可达800Kg，移动最大承载400Kg。

#### 设备间PDU

#### 每个设备机柜内配置两个机柜专用总电流32A的PDU，由UPS配电箱UPS输出电源供电，PDU输入要求采用32A工业三极防水插头，配阻燃3×35电缆，长度≥2m，每个PDU应配有≥10个10A电源插口。

#### 5.智慧视频会议屏

## 屏幕尺寸65"；分辨率：4K；刷新率60Hz；触控点数≥20；增强能力：回声消除，噪音抑制，自动增益控制，支持外接麦克风；视频编解码协议：H.265、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+；音频编解码协议：AAC-LD 双单声道、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、OPUS；支持IPv4和IPv6双协议栈；内嵌加密芯片，支持H.235、STARTTLS、TLS和SRTP加密，支持国密；支持内置电子白板功能，非OPS电脑或第三方APP功能；支持召开音视频会议，并支持4K、1080P、720P视频解码能力，非安装第三方APP功能；书写延时：最低可达35ms超低延时；所投产品支持数据会议功能，在两方或多方会议下实现数据材料共享，数据会议清晰度不低于4K。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

## 4.7农村地区道路安全评价

### 4.7.1排查方案

#### 1.排查目的

通过对海口市公安局交通警察支队管辖农村公路段相关业务进行实地踏勘排查，按照国办发[2014]55号、安委办[2016]11号文件相关要求，依据技术指南中的技术要求，对海口市农村公路进行路段排查，按照排查结果拟定路段分类清单，并根据需要选择性地与有关部门、公路使用者或者沿线群众进行沟通。进行风险评估，查找公路安全隐患，评定安全风险分级，建立隐患排查治理体系，制定安全隐患治理方案。

#### 2.排查内容

##### 政策调研

通过收集、整理国家、省、部、省厅有关安全生产风险管理的一系列法律、法规、规章、标准、规范以及政策性、规范性文件，学习研究国家、省、部、省厅主要领导同志关于安全生产风险管理的系列会议、指示、批示精神，为下一步开展我市农村公路安全风险管理体系建设活动提供法律依据和政策导向。

##### 基础数据资料排查

基础数据资料排查一般从以下两个方面进行：

（一）依据公路竣工图及变更设计文件进行相关分析，分析公路进行特征，找出长大下坡路段、急弯陡坡路段等高风险路段等高风险路段；

（二）依据交通事故数据库，结合公路竣工图及变更设计文件进行相关分析，找出事故多发地段，作为实地排查的主要关注点。

##### 实地排查

路段实地排查项目主要包括交通特征、交通事故、视距、路基路面、桥隧特殊路段、交通工程及沿线设施、组合路段、路侧危险、特殊气象地质路段等九个方面。具体项目见下表4-1。

表4-1 路段实际排查项目表

| 序号 | 隐患分类 | 隐患类型（或风险因素） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通特征 | 交通组成（车型、机非比例等）、交通量、运行速度特征（各车型实际运行速度、各车道运行速度等）、货车超限超载情况、限速及相关设施。 |
| 2 | 交通事故 | 交通事故统计（车型、事故形式、时间、桩号、事故后果）；事故相对多发路段。 |
| 3 | 视距 | 平曲线视距（小型车停车视距、大型车停车视距、超车视距、通视三角区等）；竖曲线视距。 |
| 4 | 路基路面 | 路侧净区；路面抗滑性；路面排水；路面车辙、坑槽等病害；路基沉陷、水毁等特殊路段。 |
| 5 | 桥隧特殊路段 | 桥梁线形（路桥连接形式）；桥梁护栏及过渡；隧道线形；隧道照明；隧道内交安设施。 |
| 6 | 交通工程及沿线设施 | 各类标志、交通标线、交通诱导设施、防护设施（护栏、挡墙等）、防眩设施、照明设施、减速设施等。 |
| 7 | 组合路段 | 连续弯道、连续下坡、长直线、长直线+小半径曲线、桥头+小半径曲线等特殊路段。 |
| 8 | 路侧危险 | 临水临崖路段；临深边沟排水渠路段；无防护的护栏端头路段；路侧坚硬构造物路段。 |
| 9 | 特殊气象地质路段 | 团雾高发路段；横风（风口）路段；落石路段等。 |

#### 排查方法

采用案头排查和现场排查相结合的方式。

##### 案头排查

包括国家、省、部、省厅有关安全生产风险管理的法律法规、规章、标准、政策、规范性文件的调研，国内外专家学者关于安全风险管理研究成果的调研，相关交通运输事故案例的调研等。

##### 现场排查

深入海口市公安局交通警察支队管辖范围内的农村公路进行实地排查。针对排查内

容中所列隐患分类及隐患类型开展现场排查。

##### 排查步骤

具体排查步骤见图4-1。

图4-1排查步骤

### 4.7.2风险评价

#### 公路风险评价

本项目所开展的公路风险评价基于公路发生事故的可能性和严重程度的属性和程度，主要针对公路上发生的最常见的和较严重的几种事故类型的属性进行评价。公路风险评估为公路使用者使用公路设施提供了简单的风险结果展示，Ⅰ级（绿色）是最安全的，而Ⅴ级（黑色）是最不安全的。

公路风险评价是按照公路基础和交通条件对交通事故发生概率和可能严重程度的影响模型，量化分析公路交通运行风险。一般按100m间距，对公路进行测量（一级公路的两个行车方向分别划分测量路段，二、三、四级公路按整幅划分测量路段），获得公路条件指标，结合交通条件指标，按照影响模型（如图5-1所示）计算风险分值，用该值代表这100m范围内的公路风险程度。

其中参与公路风险评估的公路基础条件因素24个：隧道、中间带类型、中心振动标线、路侧危险物距车道边缘线距离（左侧和右侧）、路侧危险物（左侧和右侧）、路肩振动标线或振动带、路肩宽度（左、右）、交叉口类型、交叉口安全性、交叉口交叉角度、接入口、单向车道数、车道宽度、平曲线半径、弯道安全性、坡度、路面抗滑性、诱导标志标线、照明、减速标线与减速丘等速度管理措施、辅路、视距等。交通运行因素3个：不同车型运行速度差、交通量、运行速度。

（“+”表示相加；“×”表示相乘）

图5-1公路风险影响模型

#### 交通事故风险评价

交通事故风险评价，是以每年单位公里交通事故死亡及受伤总人数为评估指标，量化分析路段交通事故风险程度，计算方法如下：

（式5-1）

式中：CR——道路交通事故风险；

N——路段在统计年限内发生的交通事故死亡及受伤总人数，不包括酒驾、毒驾等事故数据；

L——路段的长度（km），一般按照公路和交通条件类似原则划分路段，若条件类似路段过长，划分时一般不超过1km，简化的方法是可从公路的起点开始，按照1km单元依次划分路段；一级公路按照两个行车方向分别划分路段，二、三、四级公路按整幅划分路段；

T——事故统计年限，一般取最近3年，若最近3年内公路条件发生了较大变化，则从变化之时起至评估开展时止作为统计年限。

交通事故风险分为五级，分别用罗马数字I、II、III、IV、V表示。I级为低风险，V级为高风险，分级标准如表所示。

表5-1中，CR30、CR50、CR70、CR90分别代表某条公路或某区域路网交通事故风险指标的30%、50%、70%和90%的累积百分位值。CR30、CR50、CR70、CR90的推荐值如表5-2所示。实际应用中，宜以省（自治区、直辖市）或地市为单位，在推荐值的范围内统一确定一组值，作为本省（自治区、直辖市）或地市的排查标准数据。

表5-1 交通事故风险分级标准

| 风险等级 | 风险状况 | 交通事故风险指标范围 |
| --- | --- | --- |
| I级 | 高 | CR≤CR90 |
| II级 | 较高 | CR70＜CR≤CR90 |
| III级 | 中 | CR50＜CR≤CR70 |
| IV级 | 较低 | CR30＜CR≤CR50 |
| V级 | 低 | CR≤CR30 |

表5-2交通事故风险分级指标推荐值

| 交通事故风险分级指标 | CR30 | CR50 | CR70 | CR90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐值 | 0.05 | 0.20～0.27 | 0.33～0.44 | 1.33～1.77 |

#### 路段分类

依据公路风险评估和事故风险评估的结果，可将风险分为“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ”五级。二者结合，路段分类方法见表5-3。表中，A类路段应优先实施公路安全隐患处置，其次是B类和C类路段，优先次序依次降低。D类路段不属于实施范围。

表5-3以交通事故多发点段识别和公路风险评估为基础的路段分类表

| 交通事故风险 公路风险 | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | D | D | D | C | C |
| II | D | D | D | C | C |
| III | D | D | D | C | C |
| IV | B | B | B | A | A |
| V | B | B | B | A | A |

#### 隐患处置措施及建议

按照“安全、有效、经济、实用”的原则，采取“主动”的预防措施和容错措施，必要时辅以“被动”的防护措施。在深入论证分析的基础上，采用警示、诱导、提高通视距离等措施，降低交通事故概率，有效改善公路行车环境。通过设置合理的路侧净区为驾驶人提供容错空间，减轻事故损失。

具体路段选择实施方案时，以排查结果为基础，针对主要风险因素，合理选用技术标准，采取针对性的处置措施。

根据公路风险评估的对策库，以及我国安全保障工程的实施经验，具体的安全措施可以分为交通工程措施、与土建工程相结合的安全措施、其它安全措施等。

### 4.7.3交付成果

根据相关要求，结合海口市实际交通状况，预期通过对海口市现有农村公路进行排查与评价，将形成两大成果：

1、农村安全隐患信息管理系统

该系统将以数据库的形式，可以展示每条道路的安全风险分布图、道路路段风险数据档案、需要采取的对策措施，当采取相应的措施后，管理系统可以自动重新评估风险等级，从而实现动态管理。

2、安全隐患排查报告。

具体如下：

1、确定所排查路段风险等级，提交全市农村公路路网安全风险分布图。

2、提交全市、各区县国省干线公路、高速公路安全风险路段数据档案及治理对策库。

3、按照要求，完成排查数据采集和整理工作，提交排查报告。

4、排查后将建立全市农村安全隐患信息管理系统，实现治理情况和效果评估的动态信息化管理。

5、排查成果可为下阶段公路安全隐患治理设计提供基础数据，亦可作为对公路隐患排查工程进行定期检查及治理效果评估的基础数据。

4.8安全设备

4.8.1安全设备清单

|  | 堡垒机（新增） | 安全管理区 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络防病毒（新增） | 服务端部署在安全管理区、客户端部署在办公终端、业务服务器 | 套 | 1 |
|  | 视频监控防护系统（新增） | 前端监控源接入边界 | 台 | 3 |
|  | 防火墙1-4 | 区域边界 | 台 | 4 |
|  | 网络审计（新增） | 安全管理区、旁路审计核心交换机镜像流量、对网络进行审计 | 台 | 1 |
|  | Web应用系统（新增） | 安全管理区、旁路审计核心交换机镜像流量、对网络、数据库进行审计 | 台 | 1 |
|  | 安全管理平台（新增） | 安全管理区，对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测；对网络中发生的各类各安全事件进行识别、报警和分析。 | 台 | 1 |
|  | 网闸（新增） | 部署在视频专网与互联网边界、实现物理隔离技术 | 台 | 1 |
|  | 主机监控与审计系统（新增） | 服务端部署在安全管理区、客户端部署在办公终端、对主机进行监控与审计 | 套 | 1 |
|  | 终端准入系统 |  | 台 | 1 |
|  | 日志审计系统（新增） | 安全管理区 | 台 | 1 |
|  | 24口工业交换机 |  | 台 | 20 |
|  | 8口工业交换机 |  | 台 | 40 |

4.9系统设备主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机 | 机架规格1U；单电源；6个10/100/1000M Base-TX接口，4个千兆SFP接口插槽（不含SFP光收发模块）；存储容量1TB；可管理不低于500个设备运维；支持700路字符会话或200路图形会话并发；支持添加一台或多台协议代理服务器，分担堡垒机主服务器性能压力，便于提高整体性能；用户账号命名字母区分大小写、账号支持中文，账号长度最大支持256位字节；支持自定义系统logo图片，无需定制开发；被管理资源100台，提供3年设备原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络防病毒 | 网络防病毒系统服务端软件，提供防病毒策略管理、下发以及病毒告警分析、报表等功能，可管理win系列客户端、Linux系列客户端、麒麟系列客户端，拥有强大的管理和木马查杀能力，适用于大中型企业网络；基于领先的“云安全”系统设计；具备强大的“木马入侵拦截”功能，可把97%的木马病毒拦截在电脑之外；智能全网管理，强大的远程客户端信息管理；1个控制中心+200个客户端授权；含3年产品升级维护服务； | 套 | 1 |
| 3 | 视频监控防护系统 | 机架规格2U；双电源；6个千兆电口；4个千兆SFP接口插槽（不含SFP光收发模块）；3个接口扩展槽2个USB口；1个RJ-45 串口；最大吞吐量：20Gbps；最大并发连接数：400万；提供运维终端白名单功能；支持视频监控终端状态探知发现，能够实时发现视频监控终端情况和链路质量情况，支持轮询和实时发现模式；支持监控视频网络中的终端和IOT设备的资产状态，设备类型包括服务器、门禁、打印机、扫描仪、信号灯等；支持通过拓扑、列表和可视化方式直观展示IOT和终端等资产状态；提供3年设备原厂保修服务，含3年IPS特征库升级服务；建议支持摄像头路数(4M码流)为600路。 | 台 | 3 |
| 4 | 防火墙1 | 机架规格不高于2U，双电源，不少于12个千兆电口，12个万兆光口，2个40G接口，2个USB接口，1个RJ45串口；最大并发连接数400万，最大吞吐量40G，毎秒新建连接数26万；支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路；支持基于 WEB地址URL的策略路由；支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略；开通IPS模块，AV模块，支持IPSec VPN，SSL VPN模块；系统预定义IPS签名数量≥8000，提供功能截图并加盖厂商公章；病毒库数量≥500万，提供功能截图并加盖厂商公章；3年IPS及AV特征库升级服务，提供3年设备原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 5 | 防火墙2 | 机架规格不高于2U；双电源；不少于2个SFP+，8个GE Combo和2个GE WAN，2个USB接口，1个RJ45串口；最大并发连接数300万，最大吞吐量8G，毎秒新建连接数6万；支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路；支持基于 WEB地址URL的策略路由；支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；支持带宽管理，可实现对并发连接数限制、新建连接数限制；支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略；3年IPS及AV特征库升级服务，提供3年设备原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 防火墙3 | 机架规格不高于2U；双电源；不少于2个SFP+，8个GE Combo和2个GE WAN，2个USB接口，1个RJ45串口；最大并发连接数300万，最大吞吐量8G，毎秒新建连接数6万；支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路；支持基于 WEB地址URL的策略路由；支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；支持带宽管理，可实现对并发连接数限制、新建连接数限制；支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略；支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；开通IPS模块，AV模块，支持IPSec VPN，SSL VPN模块；3年IPS及AV特征库升级服务，提供3年设备原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 7 | 防火墙4 | 机架规格2U；双电源；1个10/100/1000M Base-TX接口，4个千兆电口；4个千兆SFP接口插槽（不含SFP光收发模块）；2个USB接口，1个RJ45串口；最大并发连接数400万，最大吞吐量40G，毎秒新建连接数26万；2个扩展插槽，支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路；支持基于 WEB地址URL的策略路由；支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发限制、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略；支持显示详细的用户在线信息，包括用户名称、真实姓名、所属组、认证源、接入方式、认证方式、登录IP/MAC、在线时间、登录时间和可对其进行相关操作；开通IPS模块，AV模块，支持IPSec VPN，SSL VPN模块；3年IPS及AV特征库升级服务，提供3年设备原厂保修服务。要求入围《通过公安部组织测试的接入平台安全产品名单》。 | 台 | 1 |
| 8 | 网络审计系统 | 机架规格2U；双电源；6个10/100/1000M Base-TX接口，4个SFP接口，硬盘容量2T，存储空间1T；入库速度6000条/秒，日处理事件数10000万条；支持旁路部署；支持RDP协议审计，可审计关键的键盘输入，记录会话过程；支持IP-MAC绑定变化情况的审计；支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入攻击行为进行审计；支持生成Word、PDF、xls、HTML格式的报表导出；提供3年设备原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 9 | 安全管理平台 | 成品软件，内置数据库，内置1个本地事件采集器。支持支持资产管理、资产建模、业务安全管理、拓扑管理、拓扑自动发现、集中性能监控、日志采集、事件管理、安全事件统计分析、事件存储、报表管理、系统管理等，支持以资产树的形式显示不同资产区域之间的关系；提供基于资产的拓扑视图，可以显示资产之间的逻辑连接关系；可以按列表和拓扑两种模式显示资产信息；拓扑管理功能能够运行在Linux和Windows环境下，无需安装JRE或者使用Java Web Start即可展示网络拓扑；80个授权许可。 | 台 | 1 |
| 10 | 网闸 | 机架规格2U；冗余双电源；内网接口：6个10/100/1000M电口，8个SFP插槽，外网接口：6个10/100/1000M电口，8个SFP插槽；吞吐950Mbps；并发8万；延时小于1ms；4个USB口；（支持文件交换、数据库同步、安全浏览、FTP访问、邮件访问、安全通道、消息传输等功能）；支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL等主流数据库；数据库同步客户端支持Windows、Linux等主流平台；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳等主流国产数据库；内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作；支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传；支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；为了实现数据交换平台的稳定性和兼容性，需与原有边界平台无缝对接，与省厅级联平台完成级联上报;提供3年设备原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 11 | 主机监控与审计系统 | 支持网络准入系统、桌面管理系统、终端审计系统、、FTP审计与控制、终端使用USB设备历史审计、应用程序使用审计、终端用户权限变更审计、支持管理员分级管理，不同的管理员可以授权不同的区域或部门；事件能够按类别管理，包括安全基线、终端DLP、非法外联、终端杀毒事件；客户端和服务器之间通过SSL加密通道获取策略规则；支持进程黑名单，黑名单进程支持MD5校验；授权200台主机管理，提供3年升级保修服务。 | 套 | 1 |
| 12 | 终端准入系统 | 1U机架结构；单电源；标准配置6个1000MBASE-T接口, 包含管理口和HA口；4个千兆SFP接口插槽（不含SFP光收发模块）；每秒事务数（TPS)：≥1700（次/秒），最大吞吐量：≥800Mbps，最大并发连接数：1600（条）；能够自动绘制出网络拓扑图；支持终端安装软件的检查和软件运行情况的检查，提供白名单、黑名单、红名单管理方式；支持摄像头、门禁、网络打印机、叫号机、自助查询机等各类业务哑终端资产的自动识别和行为画像；授权200台主机管理。提供3年设备原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 13 | WEB应用审计系统 | 2U专用上架设备，双电源；6个千兆电口，1个扩展槽，1个RJ45串口，2T硬盘容量， 默认含2个监听口授权，内置嵌入式审计软件一套；入库速度32000条/秒，日处理事件数20000万条；支持基于HTTP/HTTPS的WEB业务审计。缺省提供1个web系统审计授权，可扩展。支持与视频监控防护系统进行联动，进行安全审计；支持市场上常见视频系统审计，包括但不限于：海康威视、大华、天地伟业等；支持视频操作审计，包括但不限于：视频查询、视频回放、视频下载等操作；支持视频操作内容审计，包括但不限于：摄像头名称，视频文件名称、视频文件时间等；能够将审计到的操作信息可回放，将业务用户在网页上的操作及返回信息以页面的形式回放；提供3年设备原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 14 | 日志审计系统 | 2U标准机架式设备，采用专用安全操作系统,冗余电源；系统具有1个 RJ-45 Console口，2个USB，6个千兆电口，硬盘容量：2T，日志处理性能3000EPS；提供采集各种不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统、以及各种应用系统产生的日志信息，汇集到审计中心，通过解析过滤归并后统一呈现，支持自定义条件查询和策略查询，支持深度关联分析自定义关联规则进行审计分析，支持告警和自定义报表等功能；默认支持80个审计对象授权。提供3年原厂保修服务。 | 台 | 1 |
| 15 | 24口工业交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,内置双交流电源 交换容量≥300Gbps，包转发率≥90Mpps 支持工业级工作温度范围，最大可达-40°C ~ 75°C，可以在极冷和极热环境中在室外机柜工作 支持专业的户外防雷技术，适用于室外恶劣环境 | 台 | 20 |
| 16 | 8口工业交换机 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,内置交流电源交换容量≥300Gbps，包转发率≥70Mpps 支持工业级工作温度范围，最大可达-40°C ~ 75°C，可以在极冷和极热环境中在室外机柜工作 支持专业的户外防雷技术，适用于室外恶劣环境 | 台 | 40 |

## 5、运行维护要求

## 5.1响应时间

应做到全天候7*24小时提供运维保障服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

（1）普通故障响应时间：普通故障在接到支队抢修通知后，应在5分钟内做到响应，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不大于60-90分钟。具体为：工作日白天（7时至20时）的最大到达故障现场时间为60分钟，工作日夜间（20时至次日7时）、国家法定节假日全天的最大到达故障现场时间为90分钟，郊区乡镇最大到达故障现场时间为240分钟。

（2）紧急故障响应时间：支队要求的紧急事件，应即时做到响应，30分钟内到达故障现场。

5.2 故障恢复时间

按故障严重程度分3级。

（1）特别紧急（1级）故障：主干道、重要路口（支队指定为准）的设备发生故障停止运行的，恢复时间在工作时间内（工作日7时至20时）不超过1小时，非工作时间内不超过2小时。（不可抗力因素除外）

（2）紧急（2级）故障：次干道、支路交通信号灯发生故障停止运行的，恢复时间在工作时间内（工作日7时至20时）不超过3小时，非工作时间内不超过4小时；主干道路口监控和高空发生故障的，恢复时间在工作时间内（工作日7时至20时）不超过4小时，非工作时间内不超过8小时；郊区乡镇故障恢复时间可适当放宽到8小时。（不可抗力因素除外）

（3）一般（3级）故障：设备存在故障但未影响运行的，恢复时间不超过24小时；次干道、支路路口监控和高空，卡口，电子警察，诱导屏等外场设备存在故障但不影响交通运行的，恢复时间不超过48小时（不可抗力因素除外）。

2级以上故障除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如确因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案等和恢复计划在故障发生后的8小时内向支队书面上报，并在此期间积极制定和采取过渡方案，全力保证系统应用不间断。在故障修复期间，如需要其他运维单位配合的，应提前向支队提出。

5.3应急人员、设备和其他要求

（1）安排足够的应急抢修人员、车辆、工具、备品备件24小时值班待命，同时应确保车辆、工具和备品备件的充足与完好。

（2）在节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一等）、恶劣天气（台风、暴雨/雷电、高温等）和重大安保工作（由交警支队指定）前及其期间，根据交警支队的要求，进行驻点保障服务。同时，应提前安排人员做好应急抢修准备，并将应急抢修人员名单、联系方式等报交警支队备案，必要时，赴指定地点驻场保障。

5.4 工程免费质保期

工程24个月，主要设备36个月。

## 6、工期要求

本项目的建设期6个月。

建设阶段（4个月）

完成系统升级改造、软件部署及调试、设备配置部署、中心装修设施建设等任务，保证信息等正常上传、存储、检索、应用。督促完成整改，按质按量全面交付使用，开始试运行。

试运行阶段（30天）

本期项目各系统试运行，对各子系统进行全面调试，优化项目整体性能，完善系统功能。逐项开始验收前的测试工作。

初步验收阶段（30天）

完成所有验收测试工作，对前期建设工作进行总结和最终验收，健全系统的管理、维护和应用工作机制，完善系统与公安业务的融合应用机制。

## 7、通讯链路租用和电费

中标商需提供项目最终验收后系统运行1年所需通讯链路租用费和电费，具体数量见采购清单。

### 三、商务要求

1.项目预算（最商预算）：20050800.00元

2.付款要求：项目预付款200万元，中标方收到预付款后，需完成项目初验才能向采购方申请第二笔款项，第二笔款项付至项目合同金额的80%。（具体以合同签订为准）

### 3.项目实施地点：海口市

# Text boxes

采用专业数据处理系统进行基础数据的处理。

海口市公安局交通警察支队指定范围内的农村公路。

具体调研基础数据及排查内容参见排查内容的具体指标。

数据分析结果为风险评估提供参考和依据

排查数据分析

现场排查

基础数据调研

政策、理论调研

投入教授级高级工程师1名，高级工程师2名，有丰富工作经验的工程师2名，成立农村公路安全隐患排查项目组，明确职责分工、制定工作计划。

成立项目组