收押型囚车采购需求

# 一、对供应商的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条相关规定；

2、投标人具有车辆改装生产资质或销售资质；

# 二、采购商务需求

1、囚车1辆

2、▲供货时间：合同签订后25天内交货，并提供整车改装后囚车合格证及所有车辆上牌手续。

质保期：验收合格后一年。

3、供货和运费：免费送货上门，按采购人与供应商约定时间、地点交货。

4、培训：免费培训。

5、付款方式：合同签订后付款40%，验收合格后付款60%。

# 三、押解囚车采购需求

1、概述：

## 押解囚车整车集人员押送系统、安全警示系统、实时图像监控、排气系统等功能于一体的多功能警务用车。

2、整车性能参数要求

| ▲车辆名称 | 囚车 |
| --- | --- |
| 轴距 | ≥3930（mm） |
| ▲整车外形尺寸 | 长：≥7280mm，宽：≥2040mm，高：≥2730mm |
| 油耗： | ≤15(L/100Km) |
| 接近角/离去角： | ≥13.4/12.2(°) |
| 整备质量 | ≤4050（KG） |
| 总质量 | ≥5540（KG） |
| ▲最大功率 | ≥151KW |
| ▲发动机排量 | ≥3.956L |
| 最高车速 | ≥130（km/h） |
| ▲额定载客 | ≥17人 |
| 发动机燃油 | 汽油 |
| 轮胎规格 | 215/70R17.5 |
| 轮胎数量 | 6个（后轮2只,含一个备用轮胎） |
| 排放 | 国四 |
| ▲提供满足上述技术要求的产品，改装后整车具备国家整车产品定型检测报告。 ▲提供满足上述技术要求的产品，改装后整车列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的公告。 |

3、车辆改装特点要求

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 型号/形式 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 客车 | 国产 | 技术成熟可靠的量产车型，售后服务网点多，便于维护保养 |
| 2 | 囚室 | 囚犯固定装置 | 定制：压臂锁定，提供实物图片： | 1、座椅上安装有安全压臂，用来扣住囚犯身体，安全压臂采用无缝不锈钢管进行锁定。座椅上还加装手铐锁定装置。地板上加装有铐脚装置。2、囚室为独立封闭式结构，可以防止串供。 |
|  |  | 座椅 | 定制：超纤软质皮革，内置高强海绵坐垫 | 采用软质皮革制作，具有耐用、易清洁的特点， |
|  |  | 囚室尾部 | 定制：防爆网 | 尾部玻璃内部安装防暴网，防止内部囚犯撞开车玻璃。 |
|  |  | 囚室区左右两侧防护 | 定制：高强度 钢板 | 囚室内左右侧玻璃窗位置采用高强度不锈钢板进行封闭，钢板镂空处理，原车玻璃保留。 |
|  |  | 囚室区 隔墙 | 定制：不锈钢/ 有机玻璃 | 封闭隔断，隔断用不锈钢加厚材料制作，加上1.2厘米厚的有机玻璃安全可靠，方便前后相通观测 |
|  |  | 囚格 | 定制 | 不锈钢制囚格，囚格间采用不锈钢进行分隔，两边隔挡采用软包、防止囚犯头部撞击两边，造成伤害！ |
|  |  | 尾部双开门 | 定制 | 定制：尾部安装双开门，采用手动开启结构，设置安全锁。 |
|  |  | 后门不锈钢加强护栏 | 定制：304不锈钢 | 后门不锈钢加强护栏 |
|  |  | 囚室门 | 定制 | 安装钢门，带观察窗，玻璃使用钢化玻璃 |
|  |  | 囚室门把手 | 定制304不锈钢 | 工作室与囚室区间门把手采用插稍式结构，结实耐用 |
|  |  | 囚室顶部 | 定制304不锈钢 | 囚室顶加焊骨架，再封钢板 顶部中间纵向加装通内窗，加强内部采光 |
|  |  | 囚格隔音 | 多媒体音频切分器 | 犯人靠背上安装耳机插孔配耳罩，防止串供 |
|  |  | 隔音设备 | 定制：全包式耳罩 | 20个耳罩 |
| 3 | 工作区 | 工作区座椅 | 定制 | 其中操作台前配备一张长条型沙发座椅 |
|  |  | 紫外线消毒（押运区） | 定制 | 车顶医用级别紫外线杀菌灯 |
| 4 | 换气系统 | 电动换气扇 | 12V | 在囚室区顶部安装2个 强排风扇 |
|  |  | 空调 |  | 每个囚格上部都带空调出风口 |
| 5 | 警示系统 | 长排警灯 | 含150W警报器 | 闪烁特性：标志灯具每个主光源的发光频率f应在1Hz~3Hz之间。 标志灯具频率f为1.2Hz。 工作噪声：在额定电压下满负荷工作时的噪声应小于55dB(A)。+35dB(A)。 电源适应性 ：对于额定电压为DC12V的标志灯具，在以DC9.0V~DC16V供电时，标志灯具应能正常工作，发光频率应在1Hz~3Hz之间；以DC9.0V供电时，标志灯具每个红色主光源基准轴上的发光强度应不小于450cd，蓝色主光源基准轴上的发光强度应不小于270cd。 防尘性能：将处于正常工作状态的标志灯具以正常工作位置安放在粉尘试验箱内。试验用粉尘为滑石粉，粉尘量为2kg/m3。在2h内每隔15min扬尘10s。试验后，擦净灯具外部的粉尘并测试主光源的发光强度。在粉尘环境中，标志灯具灯壳内应无明显积尘，发光频率应在1Hz~3Hz之间，红色主光源基准轴上的发光强度应不小于400cd，蓝色主光源基准轴上的发光强度应不小于240cd。 防水性能：在模拟雨淋条件下通电工作2h，试验中喷水量为24.5L/min+0.5/min,试验台转速应为17r/min,喷水管摆动角度+60°。试验中和试验后，标志灯具应能正常工作，在额定电压下的发光频率应在1Hz~3Hz之间。 耐高温性能：雨淋试验后，立即将标志灯具放入高温试验箱，以额定电压的1.1倍给标志灯具供电，使标志灯具灯具处于满负荷工作状态。试验温度为75℃+2℃，试验时间4h。试验中和试验后，标志灯具应能正常工作，应无电器故障，发光频率应在1Hz~3Hz之间，壳体不应出现软化、变形、裂纹。 ▲提供公安部交通安全产品质量检测中心检验合格报告。 |
|  |  | 爆闪方形警灯 | 8只 | 大方形LED 加装向下玻璃钢边框，使其灯光向下平射。 |
|  |  | 大颗粒爆闪警灯 | 4条 | 4条LED黑暗中具有瞬间短时致盲效果 |
| 6 | 倒车监视 | 倒车导航 | 一体机 | 倒车雷达 |
|  |  | 倒车影像 | DVD导航显示 | 兼容DVD导航一体 |
| 7 | 通话系统 | 押运区-囚室通话装置 | 订制 | 在分隔墙上安装一套对讲系统，操作安装在工作台上，车内控制台-囚格对讲系统 |
| 8 | 摄像监控 | 机柜 | 订制 | 各主要设备和控制操作都集中在设备机柜，便于操作人员集中控制和观察，采用标准机柜结构，使设备的安装标准化，便于设备的安装、检修、更换 |
|  |  | 车载固定摄像头 | 前面放在车前挡玻璃内 | 传感器 IMX222CMOS传感器； 标配镜头3.6mm； 最低照度 彩色0.6Lux@F1.2/黑白0.08 Lux@F1.2/0Lux（红外灯开启时）； 编码标准 H.264视频编码,支持双码流,AVI格式； 图像输出 主码流: 1920*1080，1280*720;子码流:704*576； 码流8Mpbs； 帧率 1-25fps可调； 红外照射距离：15-20米； 亮度灰度：≥9级； 高低温：+55℃+2℃ -25℃+3℃ 测试时间不少于2小时； ▲提供公安部安全防范报警系统产品质量检测中心检验合格报告 |
|  |  | 半球摄像机 （囚室4） | 囚室内带监控囚犯摄像头实现无死角监控 |  |
|  |  | 红外摄像机（车头） | 车体左右两侧，前后安装监控摄像头各一个 |  |
|  |  | 高清摄像机（车内） | 工作区车顶位置上方安装一工作区监控摄像头 |  |
|  |  | 液晶显示屏 | 机柜上方22寸显示器一套 | 液晶显示器 |
|  |  | 控制键盘 | 视频设备 | 专用可固定键盘 |
|  |  | 24路车载硬盘录像机 | 司机后设计安装监控工作平台，配24路硬盘录像机，液晶监控屏数字硬盘录像机1套，带1TB硬盘 | 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 内置软件设计符合：GB/T9813-2000中4.1.5.4.1.6/4.1.7的要求； 视频输入要求：视频接入 24路1080P，分辨率：1920*1080； 接口要求：具有网络接口，RJ45接口，VGA接口，HDMI接口，RS232接口； 抗静电干扰：按GB/T17799.1表中1.2的要求测试，接触放电不少于4KV，空气放电不少于：8KV； 电源线安全要求：电源（a.c)引出线必须使用三蕊电源线，其中地线必须与设备保护接地端连接牢固，其接触电阻不应大于0.5Ω，并应能承受19.6N的拉力作用60S不损伤和脱落。 温升要求：设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65度，机内发热部件连续工作4小时后，其温升不应超过该部件的规定值。 尺寸：442mm(长)*430mm(宽)*91mm(高)； ▲提供公安部安全防范报警系统产品质量检测中心检验合格报告 |
| 9 | 窗帘 | 窗帘 | 定制，车载专用 | 囚室区和押解监控区用来隔挡 |
| 10 | 灯具 | 照明灯 | 10W | 在车内各区配装有足够的照明灯具，以满足夜间押运时，照明的需求 |
|  |  | 牌照灯 | 12V | 牌照灯 |
| 11 | 附件 | 控制线路 | 定制 | 控制线路 |
|  |  | 工具箱 | 定制 | 工具箱 |
|  |  | 门锁、五金件、电器元器件 | 定制 | 门锁、五金件、电器元器件 |
| 12 | 供电改装 | 原厂电池 | 原厂 | 原厂电池 |
|  |  | 逆变电源 | 车载12V/220V,1000W | 逆变电源 |
|  |  | 系统集成 | 定制 | 全车电路控制总开关和备用开关 |
| 13 | 整车油漆、喷涂标识 | 按公安部2004制式制作 | 整车按2004式警车外观涂制式喷涂 |

4、整车内部格局布置基本要求

### 5、警用押解囚车配置要求

| 序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说明（可填品牌、型号、简单参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 中巴 | 1台 | 国产、汽油发动机、23座、国四重型汽油车 |
| 2 | 押解室 | 押解格及约束椅 | 12套 | 定制：押解格及约束椅 |
|  |  | 不锈钢扶手 | 12套 | 定制：不锈钢扶手 |
|  |  | 押解室隔墙 | 1面 | 定制：押解室隔墙 |
|  |  | 押解室门 | 1扇 | 定制：押解室门 |
|  |  | 观测窗钢化玻璃 | 3块 | 定制：观测窗钢化玻璃 |
|  |  | 观测窗玻璃防护网 | 3块 | 定制：观测窗玻璃防护网 |
|  |  | 玻璃膜（车身玻璃、观测窗玻璃） | 1套 | 定制：玻璃膜（车身玻璃、观测窗玻璃） |
|  |  | 尾门玻璃防护网 | 2块 | 定制：尾门玻璃防护网 |
|  |  | 内装饰改制 | 1套 | 定制：内装饰改制 |
| 3 | 工作区 | 工作区座椅 | 1套 | 定制：工作区座椅 |
|  |  | 紫外线消毒（押运区） | 2套 | 定制：紫外线消毒（押运区） |
| 4 | 电动换气扇 | 电动换气扇DS290/12V | 2套 | 电动换气扇DS290/12V |
| 5 | 警示系统 | 1.2米长排警灯（含150W警报器）TBD-GA-6000L | 1套 | 1.2米长排警灯（含150W警报器） |
|  |  | 爆闪方形警灯LED | 1套 | 爆闪方形警灯LED |
|  |  | 大颗粒爆闪警灯LED | 6套 | 大颗粒爆闪警灯LED |
| 6 | 倒车监视 | 倒车导航 | 1套 | 倒车导航一体机 |
| 7 | 音频摄录通话系统 | 押运区-押解室通话装置 | 1套 | 押解室通话装置 |
| 8 | 无线 音视频摄录监控传输系统 | 机柜 | 1套 | 定制：机柜 |
|  |  | 车载固定摄像头 | 1个 | 车载固定摄像头 |
|  |  | 半球摄像机（押解室10）带录音 | 14个 | 半球摄像机（押解室14） |
|  |  | 红外摄像机（车头） | 1个 | 红外摄像机（车头） |
|  |  | 高清摄像机（车内） | 1个 | 高清摄像机（车内） |
|  |  | 液晶显示屏 | 1个 | 液晶显示屏 22寸 |
|  |  | 控制键盘 | 1套 | 控制键盘 |
|  |  | 24路车载硬盘录像机（带录音）4G图传 | 1套 | 24路车载硬盘录像机（带录音） |
| 9 | 灯具 | 照明灯 | 2套 | 定制：照明灯 |
|  |  | 牌照灯 | 2个 | 定制：牌照灯 |
| 10 | 附件 | 控制线路 | 2个 | 定制：控制线路 |
|  |  | 工具箱 | 1套 | 定制：工具箱 |
|  |  | 门锁、五金件、电器元器件 | 1套 | 定制：门锁、五金件、电器元器件 |
|  |  | 后双开门制作 | 1套 | 定制：后双开门制作 |
|  |  | 后对开门门杠、踏步 | 1套 | 定制：后对开门门杠、踏步 |
|  |  | CRO R简易急救箱 | 1套 | CRO R简易急救箱 |
| 11 | 供电改装 | 原厂电池 | 1套 | 原厂电池 |
|  |  | 逆变电源1000W | 1块 | 逆变电源1000W |
|  |  | 110A原厂发电机改装 | 1套 | 110A原厂发电机改装 |
|  |  | 系统集成 | 1套 | 定制：系统集成 |
| 12 | 外观 | 公安部2004制式 喷涂标识 | 1套 | 定制公安部2004制式 喷涂标识 |