洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材及泡沫灭火剂政府采购项目（二次招标）

招 标 文 件

招标编号：GGP20200914R

采购人：洋浦经济开发区消防救援支队

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

2020年12月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	19

第四章 合同条款及格式	55

第五章 投标文件内容和格式	62

第六章 评审办法	71

附表1、初步审查表

附表2、技术、商务评分表

# 第一章  招标公告

海南金政采项目管理有限公司受洋浦经济开发区消防救援支队委托，对洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材及泡沫灭火剂政府采购项目（二次招标）（项目编号：GGP20200914R）进行公开招标，欢迎合格的国内供应商来参加密封投标。

一、招标编号：GGP20200914R

二、招标项目情况：

1、项目名称：洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材及泡沫灭火剂政府采购项目（二次招标）

## 2、资金来源：财政资金

## 3、采购预算：本项目总预算为人民币2763000.00元，本项目分为4个包，每包的预算价均为最高限价，每包预算如下表：

| 包号 | 采购名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 抢险救援器材 | 275 | 件（套） | 504800.00 |
| B | 灭火器材 | 113 | 件（套） | 458200.00 |
| C | 水成膜泡沫灭火剂 | 120 | 吨 | 1080000.00 |
| D | 抗溶性水成膜泡沫灭火剂 | 30 | 吨 | 720000.00 |
|  | 高倍数泡沫灭火剂 | 20 | 吨 |  |
|  | 中倍数泡沫灭火剂 | 20 | 吨 |  |

注：一家供应商可以对以上一个标包或多个标包进行投标。

4、采购需求：本项目4个包，采购消防器材一批，泡沫灭火剂一批，详见本项目招标文件第三章“用户需求书”。

- 项目实施地点：采购人指定地点。

- A、B包交货期：自签订合同之日起120日历天内；C、D包交货期：自签订合同之日起90日历天内。

- 付款方式：合同货物到采购人指定地点交付并最终验收合格后，采购人在30个工作日内向中标人一次性支付合同总额的95%，剩余合同金额的5%作为质保金。质保期满后，产品没有质量问题且售后服务良好（A包和B包须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章），质保金全额（无息）退换中标人。

三、供应商资格要求（A-D包通用）

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、供应商最近三年内在参与政府招投标采购项目活动中没有不良信用记录：必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的供应商和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录”名单的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）；

3、在中华人民共和国注册具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。（须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件，所有复印件加盖公章）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计师事务所出具的近三年（2017年-2019年）任意一年年度完整财务审计报告复印件，供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，提供2019年6月至今任意一个季度的财务报表复印件（包含资产负债表、现金流量表、利润表），以上均提供复印件加盖公章，原件现场提供核查；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年6月至今连续三个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件加盖公章；新成立公司按实际应缴纳情况提供，不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

6、参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商书面声明函）；

7、供应商须对所投包次内的所有产品进行投标报价，并不得超过所投包次的预算价格；

8、购买本项目招标文件并按时缴纳足额投标保证金；

9、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、获取招标文件时间：2020年12月07日 至2020年12月11日，早上8：30-12：00，下午14:00-17：30（节假日除外）；

2、标书发售地点（获取报名方式）：海口市美兰区蓝天路西12号世纪港14楼C1401室。

3、A-D包标书售价：￥200元/套/包（售后不退），投标保证金：A包、C包、D包均为￥10000.00元；B包为￥5000.00元。（提交投标保证金时须注明项目编号或项目名称和包号（可简写））

5、保证金到账截止日期：2020年12月28日09:00（北京时间）。

购买招标文件时需提供有效期内的三证合一的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（复印件加盖公章）。

五、投标截止时间、开标时间及地点、采购信息发布媒体

1、投标文件递交截止时间：2020年12月28日09：00；

2、开标时间：2020年12月28日09: 00；

3、开标地点：海口市美兰区蓝天路西12号世纪港14楼C1401室；

4、本项目采购信息发布媒体：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在全国公共资源交易服务中心（海南省）和中国海南政府采购网发布。

六、联系方式

采购人：洋浦经济开发区消防救援支队

采购人地点：海南省洋浦经济开发区

项目联系人：高先生

联系电话：0898-28810823

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

地址：海南省海口市蓝天路12号世纪港C1401室

项目联系人：王工

联系电话：0898-66754965

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：洋浦经济开发区消防救援支队

1.2采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

1.3投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

- 适用范围

2.1本招标文件仅适用于采购代理机构组织的本次投标活动。

2.2本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

- 合格的投标人

3.1凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“供应商资格要求”规定的条件。

3.3投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 根据项目情况，本项目不接受联合体投标。

3.5投标人必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人、其他组织或自然人。

3.6投标人须在法律和财务上独立、合法运作，不得直接或间接地与采购人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.7投标人须保证，采购人在使用投标人提供的货物或服务时，不存在不合法的情形，也不存在任何与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而引发的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

3.8投标人所提供的产品均应符合相应的国家及行业标准，需提供与投标产品有关的其它资质证明。

4．投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

4.2招标代理服务费

采购代理服务费依据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格［2002］1980号）和《国家发展改革委办公厅印发〈关于招标代理服务收费有关问题的通知〉》（发改办价格[2003] 857 号）规定，按照“货物”类别计取招标代理服务费，本项目招标代理服务费以中标通知书中确定的中标金额作为基数进行计算。经双方同意，本项目招标代理服务费由中标单位支付，在领取中标通知书前一次性支付。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在三天内未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2本招标文件由采购代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l招标文件由六部分组成，包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款及格式

第五章 投标文件内容和格式

第六章 评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于三天之内以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的更正或补充

8.l在投标截止时间前十五天，采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到更正公告。

8.5为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的语言及度量衡

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中 文 （语言文字）。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3除在招标文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10．投标文件的组成

10.l投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件“投标文件格式要求”要求）：

10.1.l投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2投标人资格证明文件。

10.2招标文件第三部分中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11．投标报价

11.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标货币

12.1投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13．投标保证金

13.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金：A包、C包、D包均为￥10000.00元；B包为￥5000.00元。投标单位须在保证金单据上必须注明项目编号或项目名称和包号（可简写）。

13.2 投标保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

13.2.1递交投标文件截止时间前从公司账户转入招标代理指定账户。

递交方式：银行转账

单位名称：海南金政采项目管理有限公司

开 户 行：平安银行海口海府支行

账    号：11014710936004

注：投标保证金须附在投标文件（提供退保申请函，格式自拟）。

13.3投标人若不递交投标保证金的，其投标文件将被拒绝接受。投标人若不按第13.l和13.2条的规定要求提交投标保证金，投标人自己承担由此而引发的所有后果。

13.4投标保证金的退还

13.4.l中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内申请办理原额无息退还手续。

13.4.2落标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内申请办理原额无息退还手续（提供退保申请函，格式自拟）。

13.5发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

14．投标有效期

14.l投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．投标文件的数量、签署及形式

15.1投标文件一式伍份，其中正本壹份、副本肆份。投标文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份投标文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。投标文件胶装书脊须注明完整的项目名称、项目编号和包号（如有）。

15.2投标文件正本中，除招标文件中规定的可提交复印件外，其他文件按招标文件要求须提交原件的得提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署或加盖投标人公章，副本可以是正本的复印件。

15.3投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

15.4电报、电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。

15.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

四、投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16.l投标人应将投标文件密封在两个投标专用袋(箱)中，并在投标专用袋(箱)上标明“正本”“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称；

（2）分包号（如有的话）；

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。

16.3投标文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）装有投标文件电子版等材料的光盘和U盘；

（4）投标函。

17．投标截止时间

17.l投标人须在招标文件第一部分规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

17.2若采购代理机构按8条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的投标文件

18.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

19．投标文件的修改和撤回

19.l投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2投标文件的修改文件应按第15条规定签署、密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

五、开标及评标

20．开标

20.l采购代理机构按招标文件第一部分规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2投标人应委派授权代表或法定代表人到场参加开标活动，参加开标会的授权委托代表（或项目负责人、法定代表人）持本人身份证件及授权委托书（或法人身份证明）签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的投标单位，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.3开标时，采购代理机构、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

20.4若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21．评标委员会

21.1受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，评标委员会专家共5名，从海南省人民政府政务服务中心专家库随机抽取4名专家，业主单位委派1名专家，组成5人评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。(确认评标委员会专家人数)

21.2评标委员会成员名单在评标结果公告前属于保密内容。

22．对投标文件的符合性审查

22.l符合性审查的内容包括： 详见符合性审查表

22.2符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.4.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23．投标文件的澄清

23.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

23.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4并非每个投标人都将被询标。

24．评标及定标

24.1评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24.2评标委员会按招标文件“第六章”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25．评标过程保密

25.l在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

25.4采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

26．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一并通过公示的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人或重新组织招标。如此类推。中标人将在指定的网站上公示。

27.质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

28.2中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

29.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

30.腐败和欺诈行为

本招标形成的合同项下的买方和卖方（中标人）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标注。为此目的，定义下述条件：

- “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

2、“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中获得的利益。

如果被推荐的中标人被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

31.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质相应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

32.加分政策：

关于政策性加分

1、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

3、投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

(属于小型、微型企业的按照下列格式填写声明函并装订在投标文件中)

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

`

企业名称（盖章）：

日期：

# 第三章  用户需求书

一、采购名称、数量及预算

| 包号 | 采购名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 抢险救援器材 | 275 | 件（套） | 504800.00 |  |
| B | 灭火器材 | 113 | 件（套） | 458200.00 |  |
| C | 水成膜泡沫灭火剂 | 120 | 吨 | 1080000.00 |  |
| D | 抗溶性泡沫灭火剂 | 30 | 吨 | 720000.00 |  |
|  | 高倍数泡沫灭火剂 | 20 | 吨 |  |  |
|  | 中倍数泡沫灭火剂 | 20 | 吨 |  |  |

二、商务要求

（一）交货期：A、B包交货期：自签订合同之日起120日历天内；

C、D包交货期：自签订合同之日起90日历天内。

（二）验收标准：合同货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书（如是进口产品必须提供有效的原产地证明、报关手续及中文使用说明书）、电子文档产品使用说明书（如是进口产品必须同时提供中文版）、产品质量检验报告、自愿性认证证书（如有才提供）、型式检验报告（如有才提供）和货物有关配件等。

（三）质保有效期：产品整体质保期不少于2年，产品质保期自验收合格之日起计。

（四）培训服务：供应商在质保期内定期回访，每年2次，免费提供技术培训，并提供甲方要求的所有培训资料，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点由采购人确定。

二、消防器材参考规格及技术要求

## A包

| 序号 | 器材名称 | 参考型号/规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像仪 | 进口品牌。技术性能符合GA/T635-2006《消防用红外热像仪》标准。 1.带数字式温度及不少于四种探测模式； 2.外壳防护等级：不小于IP67； 3.探头红外分辨率：≥240像素*180像素；内置图片存储技术，能储存多达200个文件；另外增配一张64G存储卡； 4.显示类型：LCD液晶显示，≥2.5″背光液晶显示屏； 5.工作温度范围不少于：-20～+500℃；在环境温度≤150℃，正常工作时间不少于15min；环境温度≤260℃，正常工作时间不少于5分钟，图像均可以正常显示； 6.抗跌落：从1m高处跌落到混凝土地面无任何损坏； 7.电池供电时间：≥2小时；充放电循环次数：500次以上。需提供相关检测报告及中文说明书。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 漏电探测仪 | 进口品牌。1.无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置，可声光报警； 2.单键开关，内置自检功能； 3.内置低电报警功能； 4.探测交流电压频率40～70Hz； 5.ABS塑料外壳，测试危险场所有无交流电存在，最远可探测距离不少于30m； 6.9V碱性电池供电； 7.工作温度：-30℃～50℃ ，储存和运输温度：-40℃～70℃ 。 需提供中文说明书。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 手动破拆工具组 | 1.无须动力，单人即可操作，可有效快速打通砖和混凝土阻隔墙； 2.整套工具不少于8件套，包括：拆锁器，金属切断器，凿子，钎子，冲杆等。 每套配备携行箱一个。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 消防过滤式自救呼吸器 | 技术性能符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求。用于灾害事故现场呼吸防护。能有效的滤除CO（一氧化碳）、HCN（氢化氰）和其它煅烧时所产生的有害气体和烟雾，并有阻燃隔热功能。防护时间>15（min）。需提供相关检测报告。 | 100 | 个 |  |
| 5 | 救生缓降器 | 1. 往返式。性能符合GA413《救生缓降器》标准要求，提供相关检测报告。 2.匀速下降，起始重量≥10公斤，最大负荷100公斤，下降速度正负差不大于0.12米/min。在下降过程中可随时停止并进行悬空作业，使用高度≥30m。需提供相关检测报告。 | 3 | 个 |  |
| 6 | 救援支架 | 技术参数要求：金属框架，三脚架工作负荷≥180KG，阻断力≥300KG，工作高度展开≤250CM，收缩≤165CM；配手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载2500N，绳索长度≥30米，卷扬机带自刹车装置，重量≤35KG，产品需提供相关检验报告。 | 5 | 套 |  |
| 7 | 充气式动力橡皮艇 | 针对激流洪水救援而改良的救援充气艇，采用3层夹网PVC 气艇专用面料，气密性、耐磨性、抗老化性能极好、使用寿命长。所有粘接部位全部采用进口胶水粘接，具有剥离强度高以及耐高温、耐水解、抗紫外线等。360度防撞护弦，撞护弦以上20cm双层PVC面料加强防护，撞护弦以下加强底部防护装甲，以增强救援艇在洪灾、内涝等不明水域环境下的强度及耐用性，有效应对恶劣水域环境。艉板增加两个快速排水孔，可快速排除仓内积水；内外增加金属挂环，可固定船外机、拖船；船艇四周增加反光条，增加夜间操艇安全。最大承载人数：不少于7人；气室数量：不少于3+1 ；最大承重：不少于720kg。按用户需求喷涂相关标识。 | 2 | 艘 |  |
| 8 | 电源逆变器 | 输出功率：1000W；输入电压：12V/24V/48V/60V/72V（可选）；输出电压：AC220V；输出频率：50HZ；转换效率不小于95%。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 快速堵漏胶 | 双组份胶，广泛应用于石油、化工、电力、交通、机械、煤气、造纸等行业，对金属或非金属制成的贮、输、运各类水、油、酸、碱、盐、气体及有机溶剂等介质的泄漏可进行现场边漏边修复，是消防堵漏抢险救援的必备用品，边漏边胶，无需倒装及清洗容器。火修复，安全、经济、可靠，快速固化，修理一般只需2～10分钟。可配合铁合金工具直接对罐体及管道附件、管线、三通、弯头、法兰、阀门上的阀杆、阀体等发生的点状、线状、洞、缝泄漏时的堵漏。性能：a.抗剪切强度≥30Mpa。b.温度使用范围在-70℃-+250℃c.修复后耐内压力≥30Mpa。须提供双备份。 | 2 | 套 |  |
| 10 | 有毒物质密封桶 | 主要用于收集并转运有毒物质或污染严重土壤。可装载有毒有害物质，防酸碱，耐高温。 采用高密度聚乙烯材质无缝结构设计，防漏结构100%经过测试，坚固耐用，防紫外线照射，是收集、运输、紧急救援、清理泄漏污染现场的最理想产品，有较强的抗化学性能，容量不少于65加仑。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 围油栏 | PVC材质通用型围油栏,广泛应用于油轮发生漏油事故,内陆污染物排放入口处,河流,港湾,湖泊溢油紧急围控,近海石油钻井平台平静水域溢油和其他漂浮物的拦截围控,可长期固定存放。 可用于陆地及水面，防止油类及污水蔓延，防腐材料制成。充气、充水两用型。不少于50米/套。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 简易洗消喷淋器 | 可为污染人员或物体进行全方位清洗 ，四面喷头，多喷嘴，易携带，重量轻，功效强大，配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性。工作压力:3-7bar，流量:不小于20升/分钟，重量：不大于25kg，材质：不锈钢支架。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 有机磷降解酶 | 1、符合国家现行有关标准、规范。 2、可直接用于洗消被有机磷、液氯等有毒化学品污染的身体、装备、设施，修复被有毒化学品污染的空气、水源和土壤，特别适用于处理农药厂、化工厂、炼油厂爆炸、泄漏等突发事故。 3、性状：黄色或淡黄色颗粒。 4、总酶活：不少于7.6×108IU/kg；每盒的包装规格：≥1000g/盒。 5、洗消剂本身无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。 6、将本品按照1：10000的配比浓度与水均匀混合，根据灾害范围及严重程度分别装入不同容积的消防车内形成水溶液洗消剂，直接进行喷洒洗消作业。 | 16 | 箱 |  |
| 14 | 强酸碱清洗剂 | 技术性能要求：可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的清洗药液体可同时清洗酸性或碱性物质，药液无失效期。容量：不少于500毫升。 | 26 | 瓶 |  |
| 15 | 三合一强氧化洗消粉 | 1.与水溶解后可对酸、碱物质进行表面洗消。适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。 2.消毒时间：30-60min；每袋净重：不少于500g；混合比：一般传染病源消毒(1:500) 重度污染(1:200) 。 | 20 | 包 |  |
| 16 | 三合二洗消剂 | 1.用做对地面、装备进行洗消，不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消。主要成分为次氯酸钙。稳定性强，在常温下，可保存较长时间，有效氯含量损失较少，溶解度高，极易溶于水形成高浓度漂白,不溶物少。 2.消毒时间大于：30min；每袋净重：不少于500g；含量：60%-70%；混合比：一般传染病源消毒(1:2000) 重度污染(1:1000)。 | 20 | 包 |  |
| 17 | 消毒粉 | 1、符合国家现行有关标准、规范。2、用于皮肤、服装、装备的局部消毒。可吸附各种液态化学品。3、主要成分为蒙脱土，不溶于水和有机溶剂，无腐蚀性。 4、不少于500g/包。 | 16 | 包 |  |
| 18 | 移动电缆线卷盘 | 符合国家标准，优质铜片配合专利插套设计，弹性强劲，啮合妥帖，发热少，选用优质铜芯导线，内外塑料部件全部采用阻燃工程塑料材料，750°高温不燃烧，电缆线可以轻松旋转使用，使用完毕也可以轻松缠绕，不再凌乱，整齐收纳，具有过热保护、漏电保护，三芯电缆，长度不少于50米。单芯线径不小于4平方毫米。 | 3 | 套 |  |
| 19 | 能源潜水照明灯 | 进口品牌。简单实用，只要打开放进海里，潜水灯就会亮起来。没有电池，无须维修，不充电，没有污染，靠海供电。 重量：不大于850克； 潜水深度： 不少于150米；操作温度：-10°C至+50°C(14 F°-122 F°)；发光强度：不小于8363 cd；色温范围：5700 k；开关：磁吸开关；工作时间：不少于两年(每天3小时)。 | 2 | 把 |  |
| 20 | 水域救援个人腰包 | 进口品牌。可以穿着在腰部，随身携带，随取随用；绳索被固定在腰包内部，和绳包一起可以完全从腰包中取出；腰包内的绳包可以通过打开腰包的魔术扣一步取出，非常迅速；腰包上的腰带扣采用快速解开设计，拉一下红色拉球即可快速解开；绳索长度：不少于16米，绳索直径：≥6mm；断裂负荷不小于4.2kN。 | 24 | 个 |  |
| 21 | 水域救援头盔 | 进口品牌。水面作业头盔是安全性、经济性和舒适性的绝佳选择。特殊设计的带通气孔的护耳部分可以在保证双颊安全性的前提下确保听觉不受干扰。 顶部不少于8个透气孔确保在炎热的天气下依然感觉凉爽。 左右两边不少于3个通气孔确保听觉不受干扰。 下颚部分快速调节系带可以让你调整松紧至最舒适的程度。后脑部分带有快速调节棘轮和缓冲垫。 符合CE EN1385水域安全标准。 材质：耐用的ABS工程塑料外壳有效分散冲击力，高压EVA泡沫棉增强舒适性和保护性。带护耳，可安装头灯。 | 24 | 顶 |  |

| B包 |
| --- |
| 序号 | 器材名称 | 参考型号/规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中压三叉分水器 | 分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个80mm进水口和三个65mm出水口，卡式接口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。铝硅合金材料，金属模浇铸。工作压力1.6～2.5MPa，开启压力≤200N。产品需提供相关检验报告。 | 30 | 个 |  |
| 2 | 中压两叉分水器 | 分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个65mm进水口和两个65mm出水口，卡式接口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。铝硅合金材料，金属模浇铸。工作压力1.6～2.5MPa，开启压力≤200N。产品需提供相关检验报告。 | 20 | 个 |  |
| 3 | 伸缩式救援梯 | 符合GA137-1996《消防梯通用技术条件》。优质铝合金型材，体积小，重量轻，可任意调节高度，是狭窄空间救援的好帮手。伸展高度：不小于3.8m；收缩长度：不大于750mm；收缩宽度：不大于480mm；收缩厚度：不大于50mm；承重：不小于150kg；重量：不大于10kg；梯中间有黑色袋子系住防止拉开。装箱配置清单：便携式伸缩救援梯：1部；包装袋：1个；说明书：1个；合格证：1个。提供相关检测报告。 | 2 | 架 |  |
| 4 | 6米金属拉梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。高强度优质铝合金，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。工作长度：不小于6.0m；收缩长度：不大于3.8m；收缩厚度：不大于130mm；收缩宽度：不大于430mm；最小梯宽：不小于300mm；梯登间距：不大于300mm；水平弯曲残余变形比值： 0.05%；梯蹬弯曲残余变形比值：不大于0.10%；侧摇摆曲残余变形比值:不大于 0.15%；重量：不大于31㎏；装箱配置清单：消防拉梯：1部，包装袋：1个，说明书：1个，合格证：1个；提供相关检测报告。 | 12 | 架 |  |
| 5 | 9米金属拉梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。高强度优质铝合金，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。工作长度：不小于9.0m；收缩长度：不大于5.2m；收缩厚度：不大于130mm；收缩宽度：不大于430mm；最小梯宽：不小于300mm；梯登间距：不大于300mm；水平弯曲残余变形比值：0.06%；梯蹬弯曲残余变形比值：0.10%；侧摇摆曲残余变形比值: 0.13%；重量：不大于53㎏；装箱配置清单：消防拉梯：1部；包装袋：1个；说明书：1个；合格证：1个。提供相关检测报告。 | 8 | 架 |  |
| 6 | 金属挂钩梯 | 符合GA 137-2007《消防梯》的标准要求。铝合金消防挂钩梯采用高强度铝合金材料制成。用于灭火救援时登高作业。梯子上含有锯齿型挂钩，在锯齿型挂钩的固定作用下，可使救援人员仅靠一具梯子就能到达指定高度。在城市无登高车或消防通道狭窄区域，该梯的独特优势能较好的配合灭火、救灾。也可用于工厂、矿山、多层建筑维修等各种登高作业。该折叠挂钩梯可折叠，折叠后高度仅2米。 结构：由铝梯主体、铝合金挂钩组件、折叠铰链（采用合金钢材质，配合自动回弹锁紧机构，内部采用轨迹槽机构，制定锁紧装置回弹路线）、车轮组成。可通过各种功能转换可实现挂钩梯，人字梯，拖车担架等功能，让消防员在实际使用中实现一梯多用，有效的提高了抢险救援效率。工作长度：≥4000mm；最小梯宽：300mm； 梯蹬间距：340mm；质量：≤12kg；装箱配置清单：铝合金消防挂钩梯：1部：包装袋：1个：说明书：1个：合格证：1个。提供相关检测报告。 | 10 | 架 |  |
| 7 | 移动式消防水炮 | 进口品牌。1、由炮体和炮座两个部分组成，炮体与炮座采用快速插拔式连接。自动调压炮头，可以恒定出口喷射压力达到稳定射流的作用，立体梯形橡胶固定雾化齿。紧急自动关断安全阀，自动关断时保留阀门10%开度。 2、一字配握套把手，自动排水阀。35°安全限位装置，大表盘防震压力表。手摇手轮操作俯仰角，俯仰角+35~+90°（垂直方向），同时炮体部分可以水平方向0~245°转动。360°旋转消防接口。标配安全带，可折叠式不锈钢撑脚，并配有防滑钉。双进口设计满足大流量条件，如单使用其中一个进水口进水时，另外一个进水口将自动关闭。炮体和炮座材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质。最大工作压力不小于12bar。工作压力在7bar时，额定流量不小于4800L/min 。直流喷雾加装发泡管即打泡沫，不少于五年质保。提供相关检测报告。 | 4 | 台 |  |
| 8 | 多功能消防水枪1 | 进口品牌。最大工作压力≥16公斤；枪体由新型铝合金制成，表面采用硬质阳极氧化涂层，耐高温抗腐蚀；枪头和手柄采用防撞击的材料，手枪式握柄和开关符合工程力学设计，后座力小；枪头采用橡胶齿，喷雾时可产生极细小的水珠；枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流、30°开花、120°喷雾和高压档冲洗四种模式，带夜间触摸标志；开关阀门为滑阀设计，可进行20%-40%-60%-80%-100%五档调节，流量自动调压枪头设计，流量测试三挡范围：4.27L/S-6.24L/S-6.39L/S。工作压力在0.6Mpa时，最大流量为500升/分。射程大于30米，尾部配备65毫米水带防缠绕设计的快速接口，内部配置湍流过滤网，可过滤杂物和使水流更集中；尺寸≤242*228*97毫米，重量≤1.8公斤。提供相关检测报告。 | 10 | 把 |  |
| 9 | 多功能消防水枪2 | 进口品牌。自动调压枪头，最大工作压力≥16公斤；枪体由新型铝合金制成，表面采用硬质阳极氧化涂层，耐高温抗腐蚀；枪头和手柄采用防撞击的材料，手枪式握柄和马蹄形开关符合工程力学设计，后座力小；枪头采用双排金属齿，喷雾时可产生极细小的水珠；枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流、30°开花、120°喷雾、高压冲洗档四种模式，带夜间触摸标志；开关阀门采用球阀设计；尾部配备65毫米水带防缠绕设计的快速接口，内部配置湍流过滤网，可过滤杂物和使水流更集中；流量自动调压枪头设计，恒定流量压力范围：工作压力在0.5Mpa时，流量6.83L/S -工作压力在0.7Mpa时，流量12.6L/S。最大流量为750升/分，射程大于34米，尺寸≤277*241*122毫米，重量≤2公斤。提供相关检测报告。 | 15 | 把 |  |
| 10 | 穿刺水枪 | 进口品牌。工作压力在0.7Mpa时，额定流量不小于10升/秒；适用水和泡沫；由三接口受力连接件、水带接口旋转开关阀一体件、硬质合金钢穿刺头兼喷射枪头一体件、两根延长枪膛五个部件组成，至少有五种类型的组合，根据火场情形组合需要的类型。 | 2 | 把 |  |

三、泡沫灭火剂参考规格及技术要求

## C包

（一）C包：水成膜泡沫灭火剂

1、产品总体描述

水成膜泡沫灭火剂（也称轻水泡沫灭火剂）由碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、助剂、稳定剂、抗冻剂等组成。是一种高效泡沫灭火剂，其特点是在油类表面上形成一层抑制油类蒸发的防护膜，靠泡沫和防护膜的双重作用，灭火效率高、速度快、防复燃性能和封闭性能好，抗污染高，贮存期长。该灭火剂适用于淡水和海水，与水按6:94的比例混合。可以在各种低、中倍数泡沫产生设备中发泡，扑救油类火灾；可以与干粉灭火剂联用灭火，亦可采用“液下喷射”的方式扑救大型油类贮罐火灾。广泛应用于油田、炼油厂、油库、船舶、码头、机场、机库等重点防灾场所。

2、主要性能指标：

适用水质：淡水和海水

混合比：6%

凝固点：≤-15摄氏度

PH值：6.0-9.5

流动性：流量大于标准参比液体

扩散系数：正值

发泡倍数：≥7

25%析液时间：≥3.5分钟

灭火时间：≤3分钟

有效期不少于八年，★产品不得含有PFOS有关物质。

3、供货需求量

水成膜泡沫灭火剂120吨；

4、产品执行标准

（1）符合GB15308-2006标准；

（2）产品必须提供检测报告及不含PFOS有关物质的相关证明文件。

5、包装方式

1000Kg高密度聚乙烯塑料桶包装，并加有防撬窃盖。包装容器颜色及标识需符合《低倍数泡沫灭火剂包装标识统型要求》。

6、储存方式

产品应存放在阴凉、干燥的库房内，防止曝晒，贮存的环境温度为-5℃～+55℃。

7、交付事项

泡沫液到货后，需由我方同厂家一起负责抽样至国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心送检，检验合格后，方可交付，检验产生的一切费用由厂家承担。

## D包

（二）D包1：抗溶性水成膜泡沫灭火剂

1、产品总体描述

抗溶性水成膜泡沫灭火剂由碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、抗燥剂、助剂、极性成膜剂、稳定剂、抗冻剂、防腐剂等与离子水配制而成。该灭火剂除具有一般水成膜泡沫灭火剂的扑灭油类火灾的性能外，在生产过程中添加极性成膜剂，在极性易燃液体表面形成一层凝胶膜，保护住泡沫不受损坏，可以迅速扑救醇、酯、醚、酮、醛等极性溶剂火灾，是一种多功能泡沫灭火剂。可以通过各种低倍数泡沫产生设备与水按6:94额比例混合产生泡沫。广泛应用于油田、炼油厂、油库、船舶、大型化工厂、化纤厂、石化企业、化工产品仓库、溶剂厂等重点防灾场所。

2、主要性能指标：

适用水质：淡水和海水；

混合比：6%；

凝固点：≤-15摄氏度；

PH值：6.0-9.5；

流动性：流量大于标准参比液体；

扩散系数：正值；

发泡倍数：≥6.5 ；

25%析液时间：≥4.5分钟；

灭火时间：≤3分钟；

抗溶性有效期不少于两年，抗溶性失效后可转为水成膜泡沫继续使用。

★产品不得含有PFOS有关物质。

3、供货需求量

抗溶性水成膜泡沫灭火剂30吨。

4、产品执行标准

（1）符合GB15308-2006标准；

（2）产品必须提供检测报告及不含PFOS有关物质的相关证明文件。

5、包装方式

1000Kg高密度聚乙烯塑料桶包装，并加有防撬窃盖。包装容器颜色及标识需符合《低倍数泡沫灭火剂包装标识统型要求》。

6、储存方式

产品应存放在阴凉、干燥的库房内，防止曝晒，贮存的环境温度为-5℃～+55℃。

7、交付事项

泡沫液到货后，需由我方同厂家一起负责抽样至国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心送检，检验合格后，方可交付，检验产生的一切费用由厂家承担。

D包2：高倍数泡沫灭火剂

1、产品总体描述

高倍数泡沫灭火剂是高效发泡剂为基料，适当加入泡沫稳定剂、溶剂、抗冻剂等组成。属于高、中倍通用型合成泡沫灭火剂。该灭火剂适用于淡水和海水，与水按6:94的比例混合，可用于各类型的高、中倍泡沫产生设备。经泡沫产生装置可以产生均匀细腻的泡沫，扑灭碳氢化合物燃料的火灾。该灭火剂具有发泡倍数高、灭火迅速、水渍损失小、灭火后恢复工作容易的特点，广泛适用于煤矿、坑道、飞机库、汽车库、船舶、仓库、地下室、沿海石化企业、远洋船舶等有限空间，以及地面大面积油类火灾。

2、主要性能指标：

适用水质：淡水和海水；

混合比：6%；

凝固点：≤-10摄氏度；

PH值：6.0-9.5；

流动性：流量大于标准参比液体；

抗冻结、融化性：无可见分层和非均相；

发泡倍数：淡水（温度处理前）≥500；海水（温度处理前）≥500；

50%析液时间：≥14分钟；

灭火时间：淡水≤70s，海水≤70s；

有效期不少于三年。★产品不得含有PFOS有关物质。

3、供货需求量

高倍数泡沫灭火剂20吨；

4、产品执行标准

符合GB15308-2006标准；

5、包装方式

1000Kg高密度聚乙烯塑料桶包装，并加有防撬窃盖。包装容器颜色为白色，标识需参照《低倍数泡沫灭火剂包装标识统型要求》及总队关于泡沫液统型的相关要求，具体内容由供货商与用户协定。

6、储存方式

产品应存放在阴凉、干燥的库房内，防止曝晒，贮存的环境温度为-5℃～+55℃。

7、交付事项

泡沫液到货后，需由我方同厂家一起负责抽样至国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心送检，检验合格后，方可交付，检验产生的一切费用由厂家承担。

D包3：中倍数泡沫灭火剂

1、产品总体描述

中倍数泡沫灭火剂是以发泡剂为基料，适当加入泡沫稳定剂、溶剂、抗冻剂等组成。属于中倍数合成泡沫灭火剂。该灭火剂与水按6：94的比例混合，可用于各种类型的中倍泡沫产生设备。经泡沫产生装置可以产生均匀细腻的泡沫，扑灭碳氢化合物燃料的火灾。适用于大多数类型的泡沫比例混合器与泡沫发生装置。

由于中倍数泡沫的特有性能，发泡倍数大于低倍数泡沫，而泡沫质量重于高倍数泡沫。因此，它除用于地下坑道、飞机库、煤矿、地下车库、油库、船舶及地下有限空间的火灾预防与扑救外，对大面积非水溶性可燃、易燃流淌液体的覆盖，更能发挥其作用。

2、主要性能指标：

适用水质：淡水和海水；

混合比：6%；

凝固点（特征值）：＜-10℃；

抗冻结、融化性：无可见分层和非均相；

PH值（温度处理前、后）：6.0-9.5；

发泡倍数（温度处理前）：淡水：≥125；海水：≥125；

25%析液时间（温度处理前）：＞2.5min；

50%析液时间（温度处理前）：＞3.5min；

灭火时间：淡水≤110s，海水≤110s；

抗烧时间：淡水≥55s，海水≥55s；

有效期不少于三年。★产品不得含有PFOS有关物质。

3、供货需求量

中倍数泡沫灭火剂20吨。

4、产品执行标准

符合GB15308-2006标准；

5、包装方式

1000Kg高密度聚乙烯塑料桶包装，并加有防撬窃盖。包装容器颜色为白色，标识需参照《低倍数泡沫灭火剂包装标识统型要求》及总队关于泡沫液统型的相关要求，具体内容由供货商与用户协定。

6、储存方式

产品应存放在阴凉、干燥的库房内，防止曝晒，贮存的环境温度为-5℃～+55℃。

7、交付事项

泡沫液到货后，需由我方同厂家一起负责抽样至国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心送检，检验合格后，方可交付，检验产生的一切费用由厂家承担。

四、其他要求

1、以上A、B包所投所有产品交货时需提供中文说明书。

2、带★的参数要求实质性响应，不满足的供应商按无效投标处理。

第四章  合同条款及格式（参考模板）

洋浦经济开发区消防救援支队

采购项目

合同书

项目名称：洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材及泡沫灭火剂政府采购项目（二次招标）（包号）

合同编号：

签约地点：洋浦经济开发区消防救援支队

签订日期：2020年 X月

甲方：洋浦经济开发区消防救援支队

乙方：

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》有关条款，就洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材及泡沫灭火剂政府采购项目（二次招标）（项目编号：GGP20200914R）   包中乙方向甲方提供的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，文件包括但不限于：

1．乙方参加洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材采购项目（项目编号：GGP20200914R）   包的投标文件、招标文件、投标人提交的开标一览表和规格响应表、技术规格参数及配置表等；2．合同补充条款或说明；3.附件：技术规格参数及配置表；4．招投标过程中乙方所作的各项承诺和保证；5．产品合格证书或检验报告；6.中标通知书等。

二、合同标的

1．本合同标的为包括设计、货物供应、安装、调试、培训、验收、技术服务，保质期保障等全部内容。

2．供货货物名称、型号、规格、数量及价格：

| 序号 | 货物名称 | 原产地/制造商 | 品牌型号、规格配置 | 数量 | 单位 | 交货期 （天） | 单价（元） | 单项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

具体的供货产品技术参数详见招标文件、投标文件以及本合同附件。

3．乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合本合同要求。

三、合同价格

1．合同总价：       元（人民币      圆整）。

2．合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、装卸以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、保质期、售后服务、保修期内更换零配件和器材送检等的全部含税费用。

四、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收

1．合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2．交货时间：自签订合同之日起**天（日历天）内交付合格货物。

3．到货及安装地点：甲方指定地点。

- 合同货物验收：合同货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书（如是进口产品必须提供有效的原产地证明、报关手续及中文使用说明书）、电子文档产品使用说明书（如是进口产品必须同时提供中文版）、产品质量检验报告、自愿性认证证书（如有才提供）、型式检验报告（如有才提供）和货物有关配件等。

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，乙方应当按照本合同第九条第二款约定支付违约金，并赔偿甲方因采购产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

5．货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

6、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

五、付款方式

合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后，甲方在30个工作日内向乙方一次性支付合同总额的95%（¥＊＊元），甲方暂扣合同总金额的5%（¥＊＊元）作为质量保证金。

质保期满**年后产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章），质保金全额（无息）退还乙方。质保期自验收合格之日起算。

六、质量保证

1．乙方提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求，须提供出厂合格证等质量证明文件。若为进口产品的，必须提供具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明材料。若乙方提供的证明材料与招标、投标文件不一致或经查实有虚假材料的，视为产品质量不符合要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

2、产品、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，都应明确列出。

4、因货物的质量问题而发生争议，优先选择国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担；由此对甲方造成的损失，乙方应双倍赔偿。

5、产品整体质保期**年，终身维护、定期检测和维修、终身免费提供培训服务，产品质保期自验收合格之日起计。

七、售后服务

1、保修期＊＊年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。保修期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后在约定时间内派员到现场维修。质保期外，乙方保证继续向用户提供所需零配件，免费安装。

2、乙方开通＊＊小时服务热线，提供＊＊小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间不超过＊＊分钟，到达现场时间不超过＊＊小时，＊＊小时无法排除故障，乙方应提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号全新装备器材或者性能更加高级的替代产品，甲方不再支付额外任何费用。

3、质保期内，乙方负责对其提供的系统及全部货物进行维修和软件维护、升级，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4．所有设备和软件质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5.乙方在质保期内定期回访，每年2次，免费提供技术培训，并提供甲方要求的所有培训资料，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点甲方确定。

6.乙方需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。

7.所有装备超过保修期后，3年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

八、索赔

1．产品经2次验收仍不合格的，甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同，乙方应向甲方支付合同金额10%的违约金。

2．在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔有异议，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3．如果在甲方发出索赔通知后5天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿，乙方应当无条件支付。

九、违约与处罚

1．甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的万分之一的违约金，但不超过合同金额的2%。

2．乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的1‰作为违约金。如逾期交货超过30天的，甲方有权单方面取消本合同，并要求乙方立即赔付合同价款的10%作为违约金；如逾期交货超过30天，甲方选择继续履行本合同的，甲方将从本合同货款内一次性扣除10%合同款作为乙方的违约金。超过本合同第四条约定供货时间1倍及以上的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方立即赔付合同价款的20%作为违约金。

因乙方原因不能交付货物，甲方有权解除合同，同时乙方须向甲方支付合同总价10％的违约金。乙方交付的货物品牌型号、质量或提供的证明材料符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求的，甲方有权拒收或单方面解除合同，乙方应当向甲方支付合同价款的10%作为违约金。同时甲方有权向采购监管部门申请将乙方列入失信行为记录名单，禁止乙方在3年内参与甲方的任何招投标采购活动。

3．乙方交付的货物质量或提供的证明材料不符合合同规定的或性能参数达不到招、投标文件要求的，甲方有权拒收或单方面解除合同，并要求乙方赔付合同价款的10%作为违约金，同时甲方有权向采购监管部门申请将乙方列入失信行为记录名单，禁止乙方在3年内参与甲方的任何招投标采购活动。

4．甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方应向乙方支付合同金额的10%的违约金。

5．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.在本合同约定的质量保证期内，如经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并按本合同第九项第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的其他经济损失。

7．乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次可扣留乙方的合同金额的1%，直至扣完质保金。

8．质保期满后，乙方未提供货物所有使用单位每半年巡检记录的，甲方将全部扣除乙方的质量保证金（即合同金额的5%）作为违约金。

十、不可抗力

1．本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等自然灾害，疫情、国家政策的重大改制等。

2．本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的另一方，并在不可抗力发生之日起60天内向另一方提供相关证明材料。

3．因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4．如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行40天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

十一、合同终止与法律诉讼

1．如甲乙任一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后的10天内仍未能采取有效措施阻止违约行为继续发生的，另一方可立即终止本合同,并追究违约方给守约方所造成的损失赔偿责任。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，任何乙方可向甲方所在地人民法院起诉。

3．在诉讼期间，本合同应继续履行。

十二、其他

1．合同标的物只有在全部验收合格后甲方才正式接收。在此之前，乙方提供的标的物存在损毁、灭失以及发生火灾等潜在风险由乙方承担，甲方概不负责。验收合格后，上述风险由甲方承担。

2．甲方将把验收中发现的问题记录在案，作为以后招标采购中的诚信参考依据。

3．合同执行期间，甲乙双方要共同遵守国家有关法律和廉政建设相关规定，甲方不得收受乙方提成、回扣、礼品礼金等，以及不得发生任何不廉洁、违纪的情况；乙方不以任何理由向甲方单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

4.履约保证金，中标供应商在领取中标通知书后10个工作日内，采取由银行出具履约保函或银行转账的方式，向采购人签订合同的单位提供中标金额10%作为履约保证金，并将相关材料加盖公章后交至采购人签订合同单位。待采购人确定后方可签订合同。在产品验收合格后15个工作日内退还履约保证金。

- 保密条款，涉及内部资料的保密，乙方应对本项目实施内容、双方签订合同的具体内容的文档资料进行保密，在未经过甲方书面文件许可，乙方不得以任何方式向第三方透漏，如果有关项目的实施内容被泄露，根据泄露的内容的严重性追究乙方其法律责任。

6．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构备案壹份。

7．本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

8．本合同自双方签署起立即生效。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

甲方法定代表或委托代理人：                    乙方法定代表（签字）：

委托代理人：

地 址：                                       地 址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

开户账号：                                    开户账号：

签约日期：  年  月  日                        签约日期：  年  月  日

附件1：技术规格参数及配置表

| 序号 | 设备/项目 | 技术参数/功能响应描述 | 彩图 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / |  |

附件2：主要耗损件、易损件及更换总成目录（若有）

采购代理机构声明：本合同标的经海南金政采项目管理有限公司法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南金政采项目管理有限公司

地址：海南省海口市蓝天路12号世纪港C1401室

法定（授权）代表人：            （签章） 签订日期：    年   月   日

# 第五章  投标文件内容和格式          （A-D包通用）

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

1、投标函

2、开标一览表

3、技术要求响应表

4、投标人简介

5、资格证明材料

6、提供投标保证金凭证（复印件加盖公章）

7、法定代表人证明书（加盖公章）

8、授权委托书（加盖公章）

9、投标人类似项目业绩一览表

10、技术部分（包括产品相关技术文件、技术方案、实施方案、服务承诺、培训计划等）

11、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

12、投标人认为需要的其它证明材料

13、为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

1、投标函

致：海南金政采项目管理有限公司

根据贵单位洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材及泡沫灭火剂政府采购项目（二次招标）（包号）（招标编号为：GGP20200914R）的招标文件要求，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表投标人（投标单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是成交的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：       （公章）

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

开户名：

开户行：

账户：

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）         职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称： 洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材及泡沫灭火剂政府采购项目（二次招标）（包号）

招标编号： GGP20200914R

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

交货地点：用户指定地点

投标单位：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：注：（1）投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

- 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             项目编号：          包号： 包         单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 原产地/制造厂商 | 数量/单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

交货期：

注: （1）投标人须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价；

（2）“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。（3）开标一览表格式不得自行改动。

3、技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

7、法定代表人证明书

现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：        年龄：        身份证号码：                 ,

注册号码：         企业类型：                           ,

经营范围：                                              。

投标单位全称：（盖章）

法定代表人（签字）：

附：法人身份证（正反两面）

8、授权委托书

致：海南金政采项目管理有限公司

本授权书声明：

委托人：

地  址：

法定代表人：

受托人姓名：          性别：          出生日期： 年 月 日

所在单位：            职务：

身 份 证：            联系方式:

兹委托受托人代表我方参加海南金政采项目管理有限公司组织的洋浦经济开发区消防救援支队 洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材及泡沫灭火剂政府采购项目（二次招标）（包号）（招标编号为：GGP20200914R）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：           （公章）

法定代表人：         （签章）

受托人：             （签名）

年   月   日

附：受托人的身份证（正反两面）

9、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：洋浦经济开发区消防救援支队2019年度消防器材采购项目（包号）

项目编号：GGP20200914R

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 完成情况 | 合同金额 | 签约时间 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：         （盖章）：

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：  年  月

注：1.业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件，业绩表中应写明联系人及联系方式；

- 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身情况进行填写；

3.投标人须提供合同证明材料，复印件加盖公章。

11、提供参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

声明函

海南金政采项目管理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

# 第六章  评审办法

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

2、综合评分法评标步骤：先由采购代理机构和采购人代表进行资格审查，然后由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

二、资格性审查

1. 根据财政部第87号令第四十四条的规定，采购人、招标代理机构对投标

人的资格进行审查。

2.采购人、采购代理机构根据“资格审查表”对投标人的资格性进行评审，只有对“资格评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审。有以下情况的将不能通过初步评审：

投标人未能满足投标人资格要求的；

投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

投标文件数量不满足招标文件要求的；

投标报价超过最高限价或预算金额的；

不符合招标文件规定的其它条件。

3．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、符合性审查

1.评标委员会根据“符合性审查表”对通过资格审查的投标文件的符合性进

行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会

将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5. 通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

四、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表）；

3.价格分：价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=|基准价／投标报价|×价格权值×100

4. 如投标人满足 “政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价
进行调整。

其中价格评审按如下方法处理：

（1）投标人不得低于成本恶性竞标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

5.综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

资格审查表（A-D包通用）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标报价 | 是否超过最高限价或预算金额，投标价是否固定价且投标价是唯一的 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 4 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人代表：

采购代理机构：

附表2

符合性审查表（A-D包通用）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求 |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签字：

附表3

技术、商务评分表（A包）

商务部分(18分)

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 售后服务网络 | 供应商在全国主要省（直辖市）设有健全的售后服务网络（不得少于3个不同的省（直辖市）售后服务点），最优的得2分；其他满足的得1分；不满足的得0分。（须提供网点的地址、联系人、联系电话等） | 2 |  |
|  |  | 售后服务方案 | 供应商提供的售后服务方案合理（包括服务响应时间、服务内容、零备件及易损件供货、价格及保修期等），最优的（服务响应时间最短，服务内容最全面，零备件及易损件供货最齐全，价格最低，保修期时间最久）得4分；次优得2分；其他满足的得1.5分；不满足的得0分。 | 4 |  |
|  |  | 技术人员实力 | 对比各供应商售后服务技术人员实力，最优的得2分；其他满足的得1分；不满足的得0分。注：1、须提供技术人员满足所投产品维修需求的证书（如维修工、电工、钳工等职业技能鉴定相关证书）；2、须提供技术人员2019年6月至今任意3个月社保，该技术人员社保属于供应商。（含与供应商有合作协议的单位） | 2 |  |
|  |  | 本地化服务 | 供应商在海南设有分公司或办事处（或合作伙伴），或承诺中标后30天内在海南设立分支机构的得2分。不满足的不得分。注：1、已设立的须提供分公司（或合作伙伴）的营业执照及2019年6月至今连续3个月的纳税、社保等有效缴纳凭；承诺中标后30天内在海南设立分支机构的提供承诺函；2、如是合作伙伴的还需提供合作协议；3、以上资料须提供复印件加盖供应商公章。 | 2 |  |
| 2 | 质保期 | 仅满足招标文件得1分；2、优于招标文件要求的根据供应商投标质保期相应情况进行综合对比，最优的供应商得2分；次优的得1.5分；其余的得1分。注：1、质保期优于招标文件且期限相同的可并列得分；2、不得仅提高部分产品质保期，如有此情况则仍按所有产品最低质保期计；3、质保期以半年为基数增加。 | 2 |  |
| 3 | 同类业绩 | 供应商提供2017年1月1日以来销售同类产品的销售合同，达3份（含）以上的得6分，每少1份减2分，减完为止。注：以上合同业绩均须提供加盖公章的完整的合同复印件，合同复印件中任何部位不得涂抹，否则视为无效合同业绩，所有供应商须现场提供合同原件核对。不提供合同原件的，该项不得分。 | 6 |  |

技术部分（52分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 红外热像仪：对供应商响应的红外热像仪的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检验报告，检验报告中指标不满足的视为不满足） | 探测模式 | 探测模式仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 探头红外分辨率 | 探头红外分辨率仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 工作温度范围 | 工作温度范围仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 电池供电时间 | 电池供电时间仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 外壳防护等级、内置储存能力、显示类型、抗跌落能力、充放电循环次数 | 该5项技术参数全部仅满足招标文件要求的得1分，有一项不满足要求得0分。该5项技术参数中，优于招标文件要求的技术参数项最多的得2分，次多得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
| 2 | 技术性能 | 漏电探测仪：对供应商响应的漏电探测仪的技术指标进行比较 | 探测方式、开关方式及低电报警功能 | 探测方式（无需接触电源即可探测安全距离范围内泄露电源的位置，并可声光报警）、开关方式及是否带自检功能和低电报警功能满足招标文件要求的得2分，此评分项中参数有一项不满足要求得0分。注：此评分项中参数均满足招标文件要求性能参数相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 探测交流电压频率 | 探测交流电压频率满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。注：性能参数相同的可并列得分。 | 1 |  |
|  |  |  | 探测距离 | 探测距离仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 工作温度 | 工作温度仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
| 3 | 技术性能 | 充气式动力橡皮艇：对供应商响应的充气式动力橡皮艇的技术指标进行比较 | 最大承载人数 | 最大承重人数仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
| 4 | 技术性能 | 充气式动力橡皮艇：对供应商响应的充气式动力橡皮艇的技术指标进行比较 | 气室数量 | 气室数量仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 最大承重 | 仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 其他技术参数指标 | 其他性能和技术参数、面料、材质、质量、结构设计等方面进行综合对比，全部满足招标文件要求的得2分，有一处不满足的不得分。 | 2 |  |
| 5 | 技术性能 | 能源潜水照明灯：对供应商响应的能源潜水照明灯的技术指标进行比较 | 能源来源 | 能源来源（打开放进海里，潜水灯就会亮起，没有电池，无须维修，不充电，没有污染）。满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。注：性能参数相同的可并列得分。 | 1 |  |
|  |  |  | 潜水深度 | 潜水深度仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 其他技术参数指标 | 重量、操作温度、发光强度、色温范围等性能和技术参数全部满足招标文件要求的得2分，有一处不满足的扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
| 6 | 技术性能 | 水域救援个人腰包：对供应商响应的水域救援个人腰包的技术指标进行比较 | 绳索长度 | 绳索长度仅满足招标文件要求的得0.5分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得1.5分，次优得1分，其余得0.8分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 1.5 |  |
|  |  |  | 绳索直径 | 绳索直径仅满足招标文件要求的得0.5分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得1.5分，次优得1分，其余得0.8分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 1.5 |  |
|  |  |  | 断裂负荷 | 断裂负荷仅满足招标文件要求的得0.5分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得1.5分，次优得1分，其余得0.8分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 1.5 |  |
|  |  |  | 其他技术参数指标 | 其他性能和技术参数、携带方式、绳包取出方式、结构设计等方面进行综合对比，全部满足招标文件要求的得1.5分，有一处不满足的不得分。 | 1.5 |  |
| 7 | 技术性能 | 水域救援头盔：对供应商响应的水域救援头盔的技术指标进行比较 | 透气孔、调节带调节方式及材质等技术参数指标 | 根据招标文件要求，对该器材响应参数综合对比，全部满足招标文件要求的得3分。有一处不满足招标文件要求的扣1分，最多扣3分。（3分为基准分）有1处优于招标文件要求的加1分，最多加2分。（满分5分） | 5 |  |
| 8 | 技术性能 | 其他产品技术参数指标（技术参数指标要求提供相关检验报告的，需提供相关检验报告，并通过检验报告，核对响应的参数，检验报告中指标不满足的视为不满足或要求提供检验报告的产品，未提供的视为不满足） | 根据招标文件要求，对其他产品的性能和技术参数、质量、结构设计等方面进行综合对比，全部满足招标文件要求的得6分。有1处不满足招标文件要求的扣1分，最多扣6分（6分为基准分）。有1处优于招标文件要求加1分，最多加5分。（满分11分） | 11 |  |

价格评审（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价×报价分值） | 30 |  |

技术、商务评分表（B包）

商务部分(18分)

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 售后服务网络 | 供应商在全国主要省（直辖市）设有健全的售后服务网络（不得少于3个不同的省（直辖市）售后服务点），最优的得2分；其他满足的得1分；不满足的得0分。（须提供网点的地址、联系人、联系电话等） | 2 |  |
|  |  | 售后服务方案 | 供应商提供的售后服务方案合理（包括服务响应时间、服务内容、零备件及易损件供货、价格及保修期等），最优的（服务响应时间最短，服务内容最全面，零备件及易损件供货最齐全，价格最低，保修期时间最久）得4分；次优得2分；其他满足的得1.5分；不满足的得0分。 | 4 |  |
|  |  | 技术人员实力 | 对比各供应商售后服务技术人员实力，最优的得2分；其他满足的得1分；不满足的得0分。注：1、须提供技术人员满足所投产品维修需求的证书（如维修工、电工、钳工等职业技能鉴定相关证书）；2、须提供技术人员2019年6月至今任意3个月社保，该技术人员社保属于供应商。（含与供应商有合作协议的单位） | 2 |  |
|  |  | 本地化服务 | 供应商在海南设有分公司或办事处（或合作伙伴），或承诺中标后30天内在海南设立分支机构的得2分。不满足的不得分。注：1、已设立的须提供分公司（或合作伙伴）的营业执照及2019年6月至今连续3个月的纳税、社保等有效缴纳凭；承诺中标后30天内在海南设立分支机构的提供承诺函；2、如是合作伙伴的还需提供合作协议；3、以上资料须提供复印件加盖供应商公章。 | 2 |  |
| 2 | 质保期 | 1、仅满足招标文件得1分；2、优于招标文件要求的根据供应商投标质保期相应情况进行综合对比，最优的供应商得2分；次优的得1.5分；其余的得1分。注：1、质保期优于招标文件且期限相同的可并列得分；2、不得仅提高部分产品质保期，如有此情况则仍按所有产品最低质保期计；3、质保期以半年为基数增加。 | 2 |  |
| 3 | 同类业绩 | 供应商提供2017年1月1日以来销售同类产品的销售合同，达3份（含）以上的得6分，每少1份减2分，减完为止。注：以上合同业绩均须提供加盖公章的完整的合同复印件，合同复印件中任何部位不得涂抹，否则视为无效合同业绩，所有供应商须现场提供合同原件核对。不提供合同原件的，该项不得分。 | 6 |  |

技术部分（52分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 移动式消防水炮：对供应商响应的移动式消防水炮的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 俯仰角 | 俯仰角仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 水平转动角度 | 水平转动角度仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 额定流量 | 额定流量仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 其他技术参数指标 | 其他性能和技术参数、材质、结构设计等方面进行综合对比，全部满足招标文件要求的得4分，有一处不满足的不得分。 | 4 |  |
| 2 | 技术性能 | 多功能消防水枪1：对供应商响应的多功能消防水枪1的技术指标进行比较 | 最大流量 | 最大流量仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 射程 | 射程仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 工作压力、流量控制、喷射模式、功能、外观尺寸、重量、材质、结构设计等 | 根据招标文件要求，对该器材响应参数综合对比，全部满足招标文件要求的得3分。有一处不满足招标文件要求的扣1分，最多扣3分。（3分为基准分）有1处优于招标文件要求的加1分，最多加3分。（满分6分） | 6 |  |
| 3 | 技术性能 | 多功能消防水枪2：对供应商响应的多功能消防水枪2的技术指标进行比较 | 最大流量 | 最大流量仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 射程 | 射程仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 工作压力、流量控制、喷射模式、功能、外观尺寸、重量、材质、结构设计等 | 根据招标文件要求，对该器材响应参数综合对比，全部满足招标文件要求的得3分。有一处不满足招标文件要求的扣1分，最多扣3分。（3分为基准分）有1处优于招标文件要求的加1分，最多加3分。（满分6分） | 6 |  |
| 4 | 技术性能 | 穿刺水枪：对供应商响应的穿刺水枪的技术指标进行比较 | 额定流量 | 额定流量仅满足招标文件要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 适用物质（水和泡沫） | 满足招标文件要求的得2分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 部件组成（组合） | 材质、组成部件和组合类型等性能和技术参数全部满足招标文件要求的得5分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 5 |  |
| 5 | 技术性能 | 其他产品技术参数指标（技术参数指标中要求提供相关检测报告的，需提供相关检测报告，并依据检测报告，核对响应的参数，检测报告中指标不满足的视为不满足或要求提供检测报告的产品，未提供的视为不满足） | 根据招标文件要求，对其他产品的性能和技术参数、质量、结构设计等方面进行综合对比，全部满足招标文件要求的得7分。有1处不满足招标文件要求的扣1分，最多扣7分（7分为基准分）。有1处优于招标文件要求加1分，最多加6分。（满分13分） | 13 |  |

价格评审（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价×报价分值 | 30 |  |

技术、商务评分表（C包）

商务部分（23分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 售后服务网络 | 供应商在全国主要省（直辖市）设有健全的售后服务网络（不得少于3个不同的省（直辖市）售后服务点），最优的得4分；其他满足的得2分；不满足的得0分。（须提供网点的地址、联系人、联系电话等） | 4 |  |
|  |  | 售后服务方案 | 供应商提供的售后服务方案合理（包括服务响应时间、服务内容、签订战勤保障联勤联储协议、协助开展战勤保障演练等），最优的（服务响应时间最短，服务内容最全面，有签订战勤保障联勤联储协议，能协助开展战勤保障演练）得3分；次优得2分；其他满足的得1分；不满足的得0分。 | 3 |  |
|  |  | 战勤保障联勤联储协议 | 供应商提供2017年1月1日以来至少与2个不同省（直辖市）的使用单位签订战勤保障联勤联储协议，每个不同省（直辖市）不少于2份，满分4分，少1份扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 供货方案及交货保证措施 | 根据投标人针对本项目所提供的供货方案及交货保证措施进行对比评审：1、供货方案具体详细，具有针对性，交货保证措施科学合理，可行性强的得3分；2、供货方案具体详细，针对性较强，交货保证措施较科学合理，可行性较强的得2分；3、供货方案不详细，无针对性，交货保证措施不科学，不合理，可行性差的得1分。注：未提供供货方案及交货保证措施的该项得0分。 | 3 |  |
| 2 | 质保期 | 1、仅满足招标文件得1分；2、优于招标文件要求的根据供应商投标质保期相应情况进行综合对比，最优的供应商得3分；次优的得2分；其余的得1.5分。注：1、质保期优于招标文件且期限相同的可并列得分；2、不得仅提高部分产品质保期，如有次情况则仍按所有产品最低质保期计；3、质保期以半年为基数增加。 | 3 |  |
| 3 | 同类业绩 | 供应商提供2017年1月1日以来销售同类产品的销售合同，达3份（含）以上的得6分，每少1份减2分，减完为止。注：以上合同业绩均须提供加盖公章的完整的合同复印件，合同复印件中任何部位不得涂抹，否则视为无效合同业绩，所有供应商须现场提供合同原件核对。不提供合同原件的，该项不得分。 | 6 |  |

技术部分（47分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 主要性能指标：对供应商响应的水成膜泡沫灭火剂的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 适用水质 | 满足招标文件要求（适用淡水和海水）的得5分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 5 |  |
|  |  |  | 混合比 | 满足招标文件要求（混合比6%）的得4分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 4 |  |
|  |  |  | 凝固点 | 凝固点仅满足招标文件（小于等于-15摄氏度）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得3分，次优得2分，其余得1分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 3 |  |
|  |  |  | PH值 | PH值满足招标文件（6.0-9.5）范围要求内的得4分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 4 |  |
|  |  |  | 发泡倍数 | 发泡倍数仅满足招标文件（大于等于7）要求的得4分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得7分，次优得6分，其余得5分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 7 |  |
|  |  |  | 25%析液时间 | 25%析液时间仅满足招标文件（大于等于3.5分钟）要求的得4分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得7分，次优得6分，其余得5分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 7 |  |
|  |  |  | 灭火时间 | 灭火时间仅满足招标文件（小于等于3分钟）要求的得4分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得7分，次优得6分，其余得5分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 7 |  |
| 2 | 技术性能 | 主要性能指标：对供应商响应的水成膜泡沫灭火剂的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 流动性 | 满足招标文件要求（流量大于标准参比液体）的得5分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 5 |  |
|  |  |  | 扩散系数 | 满足招标文件要求（正值）的得5分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 5 |  |

价格评审（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价×报价分值 | 30 |  |

技术、商务评分表（D包）

商务部分（16分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 售后服务网络 | 供应商在全国主要省（直辖市）设有健全的售后服务网络（不得少于3个不同的省（直辖市）售后服务点），最优的得2分；其他满足的得1分；不满足的得0分。（须提供网点的地址、联系人、联系电话等） | 2 |  |
|  |  | 售后服务方案 | 供应商提供的售后服务方案合理（包括服务响应时间、服务内容、签订战勤保障联勤联储协议、协助开展战勤保障演练等），最优的（服务响应时间最短，服务内容最全面，有签订战勤保障联勤联储协议，能协助开展战勤保障演练）得2分；次优得1分；其他满足的得0.5分；不满足的得0分。 | 2 |  |
|  |  | 战勤保障联勤联储协议 | 供应商提供2017年1月1日以来至少与2个不同省（直辖市）的使用单位签订战勤保障联勤联储协议，每个不同省（直辖市）不少于2份，满分4分，少1份扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 供货方案及交货保证措施 | 根据投标人针对本项目所提供的供货方案及交货保证措施进行对比评审：1、供货方案具体详细，具有针对性，交货保证措施科学合理，可行性强的得2分；2、供货方案具体详细，针对性较强，交货保证措施较科学合理，可行性较强的得1分；3、供货方案不详细，无针对性，交货保证措施不科学，不合理，可行性差的得0.5分。注：未提供供货方案及交货保证措施的该项得0分。 | 2 |  |
| 2 | 质保期 | 1、仅满足招标文件得1分；2、优于招标文件要求的根据供应商投标质保期相应情况进行综合对比，最优的供应商得3分；次优的得2分；其余的得1.5分。注：1、质保期优于招标文件且期限相同的可并列得分；2、不得仅提高部分产品质保期，如有次情况则仍按所有产品最低质保期计；3、质保期以半年为基数增加。 | 3 |  |
| 3 | 同类业绩 | 供应商提供2017年1月1日以来销售同类产品的销售合同，达3份（含）以上的得3分，每少1份减1分，减完为止。注：以上合同业绩均须提供加盖公章的完整的合同复印件，合同复印件中任何部位不得涂抹，否则视为无效合同业绩，所有供应商须现场提供合同原件核对。不提供合同原件的，该项不得分。 | 3 |  |

技术部分（54分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 主要性能指标：对供应商响应的抗溶性水成膜泡沫灭火剂的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 适用水质 | 满足招标文件要求（适用淡水和海水）的得3分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 3 |  |
|  |  |  | 混合比 | 满足招标文件要求（混合比6%）的得2分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 凝固点 | 凝固点仅满足招标文件（小于等于-15摄氏度）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | PH值 | PH值满足招标文件（6.0-9.5）范围要求内的得2分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 发泡倍数 | 发泡倍数仅满足招标文件（大于等于6.5）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 25%析液时间 | 25%析液时间仅满足招标文件（大于等于4.5分钟）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 灭火时间 | 灭火时间仅满足招标文件（小于等于3分钟）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
| 2 | 技术性能 | 主要性能指标：对供应商响应的抗溶性水成膜泡沫灭火剂的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 流动性 | 满足招标文件要求（流量大于标准参比液体）的得1分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 1 |  |
|  |  |  | 扩散系数 | 满足招标文件要求（正值）的得1分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 1 |  |
| 4 | 技术性能 | 主要性能指标：对供应商响应的高倍数泡沫灭火剂的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 适用水质 | 满足招标文件要求（适用淡水和海水）的得3分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 3 |  |
|  |  |  | 混合比 | 满足招标文件要求（混合比6%）的得2分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 凝固点 | 凝固点仅满足招标文件（小于等于-10摄氏度）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | PH值 | PH值满足招标文件（6.0-9.5）范围要求内的得2分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
| 5 | 技术性能 | 主要性能指标：对供应商响应的高倍数泡沫灭火剂的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 发泡倍数 | 发泡倍数仅满足招标文件（大于等于500）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 50%析液时间 | 50%析液时间仅满足招标文件（大于等于14分钟）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 灭火时间 | 灭火时间仅满足招标文件（小于等于70秒）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 流动性 | 满足招标文件要求（流量大于标准参比液体）的得1分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 1 |  |
|  |  |  | 抗冻结、融化性 | 满足招标文件要求（无可见分层和非均相）的得1分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 1 |  |
| 6 | 技术性能 | 主要性能指标：对供应商响应的中倍数泡沫灭火剂的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 适用水质 | 满足招标文件要求（适用淡水和海水）的得3分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 3 |  |
|  |  |  | 混合比 | 满足招标文件要求（混合比6%）的得2分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 凝固点 | 凝固点仅满足招标文件（小于等于-10摄氏度）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | PH值 | PH值满足招标文件（6.0-9.5）范围要求内的得2分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 发泡倍数 | 发泡倍数仅满足招标文件（大于等于125）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 25%析液时间 | 25%析液时间仅满足招标文件（大于等于2.5分钟）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
| 7 | 技术性能 | 主要性能指标：对供应商响应的中倍数泡沫灭火剂的技术指标进行比较（技术参数指标需核对检测报告，检测报告中指标不满足的视为不满足） | 50%析液时间 | 50%析液时间仅满足招标文件（大于等于3.5分钟）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 灭火时间 | 灭火时间仅满足招标文件（小于等于110秒）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 抗烧时间 | 抗烧时间仅满足招标文件（大于等于55秒）要求的得1分，不满足要求得0分。优于招标文件要求的，最优得2分，次优得1.5分，其余得1.2分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 2 |  |
|  |  |  | 抗冻结、融化性 | 满足招标文件要求（无可见分层和非均相）的得1分，不满足要求得0分。注：性能指标相同的可并列得分。 | 1 |  |

价格评审（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价×报价分值 | 30 |  |