学校安防监控系统升级改造项目

采购需求公示（第二次）

采购内容

| （一）固定资产采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物流/服务名称 | 品牌、型号、规格参数/服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 1.●≥200万像素人脸抓拍筒型网络摄像机； 2.●支持人脸检测功能，可同时支持≥30个人脸，支持检测、跟踪、评分； 3.支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 4.设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 5.超宽动态不低于120dB，支持室内逆光环境下监控； 6.视频压缩标准支持H.265/H.264 / MJPEG； 7.最大图像尺寸≥1920×1080； 8.支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传； 9.具有不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 10.电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4； 11.防护等级不低于IP66； 12.红外补光不低于80米； 13.★支持人脸角度过滤功能； 14．支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 | 台 | 70 | 前端设备 |
| 2 | 综合管理平台 | 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。 | 路数 | 1000 | 综合安防管理平台 |
|  |  | 上下级平台国标级联；级联视频、告警日志等。 | 模块 | 1 | 综合安防管理平台 |
|  |  | 1.提供系统内的组织、人员、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管； 2.支持运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证； 3.支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式； 4.支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复 | 模块 | 1 | 综合安防管理平台 |
|  |  | 人脸识别比对模块，包含基于人脸识别技术的智能应用，支持接入人脸抓拍设计和人脸检索、比对单元，提供人脸查询、人脸比对、人员布控、黑白名单库等配置功能。 | 模块 | 1 | 综合安防管理平台 |
| 3 | 智能管理服务器 | 1.★CPU不低于16核2.4GHz； 2.内存不低于64GB DDR4； 3.硬盘不低于600G 10K RPM SAS×4(RAID_10)； 4.SAS_HBA； 5.1GbE×2+10GbE×2； 6.正版操作系统； 7.550W(1+1) ； 8.2U； 9.16DIMM。 | 台 | 1 | 综合安防管理平台 |
| 4 | 流媒体服务器 | 1.★CPU总数不低于10核2.2GHz： 2.内存不低于32G DDR4； 3.硬盘不低于600G SAS×2； 4.SAS_HBA； 5.显卡不低于1GbE×2； 6.系统：Win Svr 2016 简中标版； 7.550W(1+1) 8.2U 9.18DIMM 10.实现接入其他不同品牌的设备。 | 台 | 2 | 综合安防管理平台 |
| 5 | 人脸比对分析服务器 | 1.视频云结构化服务器应具备技术先进性；支持本地存储不少于1亿条人脸模型及结构化数据；支持本地存储不少于500万人脸图片； 2.★人脸图片建模速度不低于52张/秒，人脸图片建模成功率不低于99%（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖厂商公章）； 3.支持导入视频文件进行分析、支持对导入的录像进行布控，对分析出的人脸图片进行实时比对、支持检索并按条件过滤视频分析结果； 4.支持单场景的≥40张人脸的检测和抓拍；支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片； 5.支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%； 6.支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出。100万人脸图片平均检索响应速度不超过1秒； 7.★支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片。100万抓拍库以脸搜脸检索平均响应速度不超过2秒。以脸搜脸首位命中率不低于99%；以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%； 8.支持批量导入人脸静态库；支持静态库人脸图片信息更改；静态库支持不低于100万库容；100万静态库平均检索速度不超过1秒；100万静态库检索首位命中率不低于99%； 9.支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度。比对性能不低于32对/秒。1V1比对响应时间不超过1秒。 | 台 | 3 | 综合安防管理平台 |
| 6 | 磁盘阵列 | 1. ●机架式，具有不低于64位≥2核处理器，不少于16GB缓存； 2.内存8G*2 DDR4； 3.内置SSD固态硬盘320G系统盘； 4.HBA卡*1提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式； 5.具有高效冗余电源； 6.具有不少于4个千兆网口； 7.不少于24盘位； 8.支持视音频直存； 9.支持不低于880Mbps接入带宽； 10.支持智能摄像机接入； 11.★当设备发生磁盘、网络、电源、RAID、温度超限、风扇、码流异常等故障时，可发出声光指示或通过E-mail报警； 12.★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 13.★在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。 | 台 | 4 | 监控机房 |
| 7 | 千兆接入交换机 | 1.提供不少于24个千兆电口，不少于2个万兆SFP+光口的全网管交换机； 2.交换容量不低于256Gbps，包转发率不低于96Mpps； 3.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP； 4.支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 监控机房 |
| 8 | 万兆核心交换机 | 1.提供不少于24个万兆SFP+光口的全网管三层交换机； 2.交换容量不少于590Gbps，包转发率不少于480Mpps； 3.支持交直流供电； 4.支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 | 监控机房 |
| 9 | H.265解码器 | 1.高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 2.输出接口：支持不少于12路HDMI和6路BNC输出； 3.★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示（提供第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章）； 4.音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 5.画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 6.解码能力不低于：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 7.可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 8.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 9.★支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 | 台 | 1 | 监控机房 |
| 10 | 拼接屏 | 1.每块LED拼接屏不低于55英寸； 2.分辨率≥1920×1080@60Hz（向下兼容）； 3.视角不小于178°(水平)/ 178°(垂直)； 4.响应时间≤8ms(G to G)；对比度≥4000:1；亮度≥500cd/㎡；物理拼缝≤3.5mm； 5.具有不少于1个HDMI 输入接口, 1个DVI 输入接口, 1个VGA 输入接口； 6.★液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内； 7. LED显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果； 8.具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度； 9.支持实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 10.★支持连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃； 11.内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力； 12.支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 13.支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转； 14.★液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题； 15.★液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%； 16.具备能力集收集、设备工作状态展示功能； 17.LED显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 | 块 | 12 | 监控机房 |
| 11 | 键盘 | 1.支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上； 2.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器解码上墙，直观展示电视墙布局； 3. 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用； 4.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放； 5.支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器； 6.支持添加不少于8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备； 7.支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入。 | 台 | 1 | 监控机房 |
| 12 | 49寸监视器 | 1.支持LED背光显示； 2.屏幕尺寸不低于49寸； 3.最大分辨率≥1920×1080； 4.亮度≥600 cd/m²，对比度≥1500：1，响应时间≤12 ms； 5.可视角度不小于178°(水平)/ 178°(垂直) ； 6.具有不少于BNC输入接口1个，BNC 输出接口1个，HDMI输入接口1个，DVI输入接口1个，VGA输入接口1个，RS232输入接口1个， RS232输出接口1个。 | 台 | 1 | 监控机房 |
| 13 | 高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 2.支持≥1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口； 3.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4.持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 5.支持至少1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示； 6.★支持对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：≥2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖厂商公章） 7.接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 | 台 | 1 | 监控机房 |
| 14 | 机柜 | 42U标准服务器机柜。 | 台 | 2 | 监控机房 |
| 15 | 两联操作台 | 视频监控两联操作台 1.尺寸：长1200mm*桌面宽900mm*高750mm，底宽640mm； 2.优质冷轧钢板，键盘抽屉2个，通体隔板1个，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 图片仅供参考： | 台 | 1 | 监控机房 |
| 16 | 终端管理电脑 | 1.CPU:I5第十代或以上，最小4.0GHz； 2.内存:8G DDR4，2666及以上； 3.硬盘:512G SSD 读取速度3000MB/s及以上； 4.显示器:≥21.5寸，16：9IPS屏，有VGA和HDMI接口； 5.USB键盘、鼠标； 6.含正版操作系统（可运行监控管理软件） | 套 | 1 | 监控机房 |
| 17 | UPS主机 | 1.功率为10KVA/8KW； 2.单进单出高频在线式UPS主机； 3.市电输入电压：220Vac±15%； 4.单相输入； 5.输入功率因数>0.99； 6.输入频率：50HZ±10%； 7.输出电压：220Vac±1%； 8.输出频率：市电模式可以进行正负10%上下设置，电池模式50HZ/±0.2%。 | 台 | 2 | UPS供电 |
| 18 | 电池柜 | 定制。柜子尺寸大小视现场定制,12V/150AH,32只/组，4层双列。 | 个 | 2 | UPS供电 |
| 19 | 千兆汇聚交换机 | 1.提供不少于24个千兆电口，不少于2个万兆SFP+光口的全网管交换机； 2.交换容量不低于256Gbps，包转发率不低于96Mpps； 3.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP； 4.支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 教学楼1号楼监控 |
| 20 | 千兆汇聚交换机 | 1.提供不少于24个千兆电口，不少于2个万兆SFP+光口的全网管交换机； 2.交换容量不低于256Gbps，包转发率不低于96Mpps； 3.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP； 4.支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 教学楼2号楼监控 |
| 21 | 千兆汇聚交换机 | 1.提供不少于24个千兆电口，不少于2个万兆SFP+光口的全网管交换机； 2.交换容量不低于256Gbps，包转发率不低于96Mpps； 3.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP； 4.支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 实训楼3号楼监控 |
| 22 | 千兆汇聚交换机 | 1.提供不少于24个千兆电口，不少于2个万兆SFP+光口的全网管交换机； 2.交换容量不低于256Gbps，包转发率不低于96Mpps； 3.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP； 4.支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 实训楼4号楼监控 |
| 23 | 24口百兆接入交换机 | 1.提供不少于24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 | 台 | 6 | 图书馆楼监控 |
| 24 | 千兆汇聚交换机 | 1.提供不少于24个千兆电口，不少于2个万兆SFP+光口的全网管交换机； 2.交换容量不低于256Gbps，包转发率不低于96Mpps； 3.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP； 4.支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 图书馆楼监控 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| （二）其它 |  |  |  |
| 序号 | 物流/服务名称 | 品牌、型号、规格参数/服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 壁装支架 | 壁装支架 | 台 | 70 | 前端设备 |
| 2 | 筒型网络摄像机 | 1.●≥200万像素红外补光筒型网络摄像机； 2.最低照度可支持: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3.宽动态不低于120 dB； 4.网络:≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 5.工作温度和湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 6.供电方式: DC：DC：12V±25% ；PoE：802.3af； 7.防护等级不低于IP67； 8.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。； 9.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖厂商公章） | 台 | 371 | 前端设备 |
| 3 | 筒机支架 | 壁装支架 | 台 | 371 | 前端设备 |
| 4 | 半球型网络摄像机 | 1. ●≥200万像素半球型网络摄像机； 2.最低照度可支持: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3.宽动态不低于120 dB； 4.视频压缩标准支持H.265/H.264/MJPEG； 5.需具有不少于1个RJ45 10 M/100M自适应以太网口； 6.启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 7.供电方式: DC：12V±25%；PoE：802.3af； 8.红外照射距离不低于30米； 9.需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 | 台 | 40 | 前端设备 |
| 5 | 防雷器 | 网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器； 接口型式：RJ45接口 | 个 | 28 | 前端设备 |
| 6 | 摄像机接入许可 | 摄像机接入许可。 | 路 | 1000 | 综合安防管理平台 |
| 7 | 监控级硬盘 | 3.5英寸，7200RPM，15T，SATA，企业级硬盘。 | 块 | 96 | 综合安防管理平台 |
| 8 | 万兆光模块 | 1.万兆单模双纤模块，不分收发； 2.TX1310nm/10G；RX1310nm/10G；20km；SFP+ | 个 | 8 | 监控机房 |
| 9 | 千兆光模块 | 1.千兆单模双纤模块，不分收发； 2.TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G；SFP。 | 个 | 16 | 监控机房 |
| 10 | 拼接屏框架 | 拼接屏框架 | 个 | 12 | 监控机房 |
| 11 | 拼接屏底座 | 拼接屏底座 | 个 | 4 | 监控机房 |
| 12 | HDMI电缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 条 | 12 | 监控机房 |
| 13 | 防雷模块 | 防雷模块 | 套 | 1 | 监控机房 |
| 14 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽双绞线，305米/箱 | 箱 | 5 | 监控机房 |
| 15 | 网络配线架 | 24口网络配线架，带六类模块 | 个 | 4 | 监控机房 |
| 16 | 网线跳线 | 3米六类跳线 | 条 | 50 | 监控机房 |
| 17 | PDU | 六孔防雷PDU | 个 | 12 | 监控机房 |
| 18 | 辅材 | 尾纤、管材连接头、水晶头、螺丝、涨栓、扎线带、胶水、标签纸等。 | 项 | 1 | 监控机房 |
| 19 | 蓄电池 | 1.12V，100AH； 2.采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维铅酸蓄电池； 3.设计寿命不少于8年； 4.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 | 个 | 64 | UPS供电 |
| 20 | 输入输出配电箱 | 输入、输出配电箱。 | 个 | 4 | UPS供电 |
| 21 | 电池之间连接电缆 | 国产 | 套 | 2 | UPS供电 |
| 22 | 电缆 | ZR-YJV4*25+1*16 | 米 | 100 | UPS供电 |
| 23 | 电缆 | ZR-YJV3*6 | 米 | 200 | UPS供电 |
| 24 | 16口百兆接入交换机 | 1.提供不少于16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 | 台 | 15 | 教学楼1号楼监控 |
| 25 | 千兆光模块 | 1.千兆单模双纤模块，不分收发2.TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G；SFP。 | 个 | 2 | 教学楼1号楼监控 |
| 26 | 收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 10 | 教学楼1号楼监控 |
| 27 | 超五类网线 | 国标超五类非屏蔽双绞线，305米/箱 | 箱 | 23 | 教学楼1号楼监控 |
| 28 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽双绞线，305米/箱 | 箱 | 20 | 教学楼1号楼监控 |
| 29 | 8芯单模光缆 | 8芯单模光缆 | 米 | 2000 | 教学楼1号楼监控 |
| 30 | 电源线 | 2*1.5电缆 | 米 | 2000 | 教学楼1号楼监控 |
| 31 | PVC管材 | PVC管材 | 米 | 12000 | 教学楼1号楼监控 |
| 32 | 小机柜 | 6U小机柜，汇聚点专用 | 个 | 15 | 教学楼1号楼监控 |
| 33 | 辅材 | 管材连接头、水晶头、螺丝、涨栓、扎线带、胶水、标签纸等。 | 项 | 1 | 教学楼1号楼监控 |
| 34 | 16口百兆接入交换机 | 1.提供不少于16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 | 台 | 15 | 教学楼2号楼监控 |
| 35 | 千兆光模块 | 1.千兆单模双纤模块，不分收发； 2.TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G；SFP。 | 个 | 2 | 教学楼2号楼监控 |
| 36 | 收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 10 | 教学楼2号楼监控 |
| 37 | 超五类网线 | 国标超五类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 23 | 教学楼2号楼监控 |
| 38 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 20 | 教学楼2号楼监控 |
| 39 | 8芯单模光缆 | 8芯单模光缆 | 米 | 2000 | 教学楼2号楼监控 |
| 40 | 电源线 | 2*1.5电缆 | 米 | 2000 | 教学楼2号楼监控 |
| 41 | PVC管材 | PVC管材 | 米 | 12000 | 教学楼2号楼监控 |
| 42 | 小机柜 | 6U小机柜，汇聚点专用。 | 个 | 15 | 教学楼2号楼监控 |
| 43 | 辅材 | 管材连接头、水晶头、螺丝、涨栓、扎线带、胶水、标签纸等。 | 项 | 1 | 教学楼2号楼监控 |
| 44 | 16口百兆接入交换机 | 1.提供不少于16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口。 2.支持IEEE 802.3at/af标准。 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x2、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 | 台 | 10 | 实训楼3号楼监控 |
| 45 | 千兆光模块 | 1.千兆单模双纤模块，不分收发 2.TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，SFP。 | 个 | 2 | 实训楼3号楼监控 |
| 46 | 收发器 | 千兆光纤收发器。 | 对 | 5 | 实训楼3号楼监控 |
| 47 | 超五类网线 | 国标超五类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 11 | 实训楼3号楼监控 |
| 48 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 10 | 实训楼3号楼监控 |
| 49 | 8芯单模光缆 | 8芯单模光缆 | 米 | 1000 | 实训楼3号楼监控 |
| 50 | 电源线 | 2*1.5电缆 | 米 | 1000 | 实训楼3号楼监控 |
| 51 | PVC管材 | PVC管材 | 米 | 7000 | 实训楼3号楼监控 |
| 52 | 小机柜 | 6U小机柜，汇聚点专用。 | 个 | 10 | 实训楼3号楼监控 |
| 53 | 辅材 | 管材连接头、水晶头、螺丝、涨栓、扎线带、胶水、标签纸等。 | 项 | 1 | 实训楼3号楼监控 |
| 54 | 16口百兆接入交换机 | 1.提供不少于16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 | 台 | 10 | 实训楼4号楼监控 |
| 55 | 千兆光模块 | 1.千兆单模双纤模块，不分收发； 2.TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，SFP。 | 个 | 2 | 实训楼4号楼监控 |
| 56 | 收发器 | 千兆光纤收发器。 | 对 | 5 | 实训楼4号楼监控 |
| 57 | 超五类网线 | 国标超五类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 11 | 实训楼4号楼监控 |
| 58 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 10 | 实训楼4号楼监控 |
| 59 | 8芯单模光缆 | 8芯单模光缆 | 米 | 1000 | 实训楼4号楼监控 |
| 60 | 电源线 | 2*1.5电缆 | 米 | 1000 | 实训楼4号楼监控 |
| 61 | PVC管材 | PVC管材 | 米 | 7000 | 实训楼4号楼监控 |
| 62 | 小机柜 | 6U小机柜，汇聚点专用。 | 个 | 10 | 实训楼4号楼监控 |
| 63 | 辅材 | 管材连接头、水晶头、螺丝、涨栓、扎线带、胶水、标签纸等。 | 项 | 1 | 实训楼4号楼监控 |
| 64 | 8口百兆接入交换机 | 1.提供不少于8个百兆PoE电口，1个千兆网络电口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 | 台 | 12 | 实训楼4号楼监控 |
| 65 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 6 | 实训楼4号楼监控 |
| 66 | 电源线 | 2*1.5电缆 | 米 | 1000 | 实训楼4号楼监控 |
| 67 | PVC管材 | PVC管材 | 米 | 1200 | 实训楼4号楼监控 |
| 68 | 辅材 | 管材连接头、水晶头、螺丝、涨栓、扎线带、胶水、标签纸等。 | 项 | 1 | 实训楼4号楼监控 |
| 69 | 千兆光模块 | 1.千兆单模双纤模块，不分收发 2.TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，SFP。 | 个 | 2 | 图书馆楼监控 |
| 70 | 超五类网线 | 国标超五类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 27 | 图书馆楼监控 |
| 71 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽双绞线，305米/箱。 | 箱 | 1 | 图书馆楼监控 |
| 72 | 电源线 | 2*1.5电缆 | 米 | 900 | 图书馆楼监控 |
| 73 | PVC管材 | PVC管材 | 米 | 8000 | 图书馆楼监控 |
| 74 | 小机柜 | 6U小机柜，汇聚点专用。 | 个 | 5 | 图书馆楼监控 |
| 75 | 辅材 | 管材连接头、水晶头、螺丝、涨栓、扎线带、胶水、标签纸等。 | 项 | 1 | 图书馆楼监控 |
| 76 | 8口百兆接入交换机 | 1.提供不少于8个百兆PoE电口，1个千兆网络电口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准； 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 | 台 | 9 | 校园园区监控 |
| 77 | 超六类室外防水网线 | 国标超六类非屏蔽双绞线，防水，双层护套，305米/箱。 | 箱 | 6 | 校园园区监控 |
| 78 | 室外防水机柜 | 18U室外防水机柜。 | 个 | 3 | 校园园区监控 |
| 79 | 立杆 | 3米监控杆 | 根 | 9 | 校园园区监控 |
| 80 | 室外壁挂防水箱 | 定制 | 套 | 9 | 校园园区监控 |
| 81 | 室外立杆 | 挖坑、混凝土预埋基础、立杆。 | 根 | 9 | 校园园区监控 |
| 82 | PVC管材 | PVC管材 | 米 | 1800 | 校园园区监控 |
| 83 | 小机柜 | 6U小机柜，汇聚点专用。 | 个 | 3 | 校园园区监控 |
| 84 | 辅材 | 管材连接头、水晶头、螺丝、涨栓、扎线带、胶水、标签纸等。 | 项 | 1 | 校园园区监控 |
| 85 | 土路施工 | 土路挖沟及回填 | 米 | 1400 | 校园园区监控 |
| 86 | 水泥路面施工 | 水泥路切割及恢复 | 米 | 400 | 校园园区监控 |
| 87 | 项目集成 | 项目集成所需要的所有材料、工程施工、与相关系统集成等。 | 项 | 1 |  |

## 注：本项目设计图纸另附。