# 信号智能识别、精准定位与数据融合分析系统项目

# 采购需求公告

## 一、项目名称：信号智能识别、精准定位与数据融合分析系统

## 二、采购单位：海南省工业和信息化厅

1、联系人：冯先生

## 2、联系电话：（898）65391980

三、项目采购预算：141万元

## 四、采购方式:竞争性磋商

五、响应供应商资格要求

1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（企业需提供有效的统一社会信用代码营业执照复印件加盖单位公章、事业单位需提供统一社会信用代码法人登记证书复印件并加盖单位公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（①可提供2019年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2020年度供应商内部的财务报表（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明，④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程。以上均提供复印件并加盖单位公章）；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年内任意3个月的依法缴纳税收及社会保障资金证明（新成立公司按实际应缴纳情况提供），不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料。以上均提供复印件并加盖单位公章）；

4.参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函并加盖单位公章）；

5.供应商必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供本项目磋商公告发布后的查询结果网页截图并加盖单位公章）；

6.购买本项目磋商文件并交纳足额磋商保证金（提供磋商保证金交纳凭证复印件并加盖单位公章）；

7.本项目不允许联合体参加（提供“非联合体响应”声明函并加盖单位公章）。

## 六、项目总体要求

本项目拟对海口和三亚8个一类、二类和三类固定监测站、文昌和琼海8个四类固定监测站共16个监测站进行改造升级，开展TDOA监测定位系统建设，同时配置信号智能识别与TDOA定位软件和监测数据融合分析软件，提高各监测站监测距离、信号自动分析识别能力和信号TDOA精准定位能力，并可对监测数据（包括实时采集数据、历史监测数据及边海监测数据等）进行智能融合分析，提升监测及数据分析能力。升级改造具体监测站站点如下表：

| 序号 | 地区 | 监测站名称 | 监测站类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口 | 海口金侨监测站 | 一类 |
| 2 |  | 海口环恵监测站 | 一类 |
| 3 |  | 海口江南监测站 | 三类 |
| 4 |  | 海口美兰机场监测站 | 二类 |
| 5 | 三亚 | 三亚天山监测站 | 三类 |
| 6 |  | 三亚凤凰机场监测站 | 一类 |
| 7 |  | 三亚监控中心监测站 | 一类 |
| 8 |  | 三亚大东海监测站 | 一类 |
| 9 | 文昌 | 文昌龙楼文铜监测站 | 四类 |
| 10 |  | 文昌昌洒监测站 | 四类 |
| 11 |  | 文昌东郊良田监测站 | 四类 |
| 12 |  | 文昌昌洒东群监测站 | 四类 |
| 13 | 琼海 | 琼海中原星池监测站 | 四类 |
| 14 |  | 琼海博鳌武警监测站 | 四类 |
| 15 |  | 琼海培兰山头监测站 | 四类 |
| 16 |  | 琼海上埇四类站 | 四类 |

## 七、总体原则

信号智能识别、精准定位与数据融合分析系统项目以实际需求为导向，以实际应用为目标，以实际效果为标准，在设计过程中本着先进、灵活、使用、方便的指导思想，满足以下原则：

1.开放性

系统在设计方面将参考国际、国内相关标准建议要求，进行系统标准化构建，搭建统一、开放的统一平台。

2.先进性

充分利用先进的但相对成熟的技术和装备，使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。

3.可靠性。

升级改造设施具备结构紧凑、性能稳定、可靠性高、数据准确等优点。在系统构建、设计选型、软件应用等方面最大限度考虑系统的可靠性和稳定性，保证本系统能正常运行，并不干扰其它系统的运转。

4.安全性。

由于无线电管理部门的工作特殊性，系统安全尤为重要。本项目中的系统安全方面，将采用多种积极措施，最大限度保证系统的安全。

5.可维护性。

在系统设计及安装方面，考虑供电、日常管理操作和后期维护等诸多因素，在保证安全、整体美观大方的前提下，要达到系统的可维护性。

6.实用性。

项目应在当前海南省监测网基础上具备技术升级的能力，丰富信号检测手段，提升定位方法和精度（应有工程化效果良好的TDOA定位技术使用案例支撑）。系统具有信号快速扫描、精确提取、精准定位、信号分类、数据分析、结果分发等多任务操作功能，具备实时联网、远程控制运行系统的能力。

7.兼容性。

能够与海南省现有的无线电监测系统兼容运行，通过原子服务与监测控制中心及其它监测站组网，实现联网运行和远程遥控监测。

项目应遵循国家和海南省无线电管理规划与建设规范，支持《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》、《省级无线电管理一体化平台建设规范及技术要求》、《超短波频段监测管理数据库结构技术规范》、《超短波频段监测基础数据存储结构技术规范》、《超短波监测管理服务接口规范》、《超短波监测业务一体化平台服务规范》等国家相关技术标准和行业技术规范。

## 八、项目设备清单

项目采购包含联网控制单元、低噪放、滤波器、定制时钟单元及其他软件。具体设备清单如下表：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信联网与 控制单元 | 16套 | 构建本项目涉及的16个监测站的专用网络， 支持有线/4G/5G等通信链路，采用即时通信技术； |
| 2 | 宽带低噪放与滤波器 | 8套 | 频段：20MHz--6GHz； 直通模式：插入损耗≤3dB； 放大模式：增益≥15dB； |
| 3 | 时统单元 | 8套 | 支持北斗（BDS）、GPS等GNSS卫星信号；时间同步精度小于20ns。 |
| 4 | 信号智能识别与精准定位软件 | 1套 | 可部署在省局监控中心和临时任务保障现场；可对信号进行智能检测和TDOA精准定位。 |
| 5 | 监测数据融合 分析软件 | 1套 | 部署在省局监控中心，完成专业的信号在线或离线数据融合分析，推送有价值的监测数据结果。 |
| 6 | 移动操作终端和台式操作终端 | 1套 | 移动操作终端和台式操作终端各一台，保障在中心机房和外场任务时的系统软件运行与操控。 移动操作终端配置： 处理器：CPU主频不低于1.80GHz ； 硬盘：不低于1TB； 内存：不低于16GB； 台式操作终端配置： 处理器：CPU主频不低于1.80GHz ； 硬盘：不低于2TB； 内存：不低于16GB； |

注：1.不允许只对包内部分设备进行报价，报价清单可不限于以上设备；

2.本项目核心产品为：信号智能识别与精准定位软件。

九、功能与技术指标要求（注：以下指标中带▲的指标为重要指标，如不满足则将在评分中加重扣分）

（一）硬件功能与技术指标要求

1.通信联网与控制单元

“通信联网与控制单元”满足与已有监测站接口联网（遵循原子服务接口规范），达到实时控制接收机和采集原始监测数据、获取同步IQ数据的目的。通信组网模块同时支持与有线专网连接和4G/5G移动通信组网的需要（增加移动通信组网是为了在专线断网或临时任务保障时可将监测设备变成可搬移的监测站使用）

▲（1）全网通透传模式：支持有线通信专网，无线通信链接（公众移动通信等其它应急无线网等多种模式），方便固定和移动状态下工作，支持重大任务下的应急组网需要。

▲（2）具备4G/5G移动通信进行系统多监测站联网能力，支持中国电信、联通、移动主流运营商SIM卡数据服务链路；具备云上自组网服务软件，支持任意环境下公网部署和内网部署组建监测系统专网；

（3）具备对监测站接收机接口的控制与采集终端功能（要求小微型低功耗计算机）；

（4）可独立封装机盒，IP65等级防护标准。

（要求：提供该通信组网设备系统部署说明、产品照片，实际合同案列应用说明不少于2个）

2.宽带低噪放与滤波器

针对项目中8个四类监测站，增加射频前端低噪放和滤波器设备（安装在接收机与天线之间），提升四类固定监测站对信号的接收距离，特别是提高2GHz以上信号的接收能力，同时兼顾抗接收机饱和等自干扰问题。

（1）具备直通和放大两种工作模式，人工或自动切换；

（2）直通模式：

▲① 频率范围20MHz-6GHz；

② 直通模式插入损耗≤3dB；

（3）放大模式:

▲ ① 频率范围400MHz-6GHz；

② 放大模式噪声系数优于3dB；

▲③ 低噪放增益≥15dB（依据实际站址信号接收情况设计可调整，）；

（4）具备限幅保护功能，输入30dBm功率5秒内不损毁；

（5）220V转直流供电DC15-28V。

（6）可独立封装机盒，不低于IP65等级防护标准。

（要求：提供同类产品设计说明、照片，实际案例使用说明不少于2个）。

3.时统单元

针对项目中8个一类、二类和三类固定监测站增加基于GPS/北斗等时统模块的定制，解决不同类型接收机时统不统一、同步精度不够的情况，保障各站之间严格的时钟同步状态（误差20ns之内），提高多站同步采集时域数据的时间基准精度。

▲（1）支持北斗（BDS）、GPS等GNSS卫星信号，能够配置使用单独某一种卫星信号或任意两种或三种组合使用；

（2）时间同步精度优于20纳秒，时间同步信号输出偏移量和输出速率以及脉冲宽度可配置，输出速率最大大于每秒1000次；

（3）支持10MHz频率参考信号输出（10MHz输出波形LVTTL方波和正弦波，正弦波50欧负载情况下正弦波输出功率大于3dBm）。卫星锁定后输出参考时钟信号精度优于10PPB；

（4）NMEA0183信息直接通过USB接口输出，输出字段可配，输出频率可与时间同步脉冲同步输出；

（5）220V转直流供电DC15-28V；

（6）可独立封装机盒。

（要求：提供产品详细设计说明、照片与实际使用案例）。

（二）软件功能与技术指标要求

1.信号智能识别与精准定位软件

“信号智能识别与精准定位软件”主要是实现信号快速检测识别与直接定位的一体化应用，提高原有监测系统在局部重要区域的快速反映能力，直接提升信号检测识别与定位结果信息的准确性。

（1）系统组网与同步控制需求

① 本系统建设首先需要对于规划内的所有已建监测站或临时参与的其它机动监测站进行快速组网，构建同步工作机制的监测网络。

② 采用基于云服务架构的组网技术，构建专有的VPN网络；

③ 通信链路不限（依托有线宽带专网、公众移动通信等网络资源4G/5G移动网等），保障参与组网站点数量和位置不限（每个需要定位的网络不少于3-4个站的参与），支持任意环境下各个监测站点之间的数据互通、同步控制与数据上传（频谱和IQ），保障信号TDOA时差定位计算的准确性。

（要求：提供系统组网设计说明，案例说明与优势分析不少于2个）

（2）监测站控制要求

① 中心站管理模式，控制多站同步并行监测。自动化任务管理流程、自动触发启动任务，保障任务执行的高效率与时效性。

② 原子服务接口标准，对于进行过原子服务接口改造的监测站直接进行接口数据对接。

③ 小微型计算机系统，标准Windows或Linux操作系统，配置需保障接口软件运行的能力，不少于64GB的固态存储，满足在监测站端进行原始数据的缓存，能支持连续不丢失的信号检测识别流程的运转。

（要求：详细说明任务流程的设计模式与可操控性，快速获取信号、检测识别、引导定位、轨迹跟踪、推送结果信息等系列化进程的实例展示说明）

（3）信号监测功能要求

① 单站或多站同步并行监测，同屏显示多个站的信号频谱变化、时域变化、相关性分析，为多站联合覆盖信号目标与TDOA定位提供辅助分析条件；

② 设置全频段或任意频段进行快速信号频谱扫描，展示全景频谱图、瀑布图、荧光谱等，辅助分析信号随时间变化规律，提供弱信号或短时干扰发现能力；

③ 中频分析、信号频谱展示与测量，信号特征参数测量（频率、幅度/场强、带宽、调制方式、占用度等），提供中频分析报告，快照（显示和打印）频谱监测图；

④ 模拟信号（AM和FM等）解调、监听、录音、回放；

常规数字信号识别，包括ASK、FSK、3FSK、4FSK、8FSK、BPSK、8BPSK、16BPSK、QPSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM；

⑤ 监测与定位信息展示同屏，多站同步抓取特定信号目标前提下，自动触发TDOA定位计算，直接以背景地图标绘信号位置。

▲（4）信号智能检测识别要求

① 制定信号综合检测流程

改善简单的基于单纯底噪或电平门限的检测信号方法，制定更精准的综合检测方法，能更精准的识别和分离所关注的目标信号或者发现新的疑难信号。切实提高信号检测概率和准确性，更有效的支持信号实时监管工作。

② 信号检测流程不少于下述几类：

a) 频率规划检测与分类

b) 信号能量检测：包括底噪自适应门限、电磁背景门限，门限曲线计算准确，正确提取潜在无线电信号的概率90%或以上，形成能量检测信号报表。

c）信号带宽判决：对通过能量门限的备选无线电信号使用带宽过滤，是信号提取识别的关键判决环节。

d）信号模版检测：

基于信号频谱指纹特征的智能检测过滤方法可以更加精准的识别和分离目标信号,解决代替人观察信号的巨大工作量。

需要提供“信号学习”的机制、频谱模板制作工具，包括连接监测设备进行在线学习，也可以通过历史数据进行离线学习，建立信号模版样本库。

信号模版检测：具备信号模版匹配判决方法与快速计算能力，识别出特定目标信号，支持疑难或不明信号等的发现问题。

③ 降噪处理，提高信号提取概率：

对于高底噪问题及wifi等宽带跳动等非常影响信号检测提取的问题，需有针对性的降噪处理方法，在干扰状态下提升信号提取能力。

（要求：能详细描述信号自动过滤流程的设计，分析各种检测方法的原理和特点，有软件实现界面截图等做示意）

▲（5）监测数据成果分析要求

信号精细化检测识别的过程将支持生成相对精准的信号样本库，能够完整反映电磁辐射情况和信号样本信息。

① 生成完整的信号样本库：全方位标识信源的基本参数和目标特征，可按任意时间段、业务规划频段、信号频率、占用度等不同关键要素进行统计分析（符合并不少于下表信息项），可动态更新维护样本库；

| 编号 | 字段 | 详细信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 以图标的方式指示信号性质，按信号性质进行过滤。 |
|  |  | 取值 范围 |  | 新信号 |
|  |  |  |  | 合法信号 |
|  |  |  |  | 未知信号 |
|  |  |  |  | 非法信号 |
|  |  |  |  | 虚假信号 |
| 2 | 信号ID | 信号的序号取值范围 |
| 3 | 频率 | 检测到的超过门限的频点 |
| 4 | 备案频率 | 信号存储在台站库中的频率 |
| 5 | 电平 | 对超过门限的频点的幅值电平 |
| 6 | 场强 | 对超过门限的频点的幅值场强 |
| 7 | 功率密度 | 对超过门限的频点的功率通量密度 |
| 8 | 带宽 | 对超过门限的频点的估测占用带宽 |
| 9 | 截获次数 | 对超过门限的频点的周期次数统计 |
| 10 | 占用度 | 对超过门限的频点的估测时间占用度 |
| 11 | 持续时间 | 对超过门限的频点持续时间的统计 |
| 12 | 第一次捕获时间 | 超过门限的频率第一次出现的时间 |
| 13 | 最后一次出现时间 | 超过门限的频点最后一次出现时间 |
| 14 | 定位经度 | 超过门限的频点的辐射源位置经度 |
| 15 | 定位纬度 | 超过门限的频点的辐射源位置纬度 |
| 16 | 归属单位 | 对超过门限的所属台站或其他已知信息进行文字性描述 |

② 支持频率台站动态管理：

按需导入已知台站数据库，在台站使用的生命周期内分阶段获取信号活动模板，跟踪台站设备的工作状态（频率占用、是否逾期、是否合规、是否被干扰或占用等），形成长期可对比的台站频谱档案；提供台站位置、信号形态、波形比对等多种图形化可查看和对比的展示；

③ 支持干扰信号分析与排查：

基于信号样本、台站库、识别与测量结果等手段，支持任务区域内的辐射源信号是否为合法用频或干扰的判别，可触发告警和触发定位计算，提供干扰信号信息、定位结果标识，形成干扰分析报告并可回放。

▲（6）信号精准定位

信号定位技术在无线电管理领域通常使用基于大型测向站为基础的多站交汇定位方法（AOA技术）；但是近年来随着信号到达时间差定位方法（TDOA技术）的成熟，增加了单纯基于接收机同步监测采集IQ数据进行TDOA定位计算的能力。本项目主要以加强TDOA定位能力和精度为主，可以结合AOA技术扩展定位能力。

① 提供成熟的TDOA时差定位技术

a) 在文昌和博鳌地区，组建TDOA时差定位网络，提供工程化完全成熟稳定的TDOA定位算法，提升四类站信号覆盖距离，保障TDOA定位功能的可用性和定位精度。

b) 在海口和三亚地区，增加TDOA定位方法，并可以利用测向结果与TDOA定位技术联合计算（AOA+TDOA混合定位计算），更好的提高对信号的定位能力，让原有监测设施发挥更大作用。

② 定位系统功能

a) 同步监测定位：中心控制多个监测站（每个区域4个监测站可以同步工作）在全频段内同步跟踪监测与识别目标信号，主站实时获取丛站IQ数据、频谱数据和相关结果，在不少于3站同步监测前提下进行直接定位计算。

b) 基于地图背景的监测定位软件与展示：包括在GIS地图上实时标绘目标定位结果（经纬度位置）以及定位结果的置信度，针对移动目标进行连续定位可显示跟踪定位轨迹；可提供定位计算的各站中间数据图形显示（参与定位监测站的信号频谱数据、时域数据、时差相关数据等），提供用户分析定位结果的可信度。

c) 提供历史定位结果查询和显示回放；并可实时推送定位结果数据给上级控制中心系统；实时更新目标信号样本库相关位置信息。

③ TDOA定位精度

在工程化应用成熟稳定TDOA算法技术上，在监测系统网络部署具备TDOA定位计算的前提下（3-4站联合覆盖、精准的时统精度、性能稳定的接收机），最大程度提供精准的定位：

a) 开阔场地定位精度：100米以内（高精度典型值30～50米）；

b) 复杂环境场地定位精度：100～200米；

c) 定位计算稳定性高于70%。

（要求：① 进行TDOA定位技术详细描述，提供误差分析、应用效果优势分析；② 提供成功验收的合同项目应用案例分析不少于2个）

2.监测数据融合分析系统

（1）数据分析软件设计要求

“监测数据融合分析系统软件”需要具备以下原则与特点：

▲① 自动化：对海量频谱数据的分析，依据设定的工作计划自动化的完成，将分析成果以短信等方式推送给监测管理人员。

▲② 智能化：面对众多业务频段中不断迭代更新的无线电技术与应用，需要一个自主学习、可扩展的智能化系统来适应技术的发展，使数据分析系统具有更长久的生命力。

③ 精细化：频谱数据的分析成果需要变得精细化、多样化，可服务于不同应用场景。不仅能给出频谱资源占用情况的电磁频谱态势、频率台站全生命周期健康状况、异常信号分布情况等；也能支持行业建设、航空发射信号安全保障、边海军民融合频管工作。

（2）数据汇聚与分析流程要求

支持对监测站实时在线采集或离线采集的原始频谱数据为输入，定制精细化的数据分析流程。

① 完成原始数据汇聚存储：针对频谱和时域数据（IQ）完成实时采样、历史采样（监测数据库、台海数据采集导入等），形成本系统原始数据材料库；

② 数据预处理：对数据进行清洗过滤、去冗余、剔除错误信息，提升信源唯一性识别概率和特征参数的准确度；

▲③制定信号分类、标识、融合分析、属性判别、数据统计、自动推送等的数据处理流程，有流程自动运行驱动机制。

（3）数据深度分析功能要求

① 多维度数据融合方法：

不限于频域、时域、地域等多个维度进行数据融合分析；

② 数据分析模板化：

频谱数据分析需要使用模板化的、可学习、可扩展的设计，建立通用信号识别模版的方法，提取频谱数据中的有价值信号信息，让信息处理技术机制有扩展性、可长久应用；

▲③ 支持台站信号动态监管：

监测系统的运行支持日常台站信号动态监管和特定辐射源信号监管（如军用电台信号、数据链信号、低小慢无人机信号等）的功能。建立台站信号生命周期管理：在台站生命周期内分阶段获取信号模板，形成长期可对比的频谱档案。针对频率占用、是否逾期、活跃状态、是否合规、老化情况、是否被侵占等进行全方位分析。

▲④ 挖掘数据应用潜能：

智能化识别支持获取更多之前通过频谱数据未曾获得的精准信息：

1）识别频谱资源占用度、频谱特征的目标信号的空间、时间分布规律，得到无线电通信网（台）信号活动规律等信息，为无线电台站动态监管、边海数据分析协调、军民融合频谱大数据分析等提供有价值的支持；

2）辅助频率资源复用分析，输出频谱利用度关键指标，使频管部门对频谱资源可以更直观的调配使用，以便更准确的服务社会对频率资源的需求；

3）综合监测结果的多维度测量数据，可评估区域内电磁环境的复杂度及动态变化趋势，提供实时或定时电磁环境复杂度预报数据，提供频率拥挤指数和活跃度等，辅助5G建设、支援军用频管等，反映地域化经济活动水平。

（4）时域数据解析分析功能要求

充分利用时域数据直接携带通信内容，获取更好的分析和使用价值。系统在宽带频谱扫描中进行多信道化窄带分析监视，快速进行信号分类（调试模式识别），如存在感兴趣的目标信号还可对其解调、编码识别、解码，如解析出信息等。支持识别解调多种常用模拟和数字信号调制方式：

① 模拟信号：AM、FM等；

② 数字信号：ASK、FSK、3FSK、4FSK、8FSK、BPSK、8BPSK、16BPSK、QPSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM等；

③ 使用信号库中的信号特征自动检测调制解调器；

④ 自动解调出语音，解码文本或其他数据内容。

（5）成果数据展示

构建新的无线电监测信号成果库，基本信息成果包括：频谱资源中常规信号识别与特征提取、频谱资源的电磁态势分析、异常无线电信号（非法、干扰等）分布、特定频谱资源数据统计指标等内容；结合地理信息系统，将无线电频谱资源大数据分析成果加以展示。

① 基于单站数据形成的信号样本库（中间数据库）：

基于信号的频率、带宽、幅度中值（及最大值与最小值）、信号合法或不明、占用带宽、频点占用度或频段占用度等；

② 基于多站数据形成的信号样本库（结果数据库）：

反映信号样本数据库生成的关键结果要素，注意单站和多站同步监测提供的信号样本进行融合，具备自动合并参数的方法，保持信号标识唯一性、位置空间多异性的基准；

③ 数据与应用场景相结合的展示：

各种频谱数据分析统计指标的展示需结合应用场景直观反映可用效果。

④ 信号与台站位置与状态展示：

系统直观呈现实时分析台站用频行为，推送台站状态到前台的客户端界面上，地图上显示的图标需能提示操作员合规或违规用频情况发生。

⑤ 信息定制推送机制

对于数据分析出来的成果，按频谱资源、频率台站管理的规范要求，编制成结构化的信息菜单。频管工作人员依据此信息菜单订阅自己需要成果信息，每当分析结果一出来，便会推送到订阅者的信息终端。

（三）其他要求

（1）预留丰富的功能扩展接口

系统应采用开放式设计架构，预留未来功能扩展接口。

（2）性价比高，充分保护用户设备投资，可提供监测基础功能和服务，软件接口可开放，可支持地进行二次开发。

（3）联网功能

支持多种灵活的组网形式,支持有线、无线(4G/5G VPN)、Wi-Fi 等多种联网方式。支持接入并被本地监测控制中心的联网控制。软件结构和数据格式符合原子服务协议。

系统需与已建海南省无线电监测网联网，并入海南省一体化监测平台，接受并执行监测控制中心的指令，实现与中心的实时互联、数据调用，并将本站的实时测量结果传输到中心，完成无线电监测管理子系统的数据交换。

（4）具备网络自动化控制，能进行7×24小时不间断监测，对信号进行记录、分析和识别。

（5）所有设备技术指标必须以设备原生产厂家正式发布的产品资料或有效声明资料，或者以国家第三方认可检测机构报告为准。

（6）配备的设备和其他材料需满足海南高温、高湿度、高盐碱的户外工作环境，防雷措施满足户外设备的防护要求。

（7）提供中文技术资料和操作说明书。

（8）项目建设方式要求

本项目为总包工程，项目包括设备采购、运输、集成及安装等所有工作内容，所有费用均包含在项目总报价中。

备注：

▲（1）响应供应商所投主要设备必须是商业化成熟产品（附原厂产品手册），并提供同系列产品实际使用例证（附加盖公章的合同或验收报告复印件）。

▲（2）所有设备技术指标必须以设备原生产厂家正式发布的产品资料或有效声明资料为准，非原生产厂家提供的技术资料无效。若本项目中采购文件的系统配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，响应供应商有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案。

## 十、验收及售后服务要求

(一)交货及验收

1.成交供应商在合同签订生效后的5个月内完成整个项目的交付验收。如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延。交货验收时须提供原厂出厂检验合格证明材料。

2.验收由采购人组织，成交供应商配合进行：

（1）货物在成交供应商通知安装调试完毕后20个工作日内按照国家相关要求开展初步验收。初步验收合格后，进入三个月试用期；

（2）试运行三个月后，采购人组织终验，终验专家不得少于5人，由采购人选派专家。评审所产生的费用（包括专家评审、交通、食宿等费用）由成交供应商负责。

（3）验收标准：按采购文件相关约定执行。系统安装完成后，成交供应商应首先给出具体测试计划、内容和方法，与采购人讨论并通过后，方可按计划进行测试验收。

3.成交供应商应负责在项目验收后将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、安装/验收报告、竣工文档、配置文档等文档汇集成册交付给招标方。

（二）售后服务及承诺

质量保证期：3年

响应供应商应提供完善的技术支持和售后服务。所有仪器及附件从最终验收之日起均享有三年免费保修。对于保修期外的产品用户支付维修所发生的材料/工时费用。对于用户的维修/维护要求，响应供应商应在6小时内给予响应。若发生仪器设备故障，在维修期间，响应供应商人必须提供替机服务。消除买方由此产生的利益损害。供应商保证所售仪器设备自停产之日起至少八年的备件供应。

对发现的软件故障和存在的缺陷，响应供应商应及时修正。

响应供应商应承诺定期对整套系统进行现场维护，包括软硬件维护、除尘等，保证维护周期内设备运行的可靠性，周期由双方协商决定。

响应供应商应及时对购买后的软件进行免费正常升级。

（三）培训

响应供应商应保证提供一到两名资深的培训教师。

响应供应商承诺接受培训的人员在培训后能够独立地对系统进行操作使用、管理、维护。

培训内容包括系统产品使用培训和高级技术培训。产品培训至少包括系统介绍、安装调测、操作维护方法、系统配置和升级等方面；高级技术培训是指系统分析设计中的思想和方法。

响应供应商必须在所提交技术建议书中明确提出：

A、培训计划，其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；

B、培训大纲，其中应注明每次课程的内容和目的；

C、每次课程的文件和资料；

D、培训教师介绍。

培训地点在采购人所在地，人数10人、天数由响应供应商列出具体计划并安排实施。集中培训所产生的费用由响应供应商承担。

## 十一、其它要求

1.响应供应商报价应包括方案、售后服务、培训等费用和一切应付的税费；

2.响应供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，采购人有权取消其成交资格，没收响应保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。