用户需求书

一、采购清单技术参数及功能要求

| 序号 | 项目名称 | 参考技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |
| 1 | 网络高清红外枪式摄像机 | 名称：网络高清红外枪式摄像机 二、规格： 具有400万像素 CMOS传感器。 2.内置2颗白光补光灯。 3.最低照度彩色：0.0004 lx。 4.白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5.最大分辨率2560x1440。 6.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 7.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 8.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 12.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 156 |
| 2 | 网络高清红外枪式摄像机 | 名称：网络高清红外枪式摄像机 二、规格： 1.具有400万像素 CMOS传感器，内置拾音器。2.内置2颗白光补光灯。 3.最低照度彩色：0.0004 lx。 4.白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5.最大分辨率2560x1440。 6.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 7.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 8.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 9.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 10.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 11.不低于IP67防尘防水等级。 12.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 96 |
| 3 | 网络高清红半球摄像机 | 名称：网络高清红半球摄像机 二、规格： 具有400万像素 CMOS传感器，内置拾音器。 2.内置2颗白光补光灯。 3.最低照度彩色：0.0004 lx。 4.白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5.最大分辨率2560x1440。 6.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 7.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 8.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL | 台 | 22 |
| 4 | 高清红外球机摄像机 | 名称：网络高清智能球机 二、规格： 1.400万像素7寸混合补光网络高清智能球机。2.图像传感器:1/2.5＂ progressive scan CMOS。 3.最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR。 4.分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps (2560*1440); 60Hz: 30fps (2560*1440)。 5.视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile。 6.可见光照射距离:30米。 7.红外照射距离:150米。 8.焦距:4.8 - 96 mm, 20倍光学。 9.水平视角:58.8-3.5度(广角-望远)。 10.Smart图像增强:120dB超宽动态（非全帧率）、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR。 11.水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）。 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s。 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s。 电源接口:AC24V±25%。 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出。17.报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出。18.SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）。 功耗:40W max（其中红外灯15W max）。 20.工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%。21.防护等级:IP66。 | 台 | 13 |
| 5 | 支架 | 一、名称：支架 二、规格：枪机支架，白色，铝合金，尺寸70×97.1×181.8mm。 | 个 | 252 |
| 6 | 支架 | 一、名称：支架 二、规格：球机支架，白色，铝合金，尺寸97×182×305mm。 | 个 | 13 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 名称：网络硬盘录像机 二、规格： 输入带宽：320M。 2.64路H.264、H.265混合接入。 3.最大支持16×1080P解码。 4.支持H.265、H.264解码。 5.Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 6.2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源。 7.16盘位，可满配6TB硬盘。 8.2个千兆网口。 9.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口。 10.1个eSATA接口。 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。 12.配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。 13.支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。 14.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。 | 台 | 8 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 名称：网络硬盘录像机 二、规格： 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像。 2.支持人脸签到，可导出指定时间段签到报表。 3.支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警。 4.支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览。 5.支持同时输出4路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像。 6.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能。 7.可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像。 8.支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息。 9.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置检查目标为人体或车辆。 10.支持对画面顺时针旋转270度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转。 11.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 12.支持整机热备份功能，设置一台设备为其他多台样机的热备机，最多支持32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备。 13.支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 14.支持报警事件、异常事件实时计算提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。 15.支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片。16.支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片。 17.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。 18.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。 19.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；具有密码定时提示修改、删除功能，支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活。 20.支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片。 21.支持通过客户端软件远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 22.支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠。 23.支持将2个网口设置不同网段的IP地址。 24.支持8个SATA接口，1个eSATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 台 | 1 |
| 9 | 平台软件 | 一、名称：平台软件 二、规格：智慧校园综合监管平台以校园空间地理信息系统为基础，建立集安全保卫、防范监控、应急实战、安保业务应用为一体的安防应用平台，多系统整合，从多个维度对校园的安保工作进行管理。平台集查询、定位、管理、分析为一体，有效地帮助用户对校园安防相关信息进行管理与分析，是一个体验良好、功能强大的业务系统 | 套 | 1 |
| 10 | 鼠标 | 一、名称：鼠标 二、规格：录像机专用操作鼠标 | 个 | 9 |
| 11 | 控制网适配器电源 | 一、名称：控制网适配器电源 二、规格：24V3A | 台 | 13 |
| 12 | 接入交换机 | 名称：接入交换机 二、规格： 1.可用百兆POE电口数≥16，千兆光电复用口≥2；2.支持802.3af/atPoE标准； 3.支持红口保障功能； 4.支持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m； 5.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 6.交换方式支持存储转发； 7.交换容量≥8.8Gbps； 8.包转发率≥6.5Mpps； 9.支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发； 10.支持线-地防浪涌等级≥2KV；支持接触放电≥4KV,支持空气放电≥8KV。 | 台 | 14 |
| 13 | 接入交换机 | 名称：接入交换机 二、规格： 1.可用百兆POE电口数≥24，千兆光电复用口≥2；2.支持802.3af/atPoE标准； 3.支持红口保障功能； 4.支持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m； 5.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 6.交换方式支持存储转发； 7.交换容量≥8.8Gbps； 8.包转发率≥6.5Mpps； 9.支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发； 10.支持线-地防浪涌等级≥2KV；支持接触放电≥4KV,支持空气放电≥8KV。 | 台 | 18 |
| 14 | 汇聚交换机 | 名称：汇聚交换机 二、规格： 可用千兆电接口数量≥24，千兆光口数量≥24，万兆光接口数量≥8。 2.管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB。 3.交换容量≥560Gbps。 4.转发性能≥222Mpps。 5.MAC地址表≥64K。 6.vlan：支持基于端口的VLAN。 7.路由功能：支持OSPF/BGP。 8.IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+。 9.镜像：支持端口镜像。 10.支持接触放电≥4KV，支持空气放电≥8KV。 11.支持线-地防浪涌等级≥2KV。 射频电磁场辐射抗扰度符合GB/T17626.3。 安全：支持防DDos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能。 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持组播协议。 生成树协议：支持生成树协议。 17.网管：支持SNMPV1/V2/V3。 | 台 | 1 |
| 15 | 汇聚交换机 | 名称：汇聚交换机 二、规格： 1.24口千兆全网管三层交换机。 2.机架式。 3.24个千兆电口，4个千兆光口，2个QSFP+堆叠口支持通过console口管理 4.交换容量598Gbps包转发率162Mpps。 5.1U高度，19英寸宽。 6.工作温度：0℃～40℃。 7.支持220v交流，48V直流供电满负荷功耗50瓦。 8.支持路由IPV6 VLAN流量控制ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
| 16 | 企业级硬盘 | 一、名称：企业级硬盘 二、规格：8TB IntelliPower 64M SATA3。 | 块 | 4 |
| 17 | 企业级硬盘 | 一、名称：企业级硬盘 二、规格：6TB IntelliPower 64M SATA3。 | 块 | 80 |
| 18 | 液晶监视器 | 名称：液晶监视器 二、规格： LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸； 3.分辨率 ：1920x1080； 4.视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 5.响应时间：6.5ms(G to G)； 6.对比度：4500:1； 7.亮度：500cd/㎡； 8.物理拼缝：5.3mm； 9.输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1； 10.功耗：100W； 11.电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 12.寿命：≥60000 小时； 13.运行温度和湿度： 0℃--50℃，10%--90%。 | 台 | 9 |
| 19 | 光纤发射器 | 一、名称：光纤发射器 二、规格：4口 | 台 | 14 |
| 20 | 光纤接收器 | 一、名称：光纤接收器 二、规格：1口 | 台 | 14 |
| 21 | 光纤接收机框 | 名称：光纤接收机框 二、规格： 输入收发模块的最大功率参数：DC5V/3A （15W）； 2.最大的插拔式数量：14个台式（平均最大插板功率参数：DC5V/1.5A）； 3.风扇正常工作功率：12V/300mA； 有二个可插拔的大功率电源模块，分别有工作指示灯和故障 指示灯，电源正常工作亮绿灯，否则亮黄灯； 实际功耗：≤60W； 工作温度：0-60℃ 储存温度：-40-80℃； 7.环境湿度：50% 至 90%。 | 台 | 1 |
| 22 | 专业挂架 | 一、名称：专业挂架 二、规格：模块化支架单元格 | 个 | 9 |
| 23 | 专业挂架 | 一、名称：专业挂架 二、规格：模块化支架主体 | 个 | 3 |
| 24 | 控制台 | 一、名称：控制台 二、规格：2联防盗控制台 | 套 | 1 |
| 25 | 专业音箱 | 一、名称：专业音箱 二、规格： | 套 | 4 |
| 26 | 电脑 | 一、名称：电脑 二、规格：I5、4G内存、500G硬盘、DVD | 台 | 1 |
| 27 | 光模块 | 一、名称：光模块 二、规格：千兆20公里单模单纤发送端模块,TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC,20km,0～70℃,SFP。 | 个 | 66 |
| 28 | 理线架 | 一、名称：理线架 二、规格：24口理线架 | 个 | 35 |
| 29 | 光缆 | 一、名称：光缆 二、规格：铠装12芯单模 GYXTW 中心束管式 | m | 12665 |
| 30 | ODF配线架 | 一、名称：ODF配线架 二、规格：12芯 光纤配线架 | 个 | 30 |
| 31 | ODF配线架 | 一、名称：ODF配线架 二、规格：4芯 光纤配线架 | 个 | 12 |
| 32 | 尾纤 | 一、名称：尾纤 二、规格：3米 单模 SC-FC | 根 | 404 |
| 33 | 光纤跳线 | 一、名称：光纤跳线 二、规格：20米 单模 SC-FC | 根 | 132 |
| 34 | 光纤耦合器 | 一、名称：光纤耦合器 二、规格：SC 光纤耦合器 | 个 | 404 |
| 35 | 熔纤 | 一、名称：熔纤 二、规格：国标 | 根 | 524 |
| 36 | 六类跳线 | 一、名称：六类跳线 二、规格：8米 | 根 | 50 |
| 37 | 机柜 | 一、名称：机柜 二、规格：42U网络机柜 | 个 | 2 |
| 38 | 机柜 | 一、名称：机柜 二、规格：9U网络机柜 | 个 | 12 |
| 39 | 机柜 | 一、名称：机柜 二、规格：6U网络机柜 | 个 | 18 |
| 40 | 空气开关 | 一、名称：空气开关 二、规格：1P | 个 | 58 |
| 41 | 漏电保护开关 | 一、名称：漏电保护开关 二、规格：2P | 个 | 1 |
| 42 | 强电配电箱 | 一、名称：强电配电箱 二、规格：16回路 | 台 | 1 |
| 43 | 强电配电箱 | 一、名称：强电配电箱 二、规格：4回路 | 台 | 28 |
| 44 | 单相明插座 | 一、名称：单相明插座 二、规格：国标/15A9孔 | 个 | 52 |
| 45 | 单相明插座 | 一、名称：单相明插座 二、规格：国标/15A15孔 | 个 | 4 |
| 46 | 小设备箱 | 一、名称：小设备箱 二、规格：150加厚球机电源箱 | 个 | 25 |
| 47 | 底盒 | 一、名称：底盒 二、规格：86底盒 | 个 | 230 |
| 48 | 白板 | 一、名称：白板 二、规格：86底盒白板 | 个 | 230 |
| 49 | 超五类网线 | 一、名称：超五类网线 二、规格：国标/CAT5e | m | 5700 |
| 50 | 五类水晶头 | 一、名称：五类水晶头 二、规格：国标（100个/盒） | 盒 | 8 |
| 51 | 电源线 | 一、名称：电源线 二、规格：国标/RVV-2*1.5 | m | 3200 |
| 52 | 电源线 | 一、名称：电源线 二、规格：国标/RVV-2*2.5 | m | 1400 |
| 53 | 电源线 | 一、名称：电源线 二、规格：国标/RVV-2*4.0 | m | 400 |
| 54 | HDMI线 | 一、名称：HDMI线 二、规格：24组镀银无氧化铜导体 合金插头 高速太网/SSH 20米 | 条 | 9 |
| 55 | 数据延长线 | 一、名称：数据延长线 二、规格：专业数据延长线 | 条 | 9 |
| 56 | 阻燃PVC管 | 一、名称：阻燃PVC管 二、规格：国标/Φ40 | m | 1452 |
| 57 | 管接头 | 一、材质:PVC塑料 二、规格:de40 三、连接形式:粘接 | 个 | 2000 |
| 58 | 阻燃PVC管 | 一、名称：阻燃PVC管 二、规格：国标/Φ25 | m | 8200 |
| 59 | 管接头 | 一、材质:PVC塑料 二、规格:de25 三、连接形式:粘接 | 个 | 2200 |
| 60 | 阻燃PVC管 | 一、名称：阻燃PVC管 二、规格：国标/Φ32 | m | 4484 |
| 61 | 管接头 | 一、材质:PVC塑料 二、规格:de32 三、连接形式:粘接 | 个 | 1600 |
| 62 | 管卡 | 一、名称：管卡 二、规格：国标（100个/盒） /Φ32 | 个 | 2000 |
| 63 | 波纹管 | 一、名称：波纹管 二、规格：国标A类Φ25 | m | 300 |
| 64 | 波纹管 | 一、名称：波纹管 二、规格：国标A类Φ32 | m | 300 |
| 65 | 膨胀螺丝 | 一、名称：膨胀螺丝 二、规格：8厘（100个/盒） | 盒 | 4 |
| 66 | 横臂 | 一、名称：横臂 二、规格：0.5米 | 根 | 18 |
| 67 | 设备箱 | 一、名称：设备箱 二、规格：350X250X100mm | 个 | 22 |
| 68 | 金属杆 | 一、名称：立杆 二、规格：3.5米，含防雷接地，地阻不大于10欧 | 根 | 10 |
| 69 | 设备基础 | 一、名称：地笼 二、规格：混凝土强度等级:C25 三、钢筋地笼:70*70*80cm | m3 | 5 |
| 70 | 系统调试 | 一、名称:安全防范分系统调试 二、类别:电视监视系统 三、通道数:≤50台 | 项 | 1 |
| 二、红外报警系统 |
| 71 | 三光束室外探测器 | 一、名称：三光束室外探测器 二、规格：三光束主动红外对射探测器，室外探测距离50米。 | 个 | 24 |
| 72 | 三光束室外探测器 | 一、名称：三光束室外探测器 二、规格：三光束主动红外对射探测器，室外探测距离150米。 | 个 | 36 |
| 73 | 网络报警主机 | 一、名称：网络报警主机 二、规格：256防区/256路输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米C版本升级: 2.2K 线尾组，支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出/支持短信撤布防、报警/app撤布防、报警。 | 台 | 1 |
| 74 | 主机通用键盘 | 一、名称：主机通用键盘 二、规格：中文液晶键盘/配套19A系列主机使用/总线网络主机只能配套液晶键盘/LCD报警键盘/中文显示/可以对报警主机进行操作撤布防、消警、旁路继电器控制等等/对主机进行可视化编程/显示报警警情信息/报警声音提示。 | 台 | 1 |
| 75 | 总线单防区扩展模块 | 一、名称：总线单防区扩展模块 二、规格：总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 台 | 30 |
| 76 | 红外对射大支架 | 一、名称：红外对射大支架 二、规格：四光束不锈钢 L型对射安装支架一对, 高 50CM | 个 | 80 |
| 77 | 开关电源 | 一、名称：开关电源 二、规格：开关电源24V 4.5A（对射集中供电） | 台 | 40 |
| 78 | 设备箱 | 一、名称：设备箱 二、规格：350X250X100mm | 个 | 20 |
| 79 | 信号线 | 一、名称：信号线 二、规格：RVVP-4*1.5 | m | 3200 |
| 80 | 阻燃PVC管 | 一、名称：阻燃PVC管 二、规格：国标/Φ25 | m | 2400 |
| 81 | 管接头 | 一、材质:PVC塑料 二、规格:de25 三、连接形式:粘接 | 个 | 1000 |
| 82 | 阻燃PVC管 | 一、名称：阻燃PVC管 二、规格：国标/Φ32 | m | 1400 |
| 83 | 管接头 | 一、材质:PVC塑料 二、规格:de32 三、连接形式:粘接 | 个 | 800 |
| 84 | 管卡 | 一、名称：管卡 二、规格：国标（100个/盒） /Φ32 | 个 | 800 |
| 85 | 波纹管 | 一、名称：波纹管 二、规格：国标A类Φ25 | m | 300 |
| 86 | 波纹管 | 一、名称：波纹管 二、规格：国标A类Φ32 | m | 300 |
| 87 | 系统调试 | 一、名称:安全防范分系统调试 入侵报警系统 二、点数:≤30点 | 项 | 1 |
| 三、网络系统 |
| 88 | 防火墙 | 名称：防火墙 二、规格： 千兆电口≥4；千兆Combo接口≥2； 2.SSL VPN并发数≥95；IPSec VPN隧道≥1800；虚拟防火墙数量≥28； 3.采用非X86多核架构，支持交流双电源； 4.扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口； 5.吞吐量≥600Mbps，最大并发连接数≥75万，每秒新建连接数≥2万，提供官网截图； 6.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 7.支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 8.支持每IP， 每用户的最大连接数限制； 9.支持与algosec对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优。 | 台 | 1 |
| 89 | 路由器 | 名称：路由器 二、规格： 包转发能力≥10Mpps；模块插槽≥8个； 2.固定接口4×GE电+4GE光+2×GE Combo； 3.支持多核CPU； 4.固定接口4×GE电+4GE光+2×GE Combo； 5.支持FE、GE、10GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G、LTE等接口；6.IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN；支持简易化IPSec部署方案EVPN； 7.所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令；8.支持URL过滤功能，可以过滤指定域名的网站，并可远端查询。 | 台 | 1 |
| 90 | 核心交换机 | 名称：核心交换机 二、规格： 交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 2.为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。3.端口类型满足24个千兆电口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP。 4.支持ARP表项规格≥4K。 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议。 6.支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥2K。 7.支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF。8.支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能。9.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 | 台 | 2 |
| 91 | 接入交换机 | 名称：接入交换机 二、规格： 1.交换容量≥336Gbps。 2.包转发率≥108Mpps。 3.24个千兆电口，4个千兆SFP。 4.支持MAC地址≥8k。 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF。 7.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 8.支持G.8032开放环网协议。 9.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 10.支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 | 台 | 12 |
| 92 | 光模块 | 一、名称：光模块 二、规格：TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC,10km,0～70℃,SFP。 | 个 | 52 |
| 93 | 理线架 | 一、名称：理线架 二、规格：24位理线架 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 | 个 | 16 |
| 94 | 光纤跳线 | 一、名称：光纤跳线 二、规格：20米 | 条 | 104 |
| 95 | 系统调试 | 一、名称:安全防范分系统调试 二、类别:电视监视系统 三、通道数:≤50台 | 项 | 1 |

二、交付标准及验收

1、交付地点：陵水黎族自治县新机关幼儿园

2、交付时间：自合同签订生效之日起60天内。

3、质保期：所采购的设备质量有保证，安装调试要规范，竣工验收后质量保证期为两年，此期间因质量问题所损设备及其零部件免费更换。

4、验收标准及要求：对照采购文件及响应文件技术参数和国家行业标准进行验收。

B包

一、项目名称

陵水县新机关幼儿园视频监控系统项目监理

二、监理内容

监理内容为陵水县新机关幼儿园视频监控系统项目的全部建设内容。

三、监理技术要求

（一）服务期限

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

（二）监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。