招 标 文 件

（国际招标）

项目名称：    输尿管肾镜等医疗设备

项目编号：     3169-214ZH2021026

招 标 人：    儋州市那大镇卫生院

海南政好项目管理有限公司

2021年08月

第五章    投 标 邀 请

海南政好项目管理有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2021-08-06在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况：本项目拟采购一批输尿管肾镜等医疗设备

资金到位或资金来源落实情况：自筹资金，出资比例为100%，资金已落实

项目已具备招标条件的说明：本项目资金已落实到位，具备招标条件。

2、招标内容：

招标项目编号：3169-214ZH2021026

招标项目名称：输尿管肾镜等医疗设备

项目实施地点：中国海南省

招标产品列表(主要设备)：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜 | 2 | 条 | 详见货物需求一览表及技术规格 | 可提供进口设备 |
| 2 | 输尿管肾镜（细） | 3 | 条 |  |  |
| 3 | 输尿管肾镜（精囊镜） | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 肾镜（微创经皮镜） | 1 | 条 |  |  |
| 5 | 尿道膀胱镜 | 1 | 条 |  |  |
| 6 | 输尿管纤维软镜 | 1 | 条 |  |  |
| 7 | 输尿管电子软镜 | 1 | 条 |  |  |
| 8 | 医用手术刨削器系统 | 1 | 套 |  | 国产设备 |

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩：凡满足下列条件的来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织，除需满足中华人民共和国商务部机电和科技产业司编制的2014年版《机电产品采购国际竞争性招标文件》第一册第一章《投标人须知》第2.2款合格的投标人的要求外，还应达到下列条件（投标人必须在投标文件中提供以下资料）：

（1）投标人在中国的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件加盖公章；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2021年以来任意一个月的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，加盖公章；投标人若为境外企业，应提供相应的证明材料）；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）医疗器械生产（经营）许可证（复印件）；

（5）中华人民共和国医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）（复印件）（适用二、三类）；

注：上述证书、登记表、手册等必须与投标机型相符，所有文件必须加盖投标单位原印章。

是否接受联合体投标：不接受

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2021-08-06

招标文件领购结束时间：2021-08-13

获取招标文件方式：现场领购

招标文件领购地点：海南政好项目管理有限公司（海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室）

招标文件售价：￥500/$80

其他说明：有意向的投标人可从2021年08月06日至2021年08月13日，每天上午8:30时-11:30时，下午14:30时-17:00时（北京时间）在海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室购买招标文件，出示投标单位法人授权委托书原件、营业执照副本原件、营业执照复印件（加盖公章）。标书售价：本招标文件售价为500元人民币/包或 80 美元/包，邮购须另加100元人民币（国内）或50美元（国外）。

5、投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2021-08-30,09:30（北京时间）

投标文件送达地点：海南政好项目管理有限公司（海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室）

开标地点：海南政好项目管理有限公司（海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室）

6、投标人在投标前应在必联网或机电产品招标投标电子交易平台完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人：儋州市那大镇卫生院

地址：儋州市那大解放北路185号

联系人：陈先生

联系方式：0898-36931758

招标代理机构：海南政好项目管理有限公司

地址：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室

联系人：陈女士

联系方式：0898-32880168           传真：0898-31280128

8、汇款方式

开户名称：海南政好项目管理有限公司

开户银行(人民币)：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

账号(人民币)：3401 0078 8015 0000 0231

第六章   投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 招标人：儋州市那大镇卫生院 招标人地址：儋州市那大解放北路185号 |
| 1.2 | 招标机构：海南政好项目管理有限公司 地 址：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室 电话/传真：0898-32880168/0898-31280128 |
| 1.3 | 项目概况：儋州市那大镇卫生院为完备医疗设施、满足广大患者就诊和治疗需要，特委托海南政好项目管理有限公司以国际公开竞争性招标的方式采购一批输尿管肾镜等医疗设备。 |
| *2.1 | 投标人：任何未在招标代理机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。 |
| 2.2 | 合格来源国/地区：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标。 |
| 2.8 | 本项目在中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）上进行操作，投标人必须于招标文件载明的投标截止时间之前在中国国际招标网成功注册（须年检有效）。否则，投标人将不能进入招标投标程序，由此产生的后果由其自行承担。 |
| 招 标 文 件 |
| 5.2 | 招标文件以中文或中、英文两种文字编写。以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。 |
| 6.1 | 招标文件的澄清要求： 购买了招标文件的潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，应当在投标截止时间10日前向招标代理机构提出，并将澄清要求内容上传至中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）。逾期将不再受理。 |
| 投标文件的编制 |
| *8 | 投标语言：投标文件以中文和/或英文编写。以中、英文两种文字编写时,两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异,以中文本为准。只提供英文投标文件的投标人还应同时提供投标文件技术部分的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| *10.3 | 本次招标不接受备选方案报价，只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| *11.2 | 本次招标允许的缺漏项范围或比重： 投标文件缺漏项≤5项的，经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。 投标文件缺漏项＞5项的，视为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| *11.5 | 本次招标最高限价（按开标当日中国银行总行首次发布的投标货币对评标货币的现汇卖出价折算）为338.1690万元人民币。投标总价超过最高限价的，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物的报价方式： （1）关境内制造的货物： 报价方式：EXW 投标总价包括： 1）向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税； 2）货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税； 3）货到项目现场价（买方指定到货地点），包括货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用； 4）验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 （2）投标截止时间前已经进口的货物： 报价方式：EXW 投标总价包括： 1）向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税； 2）货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税； 3）货到项目现场价（买方指定到货地点），包括货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用； 4）验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 须按格式IV-3-1《投标分项报价表》的要求填写分项报价表。否则，其投标将被否决。 |
| *11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物的报价方式： 报价方式：DDP（包含货物到达项目现场的增值税、进口环节税、国内外运费和保险费、报送、安装、培训等全部费用） 须按格式IV-3-2《投标分项报价表》的要求填写分项报价表。否则，其投标将被否决。 |
| 12.1 | 中国关境内货物和服务投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中国关境外货物和服务投标货币：建议优先采用人民币（或美元或欧元，或其他国际流通货币。） |
| 13.1 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| *13.3 5） | 投标人必须在投标文件中提供以下资料： （1）投标人在中国的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件加盖公章； （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2021年以来任意一个月的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，加盖公章；投标人若为境外企业，应提供相应的证明材料）； （3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （4）医疗器械生产（经营）许可证（复印件）； （5）中华人民共和国医疗器械注册证（复印件）（适用二、三类）； 注：上述证书、登记表、手册等必须与投标机型相符，所有文件必须加盖投标单位原印章。 |
| *14.3 4） | 对标注“*”的技术参数，投标人必须提供技术支持资料，技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或由制造商加盖公章的技术参数确认文件为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 |
| *15.1 | 投标保证金金额：10000.00元，投标保证金需在投标截止时间前提交，否则视为未提交。 |
| *15.3 2） | 投标保证金币种：满足本招标文件投标货币币种的要求。 投标保证金形式：银行保函、支票、转账、电汇（电汇时需注明项目编号）。 投标保证金有效期：90天。 同时符合下列规定： （1）采用银行电汇递交的应在投标截止日前提交，以确保保证金在投标截止时间前到达招标文件中指定的帐户。 （2）以转账或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标人应提供投标文件正本1份、副本4份（清楚地标明“正本”或“副本”）以及投标文件电子文本1份（word文档和PDF格式各1份），电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。若副本与正本不符，以正本为准。 |
| 17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表用姓或首字母签字。投标文件的副本应为正本的复印件。 |
| 投标文件的递交 |
| 18.1 | 投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本（含投标文件电子文本）和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。 |
| 18.2.1 | 投标文件递交至：海南政好项目管理有限公司 地 址：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室 |
| 18.2.2 | 项目名称：输尿管肾镜等医疗设备 项目编号：3169-214ZH2021026 开标日期：2021-08-30,09:30（北京时间） |
| 19.1 | 投标截止日期：2021-08-30,09:30（北京时间） 投标文件递交至：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室 |
| 开标与评标 |
| 22.1 | 开标日期:2021-08-30,09:30（北京时间） 开标地点：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| *24.5 | 投标文件有效性：详见《机电产品国际招标标准招标文件》第一册第一章《投标人须知》第17.2和24.5。 |
| 25 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：26.3规定的因素 |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其伴随服务 项目现场：儋州市那大镇卫生院 投标人应提供： （1）每件包装箱的估计的货物尺寸和装运重量 （2）每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），或“运费，保险付至边境口岸价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期: 合同签订后3个月 所选方案：26.4.2 1） 调整用的百分比（%）： 每超过基础时间一周，其评标价将在对应单台设备投标价的基础上增加百分之一（1%），不足一周按一周计算。提前交货不考虑降低评标价。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏差 （1）所选方案：26.4.3 1） （2）若投标人不响应招标人的付款条件，且投标人所提供的替代付款条件招标人不能接受，则该投标应予否决投标。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：26.4.4 1） |
| 26.4.5 | 中国国内的备件供应和售后服务设施 1、*投标人无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排； 2、*从设备安装验收合格之日算起三个月内，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理； 3、从设备安装验收合格之日算起保修期12个月，由投标人负责免费保修； 4、*投标人接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。提供自有或者授权的授权免费维修热线电话，能提供正常的技术与备品备件服务； 5、*保修期满后，投标人与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务； 6、*为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期； |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 1、带*号技术条款有一项不合格或单台/套设备一般技术条款的负偏离≥10项，应予否决投标； 2、其它一般技术条款的负偏离，其评标价在原投标价（对应的单台/套设备）的基础上每条增加1%； |
| 26.5 | 中标候选人的推荐方法：在投标满足招标文件商务、技术等实质性要求的前提下，按投标人评标价格由低到高的顺序确定中标候选人。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 授 予 合 同 |
| 36 | 中标方在收到中标通知书须按以下标准和规定向招标公司缴付中标服务费： （1）中标服务费收取比例按相关约定执行。 （2）中标服务费的缴付方式：发出中标通知书时向本招标公司缴付中标服务费，一次缴清中标服务费。 开户名称：海南政好项目管理有限公司 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 帐 号：3401 0078 8015 0000 0231 |

第七章   合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：儋州市那大镇卫生院 卖方：中标单位 项目现场名称：儋州市那大镇卫生院 |
| 7.1 | 履约保证金金额：不适用 履约保证金币种：不适用 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：见招标文件第六章——26.4.5。 |
| 18.2 | 质量保证期：从设备安装验收合格之日算起保修期12个月。 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：见招标文件第六章——26.4.5 |
| 20.1 | 付款方法和条件：采购双方签订合同时另行约定。 |
| 35 | 卖方通知送达地点：用户指定地点。 |
| 36 | 1.互惠协议的标题是：“ 关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 2.合同通用条款36.1、36. 2、36. 3 |

第八章 货物需求一览表及技术规格

第一部分 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜 | 2 | 条 | 合同签订后3个月 | 可提供进口设备 |
| 2 | 输尿管肾镜（细） | 3 | 条 |  |  |
| 3 | 输尿管肾镜（精囊镜） | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 肾镜（微创经皮镜） | 1 | 条 |  |  |
| 5 | 尿道膀胱镜 | 1 | 条 |  |  |
| 6 | 输尿管纤维软镜 | 1 | 条 |  |  |
| 7 | 输尿管电子软镜 | 1 | 条 |  |  |
| 8 | 医用手术刨削器系统 | 1 | 套 |  | 国产设备 |

第二部分 技术参数及配置清单

一、输尿管肾镜

*1、工作直径：8/9.8Fr.；

*2、工作长度：430mm；

*3、工作通道：5Fr.；

4、镜视野度数:12度；

5、偏置目镜，镜内是光学纤维；

6、全新的高分辨图像；

7、图像更大、更亮；

8、聚焦更深，无半月效应；

9、防创伤的头端设计；

10、可高温高压消毒；

11、鳄嘴抓钳，5Fr.。

配置清单：
1、输尿管肾镜	2条

- 鳄嘴抓钳	6把

二、输尿管肾镜（细）

*1、工作直径：6/7.5Fr.；

*2、工作长度：430mm；

*3、工作通道：4Fr.；

4、镜视野度数:5度；

5、偏置目镜；

6、全新的高分辨图像；

7、图像更大、更亮；

8、聚焦更深，无半月效应；

9、防创伤的头端设计；

10、镜内是光学纤维，允许镜微曲,可高温高压消毒；

11、鼠齿抓钳，4Fr.。

配置清单：
1、输尿管肾镜（细）	 3条

- 鼠齿抓钳	6把

三、输尿管肾镜（精囊镜）

*1、超细设计，直径：4.5Fr / 6.5Fr；

*2、工作长度：430mm；

3、工作通道：3Fr；

4、视向角:5度；

5、针对极窄尺寸设计，适用于精囊、幼儿、儿童和青少年的治疗；

6、全新的高分辨图像导引；
7、输出图像更大、更亮、聚焦更深；

8、通过椭圆形冲洗和探测通道可实现最佳冲洗效率；

9、可配合激光、碎石机、套石篮和特制钳使用；
10、出入水阀门采用可拆式设计，便于清洗、灭菌，预防感染；
11、可高温高压消毒。

配置清单：
1、输尿管肾镜（精囊镜）1条

- 肾镜（微创经皮镜）

1、工作直径：8.5/12.3Fr；
2、工作长度：250mm ；

3、工作通道：6Fr. ；

4、镜视野度数:12度；

5、持环；

6、带喇叭口接头。

7、鳄嘴抓钳，5Fr.。

配置清单：
1、肾镜        	  1条

2、鳄嘴抓钳	      3把

- 尿道膀胱镜

(一）30度内窥镜 1条

1、超广角内窥镜，直径：4mm ；

*2、镜视野度数: 30度；

*3、工作长度307mm ；

4、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

5、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

6、内窥镜为采用柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

（二）膀胱镜手术器械

1、尿道膀胱镜鞘，直径19.5Fr.；

2、闭孔器，直径19.5Fr.；

3、插入转接器，带偏转器,2器械端口；
4、转接器，带两个器械端口。

配置清单：
1、30度内窥镜，直径4mm	            1条

2、尿道膀胱镜鞘，直径19.5Fr.	     1个

3、闭孔器，直径19.5Fr.	            1个

4、转接器,带两个器械端口     	     1个

5、插入转接器，带两个器械端口		  1个

6、医用灌注泵                        1台

- 输尿管纤维软镜

1.可提供较大尺寸的高画质影像；

2.具有内置摩尔纹滤镜；

3.具有标准式目镜；

4.具有调焦部刻度标识；

5.视野角度90°；

6.插入部为软性设计；

7.插入部采用超细硬管体，大幅度提高插入效果；

8.插入部外径≤7.95Fr；

9.先端部为子弹头型设计，可提高狭窄解剖结构的插入性；

10.先端部可主动弯曲，弯曲角度：向上/向下275°；

11.先端部外径≤4.9mm；

12.工作长度≥670mm；

13.器械通道内径≥3.6Fr；

14.可以全浸泡清洗、消毒。

- 输尿管电子软镜

1.由先端部传感器采集数字化影像；

2.具有自动调焦功能；

3.可提供大尺寸高画质数字化影像；

4.图像清晰无摩尔纹；

5.可以采集窄谱光波；

*6.插入部为软性设计；

7.插入部有微调功能，可±120°旋转；

8.插入部外径≤8.4Fr.

9.先端部外径≤8.5Fr.；

10.先端部可主动弯曲，弯曲角度：向上/向下275°；

11.器械通道内径≥3.6Fr.；

12.视野角度80°；

13.工作长度≥670mm；

14.具有可拆卸式吸引按钮设计；

15.遥控按钮≥4个，可设置多种遥控功能；

16.兼容激光、高频电附件；

17.一体化设计，即插即用；

18.可以全浸泡清洗、消毒。

- 医用手术刨削器系统

（一）电切内窥镜（剜除用）

1、视向角：25°。

2、外鞘规格：26 Fr。

3、工作长度：302 mm。

4、弹簧光纤锁止器：手件内置弹簧光纤锁止器，无需外接可拆卸光纤固定器，具有良好的防水效果，术中不易因为转动摄像头而折断光纤，同时避免了清洗保养中不慎遗失可拆卸光纤固定器的隐患。

5为便于安全使用，维护保养，性能升级，本项产品须能与国产同一品牌的刨削用尿道膀胱镜（侧式内窥镜）共用外鞘，并与国产同一品牌组织刨削器配接使用。

（二）尿道膀胱镜（粉碎用）

1、视向角：0°，侧式内窥镜。

2、工作长度：210 mm。

3、外鞘规格：26 Fr，与电切内窥镜可共用外鞘。

4、为便于安全使用，维护保养，性能升级，本项产品须能与国产同一品牌的电切内窥镜共用镜鞘，并与国产同一品牌组织刨削器配接使用。
（三）医用手术刨削器

1、电压和频率：220 V，50 Hz。

2、输入功率：100 VA。

3、保险丝规格：F3AL250V   φ5×20。

4、防电击类型：I类。

5、设备类型：不防进液普通型设备，具一个BF型应用部分。

6 、EMC电磁兼容：1组B类工科医设备。

7、一体式控制器：吸引、刨削功能一体化主机，体积小，操作简便。

8 、电机/内刀具运转方式：连续、左右旋转方式。

9 、最高输出转速：≥ 1000 r/min。

10、调速范围：1-10档。

*11、最大输出转矩：≥140 N.cm。

12、极限负压值：≥ 0.08 Mpa。

13、瞬间抽气速率：≥ 15 L/min。

14、刀具规格：Φ 4.5×400 mm、Φ 4.8×400 mm两款可选。

15、噪声：＜65 dB。

16、多功能单脚踏开关：

1）1挡--单吸引模式，避免误吸误切；

2）2挡--吸引+刨削混合模式，具备无级调速功能，最高10档转速。通过下踩深度，调整内刀转速，提高刨削效率；

3）1档转2档脚控调整功能，脚控解锁预置的控制器转速，操控便捷。

17、组织碎块收集及溢流保护系统：

1）2500 ml收集瓶, 内置组织碎块收集袋，用于过滤、收集组织标本；

2）4000 ml废液瓶，内置自动防溢流设计，防止废液返流进入溢流瓶；

3）100 ml溢流瓶，自动防溢流设计，防止废液返流进入主机，与废液瓶内置自动防溢装置形成对主机的双重保护屏障。

*18、为便于安全使用、维护保养、性能升级，本产品与电切内窥镜、刨削用侧式内窥镜必须为国产同一品牌，配套使用。

保证金退还申请书

（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

## 致：海南政好项目管理有限公司

## 我司于      年    月    日为儋州市那大镇卫生院的输尿管肾镜等医疗设备（项目编号：3169-214ZH2021026 ）所提交的保证金人民币￥10000.00，请贵司退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：此申请书请提交至海南政好项目管理有限公司财务部，联系地址：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室，联系人：杨女士，联系电话：0898-31280118（财务室）。