- 项目概况：

- 项目概况：

- 项目名称：万宁市礼纪镇生活垃圾转运站设备采购

- 采购预算：457万元

- 交付期：签订合同生效之日起 30天内；

（4）项目简介本次招标包括垃圾转运站核心设备，转运设备及辅助设备的制造及采购、安装及调试，人员培训及售后服务、技术支持等，同时包括各设备之间的工艺连接电缆的供货、安装指导；设备控制柜的供货、安装指导；设备控制柜与主体设备的连接电缆的供货、安装；压缩车间内监控设备的供货与安装；设备的供货、运输、卸货、现场检验、安装、调试、备品备件，售后服务、操作、维修及人员培训等技术支持，设备基础及预埋件（主体结构以外与设备有关的实施内容）。

# 1、设备清单

# 设备清单主要有水平式固定压缩机、垃圾集装箱、移箱机构、32吨新能车箱可卸式垃圾车、中央控制系统、监视及安全指示系统及配套除臭系统等，具体详见下表。

表1-1 设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平式固定压缩机 | 电机功率15KW，压缩腔有效容积3.5m³,外置式液压站。 | 2 |  |
| 2 | 垃圾集装箱 | 有效容积20m³，额定装载质量14吨/箱。 | 4 |  |
| 3 | 移箱机构 | 液压油缸驱动，承载能力40t，两箱三工位运行。 | 2 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 上机位控制系统 | 1 |  |
| 5 | 监视及安全指示系统 | 全数字化监控系统及红绿灯安全指示。 | 1 |  |
| 6 | 车箱可卸式垃圾车 | 纯电动，总质量32吨，起吊能力26吨，新能源车辆。 | 1 |  |
| 7 | 负压吸尘除臭系统 | 处理能力30000m³/h，“雾化降尘+微生物分解+活性炭吸附”三级处理，功率25KW | 1 |  |
| 8 | 高压喷淋降尘系统 | 7.5KW空压机，0.3m³储气罐，采用高压空气“气带液”混合喷射，喷口2*6只 | 1 |  |
| 9 | 植物液雾化除臭系统 | 功率2.0KW，柱塞泵加压喷射植物除臭液除臭，喷口直径15μm，喷口安装距离1.5-2米。 | 1 |  |
| 10 | 快速自动卷帘门 | 采用2.0KW高速电机，电磁地感线圈自动感应，PLC自动控制运行，启闭速度1m/s。 | 2 |  |
| 11 | 高压清洗机 | 2.5KW冷水性高压清洗机，手持式喷枪，管道长度10米。 | 2 |  |

2、设备需求和技术要求

2.1 压缩机

压缩机组主要由主机体、压缩推头、液压爪锁紧装置、大闸门和小闸门升降机构、液压系统、卸料槽、污水排放系统和控制系统组成

表2-1 压缩机技术参数

| 参数类型 | 名称 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 设备参数 | 上料形式 | 高平台后上料式 |
|  | 压缩主机外尺寸长×宽：（mm） | ≥6460×2940 |
|  | 压缩头截面尺寸宽×高：（mm） | ≥1950×740 |
|  | 压缩腔容积：（m3） | ≥3.5 |
|  | 液压系统强压工作压力：(MPa) | ≥27 |
|  | 液压系统低载工作压力：(MPa) | ≥21.5 |
|  | 最大压缩力（KN） | ≥415 |
|  | 压缩一次循环时间：(s) | 39 |
|  | 压缩头进入厢体内行程：(mm) | ≥500 |
|  | 压实密度：（t/m3） | ≥0.75 |
|  | 压缩主机功率：(kW) | ≤15 |
|  | 电源性质： | 380V |
|  | 卸料槽容积：（m3） | ≥12 |
|  | 土建平台高度（m） | ≤3.5 |
| 运行参数 | 勾臂车拉放箱时最高高度（mm） | ≤4570 |
|  | 勾臂车运输箱体时最高高度（mm） | ≤3540 |

2.2 垃圾集装箱

垃圾集装箱由厢体和后门组成。箱体包括的附属部件有拉臂拖钩总成、排污口、污水存储室、箱内冲洗接口以及后门锁紧机构等。

箱体配置有阀板式排污装置，可以方便的与转运站内的污水导流系统对接，通过压缩将垃圾中的污水顺利排出。

箱体后门则为双层结构，外层与箱体锁紧接触并周边密封，内层则为闸门。其后门密封条应采用双峰结构胶条，确保后门不论是在与主机对接还是运输过程中均不会出现污水泄漏。

箱体的后门采用液压锁紧，从车箱可卸式垃圾车液压系统取力，可在车辆驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧。

表2-2 垃圾集装箱技术参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效装载容积 | 20m3 |
| 2 | 外形尺寸 | ≥6000mm×2300mm×2100mm |
| 3 | 额定装载质量 | ≥14吨 |
| 4 | 集装箱配套装载车规格 | 32t新能源车厢可卸式垃圾车 |

2.3 移箱机构

移箱机构由箱体停放轨道、后部滚动支撑装置、行走轮机构等主要部分组成，结构简单，使用可靠、故障率低。

移箱机构从压缩主机的液压站获得液压动力源，通过一根独立的液压油缸驱动。其推动力可保证在40吨负载下，平台≤5.5m/min的速度平稳运行和停止。

表2-3 移箱机构技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移箱机构 | 液压油缸驱动，承载能力≥40t，两箱三工位运行。 |

2.4中央控制系统

控制系统确保各类设备的有序可靠运行以及安全生产和合理调度，是整个中转站安全高效运行的指挥系统。

转运站自动控制及监测系统包括：液压控制系统、料槽控制系统、除尘除臭控制系统、交通信号系统声光报警系统。

表2-4 技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 全电脑控制 |

2.5监控及安全指示系统

系统对转运站卸料大厅、压缩大厅、转运大厅等多个位置设置监控点。监控系统配套设备有摄像头6个、显示器1台及交通安全指示灯等配套设备。

表2-5  技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 全数字化网络监控系统+红绿灯安全指示；摄像头≥6个，显示器1台。 |

2.6 车厢可卸式垃圾车

车厢可卸式垃圾车。它通过液压拉臂钩来完成垃圾转运箱的自装、自卸和垃圾转运箱内垃圾的倾倒。其往返于垃圾转运站和垃圾处理设施，是中转站的主要垃圾转运设备。

车箱可卸式垃圾车采用新能源汽车，在纯电动重卡底盘基础上，加装拉臂总成、液压、电气等组成，可以根据实际需要配备多个垃圾厢，专用装置的工作全部采用液压传动，开关控制并可采用手动操作。

表2-6 车厢可卸式垃圾车技术参数

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 整车参数 | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | ≥9385x2550x3150 |
|  | 总质量(含乘员)(kg) | ≥32000 |
|  | 整备质量(kg) | ≥15480 |
|  | 前悬/后悬(mm) | ≥1445/1540 |
|  | 额定载质量（kg） | ≥16390 |
|  | 接近角/离去角（°） | ≥20/17 |
|  | 箱体准入宽度（m） | ≥1060 |
|  | 钩心高度（m） | ≥1570 |
|  | 最大举升倾卸角度 (°) | ≥49 |
|  | 液压系统最大压力 (MPa) | ≥30 |
|  | 起吊能力（t） | ≥26 |
| 底盘参数 | 驱动电机 | 额定功率/峰值功率（KW） | ≥115/140 |
|  |  | 燃料种类/排放标准 | 纯电动 |
|  |  | 电池形式 | 磷酸铁锂 |
|  |  | 额定电压/额定容量（V/Ah） | ≥512/680 |
|  | 动力蓄电池 | 充电时间 | ≤2 |
|  |  | 续航里程（kw） | ≥240 |
|  |  | 最高车速(km/h) | ≥85 |
|  | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
|  | 轴距（mm） | ≥1850+3200+1350 |

2.7 负压除尘除臭系统

采用有机和无机混合填料，以火山岩填料为主，具有多孔结构，有利于对污染物的吸附。填料具有良好的保湿性和透气性，载体表面为亲水性。生物填料不随含水量的变化而收缩，配有适当的养分和缓冲剂来达到预定的作用，在使用期间不需要添加任何营养液。生物填料具有吸附污染物和微生物生长的最佳环境，填料不易腐烂，且能吸水，有利于微生物的生长和挂膜，且具有较大的空隙率和较强的吸附能力，具有调节pH值的措施和能力；生物滤池启用前，填料需用含有专用微生物的溶液进行处理。

表2-7 除臭系统技术参数

| 序号 | 设备 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生物洗涤除臭塔 (zr-30000) | 出入口及塔身 ≥（600cm- Ø 2200×6000） | 套 | 1 | 外部PP材质 FRP内胆 碳钢框架 设计风量：处理风量：30000m3/h， 吸入风速： 8m/s 阻力 小于：800pa 除尘效率： 大于90% 除臭效率： 大于90% |
|  |  | 2、加湿洗涤段 | 套 | 1 | 材质：FRP内胆（8mm）+碳钢框架+80mm保温 |
|  |  | 3、洗涤填料 | m3 | 4 | PP |
|  |  | 4、生物过滤段 | 套 | 1 | 材质：FRP内胆（8mm）+碳钢框架+80mm保温 |
|  |  | 5、过滤填料 | m3 | 5 | 有机、无机复合填料 |
|  |  | 6、循环水泵 | 台 | 1 | 功率：2.2KW 扬程：18m |
|  |  | 7、补充水泵 | 台 | 1 | 功率：2.2KW 扬程：18m |
|  |  | 8、喷淋循环水管和配件 | 批 | 1 | Ø40，Ø32，Ø20 |
|  |  | 9、开放式过滤器 | 个 | 1 | 配水位控制器 |
|  |  | 10、营养剂罐 | 个 | 1 | 配水位控制器 |
|  |  | 11 、PH浓度仪 | 套 | 1 | pH：（-1.999~19.999） mV：±1999.9 |
|  |  | 12、温度控制仪 | 套 | 1 | 髙精度、数字仪表，分辨力达0.01℃。 |
|  |  | 13、液位开关 | 套 | 1 | 射频电容式物位液位开关 |
|  |  | 14、内部支撑、隔栅板、 | 批 | 1 | 每平方米至少能承受150LBS压力 |
| 二 | 格栅过滤网 | 设计规格：≥2000x600x10、2000x600x20 | 套 | 6 | 材质：SUS304 |
| 三 | 除臭风机 | 1、TF-12000 | 台 | 1 | “顶裕”风机；风机防腐、防爆。变频无级调速。功率11Kw。 通过“AMCA”认证 钢架材质 SS41+EPOXY防锈 转子动平衡符合ISO1914规范2.5mm/s等级 风机机组震动符合ISO2372规范2.5mm/s等级 |
|  |  | 2、减震支架 | 套 | 1 |  |
|  |  | 3、出、入口防震软接 | 套 | 2 |  |
|  |  | 4、手动风阀 | 个 | 1 |  |
|  |  | 5、风机变频器 | 套 | 1 |  |
|  |  | 6、进出口消声器 | 套 | 2 |  |
| 四 | 抽风、排风管道 | Ø600 | 批 | 1 | FPR材质 |
| 五 | 风机、水泵支架 | 10#槽钢 | 批 | 1 | 镀锌防腐 |

2.8 高压喷淋降尘系统

该系统在垃圾倾倒口上方位置沿着卸料口安装高压喷雾降尘设备。喷洒大量自来水，对垃圾倾倒时产生的灰尘进行针对性控制。

表2-8 高压喷淋降尘系统主要参数及型号表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥600×450×1500mm | 1套 | 配备PLC接口 含主控系统、供液系统， 雾化系统 |
| 二 | 整机材质 | SUS304 |  |  |
| 三 | 整机配置 |  |  |  |
| (一) | 主控系统 |
| 1 | 控制开关 | TWDLCAA 16RF | 1套 |  |
| 2 | 面板信号灯 | LA42DF | 4只 |  |
| 3 | 面板急停开关 | ZBR-BE102C | 1只 | 蘑菇钥匙式 |
| 4 | 电控件主板 | 480×520 mm | 1套 | 电气控制组件采用进口元器件 |
| 5 | 机箱主令开关 | XB2 | 1件 | 手动、自动 |
| （二) | 供液系统 |
| 1 | 液位计 | 280/ Ø8 mm | 1个 |  |
| 2 | 液位开关 | APS-3 | 1套 | 具有液位传感性能 |
| 3 | 溶液过滤器 | Ø 20MM | 1套 |  |
| 4 | 电磁阀组 | SLG1DF02T4D08 | 2套 | 220VAC |
| 5 | 手动阀组 | Ø 20MM | 5套 |  |
| 6 | 工作液箱 | 500×400×500mm | 1个 | SUS304，容量≥100升 |
| （三) | 雾化系统 |
| 1 | 降尘喷嘴 | S4121，9.5*24mm | 2*6 |  |
| 2 | 高压过滤器 | 0~150kgf/cm2;0.1mm | 2个 | 铜锻造材质 |
| 3 | 储气罐 | 0.3m³ | 1个 | 1450rpm、2030 P.S.I |
| 4 | 无油蜗杆空压机 | 5.5KW,380V | 1个 |  |
| 5 | 压力表 | 0-25MPa | 1只 |  |
| 6 | 过滤器 | 0~5kgf/cm2；0.1mm | 1套 | 长度≥15cm;PVC |
| 7 | 调压阀 | VB130; 2030 P.S.I | 1套 |  |
| 8 | 高压电磁阀 | SV-03DEMA453P | 1套 | ≥80kgf/c㎡；220AVC |
| 9 | 高压输液管 | Ø9.5， | 1批 |  |
| 10 | 配套管接件及配件 | 弯头、三通、支架等 |  |  |

2.9 植物液雾化除臭系统

该植物液雾化除臭系统采用植物液消除异味，其基理为植物除臭工作液经喷嘴喷洒成雾状，经过植物除臭工作液的作用，致臭分子将变成无味无毒的分子，从而消除异味。主要的化学反应为吸附、催化、中和以及氧化、还原。

表2-9 植物液雾化除臭系统主要参数及型号表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≥600×450×1500mm | 1套 | 配备PLC接口 含主控系统（具自检与故障自动排除）、供液系统，雾化系统 |
| 二 | 整机材质 | SUS304 |  |  |
| 三 | 整机配置 |  |  |  |
| (一) | 主控系统 |
| 1 | 可编程序控制器 | TWDLCAA 16RF | 1套 | 可实现全年8个情景模式，每个情景可分为6个时间段；每时间段可独立设计雾化工作时间和停止时间；雾化时间0～60秒，间歇时间0～60分可调； |
| 2 | 触摸显示液晶屏 | XBTOT2110 5.7〃 |  |  |
| 3 | 面板信号灯 | LA42DF | 4只 |  |
| 4 | 面板急停开关 | ZBR-BE102C | 2只 | 蘑菇钥匙式 |
| 5 | 电控件主板 | 480×520 mm | 2套 | 电气控制组件采用进口元器件 |
| 6 | 冷却风扇 | AC220,120×120mm | 2套 |  |
| 7 | 门控开关 | 15GW-R | 2只 |  |
| 8 | 照明系统 | 340 mm,8W | 2套 |  |
| 9 | 机箱主令开关 | XB2 | 2件 | 手动、自动 |
| 10 | 机箱信号灯 | XB2 | 4只 |  |
| （二) | 供液系统 |
| 1 | 液位计 | 280/ Ø8 mm | 4个 |  |
| 2 | 液位开关 | APS-3 | 3套 | 具有液位传感性能 |
| 3 | 溶液过滤器 | Ø 20MM | 3套 |  |
| 4 | 配比泵 | 2DS-2P | 1套 | 植物液添加稀释度范围 0%-100% |
| 5 | 补液泵 | LK-40-220AC | 1套 |  |
| 6 | 电磁阀组 | SLG1DF02T4D08 | 2套 | 220VAC |
| 7 | 手动阀组 | Ø 20MM | 5套 |  |
| 8 | 工作液箱 | 400×400×500mm | 2个 | 不锈钢SUS304，容量50升 |
| 9 | 植物液箱 | 350×350×500mm | 2个 | 不锈钢SUS304，容量30升 |
| 10 | 三道过滤装置 | 精度≤0.2微米 | / | 粗滤+超滤+反冲洗;10〃 |
| （三) | 雾化系统 |
| 1 | 高压雾化喷嘴 | 不锈钢S4121，9.5*24mm | 75个 |  |
| 2 | 高压过滤器 | 0~150kgf/cm2;0.1mm | 2个 | 铜锻造材质 |
| 3 | 高压柱塞泵 | 流量40L/min 压力8MPa | 1个 | 1450rpm、2030 P.S.I |
| 4 | 电机 | 3KW,380V，三相 | 1个 |  |
| 5 | 压力表 | 0-25MPa | 2只 |  |
| 6 | 旁路高压阀组 | J23W，DN6 | 2套 |  |
| 7 | 过滤器 | 0~5kgf/cm2；0.1mm | 2套 | 长度≥15cm;PVC |
| 8 | 调压阀 | VB130; 2030 P.S.I | 2套 |  |
| 9 | 手动阀 | Ø 20MM | 2套 |  |
| 10 | 高压电磁阀 | SV-03DEMA453P | 2套 | ≥80kgf/c㎡；220AVC |
| 12 | 高压输液管 | Ø9.5，PE | 1批 |  |
| 13 | 配套管接件及配件 | 弯头、三通、支架等 |  |  |

2.10 快速卷帘门

该型卷帘门为自动控制高速卷帘门，具有自动感应启闭，安全锁止等功能，可以和中央控制系统实现无缝对接。系统安装在卸料台前方，结合转运站的建筑构造将卸料台变为一个封闭的区域，避免了卸料槽的灰尘和臭气逸散。

采用快速门专用电机，三相380V，1500转/分，能够承载大负荷，高效低噪音。高性能升级控制箱（内置高转矩变频器、PLC二合为一）所有的功能通过电脑编程输入PLC，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精准定位等特点；同时还具有软启动、缓停止功能。

表2-10 技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品配置 | 双面按钮+自动地磁，平板门 |
| 2 | 开启速度 | ≥1m/s |
| 3 | 门洞尺寸 | W4.4m×H6.5m（可根据实际调整） |
| 4 | 控制形式 | 电磁地感线圈自动感应，PLC自动控制运行 |
| 5 | 电机功率 | ≤2.0kW |

2.11 高压清洗设备

高压清洗机造型简洁、美观，体积小，工作效率高。整机采用漏电保护设计，工作安全性高。改进型的进出水阀门，使其具有优良的工作稳定性。采用最先进的陶瓷柱塞加密封件的密封技术，使整机密封性能得到了良好的保证。

表2-11 高压清洗机规格参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高压力 | Mpa | ≥12 |
| 2 | 工作压力 | Mpa | ≥4 |
| 3 | 流 量 | L/min | ≥360 |
| 4 | 配套功率 | KW | ≤2.5 |
| 5 | 喷枪型式 | / | 手持式 |
| 6 | 喷管长度 | m | ≥10 |
| 7 | 重 量 | kg | ≤49 |
| 8 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 810×500×815 |

2.12 整个垃圾处理系统运行处理要求

提供应标方案，包含设备选型要满足招标人提供的施工图尺寸，提供设计方案和说明。整个垃圾处理系统运行处理流程、方法、应标技术方案，售后服务方案等。