# 用户需求书

一、采购需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 参考规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行训练模拟器 | 八合一，带加密狗，支持模式：AeroFly/Reflex XTR/Real Flight/G3-G4.5/PhoenixRC,兼容RealFly等多种无人机模拟软件；通道个数：6通道。 | 25 | 套 |  |
| 2 | 飞行模拟端 | 具备单通道，双通道，全通道模拟飞行练习，仿真多机型（四/六/八旋翼/直升机/固定翼机型），手动飞行模拟练习。支持系统：Win7、Win8、WinXP、Win10 | 25 | 台 |  |
| 3 | 地面站训练端 | 具备航线规划生成，包括区内模式和扫描模式；航线精准规划，具有相对坐标编辑功能，在线生成，航线重规划（变点、变速、变高），实现全自主航线飞行；飞行任务、执行记录、飞行器信息、飞行日志等数据实时显示并实现全面的数据备份，飞行位置实时监控。 支持无线数传电台：900MHz或2.4GHz 支持系统： Win7、Win8、WinXP、Win10 | 25 | 套 |  |
| 4 | 无人机专用模拟训练装备 | CPU10代i5+1650显卡+16G内存+正版软件；全高清屏（1920×1080）；屏幕尺寸：23.8英寸；系统：windows 10；硬件支持联网自动3D建模、支持第一/第三视角随机切换。 | 25 | 台 |  |
| 5 | 空调 | 空气调节设备（5匹）国标，符合国家一级节能产品 | 5 | 台 |  |
| 6 | 网络布线系统 | 含楼层光纤线缆接到实训室，实训室内六类网线、六类信息模块、六类跳线、六类信息配线架、理线架 | 1 | 项 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量≥336Gbps； ★包转发率≥108Mpps；★为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； ★24个千兆电口，4个万兆口SFP+配置标准USB接口，支持U盘快速开局，支持MAC地址规格≥16K，支持ARP表项规格≥8000， 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN,支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；★支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议,支持Ipv4路由FIB表≥8K， Ipv6路由FIB表≥3K ,支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel，支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping；支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD ；支持802.1x、MAC认证和Portal认证；支持 IPSec 对管理报文加密 支持CPU保护功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 | 2 | 台 |  |
| 8 | 接入交换机 | ★交换容量≥336Gbps；★包转发率≥108Mpps；★为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；★24个千兆电口，4个万兆SFP；★配置标准USB接口，支持U盘快速开局；支持MAC地址规格≥16K；支持ARP表项规格≥8000支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；★支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议；支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥3K；支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel；支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping；支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD；支持802.1x、MAC认证和Portal认证；支持 IPSec 对管理报文加密 支持CPU保护功能；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； | 4 | 台 |  |
| 9 | 企业级无线AP | 网络标准 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 最高传输速率 833Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 天线 天线类型 双频全向天线 其它参数 供电方式 PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准 电源功率≥ 6.63W 产品尺寸 ≥120×86×26.5mm 其它特点 可同时在线的用户数量：256 | 3 | 台 |  |
| 10 | 防静电地板 | 陶瓷面加粗金刚龙骨 | 120 | 平米 |  |
| 11 | 防潮柜 | 设备防潮存储柜≥1500L | 5 | 台 |  |
| 12 | LCD拼接屏 | ≥60CM*100CM拼接屏LCD | 16 | 块 |  |
| 13 | 拼接屏线路 | 屏体供电等相关线路 | 16 | 套 |  |
| 14 | 落地支架 | 屏体落地支架 | 4 | 套 |  |
| 15 | 平地挂架 | 屏体支撑挂架 | 16 | 套 |  |
| 16 | 高清线路 | 屏体终端高清线路 | 1 | 项 |  |
| 17 | 安装辅材 | 屏体安装辅助材料 | 1 | 套 |  |
| 18 | 屏体修边 | 屏体整体装饰修边费用 | 1 | 项 |  |
| 19 | 图像矩阵 | 高清图像矩阵器 | 1 | 台 |  |
| 20 | 电脑桌椅 | 镂空定制型电脑桌长≥120cm*宽60cm*高75，钢结构，防腐防锈，防水防潮，可调节式桌角，采用环保板材，方便清洁，耐磨耐刮，防水耐热不易变形2.5cm厚桌面带布线暗槽；椅子设计依据人体工程学原理，优质黑色华宇网布，经液态浸色及防潮、防污处理，布面柔软舒适、光泽持久，内部采用高密度海棉，尼龙五星脚架，可升降，总尺寸≥50cm*55cm*91cm.固定扶手。 | 40 | 套 |  |
| 21 | 电视机 | 75寸符合国家标准一级节能产品，带万向壁挂机架 | 2 | 台 |  |
| 22 | 场地装修强电布线 | 实训场地强电设计布线，包括全部电器电源及相关信号电路 | 100 | 平米 |  |
| 23 | 电源箱 | 机房网络智能一键启动分区管理 | 1 | 台 |  |
| 24 | 工业级无人机电池 | 6S 22000mah高压锂电池 电池类型：LiPo 容量：≥22000mah 额定电压:22.8V 满充电压:26.1V 重量约2360g 持续放电倍率：≥25C 峰值放电倍率：≥50C 充电时间≤50分钟 | 4 | 组 |  |
| 25 | 三维测绘镜头 | 五镜头倾斜摄影相机，专业三维建模；单镜头像素：2430万；曝光间隔：0.8s；总像素：1.2亿；图像分辨率：6000*4000；测图分辨率>1.5cm；测量镜头：1个正射，4个倾斜；镜头：正射≥20mm*1,倾斜≥35mm*4；数据读取：USB;数据存储：80G; | 1 | 个 |  |
| 26 | 多功能专用无人机 | 15km图传，IP45等级防护，六向定位避障，系统最大探测范围达40米，避障有效飞行速度可达17m/s，可自定义避障距离，狭小空间内也可灵活飞行上下补光灯双IMU 、双气压计、双指南针、双GNSS飞行数据管理，故障排查指引，自动化智能化定位巡检功能，1000W快冲电箱，测控链路符合工信部要求，配置合规电子围栏 最大起飞重量：≥9kg 飞行器尺寸： ≥810×670×430 mmmm 最大垂直速度：≥6m/s 最大飞行速度：≥23m/s 最大可倾斜角度: ≥30° 最大续航：≥55min 最大可抗风速：7级风 悬停精度：±0.1m 定位系统：GPS+GLONASS+Galileo、北斗。 ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |  |
| 27 | 多功能无人机电池 | 智能电池，电量数字化显示，低电预警 容量: ≥ 5935 mAh 电压:52.8V 电池类型:LiPo 12S 能量:274 Wh 电池整体重量: ≥ 1.35 kg 充电时间:≤ 60 分钟 | 4 | 组 |  |
| 28 | 无人机喊话器 | 传输距离≥5km(无遮挡），广播距离≥300米 | 1 | 套 |  |
| 29 | 无人机抛物器 | 传输距离≥4km(无遮挡），一键遥控 | 1 | 套 |  |
| 30 | 无人机照明设备 | 高亮度探照灯，最大亮度为15000LM，铝合金外壳设计，散热风扇散热；俯仰0-90度的照射角度可调节 | 1 | 套 |  |
| 31 | 工业级空中侦查无人机 | 六轴空中巡检侦查专用无人机，微光夜视，三轴增稳，，30倍物理变焦，配置工业地面站，全自主智能化飞行模式，测控链路符合工信部要求，★中国质量认证中心CQC认证合格产品（提供CQC检测报告），配置合规电子围栏 最大起飞重量：≥12.8KG 旋翼直径：≥740mm 轴距：≥1645mm 最大垂直速度：≥5m/s 最大飞行速度：≥36Km/h 最大可倾斜角度: ≥30° 最大遥控距离：≥10km 最大续航：≥60-70分钟 最大可抗风速：≥6级 悬停精度：±0.1—0.3m 定位系统：GPS、北斗 ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供加盖公章生产厂家针对本项目的参数证明函以及售后服务承诺函。 | 1 | 台 |  |
| 32 | 专业光学镜头 | ≥23倍混合光学，≥200倍最大变焦，红外镜头，≥1200M激光测距 | 1 | 个 |  |
| 33 | 轻型行业无人机 | 3电套装+热成像+可见光+喊话器，照明灯，夜航灯，测控链路符合工信部要求，配置合规电子围栏 最大起飞重量：≥1100G 飞行器尺寸： ≥322×242×84mm 最大垂直速度：≥6m/s 最大飞行速度：≥72KM/h 最大可倾斜角度：≥35° 最大续航：≥30min 最大可抗风速：≥5级风 悬停精度：±0.1m 定位系统：GPS+GLONASS ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供售后服务承诺函。 | 1 | 台 |  |
| 34 | 轻型无人机电池 | 智能电池，电量数字化显示，低电预警 容量：≥3850 mAh 典型电压:15.4V 满充电压:17.6V 电池类型:LiPo 能量≥59.29 Wh 重量约≥297g 充电时间≤90分钟 最大充电功率≥80W | 3 | 组 |  |
| 35 | 八轴训练无人机 | 配置遥控器，易维护，测控链路符合工信部要求（提供第三方检测报告），具备航线飞行数据、飞行轨迹生成功能，同时划设电子围栏符合民航局规定 旋翼数量：≥8个 最大起飞重量：≥8KG 飞行器尺寸：≥1100×1100×600MM 最大垂直速度：≥6m/s 最大飞行速度：≥36KM/h 最大可倾斜角度: ≥30° 最大遥控距离：≥5KM 最大续航：≥25min 最大可抗风速：5级风 悬停精度：±0.3m-1m 定位系统：GPS、北斗 ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供加盖公章生产厂家针对本项目的参数证明函以及售后服务承诺函。 | 5 | 台 |  |
| 36 | 八轴无人机电池 | 聚合电池 池类型：LiPo 容量：≥16000mah 额定电压: ≥22.2V 满充电压: ≥25.2V 重量约≥1915g 持续放电倍率：≥15C 峰值放电倍率：≥30C 充电时间≤50分钟 | 20 | 组 |  |
| 37 | 地面站训练用笔记本电脑 | 配置：10代i7,20系列显卡+32GB内存+1T固态硬盘；分辨率：全高清屏（1920×1080）；windows10系统；屏幕尺寸：15.0英寸；重量：≤2.5kg； | 2 | 台 |  |
| 38 | 充电器1080W | 双通道锂电池充电器，最大充电功率≥1080W，20A，≥长27cm*宽20cm*高13cm，具有电池电压检测，电池内阻检测；支持两块6S锂聚合物电池充电同时充电，支持高压锂聚合物充电；具备平衡充、电池储存和充电三种模式，可记忆上次一充电电流；具有短路保护，反接保护，过温保护，过充保护。 | 6 | 台 |  |
| 39 | 充电器管家 | 一拖六保姆 | 6 | 个 |  |
| 40 | 户外帐篷 | ≥长3米*宽3米*高2.1米加固刚结构，加厚帆布，≥抗6级风，遮阳防雨。 | 4 | 个 |  |
| 41 | 安全网 | ≥长3米*宽3米尼龙网，网孔≥5厘米大小，挂在帐篷上，用于飞行安全防护 | 4 | 张 |  |
| 42 | 安全警示牌 | ≥60cm*60cm大小铝质材质，飞行实训场地周边 | 8 | 个 |  |
| 43 | 灭火器 | 手推车式干粉灭火器，具有国家强制性产品认证证书 | 5 | 台 |  |
| 44 | 地面站用桌 | 单层加固加厚≥160cm*50cm*75cm，桌面厚度≥2.5cm配合地面站训练使用的可移动可收纳桌 | 5 | 张 |  |
| 45 | 停机坪套组 | 可移动停机坪，布质，按考证规格要求划线，雪糕筒 | 3 | 套 |  |
| 46 | 折叠凳 | 塑钢折叠靠背椅，≥44cm*78cm，坐板和靠背采用精选PP材料，无臭无毒，耐热、耐腐蚀。加厚钢管支架，户外授课使用。 | 50 | 张 |  |
| 47 | 无人机远程测控模块 | 5G远程测控模块（单机），功能：无人机机载远程测控设备，可以实现无人机远程联网控制，设定航点动作，实时回传视频画面；实时记录飞行数据；空中入网最大高度：300M；视频接入：DJI-M300;视频参数：1920*1080p@30fps；最小测控延时：400ms；视频编码：H.264；Type-C:1.DJI-M300 osdk接口；重量≤100g；工作温度：-20~50摄氏度； | 2 | 套 |  |
| 48 | 多机远程矩阵测控模块 | 无人机多机远程矩阵测控模块（多机控制） 可以实现多台无人机远程直播同时接入总控中心，远程航线规划、视频直播、直播分享、载荷控制等功能，实时监控远端无人机航摄画面 | 1 | 套 |  |
| 49 | 无人机远程测控 管理端 | 远程测控管理软件：基于Windows操作系统，对远端多台无人机远程测控管理，远程航线规划，远程设定航点动作，实时回传视频画面；实时记录飞行数据；监控无人机姿态、位置等 | 1 | 套 |  |
| 50 | 测绘数据联网处理端（教学专用） | 重建模块是能够快速处理对齐后的海量图片、点云数据，实现精准三维构建的处理模块，兼容传统航片与近景影像自动建模够快速处理对齐后的图片、点云数据，实现精准三维构建的处理模块；软件处理过程完全自动化，可提供自主航线规划、飞行航拍、二维正射影像与三维模型重建，可一键完成空三、匹配、自动建模和LOD构建处理；软件内嵌图形图像优化算法，可自动进行匀光匀色处理。 1.工作模式：支持多机联网从影像到彩色三维网格的全自动构建；2.主要功能：实时二维/三维建图、二维/三维重建；3.计算影像数：无限制；4.照片处理数量：≥ 500张/次；5. 计算效率：（i7-9700K/64G/GTX2070/千兆网）≥4200万像素：1500~2000张/天；≥2400万像素：2000~2400张/天 | 1 | 套 |  |
| 51 | 实训工作台 | 桌面厚度是5公分，表层是3mm的高分子防静电耐磨胶皮，基层是高密度板，桌架是2.3mm的加厚钢板制成C型重型槽钢钢架长≥1800cm*宽75cm*高800cm | 4 | 张 |  |
| 52 | 实训工作凳 | 凳架是钣金烤漆，凳面厚度是5公分，表层是3mm的高分子防静电耐磨胶皮，基层是高密度板 | 12 | 张 |  |
| 53 | 四轴实训无人机 | 部件分装，可重复拆装，配置遥控器，测控链路符合工信部要求，配置合规电子围栏 | 25 | 台 |  |
| 54 | 四轴无人机电池 | ≥5200mah锂电池 | 80 | 块 |  |
| 55 | 电池充电器 | 并行充电器，支持同时多块电池充电 | 8 | 台 |  |
| 56 | 电池防爆箱 | 大号≥30*17*22 | 8 | 个 |  |
| 57 | 测试笔记本电脑 | 配置：10代i7,20系列显卡+32GB内存+1T固态硬盘；分辨率：全高清屏（1920×1080）；windows10系统；屏幕尺寸：15.0英寸；重量：≤2.5kg； | 2 | 台 |  |
| 58 | 无人机装调工具 | 尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、美工刀、剪刀 | 25 | 套 |  |
| 59 | 螺丝刀 | 内六角1.5/2/2.5/3+一字+十字 | 25 | 套 |  |
| 60 | 电烙铁 | 常规数显 | 25 | 把 |  |
| 61 | 热风枪 | 常规数显 | 25 | 把 |  |
| 62 | 热熔胶枪+胶棒 | 带温控开关 | 25 | 套 |  |
| 63 | 示波器 | 2通道最大输出功率≥200M，荧光示波器，高宽带，高性能尺寸≥31.2cm*14.9cm。最高波形捕获率≥200000帧/秒，支持多种解码类型，7英寸显示屏，分辨率800*480 | 20 | 台 |  |
| 64 | 万用表 | 常规数显 | 20 | 台 |  |
| 65 | 游标卡尺 | 0-150mm数显 | 20 | 把 |  |
| 66 | 扎带 | 200mm长 | 20 | 批 |  |
| 67 | 航模插头 | 3.5香蕉头、XT60 | 25 | 套 |  |
| 68 | 热缩管 | 线径2/4/6/8/10/20/30mm--10米长 | 25 | 套 |  |
| 69 | 充电柜 | 双层1.2mm优质冷轧防火钢板焊接成形，起到防爆作用，表面使用无铅环氧树脂漆，增强抗化学能力，严格按照OSHA规范，并获得欧盟CE认证；防爆、耐火、CE认证ROHS尺寸：≥长1090mm*宽460mm*高1650mm | 2 | 台 |  |
| 70 | 灭火器 | 干粉灭火器，具有国家强制性产品认证证书 | 2 | 个 |  |
| 71 | 防潮柜 | 设备防潮存储柜≥1500L | 3 | 台 |  |
| 72 | 除湿机 | 防潮除湿机 | 3 | 台 |  |
| 73 | 3D打印机 | 打印尺寸：≥500*500*800mm；分辨率: ≥3840*2160, ≤80μm；分层厚度0.01~0.1mm；打印速度：可到30mm/h；控制方式：全彩触摸屏；打印光源：阵列≤405nmLED；打印材料：原型刚性树脂、类尼龙工程树脂 | 2 | 台 |  |
| 74 | 科普型无人机 | 小型科普无人机套件，根据不同专业的飞行模拟等设备；无人机类型：四轴旋翼；遥控方式：手柄；最大飞行高度：50米；空机重量：≤250g； | 5 | 台 |  |
| 75 | 组装配件及耗材 | 桨叶、电调、电机、飞控做备件（飞行训练易耗品） 魔术扎带，魔术贴，3M胶，元件盒、直尺、镊子、剥线钳、桨平衡器、台钳等 | 10 | 套 |  |
| 76 | 壁挂式智能教学一体机 | 1、工业ABS工程塑料注塑成型外壳,低功耗设计，能7*24小时工作； ★2、主机内嵌工业级X86主板，板载DDR3 内存≥8G,内置 MSATA SSD固态硬盘≥120G，板载 CPU ≥i5，主频≥1.8G以上； 3、主板设计采用工业级高速MIPS 700M主频嵌入式CPU+定制化Linux系统,支持双屏显示，每个屏幕最高分辨率都可达1920*1080@60P，14寸多点工业触摸屏，支持远程开关机，内置500万像素高拍仪，预装正版Windows+Office软件； 4、集成220V万可头防脱落插座电源输入接口≥1路，220V万可头防脱落智能强电输出接口≥3路，可通过核心智能终端方便智能管理外接设备（投影机、触摸屏、屏蔽仪、投影屏幕、外接排插等）的电源，终端自带精密能耗计量芯片可精确统计连接设备（如投影机、触摸屏及外接物联设备）的能耗及使用时长。如：投影灯的使用时间、日志、精确能耗等，并可远程安装所有串口设备（如投影机）控制码； 5、集成2*2HDMI交叉矩阵，其中输入信号支持HDMI高清接口≥2路，输出信号支持HDMI高清接口≥2路（支持电脑扩展显示输出）。 USB电脑接口（前置2个USB3.0接口,顶部4个USB2.0接口）≥6路，HDMI高清输出信号接口≥2路；； 6、集成立体声功放输出端口≥2路，3.5mm立体声音频线性输入接口≥1路，3.5mm立体声音频线性输出≥1路，有线麦克风输入接口≥1路； 7、集成可编程232串行控制接口≥1路、USB通信接口≥2路（可接入IC读卡器、同步电子时钟等外接扩展通信设备）； 8、集成一路磁控锁控制输出； 9、集成10M/100M/1000M RJ45千兆网络交换机≥4口，支持VLAN划分，可以供电脑，笔记本，触摸电视一体机等设备联网； 10、主机集成40W*2数字智能功放； 11、主机集成2.4G无线麦克风动态对频功能； 12、集成触摸式按键，集成无线物联控制模块，可方便接入同品牌的无线麦克风、空调控制模块、电源控制模块等，对教室灯光、空调、风扇、电动窗帘等设备进行远程管理，支持外接电源物联模块数量≥13个； 13、本终端通过升级软件 ，配合学校融合平台软件可实现本终端的IP数字广播、高清（1920*1080P）视频的实时接收、解码及播放；可实现手动或者定时设定上课铃、下课铃等信号铃声、高考英语、大学四/六级英语及各种高清音视频的接收和播放，可实现所有教室播放同一音视频资源，及依据教学需求，不同教室播放独立教学音视频资源，音视频播放支持MP3、MP4、MOV、AVI、TS流等主流格式。 14、通过服务器可远程和本地互动式管理，远程批量锁键盘，远程开启、开机、关机中控和投影机、电脑，一键式联动控制管理及远程各种权限管理；通过WEB可远程配置及升级固件系统。支持微信小程序功能，实现微信端控制功能远程操作控制； 15、集成触控式按键，触摸按键数量不小于10个，支持柜门电子锁控制； 16、设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制； 17、需具备IO扩展功能，要求IO数量不小于1组； 18、需具备自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置。 ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供加盖公章生产厂家针对本项目的参数证明函以及售后服务承诺函。 | 2 | 台 |  |
| 77 | 多媒体教学音箱 | 室内壁挂安装设计，安装极其简便；使用高强度工程环保塑料一次注塑成形，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还原人声及乐曲。内置4×6寸的专业定制低音单元，94mm球顶高音单元；功率：40-100W；阻抗：8欧姆；总谐波失真：低音喇叭＜5%，高音喇叭＜3%；灵敏度：90±3dB；外观尺寸：≥440*175*216mm | 4 | 个 |  |
| 78 | 2.4G无线麦 | 采用音频实时编解码技术，在保证的48K采样频率情况下，在空中以极低的功率传输，从源头上保证音质的高保真和电磁辐射的最低。无外露天线低功耗设计（发射最大功率不超过5DB），电磁辐射密度小于30uw/cm2，工作在2.4GHz ISM频段，频率范围：2400~2483.5MHz.分为256个频道，频带带宽为500KHZ，对应0～255个频点。-85dBm的接收灵敏度，45dB的邻道抑制，30dB的镜像抑制有效接收距离大于50米（开阔无障碍物，接收与发射处于静止状态下测试结果）支持点对多点的动态接入方式。采用动态跳频和协议对码的方式，无线麦克风可接入到任何一个具有接收装置的设备中。对频后的依据自有协议双方采用动态协商及实时跳频方式进行通信，完全避免多个设备同时使用的相互串扰。 | 2 | 个 |  |
| 79 | 超短焦激光投影机 | 一：硬件参数功能、物理特性等要求： 1、投影技术：DLP技术、0.65 英寸DMD； 2、光源材质：纯激光固态光源；标称亮度（ISO流明）： ★3、亮度3750 ISO流明或以上； 4、投射方式：内反射超短焦； 5、标准分辨率：WXGA；对比度：≥35000:1； 6、光源寿命：20000小时； 7、投射80英寸画面时，镜头到画面的距离：≤47CM； 8、整机功率：≤300W ； 9、密封防尘； 10、接口参数：VGA in *1，VGA out *1，HDMI in *2，Video in *1，支持RS232 ，USB,RJ-45，80pin-OPS电脑接口。 ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供加盖公章生产厂家针对本项目的参数证明函以及售后服务承诺函证明。 | 2 | 台 |  |
| 80 | 电子白板 | 工作原理：红外感应技术。白板尺寸≥100英寸；显示比例：16:10。板面材质：高耐磨，不怕变形,抗强光、抗静电、防粉尘。快捷键：双边各18个，配彩色图片和中文标题，直观，方便老师使用。触摸方式：无需专用笔，可用手指、教鞭等任何不透明物体在板上书写和操作电脑界面。连接方式：通过USB线连接，可直接供电，无需外接电源。 | 2 | 套 |  |
| 81 | 推拉黑板 | 整体长宽要求为：4000mm*1200mm（绿板与电子白板相配而成的组合推拉板）结构要求为双层结构；内层结构要求为：绿板+交互式电子白板+绿板固定组合而成； 外层结构要求：由两块移动的绿板组成，用上下双轨道平行推拉，确保灵活无噪音； | 2 | 套 |  |
| 82 | 多媒体讲台 | 根据实际需求定制0.8-1.0铁质,尺寸≥1200*700*1000 | 2 | 套 |  |
| 83 | 无线会议麦 | 频率范围：UHF603-666MHz频率宽度：30MHz信噪比：>105dB(1KHz-A) 输出阻抗：2.2KΩ有效距离：60米 音头类型：电容式单指向性电源供应：DC12V-16V10W振荡方式：PLL相位锁定频率合成谐波辐射：<-65dBm频带宽度：60MHz最大偏移度：45KHzRF功率输出：10MW | 2 | 个 |  |
| 84 | 液晶显示器 | 21.5英寸 LED商用办公液晶显示器 分辨率：1920×1080，屏幕比例： 宽屏16:9，对比度：5000，亮度：200cd/㎡，可视角度：90/65°,接口:VGA | 2 | 台 |  |
| 85 | 无线键盘鼠标 | 光学分辨率：1600dpi连接方式：无线接口：USB | 2 | 套 |  |
| 86 | 充电柜 | 双层1.2mm优质冷轧防火钢板焊接成形，起到防爆作用，表面使用无铅环氧树脂漆，增强抗化学能力，严格按照OSHA规范，并获得欧盟CE认证；产品证书（防爆、耐火、CE认证、ROHS） | 2 | 台 |  |

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起45个工作日内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数及采购合同进行验收。

5、质保期为3年，在质保期间提供7×24小时免费技术支持和服务，出现质量问题时，中标人得到通知后1小时内响应，3小时内派人员到达用户现场，6小时内解决问题。

6、所投质量出现问题，保质期间供应商应负责三包（包修、包换、包退）。

7、所投工程成品性能指标必须与中标验收所提供的工程成品性能指标一致。

8、投标人及产品厂家必须根据所投产品及服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人或招标代理机构有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料、签字、印章、地址、联系人、电话等进行核查，如发现虚假应标与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。