岛东林场森林防火与人车管理系统建设项目

招 标 文 件

项目编号：HNHJ2021-09-002

采购人：海南省岛东林场

代理机构：海南华教设备招标有限公司

2021年9月

政府采购计算机辅助评标须知

一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

目   录

第一章  投标邀请函	1

第二章  投标人须知	3

第三章  用户需求书	10

一、项目名称	10

二、建设目标	10

三、建设内容	11

3.1视频前端监控点建设	11

3.2监控指挥中心建设	11

3.3铁塔建设	12

3.4配套建设	12

四、建设周期与地点	13

五、前端点位表：	14

5.1月亮湾片区监控点分布表	14

5.2赤水湾片区监控点分布表	15

5.3鹿马岭片区监控点分布表	16

5.4罗名村片区监控点分布表	17

六、地面林火检测系统	19

6.1系统概述	19

6.2烟火检测识别方式	19

6.3热成像双光谱设备	20

七、林区人车管理系统	20

7.1系统概述	20

7.2人车管理子系统	21

7.3 防盗子系统	21

7.4 周界防护子系统	21

八、指挥中心系统建设	22

8.1指挥中心的功能及组成	22

8.2系统架构	22

8.3管理平台系统架构	23

九、森林防火应用系统	34

9.1平台功能架构	34

9.2平台应用功能	35

十、铁塔建设需求	40

10.1站点铁塔选址的优化原则	41

10.2 铁塔设计优化说明	41

10.3 铁塔基础设计的优化	42

十一、配套建设	43

11.1传输网络	43

11.2供电系统	44

11.3防雷接地系统	45

11.4 立杆建设	46

十二、设备清单及技术参数要求	46

第四章  合同条款	71

第五章  投标文件内容和格式	73

表1、投标函	74

表2、开标一览表	75

表3、技术响应表	76

表4、投标人基本情况表	77

表5、授权委托书	78

表6、分项明细报价表	79

表7、投标人项目业绩表	80

第六章  评审办法和程序	82

附表1 资格性审查表	83

附表2 符合性审查表	84

# 第一章  投标邀请函

受海南省岛东林场（以下称“采购人”）的委托，海南华教设备招标有限公司（以下称“招标人”）就岛东林场森林防火与人车管理系统建设项目（项目编号：HNHJ2021-09-002）所需的货物组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1.项目名称：岛东林场森林防火与人车管理系统建设项目

2.项目编号：HNHJ2021-09-002

3.本项目预算金额为人民币: 7909700.00元。

投标人的投标报价不能超过预算金额，否则投标无效。

4.用途：海南省岛东林场工作需要

5.技术要求：见“用户需求书”

投标人必须对全部内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

二、投标人资格要求

参加本次项目政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（企业需提供营业执照加盖单位公章，事业单位需提供事业单位法人证书加盖单位公章）；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2021年任意3个月企业纳税证明或者2020年度会计师事务所出具的财务审计报告）；3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2021年任意3个月企业社保缴费记录复印件）；4、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。

6、购买本项目招标文件。

三、招标文件的获取：

1、标书发售时间、地点：请于 2021年   10  月 22   日  08:30  时（北京时间，下同 ）至 2021年   10  月  28 日  17:30  时，从 全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）登陆交易平台下载、查看电子版的招标文件及其他文件；

2、标书售价：人民币500元/份。（采购文件售后不退, 投标资格不能转让）。支付方式：开标现场缴纳。

3、投标保证金：100000.00元。

投标保证金到账截止日期：2021年     月     日，投标保证金的形式： 网上支付或线下银行转账支付，支付地址： http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/

四、投标截止时间和开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2021年 11  月 11 日 08:30 时（北京时间）。

2、开标时间：2021年 11月11 日8:30时

3、开标地点、 海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道9号） 207开标室 ,（如有变动，另行通知）

4、在开标时提交电子版投标文件：

投标人应当通过数字身份认证锁登录 全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传。（适用于网络递交）

- 电子标（招标文件后缀名.GPZ），必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；投标截止时间前，必须在网上上传电子投标文件（电子标：投标文件为GPT格式；开标时必须携带加密投标文件的CA数字证书, 不提供加密CA数字证书无法正常开评标，造成的后果自负；还要提供光盘、U盘拷贝的投标书各一个）。

（2）投标人提交的电子版投标文件（GPT、PDF）须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

（3）投标人提交的电子版 (PDF) 投标文件用U盘拷贝投标文件密封与开标现场递交，否则视为无效投标。

5、公告发布媒介：

本项目采购信息指定发布媒体为：中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）

有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

五、招标代理机构联系方式：

名称：海南华教设备招标有限公司

地 址：海口市蓝天路31号南航部队小区二栋一单元501楼

邮 编：570203，  联系人：韩先生

联系电话：13807578839   0898-66552458

六、采购人联系方式：

名称：海南省岛东林场

地  址：文昌市东路镇约亭圩

联系人：张先生

联系电话：0898-63611008

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省岛东林场

1.2招标人：海南华教设备招标有限公司

1.3投标人：已从招标人购买招标文件并向招标人提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

3.4 投标人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体任意成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.5  本章3.4款的信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准（根据《财库〔2019〕38号》文的规定，投标人投标时不需提供）。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人下载本招标文件后如在七个工作日内未对招标人提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  招标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，在购买招标文件之日起7个工作日内按招标文件中的联系方式，以书面形式向招标人提出质疑。招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

9.5投标人不得低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的85%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供采购合同金额的20%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件。

10.2 投标保证金：100000元。

支付方式：网上支付。

支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/

投标保证金在投标截止日前转到以上帐户（以银行实际下账时间为准）。

10.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

10.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件须按投标文件的要求执行。

12.2 投标文件中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.3 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件电子版密封方式

13．l 独立密封包装，加贴封条，并在封套封口处加盖投标单位公章，标记“电子投标文件”字样。投标文件电子版份数：U盘和光盘各一份。

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的地点。

14.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

17.4 投标人为财政部 民政部 中国残疾人联合会下发《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文规定的残疾人福利性单位视同小型、微型企业在评审中价格扣除等的政府采购政策。

17.5投标人为财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文规定的监狱企业视同小型、微型企业在评审中价格扣除等的政府采购政策。

18.评标

见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上公示投标结果。

20. 质疑处理

投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，而且必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。联系人：韩先生，电话：66552458。

21.投诉处理

投诉受理单位：海南省财政厅政府采购监督管理处  电话：68552019,地址：海口市滨海大道109号。

22．中标通知

22.l 定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

22.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

22.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

23．签订合同

23.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

23.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24．招标代理服务费

招标代理机构在颁发《中标通知书》时，参照国家有关收费标准（琼价费管[2011]225号文件），向采购人收取招标服务费。

25.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用户需求书

# 一、项目名称

岛东林场森林防火与人车管理系统建设项目

# 二、建设目标

为全面贯彻落实 2016 年国家林业局、国家发展改革委、财政部批复实施《全国森林防火规划（2016-2025 年）》以及中央领导对森林草原防灭火工作的重要批示，通过加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高森林火灾防控能力。通过建立多位一体的综合预警管控系统，在卫星、高空、地面监控、智能卡口、地面巡护五个层次上，构建高频次、全覆盖、全天候、立体化的森林防火智能监测网络，实现“天空地”多维度监测预警。通过智能化的森林防火预警手段，让林区火点无处遁形，实现早发现早处理，确保森林资源的安全，推动森林管护工作由单一依靠人防向人防和技防结合、以技防为主的改革，进一步减轻林区工作人员的工作强度，提高森林管护成效。

# 三、建设内容

## 3.1视频前端监控点建设

本项目监控区域分别位于岛东林场森林 4 个片区：月亮湾片区、赤水湾片区、鹿马岭片区及罗名村片区。4 个片区共分别布控 33 个监控点位：月亮湾片区分布 9 个、赤水湾片区分布 12 个、鹿马岭片区分布 8 个、罗名村片区分布 4 个。

前端感知系统主要由地面林火监测系统、林区人车管理系统组成。监控点共建设 33 个，其中烟火监控点 4 个，采用热成像双光谱重型云台摄像机 4 台；林火及人员监控点 8 个，采用热成像枪球联动摄像机 8 台；卡口 21 个，采用智能高清网络枪机 21 台、智能高清网络球机 21 台（智能高清网络枪机与智能高清网络球机，两机同时安装在一个监控点）。

前端监控点均通过无线传输方式进行汇聚，汇聚后通过光纤链路进行全数字方式传输和集成，以光纤传输网络为依托，以总指挥中心管理平台为核心，实现对前端监控点的控制、管理和调度。

## 3.2监控指挥中心建设

监控指挥中心分为两级管理：分控中心及总指挥监控中心。分控中心位于岛东林场昌茂山作业区，总指挥监控中心位于文昌市东路镇岛东林场。

4 个作业区的前端监控点视频专网，通过租用运营商专线，将监控点图像传输至岛东林场分中心后，再通过运营商专线传输至岛东林场部总指挥监控中心。分控中心在作业区监控室安装 2*2 的46寸LCD 液晶屏；采用视频综合平台解码上墙，实现大屏拼接、漫游、开窗、图像缩放等功能。

总指挥监控中心部署一套管理平台，包括视频监控模块、车辆卡口模块、森林防火应用、林火三维地图客户端等，平台应用视频采集、热成像感知、火点定位、视频智能分析能力，实现对全地形森林火点的全天候监测及实时预警，并支持火情处置、救援力量查找、预案管理等功能。

总指挥监控中心建成后，通过运营商专线与省林业局森林防火监控中心相，省林业局森林防火监控中心主要采集林场的烟火视频，通过专线打通后，可进行视频联网和设备管理，实现视频查看、回看、云台控制，实现视频共享调度。

网络结构如下图所示：

## 3.3铁塔建设

前端热成像双光谱重型云台摄像机安装需新建 25米高铁塔3座，同时对前端安装平台进行防雷接地建设。

## 3.4配套建设

### 3.4.1太阳能供电系统建设

对于前端无市电供电的点位采用太阳能供电方式，系统由太阳能板构成电力

来源，由电池组构成储能系统，通过太阳能控制器将发电能量、储存能量转化为

前端用电负载电压需求，供前端负载设备使用。

### 3.4.2传输网络建设

建设前端监控点视频专网，通过租用运营商光纤，将前端监控点图像传输至

岛东林场监控中心，视频图像光缆传输的方案由通讯运营商提供，光缆传输不在

本项目的预算内。运营商网络信号无法敷设到位的点通过无线网桥传输至链路汇

聚点，再通过运营商网络传输至监控中心。

### 3.4.3防雷接地建设

前端防雷必须采取综合防雷保护措施，既要防御直击雷对铁塔及立杆上安装

监控设备、传输设备等室外高大设施的危害，又要防御感应雷沿各种途径进入设

备箱内，造成主要设备的损坏。因此每个监控前端基础铁塔、立杆考虑避雷针、

接地防雷。

### 3.4.4立杆建设

本工程需要根据防火点及人车管理系统中，涉及到的道路卡口安装相应的热

成像枪球联动摄像机、智能高清网络枪机和智能高清网络球机，需要进行立杆安

装，共计安装立杆 29 根，根据现场环境的不同选择不同的立杆。

# 四、建设周期与地点

1. 交付期：自签订合同之日起730天内。完成设备安装、系统调试、部署上线并通过初步验收。

2. 建设地点：岛东林场森林 4个片区，分别为月亮湾片区、赤水湾片区、鹿马岭片区及罗名村片区。4个片区共分别布控33个点位，其中：月亮湾片区分布9个监控点位、赤水湾片区分布 12 个监控点位、鹿马岭片区分布8个监控点位、罗名村片区分布 4 个监控点位（具体点位及坐标可详见本期前端点位表）。

# 五、前端点位表：

## 5.1月亮湾片区监控点分布表

| 序号 | 监控点位 | 摄像机配置数量 | 安装方式 | 信号传输方式 | 取电方式 | 经纬度 | 海拔（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全结构化摄像机（枪机） | 全结构化摄像机（球机） | 热成像枪机联动 | 双光谱热成像云台摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# |  |  | 1 |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：111.00241005 纬度：19.77640237 | 0（±4） |
| 2 | 2# |  |  | 1 |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：111.00209758 纬度：19.77670651 | 6（±4） |
| 3 | 3# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：111.00236446 纬度：19.77790036 | 0（±4） |
| 4 | 4# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：111.00109443 纬度：19.77627995 | 10（±4） |
| 5 | 5# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：111.00103810 纬度：19.77770475 | 10（±4） |
| 6 | 6# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 市电供电 | 经度：110.99891514 纬度：19.77742333 | 4（±3） |
| 7 | 7# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 市电供电 | 经度：110.99807024 纬度：19.77700939 | 31（±4） |
| 8 | 8# |  |  |  | 1 | 高楼上安装 | 运营商链路 | 市电供电 | 经度：110.99672377 纬度：19.77652478 | 28（±4） |
| 9 | 9# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.9967053 纬度：19.77802656 | -26（±30） |
| 小计 |  | 6 | 6 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |

## 5.2赤水湾片区监控点分布表

| 序号 | 监控点位 | 摄像机配置数量 | 安装方式 | 信号传输方式 | 取电方式 | 经纬度 | 海拔（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全结构化摄像机（枪机） | 全结构化摄像机（球机） | 热成像枪机联动 | 双光谱热成像云台摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# |  |  | 1 |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：111.00058079 纬度：19.80702453 | 17（±4） |
| 2 | 2# |  |  | 1 |  | 优先利用海警铁塔（或 8 米立杆） | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：111.00033671 纬度：19.81128671 | 1（±2） |
| 3 | 3# |  |  | 1 |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.99893391 纬度：19.81650967 | 4（±2） |
| 4 | 4# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.99224716 纬度：19.81630832 | 10（±2） |
| 5 | 5# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.99601835 纬度：19.81471858 | 1（±3） |
| 6 | 6# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.99689543 纬度：19.81088801 | 0（±2） |
| 7 | 7# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳电供电 | 经度：110.99681497 纬度：19.80756961 | 17（±4） |
| 8 | 8# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.9867990 纬度：19.81625028 | 11（±2） |
| 9 | 9# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.98241150 纬度：19.81746150 | 9（±2） |
| 10 | 10# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.98192334 纬度：19.81032527 | 17（±3） |
| 11 | 11# |  |  |  | 1 | 自建铁塔安装 | 运营商链路 | 太阳能供电 | 经度：110.98634094 纬度：19.80384233 | 14（±2） |
| 12 | 12# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.98134935 纬度：19.79996102 | 24（±3） |
| 小计 |  | 8 | 8 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |

## 5.3鹿马岭片区监控点分布表

| 序号 | 监控点位 | 摄像机配置数量 | 安装方式 | 信号传输方式 | 取电方式 | 经纬度 | 海拔（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全结构化摄像机（枪机） | 全结构化摄像机（球机） | 热成像枪机联动 | 双光谱热成像云台摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# |  |  | 1 |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.99246442 纬度：19.84503945 | -4（±4） |
| 2 | 2# |  |  | 1 |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.99179119 纬度：19.84669196 | -5（±4） |
| 3 | 3# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.99065125 纬度：19.84500413 | 14（±4） |
| 4 | 4# |  |  |  | 1 | 自建铁塔安装 | 运营商链路 | 市电供电 | 经度：110.98758817 纬度：19.84484266 | 12（±4） |
| 5 | 5# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.98211646 纬度：19.84543807 | 20（±4） |
| 6 | 6# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.98166585 纬度：19.84104057 | 27（±4） |
| 7 | 7# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳电供电 | 经度：110.97688884 纬度：19.84616972 | 19（±4） |
| 8 | 8# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.97804487 纬度：19.83985224 | 35（±3） |
| 小计 |  | 5 | 5 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |

## 5.4罗名村片区监控点分布表

| 序号 | 监控点位 | 摄像机配置数量 | 安装方式 | 信号传输方式 | 取电方式 | 经纬度 | 海拔（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全结构化摄像机（枪机） | 全结构化摄像机（球机） | 热成像枪机联动 | 双光谱热成像云台摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# |  |  |  | 1 | 自建铁塔安装 | 运营商链路 | 太阳能供电 | 经度：110.98736286 纬度：19.85842552 | 2（±3） |
| 2 | 2# |  |  | 1 |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.98898292 纬度：19.85490378 | 0（±4） |
| 3 | 3# | 1 | 1 |  |  | 10米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.98310083 纬度：19.85801432 | 7（±2） |
| 4 | 4# | 1 | 1 |  |  | 8米立杆安装 | 无线网桥 | 太阳能供电 | 经度：110.97280651 纬度：19.85740634 | 22（±4） |
| 小计 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

# 六、地面林火检测系统

## 6.1系统概述

地面林火监测系统是一个集视频监控技术、网络传输技术、GIS 地理信息

技术、图像智能识别技术于一体的综合系统。系统基于内置烟火识别算法的热成

像双光谱设备，可对烟雾、火点进行双重识别，使火情发现更快速、火情报警更

准确、误报率更低，实现森林火灾的全方位、立体化监测。基于深度学习的烟火

识别算法以 AI、大数据技术为基础，通过大量模拟实验、大量实际项目烟火数

据样本，提取烟火多重特征进行学习判断，做到烟火识别更准确。热成像双光谱

设备可以全天候、全方位的监控，在巡航转动过程中，对裸数据进行逐帧烟火检

测，做到火情发现更及时。

## 6.2烟火检测识别方式

1）采用双光谱设备检测：单独使用一种模式视频采集设备无法完全保证烟火的准确识别，系统建设采用可见光和红外热成像结合的双光谱云台摄像机检测烟火；

2）采用自适应快速扫描方式：云台设备具备智能比例变倍功能，可根据扫描距离的远近和烟火检测的速度，自适应调整扫描速度，最高可到 50°/s，可提升巡检效率。

3）采用快速动态检测方式：系统在前端利用双光谱云台摄像机即可完成对烟和火的实时动态检测，相对后端检测的形式，可大幅提升检测效率。

4）采用基于裸数据每帧实时检测方式：前端双光谱云台摄像机基于裸数据每帧进行火和烟的实时检测，保证第一手的图像信息，发现目标更快速更准确，规避由于远距离传输图像延时、丢失带来的漏检。

## 6.3热成像双光谱设备

### 6.3.1支持的监测范围

合理选择监控设备支持的监测范围，不仅能使森林防火监控工作做到最大有效化，而且在项目建设投资上也会做到最大合理化。可选用覆盖范围丰富的热成像双光谱设备，热成像双光谱设备根据热成像镜头、可见光镜头不同焦距的选择，支持不同距离的火点检测和烟雾检测。本期采用热成像重载云台摄像机火点检测距离最远可达 15.8km（基于 3*3 火点），烟雾检测距离最远可达15km。

### 6.3.2 设备特点

前端内置烟火检测算法：采用深度学习技术和 GPU 架构，可通过实际项目中大量样本的训练达到国家林业局标准的误报漏报要求，能够真正的使用并发挥林火预警价值，同时，相比后端分析的方式烟火识别报警更快速、更准确。

网络：单 IP 网络输出，数据链路简单，集成度高，故障率低。

光轴平行调节系统：保证双通道画面中心一致，精准联动。

同轴定位：热成像通道发现火点之后，可见光通过同轴定位功能，可无偏离同步定位查看细节；同时可见光可自动调整倍率快速联动跟踪，确认火点。

系统稳定性：设备结构设计上应做到多重保障，能够让云台全天候稳定工作，

能耐高温、抗低温、支持防霜除冰，还能防止起雾。云台支持整机气密，高于 IP67

标准，能够承受 12 级台风确保设备不出故障。

自动聚焦：保证不同场景下清晰成像。

# 七、林区人车管理系统

## 7.1系统概述

林区人车管理系统由人车抓拍设备、宣传提示设备、黑光设备和热成像周界设备，以及中心管理平台五部分组成，系统主要架设在林区出入口两侧，双目矩机进行人车智能抓拍，并且联动控制音柱和 LED 屏，以文字和语音形式告知进入林区的人员，进行防火宣传、警示和安全提醒，提高进山人员防火意识；黑光设备和双目矩机、智能抓拍摄像机的视场角相互关联，配合管理平台统一管理，可以有效形成联动，对进出森林出入口的人车进行动态管理，降低森林防火安全隐患，减少偷盗、乱砍滥伐等违法违规行为。

## 7.2人车管理子系统

在林区的出入口和主要大路路口部署双目矩机，能解决监控大场景和人脸抓

拍无法同时兼顾的难题，双变焦镜头，能够同时支持机动车、非机动车捕获功能，

采用深度学习车辆分析算法，支持事件检测、车辆行为分析等。

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别，通过车辆信息识别实现对车辆的管控。在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对符合

“GA36-92”（92 式牌照）、“GA36-2007”（新号牌标准）、“GA36.1-2001”（02 式新牌照）标准的民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力。

## 7.3 防盗子系统

通过部署黑光球机设备，对林区出入口以及周围环境实现 24 小时、日夜无差别全彩监控，防止监测设施遭受偷窃、破坏等。

## 7.4 周界防护子系统

通过智能抓拍摄像机，搭配越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、物品遗留/拿取侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、停车侦测等智能功能，对森林出入口重点区域进行周界防范，防止人车从出入口周边隐蔽处违规进出森林。

# 八、指挥中心系统建设

## 8.1指挥中心的功能及组成

森林防火指挥中心作为林业护林防火的指挥调度中心，是开展森林资源日常巡查、扑火指挥调度的重要场所。它的性能设计优良直接关系到整个系统的正常运行，它的建设不仅要满足目前的系统需求，而且还要有长远的发展目光，在系统设计的过程中要充分考虑日后系统扩容。防火办指挥中心建设内容具体包括视频存储子系统、视频解码拼控子系统、大屏显示子系统、平台管理软硬件等。

## 8.2系统架构

图 8.2-1 系统拓扑图

森林防火与人车管理系统主要由前端感知系统、视频传输网络和森林防火监

控中心等组成。

（1）前端感知系统主要由地面林火监测系统、林区人车管理系统组成。地面林火监测系统配置热成像重载云台设备，实现森林火情智能监测；林区人车管

理系统主要配置人员、车辆抓拍的前端摄像机等设备，实现林区主要出入口的人

车动态管控。

（2）前端监控点视频专网通过租用运营商专线链路，将前端监控点图像传输至岛东林场分控中心（昌茂山作业区监控中心）。前端监控点视频回传至分控

中心后，通过运营商专线传输至岛东林场部总指挥监控中心。总指挥监控中心通

过运营商专线与省林业局森林防火监控中心相连，实现资源共享。

（3）森林防火监控指挥中心部署应用平台服务器、流媒体服务器、存储系

统、大屏显示等设备，实现森林防火的可视化监管应用。岛东林场森林防火监控中心管理平台与省林业局防火管理平台通过统一标准（GB/T28181）、统一编码、统一信息模型实现互通互联，进行视频联网和设备管理，实现视频查看、回看、云台控制，实现视频共享调度。本期省林业局防火监控中心主要采集的是林场的烟火点视频，平台级联传输采用租用运营商专线的方式，传输带宽需满足30M。

## 8.3管理平台系统架构

森林防火指挥中心包含控制部分、解码及显示部分、存储部分和平台承载服

务器。

指挥中心是整个视频监控系统的核心，实现视频图像资源的汇聚，并对视频

图像资源进行统一管理和调度。视频综合平台完成视频解码上墙和图像的拼接控

制，同时其在硬件层面支撑管理平台，并通过网络键盘进行视频切换和控制，通

过高清大屏对高清视频进行精彩展现。

### 8.3.1存储子系统

#### 8.3.1.1CVR 存储

无论是采用 DAS 直接存储结构或是 SAN 的网络化结构，都需要配置存储服务器。数据流通过存储服务器再写入存储设备，点播回放的数据流也是需要通过存储服务器读出。

这样造成的问题有：

1) 服务器往往会成为存储系统的瓶颈；

2) 服务器增加了整体系统的单点故障；

3) 服务器也增加了成本开销。

把录像软件和播放软件嵌入到存储设备中是整体上解决服务器存储模式的一种新的方法；编码器录像直接写入存储，平台和客户端可以直接从存储中点播；

降低了客户使用成本，也提高了性能和可靠性。

为了解决以上问题，本期要求采用 CVR 设备，从根本上解决了上述模式带

来的局限。

这种通过流媒体协议写入存储的架构模式，可以使存储有更多的灵活性，可

以做更多的工作，比如视频切割、文件压缩、文件加密等等，同时使得视频点播

变得更加简单快捷。

#### 8.3.1.2存储配置

本期计划在森林防火监控指挥中心配置1台内置72 块 6T 企业级 SATA 磁盘。

### 8.3.2解码拼控子系统

解码拼控子系统主要是以解码、控制、拼控等功能集于一体的视频综合平台

来进行设计，满足解码拼控等功能。

#### 8.3.2.1视频综合平台设计

1) 一体化设计

可插入各类输出接口类型的增强型解码板，每个输出接口能输出多路高清视频，进行上墙显示；由于视频综合平台本身集成大屏拼控功能，能进行拼接、开窗、漫游等各类功能。

可插入各类信号输入板，可将电脑信号输入并切换上墙；除此之外，也可接入模拟、数字（HD-SDI）或光信号的信源接入。

空余部分槽位，为后期系统扩展等提供方便接口。

将平台软件模块以 X86 板插入的形式全部部署在视频综合平台内，无需购置各类服务器，平台各模块借助综合平台高性能的双交换总线技术，高效平稳的运行，无需考虑原先网络压力问题。

2) 链路汇聚（LACP）设计

由于视频综合平台是整个系统核心，包括流媒体服务器也部署在内，所以核心交换机到视频综合平台之间的网络承载的压力很大。为了保证整体系统稳定高效，设计采用链路汇聚（LACP）功能，在核心交换机和视频综合平台间用两条千兆网线连接，并进行设置。

链路汇聚设计实现两大功能：

在带宽比较紧张的情况下，可以通过逻辑聚合可以扩展带宽到原链路的2倍；

在需要对链路进行动态备份的情况下，可以通过配置链路聚合实现同一聚合组各个成员端口之间彼此动态备份，当一条链路出现故障，另一条自动承担故障链路工作，系统正常运行；

#### 8.3.2.2视频综合平台主要功能

1) 多种输入/输出

支持网络编码视频输入、VGA信号输入，数字矩阵交换和网络IP矩阵交换输出。

支持 DVI/HDMI/VGA 接口输出、支持 256 路 D1/128 路 720P/64 路

1080P 解码输出。

2) 解码上墙

支持实时视频解码上墙，用户可以用鼠标直接拖拽树形资源上的监控点

到解码窗口中，立刻进行该监控点实时视频的解码上墙处理；

支持历史录像回放视频解码上墙，用户可查询前端设备或中心存储录像，并将播放的录像视频直接拖拽到解码窗口中，立刻进行该监控点当前回放视频的解码上墙功能；

支持动态解码上墙云台控制功能，在监控点实时视频进行解码上墙时，用户对解码窗口进行选中后，点击云台控制操作盘进行云台控制操作；

支持多画面分割，解码窗口支持多画面分割，能够支持 1、4、9、16等多种分割模式。

3) 拼控管理

支持大屏拼接功能，系统支持模数混合矩阵接入，能够实现模数混合矩阵解码板大屏拼控功能，通过鼠标框选的方式，快速的将多个独立的解码窗口拼接成一个大屏，适用于高清画面等需要重点监控的视频；

支持开窗漫游功能，大屏拼接后用户可以选择最多打开三个漫游窗体，

漫游窗体图像可以叠加和自由调节位置和大小，满足更多用户个性化图像解码上墙的需要。

4) 报警上墙

支持单屏报警上墙，用户可以在独立的监视屏或拼接大屏中进行报警上

大屏配置，当计划内的报警产生时能够在配置的大屏中进行报警上墙功能，整个配置可按监视屏配置多个报警，各个监视屏可独立配置；

支持报警场景切换，用户可以单独配置一个报警场景，当该报警场景上配置的报警触发时，电视墙自动切换到报警场景中，并进行相应的视频解码上墙显示。

5) 其他功能

视频综合平台集成了视频输入、输出，视频编码、解码，大屏拼接控制、视

频开窗、漫游等功能，将原来需要多个设备才能实现的功能集中在一台设备上，从而降低了设备之间连接线缆的成本，减少了故障点，减少了设备空间占用，为整个机房的美观创造了良好条件。

### 8.3.3安全防护

信息系统整体安全保障体系按照信息安全等保二级的要求来进行规划安全系统的建设，结合对需要保护的各类信息进行分析，综合考虑系统可接受的风险程度，制定相应的安全目标，建立实现安全目标的安全模型和信息安全保护体系，达到风险、安全与投资的最佳平衡。

本项目要求在分控中心配置防火墙，在总指挥监控中心配置视频准入系统进行安全防护。相关功能要求如下描述。

#### 8.3.3.1 全程保护

##### 8.3.3.1.1 事前预知：资产/脆弱性/策略有效性

防火墙能够在事前对内部的服务器进行自动识别，并且还能自动识别服务器上开放端口和存在的漏洞，弱密码等风险，同时还能判断识别出的资产是否有对应的安全防护策略以及是否生效。

##### 8.3.3.1.2 事中防御：完整的防御体系+安全联动+威胁情报

防火墙在事中防御层面融合了多种安全技术，提供了 L2-7 层完整的安全防

御体系，确保安全防护不存在短板，同时还能通过安全联动功能加强防御体系的时效性和有效性，包括和云端，终端的联动、各个模块间的联动等。此外，防火墙还广泛的开展安全机构合作，通过国家漏洞信息库，谷歌 Virustotal 恶意链接库等多来源威胁情报的输入，帮助用户能够在安全事件爆发之前就提前做好防御的准备。

##### 8.3.3.1.3 事后检测&响应：威胁行为的持续检测&快速响应

传统安全建设主要集中在边界安全防御，缺乏对绕过安全防御措施后的检测及响应能力，如果能做好事后的检测及响应措施，可以极大程度降低安全事件产生的影响。防火墙融合事后检测及快速响应技术，即使在黑客入侵之后，也能够

帮助用户及时发现入侵后的恶意行为，如检测僵尸主机发起的恶意行为，网页篡改，网站黑链植入及网站 Webshell 后门检测等，并快速推送告警事件，协助用户进行响应处置。

##### 8.3.3.1.4 积极对抗未知威胁攻击

单个组织需要与整个黑产抗衡，包括未知的恶意软件、恶意链接等规则难以快速更新防御的威胁，黑产组织会通过出售或租赁其恶意软件，为各式各样的攻击者提供攻击工具。同时，高级规避技术已实现商品化，使攻击可成功规避传统的检测方法。现在，即使是技能不足的攻击者也能发起独特的攻击，轻而易举地规避传统威胁识别和防护方法，因此不得不进行人为干预，但面对当今庞大的威胁数量，人为干预无法进行有效扩展。

##### 8.3.3.1.5 病毒防护

防火墙中的协议解析引擎采用了并行解析架构，可以对包括 HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP、SMB 等不同的协议并发进行解析，极大的提高解析效率。协议解析引擎和杀毒引擎之间直接通过共享内存传递病毒样本和杀毒结果，进程之间数据交互零拷贝，不会因为不同引擎间的数据拷贝导致杀毒效率降低。

#### 8.3.3.2 视频准入防护系统

##### 8.3.3.2.1 资产发现与监控

（1）资产发现

资产自动发现是视频专网安全建设的基础，视频安全接入系统可识别主流安防厂商设备，包括但不限于海康、大华、宇视等等。通过对视频监控网络内的所有前端设备进行主动探测、被动监听和手动设置等手段发现与识别视频专网中的摄像头、PC、NVR 等接入设备的资产信息，识别得到的设备属性主要包括设备IP 和 MAC 地址、品牌、型号、所属地址组、部门、发现时间等信息,资产发现过程不需在专网原有设备中安装任何程序，发现过程不对网络造成影响。

（2）设备管理

视频安全接入系统采用可视化设备管理，可以清晰的了解组织结构下设备的

分类、数量、在线状态，可对设备类型进行分类查询，设备列表中显示设备的类型、IP、MAC、厂商、物理位置、入网状态、事件信息（新增、IP 变化、MAC变化、入侵行为、指纹信息变化、离线）等信息。可一键对设备进行信任入网、隔离通讯，可对列表中的设备进行物理定位操作。

（3）流量监控

视频专网中设备流量的异常会影响视频业务的正常开展，通过对设备流量进行统计分析从中发现问题十分必要。视频安全接入系统可通过旁路抓包方式也可

以通过串联部署实现精准的访问控制，实现对在网设备进行上下行流量、发现时

间的实时监控，以发现流量异常的接入设备，进行详细问题定位。

（4）状态监控

攻击者的针对于接入设备的入侵行为会引起设备状态的变化，因此有必要对

设备状态进行持续的监控和分析，对于设备基本信息如设备类型、设备品牌、部

门等发生变化，设备地址冲突如 IP 地址冲突、MAC 地址冲突等问题，行为异常

情况如协议异常、访问行为异常等问题，以及设备离线和失联状态等等状态异常

情况，视频安全接入系统都会通过网络感知发现，定位判断是否被伪冒替换，是

否存在陌生入侵设备，系统将探测的前端设备信息与后台合法设备数据进行综合

验证，对接入设备进行标定，对非法接入的设备系统自动报警、阻断。

##### 8.3.3.2.2 漏洞与异常行为识别

（1）设备漏洞发现

视频专网一直以来重建设轻安全，前端设备数量众多加上维护人员为了使用方便，经常会使用简单的单一的弱密码对设备进行管理，因此增加了大量的安全隐患。视频安全接入系统与视频安全态势感知系统相结合，可通过主动分析的技术，自动识别全网设备的弱密码漏洞，并且通过可视化平台进行告警，提醒管理员处理，降低安全隐患。

（2）异常行为识别

攻击者对视频专网发动攻击行为时，一定会在网络行为上有所体现，比如在

网络中进行探测、传输和下载等行为，同时网络中的流量组成会参杂除视频流量以外的成分，流量路径也会发生异常等等。视频安全接入系统基于行为和流量分析的能力基础，建立合法白名单模型，当发生异常行为时即可立即识别，并对非法网络行为进行告警和阻断。

（3）准入控制与攻击溯源

准入控制

视频安全接入系统为了满足用户的不同需求，支持两种准入部署模式。

第一种：串接部署，通过检测违规协议，进行实施拦截；

第二种：旁路部署，通过支持 802.1x 与交换机配合实现拦截控制，视频网

关为 802.1x 服务器认证功能，开启 802.1x 的交换机会发现存在的资产 MAC地址信息，发送给视频网关服务器做认证，如果视频网关中该资产处于未审核资产或者首次上线的资产，会返回消息给交换机，由交换机禁止该流量通过交换机端口。

具体流程为，视频安全接入系统在上线后，通过主动探测、被动监听或者手

动设置的方式形成设备指纹库，包含设备 IP、MAC、设备类型等信息。非授权设备 IP、MAC 地址、设备类型在链路层被阻断，授权设备的 IP、MAC 地址、设备类型允许接入。同时建立合法网络行为基线，运行过程中，放通合法网络行为，自动识别存在异常流量或其他特征的非法行为，不自动放通，会发送给后台管理员进行告警，只有手动审核才能通过。

攻击来源追溯

传统的视频安全方案中视频安全准入设备与安全防护是两套独立的系统，完全割裂，安全防护设备在检测到僵尸网络等攻击时，只能定位到同一网络中的IP，对于跨 NAT 转换的地址无法深入溯源，而准入设备也无法将更详细信息发送给安全防护平台，造成攻击定位和溯源成本很高，难以落地。视频安全接入系统与视频安全态势感知平台组成的视频安全方案，实现了安全层面与准入层面的打通，视频安全接入系统将全面的资产信息包含 IP、MAC、设备类型等资产信息

全部输送到视频安全态势感知平台，再结合平台的横向威胁定位和可视化大屏展

示的能力，可实现精准、有效和便捷的攻击源定位。

### 8.3.4 日志审计

日志审计系统提供智能化的日志生命周期管理模型，集日志数据采集、实时

动态分析、安全存储管理、历史事件检索、综合审计报告功能于一体，帮助用户快速、有效地完成信息系统安全审计工作。

#### 8.3.4.1 日志数据采集

日志审计系统通过多种对审计对象无干扰的日志采集方式，实现信息系统中几乎所有不同类型的日志数据的采集。

日志采集方式：

- 标准协议：采集 SYSLOG、SNMP_TRAP、OPSEC_LEA 协议类日志信息；

- 网络抓包：通过旁路侦听解析数据包，形成网络访问行为日志记录；

- 日志文件：通过专用脚本上传信息系统中存在的各类日志文本；

审计对象类型：

- 操作系统：Windows、LINUX、AIX、HP-UX、SCO UNIX、SOLARIS…

- 网络设备：交换机、路由器、负载均衡、代理设备…

- 安全设备：防火墙、IDS/IPS、UTM、防病毒墙、VPN…

- 应用系统：WEB Server、FTP Server、MAIL Server、WebLogic、Tomcat…

- 数据库操作：Oracle、DB2、MSSQL、SyBase、MySQL、Informix…

- 网络访问行为：网页浏览、BBS、文件传输、邮件收发、IM 聊天、BT…

系统将形式各异的各类日志数据采集并进行归一化处理后，形成系统专用日志格式，通过字段翻译转义，降低对审计员的技术要求，更方便于日志阅读及后续程序处理。

#### 8.3.4.2 实时动态分析

日志审计系统通过基于日志内容深度分析的日志专家规则库，对采集到的日

志数据进行实时动态分析，将网络非法访问、数据违规操作、系统进程异常、设备故障等高危安全事件，从海量日志数据中提取出来，并通过桌面屏幕、邮件、短信、SYSLOG、SNMP 等方式通知管理员及时处理。

日志审计系统同时开放了灵活的规则定义条件，用户可以根据自己的需要，

通过审计系统个性化的定制贴合自己实际应用环境的审计规则库，更细致地关注信息系统的安全事件，及时发现安全隐患。

日志审计系统支持多层业务系统的访问数据源解析，通过同时抓取前端Web

层（http/https）访问数据流及后端数据库操作，基于时间戳、会话标识等要素进行关联匹配，以确定符合数据库操作请求的 WEB 访问，通过三层审计更精确地定位事件发生前后所有层面的访问及操作请求。

#### 8.3.4.3安全存储管理

日志审计系统采用专用的硬件平台和精简优化的操作系统，确保审计系统底层的安全。配置了系统防火墙、自带存储空间采用 Raid5 存储架构和专用日志存储系统确保日志数据存储的安全。系统进行了日志的防篡改、防删除设计，任何人都无法对原始日志数据进行改动。系统支持日志数据异地手备份和自动归档功能，并且归档文件通过加密方式存储，以保证日志数据的完整性、安全性和可用性。

8.3.4.4 历史事件检索

日志审计系统支持基于内容关键字、源（目标）IP 地址、用户、时间、操作关键字等多重条件组合，对历史事件进行快速检索和精确定位。支持查询模板定制功能，方便用户多次对关注的事件使用模板检索。支持查询结果按协议分类呈现及导出功能，方便用户查看。

#### 8.3.4.5 综合审计报告

日志审计系统提供丰富的合规性报表模块（如 SOX 法案、等级保护），满足用户的日常审计需求。系统支持手动/自动报表功能，不但支持用户多条件组合生成报表，系统还支持自动生成：日、周、月、季度、年度综合报表，支持自定义常态报表模块定制，报表可以MS EXCEL、HTML等多格式导出，全方位、多角度对数据库系统、数据库服务器、相关网络设备安全性进行审计。

### 8.3.5大屏显示子系统

大屏幕显示子系统应充分考虑到先进性、可靠性、经济性、可扩充性和可维

护性等原则，建成一套采用先进成熟的技术、遵循布局设计优良、设备应用合理、界面友好简便、功能有序实用、升级扩展性好的液晶大屏幕系统，以达到满足大屏幕图像和数据显示的需求。

整个大屏系统分为以下几个部分：

前端信号接入部分：大屏显示子系统应支持各类型信号的接入，如模拟摄像机、高清数字摄像机网络摄像机等信号，除接入远端摄像机之外还能接入本地的VGA 信号及 DVD 信号以及有线电视信号等，满足用户所有信号类型的接入。	解码、控制部分：前端摄像机信号接入视频综合平台之后，可由视频综合平台对各种信号进行解码或控制，并输出到大屏显示屏幕上，并可通过在控制主机上安装的拼接控制软件实现对整个大屏显示系统的控制与操作，实现上墙显示信号的选择与控制。

上墙显示部分：上墙显示部分是由 LCD、DLP 或监视器等组合而成的显示墙，对视频综合平台传输的视频信号进行上墙显示，大屏显示系统支持 BNC信号、VGA 信号、DVI 信号、HDMI 信号等多种信号的接入显示，通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示。

# 九、森林防火应用系统

森林防火应用系统采用智能可视化平台，主要应用于林业草原行业。平台应用视频采集、热成像感知、火点定位、视频智能分析能力，实现对全地形森林火点的全天候监测及实时预警，并支持火情处置、救援力量查找、预案管理等功能。落实对火情发现、火情交办、火情处置、火情持续监控全过程监测及监管要求，全面支撑火情的打早、打小、打了。

## 9.1平台功能架构

平台智能应用功能主要包括高点巡航配置管理、森林防火 BS 端、CS 端及移动端应用功能；基础应用功能包括视频监控的实时预览、录像回放、电视墙等功能；综合应用功能包括综合管控、一卡通、报警检测、网络管理等功能。

图9.1-1 平台功能架构图

## 9.2平台应用功能

### 9.2.1 森林防火智能应用功能

#### 9.2.1.1 森林防火基础应用功能（B/S 端）

（1）森林防火一张图

系统具备以一张图的形式展现点位建设情况，包括点位总数、设备在线率、监控覆盖率、不同行政区域以及重点关注区域的点位情况；展示今日火情情况，包括火情数量、火情处置情况；展示最新预警情况，包括预警名称、预警图片、预警时间等；并可对历史火情按照不同时间周期、不同火情类型进行统计。

（2）火险预警

平台可根据气象数据和火险等级的模型计算出各个地方的防火等级，并且在电子地图上标记出来；支持根据国家气象局的天气数据自动计算各地区的火险等级。

（3）视频巡航

平台可对铁塔（瞭望塔）上摄像机的巡航方案进行配置，可使摄像机全天候24 小时不间断巡航。巡航方式支持手动配置设备的水平俯仰角范围设置巡航条带，支持自动生成 360 全覆盖巡航，也支持预置点巡航，同时还可进行屏蔽区设置。

（4）火情预警

当前端感知设备探测到森林火灾发生时，平台会产生火情预警，并支持声音报警，火情预警信息包括告警抓图、告警录像、地理位置等信息。

（5）火情督查

平台提供对告警处理进度按照督查模式进行管理，在实时告警督查模式下，可以按全部、待研判、待签收、待处置、待关闭五种处置状态分类显示处理进度，同时可查看具体的处置流程。

（6）火点定位

平台接收到热成像双光谱设备上报的火情告警后，根据设备所在瞭望塔的经纬度位置，设备的水平俯仰角信息，定位出火情位置，并在电子地图上显示；当火情周围有多个瞭望塔时，可通过交叉定位，提高火点定位精度。

（7）火情研判

值班人员能够对系统接收到的实时火情进行分级研判处理，处理类型有重要火情、常规火情、关注火情、非火情、重复告警。

（8）火情上报

值班人员通过短信、手机 app 等方式将甄别后火情信息上报给防火人员，系统也会自动给瞭望塔关联的防火人员进行上报。

（9）救援力量查处

平台可以在火情位置处指定一个搜索半径，查找范围内的所有救援力量，包含：扑火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站和防火检查站，防火指挥人员能够利用这些救援力量的分布信息，进行有效扑火指挥。

（10）火情档案

处置完毕的实时火情信息将会划入历史火情中，用户可以在历史火情列表中，通过时间、状态、预警类型等条件，查询历史火情信息。

（11）应急预案管理

对已处理的火情信息，支持预案文件的关键字搜索、查看和下载。

（12）无人机轨迹

平台可接入无人机监测系统，支持显示无人机的实时位置和历史轨迹，支持

查看无人机的实时视频画面。

（13）卫星火点数据

平台可接收卫星监测系统发送的卫星火点告警，能够展示相关的告警信息，

包括卫星火情位置、卫星名字等；支持搜索出距离卫星火点附近 20km 以内的

监控点并显示距离火点距离，通过监控点可查看卫星火情的实时视频。

#### 9.2.1.2 森林防火高级应用功能（C/S 端）

（1）蔓延分析

可根据当前火点的位置、风力、风向、温度、湿度、植被等多种影响火势蔓

延的因素，分析出火势在 N 个小时内蔓延的方向和影响范围。

（2）态势标绘

支持二三维地图标绘，支持标绘火点、火场、火线、扑火线、扑火人员、行进箭头，支持标绘方案的保存、修改、删除，辅助森林防火指挥决策。

（3）灾损评估

能够在地图上绘制一块多边形待评估区域，来统计该区域范围的小班受损情

况，统计结果以饼图的方式显示受灾区域各个树种的面积及比例。

（4）可视域分析

通过指定瞭望塔高度与摄像机的可视范围，平台客户端会结合 DEM 数据计算出该点的可视范围，并在地图上显示出来，绿色部分代表可以观测到的区域，

红色部分代表不能观测到的区域。

#### 9.2.1.3 森林防火移动应用功能（移动 APP）

（1）视频功能

视频菜单功能按组织架构显示所有监控点，可查看实时预览、远程回放、监控点详情。

（2）火情消息

移动客户端可接收平台推送的火情消息，支持火情定位，查看火情的实时视

频、录像回放、火情图片；支持将未处理的火情消息研判为常规火情、重要火情、非火情和重复火情；支持对已处理的火情进行签收、反馈、处置。

（3）路径导航

移动 APP 支持地图导航，可以将用户以最短路径导航到火情位置处。

（4）火情上报

当巡查发现火情时，移动 APP 支持火情上报，支持位置定位、上传图片视

频、上报火情详细信息。

#### 9.2.1.4 森林防火基础应用功能

（1）实时预览

视频实时预览即对监控实时画面的预览，包括基础视频预览、视频参数控制、 视图模式的预览，平台与监控点所在的摄像机对讲通道的实时对讲、批量广播以

及对具备云台能力的监控点的实时云台控制。

（2）录像回放

录像回放用于对历史视频录像的查询、定位、播放、录像流控、片段下载等

应用。

支持按录像类型（计划录像、报警录像、移动侦测）进行查询；

为了提升回放速率，支持对录像回放画面进行流控操作包括正放、倒放、倍

速播放、倍速倒放、慢放、慢速倒放、单帧步进、单帧步退等，倍速播放速率 1、2、4、8、16 倍速可选，慢速播放速率 1/2、1/4、1/8 可选。

支持对重要的录像片段支持锁定和解锁，锁定的录像片段不能被覆盖或删

除；

支持对录像添加标签和描述信息，并按标签类型、描述信息查找录像片段。

（3）电视墙应用

电视墙应用于监控中心，调度解码资源将前端编码设备的视频画面在电视墙上显示。电视墙提供了解码资源管理、视墙资源管理、电视墙/窗口的控制及内

容上墙等功能。

（4）全景监控

平台中心客户端支持全景监控；支持球型鹰眼、全景摄像机以全景模式（全

景画面和球机画面）进行观测。

（5）视频级联

平台提供视频联网共享功能，实现省、市、县多级平台的视频级联，支持全

网视频资源的汇聚和集中管理。实现上级对下级的视频查询调阅。

#### 9.2.1.5 森林防火综合应用功能

（1）综合管控

提供丰富的业务联动和集成应用，用于事件的监控、检索、查看，支持卡口

应用。

（2）事件联动

事件联动以平台事件为枢纽，主要通过对关键资源点配置事件规则及其联动

动作，实现对一些异常情况的告警通知，方便管理人员或人员快速的进行处置。支持自定义或模板方式进行事件规则的配置，支持客户端、录像、抓图、语音、 短信、邮件等多种联动方式。

（3）AI 模型管理

具备模型库管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划模板配置、模型管理

参数配置、模型识别参数配置、AI 模型识别等功能。

（4）车辆管控

在林区主要出入口位置，设置车辆抓拍识别设备，对进出的车辆进行管控，

实现对车辆的测速、黑名单布控、白名单管理和卡口点轨迹查询。支持普通抓拍事件的查询、违章事件查询、车流量统计、违章统计。

（5）报警监测

通过接入报警主机、动环主机、紧急报警，配合各种探测器和传感器，对区

域进行防区布防和对环境量监控。平台采用 B/S 架构配置的方式，通过报警设备接入，实现防区的入侵报警；通过动环设备的接入实现机房的环境量监控和控制；通过接入紧急报警，实现紧急事件的接收和处理，适用于传统火灾监控、用电监控、燃气监控等。

（6）一卡通

一卡通业务提供门禁管理、人员发卡、梯控、可视对讲、访客管理、考勤管

理、巡更等功能，利用卡片、人脸、指纹等媒介，实现身份识别、出入管控、巡更、考勤等智能应用。采用 B/S 架构配置、C/S 架构控制结合的方式对资源、卡片、人员、权限等进行一体化管理，实现设备接入、业务配置和功能应用。以中心、区域为单位实现了物理概念与逻辑概念的巧妙融合，从而在满足用户对林区关键出入口安全需求的同时，给予统一、集中、系统化管理的解决方案。

（7）网络管理

提供对视频设备状态巡检、录像监控、视频诊断、告警查询，以及门禁设备的状态巡检，实现对视频监控系统和门禁系统的可视、可控、可管理，提升故障发现、处置效率，保证视频、门禁系统的可靠运行，实现对视频、门禁设备“全天候、全过程、全方位”的集中监控、集中展现、集中维护。

# 十、铁塔建设需求

森林防火监测站点位于林区内，四周一般都有较高的灌木林，森林防火智能监控要求的视野广、无障碍、监控角度大，尽量少设监控点，并尽可能使得每个监控点监控覆盖的森林面积最大等特点，需要采用铁塔提升到一定的高度来满足森林防火智能监控的要求，铁塔高度是由四周的灌木林高度和监视范围要求以及可见光技术的智能烟火识别处理器的技术特点共同确定。理想的铁塔监控点高度应该是，高过四周的灌木林，摄像机水平位置能够监视到较大面积。

铁塔基建是一项十分重要的项目，质量决定铁塔的使用年限，为了保证铁塔质量一般需要经过取得资质的设计单位进行设计并严格按照相关的质量标准进行修建。

## 10.1站点铁塔选址的优化原则

- 满足森林防火智能监控以及无线网桥传输的要求；

- 场地平坦，附近无高大建筑物遮挡；

- 工程地质良好，避开断层、古河道及可能塌方、滑坡的地段；

- 选择安全的环境，避开易燃易爆的场所和粉尘及有害气体的污染源；

- 避开低洼地，防止雨水淹灌。

## 10.2 铁塔设计优化说明

铁塔设计原则：满足智能监控站点设备的安装要求，便于操作维护；符合国家钢结构规范，保证结构安全，抗风、抗震、防锈、防雷；优化设计，合理选型，便于制作、安装，缩短施工周期，降低工程投资；合理选择塔形；不同塔形的造价悬殊较大，合理选择塔型是节省投资的关键：

优化选择角钢塔，角钢塔自重轻、造价低、结构合理、技术成熟、安全度高、被广泛采用；

选择合理的铁塔根开，根开得大小影响钢材用量和基础造价，须经结构计算优化确定；合理确定铁塔的载荷和高度；这也是降低造价的重要途径：

风荷载：以国标《建筑结构载荷规范》中“全国基本风压图”确定基本

风压值为设计依据，不要随意超规范加大安全储备，造成不必要的浪费；

针对不同地区风压值（如山东沿海地区基本风压值为 0.5-0.65KN/m²，内陆地区为 0.35-0.45KN/m²），因地制宜，分别提供不同的铁塔设计，可以大幅度降低造价，切忌一套铁塔图纸打遍天下的不负责任的现象；

铁塔高度：按实际情况高过四周的灌木林，摄像机水平位置能够监视到

较大面积，摄像机俯仰角不宜过大（±45°以内最好），因为过大的俯仰角容易导致智能烟火处理器无法正常识别到正常的烟火。

铁塔安全设计：铁塔的防雷设计应严格执行《站点铁塔与接地设计规范》，铁塔的防锈蚀采用热镀锌方式，施工现场不得打孔、焊接，以免破坏镀锌层，加强铁塔的防盗措施至关重要，螺栓或塔材的被盗可能引发倒塔事故，铁塔的最下一段塔身应采用防盗螺栓；地脚螺栓应焊防盗钢帽或浇筑混凝土保护层。

铁塔防抖设计：铁塔的晃动会导致森林防火探测设备抖动影响烟火识别效果，铁塔需支持防抖设计。

## 10.3 铁塔基础设计的优化

铁塔基础设计中主要考虑的问题是如何使基础在满足抗倾覆、抗压及抗滑移（位于山坡地势）的前提下，是基础造价降到最低，且便于施工。

基础设计前，一定要做工程地质勘察，切不可盲目设计，以免酿成事故；角钢塔基础的设计优化：独立基础是在角钢塔四脚分别做独立的基础，再以连系梁连接，因其施工简便，造价低廉，应作为首选方案，当地下水位较高或岩石埋藏较浅时，可考虑采用筏基，筏基的优化途径是改通常的实体筏基为箱式筏基，中部回填土或砂石代替混泥土做配重，可降低造价 20%左右，地下水位高或土质较软弱时应采用桩基，桩基造价较高但安全可靠，岩石埋藏较浅时，也可将钢筋锚入岩石，将诶和做独立基础或筏基，可大大减少混凝土量，从而降低造价。

钢管四柱塔基础的设计优化：钢管四柱塔根开很小（2 米左右），多用于场地狭小或临近建筑物的环境；一般采用混泥土上墩式基础，基础面积不大，深度较大，靠混凝土自重和土壤侧压力、摩阻力来自抵抗铁塔的倾覆力；缺点是混凝土用量较大，因开挖较深施工中容易塌方，或危及附近建筑安全。优化设计改进为浅墩+人工挖孔短柱，埋深 2.5m 以上是墩式基础，2.5 米以下改为 4 根直径 1米得人工挖孔短柱，总深度略大于实心墩基；由于此种基础能充分地发挥土壤的力学作用，混凝土量大大减少，是基础造价减少 30%以上。独管塔基础也可采用此优化方案。

由于每个工程所处环境不同，遇到的不可预见因素也不尽相同，应严格控制：

有的建设场地需做三通一平（通路、通电、通水及场地平整），必须投

入一部分资金，还有的基础位于无路的山区，所有的建材及设备需要进行二次搬运，将产生二次搬运费；

有的场地比较狭窄，挖孔的土方无处堆放，发生土方外运及回运的费用，

或因土质原因造成地基塌方增加了土方工程量；

有的站点局部有影响施工的障碍物，在基础施工时只能将障碍物拆除，待基础施工完成后再予以修复，此时就出现了拆除与重建的费用。

基于以上分析以及结合实际情况，具体的站点铁塔结构、塔形、高度等如下：监控站点铁塔可采用：自立塔结构，塔形采用角钢塔，塔高根据实际情况结合森林防火智能监控的监控范围以及智能烟火识别处理器的特点采用25米高的铁塔。

本项目塔架建设包括铁塔钢架部分、接地防雷部分。前端接地电阻不大于4Ω；在高山岩石的土壤电阻率大于 2000Ω•m 时，接地电阻不大于10Ω。

# 十一、配套建设

## 11.1传输网络

对于森林防火与人车管理系统承载的传输网络系统建设，可充分利用各林区已有的通信传输网络，可充分利用有线传输、无线网桥传输、运营商无线传输等方式，形成多态互补的通信传输网络，实现全域覆盖、全面融合、全程贯通、全网可达，为森林资源的监测、保护提供统一高效的通信保障。

### 11.1.1 有线传输网络

森林的环境相对特殊，范围广泛，幅员辽阔，复杂的地形不利于有线光缆的

铺设，在保护植被的同时很难进行挖沟埋管，因此不建议自行建设有线传输网络。而林火探测设备大多基于铁塔资源进行建设，铁塔一般具备良好的有线传输网络，可租用铁塔运营商网络链路，根据实际需要租用 2M、4M、10M、100M、1000M 等不同网络带宽，形成森林防火监测专用网络。

网络租用方式施工量小，灵活性高，但后期成本较高。可根据实际数据传输

需求（主要考虑视频传输）选择合适的带宽进行租用，保证数据的稳定流畅传输。并且采用 VPN 的方式构建森林防火监测专用网络，既保证了网络的安全性也达到了高效经济的目的。

本项目前端监控点视频专网通过租用运营商专线链路，将监控点图像传输至岛东林场分控中心后，再通过运营商专线传输至岛东林场部总指挥监控中心。总指挥监控中心通过运营商专线与省林业局森林防火监控中心相连，实现资源共享。

### 11.1.2 无线网桥传输网络

对于林区范围广泛、幅员辽阔、不易铺设有线光缆的特点，可以利用现代无

线通信技术，实时的把前端视频图像传输到监控中心。无线网桥传输系统不仅可以避免环境和地形带来的困扰，而且施工周期短、覆盖范围广、成本低、易维护，系统具有很强的灵活性和扩展性，可以根据需要随时调整安装位置，增加监控点位。本项目采用点对多点传输方式。

## 11.2供电系统

供电系统的稳定供给是森林防火前端探测设备可靠运行的基础保障。森林防火前端监测站点一般处于户外林区，除站点附近有市电的情况下采用市电，远距离一般不建议采用市电，因为过长的电源线路导致到达站点时电压较低，容易造成设备损害，而且成本高。在日照比较丰富的地方可采用太阳能发电系统，根据负载情况进行灵活配置。

### 11.2.1 市电配置说明

对于监测站点附近有市电时，可采用市电供电。市电通过开关电源转为 12V或24V为系统供电。为保证市电断电状态下也能够让监测站保持一段时间工作，系统也应配备蓄电池和充放电控制器。市电的引接在工程实施时根据现场情况确定，不在本期设计中考虑。采用市电须注意防雷。

### 11.2.2 太阳能供电系统配置说明

太阳能发电系统是由太阳能电池板、蓄电池、控制器、逆变器（有220V设备采用）、电池保温箱构成； 本项目要求考虑蓄电池延长时间范围连续3天的用电量。

本系统可采用如下配置，但可根据实际情况进行调整：

太阳能电池板：250W 单晶/多晶硅太阳能电池板

蓄电池：12V/200ah 胶体电池

太阳能控制器：12V/24V 30A 太阳能智能控制器

逆变器：12V/300W 逆变器（纯正弦波）

## 11.3防雷接地系统

森林防火监测基站防雷接地系统包含2个部分，第一部分为：前端铁塔、立杆的防雷接地，第二部分为：设备的防雷接地，按照防雷接地的国家标准：基站铁塔防雷接地小于 10Ω，基站设备的防雷接地小于 4Ω。

本项目要求前端安装避雷针，使监控设备处于避雷针保护范围内，避雷针单独引接地线至接地避雷网；前端接地电阻不大于 4Ω；在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω•m 时，接地电阻不大于 10Ω；室外设备外壳与电源需引接地线至网上对应端子。

图 10.3-1 单支避雷针保护范围图

## 11.4 立杆建设

本工程需要根据防火点及人车管理系统中，涉及到的道路卡口安装相应的热成像枪球联动摄像机、智能高清网络枪机和智能高清网络球机，需要进行立杆安装，共计安装立杆 29 根，根据现场环境的不同选择不同的立杆。

立杆安装要求：

1、基础的钢筋笼应临时固定，同时确保钢筋庞的基础项板平面水平，即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量，观察其气泡必须居中；监控杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓。

2、施工时要在预埋管口预先用塑料细或其它材料封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞;基础浇捣后。基础面必须要高于地平面5MM~10MM；混凝土必须要养护段时间，以确保混凝土能达到定的安装强度。

3、每根金属立杆都必须接地，其接地电阻小于 4 欧；

# 十二、设备清单及技术参数要求

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 枪球联动摄像机 | 分辨率：384 ×288 热成像焦距：10mm 热成像视场角：36°×27° 可见光焦距：4mm 可见光分辨率：400万 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:100m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:300m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:11m；极限建议不超过50米 帧率：50Hz:50fps(384×288) 红外补光距离：30m 可见光球机： 焦距：6-240mm 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°-90° 支持三码流 防护等级：IP66 | 台 | 8 |  |
| 2 | 智能网络摄像机 | 400万 1/1.8" 星光级一体化网络摄像机 最低照度: 彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR 镜头: 11-40mm @ F1.4,水平视场角：37.0°~11.5°，垂直视场角：20.2°~6.5°，对角线视场角：43.2°13.2° 宽动态: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 2688×1520 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 接口类型: 内插线 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；1个RS485；1个RS232 补光距离: 混合补光: 普通监控：80m; 人脸抓拍：15m 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式、人脸抓拍； 支持同时检测并且跟踪抓拍60张人脸，混合目标检测(全结构化模式)； 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息； 支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用； 支持水平俯仰角测试功能。 | 台 | 21 |  |
| 3 | 智能球型摄像机 | 200万像素红外网络高清高速智能球机 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS，双sensor架构 最低照度:彩色：0.0004Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps (1920×1080) ,60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:200米 焦距:4.8-120mm，25倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95% 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加 支持深度学习算法，提升Smart功能和跟踪功能，并支持去误报和目标分类 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟 支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能 支持智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 | 台 | 21 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 横杆装支架/带万向节支架/钢/白/抱箍直径为Φ67-127mm | 个 | 21 |  |
| 5 | 快球支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/311×97.3×182.6mm | 个 | 29 |  |
| 6 | 云台类热成像摄像机 | 最大图像尺寸≥384 ×288 热成像镜头焦距：30~150 mm 参照物大小人: 1.8 m x 0.5 m，车辆: 1.4 m x 4.0 m，火源: 2 m × 2 m 火点最远报警距离 9000 m 人员最远报警距离（周界报警） 1500 m 车辆最远报警距离（周界报警） 4500 m 船只最远报警距离 4500 m 视场角：2.5° x 1.9° ~ 12.4° x 9.3° 可见光镜头：12.5-775 mm 可见光最大图像分辨率≥400万 水平方向360°连续旋转，垂直方向-45°~﹢45° 支持光学透雾 支持激光补光，补光距离3 km 电源：DC 48 V±25% 防护等级：IP67" 热成像双光谱重载云台摄像机 有效距离3000m 最大图像尺寸：384×288 焦距（镜头）：150mm 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:1500m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:4500m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）:4500m 火点最远探测距离（以2米*2米为准）:9000m 烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:15km 视场角：2.5°x1.9° 电源：DC 48V±10% 工作温度和湿度：-40℃-65℃，湿度小于90% 防护等级：IP66 | 台 | 4 |  |
| 7 | 无线网桥A | 5.8G无线网桥客户端 802.11ac制式 物理带宽最大传输速率达到866Mbps 实际带宽80Mbps（支持20路2~4Mbps码流摄像机传输） 定向天线 距离5公里 | 台 | 29 |  |
| 8 | 无线网桥B | 5.8G无线网桥中心端 802.11ac制式 物理带宽最大传输速率达到866Mbps 实际带宽80Mbps（支持20路2Mbps码流摄像机传输） 90度天线 覆盖5公里 | 台 | 9 |  |
| 9 | 前端接入交换机 | 4口接入交换机 | 台 | 21 |  |
| 二 | 太阳能供电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 单晶太阳能板 | 转换率：16%以上 最大电压36V ，最大电流6.94A,最大功率250W/块 功能特性：利用太阳能转化成电能,并进行后端存储和前端设备供电 | 片 | 122 | 各点位配置数量见说明 |
| 2 | 太阳能控制器 | 系统电压：12V/24V/36V/48V自动切换 MPPT太阳能控制器追踪效率：最高可达99.9% 应满足自带LCD屏显示功能，可查看设备运行数据和状态，支持控制器参数更改，支持标准modebus协议，满足不同场合通讯需求 工作温度：-35℃-+45℃ | 台 | 30 | 共30个点，每个点1套 |
| 3 | 工频逆变器 | 输入额定电压：24V 输入电压范围：21-32V 额定负载持续功率：300VA 工作温度-20℃~+50℃ 防护等级：IP30 功能特性：完全隔离型逆变技术，采用先进的SPWM技术，纯正弦波输出，频率50Hz±0.2%,自损耗≤5W，最大效率≥89%，具有电子反接保护 | 台 | 30 | 共30个点，每个点1套 |
| 4 | 胶体蓄电池 | 高性能免维护风光互补专用胶体电池，12V，200AH/块 -20℃-60℃温度范围内使用，使用寿命5-7年 | 节 | 174 | 各点位配置数量见说明 |
| 5 | 蓄电池地埋箱 | 【防水地埋箱】400AH蓄电池地埋箱,防水,防腐蚀,电池恒温 | 套 | 90 | 共30个点，每个点2套 |
| 6 | 集成配电箱 | 包含防雷保护系统，过压保护系统，断路保护系统，过流保护系统 含输出端稳压电源，系统电压输出：DC12V及DC24V 含整套系统电缆连接线，RVV及BVR电缆 应满足冷扎板户外挂杆箱，箱体内置风扇，自带散热功能 | 套 | 30 | 共30个点，每个点1套 |
| 三 | 监控中心配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | LCD液晶显示单元；面板 尺寸：46英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：3500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI×1, DVI×1, VGA×1, CVBS×1, USB×1； 输出接口：DVI×1, VGA×1, CVBS×1； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤111W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，20%～90% RH（无冷凝水）。 | 台 | 7 | 主控中心3台、分控中心4台 |
| 2 | 拼接屏支架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料，表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺。 | 个 | 7 | 主控中心3台、分控中心4台 |
| 3 | 连线电缆 | DVI-D电缆,单通道,10m,黑色 | 条 | 7 |  |
| 4 | 解码拼控主机 | 满足10个业务槽位+交换板+单主控板+双电源 | 台 | 1 |  |
| 5 | 输出板 | DVI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）持4路DVI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF），支持1080p及以下标准分辨率输出。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 输入板 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入 仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板 | 台 | 1 |  |
| 7 | 网络监控键盘 | 支持屏幕区和摇杆区分体设计 支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入 支持两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入HikCentral(海外) 支持接入iSecure（海豚）平台（国内） 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 汇聚交换机 | 8口接入交换机 | 台 | 4 | 4个片区各1台 |
| 9 | 核心汇聚交换机 | 16口千兆全网管二层交换机 16个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量336Gbps 包转发率30Mpps 工作温度：0℃～45℃ 满负荷功耗19W 支持VLAN 支持流量控制；支持ACL；支持QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 台 | 1 | 分控中心 |
| 10 | 核心汇聚交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 总指挥中心 |
| 四 | 管理平台软硬件及存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 系统管理 | 1、支持最大区域数量：2万； 2、支持最大组织数量：2万； 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万； 8、紧急报警设备接入数量：500。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频监控模块 | 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。 1、单个平台支持监控点数量：10万； 2、支持电视墙管理数量：10； 3、支持解码设备管理数量：127。 | 路数 | 300 |  |
| 3 | 车辆卡口模块 | 1、支持卡口设备管理、卡口业务配置，支持车辆测速、黑名单布控、白名单管理； 2、支持过车记录查看，支持过车报警记录的查询，支持过车记录统计分析。 最大过车事件处理能力：100条/秒。 | 路数 | 50 |  |
| 4 | 森林防火应用 | 利用红外热成像双光谱设备的烟火识别能力，对火情进行及时预警通知。 支持扑火资源管理、防火人员管理、二维地图、火点定位、火情处置、火情上报、救援力量查找、预案管理等功能。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 林火三维地图客户端 | 支持三维地图、蔓延分析、态势标绘态势标绘、三维灾损评估等功能。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 网络存储设备 | 72盘位磁盘阵列；1536Mbps接入带宽,2个千兆网口，72块6T企业级SATA磁盘； 支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储； 支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。 冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器、4GB（可扩展至512G）；RAID级别：支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 台 | 1 |  |
| 7 | 应用、流媒体服务器 | 标准机架式服务器CPU：1颗 (16核2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD 2U 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60 冗余电源，支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC | 台 | 1 |  |
| 8 | 日志审计系统 | 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：100，最大可扩展审计主机许可数：150，可用存储量：1TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：1200。 硬件参数：规格：2U，内存大小：8G，硬盘容量：64GB minisata+1TB SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口。 功能描述：日志审计系统是专业信息安全审计产品，系统通过监测及采集信息系统中的系统安全事件、用户访问行为、系统运行日志、系统运行状态等各类信息，经过规范化、过滤、归并和告警分析等处理后，以统一格式的日志形式进行集中存储和管理，结合丰富的日志统计汇总及综合分析功能，实现对信息系统整体安全状况的全面审计。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：6Gbps，应用层吞吐量：600Mbps，并发连接数：1300000，新建连接数：50000，IPSec VPN最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：250Mbps。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：MSATA 64GB SSD，电源：单电源，接口：4千兆电口+4千兆光口SFP。 功能描述：产品集成传统防火墙、IPS、防病毒、带宽管理、IPSec VPN等功能于一体，简化部署，提高用户管理效率，实现全面一体化的网络安全防护。支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性，支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用。 | 台 | 1 | 分控中心 |
| 10 | 视频准入防护系统 | 性能参数：网络层吞吐量：6G，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：180万，新建连接数（CPS）：6万，IPSec VPN吞吐量：160M，支持管控IPC接入路数1000。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。 功能描述：具备主动探测与被动流量识别技术；支持视频终端主动扫描，并且扫描间隔时间可设置；支持在集中管理平台上进行摄像头资产大屏展示；支持单向及控制方向的传输；支持主流协议：支持SIP协议信令控制；支持识别IPC是否采用GB28181标准接入，对不符合国标的终端可进行告警和阻断；支持对<<GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求>>视频协议的信令进行控制，如标准中明确规定的SIP视频协议中注册REGISTER，邀请INVITE等信令的访问控制。 | 台 | 1 | 总指挥中心 |
| 五 | 铁塔及立杆 |  |  |  | 具体详见附表-铁塔及立杆概算 |
| 1 | 铁塔 | 25米高，均为镀锌角钢，镀锌厚度大于100um。 | 座 | 3 |  |
| 2 | 8米立杆 | 8米高，基本风压：0.85KN/m2，地面粗糙度：A类。(风速约37m/s) | 根 | 17 |  |
| 3 | 10米立杆 | 10米高，基本风压：0.85KN/m2，地面粗糙度：A类。(风速约37m/s) | 根 | 12 |  |
| 六 | 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 设备箱 | IP65等级，不锈钢箱体，300*400*180 | 个 | 25 |  |
| 2 | 设备机柜 | （W*D*H，mm）600*600*1200、600*950*2000各1架 | 架 | 2 |  |
| 3 | 线缆沟 | 绿化带开挖、埋管、修复及现场清理等 | 米 | 10000 |  |
| 4 | PVC管 | 32管 | 米 | 8000 |  |
| 5 | PVC管 | 50管 | 米 | 8000 |  |
| 6 | 检修井 | 0.48米×0.48米×0.48米，含开挖、砖砌、井盖、材料等 | 点 | 32 |  |
| 7 | 取电 | 电表、线缆、开户 | 点 | 3 |  |
| 8 | 电源线 | RVV1.0×3（接摄像机用) | 米 | 3000 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2.5×3 (市电对接用） | 米 | 5000 |  |
| 10 | 辅材 | 胶布、接头、连接件等 | 点 | 33 |  |

二、项目服务相关要求

（一）运维服务方案要求

投标方需要根据招标文件中描述运维服务的内容和要求，制定详细的运维服务方案，并编写到投标文件中，要求科学、合理符合政府单位的维护工作标准和规范流程。

（二）服务时间和方式

提供售后服务的时间：验收后365天以上。

▲服务方式：本地服务，投标人需在海南本地设置常驻服务机构。一旦采购人报修，投标人运维服务人员须立即到现场进行故障诊断，然后采取有效的措施解决问题。

（三）文档管理要求

在运维过程中运维服务人员做好的所有文档的记录和归档工作，包括各种形式的服务总结、工作汇报及技术方案等，每个月汇总一次，提交给采购人相关部门确认。服务期结束后装订成册作为服务验收依据。

（四）服务要求

1.投标人必须配合采购人积极参与对其运维服务人员的监督和管理，遵守采购人工作的相关规章制度。

2.投标人保证其运维服务人员符合一定的技术水平，采购人有权对不满足工作要求的运维服务人员向投标人提出更换的要求；如发现工作上有弄虚作假情况，采购人有权做出相应处理，直至终止合同并追究投标人相应责任。

3.人员管理：投标人常驻采购人现场运维服务人员，工作上需要遵守采购人有关工作制度及保密制度。驻场运维服务人员的变更需要征求采购人意见，采购人有权根据运维服务人员服务质量情况要求变更运维服务人员。

4.主动服务：投标人应积极思考、不断改进服务态度和质量，变被动服务为主动服务。根据采购人的设备及需求发展趋势，积极并及时采取措施，提前做好工作方案，及时解决。

5.配备运维车辆：为确保及时处理系统设备故障，运维公司需配备运维车辆。

（五）运行维护服务年度报告

运维服务期内，年终时中标人需对此次运行维护项目的全部服务内容进行汇总整理，将服务期间的巡检报告、故障处理单、设备维修报告及监测报告等内容编制成《运行维护服务年度报告》，便于采购人更加直接的了解投标人的服务情况，并将报告作为项目验收附件。

三、验收要求

甲方接到乙方关于本项目验收书面申请后，应在[3]个工作日内指派工程技术人员和代表与乙方共同进行验收测试，经测试符合约定的验收测试标准的，则由甲方签署乙方提交的验收报告和验收合格证书。

# 第四章  合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据     年    月    日项目名称：岛东林场森林防火与人车管理系统建设（项目编号: HNHJ2021-09-002）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 服务名称 | 规格、参照 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： 元 |
|  | （大写）: 元整 |

二、服务质量

乙方必须按照甲方招标文件中所提项目需求履行合同，如交付产品功能与性能质量达不到要求，所造成所有损失由乙方承担。

三、付款方式：

双方协商。

四、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

八、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）      乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标人声明：本合同标的经海南华教设备招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标人：海南华教设备招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月   日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术响应表（表3）

4、投标人简介（含表4）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表5，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或会计师事务所出具的财务审计报告

9、近期的社会保障缴费记录复印件

10、分项报价明细表（表6）

11、同类项目业绩表（表7）

12、技术部分（包括项目实施方案、产品的技术文件、有关资质证明、检测报告、培训、售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

14、为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件均需要加盖公章，原件备查

## 表1、投标函

致：海南华教设备招标有限公司

根据贵单位项目编号为         的投标邀请函，正式授权下述签字人       姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交电子版投标文件U盘和光盘各一份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的    天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：          （公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

## 表2、开标一览表

项目名称：岛东林场森林防火与人车管理系统建设

项目编号: HNHJ2021-09-002

交付期：合同签订后    天

| 序号 | 分项目名称 | 规格、技求参数描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人属于小微企业（ ）是或（  ）否

投标人全称：（盖章）

授权代表（签字）：

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、服务、税金等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

## 表3、技术响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 项目名称 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/ 功能描述 | 偏离 情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

## 表4、投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 表5、授权委托书

致海南华教设备招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加组织的项目名称：岛东林场森林防火与人车管理系统建设（项目编号为：HNHJ2021-09-002）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单  位：     （公章）

法定代表人：      （签章）

受  托  人：      （签名）

日期：      年     月     日

（附上授权人和被授权人身份证正反面复印件）

## 表6、分项明细报价表

（可按实际列出）

项目名称：岛东林场森林防火与人车管理系统建设项目编号：HNHJ2021-09-002

| 序号 | 分项目 名称 | 分项目规格、 参数描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 太阳能供电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监控中心配套设备 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 管理平台软硬件及存储设备 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 铁塔及立杆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 报价合计: |  |  |

## 表7、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日   期：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

表8、投标人承诺书

致：海南华教设备招标有限公司

我单位在参加           项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次响应采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致响应无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录；我方人员针对本项目没有重大违法记录；

3、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

4、我方一旦成为成交供应商，将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

5、我方一旦成为成交供应商，将按规定及时与采购人签订合同。

6、我公司如果成为本项目的成交供应商，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

7、我方在本次成交活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方响应资格并承担相应的法律责任；

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应采购事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装；

（6）不同响应供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容：

| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 占股比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称： （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期：   年  月  日

# 第六章  评审办法和程序

1.评审办法

（1）评标办法采用综合评分法。

（2）综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过资格性、符合性评审的投标人才能进入详细的评审。

2.初步评审

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，评标按照下列工作程序进行：

2.1  投标人资格性审查由本次招标代理机构负责（资格性审查表见：附表1）。

2.2  评标委员会根据招标文件的符合性要求对投标文件符合性条件进行审查（符合性审查表见：附表2）。

对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过符合性条件审查：

投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

投标有效期不足的；

交货期不满足要求的；

投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

判断投标文件响应与否只依据招标文件要求和投标文件本身，而不寻求外部证据。

2.3  只有通过投标文件资格性审查、符合性审查的投标文件才能进入下一步评审。

3. 评标委员会在评审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

（6）通过初步审查的投标人数不足3家时，本次招标失败。

4.详细评审

（1）评标委员会根据评审办法对通过资格性审查、符合性审查的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

（2）技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表3）；

（3）价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

（4）技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

（5）综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，在全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

## 附表1 资格性审查表

项目名称：岛东林场森林防火与人车管理系统建设   项目编号：HNHJ2021-09-002

| 序号 | 审查项目 | 评审内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 的资格 | 是否在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的企业法人（须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件） |  |  |  |
| 2 | 商业信誉财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2021年任意3个月企业纳税证明或者2020年度会计师事务所出具的财务审计报告） |  |  |  |
| 3 | 缴纳税收、社会保障 | 是否具有依法缴纳税收和社会保障的良好记录（需提供2021年的任意3个月的企业纳税证明和社会保障缴费记录凭证，复印件加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 没有重大违法记录 | 是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章） |  |  |  |
| 5 | 招标文件、投标保证金 | 是否购买本项目招标文件并缴纳投标保证金 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

资格审查小组（签名）

2021年  月   日

## 附表2 符合性审查表

项目名称：岛东林场森林防火与人车管理系统建设，项目编号：HNHJ2021-09-002

| 审查项目 | 评审内容 | 投标 人1 | 投标 人2 | 投标 人3 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件情况 | 按招标文件的规定编制、装订、签署、盖章 |  |  |  |  |
| 投标文件内容 | 是否提交投标函、开标一览表、投标报价明细表、技术要求响应表 |  |  |  |  |
| 投标文件式样、顺序和签署 | 是否符合投标文件的式样、顺序和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |
| 投标报价 | 是否符合投标报价范围 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 是否满足投标有效期≥60天 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评标委员会（签名）

2021年  月   日

附表3  技术、商务评分表

项目名称：

项目编号：HNHJ2021-09-002

一、价格分（30分）

| 序号 | 评审因素及权重 | 评分标准 | 分值 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30%） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／报价）×30%×100 | 30分 | 30 |

二、商务评分(35分)

| 序号 | 评审因素及权重 | 评分标准 | 分值 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体技术方案（25%） | 根据投标人提供的整体技术方案进行综合评分。评价要点包括以下： 1、技术方案内容完全满足技术要求且方案指导思想、编制依据、目的内容、措施方法、时效明显、详细完整，有条理且可行，理解全面，符合本项目实际需求，与森林防火规划要求匹配度高。评审得分：20-25分； 2、技术方案能够体现技术架构、能准确把握项目特点、重点、难点及建设目标，能结合项目实际需要。评审得分：10-19分； 3、技术方案真实可信，架构设计合理，符合本系统的建设要求，并具有可行性、实用性、完整性和创新性。评审得分：5-9分。 4、技术方案实施目的、内容、措施等一般。评审得分：0-4分。 | 25分 | 25 |
| 2 | 售后服务 方案（10%） | 评标委员会根据投标人的实施及售后服务方案进行综合评分，评价要点包括以下几点： 1、项目售后服务方案结合实际、目的明确、科学合理、内容全面，服务时间响应快、实施过程务实。评审得分：6-10分； 2、项目售后服务方案，思路较清晰，项目理解较全面、能够把握项目难点服务。评审得分：3-5分； 3、项目售后服务方案基本满足需要，操作性一般、有专业团队人员。评审得分：1-2分 4.不提供项目售后服务方案不得分 | 10分 | 10 |

三、技术评分（35分）

| 序号 | 评审因素及权重 | 评分标准 | 分值 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数质量（35%） | 1、完全满足招标文件中技术参数要求得12分，每有一条不满足扣2分，扣完为止 | 12分 | 12 |
|  |  | 2、投标人所投摄像机产品，制造商须提供公安部出具的检验报告复印件并加盖原厂商公章或投标专用章。每提供相对产品技术参数的相关检验报告1份，得1分，满分12分 | 12分 | 12 |
|  |  | 3、投标人所投产品获得过国家级科学技术奖励的，每一项得2分，最高得4分。（提供证书复印件并加盖投标专用章）。 | 4分 | 4 |
|  |  | 4、投标人所投监控摄像机产品制造商可提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级得4分，二级得2分，三级得1分。（提供证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章） | 4分 | 4 |
|  |  | 5、投标人所投产品厂家具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质相关证书的，得3分。（提供证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章） | 3分 | 3 |

评标委员会组长：

评标委员会成员：

时间：    年 月 日

附件：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）      的      （项目名称）采购活动，提供的货物有符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于　中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于　中型企业、小型企业、微型企业）；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：