项目编号：HNXS2021-G031

## 海口市秀英区康安学校多功能教室和体育馆设施设备项目

招

标

文

件

采购人：海口市秀英区教育局

采购代理机构：海南鑫赛项目管理有限公司

2021年11月

## 目 录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章 采购需求	25

第四章 合同草案条款（参考文本）	73

第五章  评标办法	78

第六章 投标文件格式	89

# 第一章 招标公告

海南鑫赛项目管理有限公司受海口市秀英区教育局委托，对海口市秀英区康安学校多功能教室和体育馆设施设备项目 进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应商来参加密封投标。

1、项目名称：海口市秀英区康安学校多功能教室和体育馆设施设备项目

2、项目编号：HNXS2021-G031

3、采购范围：本项目共1个包，招标金额￥552.68万元；采购秀英区康安学校多功能教室和体育馆设施设备一批；具体清单参数详见招标文件第三章采购需求。

4、资金来源：财政资金

5、投标人资格要求：

5.1（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章，如为 “三证合一”企业，提供有效的营业执照副本即可）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年至今任意1个月或季度的财务报表复印件加盖公章）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年至今任意1个月的纳税记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）；

（5）参加采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函）；

（7）购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件加盖公章）。

5.2本次招标不接受联合体投标（提供无联合体声明函）。

- 招标文件的获取及公告期限：

6.1查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）网站主页,选择“交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目采购文件。

6.2市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页,进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。

6.3投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

6.4发售标书时间：2021-11-26   00:00:00— 2021-12 -02  24:00:00

6.5下载标书地点：海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）。

6.6标书售价：人民币500.00元/包（文件售后不退，投标资格不能转让）。

七、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

7.1投标文件递交截止时间（开标时间、投标截止时间）： 2021-12-16   09 : 00 （北京时间）。

7.2投标文件递交地点(开标地点)：海口市公共资源交易中心开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦副楼315开标室会议室，详见会议室门前标示，如有变动，另行通知）。

- 其他

9.1公告发布媒介：中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）、海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）

9.2本公告期限为5个工作日

9.3投标人务必在开标时提交电子版和纸质版投标文件，电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标；投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

9.4有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

9.5本项目采购公告及确认投标获取保证金账户期限不少于5个工作日，自2021-  11-26 零时 至2021-12-02  24时止。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

十一、联系方式

采购人：海口市秀英区教育局

地  址：海口市秀英区秀华路2号

联系人：梁先生

电   话：0898-68610552

代理机构：海南鑫赛项目管理有限公司

地    址：海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦东栋C804房

邮    编：571000

项目联系人：吴 工

电    话：0898-32260619

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算金额 | 人民币552.68万元，报价超过预算金额无效投标。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金金额：保证金人民币：20000.00元 2、投标保证金递交形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交支付 3、投标保证金递交账号：由系统自动分配 4、投标保证金递交截止时间：须在投标文件递交日期前（2021年12月16日09:00前）到达指定帐户 5、注：若以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函形式提交的，受益人均为采购单位。 3未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。 |
| 5 | 投标文件编制要求 | 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式完成投标文件制作； 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 6 | 投标文件份数 | 投标文件份数：正本一份，副本肆份，电子档文件一份（光盘或U盘，此份电子档文件无须加密） 注：投标文件不得采用活页装订，采用胶装。 |
| 7 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 本项目不召开答疑会 |
| 8 | 招标服务费 | 参照国家计委计价格2002[1980]号国家取费标准，中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳招标代理服务费，并一次性转入公司账户。 开户名: 海南鑫赛项目管理有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司海口中山路支行 账 号: 4605 0100 4936 0000 0285 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标货物项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是海口市秀英区教育局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是海南鑫赛项目管理有限公司

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标人。

2.5 政策功能

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，采购项目的政策优惠条件及要求如下。

2.5.1关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，供应商为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录2、3。监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.5.2关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

2.5.2.1节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

2.5.2.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.5.2.3提供的产品属于强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.5.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 本招标文件“招标公告”第5条规定的资格条件；

- 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，投标人信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

①投标人不良信用记录查询网址：

信用中国网http://www.creditchina.gov.cn/

中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/

② 信用信息查询截止时间：同开标时间。

③对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不能参与采购活动（信息查询记录页面截图并加盖公章放于投标文件中，否则按无效投标处理）；

（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、投标纪律要求

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）招标公告；

（二）投标人须知；

（三）采购需求；

（四）合同文本；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在法定指定媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在法定指定媒体上发布变更公告。

### 8.现场踏勘

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

8.2 投标人现场现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.3如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5本次采购活动不接受联合体投标。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物（服务）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）投标人不得低于成本价恶意报价，若报价与其他供应商相比明显过低，明显不符合市场价格，投标人则需要提供详细的成本分析说明，评审委员会经过综合评审认为可行，否则按无效投标处理；采购人有权要求中标人在签订合同前提供中标金额的10%作为履约保证金，如中标人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的服务指标和要求做出的实质性响应和满足。投标人的服务应答应包括下列内容：

（1）采购需求响应表；

（2）实施方案;

（3）售后服务方案等；

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包含第一章招标公告资格要求内容及综合评分表里的其他要求内容。

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容,否则按无效投标处理。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以转账（汇款）方式提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）投标有效期内，投标人在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期

17.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人必须单独准备投标文件正本1份、副本4份，电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或被授权代表签署（含封面、封底）和加盖投标人公章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3提供与正本一致的电子文件（Word及PDF格式）1份，U盘或光盘保存（标明公司名称、项目名称）密封在“唱标信封（开标一览表）”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

18.4 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.5 投标文件正本和副本必须装订成册，不得采用活页式装订。

18.6 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.7 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、地址、联系电话、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、地址、法定代表人或被授权代表签字、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）、开标时间。

19.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在密封口处加盖单位公章及授权人签字。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将按规定要求签署、密封的投标文件送达开标地点，未按要求签署、密封或超过投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝（视为不合格投标）。

20.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或被授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应的内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比明显有错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，投标人对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）监督人员当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、服务内容、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的30日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构财务留存并在指定媒体发布公告。

### 26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

### 27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 29.验收

中标人与采购人应严格按照招标文件中验收的标准进行验收。

## 七、质疑和投诉

30．质疑、投诉的接收和处理参照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理：

30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照附录1以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

30.3  接收质疑函的联系信息同采购文件第一章联系方式。

30.4　采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5　质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。

30.6　监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

30.7　监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

30.8　投诉人对监督管理部门的投诉处理决定不服或者监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

### 附录1

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 附录2

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附录3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：海口市秀英区康安学校多功能教室和体育馆设施设备项目

2、总预算金额：预算金额：￥552.68万元，报价不得超过预算金额，否则按无效响应处理。

二、采购清单及技术要求：

| 多功能报告厅设施设备 |
| --- |
| 序号 | 货物清单 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| 显示系统 |
| 主屏体部分（显示屏净尺寸：7.68m*3.2m=24.576m²，分辨率3840*1600） |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.像数点间距≤2.0mm，像素密度≥250000Dots/㎡； 2.像素构成：1R1G1B； 3.单元板分辨率≥128*64，亮度≥450cd/㎡，亮度均匀性＞0.95； 4.屏幕水平视角：140±10度，屏幕垂直视角：130±10度； 5.最佳视距≥2m，使用环境：室内，使用寿命≥10万小时，平均无故障时间 ≥1万小时； 6.衰减率(工作3年)≤15％，连续失控点：0； 7.离散失控点＜0.0001，出厂时为0，盲点率＜0.0003，出厂时为0； 8.工作温度范围：-20-40℃，工作湿度范围：10％-65％RH(无结露)； 9.★LED显示屏PCB板需经过EN60695-2-11:2014标准检测，阻燃等级V-0级。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章； 10.★LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章； 11.★LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 | 24.576 | 平方米 |
| 2 | 电视机 | 1.屏幕尺寸≥65英寸； 2.分辨率≥4K； 3.支持HDMI视频输入； 4.刷新率≥60Hz； 5.含壁挂支架。 | 2 | 台 |
| 控制设备以及配套设备 |
| 1 | 台式电脑 | CPU性能优于或等于i5-10400，内存≥8，硬盘≥256G固态硬盘，系统：Win10，显示器≥19.5英寸。 | 1 | 台 |
| 2 | 视频处理器 | 1.具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，支持4K数字信号； 2.支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换； 3.具备≥16个千兆网口输出； 4.具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示； 5.支持丰富的数字信号接口，包括HDMI 2.0≥1路、DVI≥4路、SDI≥2路； 6.最大输入分辨率≥4096*2160 60Hz，支持分辨率任意设置； 7.最大带载≥1040万像素，最宽≥8192像素，最高≥4096像素点； 8.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 9.支持≥7画面显示，位置、大小可自由调节； 10.支持HDCP 2.2； 11.支持≥2路USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 12.支持亮度和色温调节； 13.支持低亮高灰。 | 1 | 台 |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率≥30KW，输出路数≥9路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 |
| 人工 |
| 1 | 人工技术 | 32.3平方的结构和采用铝塑板，不锈钢进行包边；强弱电材料；电源线；网线；桥架。 | 1 | 项 |
| 2 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 24.576 | 平方米 |
| 舞台灯光系统 |
| 一顶光 |
| 1 | 固定染色灯 | 1.频闪频率1-25Hz 2.光源54×3W LED(R14G14B14W12) 3.色温3200K～7200K 4.透镜角度25°(15°、45°可选) ★5.灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 ★6.灯具内置宏功能。 ★7.灯具调光范围为0-100%可调。 ★8.灯具具有主从自走自动同步功能。 ★9.灯具具有控台正常控制自走永久同步。 ★10.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 11.灯具具有声控功能。 12.灯具配备DMX512接口。 13.灯具内置程序自走功能。 14.灯具具有主从联机模式。 15.灯具配备支持RDM协议接口。 16.灯具具有程序在线更新功能。 17.灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 （以上★需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） | 10 | 台 |
| 2 | 影视灯 | 1.光源:2835/0.5W LED暖白+冷白 2.色温:3200-6500K 3.显色指数:CRI:Ra≥95，TLCI≥95 ★4.灯具具有暖白/冷白混色功能。 ★5.灯具调光范围为0-100%可调。 ★6.灯具内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 7.灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道。 8.灯具具有单独色温手动调选功能。 9.灯具配备支持RDM协议接口。 10.灯具具有程序在线更新功能。 11.灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式 （以上★需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） | 9 | 台 |
| 二顶光 |
| 1 | 固定染色灯 | 1.频闪频率1-25Hz 2.光源54×3W LED(R14G14B14W12) 3.色温3200K～7200K 4.透镜角度25°(15°、45°可选) ★5.灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 ★6.灯具内置宏功能。 ★7.灯具调光范围为0-100%可调。 ★8.灯具具有主从自走自动同步功能。 ★9.灯具具有控台正常控制自走永久同步。 ★10.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 11.灯具具有声控功能。 12.灯具配备DMX512接口。 13.灯具内置程序自走功能。 14.灯具具有主从联机模式。 15.灯具配备支持RDM协议接口。 16.灯具具有程序在线更新功能。 17.灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 （以上★需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） | 10 | 台 |
| 2 | 影视灯 | 1.光源:2835/0.5W LED暖白+冷白 2.色温:3200-6500K 3.显色指数:CRI:Ra≥95，TLCI≥95 ★4.灯具具有暖白/冷白混色功能。 ★5.灯具调光范围为0-100%可调。 ★6.灯具内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 7.灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道。 8.灯具具有单独色温手动调选功能。 9.灯具配备支持RDM协议接口。 10.灯具具有程序在线更新功能。 11.灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式 （以上★需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） | 9 | 台 |
| 三顶光 |
| 1 | 固定染色灯 | 1.频闪频率1-25Hz 2.光源54×3W LED(R14G14B14W12) 3.色温3200K～7200K 4.透镜角度25°(15°、45°可选) ★5.灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 ★6.灯具内置宏功能。 ★7.灯具调光范围为0-100%可调。 ★8.灯具具有主从自走自动同步功能。 ★9.灯具具有控台正常控制自走永久同步。 ★10.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 11.灯具具有声控功能。 12.灯具配备DMX512接口。 13.灯具内置程序自走功能。 14.灯具具有主从联机模式。 15.灯具配备支持RDM协议接口。 16.灯具具有程序在线更新功能。 17.灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 （以上★需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） | 10 | 台 |
| 2 | 摇头灯 | 1.频闪:频率0.5-13次/s 2.光源:250W。 3.光束角度:2.5° ★4.灯具色盘具有14个颜色片+1个白光。 5.灯具具有双向彩虹效果。 6.灯具色盘具有速度可调，任意定位功能。 ★7.灯具固定图案盘具有16个固定图案片+1个白光。 8.灯具具有单向流水,速度可调，任意定位功能。 9.灯具拥有十六面旋转棱镜+6排镜。 10.灯具棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 11.灯具具有雾化功能。 12.灯具采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面。 13.液品显示菜单具有菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 ★14.灯具散热采用风向引流与温度监控技术,根据灯具不向位置的温度高低，自动驱动灯具里面不向部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 ★15.当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准。 16.灯具具有3-25.5米自动对焦功能。 17.灯具配备DMX512接口。 18.灯具配备支持RDM协议接口。 19.灯具配备支持Art-net以太网数据接口。 20.灯具DMX控制通道数量为14/17通道。 （以上★需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） | 8 | 台 |
| 面光 |
| 1 | 影视灯 | 1.频闪:1-25Hz 2.光源:COB 200W LED（冷/暖白) 3.色温:3200K～7200K 4.发光角度:60° ★5.灯具调光范围为0-100%可调。 6.灯具的液晶显示菜单能调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 7.灯具连接:三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 ★8.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 9.灯具具有声控功能。 10.灯具配备DMX512接口、支持RDM协议接口及程序在线更新功能。 11.灯具内置程序自走、主从联机模式功能。 12.灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道。 13.灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式。 （以上★需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） | 11 | 台 |
| 外围设备及控制系统 |
| 1 | 控台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2.最大控制96台电脑灯或96路调光。 3.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有208个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 8.场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。 9.具有高级编组功能。 10.可储存60个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 11.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 12.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 13.可同时输出和运行10个重演场景。 14.带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 15.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 16.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 17.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 18.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 19.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 20.支持立即黑场、场景互锁。 | 1 | 台 |
| 2 | 直通箱 | 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 5.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | 1 | 台 |
| 3 | 信号放大器 | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |
| 安装材料及配件 |
| 1 | 配件 | 大灯勾 用于固定灯具与灯杆。 技术规格 规格：承重≥50kg；卡管;40-58mm。 | 61 | 个 |
| 2 | 配件 | 多功能灯勾 用于固定灯具与灯杆。 技术规格 承重≥150kg；卡管;40-52mm | 16 | 个 |
| 3 | 配件 | 安全绳 用于连接灯具与灯杆，进一步保障设备的吊挂安全。 技术规格 承重≥150kg。 | 69 | 条 |
| 4 | 动力电缆 | 动力电缆YJV-0.6/1Kv-4*25+1*16 | 20 | 米 |
| 5 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 | 45 | 米 |
| 6 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米 | 200 | 米 |
| 7 | 音频线 | 电源线RVVP电线电缆 音频线国标纯铜环保 RVVP2*0.5 200米 | 100 | 米 |
| WIFI会议系统 |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 ★7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 ★11.需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 会议话筒 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥10400mAh，可持续≥14小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 7.具备4.3英寸全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。 8.可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 9.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 | 1 | 台 |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 套 |
| 5 | 会议话筒 | 1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。 3.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。具有声控功能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥10400mAh，可持续≥14小时发言。 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 7.具备4.3英寸全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。 8.可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 9.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 | 9 | 台 |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 9 | 套 |
| 7 | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 | 1 | 台 |
| 8 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统中枢传输设备，应用于对全数字会议系统音频传输管理。 2.支持48KHz采样率音频传输能力。 3.实现对无线话筒单元的集中控制及信号的传输。 | 1 | 套 |
| 9 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 |
| 10 | 交换机 | 8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 | 1 | 台 |
| 扩声系统 |
| 音箱以及功放 |
| 1 | 专业功放 | 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。 ★4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 ★9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 4 | 台 |
| 2 | 线阵音箱 | 1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由二个10寸（250mm）的钕磁低频驱动器以及一个75mm钕磁高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允许0-14度范围调整音箱覆盖区域；具备组合紧凑、轻便、工程组装简便快捷等优点。专业吊挂件组合，简易快捷的吊挂方式，易于音响工程装配。 3.功率≥700W；标称阻抗：8Ω。 4.频率范围：60Hz-20KHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：10" x 2，高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥随线阵尺寸和倾斜角度而变化。 | 8 | 只 |
| 3 | 配件 | 1.葫芦架1套 2.长度≥6米 3.承重≥2吨 | 2 | 套 |
| 4 | 配件 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 2 | 套 |
| 5 | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=25.6 最小破断拉力：33.35KN 最大承重：3403Kg | 20 | 米 |
| 6 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 32 | 个 |
| 7 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:700W×2.立体声/并联4Ω×2:1050W×2.立体声/并联2Ω×2:1500W×2.桥接8Ω:2100W、桥接4Ω:3000W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 |
| 8 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率：400W 4．灵敏度：99dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 4 | 只 |
| 9 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg | 4 | 只 |
| 10 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 ★3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 2 | 台 |
| 11 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 4 | 只 |
| 12 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:700W×2.立体声/并联4Ω×2:1050W×2.立体声/并联2Ω×2:1500W×2.桥接8Ω:2100W、桥接4Ω:3000W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 |
| 13 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz-20KHz 3.额定功率：400W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 4 | 只 |
| 14 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 15 | 专业音箱 | 1．阻抗：4Ω 2．频响：40Hz-400Hz 3．额定功率：1200W 4．灵敏度：101dB/W/M 5．低音：18"低音×2 | 2 | 只 |
| 音源设备 |
| 16 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 17 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 2 | 套 |
| 18 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用电容式（头戴话筒），输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 19 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 2 | 套 |
| 20 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。 2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。 3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 4.支持电池故障提示功能。 5.带点阵LCD显示屏充电状态 6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 2 | 套 |
| 21 | 话筒 | 1.专业演讲合唱麦克风采用独特的电路设计，输出阻抗（欧姆）：平衡 75Ω。 2.心型指向、双电容式，频率响应：30Hz-16KHz，灵敏度：-43dB±2dB 3.供电电压：幻象48V 4.可调节高度：0.1米~1.65米 5.抗干扰：抗手机、电磁、高频干扰 | 2 | 台 |
| 22 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 套 |
| 23 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1 | 套 |
| 24 | 数字效果器 | Outline I/O 线路输入 2 AD转换器 24bit; 64-time(@96kHz) / 128-time(@48kHz) over sampling 线路输出 2 DA转换器 24bit; 64-time(@96kHz) / 128-time(@48kHz) over sampling 数字 I/O 1x AES/EBU (2-in/2-out) 一般技术规格 内部处理能力 32bit 采样率 内部 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 外部 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) 信号延迟 低于 426 micro sec 总谐波失真 低于 0.05% (20Hz-40kHz) 频率响应 0, +1, -3dB 20Hz-40kHz 动态范围 AD+DA: 106dB 嗡音和噪声电平 残余输出噪声 -80dBu 串扰 -80 dB 供电要求 取决于购买地区; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz 功耗 25W 外观尺寸 W 480mm; 18-7/8in H 45mm; 1-3/4in (1U) D 372.5mm; 14-5/8in 净重 4kg; 8.8lbs 附件 Owner’s manual, AC power cord 模拟输入和输出特性 端子 音量开关 阻抗 使用的额定阻抗 Level 接口 标称 失真前大 INPUT [L,R] +4dBu 10kohms 600ohm Lines +4dBu +24dBu XLR-3-31 type TRS phone jack (Balanced) -10dBu -10dBu +10dBu OUTPUT [L,R] +4dBu 75ohms 600ohm Lines +4dBu +24dBu XLR-3-32 TRS phone jack -10dBu -10dBu +10dBu 数字输入和输出特性 端子 格式 数据长度 电平 接口 AES/EBU (IN) AES/EBU 24bit RS422 XLR-3-31 type (Balanced) AES/EBU (OUT) AES/EBU 24bit RS422 XLR-3-32 type (Balanced) 控制I/O特性 端子 格式 电平 接口 TO HOST USB USB 1.1 0 to 3.3V B type USB Connector MIDI IN MIDI - DIN Connector 5P OUT/THRU MIDI - DIN Connector 5P WORD CLOCK IN - TTL/75ohms BNC Connector | 1 | 台 |
| 25 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 调音台、处理器以及周边设备 |
| 26 | 调音台 | 1.26个镀金XLR麦克风输入和平衡线输入 2.6个立体声TRS平衡输入接口 3.超低噪音的前置放大器及+48V幻象电源 4.极高空间提供更广阔动态范围 5.所有输入通道配有静音、SOLO功能，过载LED&低截滤波 6.MIC通道配有低截滤波和阶段 7.每个通道有6AUX输送，配有AUX1-2/AUX3-4/AUX5-6配有PRE/POS可切换推子 8.麦克风通道中频可调3段EQ 9.立体声通道有4段EQ 10.有SUB1-2，SUB3-4，MAINL-R和中心信号分配开关 11.100mm高精准推子 12.每个单通道配有插入介面和直接输出介面，再加上主插入介面，可与外部设备灵活的连接 13.（SUB1-SUB2）（SUB3-SUB4）¦（L-R）（中心)的A&B矩阵 14.控制室/手机设备 15.2-TRACK IN 可与配送到主麦克风，控制室/耳机输出 16.可完全分配对讲系统 ★17.配有USB端口，录制SUB1-2或主要输出然后播放到CH23-24系统总线(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★18.配有100种DSP效果选项(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 1 | 台 |
| 27 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 28 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 ★2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） ★3.支持100V广播输入接口。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 套 |
| 29 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 1 | 台 |
| 摄像跟踪 |
| 1 | 摄像机 | 1.采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.多种控制协议：支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。 3.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 4.支持H.264编码的高清摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 5.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 6.支持HDMI高清输出，配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 7.采用高品质超长焦镜头，变焦达到30倍。 8.采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 3 | 只 |
| 2 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 3.支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 4.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 5.支持2D、3D降噪技术。 6.支持预置位设定及调用功能。 | 3 | 套 |
| 中控管理系统 |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 9、支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限。 10、支持双机热备份功能，当一台中控主机出现故障时，可以由另外一台中控主机承担服务，从而在不需要人工干预的情况下，自动保证系统能持续。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 ★3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 2 | 台 |
| 4 | 红外发生棒 | 1、配合中央控制主机控制红外设备 2、线长1.5米。 | 8 | 根 |
| 5 | 编程软件 | 1、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等 2、编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块 | 1 | 套 |
| 6 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 |
| 7 | 平板电脑 | 平板电脑，8核芯片，内存≥3G+32G WiFi版 | 1 | 台 |
| 矩阵切换系统 |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| 3 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1 | 块 |
| 4 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 2 | 块 |
| 5 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 套 |
| 6 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 |
| 7 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| 8 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 2 | 块 |
| 9 | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 块 |
| 10 | SDI无缝高清输出卡 | 1.支持4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 |
| 11 | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
| 录播系统 |
| 1 | 录播主机 | 1.设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。 2.视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3G-SDI/IP，支持定义为8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率。 ★3.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。（提供设备接口图佐证） 4.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。 5.具备2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 6.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 ★7.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。（提供功能界面截图佐证） 8.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。 9.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 10.录播主机在主讲培训室可同时和多个培训室传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。 11.录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为授课者的授课翻页笔使用，方便培训的日常应用。 12.支持串口连接数字会议系统主机，实现摄像跟踪功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 自动录制控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于录播系统主机，运行于嵌入式Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2.支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电源模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 3.支持添加录制片头、添加录制片尾、上传课表录制等功能。 4.具有图像识别跟踪算法，无需额外安装任何跟踪辅助摄像机，利用全景摄像机即可进行图像分析。 5.支持四画面，三画面，画中画和对话画面模式等，支持自定义布局。 6.支持通过导播台、导播键盘、手机APP导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 1 | 套 |
| 3 | 导播键盘 | 1.采用LCD蓝色液晶显示，具有≥28个按键，双色按键背光，操纵杆：3轴+1个按键。 2.智能导播拍摄方式切换，支持自动、半自动和手动拍摄；支持一键启动、暂停、停止录制；支持本地与远程互动视频一键切换；支持教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、板书、PPT画面一键切换；支持多个预置位设置和调用，每通道最多9个预置位； 3.拍摄录制画面切换，支持多种画面组合录制模式；摇杆式操控摄像机目标拍摄，支持快、慢速拍摄、变倍、变焦调节； 4.具有1个RJ-45(RS-458)，1个RS-232，1个USB-D通信接口，支持协议：VISCA协议，波特率：9600。 | 1 | 个 |
| 辅助材料 |
| 周边配套设备 |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U，600*800*2055mm | 2 | 套 |
| 2 | 弹起式多功能地插 | 含：网络、3.5音频、HDMI、电源等。 | 2 | 只 |
| 3 | 交换机 | 三层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T，4个复用SFP千兆端口（Combo） | 1 | 台 |
| 4 | 话筒地插盒 | 弹起式/2个卡侬口 | 2 | 个 |
| 5 | 音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头 | 6 | 个 |
| 6 | 变压器 | 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 4 | 只 |
| 7 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 4 | 台 |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 辅助线材 |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(5m) | 2 | 根 |
| 2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 15 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 4 | 根 |
| 5 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 24 | 根 |
| 6 | 视频线 | 支持2K*4K，60HZ 支持2.0版本，长度2m | 4 | 条 |
| 7 | 视频线 | 支持1080P，60HZ 支持1.2版本,长度15m | 2 | 条 |
| 8 | 视频线 | 75-5，同轴线 | 60 | 米 |
| 9 | 音箱线 | 线径：9.2mm 芯数：246芯*2，总芯数492 平方数：2.0平方*2，共4平方 | 300 | 米 |
| 10 | 音频线 | 电源线RVVP电线电缆 音频线国标纯铜环保 RVVP2*0.5 200米 | 40 | 米 |
| 11 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 100 | 米 |
| 12 | 网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米 | 1 | 箱 |
| 13 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 | 1 | 盒 |
| 14 | 线管 | DN=32mm，阻燃线管。 | 100 | 米 |
| 15 | 线管 | DN=25mm，阻燃线管。 | 400 | 米 |
| 技术服务费及线材 |
| 1 | 技术服务费 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选； | 32.3 | 平方米 |
| 2 | 线材 | 1、类型：强弱电材料 2、特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv-4*16+1*10 3、单位：米 | 20 | 米 |
| 3 | 线材 | 电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm² | 200 | 米 |
| 4 | 线材 | 1.类型：控制室输出到屏体网线 2.特征描述：STPCAT5e 3.单位：米 | 1 | 箱 |
| 5 | 线材 | 强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 100 | 米 |
| 一体机设备 |
| 1 | 86吋交互智能平板 | 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。（提供专业检测机构出具的检测报告证明文件复印件并加盖厂家公章）。 3.音频配置：整机内置2.1声道扬声器，前朝向15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W。（提供专业检测机构出具的检测报告证明文件复印件并加盖厂家公章）。 ★4.远程巡课功能：整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于800万像素数的照片，摄像头对角角度≥120°。内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。可通过摄像头及麦克风实现支持远程巡课应用。（提供专业检测机构出具的检测报告证明文件复印件并加盖厂家公章） 5.网络配置：整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 ★6.支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供专业检测机构出具的检测报告证明文件复印件并加盖厂家公章） ★7.防误触及无关使用功能：支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。（提供专业检测机构出具的检测报告证明文件复印件并加盖厂家公章） 8.手势识别功能：具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 9.安全配置： （1）视觉保护：整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 （2）供电保护：整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 （3）接口保护：前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 （4）音视频设备保护：内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 10.用户自主设置功能： （1）支持将自定义图片设置为开机画面。 （2）支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 （3）支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 ★11.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供专业检测机构出具的检测报告证明文件复印件并加盖厂家公章） ★12.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供专业检测机构出具的检测报告证明文件复印件并加盖厂家公章） ★13.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（提供专业检测机构出具的检测报告证明文件复印件并加盖厂家公章） 14.主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能讲台 | 1.讲台为钢木结合设计，1.2mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2.讲台在老师接触的位置设计为木质桌面，桌面防静电。 3.讲台尺寸设计为长×宽×高：850mm*620mm*1020mm（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告），最高点不遮挡学生视线，不占用教室空间。 4.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告），受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。 ★5.讲台内置21.5寸电容触摸屏幕，覆盖3mm钢化玻璃（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告），保护屏幕安全。 6.屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 7.同时支持10点触控对一体机操作，同步显示一体机画面（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告），老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 8.讲台设置有快捷按键，两侧按键共大于等于8个。 ★9.具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键关机、音量加减、任务窗以及返回桌面的操作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 10.讲台支持对交互智能平板机型进行开启屏幕，关闭屏幕的快捷控制。 ★11.讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。包括一键启动白板、一键启动视频展台、一键关闭当前windows程序选项。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 12.讲桌设置带滑轨抽拉式抽屉，抽屉带锁。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 13.讲台桌面位置设置有3个USB口，供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被一体机识别通讯。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） | 1 | 个 |
| 系统集成费 |
| 1 | 系统集成费 | 软硬件设备运输、搬运、安装及调试。 | 1 | 项 |
| 风管中央空调 |
| 1 | 风管中央空调 | 空调参数要求：一拖8，功率不小于6匹，工作方式：变频空调冷暖方式：冷暖电辅助制热功率：不小于4050W制冷功率：不小于4200W能提供3年维保期 | 2 | 项 |
| 2 | 辅材/配件 | 包含水管、冷媒管、风管、风口、电源线、静压箱工、材料、机械等费用 | 2 | 项 |
| 新风排烟系统 |
| 1 | 新风排烟系统 | 包含排风机、风管、风口、人工、材料、机械等费用 | 1 | 项 |
| 多功能报告厅器材 |
| 1 | 窗帘 | 高6.5m双层窗帘，包含：纳米全遮光布、高密布带 | 28.6 | m |
| 2 | 窗帘电机 | 控制窗帘电机，需含电动轨道及窗帘电机 | 6 | 个 |
| 3 | 汇报台 | 定制高度100CM-120CM | 1 | 个 |
| 4 | 讲台桌子 | 尺寸要求：1200mmX655mmX825mm | 12 | 张 |
| 5 | 汇报厅椅子 | 规格:1000mmX560X620mm（±5mm） 1、背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3 2、背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理 3、背外板：采用优质PP元素复合材质注塑成型，抗冲击，防老化 4、座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3 5、座外板：采用优质PP元素复合材质注塑成型，抗冲击，防老化,附独特蜂窝式坐隐吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 6、布料：采用优质座椅专用面料。多种颜色可选 7、扶手脚架：扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板，脚管采用优质方管经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。站脚造型为凹凸式脚框，极大的加强了脚框的受力及稳固度，且兼顾了优美外观，同时又解决了常规站脚侧板容易损坏的问题，有效的保护了侧板不被损坏，从而减少售后。 8、扶手面：采用进口橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成 9、写字板：采用优质三聚氰氨写字板四周PVC封边；或黑色PP塑料写字板。配置高档的铝合金翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。 10、侧板：采用优质木板，采用优质座椅专用面料，多种颜色可供选择。 11、回复机构：采用弹簧自动回复装置，使椅座能自动复位,永不失效。 | 520 | 张 |
| 6 | 舞台帘 | 舞台帘，包含：纳米全遮光布、高密布带 | 16 | m |
| 7 | 舞台电机 | 控制窗帘电机，需含电动轨道及窗帘电机 | 2 | 个 |
| 8 | 压舞杆 | 活动压舞杆7.5m，单层 | 2 | 组 |
| 9 | 双开木门 | 防火板木门：1500*2100(mm) | 2 | 扇 |
| 10 | 单开木门 | 控音室木门：1000*2100（mm） | 1 | 扇 |
| 11 | 电线开关及灯具 | 电线开关及灯具，满足报告厅需求（报告厅：29.8m*20.1m）。 | 1 | 项 |
| 12 | 水平颁奖升旗杆 | 1.控制部分：PLC控制系统*1套、PC机*1套、PC机控制系统*1套； 2.驱动传动部分：伺服驱动器及电机*1台； 3.应急手摇部分：手摇装置*1套； 4.机械结构及其他配件：钢丝绳*1套、不锈钢水平管*1套、不锈钢挂旗杆*1套、固定支架*1套、防卡滑轮组*1套、配件*1套、控制线*1注、通讯转换盒*1个。 | 1 | 项 |
| 多功能报告厅辅材 |
| 1 | 轻钢龙骨基层 | 轻钢龙骨基层：CS60主龙骨斜撑，CS60主龙骨横撑，M8螺栓连接或焊接，螺母连接，φ8mm全丝杆吊筋，膨胀螺栓固定与结构层，成品配套吊件(60系列上人轻钢龙骨)@≤1200，主龙骨(60系列上人轻钢龙骨)，横撑龙骨(60系列上人轻钢龙骨)，石膏板接缝处安装，部位：吊顶，含人工、材料、机械等费用 | 488.2 | m² |
| 2 | 双层9.5厚防火石膏板 白色无机涂料 | 双层9.5厚防火石膏板，白色无机涂料，部位：吊顶，含人工、材料、机械等费用 | 488.2 | m² |
| 3 | 窗帘盒 | 15mm夹芯板基层，9.5厚防火石膏板面层，部位：窗帘，含人工、材料、机械等费用 | 28.6 | m |
| 4 | 塑胶地板 | 塑胶地板：30mm厚C20混泥土，30mm厚1:3水泥砂浆找平层，清底、湿润、素水泥浆一道(内掺建筑胶)，结构楼板，成品地胶收边条，含人工、材料、机械等费用 | 390.18 | m² |
| 5 | 50mm水泥砂浆找平层 （木地板舞台） | 1.50mm水泥砂浆找平层 ，含人工、材料、机械等费用 | 95.91 | m² |
| 6 | 木地板舞台 | 木地板完成面，泡沫塑料衬垫，成品金属收边条，部位：木地板舞台，含人工、材料、机械等费用 | 95.91 | m² |
| 7 | 轻钢龙骨 竖603横1500（墙面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 竖603横1500，60KG阻燃吸音棉；部位：墙面，含人工、材料、机械等费用 | 313.23 | m² |
| 8 | 吸音板墙面 | 白色吸音板，不锈钢条，浅蓝色吸音板，浅蓝色吸音板，不锈钢条，蓝色吸音板；部位：墙面，含人工、材料、机械等费用 | 313.23 | m² |
| 9 | 铝合金窗（6mm厚镀膜钢化玻璃） | 铝合金边框 6mm厚镀膜钢化玻璃，含人工、材料、机械等费用 | 1 | 个 |
| 技术服务费 |
| 1 | 原有舞台、控制室、休息室降低 | 原有舞台降低，原地面拆除30cm,含垃圾外运等 | 127 | m² |
| 2 | 原有台阶拆除 | 原有台阶拆除，含垃圾外运等 | 2 | 个 |
| 3 | 新砌台阶 | 新砌台阶，含人工、材料、机械等费用 | 2 | 项 |
| 4 | 原有地砖面拆除 | 原有地砖面拆除，含人工、材料、机械及垃圾外运等费用 | 390.18 | m² |
| 5 | 控制室、休息室贴地砖 | 水泥砂浆找平，地砖地面，含人工、材料、机械等费用 | 27 | m² |
| 6 | 开门洞 | 开门洞，含垃圾外运等 | 2 | 个 |
| 7 | 原门洞封堵 | 原门洞封堵 | 1 | 个 |

| 体育馆设施设备 |
| --- |
| 序号 | 货物清单 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| 扩声系统 |
| 音箱以及功放 |
| 1 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 ★3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 5 | 台 |
| 2 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱。 2.功率：300W(AES)，阻抗：8Ω，频率范围：70Hz-20KHz，最大声压级≥128dB。 3.灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：8" x 2，高频扬声器：44mm（1.73"）压缩驱动器 x 1。 4.水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 10 | 只 |
| 3 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 ★3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器单元18" x 1。 2.功率≥500W(AES)，最大功率：1000W，阻抗：4Ω。 3.频率范围：40Hz-400Hz，灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W)，最大声压级≥127dB。 | 2 | 只 |
| 5 | 配件 | 1.葫芦架1套 2.长度≥6米 3.承重≥2吨 | 2 | 套 |
| 6 | 配件 | 线阵音箱挂架 产品尺寸：700*620*50mm（±5mm） | 2 | 套 |
| 7 | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19） 最小破断拉力：33.35KN 最大承重：3403Kg | 20 | 米 |
| 8 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 32 | 个 |
| 9 | 专业功放 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计 ★3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 4 | 台 |
| 10 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 8 | 只 |
| 11 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg | 8 | 只 |
| 12 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计 ★3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 13 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz-20KHz 3.额定功率：400W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 2 | 只 |
| 音源设备 |  |  |
| 14 | 无线话筒 | ★1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ★4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 15 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 2 | 套 |
| 16 | 充电器 | 1.充电器支持双路双LCD显示屏充电显示功能。 2.充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电。 3.采用恒压PWM方式和涓流方式充电。 4.支持电池故障提示功能。 5.带点阵LCD显示屏充电状态 6.配置电池规格为AA 镍氢充电电池 | 2 | 套 |
| 17 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 套 |
| 18 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1 | 套 |
| 调音台、处理器以及周边设备 |  |  |
| 19 | 调音台 | 1.26个镀金XLR麦克风输入和平衡线输入 2.6个立体声TRS平衡输入接口 3.超低噪音的前置放大器及+48V幻象电源 4.极高空间提供更广阔动态范围 5.所有输入通道配有静音、SOLO功能，过载LED&低截滤波 6.MIC通道配有低截滤波和阶段 7.每个通道有6AUX输送，配有AUX1-2/AUX3-4/AUX5-6配有PRE/POS可切换推子 8.麦克风通道中频可调3段EQ 9.立体声通道有4段EQ 10.有SUB1-2，SUB3-4，MAINL-R和中心信号分配开关 11.100mm高精准推子 12.每个单通道配有插入介面和直接输出介面，再加上主插入介面，可与外部设备灵活的连接 13.（SUB1-SUB2）（SUB3-SUB4）¦（L-R）（中心)的A&B矩阵 14.控制室/手机设备 15.2-TRACK IN 可与配送到主麦克风，控制室/耳机输出 16.可完全分配对讲系统 ★17.配有USB端口，录制SUB1-2或主要输出然后播放到CH23-24系统总线(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★18.配有100种DSP效果选项(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 1 | 台 |
| 20 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 21 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 ★2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 ★9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 1 | 台 |
| 显示系统 |
| 主屏体部分（显示屏净尺寸：4.608m*2.304m=10.6168m²，屏体分辨率：1536*768） |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.发光点颜色组合：1R1G1B； 2.物理点间距≤3.0mm；像素点密度≥111111点/m²； 3.单元板分辨率≥64*64，模组平整度≤0.2mm； 4.水平视角≥160°，垂直视角≥160°，刷新频率≥1920Hz，对比度≥10000：1，色温：2000-10000K可调； 5.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 6.平均无故障时间：≥10000H； 7.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video，VGA，RGB，Composite Video，SDI，DVI，RF，RGBHV，YUV，YC等； 8.控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz；扫描方式：32S； 9.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃； 10.亮度调节方式：自动/手动：1-100％； 11.★LED显示屏PCB板需经过EN60695-2-11:2014标准检测，阻燃等级V-0级。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章； 12.★LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章； 13.★LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 | 10.6168 | 平方米 |
| 控制设备以及配套设备 |
| 1 | 台式电脑 | CPU性能优于或等于i5-10400，内存≥8，硬盘≥256G固态硬盘，系统：Win10，显示器≥19.5英寸。 | 1 | 台 |
| 2 | 视频处理器 | 1.专业主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力； 2.支持多路信号间无缝切换； 3.具备≥4个千兆网口输出； 4.具有≥2类视频输入接口，包括HDMI和DVI等； 5.最大输入分辨率≥1920×1200 60Hz，支持分辨率任意设置； 6.最大带载≥260万像素，最宽≥4096点，或最高≥2560点； 7.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 8.支持画面偏移； 9.支持≥2路USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 10.支持亮度和色温调节； 11.支持低亮高灰。 | 1 | 台 |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率≥10KW，输出路数≥3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 |
| 技术服务费 |  |  |
| 1 | 技术服务费 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边； 3.强弱电材料/电源线/网线。 | 1 | 项 |
| 2 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 10.6168 | 平方米 |
| 辅助材料 |
| 周边配套设备 |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U，600*800*2055mm | 1 | 套 |
| 2 | 弹起式多功能地插 | 含：网络、3.5音频、HDMI、电源等。 | 2 | 只 |
| 3 | 音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头 | 2 | 个 |
| 4 | 变压器 | 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 4 | 只 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 3 | 台 |
| 辅助线材 |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(5m) | 2 | 根 |
| 2 | 音频连接线 | 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(5m) | 9 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 音频跳线：6.35mm大单芯-三芯卡侬头（公）(5m) | 2 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(3m) | 22 | 根 |
| 5 | 视频线 | 支持1080P，60HZ 支持1.2版本,长度15m | 2 | 条 |
| 6 | 音箱线 | 线径：9.2mm 芯数：246芯*2，总芯数492 平方数：2.0平方*2，共4平方 | 300 | 米 |
| 7 | 音频线 | 电源线RVVP电线电缆 音频线国标纯铜环保 RVVP2*0.5 200米 | 40 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 100 | 米 |
| 11 | 线管 | DN=32mm，阻燃线管。 | 100 | 米 |
| 12 | 线管 | DN=25mm，阻燃线管。 | 400 | 米 |
| 13 | 技术服务费 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选； | 12.0392 | 平方米 |
| 14 | 技术服务费 | 规格4mm30S铝塑板包边 | 10.6168 | 平方米 |
| 15 | 线材 | 1、类型：强弱电材料 2、特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv-4*6+1*4 3、单位：米 | 20 | 米 |
| 16 | 线材 | 电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm² | 300 | 米 |
| 17 | 线材 | 1.类型：控制室输出到屏体网线 2.特征描述：STPCAT5e 3.单位：米 | 1 | 箱 |
| 18 | 线材 | 强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 100 | 米 |
| 篮球场器材 |
| 1 | 电动伸缩看台翻折椅 | 1、座椅的设计、选型和安装与体育场馆设计相配合，美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理 。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。 2、座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。 | 452 | 位 |
| 2 | 看台通道 | 看台通道 | 50 | 梯 |
| 6 | 遮阳蓬 | 电动遮阳棚，靠墙3米*伸出2米 | 6 | 个 |
| 7 | 移动篮球架 | 1.篮板140*90cm； 2.篮板面距离立柱不小于800mm； 3.篮圈使用实心钢制材料，内/外直径在16mm/20mm； 4.篮板面距离篮圈内沿最近点距离为148mm-152mm，网长在40cm-45cm,高度为2700mm,对角线之差在6-8mm； 5.篮架主体支撑部分为钢材，立柱臂厚不得小于4mm，伸臂臂厚不得小于2.5mm； 6.篮板背后距地面小于1.8m高度的任何篮架悬臂与支撑部分应经衬添后包扎，包扎厚度不小于2.5cm，在篮板背后的任何支撑部分要在其下表面包扎，直到距篮板正面80cm处。 | 2 | 个 |
| 8 | 羽毛球网架 | 移动羽毛球网架，含球网 | 2 | 个 |
| 9 | 电风扇 | 工业电风扇，大风力，低噪音，适用体育馆场所。 | 16 | 台 |
| 10 | 电线开关及灯具 | 电线开关及灯具，满足篮球场需求（体育馆49.8m*29.8m）。 | 1 | 项 |
| 11 | 标线 | 羽毛球场、排球场标线 | 1 | 项 |
| 12 | 消防栓改动 | 消防栓位置改动 | 1 | 项 |
| 篮球场辅材 |
| 1 | 轻钢龙骨 竖603横1500，吸音棉（墙面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 竖603横1500，吸音棉；部位：墙面，含人工、材料、机械等费用 | 1176.66 | m² |
| 2 | 吸音板，不锈钢条（墙面） | 吸音板，不锈钢条部位：墙面，含人工、材料、机械等费用 | 1176.66 | m² |
| 3 | 百叶窗 | 百叶窗抗风能力不低于八级，根据体育馆定制。 | 60.56 | m² |
| 4 | 拆除原固定玻璃 | 拆除原固定玻璃 | 60.56 | m² |

三、商务要求

（一）质量保证

1、 所有设备必须是厂商原装进口、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。

4、 所有产品、设备出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。

5、 所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（二）交货时间和地点、付款方式

1、交货期：合同签订之日起60日内完成供货安装及调试。

2、交货地点：海口市秀英区康安学校

3、付款方式

1. 本合同项下的一切费用均以人民币结算及支付。

2.本合同签订后，甲方收到乙方开具的合法、有效增值税发票后，在七个工作日内向乙方支付合同金额的30%，即人民币大写：***作为预付款；

3.乙方在设备安装、调试、验收合格并向甲方提交相关的文档、资料后，甲方收到乙方提供的合法、有效增值税普通发票，七个工作日内向乙方支付尾款70%，即人民币大写：**。乙方以银行保函的形式向甲方缴纳合同总额的3%作为质量保证金，保质期满壹年后，经甲方最终验收合格后，甲方将质量保证金保函返还于乙方。

（三）售后服务要求

2、供应商应提供满足设备质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3、提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到保障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5、定期到采购单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养；

（四）安装与调试

1、 所有设备均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准；

2、 中标供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等；

3、 应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输；

4、 中标供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、维护维修等方面的培训，学会为止。

（五）安全标准

符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（六）验收

验收由采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。验收标准符合按照中标文件要求的技术参数和国家、地方和行业的相关政策、法规。

（七）其他说明

1、报价应为最终用户验收合格后的总价，包含货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、检测、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用及完成本项目的全部直接、间接费用；

2、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、检测报告、合格证等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一致，没收投标保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同草案条款（参考文本）

合同编号：HNXS2021-G031

签订地点：

签订时间：2021年   月   日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及海南鑫赛项目管理有限公司海口市秀英区康安学校多功能教室和体育馆设施设备项目 （项目编号：HNXS2021-G031）的《招标文件》、乙方的《 投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| 序号 | 货物品名 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价为最终用户验收合格后的总价，包含货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、检测、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用及完成本项目的全部直接、间接费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、设备要求

1、 所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。

4、 所有产品、设备出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。

5、 所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订之日起60天完成供货、安装调试，验收合格并能正常使用。

2.交货方式:以合同约定为准。

3.交货地点：海口市秀英区康安学校

五、付款方式

1、合同签订后七个工作日内甲方凭乙方提供的有效增值税普通发票向乙方支付合同总价的40%；

2、采购设备运达甲方指定地点后七个工作日内甲方凭乙方提供的有效增值税普通发票向乙方支付合同总价的40%；

3、设备安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，七个工作日内甲方凭乙方提供的有效增值税普通发票向乙方支付合同总价的20%；

六、质保期及售后服务要求

1、气相色谱仪、高压微波消解萃取仪质保期均为1年，质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价（设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用），并提供免费上门服务。

2、供应商应提供满足车辆质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3、提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到保障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5、定期到到采购单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养；

七、安装与调试

1、 所有设备均由供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准；

2、供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如：设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等；

3、 应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输；

4、供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、维护维修等方面的培训，学会为止。

- 验收：

验收由甲方组织，乙方配合进行：

1、货物在乙方通知安装调试完毕后      日内初步验收。初步验收合格后，进入    日 试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后     日内完成最终验收；

2、验收标准：按国家有关规定以及甲方投标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

- 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式六份。甲、乙方双方各执两份，（监管部门）和采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日

见证单位：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地    址：

电    话：

传    真：

签约日期：XX年XX月XX日

# 第五章  评标办法

1. 总则

1.1参照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1投标文件资格性检查（详见附表一）。依据法律法规和招标文件的规定，由招标代理和采购人对投标文件中第一章中规定的资格要求等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；

3.1.2符合性检查（详见附表二）。由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）技术服务标准明显不符合招标项目的要求，且招标采购单位无法接受的；

（2）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（3）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求；

（4）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（5）未按照招标文件规定的格式要求编制、印制、签署及盖章；

（6）投标人投标高于预算金额采购人无法支付的；

（7）招标文件规定的其他无效投标情形。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。

3.5 本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按业绩得分由高到低排序；综合得分且业绩得分相同的，按经营服务技术方案得分由高到低排序。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选投标人排序表；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、业绩、方案、综合实力以及对招标文件的响应程度等

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的其他非实质性偏离。

4.5商务技术评分

4.5.1商务技术评分的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2商务技术评分见综合评分表（详见附表三）

5、 废 标

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在法定指定媒体上公告，并公告废标的详细理由。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在法定指定媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的报格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

7.4 发现投标人在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

附表一

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评审标准（无效投标认定条件） | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人 | 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章，如为 “三证合一”企业，提供有效的营业执照副本即可）； | □合格 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年至今任意1个月或季度的财务报表复印件加盖公章； | □合格 |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2020年至今任意1个月的纳税记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章； | □合格 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函原件 | □合格 |
| 5 | 参加采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录 | 提供声明函原件 | □合格 |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件 | 提供资格承诺函原件 | □合格 |
| 7 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人 | 提供相关证明资料 |  |
| 8 | 购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金 | 银行转账凭证复印件加盖公章 | □合格 |
| 9 | 不接受联合体投标 | 提供无联合体声明原件 | □合格 |
| 结 论 | □合格 |

1、表中只需在“合格”前的“□”内打“√”或“×”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”的，填写“合格”；只要其中有一项是 “×”的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

## 采购人代表（签字）：

## 代理机构代表（签字）：

## 附表二

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评审内容（无效投标认定条件） | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件符合性 | 是否满足招标文件的实质性要求，（商务技术要求，详见招标文件采购需求） | □合格 |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 投标文件是否符合招标文件的制作、式样、签署和盖章要求 | □合格 |
| 3 | 投标保证金 | 是否足额、及时支付投标保证金（转账凭证） | □合格 |
| 4 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 | □合格 |
| 5 | 投标文件递交情况 | 正本、副本及电子版本投标文件的数量是否符合招标文件要求 | □合格 |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 | □合格 |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 | □合格 |
| 结 论 |  |

1、表中只需在“合格”前的“□”内打“√”或“×”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”的，填写“合格”；只要其中有一项是 “×”的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

## 评标委员会主任（签字）：

## 评标委员会成员（签字）：

附表三

## 综合评分表（100分）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、规格及要求响应情况 | 35分 | 投标人提供的技术参数、规格及要求完全满足或优于招标文件要求的得满分，带“★”号的条款，每有一项不满足的扣3分；非带“★”号的条款不满足的每项扣1分，直至扣完为止，满分35分。 |
| 2 | 项目组织实施方案 | 10分 | 实施方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足项目需要，考虑问题周全，实施过程务实，得10分； 实施方案与技术措施基本合理，思路清晰，内容不够全面，基本符合实际情况，基本满足项目需要，考虑问题不周全，得6分； 3、实施方案与技术措施基本合理，思路不清晰，内容不全面，难以满足实际情况，虑问题不周全，得3分； 4、无此项内容不得分。 |
| 3 | 项目进度保障措施 | 10分 | 1、科学合理，思路清晰，内容全面，可行性满足要求，能够根据实际情况制订，各项指标均能完成，得10分； 2、项目进度保障措施基本能够满足项目要求，内容不全面，基本可行，各项指标基本能完成，得6分； 3、项目进度保障措施不能满足项目要求，内容简单，可行性差，得3分。 4、无此项内容不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 1、售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得10分； 2、售后服务方案基本满足项目需要，操作性一般，得6分； 3、售后服务方案不合理，得3分； 4、无此项内容不得分 |
| 5 | 应急维修措施方案 | 5分 | 1、应急维修措施方案的完整、科学、合理且措施具体、及时有效得5分。 2、应急维修措施方案基本合理但措施不具体得3分。 3、应急维修措施方案存在较多不合理，得1分 4、无此项内容不得分。 |
| 6 | 投标报价 | 30分 | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

备注：1、评标工作结束后采购人将现场实地开展核实投标人所提供的证书、业绩、产品相关证明等材料的工作。

2、经核实，若投标人所提供的证书、业绩、产品相关证明等材料有虚假材料，将没收其投标保证金，若给采购人造成损失的，应给予赔偿，并上报主管部门进行处罚。

# 第六章 投标文件格式

# 以下封面仅供参考

# （正本/副本）

投 标 文 件

（封面）

# 项目名称： 海口市秀英区康安学校多功能教室和体育馆设施设备项目

# 项目编号： HNXS2021-G031

# 投标人名称 ：                     （盖章 ）

# 法定代表人：

# 地址：                           邮编：

# 电话：                  传真：

# 联系人：

# 手机：

# 日 期 ：201  年   月   日

# 目 录

一、投 标 函	91

二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）	92

法定代表人授权书（委托代理人参加投标）	93

三、投标人基本情况表	94

四、无重大违法记录的声明函	95

五、承诺函	96

六、资格承诺函	97

七、无联合体声明函	98

八、诚信投标、诚信履约承诺书	99

九、其他资格证明材料	100

十、开标一览表	101

十一、分项报价明细表	102

十二、响应表	103

十三、方案	105

十四、其他材料	106

## 一、投 标 函

海南鑫赛项目管理有限公司：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（项目编号：    ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（U盘或光盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方承诺投标有效期为提交投标文件的截止之日起  天（日历日）。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）

## 投标人名称：

## 注册号：

## 注册地址：

## 成立时间：      年    月     日

## 经营范围：

## 姓名：          性别：           年龄：        系                    （投标人名称）的法定代表人。

## 特此说明。

## 附件：法定代表人身份证复印件

法定代表人签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

海南鑫赛项目管理有限公司：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（项目编号：    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 技术人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 市场人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 售后服务人员 |  |
| 账号 |  |  | 客服人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 四、无重大违法记录的声明函

致海南鑫赛项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：             （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

## 五、承诺函

海南鑫赛项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：             （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：        年   月   日

## 六、资格承诺函

致海南鑫赛项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加           （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足下列投标人的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人 ，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其它资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

## 七、无联合体声明函

海南鑫赛项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现声明：

我公司在投标过程不组织联合体参与投标，如有虚假我公司愿意承担一切法律责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

## 八、诚信投标、诚信履约承诺书

海南鑫赛项目管理有限公司：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我方已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我方在投标文件中提交的资格证明文件都是真实有效的；我方做出的所有投标响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我方保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我方知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我方，我方将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

四、我方知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我方，我方将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

五、我方声明：我方在过往三年内的采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和采购监管单位的处罚。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

## 九、其他资格证明材料

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章，如为 “三证合一”企业，提供有效的营业执照副本即可）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年至今任意1个月或季度的财务报表复印件加盖公章）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年至今任意1个月的纳税记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章）；

4、购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件加盖公章）。

注： 1、投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责；

- 以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章。

## 十、开标一览表

项目编号：                                项目名称：

| 包号 | 项目名称 | 投标总报价 （人民币/元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 海口市秀英区康安学校多功能教室和体育馆设施设备项目 | 大写： 小写： |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成本项目的全部费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 十一、分项报价明细表

项目编号：                                  项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 十二、技术响应偏离表

项目编号：                                项目名称：

| 序号 | 招标文件中技术参数、规格及要求 | 投标文件技术参数、规格及要求响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、、投标人应根据第三章采购需求中所投包号的采购清单及技术要求进行逐条响应；

2、偏离表中必须注明所投产品各项技术参数、规格及要求的实际响应情况，不得仅以“满足”或“不满足”应答。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

### 十三、商务响应偏离表（格式）

项目编号：                                项目名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 注：1、投标人应根据第三章采购需求中商务要求进行逐条响应，不得偏离，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效响应处理。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 十四、方案

（格式自定）：

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 十五、其他材料

招标文件要求需提供的其他说明材料或投标人认为需提供的材料，格式自定

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件反面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件正面粘贴处

被授权人

居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件正面粘贴处

被授权人

居民身份证复印件反面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件反面粘贴处