# 采购需求

## 一、项目基本信息

1、项目名称：琼中县乡村小规模学校同步专递课堂设施设备

2、采购单位：琼中黎族苗族自治县教育局

3、资金来源：财政资金

4、采购预算：

项目采购总预算：¥9730000.00元，总最高限价为¥9730000.00元（人民币玖佰柒拾叁万元整），其中：A包预算：¥3800000.00元；B包预算为：¥4940000.00元；C包预算为：¥990000.00元；

5、项目实施地点：采购人指定地点。

6、A包、B包交付期：合同签订后 60 天内完成。C包服务年限：6 年（提供承诺书）。

7、付款方式：分阶段付款。合同签订日起10天内，合同卖方提供给合同买方正式有效用于支付合同价款所需的票据和资料（包括但不限于发票）。合同买方收到支付合同价款所需的票据和资料，并在样板间通过采购人组织，合同买方参与的初验后，于两周内预付合同价款的30%给合同卖方；项目全部完工交付，并经合同买方验收合格后，合同卖方提交正式有效用于支付合同价款所需的票据和资料（包括但不限于发票与金融机构开具的有效期为项目验收合格日期算起分别为一至六年的六份质量保函，保函金额皆为合同价款的1%。），合同买方于1个月内向合同卖方支付合同价款的70%。

8、验收要求：按招标文件技术参数和国家行业标准进行验收。

## 二、采购需求

### （一）采购需求概况

1.本项目采购的设施设备用于琼中黎族自治县乡村小规模学校同步/专递课堂教室端建设，并要求各教室端设施设备必须与海南省中小学5G同步课堂公共平台（以下简称省平台）能够无缝对接。教室端按不同教学用途分为5种，分别为通用型专递主讲教室、音乐型专递主讲教室、美术型专递主讲教室(以上三种类型专递主讲教室同属市县（区）教育局端）、同步/专递主讲教室(中心校端）、听讲教室（乡村小规模学校端）。

2.项目分包采购需求详见本《采购需求》之“（三）项目分包采购需求”的内容。

3.采购的设施设备技术参数及要求详见本《采购需求》之“（四）同步/专递课堂教室参考技术参数及要求”的内容。

4.采购的网络服务管理（专网服务）要求详见本《采购需求》之“（五）网络服务管理（专网服务）服务要求”。

5.中标供应商入场施工前，应先根据拟建设的同步/专递课堂教室类型，在与项目单位（学校）确认并现场勘察项目用房后，进行装修及设施设备布置平面设计，装修及设施设备布置平面设计图需提交项目单位（学校）签字同意后方可施工。

### （二）★实质性要求：本项目投标单位投标的录播系统必须通过由海南省电化教育馆组织的与省平台的高质量互联互通测试。提供保证承诺书,保证能够在验收时实现与省平台实现互联互通，且能在省平台的支持下与其他不同厂家的教室端设备实现高质量音视频互联互通，如通不过验收，则所有责任与损失由投标人承担。（未满足按无效投标处理）

### （三）项目分包采购需求

| 序号 | 分包 | 学校（单位） | 教室类型 | 间数 | 安装地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 教育局 | 教育局端专递主讲教室（音乐） | 3 | 琼中县民族思源学校 |
| 2 |  |  | 教育局端专递主讲教室（美术） | 1 |  |
| 3 |  | 琼中县县一小 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县县一小 |
| 4 |  | 琼中县县二小 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县县二小 |
| 5 |  | 琼中县新进中心小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县新进中心小学 |
| 6 |  | 琼中县加钗中心小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县加钗中心小学 |
| 7 |  | 琼中县长征学校 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县长征学校 |
| 8 |  | 琼中县长征中心小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县长征中心小学 |
| 9 |  | 琼中县岭头学校 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县岭头学校 |
| 10 |  | 琼中县营根镇加钗八一爱民小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县营根镇加钗八一爱民小学 |
| 11 |  | 琼中县营根里龙教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县营根里龙教学点 |
| 12 |  | 琼中县营根镇高田小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县营根镇高田小学 |
| 13 |  | 琼中县营根镇那柏小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县营根镇那柏小学 |
| 14 |  | 琼中县营根镇城文教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县营根镇城文教学点 |
| 15 |  | 琼中县长征镇深联教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县长征镇深联教学点 |
| 16 |  | 琼中县长征镇烟园冯和顺小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县长征镇烟园冯和顺小学 |
| 17 |  | 琼中县红毛镇罗解教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县红毛镇罗解教学点 |
| 18 |  | 琼中县红毛镇牙挽教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县红毛镇牙挽教学点 |
| 19 |  | 琼中县湾岭镇大平小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县湾岭镇大平小学 |
| 20 | B | 教育局 | 教育局端专递主讲教室（美术） | 2 | 滨海九小琼中附属实验小学 |
| 21 |  |  | 教育局端专递主讲教室（通用） | 2 | 滨海九小琼中附属实验小学 |
| 22 |  | 琼中县吊罗山乡中心小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县吊罗山乡中心小学 |
| 23 |  | 琼中县上安乡中心小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县上安乡中心小学 |
| 24 |  | 琼中县红毛希望小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县红毛希望小学 |
| 25 |  | 琼中县什运中心小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县什运中心小学 |
| 26 |  | 琼中县中平镇中心小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县中平镇中心小学 |
| 27 |  | 琼中县和平中心小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县和平中心小学 |
| 28 |  | 滨海九小琼中附属实验小学 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 滨海九小琼中附属实验小学 |
| 29 |  | 琼中县大丰学校 | 中心校端同步/专递主讲教室 | 1 | 琼中县大丰学校 |
| 30 |  | 琼中县上安乡中兴教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县上安乡中兴教学点 |
| 31 |  | 琼中县什运乡什统教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县什运乡什统教学点 |
| 32 |  | 琼中县吊罗山响土教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县吊罗山响土教学点 |
| 33 |  | 琼中县阳江松涛教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县阳江松涛教学点 |
| 34 |  | 琼中县黎母山镇农场教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县黎母山镇农场教学点 |
| 35 |  | 琼中县黎母山镇南吉教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县黎母山镇南吉教学点 |
| 36 |  | 琼中县黎母山镇松涛小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县黎母山镇松涛小学 |
| 37 |  | 琼中县湾岭镇加章小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县湾岭镇加章小学 |
| 38 |  | 琼中县湾岭镇南久小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县湾岭镇南久小学 |
| 39 |  | 琼中县湾岭镇大墩小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县湾岭镇大墩小学 |
| 40 |  | 琼中县湾岭镇新仔教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县湾岭镇新仔教学点 |
| 41 |  | 琼中县湾岭镇来浩教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县湾岭镇来浩教学点 |
| 42 |  | 琼中县和平镇林田教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县和平镇林田教学点 |
| 43 |  | 琼中县和平镇新兴教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县和平镇新兴教学点 |
| 44 |  | 琼中县和平镇长沙小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县和平镇长沙小学 |
| 45 |  | 琼中县和平镇福和希望小学 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县和平镇福和希望小学 |
| 46 |  | 琼中县中平镇大坡教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县中平镇大坡教学点 |
| 47 |  | 琼中县中平镇中平教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县中平镇中平教学点 |
| 48 |  | 琼中县中平镇南丘教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县中平镇南丘教学点 |
| 49 |  | 琼中县中平镇双万田教学点 | 乡村小规模学校端听讲教室 | 1 | 琼中县中平镇双万田教学点 |

| 序号 | 分包 | 服务内容 | 教室类型 | 间数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 网络服务管理（专网服务） | 教育局端专递主讲教室（音乐） | 3 |
| 2 |  |  | 教育局端专递主讲教室（美术） | 3 |
| 3 |  |  | 教育局端专递主讲教室（通用） | 2 |
| 4 |  |  | 中心校端同步/专递主讲教室 | 15 |
| 5 |  |  | 乡村小规模学校端听讲教室 | 30 |

### （四）同步/专递课堂教室参考技术参数及要求（A包、B包）

#### 1.教育局端专递主讲教室（通用）技术参数

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用型专递主讲教室 | 每间教室含以下的软硬件设施设备及相关服务 | 1 | 间 |  |  |
|  | 触控一体机 | 一、参数、功能及物理特性等要求： 1、产品显示比例为16:9，分辨率不低于3840*2160，色彩覆盖率不低于NTSC 89%。 2、整机屏幕采用不低于75英寸液晶显示器，整机采用一体化全金属外壳圆角设计，具备抗撞抗划抗腐蚀。 3、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控， ★4、整机具备至少6个标有中文的前置按键，实现老师开关机、触控开关机键、音量+/-、护眼的操作。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 5、整机前置无线网络模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接，Wi-Fi热点均支持双频 2.4G & 5G ，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准；（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 6、产品不少于1路HDMI、 2路USB3.0前置标有中文接口，前置接口采用隐藏式设计达到防尘保护。 （需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） ★7、产品具备Windows 系统还原功能，只需通过标有中文标识前置物理快捷按键即可实现。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 8、产品采用笔槽设计便捷老师存放粉笔、翻页笔等教学用品。 9、具有书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写操作； 10、屏体安全性：度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示 ★11、产品便捷老师授课：提供屏幕左右两侧不少于14个教学快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 12、方便老师授课性，只需多指长按屏体即可达到息屏和唤醒功能，不需触摸菜单、功能按键方式； 13、为满足课堂视听需求，交互平板采用全声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W，单独对高音、低音、平衡音进行调整; 二、内置电脑参数功能、技术规格、物理特性等要求： 1、处理器性能：CPU采用不低于Intel I5处理器； 2、内存性能：支持DDR4 8G笔记本内存或以上配置； 3、传输速率：万兆级接口，传输速率≥10Gbps 4、硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置，具备防震功能； 三、教学软件参数功能、技术规格、物理特性等要求： ★1、资源中心：提供全学科教学资源总量不少于990G。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 2、提供互动教学应用软件统一入口：可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用； 3、方便老师授课性：软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确标有中文； 4、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 5、多屏互动：可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 6、音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。。 7、图形绘画：支持直线、箭头、正方形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制；且支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制多边形，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 8、教学工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、体育、书法、美术、地理、历史、音乐、等常用学科。学科工具包含视频、文字、图片、动态课件等内容。 9、软件自带仿真实验具备总数不少于445个,初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 10、书写工具:为方便教师授课板书，提供粉笔、硬笔、笔、纹理笔、图章笔、激光笔等不少于10种书写工具； 11、 思维导图总结联系：提供思维导图工具，且支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散 12、提供不少于12个教学辅助工具箱：工具箱含有直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 13、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 14、多学科题库： ① 提供不少于50万道试题给老师使用。 ② 涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、等多个学科。 ③ 题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含完形填空、阅读理解、主观题等。 ④ 可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。支持按教材章节或知识点、难度查找试题 ★15、支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号、U盘和扫码登录；提供每个老师个人账号提供不少于49G云端存储空间，（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，需提供生产厂家针对本项目的参数确认函及售后服务承诺函原件并加盖公章。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 大屏幕显示设备 | 1.对角线显示尺寸≥55 英寸； 2.显示屏采用 A 规屏； 3.显示亮度≥300cd/㎡，物理分辨率≥3840*2160，显示比例 16:9，整机屏幕水平可视角度≥178°； 4.具备蓝光过滤功能，兼顾师生视力保护和使用习惯； 5.视频输入：VGA 或 HDMI≥1 路； 6.USB 输入:≥1； 7.配置适用大屏显示设备尺寸移动式支架； 8.支持设置默认视频输入源，确保开机后老师不需要手动切换视频输入源。 | 2 | 台 | 6年 |  |
|  | 教师跟踪摄像机 | 1.采用逐行扫描模式，有效像素不低于 800 万； 2.传感器类型：CMOS ，1/2.5 英寸； 3.镜头：焦距: f≥ 7.35mm,水平视场角≥ 40°； 4.支持自动对焦； 5.数字降噪：2D, 3D 数字降噪； 6.最低照度：0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s； 8.支持背光补偿； 9.内置跟踪分析功能，在无外接跟踪摄像头辅助的情况下，实现画面的采集和和定位分析，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 10.音频压缩标准：AAC； 11.码流分辨率：1080P 及以上； 12.辅码流分辨率：1920x1080, 720x576, 720x480, 320x240 等； 13.帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps； 14.支持协议： TCP/IP，RTSP, RTP 等； 15.支持 POC 供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择； 16.网络接口：1 路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网； 17.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，教师移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象； 18.支持 H.264/H.265 视频编码协议 ★19.为保障项目建设质量，无故障运行时间MTBF＞100000小时。提供第三方功能检测报告复印件并加盖公章。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 互动教学终端 | 互动协议要求： 1.支持 ITU-T H.323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性，与海南省 5G 同步课堂公共服务平台可实现互联互通，且通过省平台可实现与其他厂商互通； 2.支持在 SIP 通话环境下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证互动教学内容安全； 视频要求： 1.支持高清 720p、1080p 及以上分辨率； 2.支持高清标准：1080p 30 帧/秒(fps)及以上； 3.视频编解码协议支持 H.264 及以上编解码协议，并且可与其他厂商实现互通，编解码协议不得为供应商私有标准； 音频要求： 1.支持 ITU G.711、G.722 及以上音频协议； 2.互动教学终端可实现自适应全双工回声抑制、自动调节唇音同步，误差不可察觉；双流共享： 1. 支持开展同步/专递课堂等互动时双画面环出功能，教学场景画面以及教师使用的课件能分别环出到两个显示设备； 接口要求： 1.具有至少 1 路 RJ45 接口，支持 IPv4、IPv6 双协议栈，适应互联网通信发展需求； 2.具有至少 1 路 HDMI 输入接口、至少 2 路 HDMI 输出接口； 3.具有至少 1 路音频输入接口、至少 1 路音频输出接口。 | 1 | 台 | 6年 | 互动教学终端、直录播设备一台设 备，但须满足所有功能 |
|  | 直录播设备 | 整体架构 1.为保证设备的安全稳定，要求采用DSP纯硬件设计架构，内嵌Linux操作系统； 2.设备不大于1U机箱，具备触摸屏或者直接网络访问主机导播控制界面实现视频画面预览、摄像机云台控制、录制状态控制等；支持设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台、POC模式等参数； 3.为方便教师使用，须支持录制课件的本地存储，并提供双USB端口； 音视频输入与采集： 4.视频输入：HD-SDI≥2路、VGA或HDMI≥2路； 5.视频输出：VGA或HDMI≥1路；支持高清1080P画面输出； 6.音频接口：Mic in≥2路；Line in≥1路；Line out≥1路； 7.麦克风接口支持48V幻像供电； 音视频格式： 8.视频编码格式：支持H.264及其以上协议； 9.音频编码格式：AAC音频编码； 课程资源录制： 1.直录播设备本地录制视频格式支持MP4； 2.视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps; 3.视频录制：支持电影模式和资源模式录制，实现电影模式、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立录制和点播；支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持不小于1080P@30fps； 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，支持多种分段方式可选； 5.设备视频编码码率须支持256k至8M可调，录制码流支持1M~8Mbps可调； 导播、管理控制： 1.为支持扩展功能，直录播设备需支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致； 2.支持多种画面布局设置，本地导播或网页导播界面下即实现多分屏布局显示画面的替换； 3.支持全自动录制模式； 4.支持台标字幕、片头片尾及画中画等设置； 5.支持对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，手动导播模式下支持信号源实时切换录制； 6.支持通过切换包括本地摄像机信号、电脑信号画面等信号源，并传输到同步课堂听讲教室； 7.可实现省平台对接，通过省平台实现在线巡课和开课统计； 8.支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出等参数进行设置； 9.支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面。支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 10.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式；其中资源模式最少支持4路视频图像；“电影+资源”模式，支持5路视频图像，包含4路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像； ★11.支持与省平台无缝对接，设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至省平台，提供第三方功能检测报告复印件有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章。 12.支持1080P直播，支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播； 13.网络协议支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP协议等； 14.存储：标配≥1TB硬盘，可实现≥6路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能； 15.主界面可以显示录制状态、录制时间、及硬盘容量等； 16.跟踪功能：基于图像识别分析技术，无需辅助定位设备，实现对教师和学生行为的跟踪功能。 ★17.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，避免在屏蔽区域的活动行为对跟踪效果产品影响，提供第三方功能检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章。 18.导播、管理控制：支持多种画面布局设置，本地导播或网页导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 19.为保证教学效果，直录播设备需支持云镜技术，既可通过单摄像头拍摄“全景”、“特写”两画面。 其他要求: 1.网络接口：≥1个10/100Mbps自适应网口； 2.设备支持POC一线传输、供电、控制。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 数字音频处理器 | 1.支持回声消除:自适应式回声消除功能，无需人工调试，大声说话时无回音； 2.支持自动噪声消除: 自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除，保证音视频互动时声音清晰，站在听讲教室任意位置能清晰听清主讲声音内容，声音无噪音及其它异常声音； 3.自动增益控制：支持自动增益控制，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 远程呼叫控制 | 1.课堂管理软件或硬件可配置、修改听讲本地教学终端的 IP 地址； 2.支持市（区）县学校终端通讯录功能，管理软件可以实现一键调用本教室端互动终端的硬件接口建立呼叫。 3.支持对互动画面布局切换，同一课堂内听课教室可实时观看主讲教师全屏画面，主讲教师实时观看听课教室学生画面包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏； | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 高拍仪 | 一：硬件参数功能、技术规格、物理特性等要求： 1．采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，； 2.采用壁挂、桌面式均可安装使用 3.采用 USB接口 4.采用LED 补光灯 5.采用拍摄不小于A4幅面； 6.产品清晰度：中心线不低于1000 线，四周不低于800 线； 7.1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒； 9.内置高灵敏度麦克风； | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 数字功放 | 1.不大于 2U 的机身，需耐用可靠，质量好稳定性高，低噪音； 2.总功率（额定）: ≥80W； 3.输出阻抗 4~8Ω； 4.保护方式:超温/短路。 5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； | 1 | 台 | 6年 | 数字功放、数字音频处理器可为一台设备，但需满足所有功能 |
|  | 音箱 | 1.需提供≥2 个音箱； 2.额定输出功率：≥40W/4-8Ω； 3.保证音视频互动时声音清晰； 4.站在教室任意位置能清晰听清播放声音内容； 5.声音无噪音及其它异常声音。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 吊顶拾音麦克风 | 1.传感器类型：背极式驻极体电容极头； 2.指向性：指向性麦克风； 3.工作电压：48V 4.频率范围：不小于 100-16000HZ 5.保证教室任意位置说话声音能清晰的拾取，无噪音及其它异常声音； | 2 | 支 | 6年 |  |
|  | 麦克风 | 1.配备脖颈式或领夹式或头戴式麦克风； 2.须采用高频段设计，抗干扰能力强。 | 1 | 套 | 2年 |  |
|  | 书写黑板 | 1、尺寸：≥4200*1300*180mm可根据实际需要调整。 2、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶触摸一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 3、面板：优质树脂烤漆绿板面，厚度≥0.27mm，板面经过双面双涂处理，书写流畅，易写易擦。 4、夹层：超高密度泡沫板夹层，厚度≥15mm，密度18kg/m3，泡沫板经过双面双砂处理，防潮不变形。 5、底板：优质镀锌钢板底板，厚度≥0.2mm，钝化处理，防锈防潮。 6、边框：绿板边框：采用壁厚1.2mm高档电泳香槟铝型材。 7、保护角：四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 8、外框：采用特制高档电泳香槟铝型材，壁厚≥1.2mm。 9、其他：黑板橡胶刷安装在活动绿板下方两侧各1个，经久耐用，消除推拉撞击产生的噪音，伴随推拉过程，完成粉笔灰尘清洁，方便使用；整套黑板装有4个缓冲橡胶垫。中间1个定位橡胶块，防止撞击产生的噪音过大。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 多媒体讲台 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部份采用圆弧设计，装配左右前方木质扶手，重点部门采用一次冲压成形技术，讲台整体颜色为双色搭配，讲台前面配有粘贴LOGO位置，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和给护者不划伤。 2、钢板厚度不小于1.2mm优质冷轧钢板,讲台为上下分体式结构，实木扶手。 3、产品尺寸：≥900*600*900，上柜有储物抽屉，下柜有储物柜功能。桌体下层四解圆弧设计，内部采用分层设计，放放置课本作业及教具等物品。关闭后，所有东西都隐藏在讲台内部。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 空调 | 空调类型：柜式空调 变频/定频：变频 国家能效等级：新3级 适用面积：20-30㎡ 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 制冷功率：1620W 制热功率：2300W 电辅加热：电辅加热 内机最大噪音：38dB(A) 外机最大噪音：54dB(A) 循环风量：1000m3/h 制冷量：5110W 制热量：7110W 电辅加热功率：1800W | 1 | 台 | 整体质 保 6 年，核心组件厂家质保超 6年的，以厂家为准 |  |
|  | 交换机 | 1.用于教室内设备相互连接； 2.传输速度：10Mbps、100Mbps； 3.端口类型：10/100Base-T 以太网端口； 4.端口数量：≥8个； | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 电源稳压器 | 1.稳压器需具有防雷功能； 2.220V 单相交流电源，频率：50Hz; 3.稳压容量：≥3000W（3KVA 防雷） | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 设备安装 | 1.现场勘查、设备布置平面设计、辅材、设备安装、设备调试； 2.项目用房内原有多媒体教学设备的“同校迁装”、“异校迁装”或“报废拆除”（具体需求详见“四、项目单位（学校）及用房情况明细”）。（投标人提供针对本项要求的承诺函） | 1 | 套 | / |  |
|  | 教室装修 | 1.LED 防眩面板灯，额定功率≤40W，寿命：≥30000 小时，色温 3500-5500K，显色指数≥80，；使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果； 2.LED 防眩面板灯频闪须为无危害频闪或无频闪危害，蓝光危害等级为 RG0（0 类危险），维护系数不低于 0.8； 3.LED 防眩面板灯光环境要求符合 GB 7793 标准，现场安装灯具后课桌面上的维持平均照度不低于 300LX； 4.空气开关分组控制、分区域控制，保证整间教室教学设备、空调、灯光等具有独立空开控制，满足同步课堂对设备、空调、灯光的使用要求； 5.吊顶需采用防潮、不易变形的白色硅酸钙板穿孔板或白色半冲孔铝扣板材料，能有效降低教室内噪音和回声，且符合海南高湿度、高盐度的环境要求，厚度≥0.9mm，具备高反光强度及隔热、阻燃性能； 6.为符合海南高湿度、高盐度的环境要求，墙面采用聚酯纤维吸音板或高密度纤维板，无气味，减少室内回音，自然材料质感，具有出色的阻燃防火性能； 7.地面需采用规格≥2.0MM(厚度)，耐磨层≥0.4MM；塑胶地板具有高效防滑、耐磨、静音、防噪,含地面自流平处理； 8.窗帘采用双层优质遮光布料（配置相应窗帘支架（杠）），需具有良好吸音、遮光性，能够保障教室内的光线不受到外面阳光强弱的干忧，让教室拥有一个更良好的声学环境； 9.提供教室装修现场勘查、装修平面设计、辅材及施工； 10.装修所用到的所有建筑材料、装修材料符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。 （GB50325-2020）。 | 1 | 间 | LED 面板灯质保 6年；教室装修免费维护 2年。 |  |

#### 2.教育局端专递主讲教室（音乐）技术参数

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 音乐型专递主讲教室 | 通用型专递主讲教室的软硬件设施设备及相关服务+以下音乐教学设备 | 1 | 间 |  |  |
| 1 | 教师特写摄像机 | 1.采用逐行扫描模式，有效像素不低于 800 万； 2.传感器类型：CMOS ，1/2.5 英寸； 3.镜头：焦距: f≥ 7.35mm,水平视场角≥ 40°； 4.支持自动对焦； 5.数字降噪：2D, 3D 数字降噪； 6.最低照度：0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s； 8.支持背光补偿； 9.内置跟踪分析功能，在无外接跟踪摄像头辅助的情况下，实现画面的采集和和定位分析，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 10.音频压缩标准：AAC； 11.码流分辨率：1080P 及以上； 12.辅码流分辨率：1920x1080, 720x576, 720x480, 320x240 等； 13.帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps； 14.支持协议： TCP/IP，RTSP, RTP 等； 15.支持 POC 供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择； 16.网络接口：1 路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网； 17.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，教师移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象； 18.支持 H.264/H.265 视频编码协议 | 1 | 台 | 6年 |  |
| 2 | 音乐教学软件 | 歌唱教学： 1.包含演奏设置、节拍器设置、曲谱播放教学、男生唱名播放教学、女生唱名播放教学、范唱播放教学、伴唱播放教学、男生节奏教学、女生节奏教学、女生试唱教学（测试报告中需体现该功能）； 2.简谱乐谱支持范唱播放、伴唱播放、谱曲播放、男声节奏播放、女声节奏播放、男声唱名、 女声唱名播放、女声试唱播放，八种播放模式均可与简谱乐谱同步播放并对照显示； 3.为方便音乐教学，功能支持课件五线谱乐谱转成简谱或简谱乐谱转成五线谱、转换后的乐谱可直接播放并伴有音符高亮颜色显示播放进度（测试报告中需体现该功能）； 4.满足歌唱拓展教学需要，在歌唱教学系统中可直接插入歌唱教学视频、图片等相关教学内容； 提供歌唱教学模块软件著作权证书有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章。 乐理教学： 1.具有一组大谱表、88 键/61 键可选的虚拟键盘，虚拟键盘可一键显隐； 2.具有电子白板讲解标注功能。包括：铅笔，荧光笔，笔记粗细可调节，橡皮擦，擦除全部， 手势操作放大/缩小/页面漫游，标注的笔迹可与课件同步缩放； 3.能根据调试虚拟键盘上显示唱名、在谱表上记录并显示弹奏音符与和弦位置 提供乐理教学模块软件著作权证书有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章。 资源中心： 1.提供 1-9 年级的海南地区音乐课本的配套乐谱播放教材，乐谱课件数量不低于 1500 首； 2.乐理小课堂不低于 70 课。钢琴拓展曲谱不低于 1300 首； 其他要求： 1.提供针对本项目的授权、售后服务承诺函并加盖生产厂家公章、五星级售后服务相关认证证书复印件并加盖公章；提供软件产品测试报告及乐理模块、歌唱模块软件著作权证书、以及软件参数确认函加盖厂家公章。 | 1 | 套 | 6年 |  |
| 3 | 电子钢琴 | 1.普及教学型，标准钢琴的音质和键盘触感;2.键盘：88键力度触感榔头分级键盘3.显示：多功能LED数码显示4.复音数：1285.音色：1286种音色，包括140种民族音色，275种键盘打击乐音色，6个直选音色6.音色控制：双音色，延音，微调，移调，八度，相位，琶音7.效果：20种混响类型，混响深度，混响开关；26种合唱类型，合唱深度，合唱开关；8.低频、高频调节9.自动伴奏：253个节奏风格，包括51种民族节奏，6个直选节奏10.伴奏控制：同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量，OTS11.键盘控制：单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式，5种力度曲线及固定力度曲线选择。12.录音控制：录音，播放，掉电保存13.面板记忆：4X4组面板设置/恢复14.示范曲：461首（包括256首学习歌曲）15.踏板：延音、保持音、弱音16.学习功能：左/右手练习，打分功能17.外置声卡：USBAUDIO(USB音频)18.其它：力度、节拍器、单键设置、Local开关控制，省电模式（自动关机）19.接口：DC电源、耳机、踏板、线路输入（可连接蓝牙音频适配器）/输出、USB接口（USBMIDI和USBAUDIO）可连接智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板）其他要求：提供针对本项目的售后服务承诺函并加盖生产厂家公章；电子钢琴生产厂家具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书（以上证书范围应含有电子钢琴的设计及生产业务），提供证书复印件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 | 6年 |  |
| 4 | 音乐节拍器 | 1.节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅；节拍器高:220mm，节拍器上宽:50mm，节拍器下宽：100mm。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 5 | 音叉 | 1.440HZ共振音叉,由叉股和手柄组成；手柄截面为圆形或方形,音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 6 | 乐器储藏柜 | 1.规格：≥1000*450*2000mm。全木结构：分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺活动层板，下部板材拉门，放置一层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺活动层板，每块活动层板下放置金属材料加强筋；材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；配件：优质桥式拉手柜门、采用高档优质合页、内部层板两侧装有专用升降条，可以方便用户上下移动层板。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 7 | 小学音乐教学挂图 | 1.铜版纸彩色印刷，规格：≥740×520mm，全对开。小学音乐挂图含音乐家挂图8张，识谱知识挂图10张。中国音乐家挂图：赵元任、刘天华、贺渌汀、黄自、冼星海、丁善德、聂耳、马思聪；乐理部分挂图；五线谱、谱号、谱表、音名与长鸣、音符与休止符、拍子与拍号、三连音与切分音、装饰音、音阶与调式、音程、常用记号、常见的歌曲基本结构。 | 1 | 套 | / |  |
| 8 | 学生音乐器材 | 1.音条（1个）：17音,琴片为铝片,一对木质琴槌，音板条宽度：25mm±5mm，音板条边缘厚度：5mm ±0.5mm，音板条定位帽钉高度高于板条上表面2mm，锤头直径：不低于20m。 沙锤（1个）：榉木材质，环保色漆，表面光滑，制作精美,锤体直径： 55-60mm， 锤体长度：95-100mm,手柄长度：105-110mm，声音清脆、明亮，无其他噪音； 棒铃（1个）：21铃，榉木主体、每只棒铃由21只表面镀镍的铃铛而成，声音明亮，清脆；长度：≥205mm±5mm，宽≥60mm； 卡巴撒（1个）：大号，直径≥130mm，表面带槽且镶嵌许多珠子的中空圆葫芦，旋转时，表面的珠子发出响声； 双响筒（1个）：长*宽≥17cm* 19cm，榉木材质； 响板（1个）：尺寸≥20.5*5.5cm ，木质+绑绳，榉木材质； 响棒（1套）：尺寸：长≥195mm，直径≥20mm，由两根圆柱体实木棍构成，材质：榉木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 刮棒（1个）：长度≥215mm，直径≥20mm，榉木、刮棱尺寸均匀，外表光滑。 铃鼓（1个）：≥8寸，单排铃鼓，羊皮鼓面； 三角铁（1套）3副为一套，边长分别为150mm±5mm,200mm±5mm，245mm±5mm；打棒直径4.5mm±0.5mm，打棒长度为120mm±5mm，手持提手悬空敲击发声，音质清脆悦耳。 扁鼓（1套）：外观着色均匀，无流挂现象，挂环安装牢固，鼓皮无褶皱破损、张力适度鼓面≥370mm，高度不小于220mm，带硬木槌。 | 1 | 套 | 2年 |  |

#### 3.教育局端专递主讲教室（美术）技术参数

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 美术型专递主讲教室 | 通用型专递主讲教室的软硬件设施设备及相关服务+以下美术教学设备 | 1 | 间 |  |  |
| 1 | 教师特写摄像机 | 1.采用逐行扫描模式，有效像素不低于 800 万； 2.传感器类型：CMOS ，1/2.5 英寸； 3.镜头：焦距: f≥ 7.35mm,水平视场角≥ 40°； 4.支持自动对焦； 5.数字降噪：2D, 3D 数字降噪； 6.最低照度：0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s； 8.支持背光补偿； 9.内置跟踪分析功能，在无外接跟踪摄像头辅助的情况下，实现画面的采集和和定位分析，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 10.音频压缩标准：AAC； 11.码流分辨率：1080P 及以上； 12.辅码流分辨率：1920x1080, 720x576, 720x480, 320x240 等； 13.帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps； 14.支持协议： TCP/IP，RTSP, RTP 等； 15.支持 POC 供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择； 16.网络接口：1 路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网； 17.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，教师移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象； 18.支持 H.264/H.265 视频编码协议 | 1 | 台 | 6年 |  |
| 2 | 衬布 | 1.规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1500mm；材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边；颜色：灰、淡蓝、红、棕为主；产品易于清洗，耐用，不退色。 | 1 | 块 | 1年 |  |
| 3 | 画板 | 1.规格：外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm；材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接；整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 4 | 写生凳 | 1.规格：≥350mm×300mm×400mm；.材质：优质木材、凳面20mm；要求：可折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 1 | 把 | 2年 |  |
| 5 | 写生灯 | 1.材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧；规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°，带万向轮。要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 6 | 工作台 | 规格：≥2400*1100*850mm；台面：一体化台面，采用厚实芯理化板；防腐蚀、防酸碱、防静电、防火、耐磨、耐热、防水、耐冲击、抗污染。 2、铝合金框架结构：采用铝合金框架，方形立柱为50*48mm，壁厚不小于1.0mm型材，横梁方管为35×35mm，镶板槽宽16mm，所有铝材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、台身主体及吊板采用16mm厚防潮彩色三聚氰氨板，其截面由PVC 封边带利用日本进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。颜色：灰白色。外型美观。结构：上部抽屉，下部拉门。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 7 | 美术教学用品柜 | 1.规格：≥1000*450*2000mm。结构：全木结构，现代工艺，结构牢固；柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板；材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理；配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 8 | 磁性白黑板 | 1.尺寸：≥800mm*1200mm；双面板，正白反绿，含可移动升降支架。 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 9 | 展示画框 | 1.尺寸：≥600*450mm,材质：优质pp发泡塑料（数量≥1个）；尺寸：≥600*900mm,材质：优质pp发泡塑料（数量≥1个）； | 1 | 套 | 1年 |  |
| 10 | 小学美术教学挂图 | 适合小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开。 | 1 | 套 | / |  |
| 11 | 美术教学软件 | 具有含铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、马克笔、毛笔等基本笔工具，蝴蝶、枫叶等特殊笔工具，53种笔触形状，48中笔触纹理，47中背景纹理的仿真画笔绘画表现形式；支持自定义画稿大小；支持数字化图形图像处理技术；支持添加图片素材资源库功能，可随意组合并不断添加图片格式导入；支持绘画记录与回放，可分三级速度选择；支持作品网络上传与平台交流，可评价可存储可管理；支持班级模型创建与座次设定；支持一键收发作业管理，瞬间了解收发状态；支持在线考试、电子考勤、电子举手与抢答；支持学生机管理控制，可锁定并有记忆功能；支持分组教学管理；支持屏幕微课录制，可通过USB摄像头对教师上课的过程进行图像现场直播与录制；支持不低于50个学生端，可根据需求进行增加； | 1 | 套 | 6年 |  |
| 12 | 云台 | 1.规格：直径≥180mm，高≥30mm；材质：塑钢或更优质材质；用途：陶艺用转盘，模型制做和产品喷漆上色时专用工具。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 13 | 美术学具 | 1.毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支；小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于150mm；调色盘1个：10眼梅花型，直径不小于130mm；笔洗1个：可折叠，直径不小于140mm；美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm；水溶性油墨1支：马利牌黑色100ml；黑色胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄；毛毡1块：尺寸不小于450*600mm；刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；水粉画笔6支：优质尼龙笔头；调色盒1件：24格；直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 1 | 套 | 3个月 | 学生用具 |
| 14 | 美术课配套材料 | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色）。 | 1 | 套 | / | 学生用具 |
| 15 | 泥工工具 | 1.板1件：木质，弧形背板，长×宽×高≥190mm×65mm×19mm； 泥塑刀7件：黄杨木材质，长度≥180mm；环型刀3件：木柄又头环型刀长度≥200mm；刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，≥100mm 170mm；型板1件：黄杨木型板≥110mm×50mm；切割线1件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；其它配件：喷壶1件、海绵1块、刮板1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 1 | 套 | 3个月 |  |
| 16 | 电子绘画板 | 1.绘画区域不小于95mm× 147mm，外观尺寸不小于210 mm×208mm×10.5mm；电磁压感工作方式，不小于2048级压感，支持±60°倾角，读取速度不低于220点/秒 ，读取分辨率不低于 5080LPI。感应高度不小于10mm；精度±0.25mm ；具有12种基本笔工具、8种特殊笔工具设置、53种笔触形状、48种笔触纹理、47种背景纹理表现形式，支持图片文件导入与多图层操作，支持素材资源自由扩充，具有记录、重播绘画功能； | 1 | 套 | 2年 |  |
| 17 | 写生画箱 | 1.材质：优质实木;支架高度：≥700mm，箱体：470mm×330mm×80mm；便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 18 | 写生教具（1） | 1.石膏像：石膏像：阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像）；材质：为200目石膏粉；要求：外表光滑。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 19 | 写生教具（2） | 1.材质：优质石膏粉；几何形体：几何形体：圆球，长方体，正方体，圆柱体，六棱柱，圆锥，方锥各一件。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 20 | 画架 | 1.总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，边框厚度≥20mm；材质：优质松木；要求：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳；高度升降、倾斜角度可调。 | 1 | 套 | 2年 |  |
| 21 | 绘图工具 | 1.直尺1件：≥300mm； 三角板1付：≥220mm；曲线板1件：≥250mm；圆规1件：≥120mm；塑料箱包装，便于携带、存放。 |  |  | 3个月 |  |
| 22 | 大圆规 | 1.有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺检各部分 ;两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距不小于 800mm，张距角不小于 210°；产品总长不小于500mm；产品采用 ABS 工程塑料或更优质材料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 23 | 丁字尺 | 演示用，不小于800mm，刻度准确，透明度高，采用PS材料。 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 24 | 三角板 | 1.每套分 60°、45°各 1 块；等腰三角形，其斜边长不小于250mm，两底角为 45°；直角三角形的长直角边为250mm，与斜边的夹角应为 30°，另一底角应为 60°，所有角度误差不超过±2 度。 | 1 | 套 | 1年 |  |
| 25 | 绘画工具 | 1.调色板1个，尺寸不小于270x210x10mm；毛笔8支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各1支；水粉笔 1-12#各1支；油画笔1-12#各1支；24眼调色盒1件，尺寸不小于220x100x24mm。中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 1 | 套 | 3个月 |  |
| 26 | 国画和书法工具 | 1.毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各1支；画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×600mm×2mm；调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；砚台1件：石砚带盖，直径不小于125mm，高度不小于21mm；笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于45mm；笔架1件：青花瓷材质，直径不小于130mm，高度不小于45mm；镇尺1付：石质，长宽高不小于240mm×40mm×16mm；笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm；墨1件：金不换，长宽高不小于95mm×20mm×9mm；印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；墨汁1瓶；工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 1 | 套 | 3个月 |  |

#### 4.中心校端同步/专递主讲教室技术参数

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 同步/专递主讲教室 | 每间教室含以下的软硬件设施设备及相关服务 | 1 | 间 |  |  |
|  | 触控一体机 | 一、参数、功能及物理特性等要求： 1、产品显示比例为16:9，分辨率不低于3840*2160，色彩覆盖率不低于NTSC 89%。 2、整机屏幕采用不低于85英寸液晶显示器，整机采用一体化全金属外壳圆角设计，具备抗撞抗划抗腐蚀。 3、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控， ★4、整机具备至少6个标有中文的前置按键，实现老师开关机、触控开关机键、音量+/-、护眼的操作。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 5、整机前置无线网络模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接，Wi-Fi热点均支持双频 2.4G & 5G ，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准；（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 6、产品不少于1路HDMI、 2路USB3.0前置标有中文接口，前置接口采用隐藏式设计达到防尘保护。 （需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★7、产品具备Windows 系统还原功能，只需通过标有中文标识前置物理快捷按键即可实现。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 8、产品采用笔槽设计便捷老师存放粉笔、翻页笔等教学用品。 9、具有书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写操作； 10、屏体安全性：度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示 ★11、产品便捷老师授课：提供屏幕左右两侧不少于14个教学快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 12、方便老师授课性，只需多指长按屏体即可达到息屏和唤醒功能，不需触摸菜单、功能按键方式； 13、为满足课堂视听需求，交互平板采用全声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W，单独对高音、低音、平衡音进行调整; 二、内置电脑参数功能、技术规格、物理特性等要求： 1、处理器性能：CPU采用不低于Intel I5处理器； 2、内存性能：支持DDR4 8G笔记本内存或以上配置； 3、传输速率：万兆级接口，传输速率≥10Gbps 4、硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置，具备防震功能； 三、教学软件参数功能、技术规格、物理特性等要求： ★1、资源中心：提供全学科教学资源总量不少于990G。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 2、提供互动教学应用软件统一入口：可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用； 3、方便老师授课性：软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确标有中文； 4、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 5、多屏互动：可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 6、音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。。 7、图形绘画：支持直线、箭头、正方形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制；且支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制多边形，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 8、教学工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、体育、书法、美术、地理、历史、音乐、等常用学科。学科工具包含视频、文字、图片、动态课件等内容。 9、软件自带仿真实验具备总数不少于445个,初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 10、书写工具:为方便教师授课板书，提供粉笔、硬笔、笔、纹理笔、图章笔、激光笔等不少于10种书写工具； 11、 思维导图总结联系：提供思维导图工具，且支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散 12、提供不少于12个教学辅助工具箱：工具箱含有直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 13、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 14、多学科题库： ① 提供不少于50万道试题给老师使用。 ② 涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、等多个学科。 ③ 题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含完形填空、阅读理解、主观题等。 ④ 可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。支持按教材章节或知识点、难度查找试题 ★15、支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号、U盘和扫码登录；提供每个老师个人账号提供不少于49G云端存储空间，（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，需提供生产厂家针对本项目的参数确认函及售后服务承诺函原件并加盖公章。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 大屏幕显示设备 | 1.显示尺寸≥86 英寸； 2.显示屏采用 A 规屏，钢化玻璃防护设计； 3.显示亮度≥300cd/㎡，物理分辨率≥3840*2160，显示比例 16:9，整机屏幕水平可视角度≥178°； 4.具备蓝光过滤功能，兼顾师生视力保护和使用习惯； 5.视频输入：VGA 或 HDMI≥1 路； 6.USB 输入:≥1； 7.支持设置默认视频输入源，确保开机后老师不需要手动切换视频输入源； 8.配置适用大屏显示设备尺寸专用壁挂支架； 9.外形需与触控一体机基本一致，保证与触控一体机并排放置时美观，不突兀。 10.采用单按键设计，只需一根 USB 线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；可兼容市面上具备通用 USB 端子的各类电脑。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 互动教学终端 | 互动协议要求： 1.支持 ITU-T H.323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性，与海南省 5G 同步课堂公共服务平台可实现互联互通，且通过平台可实现与其他厂商互通； 2. 支持在 SIP 通话环境下，TLS、SRTP 加密支持 AES 媒体流加密算法，保证互动教学内容安全； 视频要求： 4.支持高清 720p、1080p 及以上分辨率； 5.支持高清标准：1080p 30 帧/秒(fps)及以上； 6.视频编解码协议支持 H.264 及以上编解码协议，并且可与其他厂商实现互通，编解码协议不得为供应商私有标准； 音频要求： 1.支持 ITU G.711、G.722 及以上音频协议； 2.互动教学终端可实现自适应全双工回声抑制、自动调节唇音同步，误差不可察觉； 双流共享： ★1. 支持开展同步/专递课堂等互动时双画面环出功能，教学场景画面以及教师使用的课件能分别环出到两个显示设备。提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖公章 接口要求： 1.具有至少 1 路 RJ45 接口，支持 IPv4、IPv6 双协议栈，适应互联网通信发展需求； 2.具有至少 1 路 HDMI 输入接口、至少 2 路 HDMI 输出接口； 3.具有至少 1 路音频输入接口、至少 1 路音频输出接口。 | 1 | 台 | 6年 | 互动教学终端、高清录播工作站可为一 台设备，但须满足所有功能 |
|  | 高清录播工作站 | 整体架构： 1.为保证设备的安全稳定， 要求采用 DSP 纯硬件设计架构，内嵌 Linux 操作系统； 2.设备须不大于 1U 机箱设计，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播等； 3.主机内置 GPU 模块采用不少于 256 个 CUDA 核心、具备 64 位 CPU、内存≥4GB、存储≥16GB， ARM 架构应具有同等性能，满足其它参数功能要求； 4.为方便教师使用，须支持录制课件的本地存储，并提供双 USB 端口； 5.为便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态，要求主机前面板配置液晶显示屏或在网页导播可设置系统参数； 视音频输入与采集： 1.支持≥4 路高清 SDI 输入接口，支持≥2 路 HDMI 输入接口； 2.视频输出：VGA 或 HDMI≥1 路；支持高清 1080P 画面输出； 3.音频接口：Mic in≥2 路；Line in≥1 路；Line out≥1 路； 4.支持对教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、教师板书信号等 4 类信号的实时跟踪采集和处理，教师和学生视频应支持云台功能； 5.音频输入接口：支持有线话筒输入，无线话筒输入； 音视频格式： 1.视频编码格式：支持 H.264 及其以上协议； 2.音频编码格式：AAC 音频编码； 3.输入 HD-SDI 视频格式：1920*1080p 30/25fps； 4.输入 HDMI 或 VGA 或 DVI 格式：支持 1024*768p@30 到 1920x1080p@30；课程资源录制： 1.直录播设备本地录制视频格式支持 MP4； 2.视频录制：录制分辨率支持 1080P@30fps、720P@30fps； 3.视频录制：支持电影模式和资源模式录制，实现电影模式、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立录制和点播；支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支 1080P@30fps。 4.设备视频编码码率须支持 256k 至 8M 可调，录制码流支持 1M~8Mbps 可调； 5.录制的视频支持自动上传省平台保存，视频上传采用 ftp 协议，可实现对接上传；课程直播： 1.支持 1080P 直播，支持 RTMP 和 RTSP 视频传输协议，支持≥3 路 RTMP 同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播； 2.可实现省平台对接，通过省平台实现在线巡课和开课统计 导播、管理控制： 1.支持本地导播和 web 远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致； 2.支持多种画面布局设置，本地导播或网页导播界面下即实现多分屏布局显示画面的替换； 3.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作； 4.支持实现全自动、半自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式； 5.支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置； 6.画中画设置：支持多种画中画模式，提供≥15 种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调； 7.支持对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，手动导播模式下支持信号源实时切换录制； 8.支持视频画面叠加与组合，支持双分屏、三分屏、四分屏等画面布局，支持≥24 路切换特效，所有特效的过渡时间支持自定义，可设定 0.5S、0.8S、1.0S、1.2S 等间隔时间； 9.导播、管理控制：支持设备具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息，此页面亦包含电影模式画面、 4 路 SDI 视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I 帧间隔及直播地址等信息。； 10.支持多种画面布局设置，本地导播或网页导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换； 11.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供多种分段方式可选； 12.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持 4路视频图像；“电影+资源”模式最多支持 5 路视频图像，包含 4 路资源模式视频图像及 1路电影模式视频图像； 13.主界面可以显示录制状态、录制时间、及硬盘容量等； 14.支持与省平台无缝对接，设备通过 FTP 传输协议将录制视频文件自动上传至省平台； 15.网络协议支持 TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP 协议等； 16.存储：≥2TB 硬盘，可实现≥6 路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能； 17..跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户、门口等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算。以避免这些地方干扰整体的跟踪效果； 18.要求本地导播或网页导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入； 其他要求: 1.网络接口：≥1 个 10/100Mbps 自适应网口； 2..设备支持POC一线传输、供电、控制。 3.设备包含自我检测功能，支持实时显示 CPU、内存、硬盘使用率、温度等设备信息，并且可对网络及视频质量进行监测。 ★4.为保障项目建设质量，无故障运行时间MTBF＞150000小时。提供第三方功能检测报告复印件并加盖公章。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 数字音频处理器 | 1.支持回声消除:自适应式回声消除功能，无需人工调试，大声说话时无回音； 2.支持自动噪声消除: 自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除，保证音视频互动时声音清晰，站在听讲教室任意位置能清晰听清主讲声音内容，声音无噪音及其它异常声音； 3.自动增益控制：支持自动增益控制，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 远程呼叫控制 | 1.课堂管理软件或硬件可配置、修改听讲本地教学终端的 IP 地址； 2.支持市（区）县学校终端通讯录功能，管理软件可以实现一键调用本教室端互动终端的硬件接口建立呼叫； 3.支持对互动画面布局切换，同一课堂内听课教室可实时观看主讲教师全屏画面，主讲教师实时观看听课教室学生画面包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 自动跟踪软件 | 1.智能图像识别:结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析,完全实现常态化教学；(含板书跟踪、鼠标移动侦测)； 2.抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响； 3.系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动的跟踪识别； 4.定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄； ★5.支持检测区域和屏蔽区域设置，内置多个（不低于20）检测和屏蔽区域、教学场景判断。提供第三方权威机构检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 高清云台摄像机 | 1.成像器件：1/2.7 英寸 CMOS；有效像素：207 万； 2.扫描方式：逐行； 3.为了满足教室拍摄场景，要求采用 12 倍光学变焦的广角镜头， f3.5mm ~ 42.3mm、F1.8 ~ F2.8； 4.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5.快门：1/30s ~ 1/10000s； 6.支持背光补偿； 7.数字降噪：2D&3D 数字降噪； 8.信噪比：≥55dB； 9.水平转动范围：±170°，水平转动速度范围：1.7° ~ 94.2°/s； 10.垂直转动范围：-30° ~ +90°，垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s； 11.预置位数量：255； 12.视频编码：支持 H.265/H.264； 13.最大视角≥70° 14.主码流分辨率支持 1920x1080, 1280x720, 1024x576； 15.辅码流分辨率支持 720x576, 720x480, 320x240； 16.帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps； 17.音频压缩标准：AAC； 18.支持协议： TCP/IP，RTSP, RTP 等； 19.视频输出： SDI、HDMI； 20.音频输出：1 路 Line In, 3.5mm 音频接口； 21.内置 POC 供电模块； 22.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，教师移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 | 2 | 台 | 6年 |  |
|  | 高清摄像机 | 1.成像器件：1/2.7 英寸 CMOS；有效像素：207 万； 2.扫描方式：逐行； 3.为了满足教室拍摄场景，要求采用 12 倍光学变焦的广角镜头， f3.5mm ~ 42.3mm、F1.8 ~ F2.8； 4.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5.快门：1/30s ~ 1/10000s； 6.支持背光补偿； 7.数字降噪：2D&3D 数字降噪； 8.信噪比：≥55dB； 9.水平视角：6.9°~72.5°； 10.垂直视角：3.9°~ 44.8°； 11.视频编码：支持 H.265/H.264； 12.最大视角≥70° 13.主码流分辨率支持 1920x1080, 1280x720, 1024x576； 14.辅码流分辨率支持 720x576, 720x480, 320x240； 15.帧率：50Hz:1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps； 16.音频压缩标准：AAC； 17.支持协议： TCP/IP，RTSP, RTP 等； 18.视频输出：SDI 或 HDMI； 19.音频输出：1 路 Line In, 3.5mm 音频接口； 20.内置 POC 供电模块； 21.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，教师移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 | 2 | 台 | 6年 |  |
|  | 高拍仪 | 硬件参数功能、技术规格、物理特性等要求： 1．采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，； 2.采用壁挂、桌面式均可安装使用 3.采用 USB接口 4.采用LED 补光灯 5.采用拍摄不小于A4幅面； 6.产品清晰度：中心线不低于1000 线，四周不低于800 线； 7.1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒； 8.内置高灵敏度麦克风； | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 导播控制台 | 1.专业云台摇杆，具有上、下、左、右、放大/缩小键等控制功能，操控期间镜头变化的速度可自行调整； 2.可为每个摄像机设定不少于6个预置位； 3.面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除； 4.可与自动跟踪设备联动，具备手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 导播操作台 | 1.尺寸：≥900mm*600mm*700mm; 2.导播操作台采用环保防火实木颗粒板材或高密度纤维板； 3.导播操作台采用钢制喷涂脚架； 4.配置可升降办公靠背椅，数量:1 个； 5.椅背采用复合网布或更优质材质，坐垫内衬高弹海绵。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 麦克风 | 1.配备脖颈式或领夹式或头戴式麦克风； 2.须采用高频段设计，抗干扰能力强。 | 1 | 套 | 2年 |  |
|  | 数字功放 | 1.不大于2U的机身，需耐用可靠，质量好稳定性高，低噪音； 2.需具备智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热功能好 3.总功率（额定）: ≥100W； 4.输出阻抗 4~8Ω； 5.保护方式:超温/短路。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 高保真阵列音箱 | 1.高低音扬声器； 2.额定功率：≥30 W； 3.阻抗：≥4Ω； 4.保证音视频互动时声音清晰； 5.站在教室任意位置能清晰听清播放声音内容； 6.声音无噪音及其它异常声音。 | 4 | 台 | 6年 |  |
|  | 拾音麦克风 | 1.指向性麦克风数量≥6支； 2.频率范围：不小于100-16000HZ； 3.工作电压：48V 4.传感器类型：背极式驻极体电容极头； 5.指向性：指向性麦克风； 6.保证教室任意位置说话声音能清晰的拾取，无噪音及其它异常声音。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 多媒体讲台 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部份采用圆弧设计，装配左右前方木质扶手，重点部门采用一次冲压成形技术，讲台整体颜色为双色搭配，讲台前面配有粘贴LOGO位置，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和给护者不划伤。 2、钢板厚度不小于1.2mm优质冷轧钢板,讲台为上下分体式结构，实木扶手。 3、产品尺寸：≥900*600*900，上柜有储物抽屉，下柜有储物柜功能。桌体下层四解圆弧设计，内部采用分层设计，放放置课本作业及教具等物品。关闭后，所有东西都隐藏在讲台内部。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 图像探测器 | 1.成像器件：1/3"高清CMOS； 2.有效像素：1920(H)X1080(V)； 3.通讯方式：RJ-45，支持POE供电； 4.视频编码：H.264 编码； 5.协议支持：TCP/IP,UDP,RTP,RTSP等； 6.产品无故障运行时间MTBF＞60000小时。 7.用于辅助自动跟踪软件完成教室内教师和学生跟踪定位，实现教师和学生自动跟踪 | 2 | 台 | 6年 |  |
|  | 电源控制器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.通道独立可编程电源控制、每路电源通断可进行编程控制； 3.支持RS232/RS485通讯协议； 4.每通路最大输出功率：7A/220V； 5.电源输入：100V-240V AC。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | UPS | 1.电压范围(Vac):200-245V，频率范围(Hz):50-55 2.功率(VA)≥2000，备用时间≥3 分钟； 3.通信功能：支持 RS232； 4.面板显示：LED 显示 UPS 运行状况； 5.报警功能：电池低压、市电异常、过载、UPS 故障、过温保护。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 机柜 | 1.容量≥22U； 2.尺寸≥1100mm* 600mm* 600mm（长*宽*高）； 3.承重≥450KG.槽盖可快速拆装,方便安装和维护。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 空调 | 空调类型：柜式空调 产品匹数：2匹 变频/定频：变频 国家能效等级：新3级 适用面积：20-30㎡ 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 制冷功率：1620W 制热功率：2300W 电辅加热：电辅加热 内机最大噪音：38dB(A) 外机最大噪音：54dB(A) 循环风量：1000m3/h 制冷量：5110W 制热量：7110W 电辅加热功率：1800W | 2 | 台 | 整体质 保 6 年，核心组件厂家质保超 6年的，以厂家为准 |  |
|  | 移动书写黑板 | 1.尺寸：整体尺寸：≥1600*1000mm；可根据实际需要调整. 2.面板：优质树脂烤漆绿/白板面，厚度0.27mm，板面经过双面双涂处理，书写流畅，易写易擦. 3.夹层：超高密度泡沫板夹层，厚度25mm，密度28kg/m3，泡沫板经过双面双砂处理，防潮不变形. 4.边框：采用壁厚1.2mm高档电泳香槟铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008标准. 5.保护角：四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强. 6.移动支架采用不锈铁管或不锈钢管（材质可选择），带刹车滑轮，随静随动，移动方便；外观豪华，美观大方。适用于临时场所教学、门厅、展示厅作宣传广告用. | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 学生课桌椅 | 学生课桌 1.桌面要求：采用高抗冲 ABS 一体注塑成型，耐冲击性强，桌面按照人体工程学原理进行设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，兼顾美观与牢固，桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止炫目，不反光，手感舒适； 2.书箱要求：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，书箱两侧中心设置独立书包挂钩； 3.书箱表面采用细砂纹处理，不反光，手感舒适，书箱边缘采用修边处理，光滑圆润无毛刺； 4.钢架要求：桌腿和桌脚采用椭圆亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，焊接部位必须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象，所有焊缝必须进行打磨处理； 5.桌脚配置塑料脚套防滑，保证课桌着地平稳性，左右脚架配有手摇升降式、高度调节功能，方便不同身高学生对桌子高低的要求； 学生椅 1.靠背：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，根据人体工程学原理设计，靠背为弧形造型设计，符合人体工程学设计要求，表面采用磨砂处理，表面纹路清晰，美观大方； 2.坐板：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，根据人体工程学原理设计，坐板前端有两处符合人体工程学下凹设计，增加舒适度； 3.钢架要求：椅腿和椅脚采用椭圆亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，焊接部位必须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象，所有焊缝必须进行打磨处理； 4.学生椅脚配置塑料脚套防滑，保证椅子着地平稳性，左右脚架配有手摇升降式高度调节功 能，方便不同身高学生对桌子高低的要求； | 55 | 套 | 6年 | 各项目学校具体配送学生课桌椅套数由各项目市县教育局根据 实际需要全市县统筹，中标人应按照项目市县教育局指定的项目学校及数量进行配送安装。 |
|  | 交换机 | 1.用于教室内设备相互连接； 2.传输速度：10Mbps、100Mbps； 3.端口类型：10/100Base-T 以太网端口； 4.端口数量：≥16个； | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 设备安装 | 1.现场勘查、设备布置平面设计、辅材、设备安装、设备调试； 2.项目用房内原有多媒体教学设备的“同校迁装”、“异校迁装”或“报废拆除”（具体需求详见“四、项目单位（学校）及用房情况明细”）。（投标人提供针对本项要求的承诺函） | 1 | 项 | / |  |
|  | 教室装修 | 1.LED 防眩面板灯，额定功率≤40W，寿命：≥30000 小时，色温 3500-5500K，显色指数≥ 80，使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果；； 2.LED 防眩面板灯频闪须为无危害频闪或无频闪危害，蓝光危害等级为 RG0（0 类危险），维护系数不低于 0.8； 3.LED 防眩面板灯光环境要求符合 GB 7793 标准，现场安装灯具后课桌面上的维持平均照度不低于 300LX； 4.空气开关分组控制、分区域控制，保证整间教室教学设备、空调、灯光等具有独立空开控制，满足同步课堂对设备、空调、灯光的使用要求； 5.吊顶需采用防潮、不易变形的白色硅酸钙板穿孔板或白色半冲孔铝扣板材料，能有效降低教室内噪音和回声，且符合海南高湿度、高盐度的环境要求，厚度≥0.9mm，具备高反光强度及隔热、阻燃性能； 6.为符合海南高湿度、高盐度的环境要求，墙面采用聚酯纤维吸音板或高密度纤维板，无气味，减少室内回音，自然材料质感，具有出色的阻燃防火性能； 7.地面需采用规格≥2.0MM(厚度)，耐磨层≥0.4MM；塑胶地板具有高效防滑、耐磨、静音、防噪,含地面自流平处理； 8.窗帘采用双层优质遮光布料（配置相应窗帘支架（杠）），需具有良好吸音、遮光性，能够保障教室内的光线不受到外面阳光强弱的干忧，让教室拥有一个更良好的声学环境； 9.根据主讲教室设计要求，对所提供的项目用房进行隔断装修； 10.提供教室装修现场勘查、装修平面设计、辅材及施工； 11.装修所用到的所有建筑材料、装修材料符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。（GB50325-2020）。 | 1 | 间 | LED 面板灯质保 6年；教室装修免费维护 2年。 |  |

#### 5.乡村小规模学校端听讲教室技术参数

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 听讲教室 | 每间教室含以下的软硬件设施设备及相关服务 | 1 | 间 |  |  |
|  | 触控一体机 | 一、参数、功能及物理特性等要求： 1、产品显示比例为16:9，分辨率不低于3840*2160，色彩覆盖率不低于NTSC 89%。 2、整机屏幕采用不低于75英寸液晶显示器，整机采用一体化全金属外壳圆角设计，具备抗撞抗划抗腐蚀。 3、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控， ★4、整机具备至少6个标有中文的前置按键，实现老师开关机、触控开关机键、音量+/-、护眼的操作。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 5、整机前置无线网络模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接，Wi-Fi热点均支持双频 2.4G & 5G ，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准；（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 6、产品不少于1路HDMI、 2路USB3.0前置标有中文接口，前置接口采用隐藏式设计达到防尘保护。 （需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） ★7、产品具备Windows 系统还原功能，只需通过标有中文标识前置物理快捷按键即可实现。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 8、产品采用笔槽设计便捷老师存放粉笔、翻页笔等教学用品。 9、具有书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写操作； 10、屏体安全性：度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示 ★11、产品便捷老师授课：提供屏幕左右两侧不少于14个教学快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 12、方便老师授课性，只需多指长按屏体即可达到息屏和唤醒功能，不需触摸菜单、功能按键方式； 13、为满足课堂视听需求，交互平板采用全声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W，单独对高音、低音、平衡音进行调整; 二、内置电脑参数功能、技术规格、物理特性等要求： 1、处理器性能：CPU采用不低于Intel I5处理器； 2、内存性能：支持DDR4 8G笔记本内存或以上配置； 3、传输速率：万兆级接口，传输速率≥10Gbps 4、硬盘性能：存储空间256G SSD或以上配置，具备防震功能； 三、教学软件参数功能、技术规格、物理特性等要求： ★1、资源中心：提供全学科教学资源总量不少于990G。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 2、提供互动教学应用软件统一入口：可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用； 3、方便老师授课性：软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确标有中文； 4、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 5、多屏互动：可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 6、音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。。 7、图形绘画：支持直线、箭头、正方形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制；且支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制多边形，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 8、教学工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、体育、书法、美术、地理、历史、音乐、等常用学科。学科工具包含视频、文字、图片、动态课件等内容。 9、软件自带仿真实验具备总数不少于445个,初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 10、书写工具:为方便教师授课板书，提供粉笔、硬笔、笔、纹理笔、图章笔、激光笔等不少于10种书写工具； 11、 思维导图总结联系：提供思维导图工具，且支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散 12、提供不少于12个教学辅助工具箱：工具箱含有直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 13、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 14、多学科题库： ① 提供不少于50万道试题给老师使用。 ② 涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、等多个学科。 ③ 题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含完形填空、阅读理解、主观题等。 ④ 可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。支持按教材章节或知识点、难度查找试题 ★15、支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号、U盘和扫码登录；提供每个老师个人账号提供不少于49G云端存储空间，（需提供国家权威检测检验机构出具的检测报告有加盖厂家公章的复印件并加盖投标人公章） 16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； ★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，需提供生产厂家针对本项目的参数确认函及售后服务承诺函原件并加盖公章。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 大屏幕显示设备 | 1.显示尺寸≥75 英寸； 2.显示屏采用 A 规屏，钢化玻璃防护设计； 3.显示亮度≥300cd/㎡，物理分辨率≥3840*2160，显示比例 16:9，整机屏幕水平可视角度≥178°； 4.具备蓝光过滤功能，兼顾师生视力保护和使用习惯； 5.视频输入：VGA 或 HDMI≥1 路； 6.USB 输入:≥1； 7.配置适用大屏显示设备尺寸壁挂支架； 8.支持设置默认视频输入源，确保开机后老师不需要手动切换视频输入源； | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 互动教学终端 | 互动协议要求： 1.支持 ITU-T H.323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性，与海南省 5G 同步课堂公共服务平台可实现互联互通，且通过平台可实现与其他厂商互通； 2.支持在 SIP 通话环境下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证互动教学内容安全； 视频要求： 1.支持高清 720p、1080p 及以上分辨率； 2.支持高清标准：1080p 30 帧/秒(fps)及以上； 3.视频编解码协议支持 H.264 及以上编解码协议，并且可与其他厂商实现互通，编解码协议不得为供应商私有标准； 音频要求： 1.支持 ITU G.711、G.722 及以上音频协议； 2.互动教学终端可实现自适应全双工回声抑制、自动调节唇音同步，误差不可察觉；双流共享： 1.支持开展同步/专递课堂等互动时双画面环出功能，教学场景画面以及教师使用的课件能分别环出到两个显示设备； 接口要求： 1.具有至少 1 路 RJ45 接口，支持 IPv4、IPv6 双协议栈，适应互联网通信发展需求； 2.具有至少 1 路 HDMI 输入接口、至少 2 路 HDMI 输出接口； 3.具有至少 1 路音频输入接口、至少 1 路音频输出接口；其他要求： 1.可以实时直播课堂教学画面，对学生全景（或学生特写）进行直播推流（支持标准的 RTMP 协议）； 2.可实现省平台对接，通过省平台实现在线巡课和开课统计 | 1 | 台 | 6年 | 互动教学终端、全景摄像机可为一台设备，但须满足所有功能 |
|  | 学生全景摄像机 | 1.采用逐行扫描模式，有效像素不低于 800 万； 2.传感器类型：CMOS，1/2.5 英寸； 3.镜头：水平视角：≥72.5°，垂直视角≥44.8°； 4.数字降噪：2D, 3D 数字降噪； 5.支持背光补偿； 6.视频编码标准：H.265 / H.264； 7.输出分辨率：1080P 及以上 8.帧率：50Hz/60Hz； 9.网络接口：1 路，RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网； 10 摄像机跟踪过程平稳，无明显晃动 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 数字音频处理器 | 1.支持回声消除:自适应式回声消除功能，无需人工调试，大声说话时无回音； 2.支持自动噪声消除: 自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除，保证音视频互动时声音清晰，站在听讲教室任意位置能清晰听清主讲声音内容，声音无噪音及其它异常声音； 3.自动增益控制：支持自动增益控制，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 远程呼叫控制 | 1.课堂管理软件或硬件可配置、修改听讲本地教学终端的IP地址； 2.支持市（区）县学校终端通讯录功能，管理软件可以实现一键调用本教室端互动终端的硬件接口建立呼叫； 3.支持对互动画面布局切换，同一课堂内听课教室可实时观看主讲教师全屏画面，主讲教师实时观看听课教室学生画面包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 吊顶拾音麦克风 | 1.指向性麦克风数量≥2支； 2.传感器类型：背极式驻极体电容极头； 3.指向性：指向性麦克风或360度全向拾音麦克风； 4.频率范围：不小于100-16000HZ 5.工作电压：48V 6.保证教室任意位置说话声音能清晰的拾取，无噪音及其它异常声音。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 移动书写黑板 | 1.尺寸：整体尺寸：≥1600*1000mm；可根据实际需要调整. 2.面板：优质树脂烤漆绿/白板面，厚度0.27mm，板面经过双面双涂处理，书写流畅，易写易擦. 3.夹层：超高密度泡沫板夹层，厚度25mm，密度28kg/m3，泡沫板经过双面双砂处理，防潮不变形. 4.边框：采用壁厚1.2mm高档电泳香槟铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008标准. 5.保护角：四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强. 6.移动支架采用不锈铁管或不锈钢管（材质可选择），带刹车滑轮，随静随动，移动方便；外观豪华，美观大方。适用于临时场所教学、门厅、展示厅作宣传广告用. | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 高拍仪 | 一：硬件参数功能、技术规格、物理特性等要求： 1．采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，； 2.采用壁挂、桌面式均可安装使用 3.采用 USB接口 4.采用LED 补光灯 5.采用拍摄不小于A4幅面； 6.产品清晰度：中心线不低于1000 线，四周不低于800 线； 7.1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒； 9.内置高灵敏度麦克风； | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 高保真音箱 | 1.音箱至少2个，布置在教室角落 2.额定功率：≥30W； 3.阻抗：≥4Ω； 4.保证音视频互动时声音清晰； 5.站在教室任意位置能清晰听清播放声音内容； 6.声音无噪音及其它异常声音。 | 1 | 套 | 6年 |  |
|  | 多媒体讲台 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部份采用圆弧设计，装配左右前方木质扶手，重点部门采用一次冲压成形技术，讲台整体颜色为双色搭配，讲台前面配有粘贴LOGO位置，所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和给护者不划伤。 2、钢板厚度不小于1.2mm优质冷轧钢板,讲台为上下分体式结构，实木扶手。 3、产品尺寸：≥900*600*900，上柜有储物抽屉，下柜有储物柜功能。桌体下层四解圆弧设计，内部采用分层设计，放放置课本作业及教具等物品。关闭后，所有东西都隐藏在讲台内部。 | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 电源稳压器 | 1.电源稳压器需具有防雷功能； 2.220V单相交流电源，频率：50Hz； 3.稳压容量：≥3000W（3KVA防雷） | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 学生课桌椅 | 学生课桌 1.桌面要求：采用高抗冲 ABS 一体注塑成型，耐冲击性强，桌面按照人体工程学原理进行设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，兼顾美观与牢固，桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止炫目，不反光，手感舒适； 2.书箱要求：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，书箱两侧中心设置独立书包挂钩； 3.书箱表面采用细砂纹处理，不反光，手感舒适，书箱边缘采用修边处理，光滑圆润无毛刺； 4.钢架要求：桌腿和桌脚采用椭圆亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，焊接部位必须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象，所有焊缝必须进行打磨处理； 5.桌脚配置塑料脚套防滑，保证课桌着地平稳性，左右脚架配有手摇升降式、高度调节功能，方便不同身高学生对桌子高低的要求； 学生椅 1.靠背：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，根据人体工程学原理设计，靠背为弧形造型设计，符合人体工程学设计要求，表面采用磨砂处理，表面纹路清晰，美观大方； 2.坐板：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，根据人体工程学原理设计，坐板前端有两处符合人体工程学下凹设计，增加舒适度； 3.钢架要求：椅腿和椅脚采用椭圆亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，焊接部位必须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象，所有焊缝必须进行打磨处理； 4.学生椅脚配置塑料脚套防滑，保证椅子着地平稳性，左右脚架配有手摇升降式高度调节功能，方便不同身高学生对桌子高低的要求； | 25 | 套 | 6年 | 各项目学校具体配送学生课桌椅套数由各项目市县教育局根据 实际需要全市县统筹，中标人应按照项目市县教育局指定的项目学校及数量进行配送安装。 |
|  | 空调 | 空调类型：柜式空调 产品匹数：2匹 变频/定频：变频 国家能效等级：新3级 适用面积：20-30㎡ 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 制冷功率：1620W 制热功率：2300W 电辅加热：电辅加热 内机最大噪音：38dB(A) 外机最大噪音：54dB(A) 循环风量：1000m3/h 制冷量：5110W 制热量：7110W 电辅加热功率：1800W | 2 | 台 | 整体质保 6 年，核心组件厂家质保超6年的，以厂家为准 |  |
|  | 交换机 | 1.用于教室内设备相互连接； 2.传输速度：10Mbps、100Mbps； 3.端口类型：10/100Base-T 以太网端口； 4.端口数量：≥8个； | 1 | 台 | 6年 |  |
|  | 设备安装 | 1.现场勘查、设备布置平面设计、辅材、设备安装、设备调试； 2.项目用房内原有多媒体教学设备的“同校迁装”、“异校迁装”或“报废拆除”（具体需求详见“四、项目单位（学校）及用房情况明细”）。（投标人提供针对本项要求的承诺函） | 1 | 项 | / |  |
|  | 教室装修 | 1.LED 防眩面板灯，额定功率≤40W，寿命：≥30000 小时，色温 3500-5500K，显色指数≥ 80，使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果； 2.LED 防眩面板灯频闪须为无危害频闪或无频闪危害，蓝光危害等级为 RG0（0 类危险），维护系数不低于 0.8； 3.LED 防眩面板灯光环境要求符合 GB 7793 标准，现场安装灯具后课桌面上的维持平均照度不低于 300LX； 4.吊顶需采用防潮、不易变形的白色硅酸钙板穿孔板或白色半冲孔铝扣板材料，能有效降低教室内噪音和回声，且符合海南高湿度、高盐度的环境要求，厚度≥0.9mm，具备高反光强度及隔热、阻燃性能； 5.窗帘采用双层优质遮光布料（配置相应窗帘支架（杠）），需具有良好吸音、遮光性、防静电、易清理，能够保障教室内的光线不受到外面阳光强弱的干忧，让教室拥有一个更良好的声学环境； 6.提供教室装修现场勘查、设备布置平面设计、辅材及施工； 7.装修所用到的所有建筑材料、装修材料符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 （GB50325-2020）。 | 1 | 间 | LED 面板灯质保6年；教室装修免费维护2年。 |  |

（五）网络服务管理（专网服务）服务要求（C包）

1、同步课堂专网技术规范

1.1、电路质量标准

（1）电路通路可用率达到99.9%。

（2）上下行带宽对称。

（3）教室端至平台端时延不高于20ms，丢包率不高于5%；

1.2、平均恢复时间4小时。

对于采购人网络线路故障，报价人在故障发生后应立即响应。需要现场处理的，在道路畅通无拥塞的情况下，报价人应在1小时内响应故障并到达故障现场，4小时内恢复业务。业务中断四个小时内线路恢复百分比为95%。

1.3、电路带宽测试标准：

通道测试:使用测试仪表对光纤通道进行测试,测试结果达到标称值为达标水平。

1.4、业务开通

业务开通是指采购人、报价人双方商定的接口点外侧间的业务全程测通，并以最晚一端开通为准。报价人负责协助采购人用户端网络设备的调测。

1.5、7×24小时不间断服务。

提供7×24小时的网络监控、维护和服务，保障用户网络的安全运行。

1.6、提供7×24小时客户响应电话。

报价人为采购人配备专门客户工程师（提供专门客户工程师名单），作为与采购人沟通的最直接途径，对采购人提供技术业务咨询服务，在采购人出现特大故障时，客户工程师可以用最快的速度调度好资源，最快地修复障碍。

1.7、配置一名客户经理，统一故障申告渠道。

1.8、★服务年限：自合同签订之日起，专网服务周期 6年。（提供承诺书）。

2、网络条件

2.1同步/专递课堂主（听）讲教室需具有（接入）统一教育专网且与省平台通过教育专网实时连接或者不在同一专网内（即教室不具备教育专网接入能力），则以宽带、专线连接，每间教室设备须配置固定公网 IP 地址。

2.2同步／专递课堂统一接入“ 同步／专递课堂专网”，专网只承载同步／专递业务，不得与外网有连接，确保相对安全环境及通信质量。

2.3专递主讲教室（市县（区）教育局端）至少应需具有 8M 独享带宽；建议保证 30M 及以上独享带宽，以保证 1080P 画质的同步／专递课堂教学教研效果。

2.4同步/专递主讲教室（中心校端）至少应需具有 8M 独享带宽，建议保证 30M 及以上独享带宽，以保证 1080P 画质的同步／专递课堂教学教研效果。

2.5听讲教室（乡村小规模学校端）至少应需具有 4M 独享带宽，建议保证 20M 及以上独享带宽，以保证 1080P 画质的同步／专递课堂教学教研效果。

2.6教室端至平台端时延不高于 50ms，网络传输丢包率不高于 5%；

2.7教室内的电力线和网络信号线敷设应按标准分开。新建专用教室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置。

三、A包、B包商务要求

（一）质量保证

1.投标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.设备必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.设备制造质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担，采购人有权到投标人生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。

（二）交付期、实施地点及付款方式

1.交付期：合同签订后60天内完成。

2.实施地点：采购人指定地点。

（三）安装调试

1.所有设备均由供货方免费送货至买方指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2.卖方应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。

3.应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

4.卖方须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

（四）售后服务要求

1.质保期内，保修费用已计入总价（设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用）。

2.投标人应提供满足设备维修期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3.售后服务：投标人应在1小时内响应，5小时内到达现场，免费维修期内提供7×24小时支持维护服务，维护方式包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。

4.对维修期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5.质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，投标人提供有偿服务。

6.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由投标人负责免费更换及维修。

四、其他要求：互动教学终端、学生全景摄像机、数字音频处理器和远程呼叫控制可为一台设备，但须满足所有功能。