### C包：琼中中学高中建设录播教室采购

## 最高限价：：744561.38元

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体讲台 | 1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只； 2、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板； 3、显示器框斜仰角≥15度，最大可放21.5寸显示器，5MM钢化玻璃， 玻璃 框内有黑色点阵渐变显示器边框隐藏设计，玻璃采用四条冲压金属条固定； 4、讲桌尺寸：长宽高（CM），1100* 780* 1005； 5、前置活动L型板，方便学校LOGO安装； 6、键盘架下方隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ； 7、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重20公斤 ； | 2 | 台 |
| 2 | 桌椅 | 1、台面采用25mm厚优质三聚氰胺板，易清洁，耐磨损，防霉，防潮，PVC 封边。 2、桌架采用钢铁架，结构稳固，粉末喷涂完成，壁厚1.5mm 3、桌腿为圆管钢铁管，粉末喷涂完成。 4、脚垫采用环保PP耐冲击塑料，美观耐用，静音。桌椅600*400*18mm | 112 | 张 |
| 3 | 智慧教育录播主机 | 1、 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策；提供第三方检测机构检测报告证明 3、 ★支持不小于8路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出；提供第三方检测机构检测报告证明 4、 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 5、 为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 ； 6、 录播主机支持不小于2路千兆RJ45网络接口；提供第三方检测机构检测报告证明 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 8、 主机自带音频处理系统，不少于8路mic与2路线性音频输入；不小于4路线性音频输出，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能； 9、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸； 10、 控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，提供第三方检测机构检测报告证明； 11、 系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 12、 系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； 13、★ 根据教学场景和教学需要可扩展6机位、7机位灵活配置，满足智慧教学的每一种应用；提供第三方检测机构检测报告证明 14、 支持接入第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 15、 ★主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用；提供第三方检测机构检测报告证明 17、 考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电； 18、 ★提供国家强制节能认证证书复印件，加盖厂家公章； | 2 | 台 |
| 4 | 智慧教育跟踪录播主机管理系统软件 | 1、 嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式； 2、 为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能； 4、 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 5、 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 6、 系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源；7、 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验； 8、 要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止； 9、 系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置； 10、 系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； 12、 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式； 13、 录播系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学； 14、 录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动； 15、 录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面； 16、 系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，互动教室列表支持不小于30间预设，支持互动教室数据的批量导入和导出功能； 17、提供网络监测功能，可以监测与互动教室的带宽、延时、丢包率等； 18、 要求系统支持英文、简体、繁体三语版本切换，满足不同用户的应用需求。 | 2 | 套 |
| 5 | 多媒体导播控制平台软件 | 1、 支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式；可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播； 2、 实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S； 3、 支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用； 4、 支持教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、VGA画面和第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制； 5、 在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持2画面、3画面、4画面合成，并且支持不少于两种6画面自定义合成模式； 6、 支持不少于14种画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效，支持特效切换时间自定义，支持0.5s、0.8s、1.0、1.2s选择； 7、支持语言切换，支持不少于中文简体，繁体，以及英文的切换，本地导播系统界面支持虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行文字输入； 8、支持PVM和PGM窗口，录制时可以再PVM通道完成对视频的编辑，支持添加字幕、台标、设置画中画、片头片尾等，设置完成后可在PVM通道预览效果，然后知己推送到PGM通道进行录制和直播； 9、 系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持不少于10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景； 10、本地导播界面下可以直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局设置； | 2 | 套 |
| 6 | 图像自动跟踪系统软件 | 1、 系统支持横向分析方案和纵向分析方案，横向分析方案适用于按精品教室规格装修的、面积小于10m×10m的教室；纵向分析方案适用于普通教室，可支持教室的宽度大于15m。 2、 系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换。 3、 支持单边液晶触摸一体机，单边推拉黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入； 4、 可扩展支持中间液晶触摸一体机，左右双黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、左板书特写、右板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入； 5、 系统支持辅助定位功能，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面。 | 2 | 套 |
| 7 | 音频处理软件 | 1、 软件支持中文简体、繁体、英文等多语言，图形化软件控制界面，操作直观，使用方便； 2、 支持对每个处理器的参数进行详细设置，具有音频数据流程图，为使用者提供操作指引； 3、 软件支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器多种特色功能； 4、 支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等高级功能 ； 5、 详细参数设置采用模块结构，可以在流程图中双击该模块打开和关闭对应的详细参数； 6、 系统支持8种场景的自定义，让用户体验效果更佳； | 2 | 套 |
| 8 | 跟踪定位摄像机 | 1、芯片组 Hi3516D；1/3“OV4689 CMOS 传感器 400万像素 2、最低照度 彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2 3、信噪比 ≥50dB(AGC OFF) 4、IO功能接口 1 路复位 5、编码格式 H264，Baseline/Main Profile/High Profile 编码；H.265 Main Profile 编码；MJPEG 编码 6、主码流：2592*1520，1-15 帧/秒；2048*1520，1-25(30)帧/秒；1920*1080，1-25(30)帧/秒；次码流：704*576，1-25(30)帧/秒 640*480，1-25(30)帧/秒640*352，1-25(30)帧/秒 320*240，1-25(30)帧/秒 7、视频压缩码率 32Kbps-16Mbps 连续可调，支持 CBR/VBR 8、字幕叠加 支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调 9、数据存储：视频、图片文件 10、存储机制：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) 11、报警数据传输 FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件 12、协议支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP 13、客户端浏览 支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览，支持 8 用户并发访问(MAX) 14、手机客户端 支持 iPhone、iPad、Android 平台 15、供电：DC12V/POE(需外接 POE 模块) 设备功率 3W(MAX) 16、设备尺寸：58(长) * 50(宽) *50(高)mm(不含镜头) 17、IR-CUT孔距：22mm 18、设备重量：0.22kg(含镜头) | 8 | 台 |
| 9 | 拾音话筒 | 1、 话筒类型：电容式麦克风。 2、 指向性：超指向性。 3、 频率响应：30Hz-18KHz。 4、 灵敏度：-37dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)。 5、 信噪比：72db（1KHz@1Pa）。 6、 输出阻抗：200欧姆。 7、 供电要求：48v幻象供电。 | 12 | 套 |
| 10 | 云台摄像机 | 1、图像传感器 1/2.8 " CMOS,214万像素 2、焦距 f=4.7–94.0mm 3、光圈 F1.6 – F3.5 4、光学变焦 20倍 5、数字变焦 12倍 6、视场角 59.5° - 2.9° 7、聚焦系统 自动、手动、PTZ触发、一键触发 8、最低照度 0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 9、快门速度 1/1-1/10000秒 10、增益：自动/手动 11、白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯 12、曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、智能 13、信噪比 ≥50dB 14、数字降噪：2D/3D 15、背光补偿：支持 16、宽动态：支持 17、视频格式 1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 18、视频输出 1路3G-SDI接口，1路DVI-D接口 19、音频接口 1pcs 3.5mm接口(含1路 LINE IN，1路LINE OUT) 20、网络接口 10M/100M自适应以太网接口，可选配POE 21、USB接口 1路USB 22、本地存储 TF卡，最大64G | 10 | 台 |
| 11 | 高清摄像机系统软件 | 云台摄像机配套系统软件 | 10 | 套 |
| 12 | 全景摄像机 | 1、图像传感器：1/3 英寸CMOS,214万像素 2、最大有效像素 1920*1080 3、焦距 2.8mm-14mm 4、光学变焦 5倍 5、水平视场角 32°-84° 6、聚焦系统 手动电控 7、最低照度 0.5Lux 8、白平衡 自动 9、曝光控制 自动 10、控制按键 5个 11、视频格式 1080P30 、1080P25、 720P60 、720P50 12、分辨率 最高支持 1920×1080@30fps 13、视频压缩 H.264 14、音频压缩 AAC 15、网络协议 RTMP、RTSP、 ONVIF、HTTP、 16、同时预览视频数 最多 10路 17、网络接口：100M自适应以太网口(RJ45) 18、双码流：支持 19、视频输出(高清)：1路SDI路口 | 2 | 台 |
| 13 | 可视化控制面板 | 1、系统自带Android、windows双系统，集成中控控制， 互动控制、多媒体中控控制，本地后台控制为一体。 2、液晶面板尺寸8寸，支持TF存储卡接入，支持4路USB接口； 3、支持1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口； 4、系统支持后台设置课程安排，同步显示到可视化控制面板主界面，方便教师实时查看； 5、面板支持对录播主机文件管理，根据需要可以选择播放预览、删除等操作； 6、面板支持控制录播信号源切换例如：展台、外接、投影、电脑等； 7、面板可以针对视频进行录制、停止、打点设置，可以针对接入音频进行声音大小控制，并支持控制整套录播系统快捷开关机。 8、面板支持针对多方教室进行互动呼叫/挂断，支持本地教室与远端教室的画面任意切换控制。 | 2 | 台 |
| 14 | 导播控制键盘 | 1、采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，即插即用，不需要安装驱动以及任何插件。 2、导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换。 3、导播控制键盘支持9种画面布局的按键切换，支持5种特效的按键切换，并可设置特效切换的开启与关闭。 4、导播控制键盘支持特效切换手柄，通过此手柄控制切换特效，可直观的在导播平台看到切换过渡效果。 5、导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换。 6、导播控制键盘支持滑动按钮调整输出音量大小。 7、导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次。 8、导播控制键盘含LED背光，当按下功能键，相对应背光会亮起。 | 2 | 台 |
| 15 | 集中供电适配器 | 250W集中电源适配器 | 2 | 台 |
| 16 | 教育云资源管理平台 | 1. 要求高清资源平台与学校配套智慧录播主机为同一品牌，能够实现设备主机与系统的无缝对接； 2. 为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求高清资源平台采用linux开源操作系统； 3. 支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求； 4. 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 5. 高清资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 6.系统首页支持通过后台配置，支持对应模块名称自定义修改； 7.支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 8.系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求； ★9.支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性；（要求提供具备ilac-MRA（国际实验室认可合作组织多边相互承认）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威机构出具的软件测试报告复印件证明；） 10. 微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定； 11.排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 12. 用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； ★13.录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传；（要求提供具备ilac-MRA（国际实验室认可合作组织多边相互承认）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威机构出具的软件测试报告复印件证明；） 14.直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置 15.视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核； | 2 | 套 |
| 17 | 时序电源 | 输出路数：8路时序； 最大总输出：50A(AC220V)； 每路最大输出：30A/60s or 10Arms； 时序间隔：1sec，每路延时可调（10分钟）； 控制接口：RS232,TTL5V； | 2 | 个 |
| 18 | 无线话筒 | 1、频道组数：双通道； 2、接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz； 3、灵敏度：输入10-15dBuv时, s/n: ＞70dB ； 4、最大使用距离：100m（视环境情况有不同） ； 5、频率控制：石英锁定； 6、最大偏移度：±15kHz ； 7、水平限制射频稳定度： 0.005%(at25c) s/n比:＞100db THD:＜0.5%； 8、频响范围：60Hz-15KHz； 9、谐波干扰比：＞80dB； 10、发射功率 ：≤10mw； 11、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制； 12、输出插座：P型不平衡式； 13、输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω； 14、不平衡式副谐波： ＞-50dBc ； 15、话筒电源：1.5v×2电池； 16、接收机电源：Dc12.0v=250ma； 17、机箱尺寸：420×207×50（单位；mm）； 18、净重：2.9kg。 | 2 | 套 |
| 19 | 音箱 | 1、两分频设计，动态性能良好； 2、箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4、音质清晰自然、人声表达准确； 5、适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 主要技术参数： 1、额定功率：65W； 2、最大功率：200W； 3、额定阻抗：4Ω； 4、频率响应：75Hz-20kHz； 5、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：89dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：标配壁挂架； 13、箱体尺寸（L×W×H）（只）：330×170×228(单位：mm)； 14、净重：7.5kg/对。 | 4 | 对 |
| 20 | 功放 | 1、额定功率：2×65W /8Ω； 2、最大功率：2×130W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒：60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音：100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音10KHz±12dB ；低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度：≤0.5%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：1A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； 13、机身尺寸（L×W×H）：480×280×70 （单位：mm）； 14、净重：3.6kg。 | 4 | 台 |
| 21 | 云资源管理平台服务器 | 戴尔（DELL）PowerEdge T440/T340服务器 塔式主机ERP财务系统远程协作整机慧采 T340-8盘（E-2246G 6核12线程） 16G内存丨2*4T SAS丨H330 | 2 | 台 |
| 22 | HDMI分配器 | HDMI分配器 一分二 电脑显示器分屏器 高清视频 1进2出 一进二出 | 2 | 台 |
| 23 | 服务器机柜 | 1.尺寸：≥宽600*深600*高1166mm 颜色：黑色 2.容量：≥22U 3.配置：8位10APDU插排一个，固定板1块，风扇部件2组，4只两寸重型脚轮，4只支脚SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 | 2 | 个 |
| 24 | 交换机 | 16口千兆交换机 非网管T系列 | 2 | 台 |
| 25 | 控制电脑 | 1.CPU系列:英特尔 酷睿i7 7代系列 2.CPU型号:Intel 酷睿i7 7700 3.CPU频率:3.6GHz 4.最高睿频:4.2GHz 5.核心架构:Kaby Lake 6.核心/线程数:四核心/八线程 7.内存容量：8GB 8.内存类型：DDR4 9.硬盘容量：1TB 10.硬盘描述：7200转 11.光驱类型：DVD 12.显卡类型：独立显卡 13.显存容量：2GB DirectX DirectX 12 | 2 | 台 |
| 26 | 观摩显示终端 | 核心参数 1．CPU核数:四核心 2．运行内存:2GB 3．操作系统:PatchWall 4．CPUCortex A53 :四核 up to 1.5GHz 5．存储内存:8GB 6．屏幕分辨率：超高清4K 7．刷屏率：60HZ 显示参数 8．HDR显示指处理器:支持HDR 9．支持格式：高清2160p 10．屏幕尺寸:≥65英寸 功耗参数 11．能效等级:三级能效 12．电源功率（w）:130W 13．待机功率（w）:≤0.50W 14．工作电压（v）:220v 规格参数 15．单屏重量（kg）：21.3 16．单屏尺寸（宽*高*厚）：≥1456.4*916.6*301.3 | 4 | 台 |
| 27 | 控制台 | 双联控制台 | 2 | 套 |
| 28 | 靠背椅 |  | 2 | 套 |
| 29 | 观摩室座椅 |  | 40 | 套 |
| 30 | 人工辅材等费用 |  | 1 | 项 |

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按投标文件技术参数及行业标准进行验收。