第七部分-采购需求清单

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 （防油污监控） | 【防油污摄像机】 400万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列防油污筒型网络摄像机 可拆卸镜头护罩 方便清洗和更换 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 镜头：4mm 帧率：50Hz: 25fps 最大图像尺寸:2560X1440 宽动态范围：120dB 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)，支持POE供电 功耗：5.5W MAX 红外照射距离：30米 支持智能后检索：配合NVR支持事件的二次检索分析 存储功能：NAS(NFSSMB/CIFS均支持) 快门：1/3秒至1/100000秒 支持1路音频输入输出 1. 具有≥400万像素的防油污筒型摄像机 2. 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3. 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 4. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，支持≥110 dB宽动态适应不同监控环境； 5. 支持≥1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 6. 支持≥1路音频输入，1路音频输出； 7. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 8. 支持防护等级≥IP67，可靠性高 | 60 | 台 |
| 2 | 网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out）；1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 1. 具有≥400万像素的筒型网络摄像机 2. 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3. 宽动态≥120 dB 4. 红外距离: 最远可达30 m 5. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 6. 报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 7. 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 8. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9. 供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af 10. 防护等级≥IP66 | 575 | 台 |
| 3 | 网络球形摄像机 | 【全景4Mp全彩4mm;细节2Mp红外23倍】 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS；【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light 【细节】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距:【全景】4mm；【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍 视场角: 【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7° 【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围:-15°-90°(自动翻转) 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】：50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440) 【细节】：50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps ( 1920 × 1080) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 补光: 白光照射距离: 【全景】30 m 红外照射距离: 【细节】150 m 供电方式: DC36V±25% 设备功耗: 最大功耗：60 W 除雾:加热玻璃除雾 1. 具有≥200万像素的球型摄像机 2. 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 3. 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 4. 【全景最低照度】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light 5. 【细节最低照度】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 6. 宽动态≥120dB超宽动态 7. 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 8. 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR 9. 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 10. 供电方式: DC36V±25% 11. 防护等级≥IP66 12. ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 13. ★支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） | 20 | 台 |
| 4 | 智能球型摄像机 | 【3200万360°球型鹰眼】 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由8个传感器拼接而成，实现2 × 180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态: 【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm 视场角: 水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远） 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远） 红外照射距离 250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（5520 × 2400 × 2） ；60 Hz：30 fps（5520 × 2400 × 2） 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 光纤接口: FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS485接口 供电方式: DC36 V 设备功耗: 最大功耗：135 W（其中红外灯最大功耗：12 W） 恢复出厂设置: 支持 除雾: 支持 1. 具有≥3200万像素的球型全景摄像机 2. 采用一体化设计，可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由8个传感器拼接而成，实现2 × 180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。 3. 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 4. 【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 5. 支持≥120 dB超宽动态 6. 光学变倍≥40倍 7. 焦距: 【全景镜头】2.8 mm；【细节镜头】6~240 mm 8. 红外照射距离≥250 m 9. 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 10. 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 11. ★支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 12. ★支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 13. ★支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） | 1 | 台 |
| 5 | 电梯网络摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 120 dB；调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 补光灯类型: 红外灯；补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 复位: 支持 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 1. 具有≥200万像素的半球型网络摄像机 2. 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3. 宽动态≥120 dB 4. 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 5. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 6. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 7. 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 8. 防护等级≥IP66，IK08 | 10 | 台 |
| 6 | 无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 支持轻智能统一管理功能 | 10 | 对 |
| 7 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 20 | 套 |
| 8 | 监控立杆 | 3-6米，加厚2.8mm热镀锌管、含地笼/避雷针、含混凝土基础材料 | 2 | 套 |
| 9 | 摄像机支架 | 壁装支架/合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 635 | 套 |
| 10 | POE交换机 | 轻网管提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口支持IEEE 802.3at/af标准支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE802.3z标准支持iVMS-4200客户端管理支持云管APP管理支持安防网络拓扑管理、端口管理支持远程升级支持8芯供电支持最远250 m传输支持红口保障支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理百兆网络接入设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳整机最大POE供电功率：230 W 1. 提供≥16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 2. 支持IEEE 802.3at/af标准 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 | 5 | 台 |
| 11 | POE交换机 | 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口支持IEEE 802.3at/af标准,支持iVMS-4200客户端管理,支持云管APP管理,支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理,支持远程升级,支持6 KV防浪涌（PoE口）,支持PoE输出功率管理,千兆网络接入,金属外壳. 1. 提供≥24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2. 支持IEEE 802.3at/af标准 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 | 28 | 台 |
| 12 | 千兆全网管 二层交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+万口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量256Gbps,包转发率96Mpps, | 2 | 台 |
| 13 | 千兆全网管 三层交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps， | 1 | 台 |
| 14 | 光电模块1.25G | 千兆20公里单模双纤模块，不分收发，TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G | 60 | 块 |
| 15 | 光电模块10G | 万兆20公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/10G,RX1310nm/10G | 4 | 块 |
| 16 | 网络存储设备 | 机架式/4U 36盘位/2048Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/双64位多核处理器，8GB高速缓存（可扩展到128GB）,4个千兆网口（可扩展至10个千兆 或增配 2个万兆以太网口）/冗余电源/36块16T企业级磁盘/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直存/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式/ 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP 1. 具有≥36盘位 2. 支持≥2048Mbps接入带宽 3. 具有双64位多核处理器，8GB高速缓存 4. 具有≥4个千兆网口 5. 支持流媒体1:1:1接入存储转发 6. 视频流、图片、SMART、视频文件混合直存 7. 支持智能事件检索、精确定位、浓缩播放 8. RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式 9. 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP 10.★支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 11.★可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） | 2 | 台 |
| 17 | LCD显示单元 | LCD液晶显示单元；尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm，分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容），亮度：500cd/㎡； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 1. LCD液晶显示单元尺寸≥46英寸；拼缝≤3.5mm 2. 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 3. 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 4. 响应时间≤8ms(G to G)； 5. 对比度≥1200:1； 6. 亮度≥500cd/㎡； 7. 输入接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1 8. 输出接口：HDMI × 1 9. 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 10. 寿命：≥60000 小时； 11. 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 12. ★支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%（提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 13. ★采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真（提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 14. ★具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节（提供第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章或投标专用章） 15. ★具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀（提供第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章或投标专用章） 16. 具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60% 17. 支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转 18. 内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力 | 14 | 台 |
| 18 | 46寸-模块化-框架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 厚度：330mm弧度：0° 开门及封板：底座前封板，无侧封板、顶盖板、后门结构 底座高度：500/600/700/800/1000/1100/1200mm 后拉杆长度：600-900mm颜色：黑色材料：SPCC高强度钢板表面处理：静电喷塑 | 14 | 套 |
| 19 | 解码器 | 输入接口一路VGA和一路DVI接入，输出接口16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 | 1 | 台 |
| 20 | 视频综合管理平台 | 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；5槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 | 1 | 台 |
| 21 | 视频综合控制平台 | 视频输入口：8路视频输入，HDMI口（HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入）； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 1 | 台 |
| 22 | 视频综合链接平台 | 8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出；（注意，可支持H265解码，H264和H265解码能力一致，支持264码流的解码，详见备注）一个板子支持16路264 1. 14U标准机箱；标准机架式设计；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；10槽位机箱，双电源适配器，单主控板； 2. ★支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供第三方权威机构检验报告证明复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 3. 支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示 4. ★支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出（提供第三方权威机构检验报告证明复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 5. 支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 6. 支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换 7. ★支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。（提供第三方权威机构检验报告证明复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 8. 具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms 9. ★支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换（提供第三方权威机构检验报告证明复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 10. 支持在多个视频输出端口组合显示视频输入图像，同时应支持在多台产品组成的集群内任意设备输出口实现拼接功能 11. ★支持应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定（提供第三方权威机构检验报告证明复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 12.设备的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms | 1 | 台 |
| 23 | 服务数据中心 | CPU数量不少于2颗，性能核数≥10核，主频≥2.2GHz/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 操作系统：HIK OS | 1 | 台 |
| 24 | 解码器 | 输入接口1路HDMI, 1路DVI，输出接口4路HDMI，2路BNC，音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) | 1 | 台 |
| 25 | 综合安防平台 | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 690 | 路 |
| 26 | 【消防】消控工作台 | 控制消防工作台模块，消控室工作人员在工作台中可查看报警预警信息并进行处理。 具有GPRS/WIFI&GPRS/WIFI联网功能，能把主机状态上传至联网报警管理端；也能通过联网报警管理端软件，APP.，远程遥控主机布撤防。定时布撤防功能，每组定时布撤防可选取星期，真正现智能化全自动控制。 | 1 | 套 |
| 27 | 烟雾报警设备 | 供电电压:DC5V2A 工作电流:监视状态小于100mA 报警状态小于200mA 报警方式:语音播报 相对湿度:≤95%(40±2℃) 检测范围:40平方米。 外形尺寸:Ф115mmx50mm厕所吸烟报警器上的探头传感，实现手机电话通知、短信通知、微信APP推送通知，灵敏不误报/联网报警/真人语音 ★提供两年原厂质保。为了保证产品质量和售后服务，需提供制造商针对此项目的授权书和售后服务承诺书。 ★产品需具备中华人民共和国国家知识产权局认证的《商标注册证》，提供证书复印件，并加盖原厂商公章。 ★提供第三方厂家检测报告复印件，并加盖供应商鲜章； | 186 | 点 |
| 28 | 管理电脑 | 电脑配置:≥i5-10400 8G内存/1TB硬盘/单电/显示器21.5寸 /3年 CPU:搭载Intel酷睿TMi5-10400处理器，六核心12线程，主频达到2.9GHz，睿频高达4.3GHz，12M高速缓存。 内存：配置 8G DDR4 NECC 2666V。 硬盘：配置 1TB 7200转3.5寸 接口：前端接口；电源接口*1，麦克风接口*1，耳机接口*1 USB3.1接口*6 后端接口 音频接口*1 串口*1 HDMI接口*1 VGA接口 *1、P/S2接口*1 USB2.0接口*4 ,RJ45以太网接口*1，电源接口*1 匹配Padlock Loop和 Kingston Lock slot安全锁孔， 防止机身被他人打开或转移，有效保障主机安全 。 显示器：21.5寸液晶显示屏； ★USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（提供功能性截屏） | 4 | 台 |
| 29 | 电源主机 | 电源主机A-10KTTL主机 | 2 | 台 |
| 30 | 电池柜 | C16-电池柜一体柜含电池连接线、规格780x470X1190 | 2 | 台 |
| 31 | 蓄电池 | 蓄电池12V200AH | 32 | 节 |
| 32 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级, | 46000 | 米 |
| 33 | 安装双绞线 | 管内穿线安装 | 46000 | 米 |
| 34 | PVC电气管 | 穿线管电线管阻燃绝缘管件pvc管材管件配件民用防爆电线管 DN20 -DN25（包含直接等配件）包安装 | 23000 | 米 |
| 35 | 光缆 | 室外单模光缆8芯 中心束管式铠装光纤线 室外架空光缆 | 5000 | 米 |
| 36 | 安装光纤线 | 管内穿线安装布放 | 5000 | 米 |
| 37 | 单模SC光纤尾 | 单模SC光纤尾包含尾纤熔接 | 160 | 条 |
| 38 | 监控设备安装 | 监控摄像机支架安装包含水晶头制作包含材料 | 665 | 套 |
| 39 | 电源线 | 2.5平方电源线，包含管内穿线 | 4300 | 米 |
| 40 | 设备机柜 | 设备机柜18u24u加厚监控机柜42u交换机弱电箱 高2000×深600×宽600 | 2 | 个 |
| 41 | 交换机设备 配电箱 | 电气 信息箱弱电箱 多媒体集线箱电源插座配电箱暗装空箱，机柜小型路由器网络挂墙壁挂式监控交换机弱电箱 （包含安装） | 30 | 套 |
| 42 | 水泥路面开挖及修复 | 管道布放施工水泥路面开挖及修复 | 160 | ㎡ |
| 43 | 墙体拆除 | 根据使用空间扩大拆除，装袋，含清运。 | 14.00 | ㎡ |
| 44 | 卫生间墙砖地砖拆除 | 根据使用空间扩大拆除，装袋，含清运。 | 21.00 | ㎡ |
| 45 | 原有门拆除 | 根根据使用拆除，装袋，含清运。 | 2.00 | 樘 |
| 46 | 水电改造 | 包工包料（包含给排水管道敷设、电工套管敷设、电线穿管） | 42.00 | ㎡ |
| 47 | 机房强电箱 | 双门配电箱基业箱成套控制箱强电箱铁箱400x500含开关、插排 | 1.00 | 套 |
| 48 | 机房弱电箱 | 弱电配电箱接线箱 布线箱 弱电箱 光纤汇聚800*600 | 1.00 | 套 |
| 49 | 二级造型 吊顶基础结构 | 1.主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，造型部分木龙骨骨架，9mm多层夹板打底+水泥板（埃特板）封面，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、石膏线另计。4.按展开面积数计算工程量。 | 42.00 | ㎡ |
| 50 | 二级造型 吊顶基础结构 | 1.主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，造型部分木龙骨骨架，9mm多层夹板打底+水泥板（埃特板）封面，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、石膏线另计。5.按展开面积数计算工程量。 | 42.00 | ㎡ |
| 51 | 窗帘盒制作 | 1.主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，造型部分木龙骨骨架，9mm多层夹板打底+水泥板（埃特板）封面，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、石膏线另计。9.按展开面积数计算工程量。 | 14.50 | 米 |
| 52 | 暗藏灯槽 | 1.主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，造型部分木龙骨骨架，9mm多层夹板打底+水泥板（埃特板）封面，自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、石膏线另计。9.按展开面积数计算工程量。 | 30.00 | 米 |
| 53 | 墙面修补 | 包工包料 | 18.00 | ㎡ |
| 54 | 墙面顶面 涂料基础 | 耐水腻子粉基础三遍处理，打磨平整。 | 250.00 | ㎡ |
| 55 | 墙面顶面乳胶漆 （立邦 超洁净味） | 立邦2合1净味油漆，一底两面. | 131.00 | ㎡ |
| 56 | 机房防静电地板 | 规格：602*602*40(mm) 贴面：10.0mm厚的特制防静电陶瓷，钢壳：上网状孔 下0.5mm 承重：静止均布承重1000公斤/㎡ | 42.00 | ㎡ |
| 57 | 门 | 根据门框规格定制 | 2.00 | 樘 |
| 58 | 窗帘 | 根据窗大小规格定制 | 35.00 | ㎡ |
| 59 | 通用安检门 | 18防区，LCD屏 金属检测：可检测到1个回形针大小的铁磁性金属，有效进行违规物品核验；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 金属大小显示：报警时强度指示灯会显示金属量的大小 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 多区域独立探测：18个独立探测区域，每个区域3000级灵敏度等级调节。 1. 金属检测：可检测到1个回形针大小的铁磁性金属，有效进行违规物品核验； 2. 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。 3. 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 4. 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 5. 金属大小显示：报警时强度指示灯会显示金属量的大小 6. 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 7. 多区域独立探测：18个独立探测区域，每个区域3000级灵敏度等级调节。 | 2.00 | 套 |