采购需求清单：

| 序号 | 货物名称 | 参考型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟现实内容管理平台【核心产品】 | 一、平台基础模块 ★1.平台需支持web端、PC端、移动端和VR端访问；【投标时需提供截图证明】 2.提供关于相关产品的用户交流论坛，以便我方了解产品最新动态、快速解决问题。 3.平台公有云需包含普通高校服务模块涵盖机械制造、汽车维修、电子信息、交通运输、临床护理、旅游管理、红色教育、建筑施工、资源勘探、工业机器人、安全管理、水利环境的VR教学资源； ★4.平台公有云需包含中高职服务模块涵盖装备制造、汽车制造、电子信息、交通运输、医药卫生、旅游管理、红色教育、土木建筑、资源环境、工业机器人、安全管理、水利环境的VR教学资源，每个教学资源需提供包括产品名称、评分、收藏、浏览统计、行业标签、内容分类等参数信息；【投标时需提供截图证明】 5.平台公有云K12服务模块需涵盖物理、生物、化学、自然科普、生命科学、安全管理、德育教育的VR教学资源； ★6.提供开发者平台模块，使用方可通过提交真实信息审核成为平台开发者，开发者可在开发者账户中进行创建自己VR内容，并提供VR内容的基础参数、图片、视频、执行文件等资料，开发者可对创建的VR内容进行修改、删除、提交审批等操作，提交审批的VR内容需通过专业团队审核后才可以展示在云平台上，其他用户可通过云平台访问开发者上传的VR内容。云端VR教学资源包括内容的视频、图片、参数、详情等介绍，帮助用户快速了解该内容；【投标时需提供截图证明】 7.云端虚拟教学资源需有明确的分类 8.平台需采用成熟稳定的网络分布式架构方式，完全模块化多层结构设计，扩容性强； 9.系统需采用 C/S 与 B/S 架构相结合的设计方式，方便用户在不同场景下的使用需求； 10. ★软件需提供中国计算机软件著作权登记证书作为自主产权证明【投标时需软著复印件】 二、平台客户端 1.平台客户端需提供新手教程，帮助用户快速熟悉产品； 2.平台客户端需提供在线更新功能，方便用户即时体验最新版本功能； 3.平台客户端需有单独软件入口，使用方可以登陆账户体验VR内容，利用本地VR环境运行相应的VR资源； ★4.平台客户端需支持在PC和VR两种模式间自由切换，简化操作流程；【投标时需提供截图证明】 5.平台客户端需支持行业的偏好设置，根据用户所关心的行业，推送相关的内容，帮助用户及时了解最新内容； 6.平台客户端需支持对本地的VR内容及虚拟仿真内容进行添加和删除，方便对内容进行统一管理； 7.平台客户端需支持在不去除头盔或手柄等硬件设备的情况下进行内容案例的切换； 8.平台客户端需具备网络应急处理功能：在网络中断的情况下，恢复网络后支持断点续传，提高资源下载的稳定性； 9. 平台客户端软件提供Win7/10 64位版本； 10. 平台客户端具有较强的软硬件自适应功能，支持多种VR硬件设备适配如：Windows MR、HTC VIVE等，满足多硬件的使用需求。 11.平台客户端需提供免费教学资源内容10个,支持使用方从云平台下载VR内容到本地，并进行体验、浏览、管理； 12.平台提供的免费教学资源，需包括一下几种资源： 资源01：教室VR展示系统 1）对教室进行1：1建模还原，让场景真实美观，包括教学楼、教室内的物品（桌椅套装、黑板、风扇、教室讲台及其上物品、讲台旁储物柜、教室后方储物柜等等。） 2）在场景中是第一人称视角，可在场景中自由移动，能更近距离观察场景的环境并可以与之交互。 3）教室外漫游，会穿过两行树之间的走廊直达教学楼门口，教学楼大门为自动打开效果。 4）进入自动门后进入教室点击相应开灯按钮开灯，根据提示进行打开视频等操作。 5）教室后光圈用来结束任务。 资源02：工业厂房VR展示 1）对工业厂房的模型进行1：1的建模还原，重现工厂生产线内部场景，场景真实美观，包括仓储工作站、加工中心工作站、机械手、传输线工作站、装配工作站、指示灯等。 2）场景中，使用者以第一人称视角在场景操作。 3）点击实验认知，出现人物对话，对话完后展现工厂各个设备功能，点击上一个和下一个可以浏览观看。 4）点击实验仿真，使用者会来到实验仿真场景，将进行工业厂房内机械臂工作流程演示。 5）点击动作展示触发动画，点击抓取动作与事件触发动画，还原工厂的工作原理。 资源03：火焰传播速度的原理和方法VR实验室 1）实验室中的实验器具依照真实物体1：1制作，让体验者能体验到近似真实的感受，对器具有跟多的了解。包括光学垂高计、大流量计、小流量计、风系统、燃烧管、实验桌等等。 2）点击课前预习，展示理论知识的面板，点击上一步或下一步进行浏览阅读，了解燃气火焰传播速度测定实验。 3）点击实验报告进入实验报告填写面板，可通过点击对应实验报告和滚条浏览对应实验报告。 4）点击进入实验，进行虚拟仿真实操，在场景中根据不同的面板提示进行不同的实验操作。 5）点击UI时会产生音效。 资源04：陆上发电站VR展示系统； 1）陆上的发电站进行1：1的建模，要求重现陆上发电站，场景真实美观，包括楼层建筑、动补冷却水设备、备用箱变设备、GIS设备等等。 2）漫游展示整个场景。 3）场景中的面板，背景音等丰富场景的内容。 4）点击播放语音播放对应文字语音。 5）点击铁门可开关门。 6）点击相应发电站设备弹出对应面板介绍。 资源05：海上发电站VR展示系统； 1）对海上发电站进行1：1的建模，要求重现海上发电站，场景真实美观，包括继电保护室、35kVⅠ/Ⅱ段开关柜、蓄电池组等等。 2）使用者以第一人称视角漫游场景，观察场景的设备并与之进行交互。 3）场景中会显示使用者所在楼层UI以及交互点列表。 4）点击上下楼UI可进行楼层场景跳转操作。 5）点击相应发电站设备弹出对应介绍面板。 6）点击播放语音播放面板中的介绍文字。 资源06：办公室VR展示系统； 1）对办公室进行1：1建模复原，场景真实美观，包括房屋建筑、办工桌椅沙发，书架，储物架，吊灯装饰品等等。 2）使用者以第一人称视角漫游场景，观察场景的设备并与之进行交互。 3）使用者可根据面板提示进行任务交互。 4）使用者可以重置场景。 资源07：加油站VR展示系统； 1）根据现实加油站进行三维建模搭建场景，使场景真实美观，包括汽车、加油站台、加油器、地形、沙漠植被、地形装饰等等。 2）使用者会有一段漫游场景的动画。 3）使用者点击门上扳手可控制车辆开门并将视角移动到车上方， 4）点击启动按钮可以启动车辆。 5）点击加油按钮弹出对应加油面板，随后根据提示结束任务。 资源08：物流仓库VR展示系统； 1）对物流仓库进行建模复原，场景真实美观，包括厂房、推车、货架、不同纸箱等等。 2）使用者以第一人称视角漫游场景，观察场景的设备并与之进行交互。 3）使用者可根据寻路指引以及面板提示前往码放区。 4）使用者前往码放区的路上可触发开灯效果。 5）点击码放训练能跳出多层不交错堆码、层间纵横交错堆码、层间旋转交错堆码、层间正反交错堆码。 6）使用者进入码放区后点击多层不交错堆码触发码放区灯光。 7）点击两种不同的纸箱规格出现不同的码放动画。 资源09：汽车结构演示VR展示系统； 1）对汽车及其零件进行建模1:1复原，场景真实还原，包括演示房间、汽车发动机等零件、显示台、汽车整体等等。 2）使用者以第一人称视角漫游场景，观察场景的设备并与之进行交互。 3）点击黑板能选择课程出现铅酸蓄电池、电动倒车镜。 4）点击铅酸蓄电池或电动倒车镜出现对应介绍文字及其模型。 5）点击爆炸出现爆炸效果，点击旋转出现旋转效果，点击还原出现爆炸还原效果。 资源10：太空星球VR展示系统； 1)对太阳系及其太阳系星球进行建模1:1复原，场景真实还原，包括星球轨迹、星球自转、星球公转等等。 2)使用者以第一人称视角漫游场景，观察场景的设备并与之进行交互。 3)场景中各大星球会围绕太阳进行模拟公转。 4)场景中各大星球会进行模拟自转。 5)点击各个星球按钮能进入所选星球视角进行细节观看并查看星球介绍。 | 套 | 1 |
| 2 | VR图形工作站 | 1.21.5英寸显示终端 2.CPU:I7 9700 3.内存：DDR4 2666 2x8GB; 4.显卡：RTX2060； 5.硬盘：1Thhd+256GBssd； 6.配套无线键鼠 | 套 | 42 |
| 3 | VR头盔 | 1.RAM≥ 4G+ ROM 64G 2.单眼≥1600 x 1440 OLED屏 3.追踪技术inside-out；支持头6手6追踪 4.声音：内置音频系统 5.刷新：≥72Hz 6.重量 ≤570g 7.支持Renderdoc ；Snapdragon Profiler 8.视场角≥（FOV） 100° | 套 | 42 |
| 4 | 路由器 | 1.传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps 2.端口数量：8口 3.网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 4.传输模式：参数纠错全双工/半双工自适应 | 套 | 6 |
| 5 | 虚拟现实异地多人协同软件平台【核心产品】 | ★1. 软件需支持多平台运行，编辑器支持Windows，MacOS、Linux，麒麟OS。【投标时提供第三方测试报告证明此功能，提供复印件截图】 2.支持fbx、dae、obj、stl、gltf、glb等多种常用三维模型数据的导入，在模型导入的过程中能够保留模型完整的层次结构、材质等信息； ★3. 为便于用户在软件中进行场景搭建，软件支持构造实体几何功能（CSG形状），在菜单中提供CSG立方体、CSG圆柱体、CSG多边形、CSG球体、CSG环形5个几何体，支持对菜单中提供的任意两个或两个以上的构造实体几何形状进行网格的布尔运算，通过在属性面板上选择合并、相交、抠除的操作模式来形成新的几何体。【投标时提供第三方测试报告证明此功能，提供复印件截图】 4. 支持位移、旋转、缩放、材质、光影变幻、粒子特效、场景淡入淡出等动画编辑功能；可实现加速、减速、平滑效果；支持制作物体的关键帧动画、支持相机路径动画、支持修改模型材质属性动画； 5. 支持常用的纹理图片格式，如Tga、jpg、png、dds、hdr、svg等多种格式；支持wav、mp3、mp4、flv、avi等常用音、视频文件； 6. 提供无需编程的逻辑编辑工具； ★7. 零编程交互编辑器-拖拽获取节点和属性：支持从主界面的场景树上将节点直接拖入交互编辑器窗口，自动生成获取节点的逻辑单元模块；在交互编辑中进行逻辑连线时，按住快捷键松开鼠标会弹出方法搜索窗口并自动匹配可供连线的方法，也支持通过名称搜索快速定位方法。支持从主界面的属性面板上将节点属性直接拖入交互编辑器窗口后自动生成“设置属性”的逻辑单元模块，不同类型的属性均支持在该逻辑单元上直接输入来修改属性，或通过连线的方式输入一个变量。【投标时提供第三方测试报告证明此功能，提供复印件截图】 8. 支持运行时的交互逻辑切换功能，支持鼠标、键盘、VR手柄三种交互设备实现触发，支持到达指定空间内自动触发； 9. 交互编辑模块支持场景物体的显示隐藏、材质修改，支持触发音频、视频、动画文件的播放；支持交互逻辑的循环触发； 10. 内置强大的“零编程”图形化编辑器，用户只需要通过拖拽式的操作，可快速、自由地制作复杂的场景行为逻辑；【投标时需提供截图证明】 11. 软件可以同时进行多个模块化逻辑的协作开发，并支持多个逻辑文件的组合功能； 12. 交互编辑器具有手柄替换功能，让使用者更有沉浸感； 13. 软件提供具有定时性的交互操作； 14. 支持物理仿真功能，可以模拟刚体、碰撞体以及布料等物理属性； 15. 支持Python脚本二次编辑，可以自由设置交互形式； 16. 支持高光贴图，实现不同材质的光照效果，表现当光线照射到模型表面时，其表面属性(如金属和皮肤、布、塑料反射不同量的光)，从而区分不同材质； 17. 支持UV材质动画，可为模型赋予具有动画效果的材质贴图； 18. 为检验我方教学成果，软件需提供可编辑的考题系统。支持在虚拟场景中完成答题和考核的自动评分。支持批量导入题库内容，题目类型需支持选择题和判断题。支持设置考题分值、权重、考试时长、考核总分等关键参数，考试结束根据参数自动计算得分；【投标时需提供现场软件操作演示，不接受PPT、视频演示】 ★19. UI系统包含多达55种预设的UI控件类型，包含提示对话框、确认对话框、文件对话框、弹出菜单、弹出面板等8种弹窗类型； 菜单按钮、链接按钮、纹理按钮、工具按钮、选色器按钮等9种按钮类型；中心容器、边距容器、滚动容器、水平/垂直布局容器、水平/垂直拆分容器、标签页容器等14种布局容器类型；水平/垂直滚动条、水平/垂直滑块、进度条、微调框等7种范围工具类型；还有元素列表、树形结构、九宫格矩形、文本编辑框、视频播放器等多种便捷的UI控件类型以满足用户在搭建用户界面时的专业性需求。【投标时提供第三方测试报告证明此功能，提供复印件截图】 20. 支持风、雨、雪等各种天气特效；可通过风向，风强，降雨量，降雪量等参数组合实现逼真的天气效果。【投标时需提供截图证明】 21. 支持自动生成地形功能，根据高度范围，缩放，粗糙度，海拔高度等系数自动生成地形；提供画笔进行动态地形编辑，支持地形抬高，压低，平滑过渡，地形纹理绘制以及快速种植草的功能。【投标时需提供现场软件操作演示，不接受PPT、视频演示】 22. 支持用户自定义植被模型，可在地表上通过点击位置快速种植地形装饰物，已放置的地形装饰物支持快速移除功能。【投标时需提供现场软件操作演示，不接受PPT、视频演示】 23.爆炸展示功能：为方便用户进展教学对象的结构认知，用户可从主菜单中一键添加爆炸展示功能，不得通过动画系统或二次开发和脚本代码实现功能。支持对机械结构的一键展开，一键还原，用户可通过属性直接设置爆炸范围、爆炸模式、爆炸方向。【投标时需提供现场软件操作演示，不接受PPT、视频演示】 24.为方便用户制作虚仿实验内容，软件需提供寻路指引功能，用地面箭头提醒目标位置和下一步操作对象。【投标时需提供现场软件操作演示，不接受PPT、视频演示】 25.项目模板：为方便我方零基础用户制作交互内容，软件需提供不少于8个带交互功能且支持二次编辑的项目模板。交互内容包括第一人称漫游模板、第三人称漫游模板、UI界面功能模板、车辆驾驶模板、材质编辑模板、交互编辑器功能演示模板、多媒体资源播放器模板等。【投标时需提供现场软件操作演示，不接受PPT、视频演示】 26. 软件所制作的内容，需支持在多种VR设备，如HTC头盔、Oculus头盔等。 27. 为方便用户快速安装下载，软件安装文件需不超过200M。 ★28. 为满足用户快速学习、掌握VR开发技能，需提供提供至少五天的线上VR内容创作培训，并获得3个由工信部颁发的《VR开发工程师》证书。【投标时需提供原厂工程师所具备的VR开发工程师证书复印件，并提供该人员社保证明】 | 套 | 1 |
| 6 | 组合桌椅 | 定制组合拼接桌椅，可6个组成一组，共7组 | 套 | 42 |
| 7 | 新能源汽车虚拟现实系统 | 1.利用3DMax，Maya等三维建模软件对比亚迪新能源汽车进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车各零部件组成，包括电池、电机、充电机、功率电子元件、空调压缩机等。 2.新能源能量流展示，操作人员通过选择不同的动力系统，在虚拟汽车模型上直观的看到其对应的能量流向。 （1）能量流向分为： 1）交流充电模式： ①无负载充电 ②有负载充电加热 ③无负载充电制冷 2）直流充电模式： ①无负载充电 ②有负载充电加热 ③无负载充电制冷 3）纯电动驱动模式 4）制动能量回收模式： ①无负载充电 ②有负载充电加热 ③无负载充电制冷 5）空调驱动模式 6）PTC驱动模式 7）12V电池充电模式 3.新能源汽车三维建模，体现新能源汽车的整体外部结构，贴图要符合实际情况，操作面板可以交互，满足标准流程。要体现内部的运行过程。 4.新能源车操作，针对新能源车高压系统的断电操作进行模拟，包括以下步骤： 1）实施车内保护 2）检查驻车制动是否已经启动 3）检查变速箱挡位是否在P档 4）取下车钥匙并放在指定位置 5）打开机舱盖 6）实施车外保护 7）拆卸12V蓄电池负极，并对接头做好绝缘防护 8）拆卸动力电池维修开关 9）拆卸动力电池母线插接器 10）对动力电池的母线进行验电，用万用表直流档流（一千伏挡位） 11）使用绝缘胶带对动力电池母线进行绝缘防护 12）拆卸高压控制直流快充接插器 13）拆卸高压控制盒交流慢充，快充接插器 14）断电完成 5.单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6.模型比例必须符合实际情况。 7.场景内总面数低于30万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。 8.静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 | 套 | 1 |
| 8 | VR新能源汽车-电池组系列 | 一、新能源汽车电池组拆卸考试VR课程 新能源汽车动力电池系统组拆卸考试按照标准作业流程，以学生操作过程犯错次数跟操作时间获取综合的分数。考试过程软件后台统计错误操作次数并扣分，当同一步骤错误操作到达3次判定该知识点扣分，并出现高亮提示以使考流程骤继续下去。当考试结束时同时在得分面板显示得分及考试所用时间（精确至秒）。 以VR考试代替传统教学方式完成不了的真车模拟实操考核环节。 新能源汽车动力电池系统拆卸考试流程，利用3D模型、UI、语音、文字形式按照实操流程对考试模块进行交互功能开发，其考试流程如下： 1）穿戴绝缘安全装备； 2）断电熄火； 3）打开前引擎盖→取下支撑杆→切换扳手→拆卸负极螺母→取下负极放好→取下支撑杆放下引擎盖； 4）打开后车门→按后座放倒开关，放倒后排座椅→松开MSD保护罩螺丝→取下保护罩→拔下MSD开关； 5）解开高压线锁扣→拔出插头→切换车外场景打开后备箱→解开低压线卡扣→拔出低压线插头； 6）升起车辆→旋开连接线封口螺母→抽出线→拆卸电池护板罗斯→护板卸下→拆低压线、拆高压线→拆快充高压线→旋开等电位线螺丝→移开等电位线； 7）举升机顶住电池包→拆尾部螺丝→拆头部螺丝→降下电池包→流程结束； 技术参数： 1）利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构， 2） 超过100个零部件3D仿真显示，超过5款以上专用工具可供切换，软件可交互模型节点（包含举升机与工具）高于120个以上。 3） 根据用户要求，开发一套虚拟现实模拟实训软件，完成指定的标准流程，内部逻辑符合新能源汽车实际检修情况 4） 新能源汽车整体结构、动力电池组，三维建模的整体外部结构，贴图要符合实际情况。操作面板可以交互，动画过程要符合用户要求，运行逻辑要付和自动化系统的要求。 5）单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6）模型比例必须符合实际情况。模型达到L5级别，模型尺寸数据跟真车数据误差在0.2mm以内。支持360°全方位结构了解。 7）场景内总面数低于50万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。操作面板可以交互，满足标准流程。 8）动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合机械运动模拟要求。其中旋拧、触碰、拾取、丢置、安装、拆解等场景交互物理引擎模拟效果应完全符合真实世界物理原理。 9）操作全程具有高亮光标提示功能、手柄对高亮部件进行触发，可根据物理引擎触发过程机械动画、文字信息UI和语音介绍等功能。 10）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 11）场景漫游功能，使用者可以在大屏幕上，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 12）学习流程认知与提示：学生通过菜单点击按钮进入学习流程认知UI。此外系统还实时配有对学习流程的相关文字、配音介绍。 13）考试完整演示最低时长不低于6分钟 二、新能源汽车电池组拆卸实操VR课程 根据新能源汽车电机系统拆卸流程，利用3D模型动画、UI提示、语音提示、文字提示形式进行实操练习交互功能开发。 流程参数： 1）打开驾驶座车门，熄火拔下钥匙。 2）打开引擎盖盖，准确找到蓄电池位置，并拔下负极。取下支撑杆，盖上引擎盖。 3）打开后侧车门，按下后背椅按钮（将高亮显示），放下座椅。 4）选择使用8毫米套筒扳手将保护罩螺丝旋下，取下保护罩。 5）拔开MSD两层锁，取下开关。 6）语音提示静置十分钟防止还有余电，否则不能进行下一步操作 7）打开水箱盖，放置专用容器，把冷却液系统中的防冻液给排除，防止烫伤。 8）拔下对应高压控制器和电机控制器的电缆，并且固定好。 9）使用制定扳手将高压高压控制器的固定螺丝拆卸。 10）拆卸电机控制器的水管及固定螺丝。 11）拆卸高压控制盒的固定横梁。 12）拆卸车载充电机的电缆，水管及固定螺丝。 13）拆卸电机控制器，充电机的固定机架。 14）拆卸电机进，出水管及传感线束，真空泵螺丝。 15）拆卸单变速器固定螺丝 技术要求： 1）利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构， 2） 超过100个零部件3D仿真显示，超过5款以上专用工具可供切换，软件可交互模型节点（包含举升机与工具）高于120个以上。 3） 根据用户要求，开发一套虚拟现实模拟实训软件，完成指定的标准流程，内部逻辑符合新能源汽车实际检修情况 4） 新能源汽车整体结构、动力电池组，三维建模的整体外部结构，贴图要符合实际情况。操作面板可以交互，动画过程要符合用户要求，运行逻辑要付和自动化系统的要求。 5）单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6）模型比例必须符合实际情况。模型达到L5级别，模型尺寸数据跟真车数据误差在0.2mm以内。支持360°全方位结构了解。 7）场景内总面数低于50万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。操作面板可以交互，满足标准流程。 8）动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合机械运动模拟要求。其中旋拧、触碰、拾取、丢置、安装、拆解等场景交互物理引擎模拟效果应完全符合真实世界物理原理。 9）操作全程具有高亮光标提示功能、手柄对高亮部件进行触发，可根据物理引擎触发过程机械动画、文字信息UI和语音介绍等功能。 10）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 11）场景漫游功能，使用者可以在大屏幕上，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 12）学习流程认知与提示：学生通过菜单点击按钮进入学习流程认知UI。此外系统还实时配有对学习流程的相关文字、配音介绍。 13）考试完整演示最低时长不低于6分钟 三、新能源汽车电池组拆卸原理演示VR课程 通过VR场景内3D模型动画、语音、UI结合场景内字幕讲解相结合的形式，完整呈现新能源汽车电池组系统拆卸流程。 流程参数： 1）熄火拔下钥匙 2）拔下蓄电池负极，取下支撑杆，盖上引擎盖。 3）打开后侧车门，按下后背椅按钮（将高亮显示），放下座椅。 4）选择使用8毫米套筒扳手将保护罩螺丝旋下，取下MSD保护罩。 5）拔开MSD两层锁，取下开关。 6）车内后备箱高压连接线部分，断开此处高压电连接，锁扣掰开→拔开高压电线。 7）打开后备箱在后备箱内找到低压电源连接线，并拔掉。 8）升降机操作台旁边正确按住升降机的按钮，将汽车升到人可以操作的位置。 9）拆下电池后备箱连接线过孔胶塞，向下取出前后箱连接线。 10）进入汽车的下方，找到电池包护板，并指出6个螺丝的位置，选择扭力扳手（M10套筒），将螺丝卸下来，并将护板取下。 11）使用M10套筒扳手将等电位线螺丝旋开并移开线。 12）拔出低压线插头，之后拔出高压线插头。 13）车尾处，找到快充高压线并拔出。 14）使用小型举升机从车底升起，拖住电池包，使用M14套筒，旋下电池支架上的螺丝，点击降下电池包，完成拆卸。 技术参数： 1) 利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构，包括：动力电池系统（包含动力电池组件、DC/DC转换器、车载充电器、高压控制盒等）、电驱系统（包含电动机组建、驱动电机控制器减速器总成、电驱冷却系统）、电控系统（包含VCU、旋钮式电子换挡器、制动踏板位置传感器、加速踏板位置传感器等）、避震系统等结构模块。 2） 超过100个零部件3D仿真显示，超过5款以上专用工具可供切换，软件可交互模型节点（包含举升机与工具）高于120个以上。 3） 根据用户要求，开发一套虚拟现实模拟实训软件，完成指定的标准流程，内部逻辑符合新能源汽车实际检修情况 4） 新能源汽车整体结构、电驱系统、动力电池组、电控系统，三维建模的整体外部结构，贴图要符合实际情况。操作面板可以交互，动画过程要符合用户要求，运行逻辑要付和自动化系统的要求。 5）单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6）模型比例必须符合实际情况。模型达到L5级别，模型尺寸数据跟真车数据误差在0.2mm以内。支持360°全方位结构了解。 7）场景内总面数低于50万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。操作面板可以交互，满足标准流程。 8）动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合机械运动模拟要求。其中旋拧、触碰、拾取、丢置、安装、拆解等场景交互物理引擎模拟效果应完全符合真实世界物理原理。 9）操作全程具有高亮光标提示功能、手柄对高亮部件进行触发，可根据物理引擎触发过程机械动画、文字信息UI和语音介绍等功能。 10）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 11）场景漫游功能，使用者可以在大屏幕上，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 12）所开发的内容可以和现有的光学位置追踪系统及虚拟现实插件无缝对接。老师和学生通过现有的虚拟现实硬件设备，结合虚拟现实数据眼镜和虚拟现实数据手柄，光学位置追踪系统等完成虚拟现实的各种交互，如自由漫游、全角度旋转查看等。 13）学习流程认知与提示：学生通过菜单点击按钮进入学习流程认知UI。此外系统还实时配有对学习流程的相关文字、配音介绍。 四、新能源汽车电池组装配考试VR课程 按照标准电池组装配考试按照标准作业流程，以学生操作过程犯错次数跟操作时间获取综合的分数。考试过程软件后台统计错误操作次数并扣分，当同一步骤错误操作到达3次判定该知识点扣分，并出现高亮提示以使考流程骤继续下去。当考试结束时同时在得分面板显示得分及考试所用时间（精确至秒）。 以VR考试代替传统教学方式完成不了的真车模拟实操考核环节。 技术参数： 1) 利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构，包括：动力电池系统（包含动力电池组件、DC/DC转换器、车载充电器、高压控制盒等）、电驱系统（包含电动机组建、驱动电机控制器减速器总成、电驱冷却系统）、电控系统（包含VCU、旋钮式电子换挡器、制动踏板位置传感器、加速踏板位置传感器等）、避震系统等结构模块。 2） 超过100个零部件3D仿真显示，超过5款以上专用工具可供切换，软件可交互模型节点（包含举升机与工具）高于120个以上。 3） 根据用户要求，开发一套虚拟现实模拟实训软件，完成指定的标准流程，内部逻辑符合新能源汽车实际检修情况 4） 新能源汽车整体结构、电驱系统、动力电池组、电控系统，三维建模的整体外部结构，贴图要符合实际情况。操作面板可以交互，动画过程要符合用户要求，运行逻辑要付和自动化系统的要求。 5）单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6）模型比例必须符合实际情况。模型达到L5级别，模型尺寸数据跟真车数据误差在0.2mm以内。支持360°全方位结构了解。 7）场景内总面数低于50万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。操作面板可以交互，满足标准流程。 8）动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合机械运动模拟要求。其中旋拧、触碰、拾取、丢置、安装、拆解等场景交互物理引擎模拟效果应完全符合真实世界物理原理。 9）操作全程具有高亮光标提示功能、手柄对高亮部件进行触发，可根据物理引擎触发过程机械动画、文字信息UI和语音介绍等功能。 10）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 11）场景漫游功能，使用者可以在大屏幕上，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 12）所开发的内容可以和现有的光学位置追踪系统及虚拟现实插件无缝对接。老师和学生通过现有的虚拟现实硬件设备，结合虚拟现实数据眼镜和虚拟现实数据手柄，光学位置追踪系统等完成虚拟现实的各种交互，如自由漫游、全角度旋转查看等。 13）学习流程认知与提示：学生通过菜单点击按钮进入学习流程认知UI。此外系统还实时配有对学习流程的相关文字、配音介绍。 五、新能源汽车电池组装配实操VR课程 根据新能源汽车动力电池系统装配流程，利用3D模型动画、UI提示、语音提示、文字提示形式进行实操练习交互功能开发。 流程参数： 1）升降机将将电池包从车底升起，对准车底，然后使用M14套筒扳手将螺丝旋紧 2）将电池包前端的高低压线插上。 3）使用M10套筒扳手将等电位线接上。 4）将电池包护板装上，使用扭力扳手用M10套筒将螺丝装上，旋紧。 5）将电池包和后备箱的连接线装上并将车底的空胶塞锁紧，然后将电池包后端的高低压连接上装上以及与后备箱连接的低压电源连接线装上。 6）打开后背箱，将后备箱中的低压电源连接线插上。 7）打开后侧车门，将座椅后面的高低压连接线插上。 8）将MSD开关装上，并使用8毫米套筒扳手将保护罩螺丝旋紧。 9）最后将引擎盖打开，把负极装上并旋紧螺丝。 技术参数： 1）利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构，包括：动力电池系统（包含动力电池组件、DC/DC转换器、车载充电器、高压控制盒等）、电驱系统（包含电动机组建、驱动电机控制器减速器总成、电驱冷却系统）、电控系统（包含VCU、旋钮式电子换挡器、制动踏板位置传感器、加速踏板位置传感器等）、避震系统等结构模块。 2） 超过100个零部件3D仿真显示，超过5款以上专用工具可供切换，软件可交互模型节点（包含举升机与工具）高于120个以上。 3） 根据用户要求，开发一套虚拟现实模拟实训软件，完成指定的标准流程，内部逻辑符合新能源汽车实际检修情况 4） 新能源汽车整体结构、电驱系统、动力电池组、电控系统，三维建模的整体外部结构，贴图要符合实际情况。操作面板可以交互，动画过程要符合用户要求，运行逻辑要付和自动化系统的要求。 5）单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6）模型比例必须符合实际情况。模型达到L5级别，模型尺寸数据跟真车数据误差在0.2mm以内。支持360°全方位结构了解。 7）场景内总面数低于50万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。操作面板可以交互，满足标准流程。 8）动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合机械运动模拟要求。其中旋拧、触碰、拾取、丢置、安装、拆解等场景交互物理引擎模拟效果应完全符合真实世界物理原理。 9）操作全程具有高亮光标提示功能、手柄对高亮部件进行触发，可根据物理引擎触发过程机械动画、文字信息UI和语音介绍等功能。 10）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 11）场景漫游功能，使用者可以在大屏幕上，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 12）所开发的内容可以和现有的光学位置追踪系统及虚拟现实插件无缝对接。老师和学生通过现有的虚拟现实硬件设备，结合虚拟现实数据眼镜和虚拟现实数据手柄，光学位置追踪系统等完成虚拟现实的各种交互，如自由漫游、全角度旋转查看等。 13）学习流程认知与提示：学生通过菜单点击按钮进入学习流程认知UI。此外系统还实时配有对学习流程的相关文字、配音介绍。 六、新能源汽车电池组装配原理演示VR课程 通过VR场景内3D模型动画、语音、UI结合场景内字幕讲解相结合的形式，完整呈现新能源汽车电池组系统装配流程。 流程参数： 1）升降机将将电池包从车底升起，对准车底，然后使用M14套筒扳手将螺丝旋紧 2）将电池包前端的高低压线插上。 3）使用M10套筒扳手将等电位线接上。 4）将电池包护板装上，使用扭力扳手用M10套筒将螺丝装上，旋紧。 5）将电池包和后备箱的连接线装上并将车底的空胶塞锁紧，然后将电池包后端的高低压连接上装上以及与后备箱连接的低压电源连接线装上。 6）打开后背箱，将后备箱中的低压电源连接线插上。 7）打开后侧车门，将座椅后面的高低压连接线插上。 8）将MSD开关装上，并使用8毫米套筒扳手将保护罩螺丝旋紧。 9）最后将引擎盖打开，把负极装上并旋紧螺丝。 技术参数： 1）利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构，包括：动力电池系统（包含动力电池组件、DC/DC转换器、车载充电器、高压控制盒等）、电驱系统（包含电动机组建、驱动电机控制器减速器总成、电驱冷却系统）、电控系统（包含VCU、旋钮式电子换挡器、制动踏板位置传感器、加速踏板位置传感器等）、避震系统等结构模块。 2） 超过100个零部件3D仿真显示，超过5款以上专用工具可供切换，软件可交互模型节点（包含举升机与工具）高于120个以上。 3） 根据用户要求，开发一套虚拟现实模拟实训软件，完成指定的标准流程，内部逻辑符合新能源汽车实际检修情况 4） 新能源汽车整体结构、电驱系统、动力电池组、电控系统，三维建模的整体外部结构，贴图要符合实际情况。操作面板可以交互，动画过程要符合用户要求，运行逻辑要付和自动化系统的要求。 5）单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6）模型比例必须符合实际情况。模型达到L5级别，模型尺寸数据跟真车数据误差在0.2mm以内。支持360°全方位结构了解。 7）场景内总面数低于50万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。操作面板可以交互，满足标准流程。 8）动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合机械运动模拟要求。其中旋拧、触碰、拾取、丢置、安装、拆解等场景交互物理引擎模拟效果应完全符合真实世界物理原理。 9）操作全程具有高亮光标提示功能、手柄对高亮部件进行触发，可根据物理引擎触发过程机械动画、文字信息UI和语音介绍等功能。 10）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 11）场景漫游功能，使用者可以在大屏幕上，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 12）所开发的内容可以和现有的光学位置追踪系统及虚拟现实插件无缝对接。老师和学生通过现有的虚拟现实硬件设备，结合虚拟现实数据眼镜和虚拟现实数据手柄，光学位置追踪系统等完成虚拟现实的各种交互，如自由漫游、全角度旋转查看等。 13）学习流程认知与提示：学生通过菜单点击按钮进入学习流程认知UI。此外系统还实时配有对学习流程的相关文字、配音介绍。 七、新能源汽车电池组工作原理理论知识学习 1）完整展示车辆和充电电桩，车辆旋转展示车辆全貌，同时语音介绍新能源充电电桩（直流充电桩、交流充电桩） 2）车辆可半透明显示，清楚看清内部结构，同时介绍电池包，高亮电池包的位置并有动画特效由红转绿体现电池包充电过程； 3）车辆自动旋转介绍结束后车辆旁边跳出可交互UI面板显示“分解讲解”和“完整讲解”两个体验模式 4）车底整体为半透明显示，电池包内部件模块根据语音高亮显示，并在电池包上方UI详细介绍（包括电芯，模块，电气系统，热管理系统，壳体和BMS、空调系统） 技术参数： 1) 利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构，包括：动力电池系统（包含动力电池组件、DC/DC转换器、车载充电器、高压控制盒等）、电驱系统（包含电动机组建、驱动电机控制器减速器总成、电驱冷却系统）、电控系统（包含VCU、旋钮式电子换挡器、制动踏板位置传感器、加速踏板位置传感器等）、避震系统等结构模块。 2） 超过100个零部件3D仿真显示，超过5款以上专用工具可供切换，软件可交互模型节点（包含举升机与工具）高于120个以上。 3） 根据用户要求，开发一套虚拟现实模拟实训软件，完成指定的标准流程，内部逻辑符合新能源汽车实际检修情况 4） 新能源汽车整体结构、电驱系统、动力电池组、电控系统，三维建模的整体外部结构，贴图要符合实际情况。操作面板可以交互，动画过程要符合用户要求，运行逻辑要付和自动化系统的要求。 5）单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6）模型比例必须符合实际情况。模型达到L5级别，模型尺寸数据跟真车数据误差在0.2mm以内。支持360°全方位结构了解。 7）场景内总面数低于50万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。操作面板可以交互，满足标准流程。 8）动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合机械运动模拟要求。其中旋拧、触碰、拾取、丢置、安装、拆解等场景交互物理引擎模拟效果应完全符合真实世界物理原理。 9）操作全程具有高亮光标提示功能、手柄对高亮部件进行触发，可根据物理引擎触发过程机械动画、文字信息UI和语音介绍等功能。 10）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 11）场景漫游功能，使用者可以在大屏幕上，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 12）所开发的内容可以和现有的光学位置追踪系统及虚拟现实插件无缝对接。老师和学生通过现有的虚拟现实硬件设备，结合虚拟现实数据眼镜和虚拟现实数据手柄，光学位置追踪系统等完成虚拟现实的各种交互，如自由漫游、全角度旋转查看等。 13）学习流程认知与提示：学生通过菜单点击按钮进入学习流程认知UI。此外系统还实时配有对学习流程的相关文字、配音介绍。 八、新能源汽车实训人身安全应急演练系统 系统通过VR技术，将新能源汽车的结构及实训过程中的人身意外情况进行模拟，学生可360°无死角观察场景、汽车、零件、工具等不同结构的应急演练操作。 系统让学生在进行高压触电救援过程中有更加真实的学习体验，学生可以根据文字提示以及语音提示使用需要的道具到目标位置进行对应的操作，系统逼真的模拟场景和深切的操作感受可以让学生的学习达到事半功倍的效果。 技术参数： 1)利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构，以及完整还原新能源汽车教学安全事件演练正规操作流程。 2）超过100个零部件3D仿真显示，软件可交互模型节点高于60个以上。 3）根据用户要求，开发一套虚拟现实模拟实训软件，完成指定的标准流程，并符合相关安全知识。 4） 新能源汽车整体结构、电驱系统、动力电池组、电控系统，三维建模的整体外部结构，贴图要符合实际情况。操作面板可以交互，动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符和自动化系统的要求。 5）单体模型不能穿插，闪面，重面，破面。 6）模型比例必须符合实际情况。模型达到L5级别，模型尺寸数据跟真车数据误差在0.2mm以内。支持360°全方位结构了解。 7）场景内总面数低于50万三角面以内，贴图尺寸以1024级别为主。操作面板可以交互，满足标准流程。 8）动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合应急模拟要求。其中触碰、拾取、等场景交互物理引擎模拟效果应完全符合真实世界物理原理。 9）操作全程具有高亮光标提示功能、手柄对高亮部件进行触发，可根据物理引擎触发过程机械动画、文字信息UI和语音介绍等功能。 10）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果。 11）场景漫游功能，使用者可以在大屏幕上，以第一人称视角漫游，观察场景的环境并可以与主要部件交互。 12）所开发的内容可以和现有的光学位置追踪系统及虚拟现实插件无缝对接。老师和学生通过现有的虚拟现实硬件设备，结合虚拟现实数据眼镜和虚拟现实数据手柄，光学位置追踪系统等完成虚拟现实的各种交互，如自由漫游、全角度旋转查看等。 13）学习流程认知与提示：系统实时配有对学习流程的相关文字、配音介绍。 流程参数： 1）学生维修练习过程中，误操作，拆除高压控制盒后未静置十分钟，导致车内还残有余电，学生在拆除电机过程中触电 2）应该立即寻找旁边的可用工具解脱触电者 3）跳出UI选择界面，让体验者选着可用或者错误的工具（木棒，竹子，长铁棍，电线） 4）面板提示救护知识（因触电者身上存有余电操作人员不可直接接触触电者的皮肤，应抓住触电者干燥衣服或者使用绝缘手套干燥衣物等不导电物体） 5）将触电者拉至触电车辆8至10米范围后进行急救，并使用木板或橡胶垫与地板隔离 6）进行紧急急救前先拨打120急救电话，UI面板跳出紧急电话选择项供体验者进行选择拨打 7）急救时将触电者仰面平躺在地面，确保其呼吸顺畅，触电者呼吸和心跳停止时，应该立即按心肺复苏法正确的进行抢救。 8）救护车到达现场 9）面板弹出事后总结： 第一步正确工具使触电者脱离电源； 第二步寻找安全护具将触电者移至安全区域； 第三步拨打紧急求助电话（最短时间说清事故地点，事故简要情况，受伤人数，伤害程度，切勿挂断电话避免发现紧急情况）； 第四步对触电者进行现场紧急救助（紧急救助程序是高危工作人员必须掌握的一环）； 九、新能源汽车安全穿戴课程 通过VR（虚拟现实）技术，在沉浸式体验中对虚拟环境进行熟悉了解，并熟悉VR实训的操作方式。通过体验VR教程了解实训的安全操作要点，以及工具的操作方式，以达到实物实操前的预习目的，规避降低误操作的安全风险。 根据通过在教程关卡语音提示及跟随NPC示范动作熟悉VR移动、触发、打开菜单、查看提示等基本功能面板。 通过触发UI，通过触发的文字动画及语音普及新能源汽车实操过程高压交流电的危险性、教学安全穿戴的重要性、了解防护不到位将会导致怎样的后果。 跟随NPC演示操作及语音指引穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽，并熟悉操作常用维修工具（扭力扳手、开口扳手、套筒扳手、万用表等） 新能源汽车安全穿戴课程流程，利用3D模型动画、UI提示、语音提示、文字提示形式按照流程对模块进行交互功能开发，其要求如下： 场景元素： 1）车间：按照4S店标准工位建设 2）汽车模型（利用3DMax等三维建模软件对新能源汽车结构模型进行1:1的建模还原，要求重现新能源汽车的完整结构，单体模型不能穿插，闪面，重面，破面） 3）静态和动态灯光阴影需要烘焙，体现符合实际环境的视觉效果 4）机器人导师（动画过程要符合用户要求，运行逻辑要符合机械运动模拟要求。） 5）工具箱（手柄可快捷呼出） 6）安全穿戴设备（安全帽、绝缘靴、绝缘手套） 操作流程要求： 1）根据指导机器人的动作，通过移动射线功能移动到指定位置。 2）面板提示，可绿色及红色标志分别为不同的交互状态 3）通过触发按钮，指导机器人打开引擎盖 4）通过按键切换左手工具箱与指示板功能 5）根据提示穿戴安全护具（安全帽、绝缘靴、绝缘手套） 6）同时学习高压安全知识面板内容 （具体知识：新能源汽车多采用高压交流电机驱动，电机工作电压300~600V，远远超过人体的安全电压，因此在售后维修中风险极大，新能源汽车控制系统中有很多大电容，在维修中可能会出现放点的情况，如工具没有防护功能或防护标准较低，维修人员极易受到电击伤害，重则有生命危险，所以在维修过程中需穿戴好防护工具） 7）语音提示操作：将手柄放置眼前三秒，可在遗忘按键时查看按键信息 8）查看桌上工具，并根据语音提示学习如何拿去工具 | 套 | 1 |
| 9 | 发动机构造与维修 | 用于汽车维修专业的情境化教学教材按汽车结构的特点和维修分工的不同分为发动机构造、电控发动机、底盘构造、自动变速器、电器、空调、安全舒适系统等七个分块。以上各个系统总成又 按结构功能细分到部件，针对各部件在实际维修工作中可能遇到的故障，我们对大量的维修案例进行归纳总结 | 套 | 1 |
| 10 | 汽车底盘构造与维修 | 汽车底盘总成的结构、工作原理、维修、检测、故障诊断与排除等知识，是汽车构造的底盘部分、汽车故障诊断与汽车维修课程内容的综合与重组，并增加了轿车中的许多新结构及其故障诊断与维修等内容 | 套 | 1 |
| 11 | 讲台 | 定制，E1级环保 | 套 | 1 |
| 12 | 85英寸智能交互一体机 | 1.当设备打开电源时，显示出一块液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，又显示为一个普通书写板的表象。 2. 智能交互一体机采用85英寸A规级别显示屏，对比度≥1200:1，可视角度≥178°，亮度≥300cd/㎡，单屏物理分辨率:3840*2160；整机尺寸：宽度≥1940mm，高度≥1160mm，厚度≥100mm。 3. 智能交互一体机支持手指红外多点（不少于10点红外触控）互动体验；屏幕表面采用≤4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。 4.接口要求：HDMI≥4；VGA≥1； RJ45≥2；USB Touch≥1；Earphone≥1；USB≥5；RS232≥1;Audio Out≥1；Audio in≥1；整机具备至少1路HDMI输出， 3 路前置USB 接口（其中至少 2路 USB3.0，2路USB2.0）。 5.控制方式，支持红外遥控控制功能，支持物理按键控制功能，支持OSD触控菜单控制功能，支持五指识别触摸一键关开背光功能。 6. 智能交互一体机支持多种信号源模式下的全屏开关；智能黑板支持手势滑动、遥控器、物理按键三种方式切换不同信号源，互为备份、互相独立，方便、高效。 OPS电脑 7.模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构，防盗式设计。 8.处理器：不低于Intel Corei5；内存：不低于8G；硬盘：不低于256G-SSD 固态硬盘；自带window10系统。 9.模块自带无线热点网络共享功能，高度集成化。10.★交互平板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别；（投标时需提供国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件，并加盖公章） 11.★交互平板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换，并可通过扫描交互平板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书；（投标时需提供国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件，并加盖公章） 12.整机前置具有文字图标标识无线网络与蓝牙模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi和AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m； 13.内置电脑：内置插拔式模块化电脑，采用国际通用标准Intel通用80pin接口,易拆卸维修； 14.智能交互平板具有供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电。（投标时需提供国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件，并加盖公章） ★为保证产品质量售后服务保障，投标时提供生产厂家针对本项目的参数确认函及售后服务承诺函原件并加盖公章。 | 台 | 2 |
| 13 | 文化氛围改造 | 原有踢脚线拆除 | m² | 53 |
|  |  | 原有黑板（1个）、灯具（6台）、风扇（6台）、窗帘（50 m²）拆除 | 项 | 1 |
|  |  | 原有气管拆除 | m | 15 |
|  |  | 卡扣PVC地板胶 | m² | 141 |
|  |  | 防潮垫 | m² | 141 |
|  |  | 踢脚线 | m² | 53 |
|  |  | 文化墙制作 | m² | 50 |
|  |  | 天棚木工吊平顶 | m² | 63 |
|  |  | 窗帘盒 | m² | 32.8 |
|  |  | 白色软膜天花 | m² | 76 |
|  |  | 强电布线 | m² | 141 |
|  |  | 灯具 | 个 | 10 |
|  |  | 开关插座 | 个 | 12 |
|  |  | 涂料工程（含门窗） | m² | 385 |
|  |  | 窗帘 | m | 28.6 |
|  |  | 消防管改造 | m | 15 |
|  |  | 地面保护 | m² | 141 |
|  |  | 施工垃圾清运 | 项 | 1 |
|  |  | 材料搬运 | 项 | 1 |
|  |  | 竣工保洁 | 项 | 1 |