三亚市公安局网警支队电子数据勘察取证实验室（一级）拟采购电子数据取证设备清单及参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品描述及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预检设备 | 1 | 套 | 该设备可修复硬盘、U盘、Flash存储设备、介质固件、光盘等多种存储介质，并整合各种存储介质的修复功能，使损坏的存储介质可以通过一个统一的平台，完成一站式的预检及修复。 一、硬件参数 1.机 箱：塔式机箱，工业级硬件设计，7×24小时稳定运行 2.处理器：不低于Intel i7 9700； 3.内 存：不低于32G DDR4； 4.显 卡：不低于GTX 1050TI； 5.硬 盘：不低于1TB NVME M.2 SSD x1 + 8TB 7200 HDD x1； 6.显示器：34寸以上； 7.标配A1M只读锁，包含TF、SD/MMC/MS/XD、CF、IDE、SATA、USB3.0 8.光 驱：16X 蓝光-RW×1 9.操作系统：WIN10 64位 专业版 10.电 源：750W 全模组金牌电源 11.免螺丝 3.5寸SAS只读硬盘热拔插仓和3.5寸SAS读写硬盘热拔插仓分别为2组以上 12.2.5转3.5硬盘转接盒4组以上 13.内置千兆网卡，完成高速网络固定和分析功能，根据需要可扩展到万兆接口 二、软件参数 一）检材预检/修复功能 1.硬盘信息提取：包括硬盘品牌、型号、序列号、接口、转速、容量、分区表、分区类型、外观照片等。 2.能够对磁头、电路板、固件、SMART属性、硬盘健康状况检测。 3.能够对工作状态实时监测。 4.能够对各种加密硬盘通过软件解密、硬件替换等各种方式实现加密硬盘的解密。能够自动破解硬盘ATA加密密码。 5.支持1.8、2.5、3.5寸等各类硬盘固件的读取、修复，磁盘坏道修复、屏蔽，使硬盘数据可读取。 6.能够自动修复固件，兼容所有固件，包括Salvation Data and HRT。可以允许使用者因需要编辑固件文件。 7.能够从严重损坏的硬盘恢复文件（即使分区表损坏），可以从损坏和不稳定的扇区提取文件。 8.能够访问和编辑任何硬盘的扇区。 9.能够通过设置、删除及调整DCO和HPA以便对所有硬盘的访问和控制。 10.能够提取主控信息、闪存信息、速率、接口、容量、外观照片等闪存信息 11.支持USB 2.0/3.0接口的移动存储介质 12.支持各种常见接口存储卡，包括CF、MD、MS Duo、SM、xD、SD/H、MMC、TF等 13.光盘信息提取：包括光盘类型、容量、外观图片 14.支持：VCD、SVCD、SACD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 DVD-ROM、DVCD、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD+R Dual Layer、DVD-R Dual Layer等光盘格式； 15.具有更好的错误处理机制及错误重试机制，以确保尽可能读取介质中的数据； 16.能够读取开放式数据段； 17.能够扫描丢失的UDF文件及目录 18.能够扫描ISO9660 19.能够扫描IFO、BUP及VOB文件系统 20.支持硬盘复制、硬盘镜像提取、U盘镜像提取、光盘镜像提取和移动存储介质镜像提取。 二）数据恢复功能 1.能够恢复：没有进回收站而被直接删除的文件，或者当回收站被清空时的文件；因病毒攻击或电源故障被删除的文件；文件分区被重新格式化后的文件（甚至是不同的文件系统）；硬盘上的分区结构被改变或损害时的文件；有坏扇区的硬盘的文件； 2.支持通过网络进行数据恢复； 3.支持的文件系统：FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、NTFS5（由 Windows 2000/XP/2003/Vista 创建或更新）、Ext2FS/Ext3FS (Linux)、UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD) 4.支持损坏的 RAID 恢复。 5.能够创建整个硬盘、分区或它的一部分镜像文件。 6.支持对被损坏或删除的分区、加密文件 (NTFS 5)、额外的数据流 (NTFS, NTFS 5) 进行数据恢复。 三）取证录像功能 1.支持Windows XP 以上系统 2.支持多屏幕的取证和屏幕录像工作：支持选择要录制的屏幕，或同时录制所有屏幕，支持多块屏幕横屏或竖屏多种方式； 3.支持选择屏幕中的指定区域进行录制； 4.自动滚动窗口。录像时可以选择带滚动条的窗口进行自动滚动，录制窗口的完整内容； 5.支持操作过程中的快捷屏幕截图，截图可复制到剪贴板或保存在磁盘上； 6.支持录制声音。在屏幕录像的同时可录制电脑声卡声音、外置麦克声音和line in的声音； 7.支持暂停/恢复录像。对关键步骤进行录像，减小录像体积； 8.支持设置录像的帧率、质量、水印等； 9.支持根据文件大小自动切割录像文件，控制单个录像文件的大小； 10.录像完成后自动计算录像文件哈希； 获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； |
| 2 | 智能终端芯片取证设备 | 1 | 套 | 一、硬件参数： 金塔机箱：美商海盗船材质，ABS+亚克力+钢；尺寸：637*288*602；CPU不低于I9十一代，64G DDR4内存，1TB固态硬盘。 二、软件参数： 1、支持将检材数据导出txt数据包，生成BCP数据包；并支持检材数据按照公安部标准上传至数据中心。 2、支持自动识别设备驱动，自动检测设备是否已正常连接。 3、内置Andriod检材投屏互动功能。 4、支持最新版本的Andriod/iOS/HarmonyOS检材逻辑提取，应用数据解析。 5、取证软件支持剩余空间不足提示。 6、能够提取、分析常见手机存储芯片中的数据。支持华为、VIVO、三星、OPPO、小米（Android 6以上版本）、Realme、红米、黑鲨检材的第三方应用数据提取解析；内置OPPO手机USB/WIFI高级备份功能，支持第三方应用删除数据恢复。 7、内置山寨机镜像解析功能，支持解析电话本、短信、通话记录、手机锁密码、图片、视频、音频、系统信息等。 8、支持华为、小米、魅族、OPPO、一加、三星、金立、阿里云的备份文件解析，支持苹果iTunes备份和爱思助手备份解析，支持华为手机助手备份解析，支持三星S换机助手备份解析。 9、华为备份文件、苹果iTunes备份文件、华为手机助手备份文件支持加密备份解析。 10、苹果越狱文件支持tar文件和var层级的文件夹解析，支持基本信息和第三方应用数据解析。 11、支持检材结果二次解析。 12、支持MTK芯片安卓手机关机状态下无论是否开启USB调试模式，备份镜像文件。 13、支持部分MTK芯片的安卓手机免Root镜像提取。 14、支持安卓手机高通9008/9006模式镜像提取；支持高通芯片手机自定义引导文件镜像提取。 15、支持U盘、TF卡、SD卡等Flash存储介质镜像提取，支持可以识别但无法读取数据的检材提取镜像。 16、支持提取内容搜索，正则搜索，搜索结果以单独页面展示。 17、案件检材多级管理，支持将多个检材结果导出到同一报表中。 18、支持以时间轴来展示应用数据。 19、支持话单分析、地理轨迹分析、联系人分布分析、位置图片分析。 20、地理轨迹支持三种地图模式：普通地图、卫星地图、三维地图；支持所有、动态、聚合三种查看方式；支持全景查看；支持拖动地图，放大/缩小地图；地理轨迹支持标记位置，测距，查看联系人分布。 21、支持解除应用锁、OPPO隐私锁。 22、支持EMMC主流芯片型号，自动适配芯片的读取程序。 23、支持自动识别EMMC芯片管脚与适配器的接触状态，自动识别芯片标识、容量。 24、支持EMMC芯片自动管脚检测，自动进行读取数据的校验。 25、支持输入通用芯片型号的关键字，软件列出匹配的型号。 26、支持通用芯片放入锁紧座后，自动识别管脚的接触状态。 27、支持自动识别通用芯片的标识代码、厂家、芯片容量，自动读取镜像文件。 28、MTK、展讯、CoolSand、TI CPU手机支持自动侦测手机数据接口定义，自动识别CPU，自动识别存储芯片型号，自动读取镜像文件。 29、支持JTAG信号引脚高清标注。 30、支持任意设置JTAG的信号引脚；支持一键设置JTAG的信号引脚定义。 31、包含芯片拆焊设备，能够支持BGA、TSOP芯片安全拆取和重新焊接，能够有效除去芯片上的胶质，在拆取下的芯片上安全、准确植珠。 32、包含存储芯片数据提取设备 |
| 3 | 监控视频取证设备 | 1 | 套 | 一、硬件配置要求： 1. 处理器：不低于Intel i9； 内存：不低于64GB；系统硬盘：不低于512GB SSD；数据存储：不低于8TB HDD；独立显卡：不低于4G；显示器：23.8英寸双屏显示器、分辨率1920 x 1080、1080P高清画质； 2. 配置不少于4个3.5’SAS/SATA硬盘只读接口；不少于1个2.5’转3.5’SATA/SAS硬盘转换盒，不少于1个支持2.5’SAS/SATA硬盘只读接口； 3. 配置不少于4个3.5’SAS/SATA硬盘读写接口；不少于1个2.5’转3.5’SATA/SAS硬盘转换盒，不少于1个支持2.5’SAS/SATA硬盘读写接口； 4. 多功能写保护器： 不少于1个USB3.0写保护接口、不少于1个多媒体存储卡（TF、SD、CF、XD、MS）写保护接口、不少于1个IDE硬盘写保护接口、不少于1个SATA硬盘写保护接口； 5. 不少于1个支持蓝光刻录设备； 6. 预装64位windows10简体中文专业版操作系统； 二、软件功能要求：： 1.国产自主研发，支持中/英文； 2.支持FAT32、EXFAT、NTFS、JFS、EXT2/3/4等文件系统解析以及DD、AFF、E01等多种格式的镜像类型的视频提取与恢复； 3.支持监控硬盘因文件丢失、人为删除、初始化、文件覆盖、黑客破坏等情况导致监控视频数据丢失的数据恢复，支持上海威乾、海康威视、中维世纪、浙江大华等数十家监控厂商； 4.支持扇区重写生成的不完整碎片文件，系统能够实现文件重组，并提取播放；支持重组的厂商有海康威视、大华，支持LVM重组； 5.支持扫描时允许选择多个磁盘或者镜像文件同时扫描，支持历史扫描记录加载功能； 6.系统支持通过网络对监控机视频进行下载，并支持截图功能。 7.支持对磁盘内的视频时间分布进行快速分析，可分成100或者300片，支持自定义区域进行扫描；支持截图功能。 8.支持视频文件时间同步，可在软件内查看同步后的时间； 9.针对数据恢复的结果，能够实现快速显示和筛选，对需要提取的目标视频文件，能够实现快速提取； 10.视频提取后支持通道首帧的获取，智能识别监控视频文件的起止时间、通道号码，并能判断监控视频文件所属的文件类型； 11.提供万能播放器，支持视频文件预览，支持并兼容市面上大部分监控视频文件格式，无需转码可直接对视频进行预览播放； 12.支持多屏播放，并能通过播放控制区域对每个视频播放窗口进行单独控制，支持视频播放时将视频画面时间校正为北京时间； 13.视频播放支持视频放大、视频片段截取、画面截取、帧数播放和倍数播放功能； 14.支持硬盘复制功能，可对监控硬盘进行全盘镜像、逻辑分区镜像、自定义扇区镜像； 15.支持对提取的视频文件及生成的镜像文件进行校验，同时生产供用户查看的校验文件； 16.提供自主研发图像处理工具，支持色阶调整、图像去雾、明暗修复、偏色修复、图像去噪、畸变校正、模糊修复、去瑕疵的单帧图像处理方法。能最大限度还原图片真相； 17.支持视频检索功能，可快速对视频进行背景建模、对象分割、对象轨迹跟踪并生成检索视频对象库，能最大限度避免目标遗漏。并可进行绊线筛选、方向筛选、颜色筛选、人车筛选、兴趣区域筛选、排除区域筛选； 18.支持自主研发多通道视频分割工具，可将多通道视频文件分割为单通道视频文件，并进行合并、保存。 19.支持自主研发视频转码工具，可对视频文件进行批量转码； 20.支持报告导出功能，报告内容包括案件信息、数据来源、扫描信息以及操作日志，支持HTML、PDF格式报表导出； 21.对磁盘提取和扫描结果提供十六进制查看工具，支持包含数据查找、位置跳转、数据解释器等功能； 22.取证软件支持一键安装，支持加密狗或者激活码授权，支持在线、离线升级。 |
| 4 | 光盘清洗修复设备 | 1 | 套 | 支持CD、DVD、蓝光等光盘盘面的物理修复。 |
| 5 | 有线网络通信数据取证专用设备 | 1 | 套 | 一、硬件参数： 硬件配置：不低于6核12线程CPU、16G内存、512G+1TB SSD，网卡不低于1000兆。 二、软件参数 1. 支持UNIX和Windows平台 2. 支持在接口实时捕捉数据包，并详细显示包的详细协议信息 3.支持打开/保存捕捉的数据包、支持导入导出其他捕捉程序支持的包数据格式，支持通过多种方式过滤包和查找包，支持通过过滤以多种色彩显示包。 9.支持创建多种统计分析。 10.二进制数据包可以在APPle Mac OSX、 Debian GNU/Linux、 FreeBSD、 NetBSD、 OpenPKG、Red Hat Fedora/Enterprise Linux、rPath Linux、Sun Solaris/i386、Sun Solaris/Sparc等平台上使用。 11.支持捕捉多种网络接口类型的包，包括ADSL/LAN/EPON/GPON。 12.支持多种其它程序捕捉的文件，支持读/写TCPdump(Libpcapc)、PCAP NG、Catapult DCT 2000、CiscoIDS iplog、Microsoft网络监视器、网络通用嗅探器(压缩和未压缩)、Sniffer Pro和NetXray、NetScreen Snoop、Novell LANalyzer、RADCOM WAN/LAN Analyzer、Shomiti/Finisar、Tektronix K12xx、Visual Networks Visual uptime、WildPacket EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek等不同的捕获文件格式。 13.支持多格式输出，可以导出到XML、PostScript、CSV或纯文本格式文件。 14.支持对包括IPsec、ISAKMP、Kerberos、SNMPv 3、SSL/TLS、WEP和WPA/WPA 2等协议的解密。 |
| 6 | 无线网络通信数据取证专用设备 | 1 | 套 | 一、硬件参数： 便携式笔记本，处理器不低于i7-11800H，内存不低于16G，硬盘不低于：512G+1TB SSD，显卡不低于TRX3050，屏幕不低于16.1英寸,系统为win10正版，拥有HDMI接口、TYPE-C接口。 二、软件参数： 1.802.11n流量获取 2.802.11a, b, g 封包获取 3.802.11a, b, g, 及n在所有的速率下的封包注入功能 4.控制部份，管理部份以及资料封包在 Wireshark做详细解码,包括 A-MSDUs, A-MPDUs，及HT information Microsecond timestamp解析度 5.內建两组天线和两组外加可整合MC-Card连接器给外部天线专用 6.支持 2x2 MIMO 7.multi-channel 整合技术，可同时监控多个通道及获取到单一文件，並且可以使用多个 AirPcap Nx 获取器合并数据文件 8.完全与Wireshark 和 CACE Pilot 整合，针对无线网络提供流量分析，形象化专业解析 9.USB 主机介面提供了轻便及弹性的部署 10.支持 iOS、Android 平台双平台的移动设备，部分功能无须移动设备，仅需提供账号信息； 11.支持密钥、密码、短信验证码 、二维码等多种登录方式； 12.支持“微信/QQ/TIM”账单数据（账单、零钱记录、账单详情）的在线固定和分析，无需开模拟器等额外操作； 13.支持支付宝扫码进行账单数据固定分析，支持回收站账单固定； 14.支持主流手机云服务（OPPO、vivo、华为，小米）的云端数据（联系人、通话记录、相册、云盘、便签、录音等）固定； 15.支持 iCloud 云服务（邮箱、同步数据、相册、云盘）数据固定； 16.支持 Onedrive、Dropbox 云盘、百度网盘（包括同步数据）、腾讯微云数据固定； 17.支持指定 Twitter 账号（无须登录）推文、粉丝、关注、收藏数据固定； 18.支持 Telegram 账号对话消息、群组消息、联系人信息等数据固定； 19.支持 Instagram 账号关注、粉丝、媒体文件等数据固定； 20.支持 Facebook 账号好友、照片、时间线等数据固定； 21.支持 Messenger 好友消息、聊天记录固定； 22.支持Skype数据固定； 23.支持新浪微博关注、粉丝、博文（图片、视频）固定； 24.支持滴滴出行、携程、12306、去哪儿旅行等出行类APP订单类数据固定分析； 25.支持通过 IMAP、POP3 邮件标准协议固定各类邮箱中的数据，包括QQ邮箱、网易邮箱、163邮箱、126邮箱、139邮箱、腾讯企业邮箱、阿里云.邮箱等； 26.支持微信公众号历史信息数据（评论、点赞、图片、视频、音频）固定； 27.支持中国移动缴费记录、账单信息、详单信息的数据固定； 28.支持 Youtube、bilibili 等视频网站数据下载固定； 29.支持淘宝、京东、拼多多订单详情、收货地址等数据固定； 30.支持Bomb应用云数据库固定； 31.支持抖音个人视频页数据自动点击录屏固定； 32.支持通用方式进行任意安卓APP页面自动连续截屏； 33.针对QQ联系人的聊天页面进行自动化连续截屏； 34.支持顺丰速运数据固定； 35.支持 m3u8 格式视频固定； 36.支持中信银行数据固定； 37.支持印象笔记固定； 38.支持饿了吗订单数据固定； 39.支持WPS云文档数据固定； 30.支持部标(BCP)格式文件导出和上传； 31.支持取证结果导出“csv、html”等结构化数据； 32.支持导出“html”格式报告； 33.支持报告导出资源文件； 34.支持软件取证过程全程录屏，保证整个固定流程符合规范； 35.支持案件日志信息查看； 36.支持多应用、多账号、多部手机并行云取证； 37.任务管理模块可以直观展示所有任务，查看任务的当前状态、任务的完成进度情况、任务的所用时间； |
| 7 | 智能终端取证设备1 | 1 | 套 | 一、硬件参数： 硬件参数不低于：主机CPU：I7-11700、子机cpu：I5-7200U*8、主机内存：32G、子机内存:8GB*8、主机固态硬盘：500G、子机固态硬盘：1T*8、机械盘：8T*2、显示器：34寸曲面屏。 二、软件功能参数： 1、总体性能：支持手机密码破解、ROOT权限、镜像读取、多路并行逻辑提取、文件解析、导出报告等功能。 2、并行取证： （1）支持8路进程同时操作，包括逻辑提取及分析、自备份文件分析、报表导出、媒体文件恢复等。 （2）无需联网环境即可自动识别手机型号、自动安装驱动；智能识别手机型号，智能化操作，一键完成数据提取及解析等功能。 （3）支持多路报表同时导出；支持在提取、解析和报表导出的同时，查看解析结果；提取、解析和报表导出的一键式操作。 3、支持苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、酷派、金立、联想、乐视、8848、努比亚、360、一加、美图、LG、中兴、魅族、朵唯、IVVI、锤子、海信、阿里云等国内外主流品牌手机； 4、支持保资料解锁/ROOT/镜像的高端品牌及机型： 1)支持华为系列：Mate 30、Mate 20、Mate 20pro、荣耀V20、P20、P20 pro、荣耀V10、荣耀V9、Mate10、Mate10 pro、Mate9、Mate9 pro、P10、P10 plus、荣耀10、荣耀9、Nova2、Nova2s、Nova3e、麦芒6手机ROOT及读取手机屏幕锁/绘图锁密码 2)支持三星系列:三星Note9、三星S9、三星W2018、三星 Galaxy S8（SM-G9500）、三星 Galaxy Note8 SM-N9500 、三星 Galaxy Note8 SM-N9508、三星（SAMSUNG） W2017解除屏幕锁 3)支持VIVO系列:VIVO S1、VIVO X23标准版、X23幻彩版、Z1 、X21、 Z31、 Y93S 、Y95 、Y81S 、X21、X9、X9s、X9 plus、X9i、X9s plus、Xplus6、 Y79、 Y81 、Y85 、Y93、 Y97、 Z3等解除手机屏幕锁/绘图锁密码，支持VIVO X20、VIVO X20P、VIVO X20PUD、VIVO Y67、VIVO Y75 ROOT解除屏幕锁、备份镜像。 4)支持OPPO系列：OPP0 A1、OPP0 A3 OPP0 A5 OPP0 A7 OPPO A7X OPPO R17 OPPO FINDX OPPO R15X OPPO K1 OPPO R15梦境版 0PP0 R15 OPPO R11P、OPPO R11S、OPPO R11SP、OPPO A73、OPPO A79、OPPO A83等ROOT解除屏幕锁,部分手机支持备份镜像。 5)支持金立系列:金立M6、M6 PLUS解锁；金立S10、金立M7、金立F106等ROOT、解除屏幕锁、备份镜像。 6）支持小米系列：小米5、小米5C、小米5S、小米5X、红米5、红米5A、红米5 Plus、红米Note4、红米Note4X、红米Pro等ROOT解除屏幕锁、读取镜像。 7）支持8848系列：M2、M3、M4 M5 ROOT、解除屏幕锁、备份镜像。 8）支持魅族：Note6、Note8解除屏幕锁。 9）支持海信系列：HITV300C、HLTE200M、HLTE200T、HLTE210M、HLTE210T、HLTE212T、HLTE300T、HLTE300T、HLTE310T、HLTE500T、HLTE510M、HLTE510T、HLTE700M、HLTE700T、HLTEM800、E602M、E613M、E621T、EG958、EG966、EG971、E70-T解锁。 10）支持多品牌手机有屏幕锁并且安卓系统8.0未开启USB调试状态下，通过9008模式解除屏幕锁。如VIVO X21。 11）支持多品牌手机有屏幕锁并且安卓系统8.0未开启USB调试状态下，解除屏幕锁。如三星 S9-G9600。 12）支持多品牌手机有屏幕锁并且安卓系统7.0未开启USB调试，有BL锁状态下，对手机进行ROOT并解除屏幕锁。如华为MATE9。 5、支持VIVO手机安卓2.0到安卓7.0系列镜像/解锁。其中包括X20、X20P、Y67、Y75、X20PUD、X9S、X9、X9Plus、X7、X6L、X6A、X6Plus、X6plusA、X6Plus L、X6S Plus D、V3 Max A、Xplay5、Xplay5A、Y35、Y27、Y23L、Y51、Y55、Y66、X5L、X5Max L、X5Pro V、X3SW、Y613、Y622等。 6、支持OPPO手机安卓2.0到安卓7.0系列镜像/解锁。其中包括R11、R11 Plus、R11 Plus k、R11 Plus kt、R11 Plus t、R11 t、R11S、R11 st、R11s Plus K、R11S Plus、A73、A79、A83、A57、A53、A53M、A59M、A59S、A31、A31c、A31u、A33、A33m、A37、A37M、R7SM、R7plus、R7plusM、R7plusT、R7c、R7S、R9S、R9plus、R9Splus、R9SPlusA、R9KM、R9TM、X9000、X9007、X9070、X9077、R8107、R8109、R8205、R8207、N5207、N5209、1107、1100、3005、3007、A51、A51kc等。 7、支持小米手机：小米1、小米2、小米3、小米4、小米4C、小米4I、小米4S、小米4X、小米5、小米5C、小米5S、小米5X、小米Note、小米Note2、小米Note3、小米MIX、红米5X、小米5S Plus、小米Max、小米Pad1、红米1s、红米2、红米3、红米3S、红米3X、红米4、红米4A、红米4X、红米5、红米5A、红米5 Plus、红米Note、红米Note2、红米Note2S、红米Note3、红米Note4、红米Note4X、红米Pro等ROOT、镜像及解锁。支持小米最新安卓8.0版本 ROOT/镜像/解锁：小米5、小米5S、小米5S PLUS、小米Note2、红米5、红米5AROOT/解锁/镜像。 8、支持华为手机：Mate9、Mate9 PRO、P10、P10 PLUS、Mate10、MATE9保时捷、P9、P9 PLUS、P8、P8 MAX、MATE8、ATE S、MATE7、麦芒4、麦芒5、麦芒6、NOVA、NOVA2、NOVA2S、NOVA3E、荣耀7、荣耀8、荣耀9、荣耀10、荣耀8青春、畅玩4C、畅玩4X、畅玩5C、畅玩5X、畅玩6X、荣耀Note8、荣耀V8、G9、G9青春、畅玩3X、畅玩3C等。 9、支持魅族手机镜像：魅蓝3、魅蓝3S、魅蓝5S、魅蓝A5、魅蓝E2、魅蓝METAL、魅蓝Note、魅蓝Note2电信定制版、魅蓝Note3、魅蓝Note5、魅蓝U10、魅蓝U20、魅蓝X、魅族M5、魅族Max、魅族MX4、魅族MX5、魅族MX6、魅族MX6 PRO、魅族PRO 6S、魅族PRO6等ROOT/解锁/镜像。 10、支持金立手机S10、M7、F106、F100、F100S、F100L、F105、W909、M6 Plus、S6、S6L、GN5001、GN5003、W900、W900S、W808、W800、W601、M5、M5L、M3、M3S、S7、GN800、GN810、GN878、GN3003等ROOT/解锁/镜像。 11、支持三星手机CHM-J7008、CHM-J7108、GT-I8552、GT-I9008L、GT-I9082i、GT-I9118、GT-I9128、GT-I9152P、GT-I9158、GT-I9500、GT-N7100、GT-S5820、GT-S6818、GT-S7562C、GT-S7568、GT-S7898、SCH-I699、SCH-I829、SCH-P729、SCH-W999、SM-A5000、SM-A7000、SM-A7009、SM-A7100、SM-A8000、SM-A9100、SM-C5000、SM-C5010、SM-C5018、SM-C7000、SM-C7018、SM-C7100、SM-E7000、SM-G3502I、SM-G3502U、SM-G3588V、SM-G3606、SM-G3608、SM-G3609、SM-G5500、SM-G5510、SM-G5528、SM-G5700、SM-G6000、SM-G7106、SM-G7108V、SM-G9008V、SM-G9009D、SM-G9200、SM-G9209、SM-G9250、SM-G9280、SM-G9298、SM-G9350、SM-G935S、SM-N9006、SM-N9100、SM-N9108V、SM-N9150、SM-N9200、SM-N9208、SM-W2013、SM-W2015、SM-W2016等ROOT/解锁/镜像。支持三星安卓8.0版本手机：SM-G9300、SM-C7010、SM-C7000、SM-G9350的ROOT/解锁/镜像 12、支持乐视解锁/镜像：X500、X501、X502、 X600、X608、X620、X625、X800、X900、X906、X908等。 13、支持酷派手机解锁/镜像：W711、W702、W706、W770、Y60、Y70、Y75、Y76、Y80、F600、F603、F608、F618、F620、N16、N68、N91、N92、N900、N900S、D60、D23、D280、D508、D619、E28、E200、E210、8260、8288、8295、8310、8670等。 14、支持美图手机镜像：M4、M4S、M6、M6S、M8、M8S、M8T、T8、T8S、V4、V4S、V6 15、支持红米、乐视、华为、中兴、酷派、OPPO、VIVO、联想、步步高及众多国产山寨机。使用联发科CPU的智能机在关机的情况下直接备份全镜像； 16、支持读取华为、三星、VIVO等手机读取IMEI、软件版本信息。 17、支持ADB方式备份手机DATA分区，支持ROOT后手机解密DATA分区。 18、支持安卓4.0到安卓8.0解除屏幕锁，还原屏幕锁。 19、三星、小米、华为、酷派、乐视、VIVO、金立、联想、HTC、努比亚、OPPO、魅族等品牌手机ROOT或备份手机镜像。 20、支持以下高通9008模式解锁/备份镜像： 小米：红米Note（移动4G增强版）红米Note3（标准版/全网通）、红米Note3（高配版/全网通）、红米2（移动版）、红米3、小米3（联通版）、小米4、小米4C、小米Note、小米Note Pro等； VIVO: Y13L、Y18L、Y23L、Y27、Y28L、Y29L、Y31、Y31C、Y35A、Y37A、Y51A、Y55、Y613F、Y623、Y627、Y628、Y66、Y79、Y913、Y923、Y927、Y928、Y937、X3F、X3L、X3V、X5F、X5M、X5MaxF、X5MaxL、X5MaxV、X5ProV、X5V、X520、X520F、X710F、X710L、X20PlusA、X20A、X20、Y37、Y22L、X6A、X6S、Xplay、Xplay3S、Xplay5A、X6PlusA、X6sPlus、X7、X7Plus、S1、V1、V3、V3Max等； OPPO：R9s、R9sPlus、R9sk、A57、A57t、1100、1105、1107、1206、3000、3005、3006、3007、A11、A30、A31、A31c、A31t、A31u、A33、A33f、A33m、A33t、A37f、A51、A51f、A51Kc、A51W、A53、A53m、A53t、CPH1607、F1、N1mini、N5110、N5117、R7c、R7f、R7g、R7kf、R7Plusf、R7Plusm、R7sf、R7sm、R7sPlus、R9PlustA、R9Plustma、R830S、R831L、R831S、R2010、R2017、R6006、R6007、R7005、R7007、R8000、R8006、R8007、R8106、R8107、R8109、R8200、R8201、R8205、R8207、X9079、R11、R11plus、R11plus_k、R11plus_kt、R11plust、R11T等； 努比亚： My、Z9 mini、Z9 Max NX512J； 联想：A805e、S90-t、VIBE P1； 华为：麦芒4、NOVA、G9、畅享6S。 21、手机数据提取和恢复：支持获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频），支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录等信息。支持提取SIM卡上的通讯录、短信、通话记录。支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括： iPhone手机、Android手机、MTK及展讯山寨机、高通平台CDMA功能手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机可自动root后进行删除数据恢复，在root失败情况下，也能支持Android手机也能解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据。支持手机内存镜像的获取和解析，包括Android手机、iPhone手机、山寨机（MTK、展讯等）手机。支持Android手机基于镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决Android版微信无法恢复数据的行业难题。 22、手机应用程序解析：支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件语音文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复。支持应用解析：微信，QQ，陌陌，网易邮箱，新浪邮箱，钉钉，新浪微博，抖音，腾讯地图，百度地图，高德地图，航旅纵横，携程旅行，UC浏览器，支付宝，百度网盘，快手，淘宝，闲鱼，斗鱼，京东，美团，旺信 22、提供自主知识产权的手机取证工具集，，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。 三星逻辑提取、VIVO逻辑提取、华为逻辑提取、小米逻辑提取，针对这些品牌未ROOT（兼容已ROOT）手机进行逻辑数据提取，其中包括手机电话本、短信、通话记录等基本信息，也包括QQ、微信等主流APP应用数据。 安卓文件夹解析；IOS备份解析；数据上传，公安部接口统一格式上传；安卓手机截图，主要应用于电子物证及监察委系统；哈希值计算；安卓媒体文件提取； 语音文件转换；安卓应用降级，主要是QQ和微信； 23、支持iOS备份文件读取，包括从电脑硬盘及硬盘镜像中直接读取，在已知密码情况下实现对iOS加密备份的解析。 24、支持安卓手机6.0、 7.0、8.0、9.0 版本删除图片恢复。 25、安卓、苹果品牌机支持数据线连接方式取证、TF卡备份提取、OTG线备份提取、WIFI方式扫码提取。山寨机支持采集终端获取镜像并解析取证，平台包括MTK、展讯等主流山寨机平台，其中包含MTK平台的Android手机。 26、提供机械手暴力破解（针对OPPO手机安卓10.0解除屏幕密码锁）。 27、支持激光微雕指魔解锁（支持Android、苹果高端手机光感指纹解锁、支持按压式电容指纹解锁、支持超声波指纹（也称射频指纹）识别解锁、支持侧键指纹识解锁）。 28、支持指纹保险箱、指纹锁防盗门、指纹加密U盘/硬盘、指纹加密的笔记本电脑等带有指纹锁的设备破解指纹锁密码。 |
| 8 | 智能终端取证设备2 | 1 | 套 | 一、硬件配置要求： 塔式机箱，CPU不低于Intel i7 3.7GHz，内存不低于64GB，存储：不低于480G SSD+4TB HDD 显卡：不低于Nvidia RTX 2080Ti 11G DDR5。USB3.0接口不低于10个，RJ45接口、多合一存储卡只读接口、三合一SIM卡接口1个以上，蓝光DVD刻录设备1个以上，配备34英寸曲面显示器,主机质保3年。 二、软件取证功能要求： 1. 支持8+N路并行取证，所有提取方案均支持多路，支持并行提取同一型号设备，包括iOS提权，Pan ADB，华为、vivo、三星和小米高级备份等方案，提取、解析任务分离，同时支持N路的解析任务； 2.多页面同时浏览分析，系统支持跨案件、跨检材地同时浏览多个应用数据 3.支持系统版本：iOS 7.0-iOS 15.1；Android 2.0-Android 11.0；华为Harmony OS 2.0手机系统。 4. iOS设备提权提取，通过临时提权的方式提取镜像以及深度的Keychain数据，范围(iPhone 5s-SE2，iOS 9.0-iOS 13.7)； 5. iOS设备快速提取，通过临时提权的方式精准快速地提取指定的应用数据或系统数据(含Keychain)，范围(iPhone 5s-SE2，iOS 9.0-iOS 13.7)； 6. iOS密码工具，iTunes备份密码提取，型号范围：iPhone 5s-SE2，iOS 9.0-iOS 13.7； 7. iOS设备常规备份或加密备份提取，型号范围：iPhone 4-12 Pro，iOS 7.0-iOS 15.1； 8.Android设备Pan ADB镜像提取，通过临时提权(免拆机刷机)的方式提取镜像或物理镜像，支持的芯片包括高通、MTK、麒麟等，范围(Android 6-Android 11)； 9.Android设备Pan ADB快速提取，通过临时提权(免拆机刷机)的方式精准快速地提取指定的应用数据或系统数据，支持的芯片包括高通、MTK、麒麟等，范围(Android 6-Android 10)； 10.OPPO高级备份支持绕过隐私密码（搬家锁）进行数据提取，支持到Android 10； 11.支持提取Android设备中的APP安装文件； 12.微信、支付宝账单提取，支持Android、iOS的微信、支付宝云账单提取； 13.支持18种常见检材格式的解析，包括苹果文件夹、iTunes备份、苹果Tar文件、苹果Zip文件、安卓物理镜像（dd）、YunOS备份（目录）、OPPO自备份、vivo自备份、小米自备份、魅族自备份（目录）、魅族自备份（*.zip）、ADB备份文件、安卓文件夹、华为备份文件夹、SignalBackup文件、安卓Tar文件、安卓Zip文件、SimCard Zip文件等多种检材解析； 14.支持提取设备主要硬件信息与唯一标识等，包括手机厂商、型号、芯片、系统版本、IMEI、MEID、IDFA（iOS）、UDID（iOS）、是否root、硬件平台等的相关信息； 15.支持提取开关机日志、Wifi日志(iOS)、应用日志、通讯行为（iOS）、AirDrop使用记录（iOS）、电量使用日志（iOS）、屏幕锁定状态（iOS）、通知历史（iOS）、推送消息历史（iOS）、应用安装（iOS）、应用Internet（iOS）、应用使用(iOS)、音频使用（iOS）、相机使用（iOS）、流量使用、备份历史（iOS）、蓝牙日志（iOS）、定位使用（iOS）、配件连接历史（iOS）、飞行模式历史（iOS）、运营商注册历史（iOS）、屏幕快照(Android)、蓝牙设备、用户帐户、设备用户(Android)、基站、用户词典、粘贴板(iOS)、情景模式(华为)等系统日志及其他日志信息； 16.支持提取应用列表，对每个应用提供版本号、应用标识(包名)、安装路径、文档路径等信息； 17.支持提取WhatsApp、Telegram、Telegram X(iOS)、Potato、Skype、Skype中国版(Android)、Sugram、Facebook Messager、Signal(iOS)、Bria Mobile(iOS)、KakaoTalk、Line、Viber、Tango、Yippi(iOS)等即时通讯软件消息； 18.支持提取wifi和基站信息，可查看苹果基站信息，包括经度、纬度、时间等； 19.支持 iOS Keychain信息完整提取，包括：证书、账户密码、iTunes备份密码、身份、网络密码、密钥等信息，经分析后，还包括应用Token、AppleID、WiFi、邮箱帐号等； 20.支持信息溯源，全局搜索到的记录或任意一条记录可右键“转到”回溯到原始位置，方便查看上下文； 21.位置信息聚合，所有涉及位置信息的提取汇聚，可以在地图集中展示；可以根据需要，选择一定范围的地理信息，按时间进行轨迹展示； 22.全文检索，提供全文检索功能，对证据手机所有数据进行搜索； 23.数据导出，可对单个标签页数据导出，支持导出HTML、Excel、CSV等类型文件；支持批量导出BCP数据包； |
| 9 | 智能终端取证设备3 | 1 | 套 | 一、硬件配置要求： 便携式高性能主机配置，处理器：不低于I9-9880H；内存：不低于32G；不低于硬盘1T SSD+2T SSD；显卡：不低于NVIDIA 显存8GB 。 二、软件功能参数要求： 1.国内自主研发，拥有自主知识产权。 2.并行取证能力 1）支持单路手机与镜像取证、文件取证、SIM /SD卡取证、拍照取证等并行取证； 2）支持3+3路并行取证：手机复制机支持对3路手机、1路山寨机镜像、1路SIM卡和1路存储卡的并行取证。 3）支持并行操作：在手机取证时，可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。 3.手机支持能力 1）支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略，无需反复修改不同检材的取证方法，快捷高效。 2）支持Android、iOS、 Windows Mobile/Phone/CE、塞班、黑莓（含黑莓10）、Linux、Bada等，覆盖智能机市场90%以上。其中iPhone手机支持越狱和未越狱设备，Android手机支持已ROOT和未ROOT设备。 3）支持国内外品牌的功能机，支持BREW平台的电信定制机，支持Nokia Asha平台手机。 4）通过内置镜像采集终端获取镜像并解析取证，支持的平台包括MTK、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机，也包含MTK平台的Android手机。 5）支持制作或解析Android、iPhone手机逻辑镜像，固定手机数据。 4.手机密码破解及绕过 1）支持Android 6.x-10.0 版本华为系列手机屏幕锁破解，包含高通芯片、MTK芯片以及麒麟990/810980/710/970/960/955/950/659/658/655等，支持MATE30、MATE30PRO、P30、P30PRO、MATE20、V20、荣耀V30、荣耀V30 PRO、荣耀20、 NOVA6等全版本解锁，华为高级备份全面升级，支持最新系统版本和系统应用分身数据获取；支持6.x-9.x版本三星系列手机（含S8/S8+/NOTE8/W2017等）绕过屏幕锁、绕过BL锁直接获取ROOT权限、免ROOT下载镜像或数据包等；支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；支持MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或数据包、自定义参数下载镜像等；支持OPPO手机最新RENO系列、Realme系列、R17/R17 PRO系列、Find X、R15系列、K1、A7x、A7、A5、R11s系列、R11系列等屏幕解锁、ROOT破解或镜像下载等，OPPO全系列高级备份支持手机应用程序解析；支持VIVO系列手机(含X27 PRO、X23系列、X21系列、X20系列、Y97、Y93、Y95、Z5x、Z3x、Z3/Z3i、Z1/Z1i、U1、S1、Y3等)屏幕解锁等, 最高支持至Android10.0；支持小米系列手机（含小米Max3、小米8 青春版、小米8 SE、小米6x、红米Note7、红米Note5、红米Pro、红米S2等）屏幕解锁，小米高级备份支持Android5.0以上版本所有手机；支持移除全盘加密的魅族手机（如16XS/16S/16T/16SP PRO、8X、PRO 7/PRO 6、NOTE9/NOTE 8/NOTE 6/NOTE 5、6/6T、MAX、E/E2/E3）屏幕锁；支持LG、小米、HTC、联想、金立、ZTE、努比亚、乐视、一加、小辣椒、海信、国美、朵唯、SUGAR、美图、酷比、酷派、360、锤子、8848等品牌手机绕过密码、免ROOT镜像下载等；支持海外手机的屏幕锁破解或镜像下载；支持MTK（含MTK Android，如vivo X6 Plus D）、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机开机密码绕过和破解、免ROOT下载镜像或数据包等。 2）通过ADB技术，支持三星、华为、小米、OPPO、VIVO、魅族、乐视、HTC等各品牌手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。 3）支持iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 1破解4位开机密码。 4）iPhone提权取证，突破iOS系统（支持iOS10.0-13.5版本，不包含12.4.7）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据。 5.手机数据提取和恢复 1）突破Android手机权限限制，在取证过程中无需频繁点击授权提示，大大提升用户体验，提高取证效率。 2）支持OPPO、华为、魅族、小米等手机自动备份取证。 3）支持获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用卸载记录、iOS设备使用过的手机号、iOS设备连接过的主机、iOS PushStore推送消息）和密码密钥等信息，支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。 4）支持提取SIM卡上的通讯录、短信、通话记录以及SIM使用记录。 5）支持Android、iPhone手机各类文档的分类取证，文档格式有：.doc、.xls、.ppt、.db、.pdf、.txt、.plist、.xml、.lst、.dat、.ini等。 6）支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括： iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非智能机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据。 7）支持手机内存镜像的获取和解析，包括Android手机、iPhone手机、山寨机（MTK、展讯、Mstar等）、诺基亚S40手机、黑莓手机。 8）基于微信备份原理以及基于镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决高版本微信无法恢复数据的行业难题。 9）支持Android手机最近删除文件恢复、支持Android手机缩略图恢复。 10）支持IOS加密备份的keychain解析。 6.手机应用程序解析功能 1）支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/密钥的提取。 2）支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含QQ(TIM版、国际版、轻聊版)、企业QQ、微信（分身版、多开版、黄金版、微信小号、微信小程序、微信PC版备份）、移动飞信、易信、点点虫(旧版来往)、旺信、Line（连我）、米聊、陌陌、遇见、Skype、YY语音、WhatsApp、DiDi、TalkBox、Voxer、Facebook、人人网、Viber、微话、Zello、有信、Telegram、CoCo Voice、ooVoo、Tango、BBM、HelloTalk 、Peeem、Zalo、Pal+、KeeChat、千牛、钉钉、百度HI、ICQ、快牙、蜜语、全民K歌、Kik、百度网盘、探探、百度贴吧、Blued、善讯、360云盘、茄子快传、QQ空间、微微电话、闪传、潮信、安司密信、Sugram、IM+、nice、SnapChat、闲聊、KakaoTalk、imo、SOMA、聊天宝（子弹短信）、TT语音、连信、触宝电话、PotatoChat、Instagram、TelePlus（Android）、BOTIM（iPhone）、企业微信、吹牛、jusTalk、多益云、聊呗极速版、城信、IS语音、莫邻等。 3）支持微博数据的获取解析，包含新浪微博、腾讯微博、Twitter等。 4）支持上网日志的获取解析，包含自带浏览器、QQ浏览器、UC浏览器、欧朋浏览器、Safari、百度浏览器、海豚浏览器、傲游云浏览器、Chrome、搜狗浏览器、天天浏览器、手机百度、猎豹浏览器、360浏览器、绿茶浏览器、Firefox浏览器、水星浏览器、2345浏览器、百度极速版等。 5）支持手机邮件的获取解析，包含内置邮箱、QQ邮箱、139邮箱、Gmail邮箱、网易邮箱大师、189邮箱、邮件大师等。 6）支持手机行程记录的获取解析，包含谷歌地图、百度地图、腾讯地图、搜狗地图、航旅纵横、高德地图、滴滴出行、快的打车、携程旅行、去哪儿旅行、嘀嗒拼车、Uber、桌面天气、12306、神州租车、ofo共享单车、智行火车票、交管12123、航班管家、摩拜单车、途牛旅游、艺龙旅行、华住会、曹操出行等。 7）支持手机电子商务数据的获取解析，包含淘宝、天猫、京东商城、支付宝、美团、大众点评、百度糯米、转转、闲鱼、饿了么、唯品会、拼多多、微拍堂、口碑、当当等。 8）支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。 9）支持第三方安全软件的获取解析，包含360手机卫士(Android)、360隐私保险箱(Android)、来电通、360手机助手、冰箱、一键清理大师、猎豹清理大师、百度手机助手、腾讯手机管家、鲁大师、360清理大师、极速清理等。 10）支持车载导航记录的获取解析，包含E路航。 11）支持视听软件的获取解析，包含爱奇艺、百度音乐、QQ音乐、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷视频、酷狗音乐、快手、抖音、斗鱼直播、网易云音乐等。 12）支持360安全云盘、易联OVPN、华为手机云、iCloud等应用的获取解析。 13）支持中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、工商银行等银行类APP的获取解析。 14）支持其他应用解析，如搜狗输入法、imToken、币牛牛、115网盘、金十数据、豌豆荚、今日头条、赶集网、58同城、学习强国、脉脉、腾讯微云、随手记、顺丰速运、菜鸟裹裹、同花顺等。 15）支持对小米天气、搜狐邮箱、密友、365日历、SUGAR苏格、百聊、百合婚恋、新浪邮箱、巴士管家、印象笔记、Hello语音、华为智慧生活、益盟操盘手、阿里巴巴、平安普惠、贝店、悟空理财、他趣、华为应用市场、微信读书、Nico、Keep、云约、云信、比邻、悦跑圈、Microsoft Office Mobile、Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint等小众应用解析。 16）支持手机APK静态行为分析，支持提取权限、开发者、服务器地址等信息，取代繁琐的手工分析。 7.案件管理、数据分析和取证报告功能 1）支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，支持对取证结果进行数据排重、消息过滤等。 2）支持合并案件、拆分案件、合并检材功能，实现案件与检材的灵活管理。 3）支持列表、会话等方式的数据浏览，语音、视频、图片等多媒体文件直接播放，红包、分享链接、转账等直观展示，微信、QQ、支付宝等资金往来数据单独归类，全面提升数据浏览效率。 4）支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；支持导出Word、HTML、PDF、CSV等格式的取证报告并进行管理，且Html报告支持会话展示、查看以及搜索。 5）支持生成电子证据检查工作记录，无需繁琐的手工录入，根据人性化引导界面向导，即可生成电子证据检查工作记录。 6）支持多重数据分析，刻画人物属性、挖掘身份标识、二维码分析等，对手机持有人的头像、手机号、姓名、身份证号等各类信息进行挖掘，对二维码详细信息进行展示，多方位多角度挖掘有效线索。 7）支持手机数据可视化关联分析，关联内容包括：通话记录、短信记录、QQ、微信、邮箱等数据，以组织架构、网络、圆形、分组等自动化图形布局方式直观展现和挖掘数据之间的关联关系，通过单一联系人搜索、多人关系路径定位、关系深度标记，助力快速分析复杂的人脉网。 8）支持从不同角度剖析手机GPS、Wi-Fi、基站、照片、QQ、微信、导航软件的位置信息，如热力图、连线图、聚类图等，便于快速分析轨迹信息。 9）国内首家集成免费绿色版的MYReader工具，支持导出案件数据后，使用MYReader进行数据浏览、搜索、分析、添加标签、导出各种格式的取证报告、标签报告、数据包，方便进行案件多人分析、跨部门案件协助处理、案件保存等。 8.支持以下人工智能与取证技术结合 1）语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。 2）涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗、涉贷等会话数据，攻克海量数据查找分析难题。 3）照片分析，快速识别手机中所有照片的人脸，并进行分类，种类包括SH、SB、SJ、SM、SK、证件照（身份证、银行卡、护照、驾驶证、车牌、名片等）、二维码、人物照片等。辅助分析嫌疑人及其关系网人物样貌。新增AI人脸搜索功能，导入目标图片，对检材中的人物照片进行人脸搜索，碰撞匹配，结果展示。 4）维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。 5）群聊分析，基于语义分析快速去伪存真，从大量繁杂的聊天内容中总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。 9.提供小程序自定义解析工具，用户可自定义编写Python程序，实现对新增APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案例数据中。 10.联动功能 1）支持取证数据上传到本地蛛网系统。 2）支持与实验室取证综合管理系统联动，处理委派任务，并支持将取证数据包、报告、镜像文件等上传至实验室管理系统，实现设备、系统、平台之间的一体化管理需求。 11.提供以下功能的手机取证工具集 1）提供自主知识产权的20余款手机取证工具集。 2）提供Android镜像下载工具，支持任意多部手机同时下载镜像；提供Android解锁大师工具，支持按手机型号破解或绕过密码；提供Android一键ROOT工具，支持一键ROOT和一键取消ROOT，支持Android 1.5~4.4.x手机的ROOT提权；提供第三方工具，提供360一键ROOT/kingROOT/ROOT大师的下载链接；提供Android屏幕截图工具，在PC上实现对手机屏幕的截图；提供Android缩略图恢复工具，用于恢复被删除图片的缩略图；提供Android文件浏览，辅助进行手动方式取证；提供ADB数据备份工具，支持降级备份、直接导出文件；提供Android图片恢复工具，全面支持恢复华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴、金立等品牌手机的删除图片。 3）提供iPhone DFU工具，解决iPhone 3GS和iPhone 4手机的密码绕过问题；提供iPhone备份浏览工具，可直接加载备份目录浏览；提供iPhone缩略图恢复工具，在手机照片删除情况下，可恢复删除照片的缩略图；提供iPhone备份密码破解工具，具备无加密备份的提示，支持载入第三方字典文件破解和暴力破解；提供iPhone数据备份工具，可用于备份iPhone数据到PC上。 4）提供语音识别工具，支持将微信语音识别为文本信息；提供SQLite文件浏览，可载入并浏览SQLite数据库，支持直接浏览删除数据；提供签名恢复工具，在未知镜像的文件系统格式情况下，也能恢复手机镜像文件内的删除文件，如图片、视频、音频、数据库以及各类文档等；提供照片轨迹分析工具，可手动分析手机照片的拍照时间、拍照设备、经纬度等信息，并可在地图上展示照片的位置轨迹信息；提供iPhone专用的Plist文件浏览工具；提供时间线播放器，以播放器的形式展示手机数据的时间轴关系；提供人脸检测工具，用于检索并抽取图片的人脸信息；提供应用程序通用解析工具，无需等待支持率更新，就能支持某个应用新版本数据，甚至某个新应用数据的解析；提供微信语音转码工具，用于手动拷贝微信语音时的转码播放，正常取证时无需使用工具进行转码。 |
| 10 | 数据关系可视化分析设备 | 1 | 套 | 一、硬件基本参数： 操作系统不低于Win10（正版），处理器不低于I7-8850H ，内存不低于32GB DDR4，硬盘不低于1TB SSD + 2TBHDD 5400，不低于NVIDIA Quadro P3200 6GB独立显卡，分辨率不低于1920*1080。 二、软件功能： 1. 系统获取《计算机软件著作权登记证书》，拥有完全自主知识产权。 2.智能数据清洗功能: (1)支持文本文档、电子表格文档、网页文档、pdf文档格式的个人话单、电子银行账单数据文件的导入。 (2)支持无标题行、时长格式不规范、无通话时长、基站格式不规范、分段式、时间不规范、日期时间分行分列、文本分隔符不标准、excel话单含多sheet页、等宽格式等特殊格式的话单及账单导入。 (3)对于话单和账单数据，支持格式自动识别、标题自动对应。 (4)支持可视化定义和编辑数据导入规范。 (5)支持python脚本数据导入规范。 (6)支持微信、支付宝调证数据导入规范。 (7)支持取证交易数据导入规范。 3.智能分析功能： (1)话单智能分析功能： ①支持按人或者线索通过各种维度对话单重要信息进行统计及可视化展示。 ②支持图表形式展示按时间排序的总通联情况及呼入呼出情况。 ③支持以图表形式展示主要通联对象，通联对象维度可切换线索、人、组，统计维度可切换时长、次数，可根据总通联、呼入、呼出、平均通联等进行排序。 ④支持按省、市进行通联对象地域分布的统计，可穿透主要通联对象及通联详情。 ⑤支持按个人、公司等进行通联对象类型的分布统计，可穿透主要通联对象及通联详情。 ⑥支持分析通联时段的分布情况，可穿透主要通联对象及通联详情。 ⑦支持分析睡眠时段，并可穿透睡眠时段主要通联对象及通联详情。 ⑧支持分析通联地点的分布情况及时间规律，并可穿透关注地点的主要通联对象及通联详情。 ⑨支持分析手机号码的串号使用规律，并可穿透关注地点的主要通联对象及通联详情。 (2)账单智能分析功能： ①支持以图表形式展示主要交易对象，交易对象维度可切换线索、人、组，统计维度可切换金额、次数，可根据总额、转入、转出、净额等进行排序。 ②支持可视化展示净资金流向情况，并可穿透交易详情。 ③支持按省、市进行交易对象地域分布的统计，可穿透主要交易对象及交易详情。 ④支持按个人、公司等进行交易对象类型的分布统计，可穿透主要交易对象及交易详情。 ⑤支持按只进不出、只出不进、双向交易等交易方向的分布统计，可穿透主要交易对象及交易详情。 ⑥支持分析交易时段的分布情况，可穿透主要交易对象及交易详情。 ⑦支持摘要分类情况的分布统计，可穿透主要交易对象及交易详情。 4.关联分析 (1)关联分析： ①针对实体，支持线索、人、组的随意切换；针对交易金额，支持总和、定向、净向的随意切换。 ②支持交易或通联详情的分析。 ③支持对实体、关系的参数过滤。 ④支持对实体的搜索。 ⑤支持显示隐藏、图片导出的功能。 ⑥支持多种图形布局：原型、组织架构、网络、分组布局。 ⑦支持图表导航功能。 ⑧支持查找链接、路径、最短路径和查找回路。 ⑨支持对画布上关系图进行列表分析。 ⑩支持通过度中心性分析来显示实体的重要、活跃以及影响程度。 支持新建快照、删除快照。并记录相关的操作。 (2)关系建模： ①支持通过时间筛选。 ②支持通过链接次数和关联对象数筛选。 ③ 支持查看实体、关系属性。 ④支持对画布上关系图进行列表分析。 ⑤ 支持通过度中心性分析来显示实体的重要、活跃以及影响程度。 ⑥支持新建快照、删除快照。并记录相关的操作。 ⑦ 支持交易或通联详情的穿透。 ⑧支持对实体的搜索。 ⑨支持显示隐藏、图片导出的功能。 ⑩支持多种图形布局：原型、组织架构、网络、分组布局、支持图表导航功能、支持查找链接、路径、最短路径和查找回路。 (3)、资金流向分析： ①支持可视化查找满足条件的任意级别的资金流向路径，并支持数据视图与图形配合查看。 ②支持可视化人工查找满足条件的下级资金流向或上级流向。 ③支持资金流向的交易详情穿透。 ④串号比对分析：以可视化形式展示多人共同串号，或同人多个串号的情况，支持人与线索的维度切换，支持数据详情穿透。 5.提供集合运算，支持针对多数据集的交、并、差等集合运算，支持运算列及属性列的选择，支持数据详情的穿透。 6.规律分析 (1)支持新增或消失分析：支持可视化分析在某个时间点之后新增号码或消失号码。 (2)针对分析对象，支持人与线索的切换。 (3)支持多人共同新增或消失号码的分析。 (4)支持数据详情穿透。 7.转移关系分析： ①支持转移对象分析：分析出存在转移关系的号码或账号。 ②支持转移地点分析：分析出存在转移关系的同一个归属地的所有号码。 ③支持数据详情穿透。 8.轨迹分析 (1)轨迹详情：支持根据话单通联详情描绘通话位置轨迹点，支持轨迹播放、轨迹线、轨迹点过滤等功能，可进行人与线索维度切换，支持数据详情穿透。 (2)轨迹伴随分析：支持分析多人或线索的轨迹伴随情况，支持参数过滤及人与线索的维度切换，支持数据详情穿透。 (3)互通位置分析：支持判断同一通电话发生时双方所在位置，支持人与线索的维度切换，支持数据详情穿透。 9、资金分析 (1)资金特征：针对资金流动情况进行分析，根据对应的计算规则，判断所分析的账户是否为资金来源账户、资金中转账户以及资金沉淀账户。 (2)资金统计：统计所有分析对象的交易概况及所有分析对象的对手的交易金额统计，支持详情展示、导出功能。 (3)资金对敲：从海量数据中找到满足对敲的数据（资金对敲，两笔没有直接联系的交易，满足对敲（差额，差额率，交易时间）条件），支持详情穿透。 10、其它功能： (1)支持对原始数据的案件转移、删除以及源文件查看。 (2)支持案件导入、导出功能。 (3)支持对手机号或账号的持有人管理。 (4)支持将分析结果进行保存，并可利用已有分析方法进行二次分析。 (5)支持选择分析对象后，推荐可用的分析方法。 (6)内置包括基站归属地数据、手机号与银行卡类型/归属地、特服号码等基础数据库，内置全国离线地图，支持离线进行数据关联与可视化展示。 (7)支持所有分析结果的导出。 11、性能参数： (1)支持多个文件的同时批量导入，单机客户端可存储数据量为十T级。 (2)可视化部分支持十万级别数据的同时展示分析，数据过滤或图形转换时间小于30秒。 12、升级与服务：可免费升级到最新版本。 |
| 11 | 加密文件的识别和破解设备 | 1 | 套 | 一、硬件参数： 处理器不低于Intel Xeon E5-2620V4 2.1GHz*2，内存不低于32GB DDR4 2400MHz，硬盘不低于4T SATA3 7200转，网卡不低于Intel（R）I350 Gigabit Network，运算加速器不低于RTX3080×4，操作系统Windows10，环境温度工作环境：10℃~35℃运输/储存环境：-40℃~70℃，湿度工作环境：35%-80%相对湿度/储存环境：20%-90%相对湿度，4U塔式/机架式，电源功率2200W Cold-Swap Power Supply 冗余电源。 二、软件参数： 1.支持批量提交不同格式的加密文件，系统可自动判别其真实文件类型，判断其是否加密 2.支持批量提交哈希字符串，单文件内可包含1000条哈希字符串 3.支持任务的优先级管理功能，优先级包括高、中、低三档，系统优先对高优先级任务进行调度运算 4.支持为任务定制划分解密设备数量 5.支持采用精简模式一键提交任务；支持高级模式为解密任务进行定制化操作，如定制优先级、解密设备数量、是否使用大数据破解、使用解密策略等。 6.支持对运行中的任务进行人工干预，包括暂停、重启、修改优先级、定制设备数量等；支持批量任务的人工干预。 7.支持采用拖拽文件或文件夹的方式进行任务上传 8.支持任务的自动审批，自动审批的任务会直接进入到任务运行队列 9.任务运行时，可查看任务即时运行速度、预估剩余时间 10.任务运行结束后，提供当前任务的总体运行报告，支持对解密任务进行深度分析，并给出进一步的解密建议 11.支持对网络类的密文进行批量式破解，也支持对网络类包含的指定密文进行针对性破解 12.支持为每一种解密类型提供不同的默认解密策略，任务提交后可直接使用默认解密策略进行破解 13.支持使用大数据模式进行任务破解，内置大数据内包含的解密口令条数不少于100亿条，大数据内容均在解密设备加速卡中自动生成 14.支持加密信息分离功能，提供离线解析工具，支持加密文件的敏感信息内容与加密头信息的提取分离，仅提取解密运算必需的信息，将敏感数据保留在可控环境下而无需提交到解密系统平台 15.支持字典文件的添加和自动分发 16.设备支持字典文件的闲时缓存，设备可自动将未同步的字典文件缓存到本地，无需多次下载 17.支持字典的删除操作 18.支持附加密码字典的功能，用户可根据加密文件的实际情况，将可能的密码临时添加到解密系统平台进行优先尝试。 19.提供历史字典库功能，字典库中收集曾经破解成功的密码信息，以供后续任务使用。历史字典库支持通过文件查询密码的正向查询，也支持通过密码查询文件的反向查询功能 20.出厂内置的字典内包含不少于1亿条口令 21.支持解密设备与管理平台的双向身份认证 22.提供解密设备的硬件信息情况，以及实时动态运行情况，包括内存使用、设备温度、CPU使用情况等 23.支持解密设备的远程控制功能，包括设备睡眠、设备唤醒、远程关机、远程重启等 24.支持设备的分级管理，可将设备挂载到位置 25.支持历史字典库解密策略 26.支持大数据解密策略 27.支持附加密码解密策略 28.支持暴力解密策略 29.支持掩码解密策略 30.支持普通字典解密策略 31.支持字典变换式解密策略 32.支持字典拼接式解密策略 33.支持字典掩码混合式解密策略 34.支持分段式彩虹表生成策略 35.支持中文密码解密 36.所有解密算法均以插件的形式存放在解密系统平台上，便于解密设备进行更新 37.支持文件解析插件的导出 38.提供离线解析工具，该工具可独立于解密系统平台使用，可对加密文件进行加密信息头和敏感信息内容的分离。 39.提供WebService接口，支持以后台调度的形式添加解密任务，支持与其他系统对接 40.解密类型： 1）加密文件类：Microsoft Office 97-2003、Microsoft Office 2007、Microsoft Office 2010、Microsoft Office 2013/2016/2019、PDF v5～v11、WPS 2）压缩文档类：WinRar3.x～5.x、7Zip、WinZip 3）手机加密备份：安卓手机备份、苹果手机备份 4）虚拟磁盘类：TrueCrypt、PGPDisk 5）网络类：WPA/WPA2-PSK、QQ登录口令（2013版） 6）系统登录类：Windows登录密码、Linux登录密码（des/md5/sha256/sha512） 7）数据库登录类：Oracle登录密码、MySQL登录密码、MSSQL登录密码 8）哈希类：标准MD5、标准MD5加盐、两次MD5加盐、标准SHA1、标准SHA1加盐、标准SHA256、标准SHA256加盐、标准SHA512、标准SHA512加盐 41.解密性能不低于：WPA 75万口令/秒；标准MD5 350亿口令/秒；Windwos登录 800亿口令/秒；Office 2007 25万口令/秒 |
| 12 | 电磁信号屏蔽设备 | 3 | 个 | 箱式，能够屏蔽、阻断手机等智能终端与外界通讯的电磁信号，并通过数据线使其与数据分析工作站通讯。 |
| 13 | 计算机取证工作站 | 1 | 套 | 一、硬件参数 1.模块化一体式工作站（塔式）；CPU不低于I7 9700K 8核8线程3.6GHz CPU*1；内存不低于64G DDR4内存；硬盘不低于500G固态硬盘作为系统盘，8T*2的本地存储；内置不低于GTX1660高性能显卡；操作系统：WIN10 64位 专业版,具有USB3.1 Gen2/SAS3.0/PCI-E/M.2/SATA3.0/ USB3.0/IDE/多合一闪存卡（CF、SD、TF、XD、MS等）等写保护端口；USB3.1 Gen2的最大传输速率可达10.0Gbps的理论带宽；集成不低于8口高稳定电流的USB3.0接口，可满足多路手机并行取证的业务需求。标配信号压制模块；桌面 3.5寸SAS/SATA只读热拔插硬盘位不低于4个，桌面 3.5寸SAS/SATA读写热拔插硬盘位不低于4个，最大同时支持8路并行工作；内置3.5寸SATA读写热拔插硬盘位不低于4个；单组拷贝及镜像性能不低于40GB/MIN（PCI-E SSD）；搭载双千兆通信和数据交换端口；两个不低于34寸高清宽屏显示器；内网手机采集状态4.3寸液晶显示器1个；14寸电容触控显示屏 1个；内置高拍仪摄像头1个；内置无线充电模块；内置WIFI、蓝牙模块；多路220V 输入。 二、软件功能参数 1.硬盘复制功能： (1)支持不少于4路高速硬盘复制同时工作，支持一对一、一对多、四对四等硬盘复制模式； (2)支持IDE、SATA、SAS、USB等接口硬盘的高速复制； (3)可通过转换器，支持Apple 2010/2011/2012，以及mSATA、M.2/NGFF等特殊硬盘接口； (4)支持对异常扇区磁盘(如坏扇区)的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作； (5)支持自动识别HPA隐藏区域，并可进行复制、镜像等操作； (6)支持断点续传功能，可在出现临时停止或异常中断后从断点处继续执行复制操作； (7)具备高性能的镜像功能，支持 MD5，SHA1等格式的校验，支持DD镜像、E01镜像文件制作功能，E01镜像复制时可设置压缩率、存放路径等参数； (8)支持多目标镜像功能，一对一镜像可同时镜像到网络存储、本地阵列和目标盘； (9)支持将硬盘镜像文件直接还原到硬盘； (10)支持与后台分析系统对接，为后台分析系统提供镜像获取功能。 2.证据分析软件 (1)支持 Windows、Linux、macOS系统解析 (2)支持 QCOW/QCOW2/QCOW3、RAW 等各种云服务器镜像解析； (3)支持系统镜像、内存镜像、物理磁盘、文件集合以及 VHDX、VMDK、VDI 等各种虚拟磁盘快照解析； (4)支持磁盘、镜像加密分区识别，支持EFS加密文件识别，支持 rar、zip、doc、excel 等加密文件识别，支持 Bitlocker 分区动态解密； (5)支持离线浏览案件、数据源更改时重新选择，查看案件分析任务日志，修改案件的案件名、案件类型、备注、案件描述，修改证据的证据名、平台、时区、备注，快速打开案件保存位置等功能，方便案件管理； (6)支持部标BCP自动生成、导出、上传； (7)支持文件签名恢复，自定义特征恢复； (8)支持 FAT、ExFAT、NTFS、Ext、HFS、APFS、XFS 等常见文件系统的自动识别和解析，支持磁盘/镜像内容的十六进制查看和文件恢复； (9)支持对未知应用的分析，能够直接查看未知应用内数据库文件的内容； (10)支持 Windows 系统中账号信息、快速跳转、Bitlocker密钥、快捷方式、基本信息、ShellBags、ShimCache、SSH提取、缩略图、Win10通知栏、输入法、应用清单、微软便签、Windows时间轴、用户痕迹、安装软件记录等信息的自动搜索和解析； (11)支持 Windows 注册表记录的分析和恢复； (12)支持未分配空间中 Windows EVTX 和 EVT 类型事件日志记录恢复； (13)支持解析windows卷影记录； (14)支持Windows Wifi密码解析； (15)支持PC 微信解析，支持扫码、密钥两种方式； (16)支持 Linux 系统中 LVM 磁盘管理程序中磁盘卷、分区数据的自动重组和解析； (17)支持 Linux 系统基本信息的自动分析，支持 Linux 服务器中常见数据库服务、Web服务等配置、日志和用户数据的自动分析； (18)支持 Linux 系统中 extFS 文件系统最后挂载点解析； (19)支持 Linux 宝塔面板解析； (20)支持macOS 系统基本信息、通讯录、钥匙串、便签等信息的解析； (21)支持macOS 系统中文件历史记录、最近打开文档等信息的解析； (22)支持各种浏览器的历史记录、书签、Cookie和缓存的分析，包括Chrome、Microsoft Edge、火狐、IE、2345加速、360安全、猎豹安全、傲游、Opera、QQ、搜狗高速、世界之窗、Tor Browser、Safari等各种浏览器软件类型； (23)支持各种即时通信类软件中聊天记录、好友、群信息的解析，包括飞秋、飞信、Pidgin、QQ、新浪UC、Skype、Skype Windows 商店版、YY语音等各种即时通讯软件类型； (24)支持对多种电子邮件应用的解析和恢复，包括DreamMail、网易闪电邮、Foxmail、Eml、Outlook、Outlook Express、Thunderbird、苹果邮箱等邮箱软件类型； (25)支持对 Bitcomet、快车FlashGet、QQ旋风、电驴、uTorrent、迅雷等常见下载工具的下载记录、上传记录等信息的解析和恢复； (26)支持对360企业云盘、百度网盘、Dropbox、微云等网盘工具的下载、上传记录的解析； (27)支持对百度影音、暴风影音、迅雷影音等视频工具使用记录的解析； (28)支持对360安全卫士、360杀毒软件、腾讯电脑管家等常软件的黑白名单、下载记录、上传记录等信息的解析和恢复； (29)支持 FileZilla、远程桌面、远程主机等远程工具进行解析； (30)支持视频文件的分帧处理，通过快速分帧形成多个节点的快照，可快速浏览视频内容； (31)支持证据嵌套识别，可识别iOS备份、Android备份、Vmware/VDI/QCOW虚拟机证据，支持同一案件内嵌套证据的直接加载分析； (32)支持照片、视频文件中 EXIF 嵌入信息的自动提取，并支持拍摄时间、地理位置等信息的展现过滤； (33)支持分析证据中的位置信息； (34)支持证据中的数据以时间线的形式进行展示，可以自定义时间、数据来源进行针对性的筛选； (35)能够对数据库内容建立索引，从而方便进行直接查找； (36)支持重要线索标记汇总功能，提升线索复查效率； (37)支持证据文件导出节点记录； (38)根据用户添加的书签和备注信息生成案件报告； (39)支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展； (40)支持哈希校验，计算检材或文件的哈希保证符合司法鉴定要求； (41)支持软件多开功能，可同时对多个案件检材进行分析； (42)支持大字体模式，可在正常、大、超大三种字体大小切换； (43)多人参与的案件合作和交互能力，使得案件的分析处理更加高效； (44)支持对证据列表中的镜像进行一键仿真； (45)可以单独使用完成介质取证分析功能，也可以集成手机分析模块，使得一个案件中的存储介质/手机证据等可以集中分析； (46)获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； (47)获得由国家或省（市）软件行业协会和中国软件企业评估联盟（CseeA）颁发的软件产品证书。 3.动态仿真取证软件 (1)通过虚拟机技术，支持无痕仿真启动装有Windows、MacOS、Linux等多种操作系统硬盘和镜像文件 (2)支持32位、64位操作系统的仿真 (3)支持自动识别设备中的操作系统类型，也可进行手工设置 (4)支持对各种物理硬盘，以及DD、E01等格式的磁盘镜像进行直接仿真 (5)支持对QCOW/QCOW2/QCOW3、VHD、VHDX，RAW，ZVHD2等格式的云服务器镜像进行直接仿真 (6)支持选择网络驱动器中的镜像仿真 (7)可通过附加多个从盘，支持多硬盘系统的仿真 (8)支持在取证过程中不改变物理磁盘或镜像文件的原始状态 (9)分析过程中，支持原始磁盘镜像存储位置的移动和更新 (10)支持多仿真历史配置的管理和直接启动 (11)支持创建共享目录，方便虚拟机和本机之间的文件传输 (12)支持清除或绕过Windows登录密码，支持解决Windows启动时的7B、21A等蓝屏问题 (13)支持自动修复Linux启动故障，并重置系统密码 (14)支持重置MacOS系统密码 (15)支持手动选择主板设置 (16)支持禁用网卡功能 (17)获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 (18)获得由国家或省（市）软件行业协会和中国软件企业评估联盟（CseeA）颁发的软件产品证书。 4.取证录像软件 (1)支持Windows XP 以上系统 (2)支持多屏幕的取证和屏幕录像工作：支持选择要录制的屏幕，或同时录制所有屏幕，支持多块屏幕横屏或竖屏多种方式； (3)支持选择屏幕中的指定区域进行录制； (4)自动滚动窗口。录像时可以选择带滚动条的窗口进行自动滚动，录制窗口的完整内容； (5)支持操作过程中的快捷屏幕截图，截图可复制到剪贴板或保存在磁盘上； (6)支持录制声音。在屏幕录像的同时可录制电脑声卡声音、外置麦克声音和line in的声音； (7)支持暂停/恢复录像。对关键步骤进行录像，减小录像体积； (8)支持设置录像的帧率、质量、水印等； (9)支持根据文件大小自动切割录像文件，控制单个录像文件的大小； (10)录像完成后自动计算录像文件哈希； (11)获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； (12)获得由国家或省（市）软件行业协会和中国软件企业评估联盟（CseeA）颁发的软件产品证书。 5.手机证据分析软件 1、手机数据提取功能，支持常见的手机数据提取，包括以下功能： (1)支持MTP设备（手机MTP方式连接、U盘、移动硬盘、存储卡、MP3、MP4等）数据固定，支持快速导出数据并进行完整性计算； (2)支持SIM卡信息提取，包括SIM卡信息、通讯录、短信等； (3)支持Android设备中安装的取证APP在取证完成或异常断开后，会提示卸载，清除取证痕迹； (4)自动检测取证计算机中安装的手机助手类软件，避免因为第三方软件冲突导致设备无法正常识别； (5)自动检测保存目录剩余空间，避免因为空间不足时造成任务失败； (6)支持计算哈希、资源文件、语音转码的全局配置项； (7)支持检测移动设备是否ROOT或是否越狱，支持快速展示移动设备制造厂商、系统名称、操作版本、型号、厂商系统版本（例如emui、miui）、文件系统加密状态等设备信息便于取证人员合理安排取证方式； (8)支持导出 Android APP 安装包； (9)支持未知锁屏密码的华为、小米、OPPO、VIVO、三星、华硕、金立、谷歌、HTC、联想、乐视、LG、美图、魅族、努比亚、一加、360、红米、锤子、索尼、小辣椒、中兴、ZUK、YunOS等品牌关机制作镜像； (10)支持Android设备通过Recovery镜像任务，临时提权，进行ROOT镜像； (11)支持Android设备临时提权进行高级ADB镜像； (12)支持大疆(DJI)、英特尔(Intel)等10个品牌20多款无人机镜像； (13)支持自定义高通镜像、MTK镜像，对未在镜像列表中的型号，可自定义配置文件进行镜像； (14)支持KaiOS 系统制作镜像； (15)支持iOS越狱设备逻辑镜像任务； (16)支持小米、OPPO、VIVO、金立等品牌屏幕锁移除； (17)支持VIVO品牌屏幕锁移除后还原； (18)支持vivo、三星应用锁的屏蔽和还原； (19)支持oppo 隐私锁的屏蔽和还原； (20)支持oppo、金立、黑鲨、联想应用锁清除； (21)支持转换iOS加密备份为不加密备份； (22)支持iOS手机LockDown文件导入，无须解锁点击信任； (23)支持iOS进行临时越狱提取，使得获取的数据更全面； (24)提供便捷的ADB工具窗口、设备管理器一键打开； (25)Android设备文件管理等功能支持导出所有文件； (26)支持MTK、SPD、Mstar、CoolSand手机镜像文件提取解析 (27)支持VIVO、华为、小米、OPPO、魅族等品牌手机关机状态下版本型号查询； (28)支持Android设备接入后检测是否处于飞行模式，如果未处于飞行模式，提醒用户，确保取证流程规范； (29)支持Android设备录屏、截屏操作，数据直接产生在取证设备端，提取过程更加合理规范； (30)支持Android文件查看（包含外置SD卡信息）操作，勾选文件/文件夹后支持快速导出，并自动进行完整性计算； (31)支持iOS有线/无线两种录屏方式，无线录屏方式数据直接保存在取证设备端，固定过程更加合理规范； (32)支持iOS文件查看操作，勾选文件/文件夹后支持快速导出，并自动进行完整性计算； (33)支持iOS截屏操作，数据直接保存在取证设备端，固定过程更加合理规范； (34)所有任务固定的数据均进行完整性计算，数据按照任务清晰明确地保存在任务目录，结构清晰明了，日后复检时无需原始设备重新固定； (35)支持任务日志查询，日志中包括任务名称、操作人员、设备信息、耗时、任务时间等关键信息，利于回溯取证操作； (36)采用并行获取方式，支持多部手机同时进行提取，提取数量理论不设上限； (37)支持历史任务查看管理，快捷打开历史任务保存目录，一键调用分析软件添加证据分析； (38)支持登录后台系统，证据数据上传至对应的服务器存储； (39)提供驱动包合集一键下载安装，避免因为驱动问题导致设备无法被取证计算机正常识别的问题； 2、手机数据分析软件，支持常见的手机数据分析，具有以下功能： (1)支持iOS、Android内核的手机、平板、GPS智能设备的数据提分析； (2)支持设备镜像、备份数据文件的解析、提取文件的解析、以及任意zip压缩包内的数据文件识别和自动解析； (3)支持对iPhone、Android等手机连接信息、备份数据文件的自动识别，支持设备平台、厂商、型号等信息展现； (4)支持部标BCP包自动生成、导出、上传； (5)支持自定义特征恢复，提高特征恢复的性能和可用性； (6)支持对所有应用的资源文件分析，能够直接查看应用内数据库文件的内容，同时能够对数据库内容建立索引，从而方便进行直接查找； (7)支持手机内插拔SIM卡记录的解析； (8)支持通讯录、通话记录、短信等信息的解析和记录恢复，并且支持显示号码归属地信息； (9)支持对其他手机应用内保存的账户信息进行提取； (10)支持手机安装程序列表的解析和展示； (11)支持rar、zip、doc、Excel加密文件识别； (12)支持证据嵌套识别，可识别iOS备份、安卓备份，支持同一案件内嵌套证据的直接加载分析，无需导出； (13)图库支持 HEIC 图片预览； (14)支持iOS 语音备忘录信息解析，包括时长、修改时间等； (15)支持iOS 日志分析功能，包括 APP 安装卸载、系统重启、APP 使用情况、设备充电记录等日志分析； (16)支持 iOS 截屏文件（KTX）格式直接预览查看； (17)支持Android系统自动识别手机自带备份文件并关联多媒体文件，包括：oppo手机、vivo手机、魅族手机、华为手机和小米手机； (18)支持Android 微信最新拍一拍功能解析； (19)支持ColorOS 相册操作日志解析； (20)支持Android镜像中删除文件的深度恢复； (21)支持批量语音进行文字转换，兼容百度、讯飞、阿里云等服务平台，包含普通话、粤语、英语、四川话等语种； (22)支持手机照片信息的时间、地理位置等信息的自动提取、过滤和展示； (23)支持时间线分析：通过设置时间区域，建立该区段数据生成的时间线，方便定位案件相关聊天记录、文件等信息； (24)搜索功能支持搜索索引、全局搜索，搜索内容包括关键词搜索和正则表达式搜索； (25)支持重要线索标记汇总功能，提升线索复查效率； (26)报告生成：根据用户添加的书签和备注信息生成案件报告； (27)支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展； (28)软件具有详细操作日志记录整个提取过程，方便案件复核； (29)支持所有相关文件、图片、视频、音频等哈希校验，保证符合司法鉴定要求； (30)手机提取过程中，可随时查看已提取完成的信息，用户能够方便的查看已获取的数据，极大提升用户体验； (31)支持手机分析结果导出功能，以便对分析结果进行集中展示和并脱离软件查看； (32)支持大字体模式，可在正常、大、超大三种字体大小切换； (33)多人参与的案件合作和交互能力，使得案件的分析处理更加高效； (34)支持软件多开，同时对多个案件相关信息进行分析； (35)可以单独使用完成手机取证分析功能，也可集成介质分析模块，使得一个案件中的存储介质/手机证据等可以集中分析； (36)获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； |
| 14 | 应用程序行为跟踪取证设备 | 1 | 套 | 一、硬件参数 处理器：i7-11800H 内存：16G 硬盘：512G+1TB SSD 显卡：RTX3050 屏幕：16.1英寸 系统：windows10 显示端口：HDMI接口；Type-C 二、软件功能参数 1.具有案件管理功能：支持创建、打开、删除案件，案件列表支持搜索过滤。 2.具有检材管理功能。 3.支持基本信息分析： 应用名称、应用包名、文件哈希、文件大小、权限概览（按危险、正常、其它等分类统计）。 4.支持详细信息分析：主函数名、签名证书MD5、签名算法、签名公钥、签名类型、证书版本、证书使用者、证书颁发者等。 5.支持静态权限分析和统计：对APP权限静态分析，中英文对照，权限等级区分提示；支持动态权限监控的内容进行统计，分类，支持可视化展示。 6.支持手机屏幕投射：支持通过鼠标直接操作投射屏幕，屏幕横竖屏切换，缩放等操作 7.支持动态权限监控和统计：获取用户信息行为（IMEI、IMSI、ICCID、电话号码等）、操作手机行为（读写SDCard、拨打电话、发送/接收短信等）、网络行为（访问互联网、调用Wifi、使用蓝牙等）等行为监控，并支持动态权限监控的内容进行统计，分类，支持可视化展示。 8.支持网络访问限制，自定义应用、IP、HOST网络访问限制 9.支持对应用进行网络数据包获取、分析，包括TCP、HTTP等数据包类型。 10支持APK加壳自动检测和一键脱壳。 11.支持一键APK反编译，提供应用程序逆向工程反编译代码分析工具。 12.支持将汇总所有分析结果统一结果展示视图展示。 13.支持一键生成WORD格式、HTML格式报告，支持选择分析结果范围导出HMTL报告。 14.支持快速生成部标APP分析手机文档。 15.多分析专用手机切换：支持分析专用手机切换 16.专用手机操作支持一键重启、恢复出厂设置 17.支持手机屏幕录屏、截屏等操作，录屏支持调整最大帧率 18.提供导出APK安装包工具，快捷从检材中导出APK安装包进行后续分析 19.支持数十种CPU指令集其中包括Intel x86，x64，MIPS，PowerPC，ARM，Z80，68000，c8051等等。 20.提供应用程序逆向工程软件，能够对Windows、UNIX、Mac OS、Android、iOS等操作系统上的应用程序进行反编译。 |
| 15 | 本地数字化设备检验专用主机 | 10 | 台 | 1、笔记本电脑：内存不低于16GB；固态硬盘（SSD）不低于512GB；处理器不低于：intel i7；系统版本：win10正版；屏幕尺寸不低于15.6英寸；数量5台 2、台式机：内存不低于32GB；硬盘不低于1TB SSD + 4TSATA；处理器不低于：intel i7；显卡不低于4G独显；DVD刻录；系统版本：win10正版；数量5台。 |
| 16 | Web漏洞检测及权限获取设备 | 1 | 套 | 一、软件硬件参数 2U机架式服务器；CUP不低于24核，内存不低于64G；存储不低于2TB；网卡不低于千兆网卡。 二、软件功能参数： 1、产品支持软件形态、硬件形态，且可以在虚拟化环境部署。 2、产品采用B/S架构，且支持中文界面。 3、支持识别的web组件包括Apache、Tomcat、MicroSoft IIS、JBoss、Nginx、IBM WebSphere、WebLogic、litespeed、mongrel、axis2、IBM WebSphere Application Server、GeoServer、IdeaWebServer、SAP Web Application Server、Google GAE、Sun ONE Web Server、ZendServe、Apache-Web-Server、Tengine、IBM HTTP Server、Resin Netscape Enterprise、Django、tornaod、Glassfish、Resin、Jetty、JBoss、Apache ActiveMQ、Lighttpd、Servlte、kangle、Varnish、Tengine、vWebserver等。 4、支持检测利用的web漏洞包括SQL注入、XSS跨站脚本漏洞、任意文件上传、任意文件下载、任意文件操作、信息泄露、弱口令、本地文件包含、目录遍历、远程命令执行、未授权访问、代码执行、反序列化漏洞、缓冲区溢出、会话劫持、拒绝服务、越权漏洞、认证绕过、远程文件包含、SSRF、XML注入、编辑器漏洞、重放攻击、CSRF、CRLF注入、Xpath注入、命令注入、并发漏洞、主机头攻击、解析漏洞、IIS短文件名泄露漏洞。 5、支持识别的操作系统包括window、linux、unix、apple、android。 6、支持检测利用的操作系统自带或第三方组件的漏洞类型包括缓冲区溢出、命令执行、弱口令、未授权访问等。 7、支持识别的网络设备厂商包括Cisco、Juniper、Netgear、H3C、HuaWei、中兴、TP-Link、D-Link、锐捷、MikroTik、JCG、Ruckus。 8、支持识别的安全设备厂商包括Cisco、Juniper、Fortinet、HillStone、CheckPoint、天融信、PaloAlto、绿盟、华为、网神、启明星辰、网域星云、F5、Imperva SecureSphere、IBM、Symantec。 9、支持识别的虚拟化平台包括Xen、Docker、Vmware workstation、Vmware esxi等。 10、支持检测的虚拟化平台漏洞包括虚拟机逃逸穿透、虚拟机致使宿主机崩溃等。 11、支持识别的大数据组件包括hadoop、solr、spark、Elasticsearch、Apache Ambari、zookeeper、kafka、Tableau、storm、oozie等。 12、支持检测的大数据漏洞包括执行命令、上传文件、下载文件、获取shell、SQL注入、访问权限绕过、权限获取。 13、支持识别的视频监控设备厂商包括大华、海康、天地伟业、金三立、海鑫格、云视通等。 14、支持识别的视频监控设备类型包括视频编码服务器（DVS）、数字视频录像机（DVR）、网络视频录像机（NVR）、网络存储服务器。 15、支持检测利用的视频监控漏洞类型包括协议漏洞、未授权访问、弱口令、命令执行漏洞等。 16、支持识别的办公自动化设备类型包括打印机、多功能数码复合一体机、投影仪。 17、支持检测利用办公自动化设备的漏洞类型包括弱口令、弱配置、管理认证绕过、未授权重置。 18、支持Chrome、Firefox、IE浏览器访问。 19、支持通过任务模板来配置检测任务中的默认配置参，从而实现快速创建不同测试场景的任务。 20、支持通过在已发现的漏洞基础上再去发现新的漏洞/薄弱点，实现发现深层次的漏洞。 21、支持系统自动对比分析当前渗透任务和历史任务的漏洞信息，实现判定漏洞是新出现、重复出现、已修复。 22、支持对漏洞状态为已修复状态的漏洞进行发包验证测试。 23、支持对已发现漏洞的状态进行修改。 24、支持保留查看测试过程中检测web漏洞的关键报文。 25、支持编辑发送检测web漏洞的关键请求报文，同时获取被测目标返回的响应报文。 26、支持记录渗透测试过程中平台对被测目标进行的具体操作动作，并能通过记录来溯源分析渗透测试过程中对被测目标造成的影响。 27、支持查看任务创建时的初始参数。 28、支持导出任务维度的多目标综合分析报告。 29、支持导出单目标漏洞报告。 30、支持生成html、word、pdf、excel格式报告。 31、支持一次性生成多个目标的合成报告，或多个目标的单独报告。 32、支持对系统发现的所有漏洞进行统一管理。 33、支持新建、编辑、删除检测方案。 34、系统能够根据用户创建的漏洞检测方案自动规划测试路径，并且将测试方案以知识图谱的形式展示测试路径。 35、支持在漏洞发现的基础上，利用设备自身的脚本工具、漏洞利用工具功能实现web权限的获取。 36、支持权限获取的脚本工具不低于3500个，漏洞利用工具不低于800个。 37、支持新建、删除、编辑字典。 38、支持新建账号字典、密码字典、路径字典。 39、支持记录登录日志、操作日志、告警日志。 40、支持设置日志留存时长和留存数量。 41、提供不低于3年的软硬件维保和升级服务。 |
| 17 | 光盘复制设备 | 1 | 套 | 支持对CD、DVD、蓝光等光存储介质实施快速复制，能够实施一拖五快速复制。 |
| 18 | UPS不间断电源 | 1 | 套 | 对实验室全功率供电能够提供不低于1小时的不间断供电保护。 |
| 19 | 投影仪 | 1 | 台 | 4K超高清，1080P，支持3D功能，最大兼容分辨率不低于3840*2160dpi。 |
| 20 | 存储柜 | 8 | 个 | 1.全合金材料和高强度钢化玻璃制造； 2.可视多层调节设计； 3.具有超强载重能力。 4.尺寸约：900*490*1850（长宽高，单位：mm） 5.具备防磁防静电功能。 |
| 21 | 监控摄像 | 1 | 套 | 对实验室的出入口、取证工作场地、检材保管场地等进行录像监控，录像数据保存时长不低于三个月，摄像通道不低于12路，球形摄像头，具有红外和日夜转换，有效像素不低于400万。 |
| 22 | 受理工作台 | 1 | 张 | 1、尺寸约2540*1600*800（mm） 2、不低于8个USB3.0数据传输口； 3、2个USB充电口; 4、新国标AC220V10/16A五孔插座12个； 5、漏电保护开关 6、支持双屏电脑支架 7、2个键盘抽 8、一组矮柜 9、配工作椅，全钢质骨架，骨架一天高压发泡海绵，耐磨型PVC，蝴蝶托，2D扶手，前后可调，60MM静音轮。 10、具备防锈、防磁、防静电、防触电功能。 11、与实验室设计图纸相符。 |
| 23 | 取证工作台 | 6 | 张 | 1、单人位； 2、尺寸约：1800*750*800（mm）； 3、不低于8个USB3.0数据传输口； 4、2个USB充电口; 5、新国标AC220V10/16A五孔插座8个； 6、漏电保护开关； 7、支持双屏电脑支架； 8、2个键盘抽； 一组矮柜； 具备防锈、防磁、防静电、防触电功能。 配工作椅，全钢质骨架，骨架一天高压发泡海绵，耐磨型PVC，蝴蝶托，2D扶手，前后可调，60MM静音轮。 与实验室设计图纸相符。 |
| 24 | 取证工作台 | 1 | 张 | 1、三人位； 2、尺寸约：1800*750*800（mm）； 3、不低于8个USB3.0数据传输口； 4、2个USB充电口; 5、新国标AC220V10/16A五孔插座8个； 6、漏电保护开关 7、支持双屏电脑支架 8、2个键盘抽 一组矮柜 具备防锈、防磁、防静电、防触电功能。 配工作椅，全钢质骨架，骨架一天高压发泡海绵，耐磨型PVC，蝴蝶托，2D扶手，前后可调，60MM静音轮。 与实验室设计图纸相符。 |

说明：

- 中标厂商应提供各种软硬件设备的免费培训。

- 投标人如为代理商，须提供相关设备、系统制造商针对本项目的授权书原件，保证所代理产品7*24小时售后及技术服务。

- 质保期：验收合格之日起不低于3年，国产软件3年内免费升级，终身维护，投标人可提供更优惠的质保期。境外软件不低于1年升级维护。

- 招标参数为最基本的技术要求，投标人提供的设备、软件，除须满足本招标文件所提出的各项要求外，应同时满足国家最新版的规范和标准的要求。

- 中标单位如为代理商，须至少有一家具有电子数据司法鉴定资质的公司的授权。

- 中标单位应协助本实验室完成通过国家一级实验室等级评定。

- 中标单位应符合其他需依照招投标工作法律法规规定的条件。