采购需求

第一包：

| 序号 | 采购品名名称 | 参考品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物超算集群 | 四路胖节点（数量：1台） 1、形态：四路机架式服务器，非刀片或高密度服务器产品 2、处理器：配置≥4颗Intel Xeon 8260系列CPU，单颗CPU核数≥24核，单颗CPU主频≥2.6GHz， CPU可支持最大处理器的TDP≥165W 3、内存：配置64G*48 DDR4 2933内存，最大支持≥48个内存插槽；支持内存保护、内存镜像、内存热备；支持24根英特尔傲腾数据中心级持久内存，提供官网截图证明 4、硬盘：配置≥2块480GB 2.5寸SSD热插拔硬盘做OS盘，配置加上≥32T 裸容量SAS硬盘做数据盘 5、硬盘控制器：配置≥1块2GB Cache、12Gb SAS RAID 8口控制器，支持RAID 0/1/5/6/50/60，支持电容掉电保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 6、千兆网络接口：提供≥4个千兆网络接口 7、高速网络接口：提供1个100Gb/s HDR HCA卡 8、扩展性：最大支持≥14个PCIE 3.0插槽；1个OCP插槽 电源：配置≥4个1300W 2+2冗余80Plus白金电源 风扇：风扇满配，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持冗余及热插拔功能 监控屏：配置液晶监控屏，可实时显示设备运行状态和故障信息，协助运维工程师对设备进行监控，提供官网截图证明 #12、管理：集成系统管理芯片，支持：1. iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；3.可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、PCI功耗、风扇、电源、功率、温度等信息 13、可维护性：光通路诊断系统支持离线光诊断功能，可在断电环境下对关键部件进行故障诊断，结合内嵌式示波器技术可以查看主板关键信号状态，帮助运维工程师快速诊断 14、安全功能：支持服务器安全加固系统软件，提供公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书，并加盖原厂公章；支持TPM安全可信模块 15、产品资质：提供以下资质证书并加盖制造厂商公章：3C强制性产品认证；中国环境标志产品认证证书 16、UPS电源 | 套 | 1 |

第二包：

| 序号 | 采购品名名称 | 参考品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 进口设备： ★1. 加热模块：银质模块 2. 加热方式：Peltier半导体元件 ★3．仪器设计：仪器采用整体化设计，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正 ★4. 光路设计：固定光路，192根独立光纤导光，所有样本同时检测，避免边缘效应 ★5. 孔间温度均一性：±0.2℃ 6. 温控准确性：±0.2℃ 7. 升降温速率：升温速率：4.4℃/s，降温速率：2.2℃/s 8. 熔解曲线温度分辨率：≦0.04 ℃ 9. 运行速率：40个循环反应：96孔检测≤40分钟 ★10.光源：高强度白色固态光源，单个光源寿命长达数万小时，终身免更换，所有样本同步激发 11. 光学检测系统：CCD，所有样本同步检测 12. 可检测通道数： 4个，自动校正与颜色补偿 13．灵敏度：可检测单拷贝基因 14. 动力学范围：≧10个数量级 15．重复性：样品检测变异系数CV＜0.15%（Cp值） 16. 支持梯度PCR功能 17. 样本容量：10～50 µl 18. 检测模式：支持常用的所有的检测模式 19. 软件：具有绝对定量、相对定量、基因分型、产物鉴定、熔解曲线分析、定性分析等功能 20. 校正染料：硬件消除边缘效应，无需ROX等染料校正 ★21. 高分辨率熔解曲线功能：支持基因扫描（高分辨率熔解曲线分析）功能，用于未知SNP扫描、分子分型与鉴定、已知基因型的鉴定、DNA甲基化分析、RNA编辑分析等研究领域，有超过1500篇已发表文献，国内有多名成熟的用户 22. 装机指标：成功区分起始模板为1000拷贝和2000拷贝的2倍浓度差，置信度≥99.8% | 台 | 1 |
| 2 | 梯度PCR仪 | 1、7”TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形能实时显示程序 2、使用原装进口Marlow半导体芯片，并提供供应商证明 3、样品台容量: 96孔*0.2ml，另有三种（或以上）规格样品台可更换 ★4、最大变温速度：≥6℃/秒 5、中英文双语可选界面 6、全新Top-Open开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能 7、温度范围：0℃～99.9℃； 梯度30℃～99.9℃梯度温度均匀性：≤±0.2℃(95℃时) ★8、主机可储存15，000个以上PCR标准程序, 并可通过U盘无限量下载程序 ★9、前进风后出风的风道设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间 ★10、多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能 11、厂家须具有十六年以上PCR仪研发和制造的历史，并在售卖客户单位所在省份有厂家认证的专业售后技术服务和设备维修团队 ★12、设备具有拓展功能：选购原位载盘可升级为原位PCR 13、设备供应商需提供生产厂家或者区域总代理的授权书和售后服务承诺书 ★14、需提供医疗器械注册证 | 台 | 2 |
| 3 | 高速冷冻离心机 | 进口设备： *1.1、主机最高转速：≥ 17850转/分 *1.2、主机最大离心力：≥ 30,279×g *1.3、主机最大离心容量：≥4×145ml 1.4、驱动系统：无碳刷电机直接驱动 1.5、控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息 1.6、运行时间控制：0-9小时59分钟，瞬时离心及连续离心方式 1.7、加/减速选择：2 *1.8、程序：3直接程序按钮，再加上96的附加程序通过文件夹访问，全部用字母命名方案 *1.9、具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定&转头更换 *1.10、智能离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准，提高运行安全性和运行效果 1.11、噪音（dBA），最高转速时：≤ 55 dB 1.12、其他性能：转头自动识别、电动式门锁、多种语种选择，经第三方认证的防生物污染密封盖 1.13、温度：-9摄氏度—-40摄氏度 2.要求配置： 2.1主机一台 2.2 招标要求的转头配置： *2.2.1 水平转头一个：最大容量4x145ml，最高转速不小于4500rpm，最大离心力不小于3260g 2.2.2 TX-150 吊篮（1 套4 个） 2.2.3 TX-150 ClickSeal 防生物污染密封盖 2.2.4 4×50 mL 尖底管适配器（1 套 4 个） 2.2.5 8×15 mL 尖底管适配器（1 套 4 个） 2.2.6 6*50ml角转子一个：最高转速不小于9500rpm，最大离心力不小于12,108g | 台 | 1 |
| 4 | 台式高速冷冻离心机 | 进口设备： 设备配置： 1.冷冻微量离心机主机 1 台； 2. 24×1.5/2.0ml 转头 1个(最大转速 13300rpm，最大离心力 17000xg) 3.防生物污染密封盖1个 设备参数 1. 冷冻型，温度-9~+40℃,1℃递增 2. 24×1.5/2.0ml 转头最高转速13300rpm，最大离心力17000×g 3. 出众的功能、大的样品处理量提供快速、高效的微量离心管离心 4. 提供多种大通量的转头，满足各种离心管/板离心的需要 5. 更快的减速/加速速率 (≈12 seconds) ，用更少的时间离心更多的样品 6. 时间设置：1~99min，1分钟递增 7. 离心模式：快速离心和连续离心 8. ★独特的 ClickSeal防生物污染转头，安装转头操作方便简单，通过CMAR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全 9. 直观的控制键及明亮醒目的显示面板使操作更简单 10. ★机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理 11. 转头可121℃高温灭菌，透明转头盖方便观察离心结束，提高使用的安全性及方便性 12. 运行安静、噪音小 13. 外部尺寸（H×W×D）：330×295×445mm | 台 | 1 |
| 5 | 微量离心机 | 1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定，噪音低、转速精度高。 2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 3、数字显示，人性化界面，操作简单便捷 4、*实现rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷 5、配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，确保仪器安全可靠 6、*采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证 7、*通过ISO9001:2015、ISO13485:2016认证、CE认证、美国FDA认证，并提供相关证明文件 8、﹡采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱 9、最高转速：16000r/min 10、最大相对离心力：17800×g 11、最大容量：5ml×10 12、转速精度：±30r/min 13、时间设置范围：1min～99min 14、整机噪音：＜65dB（A） | 台 | 2 |
| 6 | 超纯水仪 | 进口设备： 1、纯水产水 : 产水水质：电导率：≤5μs/cm@25℃，优于GB/T6682-2008三级水标准，产水水量 : 240L/天. 取水流速: 0.8L/min.~2L/min 2. 二级反渗透离子截留率≥99.5%；有机物截留率 (当 MW分子量> 200 D 时)>99%，微粒和细菌截留率>99%，总有机碳含量(TOC) ＜ 30ppb；投标的时候必须提供权威机构证明文件 3. 超纯水产水: 水质: 18.2MΩ.cm@25℃ ; 内置耗材超纯水产水总量: 5,000l 4. 颗粒（>0.01μm)：<1个/ml ；微生物：<1cfu/ml ；TOC：<5ppb ；无机物离子去除率≥99.5%；重金属离子≤0.1 ppb；硅去除率＞99% 5、全系统所有运行数据（源水水质/水量/压力/温度/流速；前置净化单元水通量累计；预纯化水水质/用水量；纯水储水量；超纯水水质/用水量累计）实时采集、运算、主机线上显示、存储（无需外接电脑储存） 6、纯水和超纯水取水界面必须显示：出水电阻率、水温、取水量、流量、水箱实时液位精度达到0.1L 7、预处理、反渗透、纯化柱、紫外灯、超滤膜等耗材均具备用水量监控及灭菌强度管理，智能耗材净化能力更换提醒（非日历天数到期提醒）和耗材更换识别功能，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全 8、纯水/超纯水各自定量取水：取水量可从10毫升到99升 自由设定，500ml以内其精确度能达到±2ml，500ml以上±1%。★9、投标时出具制造商或其指定的总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定总代理公章） | 台 | 1 |
| 7 | 超微量紫外可见分光光度计 | 进口设备： 样品量0.5-2μL 最小样品体积：0.5ul；样本检测和数据处理时间：8秒；*检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；*波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；波长精度：±1nm；*光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）；*光吸收准确度：3%(at 0.97A at 302nm)；*光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm)；*光路径：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程。检测器类型：2048－CMOS线阵图像传感器；显示器：7英寸，1280×800高分辨率彩色显示屏。触摸屏：多点电容式触摸；连接方式：3个USB插口，以太网，蓝牙，Wi-Fi；可免费下载电脑软件，用于分析仪器导出的结果；配备蓝牙键盘，蓝牙鼠标；*支持的应用：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白；OD600,动力学，UV-Vis，和用户自定义；具备Acclaro智能样本检测技术，在检测中有疑问可询求实时的技术支持。 *OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml *设备具备中华人民共和国WiFi使用许可证认证：CE，UL/CSA | 台 | 1 |
| 8 | 生物液氮罐 | 容积30L 提筒6个 口径80mm 锁盖 | 台 | 2 |
| 9 | 液氮罐 | 容积10L 提筒6个 口径80mm | 台 | 2 |
| 10 | 研究级显微镜 | 进口设备： 配置： BX43 主机 1台 编码型5孔物镜转盘 1个 三目镜筒 1个 平场消色差物镜 4X（N.A. 0.1，W.D. 22.0） 1个 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.5） 1个 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.56 spring） 1个 100X（N.A. 1.25，W.D.0.15 spring, oil） 1个 摇摆式聚光镜 1个 长效白光LED照明装置 1套 技术参数： 1.1、可作明场（BF）观察方式的观察 ★1.2、光学系统：采用UIS2无限远校正光学系统 1.3、调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米 ★1.4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时 ★1.5、物镜转盘：编码型五孔物镜转换器，具有光强管理功能。 1.6、观察筒：宽视野三目镜筒，倾角为30° ★1.7、物镜：平场消色差物镜 4X（N.A. 0.1，W.D. 22.0） 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.5） 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.56 spring） 100X（N.A. 1.25，W.D.0.15 spring, oil） 1.8、目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准。 ★1.9、载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。带左手双标本厚型标本夹 1.10、聚光镜：聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9 ★3.在海口市要设有总代理商及维修点，维修的工程师要获厂家专业培训并取得合格证书，投标时，请提供证书 | 台 | 1 |
| 11 | 倒置显微镜 | 进口设备： 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座 2．主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 ★2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 ★2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4 照明装置：高性能LED光源 2.1.5 物镜： ★2.1.5.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8） ★2.1.5.2 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8） ★2.1.5.3 预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） ★2.1.5.4 预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：预对中相差环板 ★2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 ★3.在海口市要设有总代理商及维修点，维修的工程师要获厂家专业培训并取得合格证书，投标时，请提供证书 | 台 | 1 |
| 12 | 立体显微镜 | 进口设备： 基本配置： 体式显微镜主机 1台 LED照明基座 1个 用途：动物、植物、卵细胞的观察 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 体式显微镜 2.1.1 放大倍率：6.7 - 45倍 ★2.1.2 变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7 2.1.3 工作距离：110mm 2.1.4 双目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm 2.1.5 目镜：10X，F.N. 22 ★2.1.6 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证 ★3.在海口市要设有总代理商及维修点，维修的工程师要获厂家专业培训并取得合格证书，投标时，请提供证书 | 台 | 1 |
| 13 | 普通显微镜 | 进口设备： 基本配置： 生物显微镜主机 1套 透射明场照明系统 1套 平场消色差物镜4X-100X（4个） 1套 用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 *2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm ★2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤 2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 ★2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源 ★2.1.6 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作 ★2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 2.1.10 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 ★3.在海口市要设有总代理商及维修点，维修的工程师要获厂家专业培训并取得合格证书，投标时，请提供证书 | 台 | 2 |
| 14 | 生物洁净工作台 | 水平送风 单人水平 洁净等级：≥0.5µm尘埃颗粒≤3.5颗 风速：可调0.25-0.6m/s 日光灯/紫外灯规格：T5/8W | 台 | 4 |
| 15 | 生化培养箱 | 显示方式：LCD 控温范围：0-70℃ 控温精度：±1℃ 温度均匀度：±2℃ 有效容积：250L 定时范围：0-9999min | 台 | 1 |
| 16 | 电热恒温培养箱 | 控温范围：RT+5℃-60℃ 定时范围：0-999min或0-99h 分辨率：0.1℃ 波动度：±0.5℃ 载物托架：2块 恒温方式：自然对流 智能微电脑温控仪表 镜面不锈钢加厚内胆 容积：70L | 台 | 2 |
| 17 | 全温振荡培养箱 | 起动～220转/分可调（回旋）；振幅：20mm 起动～300次/分可调（往返）；振幅：30mm 控温范围：0℃-65℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±0.5℃ 均匀度：±1℃ 定时范围：0-9999min 载物托架：1块，配不锈钢夹具 | 台 | 1 |
| 18 | 光照培养箱 | LCD数显 温控范围：有光照10-60℃/无光照5-60℃ 温控精度：1℃ 温度均匀度：2℃ 光照强度：0-18000LX 定时范围：0-9999min 四面光照 容积：180L 隔板数量：2块 四面光照 | 台 | 4 |
| 19 | 光照培养箱 | LCD液晶屏 温控范围：有光照10-60℃/无光照5-60℃ 温控精度：±1℃ 温度均匀度：2℃ 光照强度：0-6000LX 两面光照 | 台 | 2 |
| 20 | 人工气候箱 | LCD液晶屏 温控范围：有光照10-60℃/无光照5-60℃ 温控精度：±1℃ 温度均匀度：±2℃ 控湿范围：59-90%RH 适度波动度：<8%RH 光照强度：0-18000LX，6档可调 定时范围：0-9999min 四面光照 容积：180L 隔板数量：2块 | 台 | 1 |
| 21 | 恒温鼓风干燥箱 | 容积：70L 带鼓风功能 工作温度：室温+5～300℃ 温度波动：≤1℃ 温度均匀度：±3% 分辨率：0.1℃ 不锈钢内胆 | 台 | 1 |
| 22 | 制冰机 | 雪花冰/碎冰 日产冰量≥50kg 储冰量≥15kg 进水方式：自来水 | 台 | 1 |
| 23 | 单道微量移液器 | 进口设备： 当移取各种难以处理的液体或外部条件发生变化时，可快速调整±2%的体积，无需校准 可整支高温高压消毒，可紫外线灭菌 体积可以四位数字放大显示 每套组成：2.5µL、20µL、100µL、200µL、1000µL | 套 | 5 |
| 24 | 全自动高压灭菌器 | 容量：75±5L 有效容积：Φ400×625mm 内筒尺寸：Φ380×560mm 网篮尺寸：Φ360×280mm×2 额定工作压力：0.22MPa 升温时间：40min 灭菌时间设置范围：4-120min 干燥时间设置范围：0-240min 最高灭菌工作温度：134℃ | 台 | 1 |
| 25 | 调速多用振荡器 | LED数码显示 定时 振荡频率：40-300rpm 振荡幅度：20mm 不锈钢双层弹簧 | 台 | 2 |
| 26 | 旋转混合仪 | 转速：14rpm 夹具标准配置 | 台 | 2 |
| 27 | 旋涡混合器 | 周转直径：4mm 转速：2800rpm | 台 | 2 |
| 28 | 凝胶成像系统 | 仪器特点： 集成电路全密封模块化，增强稳定性 专业凝胶拍摄、分析软件，操作简单 软件高清度预览窗，可观察实时实验结果，方便 耐腐蚀性金属暗箱，防静电抗干扰，增加安全性 带紫外微距感应式智能断电保护功能，机器的运行更加安全 采用推拉式抽屉开门方式，暗箱密闭性强，最大化缩小污染区域 技术参数： CCD分辨率：500万，像素密度16bit 帧率：30 图像分辨率：水平、垂直：600DPI 像素合并：1×1，2×2,4×4 接口：USB3.0 曝光时间：1ms-180s 积分拍摄，可长时间对样品曝光，可进行图片叠加处理，能使微弱核酸荧光条带更好的呈现 镜头：进口6倍光学变焦，电动三可变大口径高通透镜头（可在软件中同步显示镜头的各项参数）， F1.2 抽屉式紫外透射台：UV302nm，标配22*22cm，配备专业切胶防护罩，安全快速切胶 白光透射板：内嵌式里翻白光透射板，21*31*0.7cm，采用光纤冷发光技术，光密度均匀，12V安全电压 白光反射灯：双侧高亮LED集成光源，低功耗，长寿命 滤光镜：590nm凝胶专用进口镀膜滤光镜 带紫外微距感应式智能断电保护功能，机器的运行更加安全 开门方式：大开门，推拉式抽屉，暗箱密闭性强，最大化缩小污染区 软件：凝胶专业拍摄分析软件 检测灵敏度：20pgEB染色的双链 DNA 软件功能 ： 1、人性化全中文拍摄操作界面 2、软件有加密功能，增加实验数据的安全性 3、可直接控制数码CCD和变焦镜头，曝光时间、光圈、对焦、图像光学放大或缩小，速度等均可调，ECL模式下做ECL拍摄，可进行定时或连续拍摄方式 4、具有图像编辑处理功能：包括图像编辑、删除、粘贴、复制、加注文字、符号、旋转、底片效果、黑白反转等 5、可进行EB等多种凝胶染料染色的对DNA、RNA、蛋白质凝胶、ELISA、TLC、斑点杂交等图像的带型或泳道进行自动识别及放射自显影胶片成像及分析，菌落的成像及分析,并自动进行分子量、IOD值、光密度值等的测定 6、时时自动曝光功能，协助获取最佳图像效果 7、各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word等多种格式的文件中进行编辑；软件终身免费网络升级 | 台 | 1 |
| 29 | 电泳仪电源 | 适用于各种核酸 蛋白 转印电泳 SSR电泳等电泳实验 四组输出：可同时带四个电泳槽同时电泳 输出方式：恒压 恒流 恒流连续可调 稳定可靠 *输出范围： 5-600V 1-1200mA 500W 分辨率：电压（1V） 电流（1mA）功率（1W） 定时范围：1分钟-99小时59分钟 可进行温度检测，检测范围：-20℃～+85℃ *编程存储：可编辑保存10个程序，每个程序可分10个步骤运行 保护功能： 过流 过载 过温 空载 短路负载突变保护功能 微电流功能：定时运行结束后无人为关机可保持微电流输出 *显示屏：7寸超大触摸屏，完全的触摸操作，设置时自动生成数字键盘，显示时钟 计时 温度 运行状态及各种提示操作 *自动设置：当恒定电压电流功率中某一个指标，其它两项自动升到最大值，不需人为的调整 | 台 | 2 |
| 30 | 蛋白电泳仪 | 412-4701/ 电泳仪主体（pt Φ0.3）/1 个 412-4702/ 电泳仪下槽 /1 个 412-4703/ 电泳仪上盖 /1 个 412-4704/ 斜插板 /2 个 412-4705/ 制胶座 /1 套（含 2 块矩形胶垫） 412-4706/ 单胶堵板 /1 个 144-0011/ 电泳导线 /1 付 414-4713/ 冰盒 /1 个 142-2471/ 矮玻璃板（1.0mm）/4 块 142-2473/ 高玻璃板（胶室 1.0mm）/2 块 141-2476/1.0mm 10 齿试样格 /2 把 141-2477/1.5mm 10 齿试样格 /2 把 141-2479/1.0mm 15 齿试样格 /2 把 141-2480/1.5mm 15 齿试样格 /2 把 141-2481/ 加样引导（10 槽配 10 齿）/1 把 141-2482/ 加样引导（15 槽配 15 齿）/1 把 | 台 | 1 |
| 31 | 核酸电泳仪 | 413-1402/ 电泳仪（主体）/1 个 413-1403/ 电泳仪（上盖）/1 个 141-3143/1.0mm25 齿/11 齿试样格/4 把 141-3141/1.5mm13 齿/6 齿试样格/1 把 141-3142/1.5mm18 齿/8 齿试样格/1 把 141-3144/2.0mm3 齿/2 齿试样格/1 把 143-3146/ 制胶器/1 个 143-3143/60mm*60mm 凝胶托盘/2 个 143-3142/60mm*120mm 凝胶托盘/1 个 143-3141/120mm*60mm 凝胶托盘/1 个 143-3144/120mm*120mm 凝胶托盘/1个 144-0011/ 电泳导线/1 付 | 台 | 1 |
| 32 | 核酸电泳仪 | 413-2100/ 电泳仪( 主体)/1 个 413-2101/ 电泳仪（上盖)/1 个 141-3211/1.0mm12 齿试样格/2 把 141-3214/2.0mm12 齿试样格/2 把 141-3212/1.0mm16 齿试样格/2 把 141-3215/2.0mm16 齿试样格/2 把 141-3213/1.0mm22 齿试样格/2 把 141-3216/2.0mm22 齿试样格/2 把 143-3210/ 凝胶托盘/1 个 143-3212/ 试样格支架/2 个 144-0011/ 电泳导线/1 付 | 台 | 1 |
| 33 | 超低温冰箱 | 1.样式：立式 2.容积：340L 3.净重：268kg 4.额定功率：810W 5.耗电量：11.2kW.h/24h 6.气候类型：SN/N 7.制冷方式：直冷 8.温度范围：-40℃～-86℃ 9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 10.外部尺寸（宽*深*高）：854*1006*1907（mm） 11.内部尺寸（宽*深*高）：488*607*1140（mm） 12.噪音值：52dB 13.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉 14.外部材料：喷涂钢板 *15.内部材料：304不锈钢板 *16.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定 17.外门：1扇，喷涂钢板 18.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡 *19.内门：2扇，材质为304不锈钢 20.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡 *21.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度 *22.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力 23.脚轮：4个，均可做为调平脚 *24.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪 *25.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度 *26.压缩机：进口品牌压缩机，数量1个 *27.制冷剂：采用自主研发的高效混合工质 *28.制冷系统：采用自主研发的单级自复叠式制冷系统，降温快速、节能省电、均匀性更好 29.显示面板 *（1）LED数码显示，能够显示柜内温度，能够查看环境温度、冷凝器温度、换热器温度、电源电压、电池电量等信息 *（2）LED工作状态指示灯，能够指示：压缩机运行、设置温度、校准、设置高温报警、低温报警等工作状态 （3）LED故障指示灯，能够指示：柜内高温故障、柜内低温故障、断电、门开、传感器故障、电池电量低、冷凝器脏堵、电压异常、环温高等故障信息 30.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃ *31．报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警 32.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作 *33.数据功能：标配USB端口，可读取近三个月的温度及报警情况 34.电器安全 *（1）备用电池确保断电后报警72小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户 （2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数 *（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行 （4）宽电压带，可在198V～242V范围内正常使用 35.特色功能： *（1）标配独立电源开关 *（2）标配远程报警功能接口 （3）易于拆卸冷凝器防尘网前罩设计，方便用户日常维护 *（4）易于拆卸的内门，方便用户除霜清洁 （5）外观采用少钉化设计，简洁美观 （6）采用符合人体工程力学设计的新型大门把手设计，可另行附加门挂锁 36.选配件：液氮后备系统、冻存架、温度记录仪 *37.售后质保：整机质保三年 | 台 | 1 |
| 34 | 药品冷藏保存箱 | 1.样式：立式 2.容积：316L 3.净重：92.5kg 4.额定功率：228W 5.耗电量：2.0kW.h/24h 6.噪音值：50dB 7.气候类型：SN/N 8.制冷方式：风冷 9.箱内温度：2～8℃ 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 11.外部尺寸（宽*深*高）：640*554*1925（mm） 12.内部尺寸（宽*深*高）：540*425*1380（mm） 13.外部材料：喷涂钢板 14.内部材料：喷涂钢板 15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡 *16.门体数量：1扇 *17.门体结构：双层中空保温LOW-E钢化玻璃门 18.网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条 19.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体 *20.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪 *21.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器 *22.蒸发器：翅片式蒸发器 *23.风机类型：采用罩极风机 制冷剂：采用绿色环保制冷剂 25.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个 *26.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度 *27.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀 *28.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜 *29.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃ 30.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息 *31.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警 32.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式 33.电器安全 （1）备用电池确保断电后报警48小时 （2）温控器探头故障安全运行模式 *（3）标配远程报警接口 *（4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； *（5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行 *（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用 *34.特色功能 （1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常 （2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然 （3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪 （4）可调节的浸塑网架设计 35.可选配件：温湿度记录仪、热敏打印机、防水插座等 36.售后质保：整机质保三年 | 台 | 2 |
| 35 | 普通冰箱 | 总容积≥400升 双门 变频 | 台 | 3 |
| 36 | 万分之一分析天平 | 进口设备： 1. 外置校准系统 2.最大称量：120g；精度：0.1mg 3.重复性（≤+mg）负载为5%时的典型值： 0.08 重复性（≤+mg），满量程,典型值：0.1 4.线性偏差（≤+mg）典型值：0.06 5.灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5 6.稳定时间，典型值（≤S）：1.5 7.称盘尺寸：φ90㎜ ★8.防静电涂层五面玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰 ★9. 超级单体传感器，同类产品中最快的稳定速度 8. 自测试“@start”功能，可靠性有保障 9.极佳的可重复性 10.超载保护 ★11.应用程序：内置 12 种应用程序，打印输出 ，数据输出符合 GLP¦GMP 要求 称量 ¦ 填料，计数，称量百分比，混合 ¦ 净重总重。组分 ¦ 总重，动物称量，计算 ¦ 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换，适用于较大样品的下部吊钩称量 12. 最先进的现代连接方式：永不过时的USB C 型接口，行业领先的 9 针RS232 接口，向后的兼容性（ RS232 接口） ★13.密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置 ★14.LED 触摸屏，操作容易，读数方便，直观耐用的LED 与触摸屏技术相结合，用户界面简单、结构清晰 ★15. 称量室内空间大，能轻松放进较大容器，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸 16.即插即用技术：自动检测赛多利斯配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中 17.动态称量应用的数据输出：可设置数据输出时间间隔 2.配置清单 2.1主机一台 2.2电源适配器一个 2.3防风罩一个 2.4秤盘一个 2.5操作说明书一份 | 台 | 1 |
| 37 | 分析天平 | 进口设备： 1. 外置校准系统 2.最大称量：220g；精度：1mg 3.重复性（≤+mg）负载为5%时的典型值： 0.5 重复性（≤+mg），满量程,典型值：1 4.线性偏差（≤+mg）典型值：0.6； 5.灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：2 6.稳定时间，典型值（≤S）：1 7.称盘尺寸：φ120㎜ ★8.防静电涂层五面玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰 ★9. 超级单体传感器，同类产品中最快的稳定速度 8. 自测试“@start”功能，可靠性有保障 9.极佳的可重复性 10.超载保护 ★11.应用程序：内置 12 种应用程序，打印输出 ，数据输出符合 GLP¦GMP 要求。 称量 ¦ 填料，计数，称量百分比，混合 ¦ 净重总重。组分 ¦ 总重，动物称量，计算 ¦ 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换，适用于较大样品的下部吊钩称量 12. 最先进的现代连接方式：永不过时的USB C 型接口，行业领先的 9 针RS232 接口，向后的兼容性（ RS232 接口）； ★13.密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置 ★14.LED 触摸屏，操作容易，读数方便，直观耐用的LED 与触摸屏技术相结合，用户界面简单、结构清晰。 ★15. 称量室内空间大，能轻松放进较大容器，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。 16.即插即用技术：自动检测赛多利斯配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 17.动态称量应用的数据输出：可设置数据输出时间间隔 配置清单：主机1台、防风罩1个、防尘罩1个、秤盘1个、电源适配器1个、操作说明书1份 | 台 | 1 |
| 38 | 水产动物实验养殖系统 | 一、 技术要求： 1、人工控制条件下进行实验石斑鱼养殖、孵化等科目分析测试研究。 2、具备四季全天候最佳水质条件，满足全年任何时间进行的科研试验工作，整个系统为人性化设计，配套物理过滤、生物过滤等，减少养殖管理换水量，具备增氧、杀菌、温控功能，满足石斑鱼对理化指标的要求。 3、每个养殖单元（定制亚克力养殖盒）一个控制阀，循环水量均可独立调节，整体循环率6-10 次/小时。 4、支架采用食品级316L不锈钢制作，强度及抗腐蚀性高，耐海水腐蚀。 5、鱼缸为亚克力材质注塑成型， 20L缸体(35*25*25 cm)，晶莹剔透，无毒耐用，便于观察研究。 6、当系统缺水过多时，具有自动监测并报警，保护系统安全运行。 7、生化箱为循环泵动力排水，快速省事。 8、整套系统为模块化组装，方便清理、搬运。 二、系统配置（一套架） 1、不锈钢排列架 食品级 316 不锈钢材质 1 套 2、 养殖缸：高品质亚克力材质高透明缸体，可叠加高温蒸汽杀菌不变形， 3 层共计 18 套 3、耐腐蚀循环泵： 135W 最大流量:9000L/H（升/小时）最大扬程:5.2 米 1 台 4、超静音供氧系统：排气量 30L/min，压力 0.025MPA 1套 5、生物净化过滤箱：PP 材质，有40μ m微过滤器和吸附系统，生物填料生化过滤 1套 6、前置预过滤器：循环泵出水过滤，预防管道及调节阀堵塞1套 7、紫外线杀菌器：水流贯穿式UVC-15，杀菌能量高1台 8、恒温加热器：全浸入式 500W 1 套 9、高精度温度探测器保护系统：探测器与养殖水体隔离防腐保护，温度参数灵敏传感1套 10、水流控制调节阀：纯净PP调节阀，每个缸出水量单独可调18 个 11、中央控制系统：IP55防水材质控制箱，翘板式防水开关，数字控制温度显示1 套 12、安全水位警示：24V安全电压报警防护系统，系统缺水报警，保护循环安全运行1套 13、管道及附件：饮用水级别PVC，有韧性，0.63MPa压力测试 1套 14、排水方式：循环泵转换流水方向，动力排水，操作简1套 | 套 | 2 |
| 39 | 斑马鱼养殖系统 | 一、技术要求： 1、人工控制条件下进行实验斑马鱼养殖、孵化等科目的分析测试研究 2、具备四季全天候最佳水质条件，满足全年任何时间进行科研试验工作，整个系统人性化设计，配套物理过滤、生物过滤等，减少养殖管理换水量，具备增氧、杀菌、温控功能，满足斑马鱼对理化指标要求 3、每个养殖单元（PC 注塑养殖盒）一个控制阀，循环水量均可独立调节，整体循环率6-10次/小时 4、支架采用食品级不锈钢制作，强度及抗腐蚀性高 5、鱼缸为 PC 材质注塑成型，晶莹剔透，无毒耐用，便于观察研究；1.5L 3L 10L 三种缸体，正面都带有二维码粘贴板设计，鱼缸盖板为绿色或浅蓝色圆弧型设计，强度高，有效阻挡紫外线的穿透，抑制缸内藻类滋生，并营造自然生态绿水环境。鱼缸底为 V 字型设计，确保高效去除鱼缸底部残留粪便等废物 6、当系统缺水过多时，具有自动监测并报警，保护系统安全运行 7、生化箱为循环泵动力排水，快速省事 8、整套系统为模块化组装，方便清理、搬运 二、系统配置（一套架） 1、不锈钢排列架 食品级不锈钢材质 1 套 2、养殖缸：进口PC材质一体化注塑成型，含高透明缸体、绿色弧度加强盖板、绿色弧度加强隔板，可叠加高温蒸汽杀菌不变形，四层分布为 1.5L 20 套；3L 24 套 ；10L 6 套 3、耐腐蚀循环泵：135W 最大流量：9000L/H（升/小时）最大扬程：5.2 米 1 台 4、超静音供氧系统：排气量 30L/min，压力 0.025MPA 1 套 5、生物净化过滤箱：PP 材质，有 40μm 微过滤器和吸附系统，生物填料生化过滤 1 套 6、前置预过滤器：循环泵出水过滤，预防管道及调节阀堵塞 1 套 7、紫外线杀菌器：水流贯穿式 UVC-15 ，杀菌能量高 1 台 8、恒温加热器：全浸入式 500W 1 套 9、钛金属温度探测器保护系统：探测器与养殖水体隔离防腐保护，温度参数灵敏传感1 套 10、水流控制调节阀：纯净 PP 调节阀，每个缸出水量单独可调 56 个 11、中央控制系统：ABS 防水材质控制箱，翘板式防水开关，数字控制温度显示（KXM9）， 1 套 12、警示安全系统：24V 安全电压报警防护系统，系统缺水报警，保护循环安全运行 1套 13、管道及附件：饮用水级别 PVC，有韧性，1.0MPa 压力测试 1 套 14、循环集水回水槽：食品级亚克力材质，光滑易清洗 1 套 15、排水方式：循环泵转换流水方向，动力排水，操作简 1 套 | 套 | 2 |
| 40 | 恒温金属浴 | 数字显示 2. 温度控制范围：室温-15℃~100℃ 3. 温度均匀性：0.5℃（@30-50℃） 4. 定时时间：1min~99h59min 5. 控温准确度：±0.5℃ 6. 显示精度：±0.1℃ 7. 振荡速度：200~1500rpm 8. 升温速率：5.5℃/min 9. 制冷速率：2.5℃/min（100℃-室温） 0.5℃/min（低于室温） 10.程序记忆：9段 11.震荡幅度：3mm 12.电源：100-240V 50-60Hz 13.金属浴模块：DBS1×2，DBS2，DBS4 | 台 | 2 |
| 41 | 恒温数显水浴锅 | 双排四孔 温度范围:室温～99.9℃ 防干烧 恒温分辨率0.1℃ | 台 | 1 |
| 42 | 电热磁力搅拌器 | 转速：50-1500rpm 最大搅拌容量：2000ml 转速增量：10rpm | 台 | 1 |
| 43 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190-1100nm；波长精度：±1nm 光谱带宽：2nm；光度精度：≤±0.5%T 杂 光：≤0.5%T；显示方式：128×64位点阵液晶显示 操作方式：手动波长 光学系统：比例双光束 光 源：进口钨灯，进口氘灯 | 台 | 1 |
| 44 | 冷水机 | 循环水量1000-2500L/H 2、制冷后水温18° 3、冷却水量300L 4、含5水管+305S水泵 | 台 | 3 |
| 45 | 微波炉 | 平板加热，精准控温 | 台 | 1 |
| 46 | 电陶炉 | 大功率2200W，低辐射，低噪音 | 台 | 2 |
| 47 | 台式pH计 | 数显 精度0.01 | 台 | 1 |
| 48 | 笔式多参数仪 | 电极可更换 2色背光LCD显示屏，可设置背光自动关闭 智能型芯片设计，先进的测量技术，具有1~3点自动校准、0~50℃自动温度补偿、功能设置、手动/自动锁定功能、校准提示功能、自动关机和低电压显示等智能化功能 符合IP67的密封等级要求,适合野外和现场使用 配置专用手提箱，内含校准溶液和测试瓶等配件，携带和使用更加方便 测量范围:pH:-2.00~16.00pH；电导率:0~20.00mS/cm 测量精度:pH:±0.01pH；电导率:±1%FS | 台 | 1 |