# 用户需求书

一、商务要求

1、交付时间与地点要求：合同生效之日起30天内全部供货完毕。

地点、用户指定地点。

2、付款方式：设备进场之日起7个工作日内甲方向乙方支付合同金额的30%，设备安装调试完成之日起7个工作日内甲方向乙方支付合同金额的65%，其余5%作为质保金，质保期期满之日起 7个工作日内一次性付清。。

3、验收要求：按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。

4、售后服务要求：保修1年，保修期过后有偿终生维护。

二、数量

| 品名 | 数量及单位 |
| --- | --- |
| 源头企业信息采集系统 | 3套 |
| 站级指挥中心 | 1项 |

三、技术要求

| 源头治超系统简化清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 单个点位配置数量 | 项目合计数量 |
| 一、称重系统 |
| 1 | 多功能信号控制器 | 2路压电传感器输入、4路开关量输入、2路PNP输入、4路继电器输入、1路DC12V输入 | 台 | 1 | 3 |
| 2 | 控制机柜 | 16U，800MM高 | 套 | 1 | 3 |
| 3 | 公路信息处理工作站 | 处理器： Intel第4代Core，i5CPU； 内存：DDR3L SODIMMx1，最大支持8GB； 系统支持：Windows®7/8/10，WES7/10， LINUX； 接口：4xUSB3.0，2xUSB2.0，1xHDMI，1x VGA，6个RS-232串口(其中4个支持 | 台 | 1 | 3 |

|  |  | RS485/RS442)； 5.存储：1x MSATA，1x HDD/SSD。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 车辆超限检测数据采集协同分析软件 | 对前端称重设备获取的重量信息、车辆的特征信息、抓拍设备获取车牌信息及图片、获取的车辆长宽高信息等进行采集； 对采集的车辆重量信息、车辆的特征信息、车牌信息、车辆图片以及长宽高信息进行匹配； 对前端称重设备、抓拍设备、轮廓检测设备、视频监控设备以及信息发布设备等进行调试与管理； 4.往中心上传前端采集匹配的数据，并向信息发布设备推送相应的车辆信息； 5.对系统设备运行进行远程巡检与运维。 | 套 | 1 | 3 |
| 5 | 非网管型以太网交换机 | 1.标准:IEEE 802.3 10BaseT、IEEE 802.3u 100BaseT(X)、IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)； 2.接口: 8个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T； 3.LED指示灯： PWR1，PWR2，FAIL电源故障灯， RJ-45； 4.输入电压：12/24/48VDC (10.8 to 52.8VDC)， 冗余双电源输入； 接口端子：1个可插拔的6针接线端子； 外壳：IP30防护等级； | 台 | 1 | 3 |

|  |  | 7.工作温度：-40℃～85℃； 8.储存温度：-40℃～85℃； 9.相对湿度：0～95% (无凝露)。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2口RS-485转 换器 | 接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准 RS-232接口为十位接线柱，RS-485接口为十位接线柱 异步半双工工作方式 传输速率：300bps-115.2Kbps 5.工作环境：-40℃到85℃,相对湿度5%到95% 工作电源：9-30VDC/150mA 保护等级：RS485接口每线600W的雷击浪涌保护，RS-232接口±15KVESD保护。 | 个 | 1 | 3 |
| 7 | 12V电源适配器 | 12V、2A | 个 | 1 | 3 |
| 8 | RS-485转 RS232转换器 | 接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准 RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器，配接线柱 异步半双工差分传输 传输速率：300bps-115.2Kbps 5.工作环境：-40℃到85℃,相对湿度5%到95% | 个 | 1 | 3 |

|  |  | 6.传输距离：1200米（RS485端）、5米（RS-232 端） 7.保护等级：RS485接口每线600W的雷击浪涌保护。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、车辆分离、道闸与轮轴识别系统 |
| 1 | 压电流量传感器 | 二类传感器，铜金属长度：4英尺~=1.2米 线缆长度：50英尺~=15米 备注：线缆长度可根据实际环境要求定制长度。 主要规范 中心纤芯：16表压，扁平、编织、镀银铜线• 压电材料：标称压电系数为34pC/N的螺旋缠绕PVDF压电薄膜 • 外护套 ：0.016" 厚黄铜，CDA-260，ASTM B587-88 • 最终尺寸：0.260"宽x0.063"厚；0.005" • 无源信号电缆：带地下/直埋式外护套的RG58 型。电缆的外径为 0.187" (4.75mm)。电缆的标称 电容为 27 pF/ft (89pF/m)。 支架：传感器包括两种尺寸的安装支架，3/4"（小） 支架和 1"（大）支架。每 6" (150mm) 的传感器 | 套 | 1 | 3 |
|  |  | 长度处有一个 支架 小支架和一个大支架。 |  |  |  |
| 2 | 地感线圈线 | 1.2平方铁氟龙耐高温电线； 广泛用于公路线路安装用、高速公路用电感线圈专用线（电子警察用线，地感线圈用线）； 具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧，不易老化，环保； 额定电压承载范围：交流 250V 及以下或直流电压 500V 及以下低压线路； 5.使用温度范围：-60～＋80℃，相对湿度为 98％。 | 米 | 100 | 30 0 |
| 3 | 地感线圈胶料 | 用于传感器固化安装及线圈安装； 亦可用于设备基础、金属框架、螺栓的后灌浆锚固； 高粘接力，粘接强度可达35Mpa，抗压强度可达 100Mpa。无收缩、耐冲击、耐酸碱、抗老化。 | 组 | 2 | 6 |
| 4 | 车辆检测器 | 1.电感量自调谐范围：20～1000uH 2.灵敏度：0.02%～0.16%，有4级可调 最快响应时间 ：3.5ms 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 | 台 | 1 | 3 |
|  |  | 线圈故障恢复时间：≤100ms 线圈故障检测周期： <10ms 输出端口：两路继电器输出 供电电源：AC220V 功耗：≤3W 10.工作温度：-30℃～70℃ 11.工作湿度：＜90%，无冷凝 |  |  |  |
| 三、车辆车牌识别与监控系统 |
| 1 | 高清抓拍单元 | 相机内集成车牌识别算法采用 TI 处理器/TE 核心板免费提供 API 接口 支持 IP/RS485 接口 挂接方式动态库、tcp/ip/http | 台 | 1 | 3 |
| 2 | 抓拍单元杆件 | 单立柱1.45米，安装车牌抓拍设备 | 套 | 1 | 3 |
| 3 | 网络摄像机 | 1 .200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 2 .最小照度: 彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 3 .镜头: 4mm, 水平视场角81°(6mm,8mm,12mm 可选) | 台 | 2 | 6 |
|  |  | .宽动态范围: 120dB .视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 6 .最大图像尺寸: 1920 × 1080 .存储功能: 支持MicroSD(即TF卡)/Micro SDHC/MicroSDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) .通讯接口: 1个RJ4510M/100M 自适应以太网口 .音频接口: 1对音频输入（Linein）/输出接口(插线式接口) 10.报警接口 : 2对报警输入输出接口（三极管:超过 30毫安建议加继电器） 11.工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 12.电源供应: DC12V±20% / PoE(802.3af) 电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口 功耗: DC12V:5.5WMax； PoE:7W Max 红外照射距离: 最远30米 防护等级: IP67 |  |  |  |
| 4 | 电源适配器 | 12V.3A DC电源 | 个 | 2 | 6 |
| 5 | L型监控杆件 | 1、杆件采用优质Q235材料加工成； | 套 | 2 | 6 |
|  |  | 2、杆件直缝采用自动埋弧焊焊接，其他法兰及加强部分采用气体保护焊； 3、杆件整体喷塑处理,顶部配不锈钢帽顶。 |  |  |  |
| 6 | 立杆基础 | 定制 | 个 | 3 | 9 |
| 四、信息发布系统 |
| 1 | LED称重显示屏 | 类型：室外双色P10； LED封装：国产； 像素间距：10 mm； 4.像素密度：10000点/㎡； 5.亮度：≥2000nits； 6.视角：≥120°； 7.峰值功耗 ≤500W/㎡； 8.显示尺寸0.96*0.96米 9.包边尺寸1.04*1.04米 | 套 | 1 | 3 |
| 2 | LED称重显示屏杆件 | 用于安装LED称重显示屏 | 套 | 1 | 3 |
| 3 | LED称重显示屏杆件基础 | 定制 | 个 | 1 | 3 |
| 五、线材及其他 |
| 1 | 电源线 | 1.RVV3*1.5； 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线、要用于中、轻型移动电器、仪表仪 器、家用电器、动力照明等柔性使用场所，可传输控制信号，也可传输动力信号； 适合敷设在桥架和软管中结构简单，不受落差限制影响，能承受机械外力作用，但不能承受较大拉力； 护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损， 防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性。 | 米 | 100 | 30 0 |
| 2 | 网线 | 室外超五类屏蔽网线； 适用于有电磁干扰以及对数据安全性要求较高的环境，高传输速率网络应用环境 适合室外架空和管道使用。 | 米 | 200 | 60 0 |
| 3 | 信号线 | 1.RVVP4*0.5； 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆； 正常工作温度不超过70℃； 适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统 | 米 | 100 | 30 0 |
|  |  | 等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆。 |  |  |  |
| 4 | 设备配件及耗材 | 配件、耗材、全向万向节、不锈钢扎带、水晶头等 | 项 | 1 | 3 |
| 5 | 设备安装调试 | 包含所有硬件设备安装及调试工作、与站级平台进行联调 | 套 | 1 | 3 |

注：配置清单要求源头企业具备如下条件： 1.有足够的空间安装两个监控（正面、侧面）

2.有专线连接源头治超联网平台

| 站级数据中心清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 一、★源头治超联网管理平台 注：软件制造商需拥有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》：证书范围需同时包含源头治超或源头治理、车辆外廓检测（监测）或车辆外廓尺寸、信息发布，提供证书复印件并加盖投标人公章，若有缺项或少项则导致投标无效，且证书取得日期需在本项目发布公告之前。 |
| 1 | 源头企业管理 | 系统应能够实现对源头企业基础信息 | 套 | 1 |
| 2 | 源头数据运行监管 | 对源头企业的称重检测数据进行实时的接入管理，数据包括：车牌号码、称重数据、车轴数、超限吨数、超限率、检测时间、车辆照片、过车短视频等信息。 |  |  |
| 3 | 源头企业实时视频运行监管 | 系统应当接入源头企业视频监控数据，支持源头企业视频监控数据的实时调阅和历史回放功能。 |  |  |
| 4 | 数据质量管控 | 实现站点数据接入的状态监控、异常数据的分析预警， |  |  |

|  |  | 应对源头采集的数据质量进行评价，及时发现并解决数据质量问题，为源头治超的工作开展提供数据支撑。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 超载自动预警机制 | 系统应具备超载自动预警机制，通过与超限超载标准的对比和源头治超研判分析，实现对源头超载行为实时预警，同时系统以界面弹窗、声音报警等形式将超限超载信息通知监控人员。 |  |  |
| 6 | 超限超载短信报警 | 对于疑似超限超载数据，需采用短信方式将预警信息如车牌号码、车辆轴数、过车时间、超限重量等推送给企业负责人、交通运输主管部门及相关主管单位负责人。系统可根据管理需求设置短信推送的对象。 |  |  |
| 7 | 返厂卸载分析 | 系统应对源头企业出厂车辆称重超载后返厂卸货二次复称的情况进行分析，并按照业务分析模型，对超载车辆返厂卸载数据进行智能研判，判断车辆是否返厂卸载， 并将返厂数据进行归并，便于执法人员查阅卸载记录。 |  |  |
| 8 | 源头治超业务分析 | 实现对源头治超相关信息的查询和分析，全面掌握辖区 治超工作开展情况，主要包括综合查询统计、治超业务 分析、治超专题分析；并可根据自身需求扩展分析功能。 |  |  |
| 9 | 源头治超可视化监测 | 系统能够整合各级交通运输部门GIS地理信息系统，将辖区范围内所有源头企业的地理信息数据进行采集与接 入，并根据源头企业类型进行区分，通过一张图来查看所有源头企业及其分布情况，实现对源头企业的可视化监督管理。 |  |  |
| 10 | 数据自动校准 | 对于源头站点上传的检测数据，提供数据自动校准功能， 系统实现对异常数据，如车轴识别错误，车牌识别错误 的数据进行自动校准，提高前端上传数据的准确率。 |  |  |
| 二、硬件支撑系统 |
| 1 | 应用服务器 | 1.处理器 1*Intel Xeon Silver 4208 Processor/2.10 GHz/11MB/8C/16T/85 W/2UPI/2400MHz； 2.内存 1*16GB/DDR4/2400； 机械硬盘 1*4TB/SATA/7200PRM/3.5 寸/企业级； 固态硬盘 1*SSD/512GB(SATA/2.5 寸/6GB/S）； 5.1*LR382F/8 口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/3008IMR/ 无缓存/支持RAID 0,1,5,10,50,JBOD； 6.2U 服务器，集成自适应双口千兆网卡； 7.1*550W 冗余电源模块（550W 1+1 冗电），1*上架导 轨套件； | 台 | 1 |

|  |  | 8.预装Windows Server2016 64 位中文试用版/Centos 7.0 64 位 。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 企业级硬盘 | 1.6TB/7200转/256MB | 块 | 4 |
| 3 | 工作站 | 1.CPU：Intel I5-10400 2.9Hz； 操作系统：WIN10； 内存：DDR48GB； 显卡：集成显卡； 网卡：集成网卡； 硬盘：1TBHDD7200RPM 3.5" SATA3； 显示器：23 英寸； 含键盘、鼠标。 | 套 | 1 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 1.2U标准机架式； 2.2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 3.8盘位，可满配8T硬盘； 4.2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口； 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 输入带宽：256M； 7.16路H.264、H.265混合接入； 8.最大支持16×1080P解码； 9.支持H.265、H.264解码； Smart2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。 | 台 | 1 |
| 5 | 监控级硬盘 | 硬盘尺寸：3.5英寸； 接口类型：SATA3.0 ； 硬盘容量：4T； 缓存：64MB ； 转速：5900rpm。 | 块 | 5 |
| 6 | 交换机 | 包转发率：108Mpps； 交换容量：336Gbps/3.36Tbps； 3.端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆 | 台 | 1 |

|  |  | SFP； 4.MAC特性：遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤； 5.机箱尺寸（宽x深x高）：442x420x43.6mm； 6.工作温度：-5-45℃ 7.工作湿度：10%-90%（无凝结） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 服务器机柜 | 1.42U标准服务器机柜； 2.1个层板， 1个6位PDU。 | 台 | 1 |
| 8 | 设备配件及耗材 | 成品网线、空开、电力系统布设线缆、防雷接地辅材、水晶头等 | 项 | 1 |
| 9 | 平台联调 | 与上级平台系统进行数据对接及联调 | 项 | 1 |
| 说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。 |