海口港马村港区规划修订采购需求

（一）项目概况

开展《海口港马村港区规划修订方案》编制工作。同时，为支撑规划科学布置，开展马村港区吞吐量发展水平预测、规划修订方案波浪数模专题研究、修订方案潮流泥沙数模专题研究、规划修订地形测量、马村港三期选址论证和油服产业码头需求分析，形成“一主六专题”编制报告。

- 主要工作内容

1、海口港马村港区规划修订方案：根据腹地社会经济发展的背景和形势，明确港口未来发展方向，研究港口的性质和功能；梳理区域岸线利用现状及相关规划要求，对港口岸线进行合理规划；在结合国家政策和产业发展新要求，对码头平面布置提出规划方案；结合港口集疏运、水电、通信等配套设施现状及远期需求，提出港口集疏运、水电等规划、水上安全监督规划及其它配套设施规划。

2、《海口港马村港区吞吐量发展水平预测》专题：分析港口发展现状，总结港口发展存在的问题；分析腹地社会经济对港口的运输需求，预测港口各规划水平年的吞吐量。

3、《海口港马村港区规划修订波浪数模》专题：搜集适宜的海洋站海浪观测资料，分析本海区波浪特性。通过建立适宜的波浪传播数学模型（应用不规则波数学模型进行波浪折射、绕射、反射的联合计算），进行本港区外海深水波要素的推算。通过波浪数学模型推算出港区自然状态下不同设计水位下（设计高水位、设计低水位、极端高水位）、不同波向、不同重现期（50a、25a、10a、2a），规划码头前沿，防波堤等处波浪要素。对不同现状和规划方案的波浪场进行模拟计算，分析不同规划方案实施后波浪场的变化，分析码头前泊稳条件，提出不同规划方案优化和改进建议，并结合规划单位的改进方案进行波浪数模论证。

4、《海口港马村港区规划修订潮流泥沙数模》专题：（1）自然条件分析，收集到的资料，分析论述工程海域潮流泥沙、波浪、风和海床地形等自然条件；（2）数学模型的建立与验证，根据项目需求和初步规划方案，建立满足研究需求的平面二维潮流泥沙数学模型，并采用实测潮流泥沙资料对模型进行潮位、流速、含沙量和地形冲淤变化进行验证，计算成果精度满足相关规范要求；（3）数学模型方案计算与分析，根据设计提供的规划调整方案，进行工程前后水动力模拟计算，计算工程海区水动力特征、分析港区航道通航水流条件和港池航道回淤变化，并按项目需求，回答对相关区域的工程影响，与设计、及相关单位及时交流研究成果，为方案优化提供技术支持和参考；（4）对最终推荐规划方案给出详细水动力和潮流泥沙参数，为项目相关工作提供技术支撑。

5、《海口港马村港区三期码头区域规划修订地形测量》专题：通过对图总规区域进行地形测量，以掌握测区内水域和陆域的地物、地貌现状，为总体规划提供基础测量资料，并为下一步相关工程设计提供参考依据。

6、《海口港马村港三期码头工程规划选址论证研究》专题：根据自然条件、现状水陆域资源等对马村港三期选址进行论证研究。

7、《澄迈油服基地油服产业码头需求分析》专题：根据澄迈油服产业发展现状，结合南海及周边区域未来发展，提出澄迈油服基地的码头运输需求。

- 服务期要求

合同签订后45个日历天提交初稿，满足行业规范及要求，并通过专家评审会。