采购需求清单：

（1）采购需求

| 序号 | 物资名称 | 参考规格型号、技术参数 | 数量 | 单 位 （台、套等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能量消耗仪（原装进口设备） | l、主要功能要求： 要求能进行24小时以上的身体活动监测，能与专有软件平台相连接，提供通讯连接，数据获取以及数据分析，获得数据包括原始加速度（单位为重力加速度）、体力活动强度、能量消耗、梅脱值、佩戴时间、身体姿势、步数，总睡眠时间，睡眠效率等 2、技术指标要求： ★2.1 测试原理为三维加速度、陀螺仪和磁强度计 2.2 要求采用无线Bluetooth Smart技术，用户可无线的进行初始化和数据下载，从而提高工作效率。 2.3 佩戴位置要求为手腕 ★2.4 配有LCD显示屏 2.5 采集频率设置灵活，30-lOOHZ可选，每10HZ为间隔 2.6 动态范围为主加速度计+/- 8G，次加速度计+/- 16G 2.7 陀螺仪动态范围+/-2000deg/sec 2.8 磁力仪动态范围+/-4800micro-tesla ★2.9 配有专业软件实现数据下载，并对每天的步行步数，能量消耗， 运动强度等进行分析。 2.10 数据接口包括但不限于 USB2.0和蓝牙 2.11 存储容量≥4G 2.12 带有可充电锂电池，一次充电可连续测试时间≥14天 2.13 具有1m防水功能，大于等于30分钟 2.14 能够实现数据的转换，数据能以Excel格式进行导出 3、配置要求 3.1能量消耗仪34个 3.2单口充电桩（含USB线）34个 3.3 腕带（含托槽）34个 3.4 专用记录和分析软件（单机版） l套 | 1 | 套 |
| 2 | 体成分分析仪（原装进口设备） | ★1.测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法），电极方法：≥8点接触式电极 ★2.测量模式：自助模式及专家模式，自助模式下使用者只需要输入身高即可以自行进行测试，应用于日常使用。专家模式下，需在测试人员的操作下输入被试者各项信息后进行测试，应用于科研工作。 3.阻抗: 通过≥3个不同的频率分别在≥5个节段部分进行≥15个电阻抗测量。 ★4.人体成分计算方法：据实测量，不使用经验值估算。同一人变换性别或年龄，不影响测量结果值（可用结果报告验证） 5.测量年龄范围：≥3～99岁 ★6.阻抗测量范围为10Ω~1000Ω时，阻抗误差范围：四肢±1%，躯干±5% 7.输出值 (成分报告纸) :研究结果及结果解析： 人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重), 肌肉脂肪分析(体重、骨骼肌、体脂肪), 肥胖分析(身体质量指数、 体脂百分比), 肌肉均衡(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 人体成分测试历史记录(体重、骨骼肌、体脂百分比、细胞外水分比率), 评分, 体型(基于BMI和体脂百分比分为：运动员体型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、苗条、隐形肥胖、消瘦型、偏瘦型), 体重控制(目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制), 肥胖评估(BMI、体脂百分比)，营养评估(蛋白质、无机盐、体脂肪), 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 身体围度(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿), 研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度), 血压(收缩压、舒张压、脉搏数), 结果解析QR代码, 生物电阻抗(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)肥胖度、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、基础代谢量（BMR）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、体成份测量历史数据 8.通过输入ID号可储存结果≥100,000次 9.报告纸：体成分结果报告纸，儿童专用报告纸 10.测量体重范围：≥10～270KG 11.测量身高范围：≥95～220CM 12.设备屏幕：≥7英寸薄膜液晶触摸屏显示器 ★13.可跟同品牌身高仪和血压计连接，血压计数据显示在体成分报告上面 14、操作语言：中文及多国语种选择 15、参考标准：亚洲人标准（多人种标准可供选择） 16、需要饮食建议、运动建议可选配健康管理软件 | 1 | 台 |
| 3 | 超声骨密度仪 | 1、超声波参数：BUA（超声振幅衰减）、SOS（超声声速）、OI（骨质指数） 2、 测量方式：全干式(无须温控装置)油囊探头测量、双向超声波发射与接收。无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）建议检测年龄范围3-100岁（实际可测0-100岁） ★3、测量部位：足跟骨 ★4、探头：油囊探头使用特质超声油作为导体进行测量，探头自动搜索最佳信号，在产品寿命期内不需更换，可永久使用 5、支持中文/英文界面切换 6、探头频率：0.5MHz±15% 7、测量时间≤25秒，实测21秒 ；测试重复性：SOS≤1% ，实测0%；测量误差：SOS≤±2%，实测1%；测试重复性：BUA≤5%，实测0% 8、超声波输出TIS： 2.8*10 -3mW/cm2 9、定标（校正）：人体仿真模块自动定标 ★10、温度补偿系统：自动补偿温度所造成的测量偏差 11、内置参考数据库：亚洲人，欧洲，中东人及非洲人数据库 12、标准双USB接口输出，可外接平板电脑且内置热敏印机（适合外出单机操作），连接笔记本，台式机均可使用，且可外接不同型号打印机输出报告 ★13、成人儿童双护腿板更换，并配有三个足辅助台，适应各种大小脚检测 ★14、探头间距：自动调整探头测量间距与足跟部直接接触 ★15、计算参数齐全： 成人：T值、Z值、同龄比、成人比、OPR（测量重复性)、OI（骨质指数）、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄 儿童：Z值、BMI（体质指数）、身高预测、肥胖度、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄 ★16、动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查 ★17、设备自检功能，可自动提示设备在检测过程中出现的问题，包括：设置错误，模块放置不准确，测试部位放置是否正确 ★18、全中文彩色报告单，并内置营养处方报告；提供A4、B5、16K、58mm热敏等尺寸报告，方便随时预览、打印 19、诊断报告输出：测试数据自动诊断，可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，输入诊断信息，选择隐藏部分参数等 ★ 20、完整的互联网功能和通信协议，多接口支持：PACS/HIS网络系统接口、身份证信息读取接口、数据库视图接口、文件读写接口、Web Service接口和微信扫码自助获取报告接口 21、病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份数据等；测量结果可导出成EXCEL、JPG、PDF、DOC等格式，便于医生进行数据统计和分析 ★ 22、支持双操作系统：微软Windows XP、7、8、10(支持微软32位/64位操作系统)/安卓Android，支持微软平板和安卓手机/平板操控 ★ 23、在安卓操作环境下，设备支持网络打印机打印报告，分享报告至微信，保存报告到相册，分享微信二维码获取报告 24、电气安全性能符合：GB9706.1-2007，GB9706.9-2008的要求 ★25、符合超声骨密度仪国家最新标准：YY/T0774-2019 26、符合CMD ISO9001及ISO13485质量体系要求 27、符合电磁兼容性能：YY0505-2012的要求 28、符合环境试验：GB/T14710-2009的要求 | 1 | 套 |
| 4 | 身体姿态评估系统（原装进口设备） | ★1、整套系统包括摄像头（含三脚架）、足底压力测试垫、分析软件、笔记本电脑等多个部分组成，系统可装在便携箱内携带方便，也可以通过标配的地台（带工作台）进行固定式使用。 2、测试时受试者仅需要站立在足底压力测试垫上，分别在冠状面和矢状面各拍摄两张照片，无需其他测试步骤，系统通过处理后生成全方位报告。 ★3、分析身体标志点不少于23个，且必须包括髂前上棘（侧面）、髂后上嵴（侧面）、第七颈椎棘突、耳孔等标志点 4、硬件要求： 4.1 USB接口摄像头含支撑三脚架，静态像素不低于1300万 4.2足底压力测试垫有效测试面积不低于400×400mm，传感器数量不低于2100个，通过网络接口连接电脑 5、中文软件： 5.1 身体姿态分析、足底压力分析和运动诊断及矫正运动处方在同一软件下进行，并可一键生成包括图像分析、足底压力分布、3D人体环节参数的身体姿势评估报告和矫正运动处方。 5.2 身体姿态分析至少包含但不仅限于如下内容： ★5.2.1可分析颈椎、胸椎、腰椎、髋关节、膝关节、踝关节的姿态数据，且须包含骨盆倾角、颈椎角 5.2.2可分析前臂、上臂、头、颈、躯干、骨盆、大腿、小腿、脚等环节的姿态数据 5.2.3可以测量正视图、两个侧视图和后视图标志点之间的距离 ★5.2.4软件可生成网格参考线，且网格线大小可调，测试评估过程中不需要带有刻度的背景板或姿势镜。 5.2.5带有图像对比功能，可进行趋势比对 5.2.6可分析肌张力异常，包括肌紧张和松弛情况，分析肌肉数量不低于20块 5.2.7可生成3D人体模型，模型不少于17个环节 5.3 足底压力分析至少包含但不仅限于如下内容： 5.3.1压力分布比例：分布包含左右脚压力分布、左脚前脚掌、右脚前脚掌、左脚后脚跟、右脚后脚跟的压力分布比例、左右脚足弓深度、左右脚内侧角、左右脚外侧角和左右脚触地面积等 5.3.2 重心位置和移动轨迹 5.3.3可进行压力平衡分析 5.4 可得出人体12个方向的体态参数 5.5 可进行矢状面人体生理曲度测量 5.6 具有标志点自动识别功能 ★5.7 标配有微信小程序输出结果功能，测试结果通过微信小程序发送到受试者手机上，随时查看结果，还可对比不同时间测试结果 ★5.8 原始数据可以输出，方便进行统计学分析 6、配置要求 1）、摄像头1个 2）、带有足底压力测试的测试垫1个 3）、姿势分析软件1个 4）、三脚架1个 5）、便携箱1个 6）、品牌笔记本电脑1个 7）、彩色喷墨打印机1个 8）、地台及工作台1个 ★7、该产品为此次项目核心产品，需出具厂商或国内总代理针对此项目的专项授权文件 | 1 | 套 |
| 5 | 脊柱侧弯测量尺 | 1、测量技术：水平自由重力及水平浮力技术 2、便携、无辐射、实时、准确的评估脊柱侧弯评估及身体姿态等 3、基于国家脊柱侧弯评估标准通过测量背部脊柱形态进行脊柱侧弯评估 4、两种测试模式：指示球测量模式和气泡测量模式 5、设备操作简单，无须专业操作人员，随时进行评估测量 6、测量角度范围：0-30° 7、刻度区域具有4°和7°标识，直观体现了脊柱侧弯风险性 8、测量误差：球体测量模式误差＜1.5°，气泡测量模式误差＜0.5° 9、工作环境要求：温度15-45°，湿度30%-80% 10、规格尺寸：168x70x10mm 11、重量＜100g 12、具有专用收纳袋 | 10 | 套 |
| 6 | 便携式光学近红外脑功能成像系统（原装进口设备） | 硬件技术参数 1、光源数量：单体8通道,可串联，最大64；8个为一组升级 ★2、光源类型：LED（2波长） ★3、检测波长：LED 760nm&850nm； 4、发射功率：每波长最高25mw 5、光源集成性：LED：8个光源集成为一个组块，直接插入设备 6、光谱技术，相类型：连续波，单相 7、探测器数量：单体8通道,可串联，最大64；8个为一组升级 8、探测器类型：光电二极管（硅光电二极管） 9、探测器灵敏度<1 pW （硅光电二极管） 10、探测器动态范围>50dBopt 11、探测器集成性：8个为一组块，直接插入使用 12、时分复用技术/频率编码 13、支持系统升级，变单体为串联模式 ★14、多设备模式 菊花链可连接最多可达4台设备，最多64个光源，64个探测器 ★15、采样率：70-240Hz ★16、数据传输模式：USB, Wi-Fi 、单体（设备主机或U盘） (不需要电脑、平板电脑或智能手机) ★17、设备使用模式：电脑（USB）、无线移动（WiFi）、单机模式（可记录到设备主机或U盘） 18、通道数： 64（8×8） 19、测量帽：用户可自由设置感兴趣的大脑区域，尺寸不仅适用于成人也适用于不同年龄的儿童 20、可自由配置感兴趣的大脑区域，测量整个头部，适合所有年龄（婴幼儿和老年皆可）范围，可用于多模态使用 21、根据人体功效学制作的弹簧帽装置，佩戴更为舒适，同时方便进行信号检测和调整 22、数据传输接口：无线(LSL), 连接线 (8 bit TTL 输入) 23、同步接口：TTL/CMOS (最大8输入/ 8输出) 24、兼容性：兼容E-prime、matLab，Presentation，PsychoPy等多种刺激呈现编译软件 25、多模态的兼容性：EEG, tDCS, 眼动, LSL的运动跟踪数据流 ★26、支持短距离测量能力：8mm 可用的短距离通道模块，硬件和软件支持，需选配 27、3D深度测量能力 28、不同LED颜色指示灯传达系统状态信息 ★29、Hyperscanning 配置：无线超扫描Hyperscanning 最大支持8名被试及以上 30、设备支持同步EEG设备，可以直接与Brain Product公司的actiCHamp设备进行同步采集 31、主机大小及重量： 162 mm x 125 mm x 60 mm, 970g 32、单台主机整体质量不高于1KG 33、供电模式：电池模式（5-6个小时），可插墙充电使用 34、静态定标仿真：作为开展实验的对照，并可对实验数据进行验证，用于设备检修和信号质量对比校准 二、软件技术参数 1、数据采集软件 1.1、可设置数据采集时进行各种参数，如：连接主机、选择通道如何布局、采样率等 ★1.2、配备多脑区模版，用户也可根据需要选择大脑区域，支持Hyperscan扫描配置及自编通道、地形图设置 ★1.3、数据传送模式：WIFI 或mico USB传输 1.4、数据可实时显示，支持在线滤波等功能，可以实时显示2D mapping图，Hb、Hb0、HbT浓度变化曲线 ★1.5、支持wifi局域网，多设备连接到同一个局域网进行使用（可支持最多8台及以上，需配备tplink专用路由器） 1.6 、同厂家三维定位分析软件，更加方便的在近红外成像或多模态结合测量中探头光极的定位问题，该软件与Aurora及NIRSlab可结合使用。 1.7、自动仪器识别软件启动，硬件加密 ★1.8、自动增益调整，确定每个通道的最佳放大增益，并对你的每个通道的信号质量进行反馈 1.9、信号灯（绿黄红白）直观表达个体信号质量 1.10 、信号质量检测指标：包括增益指数、噪声值、个体信号质量等 1.11 数据显示形式：线型、topoplot、3D plot、区平均等 ★1.12 实时Hyperscaning扫描地形显示(Hbdeoxy,Hboxy,Hbtotal)数据 2、层析成像分析软件 ★2.1、具有完善的数据处理功能，主要功能包括：事件和数据编辑、伪迹移除\校正、探头位置编辑、动态显示血氧状态、GLM为基础的SPM等功能 ★2.2、可直接读取.mat格式及.nirs格式数据 ★2.3、mark可自己编辑，设定持续时间、基线等，软件可直接操作 ★2.4、设置光源/探测器布局：可以依照国际10-20系统布局，支持数字定位系统（Polhemus Patriot)，支持图形化显示光源/探测器布局、支持2D、大脑皮层呈现方式 ★2.5、数据预处理功能：使用工具盒对测量数据进行预处理，将噪音较大的数据通道排除，删除与实验无关的时间间隔，从数据和过滤中删除事件，以排除实验无关的频带 2.6、事件和数据编辑功能：图形化事件编辑功能，支持多实验条件（conditions）查看，伪迹校正、删除功能，完善的数据滤波功能（支持低通、带通、带通等，并提供不滤波处理，支持原始数据导出） 2.7、数据查看和激活脑区功能成像（mapping）：支持时间序列显示原始数据和处理后的数据，支持Block average蒙太奇视图，支持2D、头皮、大脑皮质、玻璃视图等显示HB和HBO状态 2.8、其他功能：多条件的GLM系数估计，T-test、F-test数据分析，组内（Level1）和组间（Level2）统计分析 ★三、该产品为此次项目核心产品，需出具厂商或国内总代理针对此项目的专项授权文件 | 1 | 套 |
| 7 | 幼儿体质测试系统 | 1、主要功能要求：能够高效率进行国标8项测试，大数据报表分析每个 儿童、班级、学校等维度的数据 3、系统由一个主机和8个检测设备组成，主机使用为控制器，连接WiFi与手机通信，使用RF模块与从机通信，有数据分析和保存等功能。 3、8个检测设备分别是：平衡木计时器，立定跳远测距器，双脚连续跳计时器，十米往返跑计时器，体前屈测距器，身高、体重测试器，网球抛远测距器 4、每个学生对应一个ID卡手环，主机工作电压：5V，从机电池容量：2500mAH，8项从机工作电压3.7V 5、发光颜色：七彩RGB （编程实现） 6、主机与8项体测设备通讯距离不小于100米 7、控制方式：联网同步控制 8、主从机连接方式：2.4G 9、从机电池类型：锂聚合物电池 10、检测设备精度说明： 平衡木计时器（0.1s），立定跳远测距器（1cm），双脚连续跳计时器（0.1s）， 十米往返跑计时器（0.1s），体前屈测距器（0.1cm），身高（0.1cm）、体重测试器（0.1kg），网球抛远测距器(10cm) 11、APP和后台上传学生列表和查看学生体测成绩 12、后台可管理体测，班级和成绩 13、APP用于使用wifi连接体测主机 14、APP上可实时查看体测进度和每个学生的体测成绩 15、体测系统结合物联网、大数据技术，快速、高效、便捷的测量幼儿体质数据，大数据分析可将幼儿体质各项指标清晰筛选出来 16、PC端的后台管理系统，用于管理幼儿园以及体适能机构的园所信息，可批量录入儿童基本信息，监测服务园所的儿童体质情况，随时查看所有儿童的体质情况，方便给出个性化的体质提升方案。系统还提供个人体测报告，班级，年级，园所体测报告白皮书，全面分析园所儿童多方位分析报告 | 2 | 套 |
| 8 | 无线表面肌电测试系统（原装进口设备） | ★1、肌电传感器内置三轴加速度，尺寸不大于32 x 17 x 12 mm，重量不大于8g ★2、所有通道肌电传感器恒定延迟时间且不大于14ms，以保证每个传感器数据的同步采集 3、采样频率要求：EMG不小于2000 Hz, 三轴加速度不小于280 Hz，范围包括±2g、±4g、±8g、±16g 4、分辨率不小于16bit ★5、传感器采用无线感应式充电，传感器上没有充电接口，充满电后，可连续使用8个小时以上，具有夜间充电功能，以保证全天候测试 6、纯无线数据传输，最远传输距离可达30米，摆脱连接线或被带包的束缚 ★7、可选配足底压力开关和水下测试功能，放大器可以直接放在水中，进行水下/陆上双模式的表面肌电测试 8、简单易用的肌电采集和分析软件，至少包括但不限于如下功能： ★8.1、操作软件为全中文软件，可以对肌电进行全自动分析，直接得到时域、频域、肌肉激活等指标，并以Excel文件或者csv文件输出 8.2、肌电采集和分析功能在同一个软件中完成 8.3、可进行表面肌电时阈分析，能得出均方根振幅（RMS）、积分肌电（IEMG） 8.4、可进行表面肌电频域分析，计算平均功率频率（MPF）、中值频率（MF）、过零率（ZC）和功率谱等参数 8.5、带有傅里叶变换和功率谱分析功能 8.6、可自定义数据分析规划，一次完成所有数据处理 8.7、可通过设置条件和阈值自动标记或手动标记事件（event） 8.8、可进行数据全自动分析，直接得到结果文件 8.9、可将测试数据以C3D、CSV等编码导出 8.10、要求具有软件著作权证书影印件（原件备查） 9、配置要求（至少包括但不仅限于）： 9.1、无线表面肌电传感器不少于8个 9.2、无线数据接收器（含USB数据线）1个 9.3、无线感应充电器1个 9.4、充电适配器1个 9.5、数据采集和分析软件（含加密狗）1个 9.8、便携箱1个 9.9、操作手册1本 9.10、市场主流笔记本电脑1台 | 1 | 套 |
| 9 | 便携式多参数生物信号采集系统（原装进口设备） | ★1、系统可以同时配备2个采集单元，每个单元均可以用来采集心电（ECG）或脑电（E EG）或肌电（EMG），配合选配的温度传感器和其它传感器还能进行其它重要生物信号采集。 ★2、放大器内置加速度计和磁力计，通过蓝牙和电脑、平板进行无线连接。 ★3、测试软件基于Windows和安卓系统，实时显示结果并能出原始数据。 4、心电ECG采集要求： 4.1、可采集6通道ECG 4.2、能够进行心率显示，显示心率曲线 4.3、能够进行心率变异性分析 4.4、具有导联脱落提醒功能 4.5、能够计算心电图轴度数 4.6、预留数据接口 5、脑电EEG采集要求： 5.1、可进行脑电图采集 5.2、可采集视觉诱发电位 5.3、听觉诱发电位（需另配专用耳机） 5.4、可采集P300脑电信号 6、表面肌电（EMG）采集要求：能够采集表面肌电信号，并进行振幅、频域分析，可进行高通、低通滤波分析 7、配置要求至少包括2个传感器采集单元，预装了APP软件的智能平板1个 | 1 | 套 |
| 10 | 半自动体外除颤仪（AED) | 1、开机模式为开盖即开机，无需开机键 ★2、不小于7 英寸彩色显示屏,支持中文操作界面，全程语音和操作动画提示 ★3、一键切换中文/英文 4、除颤采用双相指数截断波BET波技术 5、一键切换成人/儿童模式，无需更换儿童电极片，除颤能量、按压频率自动调整 6、电极片为预连接电极片，成人/小儿通用，省时省事 7、最大能量可达 360J ★8、除颤仪在心律分析过程中可进行同步智能预充电，在心律分析完成时，即可立即对可除颤节律患者进行除颤放电，无需漫长等待 9、从开机到200J放电准备就绪时间≤8s ★10、需带有ResQNaviTM 智能急救导航技术，能够及时识别施救者遇到的挑战，智能调整动画指导和语音提示，为施救者提供更详细的操作指导 ★11、需具有CPR过程激励功能，为施救者提供全面的视频CPR导航支持，帮助施救者完成高质量CPR按压 12、需具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP55 13、裸机可承受 6 面≥ 1.5m 跌落冲击 14、总重量≤2kg（含电池和电极片） 15、电池，电极片有效期≥5年；需支持电极片过期报警通知 16、数据传输和通讯接口需支持无线网络和USB 17、数据存储不低于1GB闪存,存储≥8小时连续ECG波形,可以存储至少100份病人档案，1000条事件 18、需满足航天器等各类转运标准要求1、开机模式为开盖即开机，无需开机键 ★2、不小于7 英寸彩色显示屏,支持中文操作界面，全程语音和操作动画提示 ★3、一键切换中文/英文 4、除颤采用双相指数截断波BET波技术 5、一键切换成人/儿童模式，无需更换儿童电极片，除颤能量、按压频率自动调整 6、电极片为预连接电极片，成人/小儿通用，省时省事 7、最大能量可达 360J ★8、除颤仪在心律分析过程中可进行同步智能预充电，在心律分析完成时，即可立即对可除颤节律患者进行除颤放电，无需漫长等待 9、从开机到200J放电准备就绪时间≤8s ★10、需带有ResQNaviTM 智能急救导航技术，能够及时识别施救者遇到的挑战，智能调整动画指导和语音提示，为施救者提供更详细的操作指导 ★11、需具有CPR过程激励功能，为施救者提供全面的视频CPR导航支持，帮助施救者完成高质量CPR按压 12、需具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP55 13、裸机可承受 6 面≥ 1.5m 跌落冲击 14、总重量≤2kg（含电池和电极片） 15、电池，电极片有效期≥5年；需支持电极片过期报警通知 16、数据传输和通讯接口需支持无线网络和USB 17、数据存储不低于1GB闪存,存储≥8小时连续ECG波形,可以存储至少100份病人档案，1000条事件 18、需满足航天器等各类转运标准要求 | 1 | 套 |
| 11 | 电子式一维人体重心测量仪 | 1、准确度：Ⅲ级 2、最大称重不低于300㎏ 3、测试长度不小于0－2米 4、分度值不大于0.1㎏ 5、重心板测试面积不小于200×60×35cm2 | 1 | 套 |
| 12 | 编辑刺激软件（原装进口设备） | 1、反应输入方式多样：可以实现的反应输入包括：键盘、鼠标以及反应盒SRBox；另外也可以利用反应盒接口或并口、串口接上其它设备，如ERP等 2、专门面向心理学实验，并针对心理实验的时间精度作了优化。刺激呈现与屏幕刷新同步，精度可达毫秒 3、编程语言易学易用，实验生成快速 4、提供详细的时间信息和事件细节（包括呈现时间、反应时间的细节），可供进一步分析，有助于了解实际实验运行的时间问题 5、可与眼动仪连接配合使用，为其提供实验刺激程序，并可为GazeTracker GT软件做标记 6、软件功能包括：实验设计、生成、运行、收集数据、编辑和预处理分析数据。呈现的刺激可以是文本、图像和声音（可以同时呈现三者的任意组合），其中图像和声音必须以文件的形式调用，要求固定的格式（Bmp、Wav） 7、图形化界面的编程环境，只需将目标拖入时间线，就可轻松创建刺激程序。包括 Procedure、TextDisplay、ImageDisplay、Slide、List、SoundOut、FeedbackDisplay、InLine 等 8、实时生成实验程序，为用户提供毫秒级精确的刺激显示和数据同步采集 9、数据融合，将多个独立的数据文件合成为一个数据文件 10、配置要求：软件刺激程序1套，多功能反应盒1个 | 1 | 套 |
| 13 | 精神压力分析仪（原装进口设备） | 1、应用自主神经系统检测和末梢血液循环检测技术，通过广电传感器测量人体的血容量搏动信号，获取与自主神经系统和心血管系统相关的生理信息，并与具有自主知识产权的亚洲东方人常模进行比较，以对个体的心理健康、心血管系统健康等进行评价 2、要求操作简便，3分钟内快速测查，自动得出数据报告 3、能够进行压力评估与预测，至少能够得到身体上压力、精神上压力、压力指数以及抗压能力等压力指标 4、能够进行自主神经平衡度评测 5、能够得出血管健康信息，至少包括动脉血管弹性度、末梢血管弹性度、血管老化程度以及血管整体评分等 6、能够从心率、压力和血管健康等方面给出人体精神压力的健康分析，给出指导性建议 7、系统包括测试主机1台、USB适配线1根、华为平板1个 | 1 | 套 |
| 14 | 心率测量仪 （团队）（原装进口设备） | 中文操作界面。 ★ 2、平板实时监测50名学生的训练数据，数据通过蓝牙直接由传感器传到平板，无需任何主机站或转接器，实时监测学生运动表现。 ★ 3、传感器搭载六颗LED感光探头传感器，精准监测心率 。 4、传感器佩戴在上臂或下臂上，摆脱传统胸带。 5、高达半径80米的覆盖范围。 6、平板实时显示心率、最大心率、最大心率百分比、运动心率区、心率曲线、能量消耗、运动强度、运动强度指向等等。 7、安全监测体育活动，时刻控制强度，避免运动过量和不足。 8、可建立多个班级或团体，支持Excel导入全体学生信息。 9、国内云服务，以免数据丢失，随时随地查看数据、分析数据和输出报告。 10、连续训练使用时长8小时。 ★11、该产品为此次项目核心产品，需出具厂商或国内总代理针对此项目的专项授权文件 | 1 | 套 |
| 15 | 便携式身体功能性评估与训练系统（原装进口设备） | ★1、系统能完成关节活动度、握力、全身主要关节徒手肌力、拉力、身体平衡与对称性的测试 ★2、本系统至少应包括但不限于关节活动测试模块、握力测试模块、徒手肌力测试模块、拉力模块、气囊式肌力模块、身体重心分布与对称性模块、中文版APP测试评估与训练软件等 3、各模块和控制系统使用蓝牙连接，测试距离不低于10米，数据实时传输、实时显示 4、各模块连续测试时间不低于5小时，充电时间不高于20分钟 5、测试数据能以Excel格式输出 6、带有游戏训练程序，对握力、肌力、身体平衡、身体对称性等进行针对性训练 7、测试模块要求： 7.1 关节活动度 7.1.1 模块重量大于40g 7.1.2 尺寸不超过35 x 25 x 10 mm 7.1.3 量程要求为0-360° 7.1.4 能够进行膝关节、肩关节、肘关节和背部角度测试，并带有训练模式 7.2 握力模块 7.2.1 外径约40-45mm，便于抓握 7.2.2 模块重量不超过200g 7.2.3 最大测试力量不低于90kg 7.2.4 可对最大握力、握力耐力进行测试和训练，得出测试结果，双侧对比等结果 7.3 徒手肌力模块 7.3.1 测试面积不大于100×140mm 7.3.2 模块重量不超过300g 7.3.3 最大测试力量不低于90kg 7.3.4 可对颈、躯干、肩关节、肘关节、踝关节、髋关节等主要环节和关节进行徒手肌力测试与训练，得出测试结果 7.4 身体平衡与对称性模块 7.4.1 两个测力板，每个测力板尺寸不大于30 x 320 x 160 mm 7.4.2 模块重量不超过1600g 7.4.3 单个测试板最大测试力量不低于300kg，两个测试板不低于600kg 7.4.4 可进行站姿评估、左脚/右脚单侧站立评估、侧向站立评估、平衡测试和重量分布测试 7.4.5 可进行足跟/脚尖静态分布、右脚足跟/脚尖静态分布、左脚足跟/脚尖静态分布测试 7.4.6 可进行平衡垫半蹲压力分布测试、平衡垫右脚足底/脚尖分布测试、平衡垫左脚足底/脚尖分布测试 7.4.7 可进行卧式蹬腿动态测试、卧式蹬腿练习、深蹲动态测试、深蹲练习、背桥测试、背桥练习、肩部练习（6种） 7.4.8 可进行虚拟情景互动测试、Bubble练习（2种）、波速球训练和瑞士球训练 7.5 拉力测试模块 7.5.1 模块尺寸不大于160 x 70 x 60 mm 7.5.2 重量不超过600g 7.5.3 最大测试力量不低于300kg 7.5.4 可进行肱三头肌屈肘90°、膝关节60°伸膝、肩关节外旋、肩关节前伸、肩关节内旋、屈肘90°、伸膝90°和自定义测试 7.6 气囊式肌力模块 7.6.1 模块尺寸不大于80 x 55 x 25 mm 7.6.2 重量不超过100 g 7.6.3 最大测试力量不低于90kg 7.6.4 可配合不同套件完成不同部位的肌力测试 8、配置要求 8.1 握力模块1个 8.2 气囊式肌力模块1个 8.3 徒手肌力模块1个 8.4 拉力模块1个 8.5 平衡与对称性模块1个 8.6 关节角度模块1个 8.7 智能平板（华为）1个 8.8 便携包1个 | 1 | 套 |
| 16 | 实验室工作站 | 台式电脑2台：CPU：i5 12400F+，显卡：GTX1660 6G，显示器：27英寸及以上，内存容量：16GB，硬盘容量：512GB SSD 空调2台：壁挂式，3匹，变频，三级能效 空调1台：壁挂式，1.5匹，变频，一级能效 相机1台：传感器尺寸：APS-C，标准ISO感光度：ISO 100-25600，电池型号：LP-E17，电池类型：锂离子电池，高清摄像：4K超高清视频，有效像素：3250万，液晶屏尺寸：3英寸 抽湿器 2台：排水方式：水箱/下排水，水箱容量：4.5L，除湿原理：压缩机式，日除湿量：22L 会议桌 1个：桌面材质：板木结合，桌面形状：长方形，产品尺寸：长1600cm；宽80cm；高75cm 矮柜落地资料柜1套： 柜门材质：人造板，柜门类型：推拉门，规格：四门八抽柜 2400×400×800mm 落地文件柜1个：层数：4层，材质：人造板木，规格：100×30×174cm 落地文件柜1个：层数：4层，材质：人造板木，规格：61×30×150cm 书柜1套：材质：人造板，人造板种类：刨花板/三聚氰胺板，饰面材质：三聚氰胺板，三聚氰氨饰面工艺：浮雕，是否组装：是，长2.7m×宽0.6m×高1.8m 书柜1套：材质：人造板，人造板种类：刨花板/三聚氰胺板，是否组装：是，长1.2m×宽0.32m×高1.8m 保险柜1台：开锁方式：密码，指纹，钥匙，报警方式：蜂鸣器报警，显示屏：LED数码屏显示，产品尺寸：长480mm；宽420mm；高800mm，箱体厚度：4-6mm 监控摄像头1套：存储方式：硬盘，夜视类型：红外夜视，红外夜视距离：30m，探头个数：4个，像素：200万，版本：6T 硬盘 会议摄像头1套：系统：Windows和Android，清晰度：1080P，满足30-60m²高端会议无线（20-30人） 简易折叠椅子30把：材质：塑料，风格：简约现代 路由器2个：有线传输率：千兆端口，无线传输速率：3000Mbps，无线网络支持频率：2.4G&5G 实验桌5张：木质材质: 松木，单桌 120长*600宽*75高*5厚（cm） 办公桌1张：木质材质: 松木，180长*80宽*75高*5厚（cm） NAS数据保险箱1套：网口数量：2个，核心数：四核，网口速率：千兆，类型：SOHO网络，存储规格：四盘NAS，系统：DSM，处理器：intel 防潮柜1个：产品类型：大型器材箱，产品温度：1-60% 办公椅6把：材质: 铁，面料材质: 网布五星脚材质: 钢制脚，扶手类型: 固定扶手 数码摄像机1台：清晰度：4K，变焦倍数：15-30倍，包含专业三脚架、补光灯、相机包、128G SD卡、读卡器等.3 | 1 | 套 |

环境建设采购需求：

| 环境建设预算 |
| --- |
| 序号 | 环境建设项目名称 | 参考规格型号、技术参数 | 数量 | 单 位 （台、套等） |
| 1 | 墙面砖，隔墙拆除，讲台拆除及补贴 | 人工，装袋，讲台拆除包括后期补贴费用； 拆除现有黑板、投影仪、讲台设备、灯管、风扇、原线槽等墙面物品。 | 100 | M2 |
| 2 | 吊顶 | 轻钢龙骨，石膏板，配件，人工 不含天花腻子乳胶漆涂料费用 | 100 | M2 |
| 3 | 隔墙 | 轻钢龙骨，石膏板，隔音棉，配件，人工 | 40 | M2 |
| 4 | 钢化玻璃 | 8厘厚 | 5.2 | M2 |
| 5 | 房门 | 复合门，五金，安装 | 1 | 扇 |
| 6 | 窗套 | 复合窗套，安装 | 13.2 | M |
| 7 | 防盗门 | 锌合金防盗门 | 6 | M2 |
| 8 | 给排水，电路从新铺设 | 水电材料，筒灯，开关门板人工，从新铺设包含排水管立管、给水管从卫生间接管等费用 | 1 | 项 |

（2）核心产品

| 序号 | 设备名称（与需求中的名称一致） |
| --- | --- |
| 1 | 身体姿态评估系统 |
| 2 | 便携式光学近红外脑功能成像系统 |
| 3 | 心率测量仪（团队） |