采购需求书

一、项目概况

1、项目名称：海南省海口水土保持综合观测场项目。

2、建设内容及规模：海口水土保持综合观测场初步建设成集自然和生产建设活动典型坡面径流小区定位观测、监测仪器设备示范应用与检测检验、监测技术研究与培训、监测信息系统应用与智能智慧集成、监测科研与示范推广等于一体的新型监测点，为海南省水土流失治理、水土保持监督管理提供支撑。

3、技术要求： 以《图纸和工程量清单》为准。

4、项目预算：344.022713万元。

5、工期：60日历天。

6、资金来源：政府投资。

7、质量要求：合格。

8、工程质保期：设计文件规定的该工程的合理使用年限。

9、踏勘现场：投标人自行组织踏勘现场。

10、工程验收：采购人在接到成交人工程竣工验收报告7个工作日内，组织相关单位进行验收。

二、付款方式：根据合同条款的约定。

三、其他

1、本项目预算金额为344.022713万元，最高限价为344.022713万元，超出采购预算金额的投标，按无效投标处理。

2、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在中国采购与招标网、中国政府采购网发布的公告为准。

工程量清单

编 制 说 明

### 一、工程概况

1、工程名称：海口水土保持综合观测场项目

2、建设地点：海口市

3、建设单位：海南省水文水资源勘测局

4、设计单位：海南中和勘测设计咨询有限公司

5、编制范围：海口水土保持综合观测场位于海口市美兰区，省水文水资源 勘测局内东侧。本综合观测场拟初步建设成集自然和生产建设活动典型坡面径流小区定位观测、监测仪器设备示范应用与检测检验、监测技术研究与培训、监测信息系统应用与智能智慧集成、监测科研与示范推广等于一体的新型监测点，进一步完善海南省水土保持监测站网，为海南省水土流失治理、水土保持监督管理提供支撑。

二、编制范围

主要建设内容为建设 7 个自然坡面径流小区、6 个生产建设活动典型坡面径流小区、1 处简易气象观测站，改造径流泥沙分析实验室和监测信息系统应用与数据分析实验室各 1 处；建设观测平台、场地绿化、道路等附属配套设施；搭建水土保持监测信息系统，包括水土保持监测站网管理模块和监测点数据管理模块。

三、编制依据

1.《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（海南省住房和城乡建设厅 琼建定[2011]131号）；

2.关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总[2016]132号）；

3.水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

4.《海南省市政工程综合定额》（海南省住房与城乡建设厅，2017）；

5.《水利工程量清单计价规范2007》、《工程量清单项目计量规范2013-海南》

6.海南中和勘测设计咨询有限公司编制的《海南省海口水土保持综合观测场初步设计报告 》、设计图纸和政府有关部门下发的相关文件；

7.根据现场施工条件、实际情况；

四、其他说明：

1、投标报价应综合考虑设备原价和主材价

2、本清单供本工程招标使用。

3、待工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定的计价及调整办法等做进一步调整。

4、弃土场地点、建筑垃圾、生活垃圾等运距投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑。

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 1 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然坡面径流小区5m*20m（共7个） |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | 500101002005 | 一般土方开挖 | m3 | 1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:详见图纸 | 339.26 |  |  |
|  | 500103001005 | 一般土方填筑 | m3 | 1.土质及含水量:详见图纸 2.填筑体干密度、渗透系数:详见图纸 3.回填一、二类土 | 449.8 |  |  |
|  | 500105006012 | 砌砖（小区护埂） | m3 | 1.品种、规格及强度等级:24cm 厚砖结构 2.砂浆强度等级及配合比:M7.5 水泥砂 浆 | 141.58 |  |  |
|  | 500103007003 | 垫层料填筑 | m3 | 1.颗粒级配:砂垫层 2.厚度:10cm | 9.6 |  |  |
|  | 040202006003 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | m2 | 1.配合比:详见图纸 2.碎(砾)石规格:二灰碎石 3.厚度:20cm | 796 |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 2 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 031001006008 | 塑料管 | m | 1.材质、规格:PVC 排水管 d100 2.连接形式:对接熔接 | 50 |  |  |
|  | 031001006009 | 塑料管 | m | 1.材质、规格:PVC 排水管 d200 2.连接形式:对接熔接 | 20 |  |  |
|  | 040303002005 | 混凝土基础 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25 2.模板制作安装 | 120.2 |  |  |
|  | 500105010004 | 砌体砂浆抹面 | m2 | 1.砂浆强度等级及配合比:M10 砂浆抹面 2.抹面厚度:2cm | 401.5 |  |  |
|  | 500105006013 | 砌砖 | m3 | 1.品种、规格及强度等级:砌砖分水池 2.砂浆强度等级及配合比:M7.5 浆砌 | 8.4 |  |  |
|  | 040602001003 | 钢筋格栅 | t | 1.材质:钢板盖 2.规格:3mm | 0.2 |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 3 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 040601019003 | 混凝土排水沟 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25 2.规格:详见图纸 3.模板制作安装 | 23.76 |  |  |
|  |  | 围栏 |  |  |  |  |  |
|  | 080207011005 | 钢栏杆 | m | 1.钢材种类、规格、型号:钢丝网围栏，48×2×2200mm 圆柱作为立柱 2.工艺要求:立柱间距 3m，地下埋深 0.3m，地上高 1.8m 3.含C25混凝土基础和模板制作安装 | 180 |  |  |
|  |  | 人行步道及工作面 |  |  |  |  |  |
|  | 050201001006 | 园路 | m2 | 1.路床土石类别:土基 整理路床 2.垫层厚度、宽度、材料种类:砂石垫层，厚 0.1m 3.路面厚度、宽度、材料种类:浆砌砖道路，宽 0.8m | 51.6 |  |  |
|  |  | 典型认为坡面径流小区 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 4 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 500101002006 | 一般土方开挖 | m3 | 1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:详见图纸 | 218.54 |  |  |
|  | 500103001006 | 一般土方填筑 | m3 | 1.土质及含水量:详见图纸 2.填筑体干密度、渗透系数:详见图纸 3.回填一、二类土 | 374.24 |  |  |
|  | 500105006014 | 砌砖（小区护埂） | m3 | 1.品种、规格及强度等级:24cm 厚砖结构 2.砂浆强度等级及配合比:M7.5 水泥砂 浆 | 141.58 |  |  |
|  | 500103007004 | 垫层料填筑 | m3 | 1.颗粒级配:砂垫层 2.厚度:10cm | 8.75 |  |  |
|  | 040202006004 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | m2 | 1.配合比:详见图纸 2.碎(砾)石规格:二灰碎石 3.厚度:20cm | 64.8 |  |  |
|  | 031001006010 | 塑料管 | m | 1.材质、规格:PVC 排水管 d200 2.连接形式:对接熔接 | 18 |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 5 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 040303002006 | 混凝土基础 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25 2.模板制作安装 | 120.2 |  |  |
|  | 500105010005 | 砌体砂浆抹面 | m2 | 1.砂浆强度等级及配合比:M10 砂浆抹面 2.抹面厚度:2cm | 367.45 |  |  |
|  | 500105006015 | 砌砖 | m3 | 1.品种、规格及强度等级:砌砖分水池 2.砂浆强度等级及配合比:M7.5 浆砌 | 7.5 |  |  |
|  | 040303002007 | 混凝土基础（砼骨架） | m3 | 1.混凝土强度等级:C25 2.模板制作安装 | 16.93 |  |  |
|  | 040602001004 | 钢筋格栅 | t | 1.材质:钢板盖 2.规格:3mm | 0.2 |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |
|  | 040601019004 | 混凝土排水沟 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25 2.规格:详见图纸 3.模板制作安装 | 22.75 |  |  |
|  |  | 围栏 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 6 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 080207011006 | 钢栏杆 | m | 1.钢材种类、规格、型号:钢丝网围栏，48×2×2200mm 圆柱作为立柱 2.工艺要求:立柱间距 3m，地下埋深 0.3m，地上高 1.8m 3.含C25混凝土基础和模板制作安装 | 180 |  |  |
|  |  | 人行步道及工作面 |  |  |  |  |  |
|  | 050201001007 | 园路 | m2 | 1.路床土石类别:土基 整理路床 2.垫层厚度、宽度、材料种类:砂石垫层，厚 0.1m 3.路面厚度、宽度、材料种类:浆砌砖道路，宽 0.8m | 38.63 |  |  |
|  |  | 简易气象站 |  |  |  |  |  |
|  | 500101001003 | 场地平整 | m2 | 1.土类分级:一、二类土 2.土类平衡:平整场地 | 400 |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 7 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 500101002007 | 一般土方开挖 | m3 | 1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:详见图纸 | 160 |  |  |
|  | 040303002008 | 混凝土基础 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25砼底板 2.模板制作安装 | 0.3 |  |  |
|  | 050201001008 | 园路 | m2 | 1.路床土石类别:土基 整理路床 2.垫层厚度、宽度、材料种类:砂石垫层，厚 0.1m 3.路面厚度、宽度、材料种类:浆砌砖道路，宽 0.8m | 18 |  |  |
|  | 080207011007 | 钢栏杆 | m | 1.钢材种类、规格、型号:热镀锌钢管围栏，48×2×2200mm 圆柱作为立柱 2.工艺要求:高 1.2m 3.含基础 | 80 |  |  |
|  |  | 实验室改造 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 8 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | AB008 | 实验室改造 | m2 | 1.径流泥沙分析实验室改造、理化性质分析和测定实验室改造 | 90 |  |  |
|  |  | 附属工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 场地回填及平整 |  |  |  |  |  |
|  | 500101001004 | 场地平整 | m2 | 1.土类分级:少量荒草及零星低矮灌木，局部有表土覆盖 2.土类平衡:平整场地 | 5489.39 |  |  |
|  | 060104001001 | 清理表土 | m3 | 1.土壤类别:一、二类土 2.厚度:厚度约 10~30cm 3.弃置距离:投标人自行确定 | 1646.82 |  |  |
|  | 500103001007 | 一般土方填筑 | m3 | 1.土质及含水量:砖红壤 2.外购土回填 | 11610.3 |  |  |
|  |  | 场地绿化 |  |  |  |  |  |
|  | 050102012006 | 铺种草皮（满铺） | m2 | 1.草皮种类:详见图纸 2.铺种方式:满铺 | 560 |  |  |
|  | 050102012007 | 撒播草籽 | m2 | 1.草皮种类:详见图纸 2.铺种方式:撒播 | 108.44 |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 9 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 050102002001 | 栽植灌木 | 株 | 1.种类:三角梅 2.根盘直径:详见图纸 3.冠丛高:详见图纸 4.养护期:详见图纸 | 35 |  |  |
|  | 050102001011 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:椰子树 2.土球、株高:详见图纸 3.养护期:详见图纸 | 8 |  |  |
|  |  | 场地道路 |  |  |  |  |  |
|  | 040202001001 | 路床(槽）整形 | m2 | 1.部位:路床(槽）整形 | 1232 |  |  |
|  | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | m2 | 1.水泥含量:详见图纸 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:15cm | 1232 |  |  |
|  | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾）石 | m2 | 1.水泥含量:详见图纸 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:20cm | 1232 |  |  |
|  | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.含养护 | 980 |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 10 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | m | 1.材料品种、规格:预制C30混凝土缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:1：3水泥砂浆坐浆 | 560 |  |  |
|  | 050201001009 | 园路 | m2 | 1.路床土石类别:土基 整理路床 2.垫层厚度、宽度、材料种类:5cm 道板砖 M5 砂浆垫层、10cm 粗砂垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:6cm 道板砖（长 0.3m×宽 0.3m） 4.砂浆强度等级:M5 砂浆 | 173.88 |  |  |
|  |  | 观测平台 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 11 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 050201001010 | 园路 | m2 | 1.路床土石类别:土基 整理路床 2.垫层厚度、宽度、材料种类:5cm 道板砖 M5 砂浆垫层、10cm 粗砂垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:6cm 道板砖（长 0.3m×宽 0.3m） 4.砂浆强度等级:M5 砂浆 | 300 |  |  |
|  |  | 填土区挡墙 |  |  |  |  |  |
|  | 500101002008 | 一般土方开挖 | m3 | 1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:详见图纸 | 37.8 |  |  |
|  | 500103001008 | 一般土方填筑 | m3 | 1.土质及含水量:详见图纸 2.填筑体干密度、渗透系数:详见图纸 3.回填一、二类土 | 18.9 |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 12 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 010504004001 | 挡土墙 | m3 | 1.混凝土种类:重力式挡墙作为承重墙，挡 墙基础均采用 C20 钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C20 砼 3.模板制作安装 | 242.56 |  |  |
|  | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | t | 1.型号、规格:挡土墙基础钢筋 2.具体详见图纸 | 2.1 |  |  |
|  | 040501004001 | 塑料管 | m | 1.材质及规格:PVC 导水管 | 72 |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |
|  | 500101004001 | 沟、槽土开挖 | m3 | 1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:详见图纸 | 61.98 |  |  |
|  | 500105006016 | 砌砖 | m3 | 1.品种、规格及强度等级:砖砌基础 2.砂浆强度等级及配合比:M7.5 浆砌 | 10.54 |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 13 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 500105006017 | 砌砖 | m3 | 1.品种、规格及强度等级:砖砌侧墙 2.砂浆强度等级及配合比:M7.5 浆砌 | 10.54 |  |  |
|  | 500105010006 | 砌体砂浆抹面 | m2 | 1.砂浆强度等级及配合比:M10 砂浆抹面 2.抹面厚度:2cm | 171.48 |  |  |
|  | 040402016001 | 沟道盖板 | m | 1.材质:铸铁质镂空盖板 2.规格尺寸:详见图纸 | 104.56 |  |  |
|  | 500105006018 | 砌砖 | m3 | 1.品种、规格及强度等级:砖砌沉砂池 2.砂浆强度等级及配合比:M7.5 浆砌 | 7.68 |  |  |
|  |  | 宣传展示 |  |  |  |  |  |
|  | 010607004001 | 金属网栏 | m2 | 1.宣传橱窗制作，尺寸为 4m×4m（水平投影） 2.橱窗支架及安装 3.防雨遮阳棚 4.宣传牌 5.具体详见图纸 | 16 |  |  |
|  |  | 场地外围围栏 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 14 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 080207011008 | 钢栏杆 | m | 1.钢材种类、规格、型号:通透式不锈钢结构围栏 2.工艺要求:高 2m 3.含基础 | 160 |  |  |
|  |  | 设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 径流小区 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然坡面径流小区 |  |  |  |  |  |
|  | AB009 | 自然坡面径流小区监测设施设备配备 | 个 | 1.流经小区水土流失自动采集系统 2.植被覆盖摄影测量仪 3.3mm钢板集流桶 4.供电系统（设备） 5.避雷装置 6.无线传输模块DTU 7.RTU 8.实验室仪器设备 9.标志牌 10.全剖面泥沙采样器 11.TDR土壤水份测定仪 12.旋塞阀 13.塑料桶500L 14.含安装具体详见图纸 | 7 |  |  |
|  |  | 典型认为坡面径流小区 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 15 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | AB010 | 典型坡面径流小区监测设施设备 配备 | 个 | 1.全剖面泥沙采样器 2.3mm钢板集流桶 3.植被覆盖摄影测量仪 4.实验室仪器设备 5.标志牌 6.旋塞阀 7.含安装具体详见图纸 | 6 |  |  |
|  |  | 简易气象站 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 16 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | AB011 | 简易气象站 | 个 | 1.全自动气象站 2.遥测雨量器 3.翻斗式雨量器 4.遥测蒸发器 5.标准雨量筒 6.地温测量 7.配套取样器皿 8.避雷地网 9.设备基座 10.数据采集器（RTU） 11.GPRS通信模块 12.野外机箱 13.设备连接线及配件 14.蓄电池 15.太阳能板 16.含安装具体详见图纸 | 1 |  |  |
|  |  | 径流泥沙分析实验室 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 17 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | AB012 | 径流泥沙分析实验室 | 个 | 1.分筛器 2.电热鼓风干燥箱 3.实验台1 4.空调 5.实验台2 6.分析天平 7.微量分析天平 8.实验台3 9.烘箱 10.泥沙样品取样器 11.铁盒 12.含安装具体详见图纸 | 1 |  |  |
|  |  | 监测信息系统数据分析实验室 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 18 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | AB013 | 监测信息系统数据分析实验室 | 个 | 1.全网高清网络摄像机 2.立杆 3.防火墙 4.交换机 5.存储交换机 6.路由器 7.闸网 8.VPN网关 9.应用服务器 10.数据库服务器 11.空调 12.接收控制服务器 13.监测工作站 14.高清音视频解码器 15.UPS电源 16.机柜 17.控制台 18.远程信息接收设备 19.含安装具体详见图纸 | 1 |  |  |
|  |  | 监测信息系统开发与部署 |  |  |  |  |  |
|  | AB014 | 监测信息系统开发与部署 | 个 | 1.监测信息系统开发与部署 2.系统部署与调试 | 1 |  |  |
|  |  | 林草措施 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 植草护坡工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 典型人为坡面径流小区 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 19 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 050102012008 | 铺种草皮 | m2 | 1.草皮种类:详见图纸 2.铺种方式:满铺 | 36 |  |  |
|  |  | 简易气象站 |  |  |  |  |  |
|  | 050102012009 | 铺种草皮 | m2 | 1.草皮种类:详见图纸 2.铺种方式:满铺 | 200 |  |  |
|  |  | 乔灌木种植工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然坡面径流小区 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#径流小区 |  |  |  |  |  |
|  | 050102001012 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:芒果 2.胸径或干径:自然高3-3.5m 胸径12-15cm 3.养护期:详见图纸 4.四脚桩支撑 | 20 |  |  |
|  |  | 4#径流小区 |  |  |  |  |  |
|  | 050102001013 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:香蕉，带土小苗 2.胸径或干径:苗高0.5-0.8m 3.养护期:详见图纸 | 10 |  |  |
|  |  | 5#径流小区 |  |  |  |  |  |

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 20 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 050102001014 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:橡胶 2.胸径或干径:自然高3-3.5m 胸径12-15cm 3.养护期:详见图纸 4.四脚桩支撑 | 15 |  |  |
|  |  | 6#径流小区 |  |  |  |  |  |
|  | 050102001015 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:槟榔 2.胸径或干径:自然高2-3m 3.养护期:详见图纸 4.四脚桩支撑 | 20 |  |  |
|  |  | 7#径流小区 |  |  |  |  |  |
|  | 050102001016 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:桉树 2.胸径或干径:自然高3-3.5m 3.养护期:详见图纸 4.四脚桩支撑 | 15 |  |  |
|  |  | 典型人为坡面径流小区 |  |  |  |  |  |
|  | 050102001017 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:槟榔 2.胸径或干径:自然高0.8-1.2m 3.养护期:详见图纸 | 45 |  |  |
| 分类分项工程量清单 |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 21 页、共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 050102001018 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:沉香 2.土球:详见图纸 3.株高、冠径:自然高0.3-0.5m 4.养护期:详见图纸 | 10 |  |  |
|  |  | 附属工程（绿化） |  |  |  |  |  |
|  | 050102001019 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:栽植 乔木（两年生小苗） 2.胸径或干径:详见图纸 3.养护期:详见图纸 | 30 |  |  |
|  | 050102001020 | 栽植乔木 | 株 | 1.种类:沉香 2.土球:详见图纸 3.株高、冠径:自然高0.3-0.5m 4.养护期:详见图纸 | 10 |  |  |

| 措施项目清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 一 | 通用项目 |  |
| 1 | 环境保护费 |  |
| 2 | 文明施工措施 |  |
| 3 | 安全防护措施 |  |
| 4 | 小型临时工程 |  |
| 5 | 施工企业进退场费 |  |
| 6 | 大型设备安拆费 |  |
| 二 | 可计量措施 |  |

| 其他项目清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 预留金 |  |  |

| 计日工项目计价表 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：海口水土保持综合观测场项目 |  | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |