# 第三章  采购需求

（一）项目概况

海南省海洋渔船通导与安全装备建设项目（海南省渔业岸台基站建设项目）建设内容如下：

1.	软件平台建设

（1）融合通信系统建设：升级省海洋与渔业通信指挥中心和各市县融合通信系统，实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。

（2）无线通信网管系统建设：无线通信网管系统，实现对各级平台、各类岸台的管理、监控、配置及维护功能。

（3）系统接入：开发通信岸台的接口和协议，进行接入及集成建设。将现有短波、超短波岸台进行适应性改造，接入统一的指挥调度平台，实现互联互通。

2.	渔业短波系统建设

完成文昌、万宁、陵水、昌江、洋浦、东方、三沙等7个市县渔业短波基站系统升级改造，新建澄迈渔业短波基站系统，新增电台设备，建设电台及接地系统，改善现有岸台的信号覆盖范围，利用原有的渔业短波频点向辖区内渔船通播气象、潮汛、台风等信息，发布渔业安全生产通告等广播信息。同时对岸台值班室进行环境适应性改造，使得短波电台和超短波电台系统的运行环境得到保障。

3.	渔业超短波系统建设

完成文昌、万宁、陵水、昌江、澄迈、东方等6个市县渔业超短波基站系统升级改造，新建洋浦渔业超短波基站1个、三沙渔业超短波基站2个，新增电台设备，建设电台天馈系统，改善现有岸台的信号覆盖范围。

4.	渔业无线电频率监测站建设

在省渔业监察总队楼顶建设1个海洋渔业无线电频率监测站，在监测站接收范围内，实现对渔业通信工作频率的监测守听，确保渔业无线电信道畅通，保障渔业安全生产。

5.	渔业广播电台基站系统建设

在省渔业监察总队楼顶建设1个渔业广播电台基站，实现渔业广播、文字转语音播报、广播电台远程控制等功能。

6.等保三级及商用应用系统密码基础设施建设

海南省海洋渔业岸台基站专网等保三级及商用密码应用系统基础设施建设。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：  906.57  万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 硬件集成实施服务 | C020202 | 项 | 1 | 否 | 不允许中标（成交）供应商将本项目的主体、关键性工作进行分包 |

（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

一个体系：打造上下一体的全省海洋渔业通信指挥保障体系；

两个系统：对全省短波岸台及渔业超短波基站进行现代化升级改造，并以短波通信系统和渔业超短波通信系统为核心构建全省海洋渔业通信网络。

### 市县全语音融合通信系统

市县全语音融合通信系统实现短波通信、渔业超短波、有/无线电话、市话网络等的全语音融合。

### 无线通信网管系统

无线通信网管系统能够实现对各级平台、各类岸台的管理、监控、配置及维护功能。

### 渔业短波系统

通过路由器接入综合通信系统，通过软交换系统实现渔业短波和其他通信系统的互联互通。各级综合通信平台均可依管理权限远程无线遥控数字电台，对短波电台进行远程监控管理。

### 渔业超短波系统

在全省统一规划建设的渔业超短波通信系统，该网具有船位监测、选呼、群呼、报警、通信和信息管理等功能，承担通信覆盖范围内渔业船舶遇险、紧急通信、海洋气象预报、搜救协调等安全通信和日常通信任务。渔业超短波基站接入到省海洋渔业通信管理调度系统，实现渔业超短波和其他通信系统的互联互通。

### 渔业广播电台基站

接入多模综合通信平台。实现广播电台操作和设置功能。各级综合通信平台均可依管理权限远程无线遥控短波广播基站，对短波电台进行远程监控管理。

### 海洋渔业无线电频率监测站系统

包含监测设备管理、频率监测、数据传输与处理、监测接收机、接收控制器、监测接收天线、海洋渔业无线电频率监测平台等。

### 接口开发及系统集成

将现有短波、超短波岸台进行适应性改造，接入总队全语音融合通信平台，实现互联互通。

### 等保三级及密码基础设施建设

海南省海洋渔业岸台基站专网等保三级及商用密码应用系统基础设施建设。

- 采购设备技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省渔业监察总队 |  |  |
| （1） | 软件平台建设 |  |  |
| 1 | 接入总队融合通信平台 | 1、接入已建全语音融合通信平台。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、并升级改造，实现实现与省厅融合通信平台的互联互通。实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
| 2 | 全语音融合通信平台扩容与增强 | 1、组通信中加入讲话仲裁。在有双工通信终端接入的组通信中引入讲话通信仲裁机制，避免双工通信终端的环境噪音对通话质量的影响。 | 项 | 1 |
|  |  | 2、一键全呼。平台实现一个终端讲话，所有在线终端的全收取。 |  |  |
|  |  | 3、统一控制平台。专网通信中必须用到电台控制，统一平台后在一个平台完成所有设备控制。 |  |  |
|  |  | 4、 用户自定义操作对象。用户可以在自己授权的对象中自己的操作对象及其组合，减少重复呼叫与无关操作对象显示。 |  |  |
|  |  | 5、支持接入终端的动态扩容，支持64个终端数量，系统扩容不影响现有系统正常运行。 |  |  |
| 3 | 无线通信网管系统 | 无线通信网管系统能够实现对各级平台、各类岸台的管理、监控、配置及维护功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 海洋与渔业通信指挥中心短波岸台接入 | 接入海南省海洋与渔业通信指挥中心短波岸台（龙湾港发射站、渔业监察总队接收站），实现远程控制、语音通信，接入统一的指挥调度平台。实现一个平台控制全省所有渔业超短波岸台，实现互联互通。 | 项 | 1 |
| （2） | 海洋渔业无线电频率监测站 |  |  |
| 1 | 海洋渔业无线电频率监控平台 | 1.实时监测 | 套 | 1 |
|  |  | (1) 可对27.5MHz-39.5MHz内480个渔业超短波信道进行选择性值守，值守频率连续可调。 |  |  |
|  |  | (2) 设定的监测频段(渔业超短波频段27.5MHz-39.5MHz)进行快速扫描(或逐点扫描)，获得各个频率的信号强度。 |  |  |
|  |  | (3) 实现对于常用渔船船载超短波电台和短波电台的监听； |  |  |
|  |  | (4) 实现渔业超短波安全救助信道（223号信道）、气象海况信道（225号信道）； |  |  |
|  |  | (5) 控制设备对指定频率信号（渔业超短波223号信道、225号信道）进行实时射频参数的测量，参数测量结果符合ITU建议的相关参数的规范要求； |  |  |
|  |  | (6) 能够人工设置信道控守方式； |  |  |
|  |  | (7) 支持AM,AMS.LSB,USB,DSB,ISB,CW,FMN,FSK,UDM(用户定义的方式)等多种工作模式。 |  |  |
|  |  | 2. 数据（音频）处理 |  |  |
|  |  | (1) 音频录音； |  |  |
|  |  | (2) 自动生成音频录音格式； |  |  |
|  |  | (3) 音频数据文件管理，后台检索、调用等； |  |  |
|  |  | (4) 音频数据的采集、存储功能； |  |  |
|  |  | (5) 信号的增益、带宽、频率误差等信息的测量分析； |  |  |
|  |  | (6) 具备音频信息统计功能，可从背景声中筛选有效信息进行单独存储。 |  |  |
|  |  | 3.统计分析功能 |  |  |
|  |  | （1）信道占用度统计 |  |  |
|  |  | 使用监测接收机对特定的信道进行测量，信号大于某一门限电平值的时间与总测量时间的百分比。 |  |  |
|  |  | （2）频段占用度统计 |  |  |
|  |  | 在测量时间内，用监测接收机对某一频段（9 kHz-49.995 MHz）用固定的步长（信道）进行顺序测量， 大于某一门限电平值的信道数与总信道数的百分比。 |  |  |
|  |  | （3）频率占用度分析 |  |  |
|  |  | 能够从各种监测数据中进行频道占用度分析和频段利用率分析。 |  |  |
|  |  | 4.统计分析结果展示功能 |  |  |
|  |  | （1）数据（音频）回放 |  |  |
|  |  | 可以根据条件(开始时间、结束时间、开始频率、结束频率、执行站点、所属区域、任务类型等)查询各种监测保存的结果数据，并以列表形式显示各种查询的结果数据，同时可以根据条件进行相应的排序。 |  |  |
|  |  | （2）报表展示 |  |  |
|  |  | 对指定的频段(渔业超短波频段)进行实时占用度统计，并以月报及日报方式展示统计结果。月报给出各频段的频段占用度信息。日报给出各频点的分时占用度信息。 |  |  |
| 2 | 频率接收机 | 1、频率范围9 kHz ~ 49.995 MHz | 台 | 3 |
|  |  | 2、射频直接采样、数字下变频（DDC) |  |  |
|  |  | 3、16位100 MSPS模/数转换 |  |  |
|  |  | 4、50 MHz宽实时频谱分析仪 |  |  |
|  |  | 5、 4 MHz记录及处理带宽 |  |  |
|  |  | 6、连续可调的滤波器带宽，最小步进1 Hz |  |  |
|  |  | 7、三个并存的解调信道 |  |  |
|  |  | 8、 瀑布式显示 |  |  |
|  |  | 9、 音频频谱分析仪 |  |  |
|  |  | 10、 带预缓存的音频及中频录音与回放 |  |  |
|  |  | 11、 高IP3指标 (+31dBm) |  |  |
|  |  | 12、高灵敏度(0.20μV SSB, 0.109μV CW) |  |  |
|  |  | 13、 宽动态范围(107 dB) |  |  |
|  |  | 14、 高频率稳定度（0.5 ppm) |  |  |
|  |  | 15、 低噪声前置放大器 |  |  |
|  |  | 16、 测试与测量功能 |  |  |
|  |  | 17、 US8 2.0接口 |  |  |
|  |  | 18、 设备各硬件接口应采用标准化接口 |  |  |
| 3 | 接收机控制器 | 接收机控制器由嵌入式工业电脑主机为载体，加载系统控制软件，负责控制监测接收机，读取监测数据及设备电源管理。 | 套 | 3 |
| 4 | 监测接收天线 | 1、选择合适的部署地点，选择不同类型的天线； | 套 | 3 |
|  |  | 2、频率范围：2~30 MHz @ 3 dB； |  |  |
|  |  | 3、输入阻抗：≥50 Ω。 |  |  |
| 5 | 射频电缆 | syv-50-5；国产 | 米 | 30 |
| 6 | 电源线 | RVV-2*6；国产 | 米 | 10 |
| 7 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 2 |
| （3） | 渔业广播电台基站 |  |  |
| 1 | 200W渔业广播电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 1 |
|  |  | 2. 频率误差：≤10Hz； |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | 4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）； |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用； |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | 11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求； |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 套 | 1 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 4 | 射频电缆 | syv-50-12；国产 | 米 | 50 |
| 5 | 电源线 | RVV-2*2.5；国产 | 米 | 10 |
| 6 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 2 |
| 7 | 接地线 | BVR16；国产 | 米 | 10 |
| 8 | 接地线 | BVR4；国产 | 米 | 10 |
| 9 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 10 | 馈线固定夹 | 热镀锌工艺；国产 | 个 | 10 |
| （4） | 其它 |  |  |
| 1 | 服务器 | 国产CPU 内存≥64GB 硬盘≥600GB SAS*4硬盘 480GB*1固态 板载2×千兆网口+2×万兆网口 800W*2 | 台 | 1 |
| 2 | 文昌 |  |  |  |
| （1） | 短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 200W短波电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 2 |
|  |  | ▲2. 频率误差：≤10Hz；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | ▲4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用； |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | ▲11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求；（提供第三方机构检测证书复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | DSC天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、天线长度：≥8米； |  |  |
|  |  | 3、天线增益：≥2.15db； |  |  |
|  |  | 4、峰值功率：≥200W； |  |  |
|  |  | 5、自动调谐； |  |  |
|  |  | 6、天调分配阻抗：32Ω-400Ω； |  |  |
|  |  | 7、调谐成功后驻波比<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 4 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 台 | 2 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm； | 台 | 1 |
| 7 | 天线防雷器 | 1. 频率范围：0.5MHz～30MHz； | 台 | 2 |
|  |  | 2. 开启时间：2KV时600VDC±20% 2.5ns； |  |  |
|  |  | 3. 介入衰减：<0.1dB； |  |  |
|  |  | 4. 最大功率：≥2kW（短波频段）； |  |  |
|  |  | 5. 使用温度：+50℃； |  |  |
|  |  | 6. 存储温度：-45℃~+85℃。 |  |  |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-12；国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*2.5；国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16；国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4；国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、单联；国产 | 个 | 10 |
| 15 | 8米自立塔 | 1. 铁塔高度8米； | 座 | 1 |
|  |  | 2. 最大抗风能力不小于16级； |  |  |
|  |  | 3. 最大偏转角小于0.5度； |  |  |
|  |  | 4. 塔体使用⌀114的Q235型钢管； |  |  |
|  |  | 5. 抗震烈度为≥8度； |  |  |
|  |  | 6. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 7. 接地电阻不大于4Ω。定制 |  |  |
| 16 | 防雷接地改造 | 接地电阻不大于4Ω；定制 | 套 | 1 |
| 17 | UPS不间断电源主机 | 1.额定容量：≥20KVA，高频在线式，三进单出； | 台 | 1 |
|  |  | 2.节能环保：UPS可设置为ECO经济运行模式； |  |  |
|  |  | 3.输入电压范围：208-478V； |  |  |
|  |  | 4.输入频率范围：40-70HZ； |  |  |
|  |  | 5.整机效率≥95%； |  |  |
|  |  | 6.采用LED+LCD显示； |  |  |
|  |  | 7.电池节数可选16-20节； |  |  |
|  |  | 8.输出电压谐波≤1%（100%线性负载）； |  |  |
|  |  | 9.UPS具备防潮功能； |  |  |
|  |  | 10.要求原厂质保≥3年； |  |  |
|  |  | 11.稳定可靠：电池组恒流恒压充电，能有效解决直流总线电压的不平衡和电池充电反灌入电网，产生大电流的问题，为后端逆变器输出的直流分量控制提供有效的保证； |  |  |
|  |  | 12.安全性高：功率器件可靠运行，具有维修保护功能及具有电源散热装置，通过散热器配对风机输出功率的智能调控，以保风扇的使用寿命； |  |  |
|  |  | 13.为保证设备的实际运行可靠性，UPS需具有一种IGBT驱动保护电路； |  |  |
| 18 | 免维护蓄电池 | 1.满载时后备时间≥30分钟，配置120AH/12V铅酸免维护蓄电池； | 块 | 16 |
|  |  | 2.蓄电池与主机同一品牌，便于统一原厂售后服务； |  |  |
|  |  | 3.密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。 |  |  |
|  |  | 4.免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。 |  |  |
|  |  | 5.安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。 |  |  |
|  |  | 6.长寿命设计：阻燃，环境温度20℃-25℃时的浮充寿命为8-10年，计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。 |  |  |
|  |  | 7.温度适应性强：可在-30℃～50℃下安全、放心地使用。 |  |  |
| 19 | 组合式电池柜 | 1、电池柜内含电池连接线，满足蓄电池安装要求； | 套 | 1 |
|  |  | 2、可容纳或120AH-12V蓄电池16块。国产 |  |  |
| 20 | 电池连接套件 | 电池开关箱120A/3P,含电池间连接线缆；国产 | 套 | 1 |
| 21 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 1 |
|  |  | 2.匹数:2匹壁挂式； |  |  |
|  |  | 3.能效:1级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| （2） | 超短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 渔业超短波电台 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.调制方式GMSK、MSK/FM、ASK/FM |  |  |
|  |  | 3.基带码率4000bps、空中码率9600bps |  |  |
|  |  | 4.信道数量960/480 |  |  |
|  |  | 5.应具有语音通信、求救呼、选呼、船位呼、气象呼、全呼、群呼、文字短信收发等功能。 |  |  |
|  |  | 6.应提供RJ45网络接口。 |  |  |
| 2 | 天馈系统 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz | 套 | 2 |
|  |  | 2.驻波比小于3； |  |  |
| 3 | 高精度线性电源 | 1、输入电压：单相AC 220V±10% ，50－60Hz | 套 | 2 |
|  |  | 2、输出电压：0-30V |  |  |
|  |  | 3、输出电流：0-20A |  |  |
|  |  | 4、显示精度：≤1%（应使用LED数字显示） |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm； | 件 | 1 |
| 6 | 天线防雷器 | 超短波频段； | 套 | 2 |
| 7 | 天线支撑架 | 定制 | 套 | 2 |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-7；国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*6；国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16；国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4；国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、双联；国产 | 个 | 10 |
| （3） | 岸台值班室建设 |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 2 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| 2 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 2 |
|  |  | 2.匹数:2匹壁挂式； |  |  |
|  |  | 3.能效:1级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| 3 | 坐席麦克风 | 技术参数 | 套 | 2 |
|  |  | 1、麦克风：指向特征：心形指向，灵敏度：-29dB+-3dB 35mv/pa，频率响应：（200-8000）Hz，最佳拾音距离：（10-50）cm； |  |  |
|  |  | 2、扬声器：最大输出2.5W，频响：（200-15000）Hz，阻抗：≥4欧。 |  |  |
|  |  | 3、麦克风、扬声器一体。 |  |  |
| 4 | 双联操作台 | 1、材料：优质冷轧钢+铝型材+实木颗粒板； 2、厚度：主体框架≥1.0mm，承重梁≥1.5mm ； | 套 | 1 |
|  |  | 3、表面处理酸洗磷化、打沙。国产 |  |  |
| 5 | 办公椅子 | 1、 五星脚升降座椅； | 张 | 2 |
|  |  | 2、 透气环保网布坐垫； |  |  |
|  |  | 3、 两侧固定扶手。国产 |  |  |
| 6 | 室内门 | 单扇木制防火门。国产 | 扇 | 1 |
| 7 | 窗帘 | 定制 | m | 3 |
| 8 | 强弱电综合布线 | 1、值班室强电系统（配电箱、插座、PVC管、电源线、LED照明灯盘等）； | 项 | 1 |
|  |  | 2、值班室弱电系统（超五类网线、水晶头、信息面板、PVC管、地插等）； |  |  |
|  |  | 3、弱电接地系统（镀锌扁钢与大楼焊接做接地极、接地端子箱等）。定制 |  |  |
| 9 | 门口标志牌 | 定制标志牌及亚克力字。定制 | 项 | 1 |
| 10 | 顶棚天花 | 轻钢龙骨铝扣板吊顶。定制 | ㎡ | 17.1 |
| 11 | 墙面 | 白色乳胶漆。定制 | ㎡ | 60 |
| 12 | PVC胶地板 | PVC胶地板。定制 | ㎡ | 17.1 |
| 13 | 隔断 | 1、轻钢龙骨； | ㎡ | 10.5 |
|  |  | 2、埃特板； |  |  |
|  |  | 3、隔音棉；定制 |  |  |
| （4） | 软件 |  |  |  |
| 1 | 市县融合通信平台 | 对接入的各个通信系统进行语音及数据的软交换。实现对接入系统参数、IP进行配置管理，监控接入系统的实时状态，并发起心跳监测，无线通信系统呼叫时话权的申请、释放控制等功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.互联互通模块 |  |  |
|  |  | 实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
|  |  | 2.短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 3.渔业超短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现渔业超短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 4.固话、卫星电话、手机、卫星电话接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现公网电话、卫星电话、手机等公网通信方式的接入。 |  |  |
|  |  | 5.第三方对接服务模块 |  |  |
|  |  | 向上层应用提供标准对接接口服务，预留对接接口及软件，提供第三方系统的音视频、定位数据接入功能 |  |  |
|  |  | 6.客户端软件模块 |  |  |
|  |  | 实现全省短波、渔业超短波岸台联网，实现短波岸台联网，实现短波电台、渔业超短波电台、IP电话、电脑客户端、APP客户端、岸台等自动交换或手动交换，可动态分组，实现单呼、组呼、群呼、广播呼叫、一键应急呼叫等功能。 |  |  |
| 3 | 陵水 |  |  |  |
| （1） | 软件 |  |  |  |
| 1 | 市县融合通信平台 | 对接入的各个通信系统进行语音及数据的软交换。实现对接入系统参数、IP进行配置管理，监控接入系统的实时状态，并发起心跳监测，无线通信系统呼叫时话权的申请、释放控制等功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.互联互通模块 |  |  |
|  |  | 实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
|  |  | 2.短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 3.渔业超短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现渔业超短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 4.固话、卫星电话、手机、卫星电话接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现公网电话、卫星电话、手机等公网通信方式的接入。 |  |  |
|  |  | 5.第三方对接服务模块 |  |  |
|  |  | 向上层应用提供标准对接接口服务，预留对接接口及软件，提供第三方系统的音视频、定位数据接入功能 |  |  |
|  |  | 6.客户端软件模块 |  |  |
|  |  | 实现全省短波、渔业超短波岸台联网，实现短波岸台联网，实现短波电台、渔业超短波电台、IP电话、电脑客户端、APP客户端、岸台等自动交换或手动交换，可动态分组，实现单呼、组呼、群呼、广播呼叫、一键应急呼叫等功能。 |  |  |
| （2） | 短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 200W短波电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 2 |
|  |  | ▲2. 频率误差：≤10Hz；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | ▲4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用； |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | ▲11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | DSC天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、天线长度：≥8米； |  |  |
|  |  | 3、天线增益：≥2.15db； |  |  |
|  |  | 4、峰值功率：≥200W； |  |  |
|  |  | 5、自动调谐； |  |  |
|  |  | 6、天调分配阻抗：32Ω-400Ω； |  |  |
|  |  | 7、调谐成功后驻波比<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 4 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 台 | 2 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 天线防雷器 | 1. 频率范围：0.5MHz～30MHz； | 台 | 2 |
|  |  | 2. 开启时间：2KV时600VDC±20% 2.5ns； |  |  |
|  |  | 3. 介入衰减：<0.1dB； |  |  |
|  |  | 4. 最大功率：≥2kW（短波频段）； |  |  |
|  |  | 5. 使用温度：+50℃； |  |  |
|  |  | 6. 存储温度：-45℃~+85℃。 |  |  |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-12。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*2.5。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、单联。国产 | 个 | 10 |
| 15 | 8米自立塔 | 1. 铁塔高度8米； | 座 | 1 |
|  |  | 2. 最大抗风能力不小于16级； |  |  |
|  |  | 3. 最大偏转角小于0.5度； |  |  |
|  |  | 4. 塔体使用⌀114的Q235型钢管； |  |  |
|  |  | 5. 抗震烈度为≥8度； |  |  |
|  |  | 6. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 7. 接地电阻不大于4Ω。定制 |  |  |
| 16 | 4米抱杆 | 1. 抱杆高度：4米； | 套 | 1 |
|  |  | 2.所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 3.接地电阻不大于4Ω。 |  |  |
| 17 | 防雷接地改造 | 接地电阻不大于4Ω；定制 | 套 | 1 |
| 18 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 1 |
|  |  | 2.匹数:2匹壁挂式； |  |  |
|  |  | 3.能效:1级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| （3） | 超短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 渔业超短波电台 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.调制方式GMSK、MSK/FM、ASK/FM |  |  |
|  |  | 3.基带码率4000bps、空中码率9600bps |  |  |
|  |  | 4.信道数量960/480 |  |  |
|  |  | 5.应具有语音通信、求救呼、选呼、船位呼、气象呼、全呼、群呼、文字短信收发等功能。 |  |  |
|  |  | 6.应提供RJ45网络接口。 |  |  |
|  |  | 7.主、备冗余(AB台）设计。 |  |  |
| 2 | 天馈系统 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz | 套 | 2 |
|  |  | 2.驻波比小于3； |  |  |
| 3 | 高精度线性电源 | 1、输入电压：单相AC 220V±10% ，50－60Hz | 套 | 2 |
|  |  | 2、输出电压：0-30V |  |  |
|  |  | 3、输出电流：0-20A |  |  |
|  |  | 4、显示精度：≤1%（应使用LED数字显示） |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 件 | 1 |
| 6 | 天线防雷器 | 超短波频段。 | 套 | 2 |
| 7 | 天线支撑架 | 定制 | 套 | 2 |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-7。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*6。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、双联。国产 | 个 | 10 |
| 4 | 万宁 |  |  |  |
| （1） | 软件 |  |  |  |
| 1 | 市县融合通信平台 | 对接入的各个通信系统进行语音及数据的软交换。实现对接入系统参数、IP进行配置管理，监控接入系统的实时状态，并发起心跳监测，无线通信系统呼叫时话权的申请、释放控制等功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.互联互通模块 |  |  |
|  |  | 实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
|  |  | 2.短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 3.渔业超短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现渔业超短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 4.固话、卫星电话、手机、卫星电话接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现公网电话、卫星电话、手机等公网通信方式的接入。 |  |  |
|  |  | 5.第三方对接服务模块 |  |  |
|  |  | 向上层应用提供标准对接接口服务，预留对接接口及软件，提供第三方系统的音视频、定位数据接入功能 |  |  |
|  |  | 6.客户端软件模块 |  |  |
|  |  | 实现全省短波、渔业超短波岸台联网，实现短波岸台联网，实现短波电台、渔业超短波电台、IP电话、电脑客户端、APP客户端、岸台等自动交换或手动交换，可动态分组，实现单呼、组呼、群呼、广播呼叫、一键应急呼叫等功能。 |  |  |
| （2） | 短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 200W短波电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 2 |
|  |  | ▲2. 频率误差：≤10Hz；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | ▲4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）； |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | ▲11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | DSC天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、天线长度：≥8米； |  |  |
|  |  | 3、天线增益：≥2.15db； |  |  |
|  |  | 4、峰值功率：≥200W； |  |  |
|  |  | 5、自动调谐； |  |  |
|  |  | 6、天调分配阻抗：32Ω-400Ω； |  |  |
|  |  | 7、调谐成功后驻波比<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 4 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 台 | 2 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 天线防雷器 | 1. 频率范围：0.5MHz～30MHz； | 台 | 2 |
|  |  | 2. 开启时间：2KV时600VDC±20% 2.5ns； |  |  |
|  |  | 3. 介入衰减：<0.1dB； |  |  |
|  |  | 4. 最大功率：≥2kW（短波频段）； |  |  |
|  |  | 5. 使用温度：+50℃； |  |  |
|  |  | 6. 存储温度：-45℃~+85℃。 |  |  |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-12。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*2.5。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、单联。国产 | 个 | 10 |
| 15 | 8米拉线塔 | 1. 铁塔高度：8米； | 座 | 2 |
|  |  | 2. 最大抗风能力不小于16级； |  |  |
|  |  | 3. 最大偏转角小于0.5度； |  |  |
|  |  | 4. 塔体使用⌀114的Q235型钢管； |  |  |
|  |  | 5. 抗震烈度为≥8度； |  |  |
|  |  | 6. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 7. 接地电阻不大于4Ω。定制 |  |  |
| 16 | 防雷接地改造 | 接地电阻不大于4Ω；定制 | 套 | 1 |
| 17 | UPS不间断电源主机 | 1.额定容量：≥20KVA，高频在线式，三进单出； | 台 | 1 |
|  |  | 2.节能环保：UPS可设置为ECO经济运行模式； |  |  |
|  |  | 3.输入电压范围：208-478V； |  |  |
|  |  | 4.输入频率范围：40-70HZ； |  |  |
|  |  | 5.整机效率≥95%； |  |  |
|  |  | 6.采用LED+LCD显示； |  |  |
|  |  | 7.电池节数可选16-20节； |  |  |
|  |  | 8.输出电压谐波≤1%（100%线性负载）； |  |  |
|  |  | 9.UPS具备防潮功能； |  |  |
|  |  | 10.要求原厂质保≥3年； |  |  |
|  |  | 11.稳定可靠：电池组恒流恒压充电，能有效解决直流总线电压的不平衡和电池充电反灌入电网，产生大电流的问题，为后端逆变器输出的直流分量控制提供有效的保证； |  |  |
|  |  | 12.安全性高：功率器件可靠运行，具有维修保护功能及具有电源散热装置，通过散热器配对风机输出功率的智能调控，以保风扇的使用寿命； |  |  |
|  |  | 13.为保证设备的实际运行可靠性，UPS需具有一种IGBT驱动保护电路； |  |  |
| 18 | 免维护蓄电池 | 1.满载时后备时间≥30分钟，配置120AH/12V铅酸免维护蓄电池； | 块 | 16 |
|  |  | 2.蓄电池与主机同一品牌，便于统一原厂售后服务； |  |  |
|  |  | 3.密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。 |  |  |
|  |  | 4.免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。 |  |  |
|  |  | 5.安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。 |  |  |
|  |  | 6.长寿命设计：阻燃，环境温度20℃-25℃时的浮充寿命为8-10年，计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。 |  |  |
|  |  | 7.温度适应性强：可在-30℃～50℃下安全、放心地使用。 |  |  |
| 19 | 组合式电池柜 | 1、电池柜内含电池连接线，满足蓄电池安装要求； | 套 | 1 |
|  |  | 2、可容纳或120AH-12V蓄电池16块。国产 |  |  |
| 20 | 电池连接套件 | 电池开关箱120A/3P,含电池间连接线缆。国产 | 套 | 1 |
| 21 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 1 |
|  |  | 2.匹数:2匹壁挂式； |  |  |
|  |  | 3.能效:1级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| （3） | 超短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 渔业超短波电台 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.调制方式GMSK、MSK/FM、ASK/FM |  |  |
|  |  | 3.基带码率4000bps、空中码率9600bps |  |  |
|  |  | 4.信道数量960/480 |  |  |
|  |  | 5.应具有语音通信、求救呼、选呼、船位呼、气象呼、全呼、群呼、文字短信收发等功能。 |  |  |
|  |  | 6.应提供RJ45网络接口。 |  |  |
| 2 | 天馈系统 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz | 套 | 2 |
|  |  | 2.驻波比小于3； |  |  |
| 3 | 高精度线性电源 | 1、输入电压：单相AC 220V±10% ，50－60Hz | 套 | 2 |
|  |  | 2、输出电压：0-30V |  |  |
|  |  | 3、输出电流：0-20A |  |  |
|  |  | 4、显示精度：≤1%（应使用LED数字显示） |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 件 | 1 |
| 6 | 天线防雷器 | 超短波频段。 | 套 | 2 |
| 7 | 天线支撑架 | 定制 | 套 | 2 |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-7。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*6。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、双联。国产 | 个 | 10 |
| （4） | 岸台值班室建设 |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 2 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| 2 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 2 |
|  |  | 2.匹数:2匹壁挂式； |  |  |
|  |  | 3.能效:1级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| 3 | 坐席麦克风 | 技术参数 | 套 | 2 |
|  |  | 1、麦克风：指向特征：心形指向，灵敏度：-29dB+-3dB 35mv/pa，频率响应：（200-8000）Hz，最佳拾音距离：（10-50）cm； |  |  |
|  |  | 2、扬声器：最大输出2.5W，频响：（200-15000）Hz，阻抗≥4欧。 |  |  |
|  |  | 3、麦克风、扬声器一体。 |  |  |
| 4 | 双联操作台 | 1、材料：优质冷轧钢+铝型材+实木颗粒板； 2、厚度：主体框架≥1.0mm，承重梁≥1.5mm ； 3、表面处理酸洗磷化、打沙。国产 | 套 | 1 |
| 5 | 办公椅子 | 1、 五星脚升降座椅； | 张 | 2 |
|  |  | 2、 透气环保网布坐垫； |  |  |
|  |  | 3、 两侧固定扶手。国产 |  |  |
| 6 | 室内门 | 单扇木制防火门。国产 | 扇 | 1 |
| 7 | 窗帘 | 定制 | m | 3.9 |
| 8 | 强弱电综合布线 | 1、值班室强电系统（配电箱、插座、PVC管、电源线、LED照明灯盘等）； | 项 | 1 |
|  |  | 2、值班室弱电系统（超五类网线、水晶头、信息面板、PVC管、地插等）； |  |  |
|  |  | 3、弱电接地系统（镀锌扁钢与大楼焊接做接地极、接地端子箱等）。定制 |  |  |
| 9 | 门口标志牌 | 定制标志牌及亚克力字。定制 | 项 | 1 |
| 10 | 顶棚天花 | 轻钢龙骨铝扣板吊顶。定制 | ㎡ | 25.4 |
| 11 | 墙面 | 白色乳胶漆。定制 | ㎡ | 75 |
| 12 | PVC胶地板 | PVC胶地板。定制 | ㎡ | 25.4 |
| 13 | 隔断 | 1、轻钢龙骨； | ㎡ | 13.7 |
|  |  | 2、埃特板； |  |  |
|  |  | 3、隔音棉；定制 |  |  |
| 5 | 洋浦 |  |  |  |
| （1） | 软件 |  |  |  |
| 1 | 市县融合通信平台 | 对接入的各个通信系统进行语音及数据的软交换。实现对接入系统参数、IP进行配置管理，监控接入系统的实时状态，并发起心跳监测，无线通信系统呼叫时话权的申请、释放控制等功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.互联互通模块 |  |  |
|  |  | 实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
|  |  | 2.短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 3.渔业超短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现渔业超短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 4.固话、卫星电话、手机、卫星电话接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现公网电话、卫星电话、手机等公网通信方式的接入。 |  |  |
|  |  | 5.第三方对接服务模块 |  |  |
|  |  | 向上层应用提供标准对接接口服务，预留对接接口及软件，提供第三方系统的音视频、定位数据接入功能 |  |  |
|  |  | 6.客户端软件模块 |  |  |
|  |  | 实现全省短波、渔业超短波岸台联网，实现短波岸台联网，实现短波电台、渔业超短波电台、IP电话、电脑客户端、APP客户端、岸台等自动交换或手动交换，可动态分组，实现单呼、组呼、群呼、广播呼叫、一键应急呼叫等功能。 |  |  |
| （2） | 短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 200W短波电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 1 |
|  |  | ▲2. 频率误差：≤10Hz；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | ▲4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用； |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | ▲11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | DSC天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、天线长度：≥8米； |  |  |
|  |  | 3、天线增益：≥2.15db； |  |  |
|  |  | 4、峰值功率：≥200W； |  |  |
|  |  | 5、自动调谐； |  |  |
|  |  | 6、天调分配阻抗：32Ω-400Ω； |  |  |
|  |  | 7、调谐成功后驻波比<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 4 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 台 | 2 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 天线防雷器 | 1. 频率范围：0.5MHz～30MHz； | 台 | 2 |
|  |  | 2. 开启时间：2KV时600VDC±20% 2.5ns； |  |  |
|  |  | 3. 介入衰减：<0.1dB； |  |  |
|  |  | 4. 最大功率：≥2kW（短波频段）； |  |  |
|  |  | 5. 使用温度：+50℃； |  |  |
|  |  | 6. 存储温度：-45℃~+85℃。 |  |  |
| 7 | 射频电缆 | syv-50-12。国产 | 米 | 100 |
| 8 | 电源线 | RVV-2*2.5。国产 | 米 | 20 |
| 9 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 10 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 11 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 台 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、单联。国产 | 个 | 10 |
| 15 | 8米拉线塔 | 1. 铁塔高度：8米； | 座 | 2 |
|  |  | 2. 最大抗风能力不小于16级； |  |  |
|  |  | 3. 最大偏转角小于0.5度； |  |  |
|  |  | 4. 塔体使用⌀114的Q235型钢管； |  |  |
|  |  | 5. 抗震烈度为≥8度； |  |  |
|  |  | 6. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 7. 接地电阻不大于4Ω。定制 |  |  |
| 16 | 防雷接地改造 | 接地电阻不大于4Ω；定制 | 套 | 1 |
| （3） | 超短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 渔业超短波电台 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.调制方式GMSK、MSK/FM、ASK/FM |  |  |
|  |  | 3.基带码率4000bps、空中码率9600bps |  |  |
|  |  | 4.信道数量960/480 |  |  |
|  |  | 5.应具有语音通信、求救呼、选呼、船位呼、气象呼、全呼、群呼、文字短信收发等功能。 |  |  |
|  |  | 6.应提供RJ45网络接口。 |  |  |
| 2 | 天馈系统 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz | 套 | 2 |
|  |  | 2.驻波比小于3； |  |  |
| 3 | 高精度线性电源 | 1、输入电压：单相AC 220V±10% ，50－60Hz | 套 | 2 |
|  |  | 2、输出电压：0-30V |  |  |
|  |  | 3、输出电流：0-20A |  |  |
|  |  | 4、显示精度：≤1%（应使用LED数字显示）。 |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 件 | 1 |
| 6 | 天线防雷器 | 超短波频段。 | 套 | 2 |
| 7 | 天线支撑架 | 定制 | 套 | 2 |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-7。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*6。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、双联。国产 | 个 | 10 |
| 6 | 昌江 |  |  |  |
| （1） | 软件 |  |  |  |
| 1 | 市县融合通信平台 | 对接入的各个通信系统进行语音及数据的软交换。实现对接入系统参数、IP进行配置管理，监控接入系统的实时状态，并发起心跳监测，无线通信系统呼叫时话权的申请、释放控制等功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.互联互通模块 |  |  |
|  |  | 实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
|  |  | 2.短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 3.渔业超短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现渔业超短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 4.固话、卫星电话、手机、卫星电话接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现公网电话、卫星电话、手机等公网通信方式的接入。 |  |  |
|  |  | 5.第三方对接服务模块 |  |  |
|  |  | 向上层应用提供标准对接接口服务，预留对接接口及软件，提供第三方系统的音视频、定位数据接入功能 |  |  |
|  |  | 6.客户端软件模块 |  |  |
|  |  | 实现全省短波、渔业超短波岸台联网，实现短波岸台联网，实现短波电台、渔业超短波电台、IP电话、电脑客户端、APP客户端、岸台等自动交换或手动交换，可动态分组，实现单呼、组呼、群呼、广播呼叫、一键应急呼叫等功能。 |  |  |
| （2） | 短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 200W短波电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 2 |
|  |  | ▲2. 频率误差：≤10Hz；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | ▲4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用； |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | ▲11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | DSC天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、天线长度：≥8米； |  |  |
|  |  | 3、天线增益：≥2.15db； |  |  |
|  |  | 4、峰值功率：≥200W； |  |  |
|  |  | 5、自动调谐； |  |  |
|  |  | 6、天调分配阻抗：32Ω-400Ω； |  |  |
|  |  | 7、调谐成功后驻波比<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 4 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 台 | 2 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 天线防雷器 | 1. 频率范围：0.5MHz～30MHz； | 台 | 2 |
|  |  | 2. 开启时间：2KV时600VDC±20% 2.5ns； |  |  |
|  |  | 3. 介入衰减：<0.1dB； |  |  |
|  |  | 4. 最大功率：≥2kW（短波频段）； |  |  |
|  |  | 5. 使用温度：+50℃； |  |  |
|  |  | 6. 存储温度：-45℃~+85℃。 |  |  |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-12。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*2.5。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、单联。国产 | 个 | 10 |
| 15 | 8米拉线塔 | 1. 铁塔高度：8米； | 座 | 2 |
|  |  | 2. 最大抗风能力不小于16级； |  |  |
|  |  | 3. 最大偏转角小于0.5度； |  |  |
|  |  | 4. 塔体使用⌀114的Q235型钢管； |  |  |
|  |  | 5. 抗震烈度为≥8度； |  |  |
|  |  | 6. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 7. 接地电阻不大于4Ω。定制 |  |  |
| 16 | 防雷接地改造 | 接地电阻不大于4Ω；定制 | 套 | 1 |
| 17 | UPS不间断电源主机 | 1.额定容量：≥20KVA，高频在线式，三进单出； | 台 | 1 |
|  |  | 2.节能环保：UPS可设置为ECO经济运行模式； |  |  |
|  |  | 3.输入电压范围：208-478V； |  |  |
|  |  | 4.输入频率范围：40-70HZ； |  |  |
|  |  | 5.整机效率≥95%； |  |  |
|  |  | 6.采用LED+LCD显示； |  |  |
|  |  | 7.电池节数可选16-20节； |  |  |
|  |  | 8.输出电压谐波≤1%（100%线性负载）； |  |  |
|  |  | 9.UPS具备防潮功能； |  |  |
|  |  | 10.要求原厂质保≥3年； |  |  |
|  |  | 11.稳定可靠：电池组恒流恒压充电，能有效解决直流总线电压的不平衡和电池充电反灌入电网，产生大电流的问题，为后端逆变器输出的直流分量控制提供有效的保证； |  |  |
|  |  | 12.安全性高：功率器件可靠运行，具有维修保护功能及具有电源散热装置，通过散热器配对风机输出功率的智能调控，以保风扇的使用寿命； |  |  |
|  |  | 13.为保证设备的实际运行可靠性，UPS需具有一种IGBT驱动保护电路； |  |  |
| 18 | 免维护蓄电池 | 1.满载时后备时间≥30分钟，配置120AH/12V铅酸免维护蓄电池； | 块 | 16 |
|  |  | 2.蓄电池与主机同一品牌，便于统一原厂售后服务； |  |  |
|  |  | 3.密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。 |  |  |
|  |  | 4.免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。 |  |  |
|  |  | 5.安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。 |  |  |
|  |  | 6.长寿命设计：阻燃，环境温度20℃-25℃时的浮充寿命为8-10年，计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。 |  |  |
|  |  | 7.温度适应性强：可在-30℃～50℃下安全、放心地使用。 |  |  |
| 19 | 组合式电池柜 | 1、电池柜内含电池连接线，满足蓄电池安装要求； | 套 | 1 |
|  |  | 2、可容纳或120AH-12V蓄电池16块。国产 |  |  |
| 20 | 电池连接套件 | 电池开关箱120A/3P,含电池间连接线缆。国产 | 套 | 1 |
| 21 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 1 |
|  |  | 2.匹数:2匹壁挂式； |  |  |
|  |  | 3.能效:1级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| （3） | 超短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 渔业超短波电台 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.调制方式GMSK、MSK/FM、ASK/FM |  |  |
|  |  | 3.基带码率4000bps、空中码率9600bps |  |  |
|  |  | 4.信道数量960/480 |  |  |
|  |  | 5.应具有语音通信、求救呼、选呼、船位呼、气象呼、全呼、群呼、文字短信收发等功能。 |  |  |
|  |  | 6.应提供RJ45网络接口。 |  |  |
| 2 | 天馈系统 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz | 套 | 2 |
|  |  | 2.驻波比小于3； |  |  |
| 3 | 高精度线性电源 | 1、输入电压：单相AC 220V±10% ，50－60Hz | 套 | 2 |
|  |  | 2、输出电压：0-30V |  |  |
|  |  | 3、输出电流：0-20A |  |  |
|  |  | 4、显示精度：≤1%（应使用LED数字显示）。 |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 件 | 1 |
| 6 | 天线防雷器 | 超短波频段。 | 套 | 2 |
| 7 | 天线支撑架 | 定制 | 套 | 2 |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-7。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*6。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、双联。国产 | 个 | 10 |
| 7 | 澄迈 |  |  |  |
| （1） | 软件 |  |  |  |
| 1 | 市县融合通信平台 | 对接入的各个通信系统进行语音及数据的软交换。实现对接入系统参数、IP进行配置管理，监控接入系统的实时状态，并发起心跳监测，无线通信系统呼叫时话权的申请、释放控制等功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.互联互通模块 |  |  |
|  |  | 实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
|  |  | 2.短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 3.渔业超短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现渔业超短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 4.固话、卫星电话、手机、卫星电话接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现公网电话、卫星电话、手机等公网通信方式的接入。 |  |  |
|  |  | 5.第三方对接服务模块 |  |  |
|  |  | 向上层应用提供标准对接接口服务，预留对接接口及软件，提供第三方系统的音视频、定位数据接入功能 |  |  |
|  |  | 6.客户端软件模块 |  |  |
|  |  | 实现全省短波、渔业超短波岸台联网，实现短波岸台联网，实现短波电台、渔业超短波电台、IP电话、电脑客户端、APP客户端、岸台等自动交换或手动交换，可动态分组，实现单呼、组呼、群呼、广播呼叫、一键应急呼叫等功能。 |  |  |
| （2） | 短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 200W短波电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 2 |
|  |  | ▲2. 频率误差：≤10Hz；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | ▲4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用； |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | ▲11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | DSC天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、天线长度：≥8米； |  |  |
|  |  | 3、天线增益：≥2.15db； |  |  |
|  |  | 4、峰值功率：≥200W； |  |  |
|  |  | 5、自动调谐； |  |  |
|  |  | 6、天调分配阻抗：32Ω-400Ω； |  |  |
|  |  | 7、调谐成功后驻波比<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 4 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 台 | 2 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 天线防雷器 | 1. 频率范围：0.5MHz～30MHz； | 台 | 2 |
|  |  | 2. 开启时间：2KV时600VDC±20% 2.5ns； |  |  |
|  |  | 3. 介入衰减：<0.1dB； |  |  |
|  |  | 4. 最大功率：≥2kW（短波频段）； |  |  |
|  |  | 5. 使用温度：+50℃； |  |  |
|  |  | 6. 存储温度：-45℃~+85℃。 |  |  |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-12。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*2.5。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、单联。国产 | 个 | 10 |
| 15 | 8米拉线塔 | 1. 铁塔高度：8米； | 座 | 2 |
|  |  | 2. 最大抗风能力不小于16级； |  |  |
|  |  | 3. 最大偏转角小于0.5度； |  |  |
|  |  | 4. 塔体使用⌀114的Q235型钢管； |  |  |
|  |  | 5. 抗震烈度为≥8度； |  |  |
|  |  | 6. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 7. 接地电阻不大于4Ω。定制 |  |  |
| 16 | 防雷接地改造 | 接地电阻不大于4Ω；定制 | 套 | 1 |
| 17 | UPS不间断电源主机 | 1.额定容量：≥20KVA，高频在线式，三进单出； | 台 | 1 |
|  |  | 2.节能环保：UPS可设置为ECO经济运行模式； |  |  |
|  |  | 3.输入电压范围：208-478V； |  |  |
|  |  | 4.输入频率范围：40-70HZ； |  |  |
|  |  | 5.整机效率≥95%； |  |  |
|  |  | 6.采用LED+LCD显示； |  |  |
|  |  | 7.电池节数可选16-20节； |  |  |
|  |  | 8.输出电压谐波≤1%（100%线性负载）； |  |  |
|  |  | 9.UPS具备防潮功能； |  |  |
|  |  | 10.要求原厂质保≥3年； |  |  |
|  |  | 11.稳定可靠：电池组恒流恒压充电，能有效解决直流总线电压的不平衡和电池充电反灌入电网，产生大电流的问题，为后端逆变器输出的直流分量控制提供有效的保证； |  |  |
|  |  | 12.安全性高：功率器件可靠运行，具有维修保护功能及具有电源散热装置，通过散热器配对风机输出功率的智能调控，以保风扇的使用寿命； |  |  |
|  |  | 13.为保证设备的实际运行可靠性，UPS需具有一种IGBT驱动保护电路； |  |  |
| 18 | 免维护蓄电池 | 1.满载时后备时间≥30分钟，配置120AH/12V铅酸免维护蓄电池； | 块 | 16 |
|  |  | 2.蓄电池与主机同一品牌，便于统一原厂售后服务； |  |  |
|  |  | 3.密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。 |  |  |
|  |  | 4.免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。 |  |  |
|  |  | 5.安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。 |  |  |
|  |  | 6.长寿命设计：阻燃，环境温度20℃-25℃时的浮充寿命为8-10年，计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。 |  |  |
|  |  | 7.温度适应性强：可在-30℃～50℃下安全、放心地使用。 |  |  |
| 19 | 组合式电池柜 | 1、电池柜内含电池连接线，满足蓄电池安装要求； | 套 | 1 |
|  |  | 2、可容纳或120AH-12V蓄电池16块。国产 |  |  |
| 20 | 电池连接套件 | 电池开关箱120A/3P,含电池间连接线缆。国产 | 套 | 1 |
| 21 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 1 |
|  |  | 2.匹数:2匹壁挂式； |  |  |
|  |  | 3.能效:1级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| （3） | 超短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 渔业超短波电台 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.调制方式GMSK、MSK/FM、ASK/FM |  |  |
|  |  | 3.基带码率4000bps、空中码率9600bps |  |  |
|  |  | 4.信道数量960/480 |  |  |
|  |  | 5.应具有语音通信、求救呼、选呼、船位呼、气象呼、全呼、群呼、文字短信收发等功能。 |  |  |
|  |  | 6.应提供RJ45网络接口。 |  |  |
| 2 | 天馈系统 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz | 套 | 2 |
|  |  | 2.驻波比小于3； |  |  |
| 3 | 高精度线性电源 | 1、输入电压：单相AC 220V±10% ，50－60Hz | 套 | 2 |
|  |  | 2、输出电压：0-30V |  |  |
|  |  | 3、输出电流：0-20A |  |  |
|  |  | 4、显示精度：≤1%（应使用LED数字显示）。 |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 件 | 1 |
| 6 | 天线防雷器 | 超短波频段。 | 套 | 2 |
| 7 | 天线支撑架 | 定制 | 套 | 2 |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-7。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*6。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、双联。国产 | 个 | 10 |
| 8 | 东方 |  |  |  |
| （1） | 软件 |  |  |  |
| 1 | 市县融合通信平台 | 对接入的各个通信系统进行语音及数据的软交换。实现对接入系统参数、IP进行配置管理，监控接入系统的实时状态，并发起心跳监测，无线通信系统呼叫时话权的申请、释放控制等功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.互联互通模块 |  |  |
|  |  | 实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
|  |  | 2.短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 3.渔业超短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现渔业超短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 4.固话、卫星电话、手机、卫星电话接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现公网电话、卫星电话、手机等公网通信方式的接入。 |  |  |
|  |  | 5.第三方对接服务模块 |  |  |
|  |  | 向上层应用提供标准对接接口服务，预留对接接口及软件，提供第三方系统的音视频、定位数据接入功能 |  |  |
|  |  | 6.客户端软件模块 |  |  |
|  |  | 实现全省短波、渔业超短波岸台联网，实现短波岸台联网，实现短波电台、渔业超短波电台、IP电话、电脑客户端、APP客户端、岸台等自动交换或手动交换，可动态分组，实现单呼、组呼、群呼、广播呼叫、一键应急呼叫等功能。 |  |  |
| （2） | 短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 200W短波电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 2 |
|  |  | ▲2. 频率误差：≤10Hz；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | ▲4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用； |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | ▲11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | DSC天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、天线长度：≥8米； |  |  |
|  |  | 3、天线增益：≥2.15db； |  |  |
|  |  | 4、峰值功率：≥200W； |  |  |
|  |  | 5、自动调谐； |  |  |
|  |  | 6、天调分配阻抗：32Ω-400Ω； |  |  |
|  |  | 7、调谐成功后驻波比<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 4 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 台 | 2 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 天线防雷器 | 1. 频率范围：0.5MHz～30MHz； | 台 | 2 |
|  |  | 2. 开启时间：2KV时600VDC±20% 2.5ns； |  |  |
|  |  | 3. 介入衰减：<0.1dB； |  |  |
|  |  | 4. 最大功率：≥2kW（短波频段）； |  |  |
|  |  | 5. 使用温度：+50℃； |  |  |
|  |  | 6. 存储温度：-45℃~+85℃。 |  |  |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-12。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*2.5。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、单联。国产 | 个 | 10 |
| 15 | 8米拉线塔 | 1. 铁塔高度：8米； | 座 | 2 |
|  |  | 2. 最大抗风能力不小于16级； |  |  |
|  |  | 3. 最大偏转角小于0.5度； |  |  |
|  |  | 4. 塔体使用⌀114的Q235型钢管； |  |  |
|  |  | 5. 抗震烈度为≥8度； |  |  |
|  |  | 6. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 7. 接地电阻不大于4Ω。定制 |  |  |
| 16 | 防雷接地改造 | 接地电阻不大于4Ω；定制 | 套 | 1 |
| 17 | UPS不间断电源主机 | 1.额定容量：≥20KVA，高频在线式，三进单出； | 台 | 1 |
|  |  | 2.节能环保：UPS可设置为ECO经济运行模式； |  |  |
|  |  | 3.输入电压范围：208-478V； |  |  |
|  |  | 4.输入频率范围：40-70HZ； |  |  |
|  |  | 5.整机效率≥95%； |  |  |
|  |  | 6.采用LED+LCD显示； |  |  |
|  |  | 7.电池节数可选16-20节； |  |  |
|  |  | 8.输出电压谐波≤1%（100%线性负载）； |  |  |
|  |  | 9.UPS具备防潮功能； |  |  |
|  |  | 10.要求原厂质保≥3年； |  |  |
|  |  | 11.稳定可靠：电池组恒流恒压充电，能有效解决直流总线电压的不平衡和电池充电反灌入电网，产生大电流的问题，为后端逆变器输出的直流分量控制提供有效的保证； |  |  |
|  |  | 12.安全性高：功率器件可靠运行，具有维修保护功能及具有电源散热装置，通过散热器配对风机输出功率的智能调控，以保风扇的使用寿命； |  |  |
|  |  | 13.为保证设备的实际运行可靠性，UPS需具有一种IGBT驱动保护电路； |  |  |
| 18 | 免维护蓄电池 | 1.满载时后备时间≥30分钟，配置120AH/12V铅酸免维护蓄电池； | 块 | 16 |
|  |  | 2.蓄电池与主机同一品牌，便于统一原厂售后服务； |  |  |
|  |  | 3.密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。 |  |  |
|  |  | 4.免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。 |  |  |
|  |  | 5.安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。 |  |  |
|  |  | 6.长寿命设计：阻燃，环境温度20℃-25℃时的浮充寿命为8-10年，计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。 |  |  |
|  |  | 7.温度适应性强：可在-30℃～50℃下安全、放心地使用。 |  |  |
| 19 | 组合式电池柜 | 1、电池柜内含电池连接线，满足蓄电池安装要求； | 套 | 1 |
|  |  | 2、可容纳或120AH-12V蓄电池16块。国产 |  |  |
| 20 | 电池连接套件 | 电池开关箱120A/3P,含电池间连接线缆。国产 | 套 | 1 |
| 21 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 1 |
|  |  | 2.匹数:2匹壁挂式； |  |  |
|  |  | 3.能效:1级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| （3） | 超短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 渔业超短波电台 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.调制方式GMSK、MSK/FM、ASK/FM |  |  |
|  |  | 3.基带码率4000bps、空中码率9600bps |  |  |
|  |  | 4.信道数量960/480 |  |  |
|  |  | 5.应具有语音通信、求救呼、选呼、船位呼、气象呼、全呼、群呼、文字短信收发等功能。 |  |  |
|  |  | 6.应提供RJ45网络接口。 |  |  |
| 2 | 天馈系统 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz | 套 | 2 |
|  |  | 2.驻波比小于3； |  |  |
| 3 | 高精度线性电源 | 1、输入电压：单相AC 220V±10% ，50－60Hz | 套 | 2 |
|  |  | 2、输出电压：0-30V |  |  |
|  |  | 3、输出电流：0-20A |  |  |
|  |  | 4、显示精度：≤1%（应使用LED数字显示）。 |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 件 | 1 |
| 6 | 天线防雷器 | 超短波频段。 | 套 | 2 |
| 7 | 天线支撑架 | 定制 | 套 | 2 |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-7。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*6。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、双联。国产 | 个 | 10 |
| 9 | 三沙 |  |  |  |
| （1） | 软件 |  |  |  |
| 1 | 市县融合通信平台 | 对接入的各个通信系统进行语音及数据的软交换。实现对接入系统参数、IP进行配置管理，监控接入系统的实时状态，并发起心跳监测，无线通信系统呼叫时话权的申请、释放控制等功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 1.互联互通模块 |  |  |
|  |  | 实现短波、渔用超短波、卫星电话、卫星宽带、手机、固话等不同通信方式的跨系统、跨平台通信，实现真正的互联互通。 |  |  |
|  |  | 2.短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 3.渔业超短波接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现渔业超短波通信系统的接入。 |  |  |
|  |  | 4.固话、卫星电话、手机、卫星电话接入网关模块 |  |  |
|  |  | 实现公网电话、卫星电话、手机等公网通信方式的接入。 |  |  |
|  |  | 5.第三方对接服务模块 |  |  |
|  |  | 向上层应用提供标准对接接口服务，预留对接接口及软件，提供第三方系统的音视频、定位数据接入功能 |  |  |
|  |  | 6.客户端软件模块 |  |  |
|  |  | 实现全省短波、渔业超短波岸台联网，实现短波岸台联网，实现短波电台、渔业超短波电台、IP电话、电脑客户端、APP客户端、岸台等自动交换或手动交换，可动态分组，实现单呼、组呼、群呼、广播呼叫、一键应急呼叫等功能。 |  |  |
| （2） | 短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 200W短波电台 | 1. 频率范围：1.605MHz~27.5MHz（发射），0.5MHz~30MHz（接收）； | 台 | 2 |
|  |  | ▲2. 频率误差：≤10Hz； |  |  |
|  |  | 3. 输出功率：200W/150W/100W； |  |  |
|  |  | ▲4. 灵敏度：≤11dBuV(SINAD=20dB时）； |  |  |
|  |  | 5. 控制器与主机分离式设计，便于安装使用； |  |  |
|  |  | 6. 发射类型： J3E：SSB、J2B(F1B)：DSC 和 NBDP |  |  |
|  |  | 7. 工作方式：SSB、DSC、AM、NBDP |  |  |
|  |  | 8. 求救信号应答与转发； |  |  |
|  |  | 9. 自动静噪功能； |  |  |
|  |  | 10. 保护功能：过压，欠压，反向，过流，大驻波保护； |  |  |
|  |  | ▲11. 全面符合IMO关于数字选择呼叫的规范要求； |  |  |
| 2 | 短波三线天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、额定阻抗：≥50Ω； |  |  |
|  |  | 3、抗风能力：≥200km/h； |  |  |
|  |  | 4、天线宽度：≥1.2m |  |  |
|  |  | 5、相对增益：≥5dBi； |  |  |
|  |  | 6、峰值功率（PEP）：≥250W； |  |  |
|  |  | 7、驻波比 (VSWR)：<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 3 | DSC天线 | 1、频率范围：1.6-30MHz； | 套 | 1 |
|  |  | 2、天线长度：≥8米； |  |  |
|  |  | 3、天线增益：≥2.15db； |  |  |
|  |  | 4、峰值功率：≥200W； |  |  |
|  |  | 5、自动调谐； |  |  |
|  |  | 6、天调分配阻抗：32Ω-400Ω； |  |  |
|  |  | 7、调谐成功后驻波比<2:1； |  |  |
|  |  | 8、耐锈蚀，抗盐雾，耐老化，耐高温低温。 |  |  |
| 4 | 短波接入网关（含电台自动切换模块） | 1. 语音处理 | 台 | 2 |
|  |  | 语音丢失<10%时能重现语音内容； |  |  |
|  |  | 语音含量<10%时能识别为非语音，语音含量>30%时为有效语音； |  |  |
|  |  | 能够在信噪比大于20dB的情况下识别语音是否为有效语音。 |  |  |
|  |  | 系统之间语音通信采用基于UDP协议的RTP协议完成，语音传输抖动小于100ms时不出现语音断续。 |  |  |
|  |  | 语音最小编/解码长度为20ms,播放延时小于100ms,语音包编/解码时间<3ms; |  |  |
|  |  | 2. 控制协调 |  |  |
|  |  | 播放控制的调度时间误差<4ms; |  |  |
|  |  | 接收服务的处理能力>6条/ms； |  |  |
|  |  | 故障服务重建时间小于200ms |  |  |
|  |  | 命令防止抖动时间大于1000ms。 |  |  |
|  |  | 3. 系统稳定 |  |  |
|  |  | 应保证每天24小时不间断运行，平均故障恢复时间应小于10分钟； |  |  |
|  |  | 应有抗电磁干扰能力，在电磁辐射小于-40dB时能正常工作； |  |  |
|  |  | 电台远程电源控制有效行大于5万次； |  |  |
|  |  | 4.控制软件可以自动升级； |  |  |
|  |  | 5.远程控制短波岸台; |  |  |
|  |  | 6.远程开关机 |  |  |
|  |  | 7.天线自动切换及主备岸台自动切换; |  |  |
|  |  | 8.与融合通信平台无缝对接。 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 天线防雷器 | 1. 频率范围：0.5MHz～30MHz； | 台 | 2 |
|  |  | 2. 开启时间：2KV时600VDC±20% 2.5ns； |  |  |
|  |  | 3. 介入衰减：<0.1dB； |  |  |
|  |  | 4. 最大功率：≥2kW（短波频段）； |  |  |
|  |  | 5. 使用温度：+50℃； |  |  |
|  |  | 6. 存储温度：-45℃~+85℃。 |  |  |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-12。国产 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*2.5。国产 | 米 | 20 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 6 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 10 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 10 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 1 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、单联。国产 | 个 | 10 |
| 15 | 4米拉线塔 | 1. 铁塔高度：4米； | 座 | 2 |
|  |  | 2. 最大抗风能力不小于16级； |  |  |
|  |  | 3. 最大偏转角小于0.5度； |  |  |
|  |  | 4. 塔体使用⌀114的Q235型钢管； |  |  |
|  |  | 5. 抗震烈度为8度； |  |  |
|  |  | 6. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 7. 接地电阻不大于4Ω。 |  |  |
| 16 | 6米抱杆 | 1. 铁塔高度：6米； | 座 | 1 |
|  |  | 2. 所有构件均为热浸镀锌防腐； |  |  |
|  |  | 3. 接地电阻不大于4Ω。定制 |  |  |
| 17 | 防雷接地改造 | 接地电阻不大于4Ω；定制 | 套 | 1 |
| （3） | 超短波通信系统 |  |  |  |
| 1 | 渔业超短波电台 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz。 | 台 | 4 |
|  |  | 2.调制方式GMSK、MSK/FM、ASK/FM |  |  |
|  |  | 3.基带码率4000bps、空中码率9600bps |  |  |
|  |  | 4.信道数量960/480 |  |  |
|  |  | 5.应具有语音通信、求救呼、选呼、船位呼、气象呼、全呼、群呼、文字短信收发等功能。 |  |  |
|  |  | 6.应提供RJ45网络接口。 |  |  |
| 2 | 天馈系统 | 1.工作频率：27.5MHz-39.5MHz | 套 | 4 |
|  |  | 2.驻波比小于3； |  |  |
| 3 | 高精度线性电源 | 1、输入电压：单相AC 220V±10% ，50－60Hz | 套 | 4 |
|  |  | 2、输出电压：0-30V |  |  |
|  |  | 3、输出电流：0-20A |  |  |
|  |  | 4、显示精度：≤1%（应使用LED数字显示）。 |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1.1U设备，单电源，≥4个千兆电口（包含1个MGT），≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.整机吞吐≥1G，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万；防病毒吞吐≥2.5G，IPS吞吐≥2G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | ▲10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲11.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 机柜 | 42U标准机柜，长*宽*高≥600*800*2000mm。 | 件 | 1 |
| 6 | 天线防雷器 | 超短波频段。 | 套 | 4 |
| 7 | 天线支撑架 | 定制 | 套 | 4 |
| 8 | 射频电缆 | syv-50-7。国产 | 米 | 200 |
| 9 | 电源线 | RVV-2*6。国产 | 米 | 40 |
| 10 | 网络跳线 | 超五类，≥3米；国产 | 根 | 12 |
| 11 | 接地线 | BVR16。国产 | 米 | 20 |
| 12 | 接地线 | BVR4。国产 | 米 | 20 |
| 13 | 机柜接地铜排 | ≥6柱；国产 | 个 | 2 |
| 14 | 馈线固定夹 | 热镀锌或不锈钢、双联。国产 | 个 | 20 |
| 10 | 海南省海洋渔业岸台基站专网等保三级建设 |  |  |  |
| 1 | 服务器区防火墙 | 1.标准1U设备，≥10个千兆电口（包含1个MGT），≥4个千兆光口，≥2个USB口、≥1个Console口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.整机吞吐≥8G，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥8万；防病毒吞吐≥3G，IPS吞吐≥2.5G；提供3年维保服务；包含3年防病毒特征库升级授权和3年入侵防御特征库升级授权； |  |  |
|  |  | 3.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； |  |  |
|  |  | 4.支持根据防火墙转发策略，支持8元组（接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等）进行流量镜像，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，支持将设备任意接口数据镜像到设备自身其余接口； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙； |  |  |
|  |  | 7.支持对包含关键字的网页进行过滤，可审计用户、包含关键字的网页链接、时间等，支持包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息，支持对QQ的上下线进行审计，可审计QQ账号，支持聊天行为、发消息、发文件、收消息、收文件动作控制和审计； |  |  |
|  |  | 8.支持每IP、用户限速，≥9种Qos通道优先级调整； |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | 10.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果； |  |  |
|  |  | 11.内置IPS特征库，特征库数量≥3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新。 |  |  |
|  |  | 12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息。 |  |  |
| 2 | 流量采集探针 | 1.2U设备，单电源，≥4TB硬盘，≥32G内存；≥1个Console口，≥4个USB口，≥2个千兆电口，≥2千兆光口（含千兆多模光模块）；处理性能≥2000M； | 台 | 1 |
|  |  | 2.通过旁路部署方式对全流量信息进行采集，并与统一安全管理中心系统完成对接；支持文件检测，如：Zip、RAR、Dmg、Tar、Gzip、Bizp2、OLE2、Cabinnet、CHM、BinHex、SIS，MS Office文件，Mac Office文件，HTML，Flash，RTF，PDF等；并支持恶意软件检测、文件内容敏感词检测； |  |  |
|  |  | 3.支持根据安全事件的影响程度和影响范围分级呈现（极度、重点、中等、一般）所有受害主机，并通过安全知识库指导用户了解相关威胁的原理和解决方案，并支持高级威胁策略定义，可把需要关注的安全事件进行重定义分级展示； |  |  |
|  |  | 4.MTBF时间≥60000小时。 |  |  |
|  |  | 5.包含三年硬件质保。 |  |  |
| 3 | 数据库审计系统 | 1.2U设备，双电源，≥1*2T硬盘，≥8G内存；≥1*管理口、≥1*HA口、≥1个console口、≥2个USB口，≥4*GE电口，扩展槽数≥2个； | 台 | 1 |
|  |  | 2.吞吐量≥4000M，数据库实例数不限制，日志存储数量约40亿条，SQL峰值处理能力30K/s，3年硬件维保服务； |  |  |
|  |  | 3.支持Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、支持达梦、人大金仓、神通、高斯DB、HBase、Hive、MongoDB、Elasticsearch、Hive与Kerberos等数据库协议的解析； |  |  |
|  |  | 4.持实时展示当前活跃会话详情信息。包括：会话开始时间、持续时长、访问来源IP、目标服务端IP、数据库协议类型、数据库账户、SQL请求总数等； |  |  |
|  |  | 5.支持对超长SQL操作语句审计，可以正常记录单条长度超过3M字节的SQL语句内容；支持自动将SQL语句分为login、logout、DDL、DML、DCL、privilege等操作类型； |  |  |
|  |  | 6.支持自动生成可视化的用户行为模型，支持自由切换模型中基线节点，显示模型中的其他基线； |  |  |
|  |  | 7.支持根据来源IP设定审计范围。包括：设定不审计指定来源IP的所有访问记录，其他IP均审计；设定仅审计指定来源IP的访问记录，其他IP均不审计； |  |  |
|  |  | 8.支持自动发现镜像流量中的活跃数据库。支持自定义发现范围，包括数据库类型、IP地址、端口范围； |  |  |
|  |  | 9.为了保证产品可扩展性，支持API接口开放功能，外部程序可以通过接口调用全部功能，实现与第三方平台数据联动。 |  |  |
| 4 | 安全准入系统 | 1.1U设备,单电源，≥4个网口，≥1个Console接口; | 套 | 1 |
|  |  | 2.最大用户数≥1000，最大MAC数≥1000，最大客户端数≥1000，最大ip绑定条目数≥1000，并发认证数≥10000（次/分钟)，可管理交换机数量≥（SNMP)50；配置≥500台无代理软件设备安全管理授权； |  |  |
|  |  | 3.提供3年维保服务； |  |  |
|  |  | 4.支持802.1x、DHCP、SNMP、IPAM、网关、RDP等准入技术。根据不同需求，可以选用若干种技术，为用户提供客户化的网络准入控制解决方案，实现“全网可视、非法可控、合法可管”的目标; |  |  |
|  |  | ▲5.MTBF时间≥60000小时;（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 6.支持国密协议SM2、SM3、SM4加密方式; |  |  |
|  |  | 7.用户身份管理包括不限于用户姓名、账号、组织部门、手机号、邮箱、性别、职位、工号、头像等，支持自定义创建用户属性字段。支持用户自主申请相关权限包括对应用权限、临时账号进行相关申请操作，管理员可对相关申请进行审批操作; |  |  |
|  |  | ▲8.终端身份管理包括不限于认证终端、终端指纹ID、终端操作系统、归属信息（CYOD、BYOD）、MAC地址、CPU/内存/磁盘信息、终端运行状态、开放端口、进程信息、软件信息和IP使用记录等；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲9.支持关闭所有所有端口，仅允许合法用户和合法终端才能正常访问，只对合法身份认证的终端定向开发唯一端口；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 10.采用SPA技术，业务应用只对合法用户可见，防止外部恶意扫描，让网络攻击无从发起; |  |  |
|  |  | 11.支持兼容适配X86、ARM芯片架构的麒麟操作系统和统信操作系统； |  |  |
|  |  | 12.客户端访问应用资源，需要通过SPA端口敲门技术，只有带上合法标识或数字签名的数据包才能发送零信任安全大脑平台进行用户身份认证和终端身份认证，对身份认证成功用户会下发具有时效的身份标识到安全网关； |  |  |
|  |  | 13.零信任安全浏览器&SDP客户端登录（浏览器支持兼容适配X86、ARM、Mips芯片架构的麒麟桌面操作系统和统信桌面操作系统；支持主流主流操作系统，包括统信UOS、中标麒麟、银河麒麟、深度；支持INTLE、AMD CPU，支持主流CPU，包括鲲鹏、飞腾、兆芯、海光）。 |  |  |
| 5 | 堡垒机系统 | 1.1U设备，单电源，≥4T硬盘，≥8G内存；≥1个console口，≥2 个USB口，≥6个千兆电口，≥2个扩展卡槽，支持扩展4电/4光/8电/2万兆/4万兆； | 台 | 1 |
|  |  | 2.授权点数≥200，并发图形会话≥200，并发字符会话≥320，最大用户数无限制。提供3年维保服务； |  |  |
|  |  | 3.支持IE、Edge、Chrome、FireFox、Safari等主流浏览器； |  |  |
|  |  | ▲4.支持微信小程序手机令牌、手机短信、动态令牌、USBKey等多因子认证；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 5.支持云主机资源批量添加，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure云平台的资源； |  |  |
|  |  | ▲6.提供类似云盘形式的文件存储，支持RDP、SSH协议类型主机的文件上传和下载，并进行审计；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 7.支持自定义角色权限模块，符合复杂多样的业务场景需求； |  |  |
|  |  | ▲8.可根据文本审计的内容为关键字进行图形搜索，搜索出来的结果可以直接定位到相关图形画面进行回放；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 9.可以根据从账户、时间、改密周期、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行；支持修改数据库账户的密码，包括DB2、MySQL、Oracle、SQL Server； |  |  |
|  |  | 10.支持异步操作任务，支持实时查看任务进度，支持终止任务。 |  |  |
| 6 | 日志审计系统 | 1.2U设备，单电源，≥6TB硬盘，可用存储约5.8T，2*16G或1*32G内存；≥1个串口，≥4个后置USB，≥2个RJ45网络接口，支持≥3个NMC网络扩展模块，每个插槽支持扩展为4千兆电口或者2千兆光口或者2万兆光口，日志处理性能≥8000eps； | 台 | 1 |
|  |  | 2.资产授权数量：≥300个日志源；提供3年维保服务； |  |  |
|  |  | 3.支持将收集到的日志进行加密存储、通过SSL加密对数据传输等进行处理； |  |  |
|  |  | 4.支持对IP对象的自动发现功能；对自动发现的设备可以转资产或删除；支持拓扑管理，并能够支持拓扑维度展示整体安全、事件分布、告警分布等； |  |  |
|  |  | ▲5.支持Syslog、kafka 、SNMP Trap、文件、WMI、SFTP、数据库、sFlow、日志导入等方式采集日志；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 6.日志采集可支持设置指定端口接收，比如支持514、20000等； |  |  |
|  |  | 7.系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段，日志清洗后的标准化字段粒度至少达到90个字段，标准化自动识别系统类型至少达到800+种； |  |  |
|  |  | ▲8.为了挖掘不同类型、来源于不同设备或系统的日志或安全事件之间可能存在的关联关系，系统提供了GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 9.支持显示审计事件分类统计列表，根据审计策略名称、审计事件类型、被审计人员、目标设备地址四个维度展现； |  |  |
|  |  | 10.支持监控大屏态势展示，包括总览、实时攻击态势、用户行为日志等大屏，并可通过拖拽微件自定义大屏； |  |  |
|  |  | ▲11.系统提供全文检索功能。能对系统内的对象提供全文检索功能，对于海量数据的检索可限定检索时间段（主要针对安全事件）。全文检索提供一个输入栏，需要置顶，在任何页面都能够看到。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| （一） | 密码基础设施 |  |  |  |
| 1.1 | 国密视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 40路16盘位国密硬盘录像机 | 1) 按照不低于1080P清晰度，存储90天。系统支持硬盘存满时自动从头覆盖，循环录像 2）内置密码模块，支持国密算法 3) 3U标准机架式 4) 不少于2个HDMI，≥2个VGA，HDMI+VGA三年内提供硬盘故障维修 5) 盘位数量≥8 6) 千兆网口≥2 7) eSATA接口≥1 8) USB2.0接口≥3个 软件性能：1) 输入带宽：≥400M 2) 40路H.264、H.265混合接入 3) 最大支持16×1080P解码 4) 支持H.265、H.264解码 5) Smart2.0/整机热备/智能检索/智能回放/人脸检索/热度图 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 接口类型：SATA 6Gb/s；容量：≥10TB；转速：≥7200rpm；缓存：≥560MB；支持盘位数：高达16 个；工作负载评级：180TB/年；平均故障间隔时间：≥100万小时。 | 块 | 5 |
| 3 | 400万半球国密网络摄像机 | 1）≥400万像素， 1/1.8'' CMOS 传感器 2）支持国密算法模块 3）最小照度：彩色0.0005Lux@F1.0，AGC ON; 0LUX with light 4）镜头：4mm，水平视场角89° 5）宽动态范围：≥120dB 6）视频压缩标准：H.265/H.264/MJEPG 7) 报警输出：≥1路（报警输出最大支持DC12V 30mA） 8) 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 9）电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) 10) 补光照射距离：暖光最远≥10米 | 个 | 5 |
| 4 | 国密视频播放客户端软件 | 1）完成视频系统的播放 2）PC主机需要安装一块国密PCI-E密码卡（此价格包含一张PCI-E密码卡） 3）支持视频历史记录的回看 4)提供linux和windows驱动接口 5)支持通用视频功能。6)考虑完整性日志以及加密视频的播放必须安装此客户端软件 | 套 | 1 |
| 5 | 交换机 | 百兆交换机 ≥ 8口 | 台 | 2 |
| 1.2 | 国产化门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 单门网络型门禁控制器 | （1）支持单门刷卡，工作模式可通过软硬件设置：单门单向。 | 套 | 2 |
|  |  | （2）支持≥20000个执卡人数可扩充至≥150000。 |  |  |
|  |  | （3）支持多种开门模式：卡，卡或密码，卡加密码，双人身份认证，常开，常闭。 |  |  |
|  |  | （4）主要部件实现化，支持微处理器GD32,32位ARM M4内核，120MHz主频率，高性能低功耗。 |  |  |
|  |  | （5）读卡器接入：wiegend66协议，支持RS485协议。 |  |  |
|  |  | （6）消防接口，板载有消防信号接口。 |  |  |
|  |  | （7）反潜管制：支持控制器板内反潜管制，支持反潜分组。 |  |  |
|  |  | （8）互锁：支持控制器板内互锁，支持互锁分组。 |  |  |
|  |  | （9）常闭时区：支持常闭时区开门控制。 |  |  |
|  |  | （10）常开时区：支持常开时区开门控制。 |  |  |
|  |  | （11）控制器时间自动校准，时间精确到秒。 |  |  |
| 2 | 非接触读卡器 | TypeA/B兼容非接触读卡器，USB接口，≥2个SAM卡槽 | 套 | 2 |
| 3 | 国密门禁读卡器 | 支持卡类型：支持国密安全门禁卡(TF-CS3000DF-SM) | 套 | 2 |
|  |  | 输出格式：默认韦根（WG34，可选 WG26、66 位）或RS485； |  |  |
|  |  | 防撬设计：震动传感器防撬； |  |  |
|  |  | 温度传感：工作温度感知； |  |  |
|  |  | 故障检测：自动故障检测； |  |  |
|  |  | 工作模式：在线卡片认证； |  |  |
|  |  | 程序升级：在线程序升级； |  |  |
|  |  | 电源规格：9-24 VDC，直流电源供电； |  |  |
|  |  | 工作环境：室内使用，86 盒安装； |  |  |
|  |  | 颜 色：黑色； |  |  |
|  |  | 尺 寸：≥L 86 ㎜× W 86 ㎜× H 32 ㎜ |  |  |
| 4 | 出门按钮 | ≥长86x宽86x厚20(mm)，适用于各种门禁系统。 | 套 | 2 |
| 5 | 单门磁力锁 | 280kg单门磁力锁附信号输出 | 套 | 2 |
|  |  | 锁体尺寸: ≥长250X宽47X高25(mm） |  |  |
|  |  | 最大拉力: ≥280kg(600LBS) |  |  |
|  |  | 输入电压:DC12V或DC24V |  |  |
|  |  | 安全类型:通电上锁，断电开锁 |  |  |
|  |  | LED显示:绿灯(上锁状态)红灯(开门状态) |  |  |
|  |  | 锁信号输出:NO/NC/COM接点 |  |  |
| 6 | 磁力锁支架（多功能） | 支架尺寸: | 套 | 2 |
|  |  | L支架: ≥长250X宽47X高28(mm) |  |  |
|  |  | Z支架: ≥长180X宽50X高50(mm) |  |  |
|  |  | 使用门式:内开门专用 |  |  |
|  |  | 开门方式: 90度向内开门 |  |  |
|  |  | 表面处理:高强度铝合金闪银喷砂 |  |  |
| 7 | 安全门禁系统 | 软件功能：密钥管理、门禁后台服务、卡片发行服务、门禁管理、电梯管理 | 套 | 1 |
|  |  | 加密算法：内置SM1、SM2、SM3、SM4 |  |  |
|  |  | 处理器 Core I5内存≥8G,存储≥64G |  |  |
|  |  | 操作系统：Ubuntu 20.04 LTS |  |  |
| 8 | 安全门禁卡 | ISO/IEC14443 TypeA协议非接触CPU卡。≥8 位CPU，≥16K容量，硬件SM1、SSF33等国密算法硬件处理器,白卡。 | 张 | 10 |
| 9 | 管理工作站 | CPU≥6核，≥32G内存，≥2T磁盘，三年有限保修及上门。 | 台 | 1 |
| 10 | 数据库透明加密系统 | 数据库透明加密管理系统： | 台 | 1 |
|  |  | 1、支持对数据库加密软件进行密钥的全生命周期管理； |  |  |
|  |  | 2、支持对接入数据库服务器实现权限控制，防止非法设备接入； |  |  |
|  |  | 3、能够对访问数据库的应用实现进程的白名单管控，防止非可信应用获取数据。" |  |  |
|  |  | "数据库加密软件： |  |  |
|  |  | 1、采用SM2、SM3、SM4国密算法，符合国家安全规范和国家密码局对商用密码的技术要求； |  |  |
|  |  | 2、采用透明加密形式，对上层应用及部署无影响，无需更改代码即可加密数据库数据； |  |  |
|  |  | 3、支持对数据库系统进行加密后，对密文数据提供索引能力，对性能损耗极小； |  |  |
|  |  | 4、兼容多种数据库，包括主流MySQL、Oracle等数据库系统； |  |  |
|  |  | 5、采用密钥和加密数据分离存储的理念，只要密钥不出设备，确保即使被拖库，数据依然安全。" |  |  |
|  |  | 6、"专用的国密密钥服务器，符合国家密码管理局对真随机数生成的设计要求 |  |  |
|  |  | 7、2U硬件平台；双交流电源；CPU：≥8核；内存：≥16G；硬盘：≥2T；；≥2千兆电口；单台硬件支持≥300MB/s加解密速度。" |  |  |
| 11 | 服务器密码机系统 | CPU:≥4核 内存：≥32G 硬盘：≥2T 机箱：3U 电源≥550W 冗余电源 4千兆电口 | 台 | 1 |
|  |  | SM1加解密速率：≥2Gbps |  |  |
|  |  | SM4加解密速率：≥2Gbps |  |  |
|  |  | SM2密钥对生成：≥4000对/秒 |  |  |
|  |  | SM2(256)签名：≥60000次/秒 |  |  |
|  |  | SM2 (256)验签：≥40000次/秒 |  |  |
|  |  | SM3杂凑速率：≥1Gbps |  |  |
|  |  | 提供全面支持国产SM1/SM2/SM3/SM4密码算法及国际主流加法算法的服务器密码机，实现数据加密、数字签名、随机数生成等功能；适用于各类密码安全应用系统进行高速的、多任务并行处理的密码运算，保障系统安全；具有处理能力高、性能稳定、功能完善等特点。基于分权管理机制，设置管理员、操作员、审计员进行权限管控；支持多机并行和负载均衡，具备高可靠性和高效冗余机制，对信息系统内的核心机密数据进行加密保护。 |  |  |

- 商务要求

1.交付的时间和地点：交付时间合同约定。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：合同约定。

4.售后服务如下：

4.1项目提供整体2年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部软硬件及维护。

4.2提供不少于2年内5x8小时上门保修，免费更换全部配件;提供7x24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。

4.3 投标人应在向采购人交付项目成果后，根据采购人的要求，为采购人指定的人员提供技术指导和不少于3次集中培训，或提供与使用该项目成果相关的技术服务；

4.4 技术服务和指导内容:采购人技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、技术培训与授课讲座。