第三章  采购需求

本项目中大型北斗终端分2个包、小型渔船北斗终端分3个包。投标人根据自身实际可选择1个包以上进行投标，投多个包的，每个包必须提供不同的建设和服务团队，保证同时开工。如评标委员会评定多个标段（2个及以上）综合评分第一高的投标人提供的建设和服务团队成员存在重复、交叉，则按标包顺序，只确定首个综合评分第一高的标段为第一中标候选人，其余标段中标结果顺延至综合评分得分第二高的投标人为第一中标候选人。

1.A包

（1）技术要求

中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。

大中型渔船船载动态监管终端包括显控终端、室外通信终端、供电单元和配套电缆组成。技术要求如下：

一、室外通信终端性能要求

▲1.北斗RDSS性能指标

北斗终端的RDSS性能指标如下：

（1）开机首捕时间：小于等于 2s；

（2）失锁重捕时间：小于等于 2s；

（3）接收误码率：在下列条件下，接收信号的误码率小于等于1×10-5；

（4）天线口面I支路信号功率大于等于-157.6dBW（仰角为30°～75°）；

（5）天线口面I支路信号功率大于等于-154.6dBW（仰角为10°～29°）；

（6）发射信号载波抑制：≥30dB；

（7）遥毙功能: 除北斗系统的要求外，还应清除定位通信单元中所有软件和数据。

▲2.RNSS定位性能指标

终端RNSS定位性能达到以下性能指标：

（1）接收频率：中心频率为1559～1577 MHz；

（2）输入端保护能力：接收20dBm未调制连续波信号时，前置放大器不应损坏；

（3）接收码型： BD2 B1 C 码和 GPS L1 C/A 码；

（4）接收灵敏度：捕获-140dBm；跟踪-159dBm；

（5）定位时间：冷启动≤60s；重捕获≤1s；

（6）定位精度：≤10米（2DRMS）；

（7）测速范围：≥100 km/h；

（8）测速精度：≤0.2 m/s；

（9）数据输出更新率：≤1s（可设置）。

二、显示终端功能要求

显控终端具有电子海图、导航、短信、扩展接口等功能。

1.显示

显示功能包括：

（1）显控单元：应能实时显示定位的经纬度、速度、时间、接收卫星信号电平和定位是否有效，以及接收到新的短报文信息和是否处于报警状态的提示信息；

（2）应保存与显示航迹数据，包括列表显示方式和海图显示方式，以海图显示方式显示航迹时，应进行航迹的动态平滑处理；

（3）收到运营中心AIS告警信息时，能够发出提示并在屏幕上突出显示。

2.电子海图

（1）内置电子海图，符合S-57标准的电子海图数据，符合S-52显示标准；

（2）中国附近海域为详细海图，其他海域为粗略海图；

（3）电子海图上覆盖的经纬线、渔区线可选择控制是否显示；

（4）图例显示。

（5）辅助导航

显示和辅助导航功能要求包括：

a)具有两种指北导航方法：屏幕上方为北和屏幕上方为航迹向，可按需要切换；

b)具有航路点的标位功能，包括输入坐标标位方式和海图标位方式，并能保存标位数据；

c)能够设置和储存航路点位置，并能计算和显示由当前位置到达选定航路点或目的地的距离、方位、待航时间和预计到达时间等导航信息；

d)显示位置、速度和时间等导航数据，显示方式包括直接数字显示和叠加到海图上显示；

e)具有航迹记录、显示功能。根据时间或距离两种方式进行航迹记录。能设定航迹显示的颜色、粗细、是否显示记录点。

3.扩展接口

支持扩展AIS、船员身份识别模块等扩展接口。

三、短报文通信

终端的短报文通信功能包括：

1.具有短报文预存、编辑、输入、存储、发送、接收和显示的功能；

2.能够利用北斗卫星导航系统进行包括汉字、数字和英文等内容的短报文通信；

3.短报文通信对象包括：北斗运营服务中心、其他渔业船舶船载北斗终端、北斗用户机、移动通信网络的手持电话等；

4.渔业船舶船载终端应能够接收北斗运营服务中心以单播、组播和通播方式，发送给本渔业船舶船载终端的短报文通信信息；

5.应支持中英文输入，提供拼音、笔画、手写等输入法进行短报文编辑；

6.具有地址簿功能，可输入用户名称及对应的北斗ID号（或手机号等），一个名字可对应多个号码。用户可通过通讯录选择收信方。通讯录具有新增、修改、删除、查询的等功能。

四、紧急报警

终端的紧急报警功能应包括：

1.按下显控单元面板上紧急报警键达3秒钟后可触发紧急报警，紧急报警键宜采用红色字符要有防护盖，防止误按。若发生误操作时，应能通过手动方式撤销误操作；

2.紧急报警信息应包含船舶的位置和时间信息，在紧急报警发送成功后，还可发出与紧急报警性质相关的紧急报警附加信息；

3.报警求救信号应按照设定频度持续不断地发出，直到收到北斗运营服务中心的确认信息或用户解除报警时为止；

4.渔业船舶船载终端接收到北斗运营服务中心发布的紧急报警救护信息时，渔业船舶船载北斗终端应能发出满足视听要求的持续提示信息，同时将信息内容直接显示在屏幕上，直至用户手动确认，并向北斗运营服务中心回复应答信息时为止；

5.在没有船电或显控单元关闭的情况下，设备应仍可启动遇险报警。

6.当船舶航行区域发生台风等恶劣气象条件时，通过终端能够进行自动预警提示。

五、落水自动报警

1.设备定位通讯单元应具有落水自动释放装置；

▲2.当设备沉入水口1.5米～4.0米时，设备应能自动从安装机架上脱离，浮在水面上向北斗运营服务中心发送下水报警，报警时间间隔应不少于3分钟，持续时间应不少于72小时。（提供第三方相关检测报告复印件，并加盖投标人公章）

六、拆卸报警

▲1.设备定位通讯单元主机和安装机架应有防拆移电子装置；

2.当设备定位通讯单元主机被人为移动或拆离安装位置时，设备应能闪光提示，同时向北斗运营服务中心发送拆移报警。

七、安全生产和管理

终端的管理功能应包括：

1.接收和处理认证用户机发送的管理指令，接收所属的北斗运营服务中心用户机对其认证的用户机进行注册和注销管理；

2.具有分组信息的处理和保存功能；

3.具有接收监控中心发出的通播和组播信息的功能；

4.具有渔业船舶的进港报告和出港报告功能；

5.具有渔业船舶船载北斗终端状态信息的输出和上报功能；

6.具有接收通告、告警、广告等信息的功能，告警信息可根据不同需要自动或手动应答；

7.具有在远程指令的控制下，进行位置报告、定时调位的功能；

8.具有参数管理功能，参数包括服务状态，北斗运营服务中心用户机号等；

9.终端应能接收和处理认证用户机发送的业务开通控制指令，并根据业务控制指令开通或禁止相应的业务功能；

10.遥控永久关闭：在远程指令的控制下，应清除定位通信单元软件程序和存储数据。

八、供电特性

- 供电电压和功耗

终端各单元的直流供电电压和功耗如下表所示。

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 定位通信单元 | 显控单元 |
| 1 | 直流供电电源的额定电压值 | 24V | 24V |
| 2 | 允许直流电源电压的变化范围 | 12V～36V | 12V～36V |
| 3 | 工作时功耗（不发射信号） | ≤6W | ≤4.5W |
| 4 | 瞬时最大功耗（含发射信号） | ≤75W | ≤6.5W |

- 电源电压的适应性

终端在表给出直流供电电压变化范围内应能正常工作，并且具有供电电压超压和欠压时自动截断供电电源的功能，以及电源电压突跳和正负极反接时的保护功能。

| 序号 | 项目 | 电源电压值 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流供电电源的变化范围 | 12V～36V | 正常工作（含电缆） |
|  |  | 10V～12V | 可以正常开机，除不能进行北斗发射操作外，其他功能均正常 |
| 2 | 自动截断直流供电电源保护功能 | <10V或>36V | 自动截断供电电源，终端自动关机；应防止电压频繁波动而导致定位通信单元故障 |
| 3 | 截断保护后恢复到直流工作电压 | >10V或<36V | 定位通信单元自动接通直流供电电源进行工作，显控单元可以手动开机工作 |
| 4 | 直流电压突跳保护 | ≤70V | 终端不应烧坏或击穿 |
| 5 | 直流电源正负极反接保护 | ≤70V | 终端无损坏 |

- 供电时长

- 当采用外电对定位通信单元和显控单元供电时，应满足在外电停止后，定位单元仍可连续正常工作不少于4个月；

- 当定位通信单元采用电池，或电池和其他组合方式供电时，应保证定位通信单元正常工作时间不少于5年。

九、信息存储技术指标

1.终端存储信息的技术指标应达到：

（1）已接收的短报文信息：≥500条；

（2）已发送的短报文信息：≥500条；

（3）自定义的短报文信息：≥50条；

（4）地址簿存储地址数量：≥200条；

（5）电子海图标位点数量：≥500个；

（6）记录存储的轨迹点数：≥15000个（近3个月数据）。

2.环境适应性要求

终端的环境适应性要求符合《船用电子设备相关标准SC/T 7002.1》的要求。

3.高低温工作

终端各单元的高低温工作，应符合船用电子设备标准SC/T 7002.2、SC/T 7002.3。舱外设备（定位通信单元）：-25℃～＋70℃；舱内设备（显控单元）：–15℃～＋55℃。

4.振动

符合船用电子设备振动标准SC/T 7002.8，频率1Hz～12.5Hz，位移幅值±1.6mm; 频率12.5Hz～25Hz，位移幅值±0.38mm；频率25Hz～50Hz，位移幅值±0.10mm；每个频率范围内持续振动时间不少于15min。

5.碰撞

符合船用电子设备碰撞标准SC/T 7002.9，在加速度49m/s2、脉冲持续时间11ms，脉冲重复频率为60次/min～80次/min条件下，碰撞1000次。

6.防盐雾

符合船用电子设备盐雾标准SC/T 7002.6，+35℃连续雾化48小时；pH值6.5～7.2，氯化钠浓度5%（质量）。

7.外壳防护

▲符合船用电子设备外壳防护标准SC/T 7002.10，显控单元防护等级不低于IP54，定位通信单元防护等级为10m水深5分钟不进水。（提供第三方相关检测报告复印件，并加盖投标人公章）

8.湿热

符合船用电子设备外壳防护标准SC/T 7002.5，相对湿度：90～95%，温度：40℃，时间：10小时。

9.罗经安全距离

符合IEC60945:2002《航海和无线电通信设备和系统的一般要求,测试方法和要求的测试结果》标准。

10.静电放电抗扰度

符合IEC60945:2002《航海和无线电通信设备和系统的一般要求,测试方法和要求的测试结果》标准。

11.射频辐射干扰抗扰度

符合IEC60945:2002《航海和无线电通信设备和系统的一般要求,测试方法和要求的测试结果》标准。

十、采购设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大中型渔船船载动态监管终端 | ▲（1）定位功能:北斗/GPS双模定位，定位误差不大于10米；船舶定位回传时间间隔不大于5分钟，满足“全天候、全时段、全区域”不间断定位要求。（提供第三方相关检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲（2）短报文通信要求：可实现船载终端之间、终端和手机之间、终端与控制中心之间相互短报文通信功能；在接收到短报文信息后，应能自动发出接收到短报文信息的回执；支持接收运营中心、控制中心向其以单播、组播、通播的方式发送。（提供第三方相关检测报告复印件，并加盖投标人公章） （3）显示屏具有背景光，且能调节背景光强弱。 ▲（4）自主供电功能：在无外接电源情况下，定位信息回传功能持续时间不少于4个月。（提供第三方相关检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲（5）报警功能：具备人工一键报警、终端拆卸报警和落水自动报警功能（终端沉入水下1.5-4米时自动释放并报警，定位信息回传时间间隔不大于3分钟，连续回传时间不少于72小时）。（提供第三方相关检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲（6）中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。 ★（7）含5年免费质保。 |
| 2 | 北斗通信费 | ★满足1年数据传输及北斗短报文需要 |

注：“★”表示为实质性响应需求，投标人必须满足所述要求,否则视为无效标（须提供相关检测报告复印件或承诺函并加盖投标人公章）

- 商务要求

1.交付的时间和地点：交付时间合同约定。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：合同约定。

4.售后服务如下：

4.1大中型渔船船载动态监管终端提供5年的质保，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部软硬件及维护。

4.2大中型渔船船载动态监管终端提供不少于5年内5x8小时上门保修，免费更换全部配件或设备换新;提供7x24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。

4.3 投标人应在向采购人交付项目成果后，根据采购人的要求，为采购人指定的人员提供技术指导和现场培训（熟练掌握设备使用技能），或提供与使用该项目成果相关的技术服务。

4.4 技术服务和指导内容:采购人技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、技术培训与授课讲座。

2.B包

（1）技术要求

中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。

大中型渔船船载动态监管终端包括显控终端、室外通信终端、供电单元和配套电缆组成。技术要求如下：

一、室外通信终端性能要求

▲1.北斗RDSS性能指标

北斗终端的RDSS性能指标如下：

（1）开机首捕时间：小于等于 2s；

（2）失锁重捕时间：小于等于 2s；

（3）接收误码率：在下列条件下，接收信号的误码率小于等于1×10-5；

（4）天线口面I支路信号功率大于等于-157.6dBW（仰角为30°～75°）；

（5）天线口面I支路信号功率大于等于-154.6dBW（仰角为10°～29°）；

（6）发射信号载波抑制：≥30dB；

（7）遥毙功能: 除北斗系统的要求外，还应清除定位通信单元中所有软件和数据。

▲2.RNSS定位性能指标

终端RNSS定位性能达到以下性能指标：

（1）接收频率：中心频率为1559～1577 MHz；

（2）输入端保护能力：接收20dBm未调制连续波信号时，前置放大器不应损坏；

（3）接收码型： BD2 B1 C 码和 GPS L1 C/A 码；

（4）接收灵敏度：捕获-140dBm；跟踪-159dBm；

（5）定位时间：冷启动≤60s；重捕获≤1s；

（6）定位精度：≤10米（2DRMS）；

（7）测速范围：≥100 km/h；

（8）测速精度：≤0.2 m/s；

（9）数据输出更新率：≤1s（可设置）。

二、显示终端功能要求

显控终端具有电子海图、导航、短信、扩展接口等功能。

1.显示

显示功能包括：

（1）显控单元：应能实时显示定位的经纬度、速度、时间、接收卫星信号电平和定位是否有效，以及接收到新的短报文信息和是否处于报警状态的提示信息；

（2）应保存与显示航迹数据，包括列表显示方式和海图显示方式，以海图显示方式显示航迹时，应进行航迹的动态平滑处理；

（3）收到运营中心AIS告警信息时，能够发出提示并在屏幕上突出显示。

2.电子海图

（1）内置电子海图，符合S-57标准的电子海图数据，符合S-52显示标准；

（2）中国附近海域为详细海图，其他海域为粗略海图；

（3）电子海图上覆盖的经纬线、渔区线可选择控制是否显示；

（4）图例显示。

（5）辅助导航

显示和辅助导航功能要求包括：

a)具有两种指北导航方法：屏幕上方为北和屏幕上方为航迹向，可按需要切换；

b)具有航路点的标位功能，包括输入坐标标位方式和海图标位方式，并能保存标位数据；

c)能够设置和储存航路点位置，并能计算和显示由当前位置到达选定航路点或目的地的距离、方位、待航时间和预计到达时间等导航信息；

d)显示位置、速度和时间等导航数据，显示方式包括直接数字显示和叠加到海图上显示；

e)具有航迹记录、显示功能。根据时间或距离两种方式进行航迹记录。能设定航迹显示的颜色、粗细、是否显示记录点。

3.扩展接口

支持扩展AIS、船员身份识别模块等扩展接口。

三、短报文通信

终端的短报文通信功能包括：

1.具有短报文预存、编辑、输入、存储、发送、接收和显示的功能；

2.能够利用北斗卫星导航系统进行包括汉字、数字和英文等内容的短报文通信；

3.短报文通信对象包括：北斗运营服务中心、其他渔业船舶船载北斗终端、北斗用户机、移动通信网络的手持电话等；

4.渔业船舶船载终端应能够接收北斗运营服务中心以单播、组播和通播方式，发送给本渔业船舶船载终端的短报文通信信息；

5.应支持中英文输入，提供拼音、笔画、手写等输入法进行短报文编辑；

6.具有地址簿功能，可输入用户名称及对应的北斗ID号（或手机号等），一个名字可对应多个号码。用户可通过通讯录选择收信方。通讯录具有新增、修改、删除、查询的等功能。

四、紧急报警

终端的紧急报警功能应包括：

1.按下显控单元面板上紧急报警键达3秒钟后可触发紧急报警，紧急报警键宜采用红色字符要有防护盖，防止误按。若发生误操作时，应能通过手动方式撤销误操作；

2.紧急报警信息应包含船舶的位置和时间信息，在紧急报警发送成功后，还可发出与紧急报警性质相关的紧急报警附加信息；

3.报警求救信号应按照设定频度持续不断地发出，直到收到北斗运营服务中心的确认信息或用户解除报警时为止；

4.渔业船舶船载终端接收到北斗运营服务中心发布的紧急报警救护信息时，渔业船舶船载北斗终端应能发出满足视听要求的持续提示信息，同时将信息内容直接显示在屏幕上，直至用户手动确认，并向北斗运营服务中心回复应答信息时为止；

5.在没有船电或显控单元关闭的情况下，设备应仍可启动遇险报警。

6.当船舶航行区域发生台风等恶劣气象条件时，通过终端能够进行自动预警提示。

五、落水自动报警

1.设备定位通讯单元应具有落水自动释放装置；

▲2.当设备沉入水口1.5米～4.0米时，设备应能自动从安装机架上脱离，浮在水面上向北斗运营服务中心发送下水报警，报警时间间隔应不少于3分钟，持续时间应不少于72小时。（提供第三方相关检测报告复印件，并加盖投标人公章）

六、拆卸报警

▲1.设备定位通讯单元主机和安装机架应有防拆移电子装置；

2.当设备定位通讯单元主机被人为移动或拆离安装位置时，设备应能闪光提示，同时向北斗运营服务中心发送拆移报警。

七、安全生产和管理

终端的管理功能应包括：

1.接收和处理认证用户机发送的管理指令，接收所属的北斗运营服务中心用户机对其认证的用户机进行注册和注销管理；

2.具有分组信息的处理和保存功能；

3.具有接收监控中心发出的通播和组播信息的功能；

4.具有渔业船舶的进港报告和出港报告功能；

5.具有渔业船舶船载北斗终端状态信息的输出和上报功能；

6.具有接收通告、告警、广告等信息的功能，告警信息可根据不同需要自动或手动应答；

7.具有在远程指令的控制下，进行位置报告、定时调位的功能；

8.具有参数管理功能，参数包括服务状态，北斗运营服务中心用户机号等；

9.终端应能接收和处理认证用户机发送的业务开通控制指令，并根据业务控制指令开通或禁止相应的业务功能；

10.遥控永久关闭：在远程指令的控制下，应清除定位通信单元软件程序和存储数据。

八、供电特性

- 供电电压和功耗

终端各单元的直流供电电压和功耗如下表所示。

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 定位通信单元 | 显控单元 |
| 1 | 直流供电电源的额定电压值 | 24V | 24V |
| 2 | 允许直流电源电压的变化范围 | 12V～36V | 12V～36V |
| 3 | 工作时功耗（不发射信号） | ≤6W | ≤4.5W |
| 4 | 瞬时最大功耗（含发射信号） | ≤75W | ≤6.5W |

- 电源电压的适应性

终端在表给出直流供电电压变化范围内应能正常工作，并且具有供电电压超压和欠压时自动截断供电电源的功能，以及电源电压突跳和正负极反接时的保护功能。

| 序号 | 项目 | 电源电压值 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流供电电源的变化范围 | 12V～36V | 正常工作（含电缆） |
|  |  | 10V～12V | 可以正常开机，除不能进行北斗发射操作外，其他功能均正常 |
| 2 | 自动截断直流供电电源保护功能 | <10V或>36V | 自动截断供电电源，终端自动关机；应防止电压频繁波动而导致定位通信单元故障 |
| 3 | 截断保护后恢复到直流工作电压 | >10V或<36V | 定位通信单元自动接通直流供电电源进行工作，显控单元可以手动开机工作 |
| 4 | 直流电压突跳保护 | ≤70V | 终端不应烧坏或击穿 |
| 5 | 直流电源正负极反接保护 | ≤70V | 终端无损坏 |

- 供电时长

- 当采用外电对定位通信单元和显控单元供电时，应满足在外电停止后，定位单元仍可连续正常工作不少于4个月；

- 当定位通信单元采用电池，或电池和其他组合方式供电时，应保证定位通信单元正常工作时间不少于5年。

九、信息存储技术指标

1.终端存储信息的技术指标应达到：

（1）已接收的短报文信息：≥500条；

（2）已发送的短报文信息：≥500条；

（3）自定义的短报文信息：≥50条；

（4）地址簿存储地址数量：≥200条；

（5）电子海图标位点数量：≥500个；

（6）记录存储的轨迹点数：≥15000个（近3个月数据）。

2.环境适应性要求

终端的环境适应性要求符合《船用电子设备相关标准SC/T 7002.1》的要求。

3.高低温工作

终端各单元的高低温工作，应符合船用电子设备标准SC/T 7002.2、SC/T 7002.3。舱外设备（定位通信单元）：-25℃～＋70℃；舱内设备（显控单元）：–15℃～＋55℃。

4.振动

符合船用电子设备振动标准SC/T 7002.8，频率1Hz～12.5Hz，位移幅值±1.6mm; 频率12.5Hz～25Hz，位移幅值±0.38mm；频率25Hz～50Hz，位移幅值±0.10mm；每个频率范围内持续振动时间不少于15min。

5.碰撞

符合船用电子设备碰撞标准SC/T 7002.9，在加速度49m/s2、脉冲持续时间11ms，脉冲重复频率为60次/min～80次/min条件下，碰撞1000次。

6.防盐雾

符合船用电子设备盐雾标准SC/T 7002.6，+35℃连续雾化48小时；pH值6.5～7.2，氯化钠浓度5%（质量）。

7.外壳防护

▲符合船用电子设备外壳防护标准SC/T 7002.10，显控单元防护等级不低于IP54，定位通信单元防护等级为10m水深5分钟不进水。（提供第三方相关检测报告复印件，并加盖投标人公章）

8.湿热

符合船用电子设备外壳防护标准SC/T 7002.5，相对湿度：90～95%，温度：40℃，时间：10小时。

9.罗经安全距离

符合IEC60945:2002《航海和无线电通信设备和系统的一般要求,测试方法和要求的测试结果》标准。

10.静电放电抗扰度

符合IEC60945:2002《航海和无线电通信设备和系统的一般要求,测试方法和要求的测试结果》标准。

11.射频辐射干扰抗扰度

符合IEC60945:2002《航海和无线电通信设备和系统的一般要求,测试方法和要求的测试结果》标准。

十、采购设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大中型渔船船载动态监管终端 | ▲（1）定位功能:北斗/GPS双模定位，定位误差不大 于10米；船舶定位回传时间间隔不大于5分钟，满足“全天候、全时段、全区域”不间断定位要求。 ▲（2）短报文通信要求：可实现船载终端之间、终端和手机之间、终端与控制中心之间相互短报文通信功能；在接收到短报文信息后，应能自动发出接收到短报文信息的回执；支持接收运营中心、控制中心向其以单播、组播、通播的方式发送。 （3）显示屏具有背景光，且能调节背景光强弱。 ▲（4）自主供电功能：在无外接电源情况下，定位信息回传功能持续时间不少于4个月。 ▲（5）报警功能：具备人工一键报警、终端拆卸报警和落水自动报警功能（终端沉入水下1.5-4米时自动释放并报警，定位信息回传时间间隔不大于3分钟，连续回传时间不少于72小时）。 ▲（6）中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。 ★（7）含5年免费质保。 |
| 2 | 北斗通信费 | ★满足1年数据传输及北斗短报文需要 |

注：“★”表示为实质性响应需求，投标人必须满足所述要求,否则视为无效标（须提供相关检测报告复印件或承诺函并加盖投标人公章）

- 商务要求

1.交付的时间和地点：交付时间合同约定。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：合同约定。

4.售后服务如下：

4.1大中型渔船船载动态监管终端提供5年的质保，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部软硬件及维护。

4.2大中型渔船船载动态监管终端提供不少于5年内5x8小时上门保修，免费更换全部配件或设备换新;提供7x24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。

4.3 投标人应在向采购人交付项目成果后，根据采购人的要求，为采购人指定的人员提供技术指导和现场培训（熟练掌握设备使用技能），或提供与使用该项目成果相关的技术服务。

4.4 技术服务和指导内容:采购人技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、技术培训与授课讲座。

3.C包

（1）技术要求

中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端的数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。

一、通信性能

★1.	4G+2G；根据4G/2G网络信号质量自动转换。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）由于移动2G网络有较远海上通信距离，本项目优先使用移动网络传输，保障数据传输畅通和传输距离；

2.	数据速率：2G:56~114Kb/s;4G: 2～20Mb/s;

▲3.	有移动网络区域，数据实时发送；无网络区域，存储定位数据，待有网络后及时补发历史数据，保证船位数据完整；

4.	当船舶处于静止状态时，定位间隔保持不变，通过降低发送频次降低设备功耗和平台数据负担，该功能可远程开启或关闭。

二、定位性能

终端定位性能达到以下性能指标：

1.	接收频率：中心频率为1559～1577MHz；

2.	输入端保护能力：接收20dBm未调制连续波信号时，前置放大器不应损坏；

3.	接收码型： BD2 B1 C 码和 GPS L1 C/A 码；

4.	接收灵敏度：捕获-140dBm；跟踪-159dBm；

▲5.	定位时间：冷启动≤60s； （提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

▲6.	定位精度：≤10米（2DRMS）。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

三、信息存储

终端存储信息的技术指标应达到：

1.	设备异常数据存储：≥200条；

▲2.	断点续传能力（记录存储的轨迹点数）：≥15000个（近3个月数据）。

四、紧急报警

终端的紧急报警功能应包括：

▲1.	按下紧急报警键后可触发紧急报警。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

2.	紧急报警信息应包含船舶的位置和时间信息；

3.	报警求救信号发送到后端平台。

五、拆卸报警

▲1.	设备终端和安装机架应有防拆移电子装置；

2.	当一体化定位终端被人为移动或拆离安装位置时，立即发送拆移报警信息。

六、供电特性

1.	供电电压和功耗

一体化终端设备采用锂电池和外置太阳能进行供电，供电电压根据模组工作模组进行设计，并符合低功耗的要求。

2.供电时长

▲（1）	应满足在天气持续阴天的情况下，终端仍可连续待机工作不少于20天；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

（2）	一体化集成太阳能电池板能够保障在24个小时内完成配套电池组的充电。

七、环境适应性要求

终端的环境适应性要求符合国家相关标准要求。

1.高低温工作

符合GB/T 2423.2-2008的条款5.2（或SC/T 7002.2、SC/T 7002.3，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），在-20℃和＋70℃下，工作状态能保持正常工作不小于5小时。

2.振动

符合GB/T 2423.10-2019（或SC/T 7002.8，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），频率1Hz～12.5Hz，振幅1.6mm; 频率12.5Hz～25Hz，振幅0.38mm；频率25Hz～50Hz，振幅0.10mm；每个频率范围内持续振动时间不少于15min。

3.碰撞

符合GB/T 2423.5-2019（或SC/T 7002.8，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），加速度49m/s2，脉冲持续时间11ms，脉冲次数1000次。设备无破损。

4.防盐雾

符合GB/T 2423.17-2008，PH值=6.5～7.2，连续喷雾后未见腐蚀缺陷。

或符合船用电子设备盐雾标准SC/T 7002.6（或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），+35℃连续雾化48小时；PH值6.5～7.2，氯化钠浓度5%（质量）。

5.外壳防护

▲符合GB/T 4208-2017，或符合船用电子设备外壳防护标准SC/T 7002.10或IEC 60529:2013+COR2:2015标准，满足IP68防护等级。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

6.湿热

符合GB/T 2423.3-2016（或SC/T 7002.5，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），温度：40℃， 相对湿度：90～95%，保持正常不小于10h。外观无破损。

八、采购设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型渔船船载动态监管终端 | ★（1） 通信模式：4G+2G （2） 数据速率：2G：56~114Kb/s; 4G:2~20Mb/s; ▲（3）定位功能:北斗/GPS双模定位，定位误差不大于10米；船舶定位回传时间间隔不大于5分钟，满足“全天候、全时段、全区域”不间断定位要求。 ▲（4）自主供电功能：采用一体化设计，能够通过太阳能电池板自主充电。 ▲（5）报警功能：具备人工一键报警、终端拆卸报警。 ▲（6）断点续传：当终端处于无信号区域时，能够自动存储船舶位置信息，船舶处于信号覆盖区能够自动回传存储船舶位置信息。 ▲（7）中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。 ★（8）含4年免费质保。 |
| 2 | 运营商通信费 | ★运营商流量10G每月，提供1年 |

注：“★”表示为实质性响应需求，投标人必须满足所述要求,否则视为无效标（须提供相关检测报告复印件或承诺函并加盖投标人公章）

- 商务要求

1.交付的时间和地点：交付时间合同约定。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：合同约定。

4.售后服务如下：

4.1小型渔船船载动态监管终端提供4年的质保，设备按原厂商标准提供维护，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部软硬件及维护。

4.2小型渔船船载动态监管终端提供不少于4年内5x8小时上门保修，免费更换全部配件或设备换新;提供7x24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。

4.3 投标人应在向采购人交付项目成果后，根据采购人的要求，为采购人指定的人员提供技术指导和现场培训（熟练掌握设备使用技能），或提供与使用该项目成果相关的技术服务。

4.4 技术服务和指导内容:采购人技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、技术培训与授课讲座。

4.D包

（1）技术要求

## 中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端的数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。

一、通信性能

★1.	4G+2G；根据4G/2G网络信号质量自动转换。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）由于移动2G网络有较远海上通信距离，本项目优先使用移动网络传输，保障数据传输畅通和传输距离；

2.	数据速率：2G:56~114Kb/s;4G: 2～20Mb/s;

▲3.	有移动网络区域，数据实时发送；无网络区域，存储定位数据，待有网络后及时补发历史数据，保证船位数据完整；

4.	当船舶处于静止状态时，定位间隔保持不变，通过降低发送频次降低设备功耗和平台数据负担，该功能可远程开启或关闭。

二、定位性能

终端定位性能达到以下性能指标：

1.	接收频率：中心频率为1559～1577MHz；

2.	输入端保护能力：接收20dBm未调制连续波信号时，前置放大器不应损坏；

3.	接收码型： BD2 B1 C 码和 GPS L1 C/A 码；

4.	接收灵敏度：捕获-140dBm；跟踪-159dBm；

▲5.	定位时间：冷启动≤60s； （提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

▲6.	定位精度：≤10米（2DRMS）。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

三、信息存储

终端存储信息的技术指标应达到：

1.	设备异常数据存储：≥200条；

▲2.	断点续传能力（记录存储的轨迹点数）：≥15000个（近3个月数据）。

四、紧急报警

终端的紧急报警功能应包括：

▲1.	按下紧急报警键后可触发紧急报警。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

2.	紧急报警信息应包含船舶的位置和时间信息；

3.	报警求救信号发送到后端平台。

五、拆卸报警

▲1.	设备终端和安装机架应有防拆移电子装置；

2.	当一体化定位终端被人为移动或拆离安装位置时，立即发送拆移报警信息。

六、供电特性

1.	供电电压和功耗

一体化终端设备采用锂电池和外置太阳能进行供电，供电电压根据模组工作模组进行设计，并符合低功耗的要求。

2.供电时长

▲（1）	应满足在天气持续阴天的情况下，终端仍可连续待机工作不少于20天；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

（2）	一体化集成太阳能电池板能够保障在24个小时内完成配套电池组的充电。

七、环境适应性要求

终端的环境适应性要求符合国家相关标准要求。

1.高低温工作

符合GB/T 2423.2-2008的条款5.2（或SC/T 7002.2、SC/T 7002.3，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），在-20℃和＋70℃下，工作状态能保持正常工作不小于5小时。

2.振动

符合GB/T 2423.10-2019（或SC/T 7002.8，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），频率1Hz～12.5Hz，振幅1.6mm; 频率12.5Hz～25Hz，振幅0.38mm；频率25Hz～50Hz，振幅0.10mm；每个频率范围内持续振动时间不少于15min。

3.碰撞

符合GB/T 2423.5-2019（或SC/T 7002.8，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），加速度49m/s2，脉冲持续时间11ms，脉冲次数1000次。设备无破损。

4.防盐雾

符合GB/T 2423.17-2008，PH值=6.5～7.2，连续喷雾后未见腐蚀缺陷。

或符合船用电子设备盐雾标准SC/T 7002.6（或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），+35℃连续雾化48小时；PH值6.5～7.2，氯化钠浓度5%（质量）。

5.外壳防护

▲符合GB/T 4208-2017，或符合船用电子设备外壳防护标准SC/T 7002.10或IEC 60529:2013+COR2:2015标准，满足IP68防护等级。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

6.湿热

符合GB/T 2423.3-2016（或SC/T 7002.5，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），温度：40℃， 相对湿度：90～95%，保持正常不小于10h。外观无破损。

八、采购设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型渔船船载动态监管终端 | ★（1） 通信模式：4G+2G （2） 数据速率：2G：56~114Kb/s; 4G:2~20Mb/s; ▲（3）定位功能:北斗/GPS双模定位，定位误差不大于10米；船舶定位回传时间间隔不大于5分钟，满足“全天候、全时段、全区域”不间断定位要求。 ▲（4）自主供电功能：采用一体化设计，能够通过太阳能电池板自主充电。 ▲（5）报警功能：具备人工一键报警、终端拆卸报警。 ▲（6）断点续传：当终端处于无信号区域时，能够自动存储船舶位置信息，船舶处于信号覆盖区能够自动回传存储船舶位置信息。 ▲（7）中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。 ★（8）含4年免费质保。 |
| 2 | 运营商通信费 | ★运营商流量10G每月，提供1年 |

注：“★”表示为实质性响应需求，投标人必须满足所述要求,否则视为无效标（须提供相关检测报告复印件或承诺函并加盖投标人公章）

- 商务要求

1.交付的时间和地点：交付时间合同约定。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：合同约定。

4.售后服务如下：

4.1小型渔船船载动态监管终端提供4年的质保，设备按原厂商标准提供维护，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部软硬件及维护。

4.2小型渔船船载动态监管终端提供不少于4年内5x8小时上门保修，免费更换全部配件或设备换新;提供7x24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。

4.3 投标人应在向采购人交付项目成果后，根据采购人的要求，为采购人指定的人员提供技术指导和现场培训（熟练掌握设备使用技能），或提供与使用该项目成果相关的技术服务。

4.4 技术服务和指导内容:采购人技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、技术培训与授课讲座。

5.E包

（1）技术要求

中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端的数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。

一、通信性能

★1.	4G+2G；根据4G/2G网络信号质量自动转换。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）由于移动2G网络有较远海上通信距离，本项目优先使用移动网络传输，保障数据传输畅通和传输距离；

2.	数据速率：2G:56~114Kb/s;4G: 2～20Mb/s;

▲3.	有移动网络区域，数据实时发送；无网络区域，存储定位数据，待有网络后及时补发历史数据，保证船位数据完整；

4.	当船舶处于静止状态时，定位间隔保持不变，通过降低发送频次降低设备功耗和平台数据负担，该功能可远程开启或关闭。

二、定位性能

终端定位性能达到以下性能指标：

1.	接收频率：中心频率为1559～1577MHz；

2.	输入端保护能力：接收20dBm未调制连续波信号时，前置放大器不应损坏；

3.	接收码型： BD2 B1 C 码和 GPS L1 C/A 码；

4.	接收灵敏度：捕获-140dBm；跟踪-159dBm；

▲5.	定位时间：冷启动≤60s； （提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

▲6.	定位精度：≤10米（2DRMS）。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

三、信息存储

终端存储信息的技术指标应达到：

1.	设备异常数据存储：≥200条；

▲2.	断点续传能力（记录存储的轨迹点数）：≥15000个（近3个月数据）。

四、紧急报警

终端的紧急报警功能应包括：

▲1.	按下紧急报警键后可触发紧急报警。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

2.	紧急报警信息应包含船舶的位置和时间信息；

3.	报警求救信号发送到后端平台。

五、拆卸报警

▲1.	设备终端和安装机架应有防拆移电子装置；

2.	当一体化定位终端被人为移动或拆离安装位置时，立即发送拆移报警信息。

六、供电特性

1.	供电电压和功耗

一体化终端设备采用锂电池和外置太阳能进行供电，供电电压根据模组工作模组进行设计，并符合低功耗的要求。

2.供电时长

▲（1）	应满足在天气持续阴天的情况下，终端仍可连续待机工作不少于20天；（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

（2）	一体化集成太阳能电池板能够保障在24个小时内完成配套电池组的充电。

七、环境适应性要求

终端的环境适应性要求符合国家相关标准要求。

1.高低温工作

符合GB/T 2423.2-2008的条款5.2（或SC/T 7002.2、SC/T 7002.3，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），在-20℃和＋70℃下，工作状态能保持正常工作不小于5小时。

2.振动

符合GB/T 2423.10-2019（或SC/T 7002.8，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），频率1Hz～12.5Hz，振幅1.6mm; 频率12.5Hz～25Hz，振幅0.38mm；频率25Hz～50Hz，振幅0.10mm；每个频率范围内持续振动时间不少于15min。

3.碰撞

符合GB/T 2423.5-2019（或SC/T 7002.8，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），加速度49m/s2，脉冲持续时间11ms，脉冲次数1000次。设备无破损。

4.防盐雾

符合GB/T 2423.17-2008，PH值=6.5～7.2，连续喷雾后未见腐蚀缺陷。

或符合船用电子设备盐雾标准SC/T 7002.6（或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），+35℃连续雾化48小时；PH值6.5～7.2，氯化钠浓度5%（质量）。

5.外壳防护

▲符合GB/T 4208-2017，或符合船用电子设备外壳防护标准SC/T 7002.10或IEC 60529:2013+COR2:2015标准，满足IP68防护等级。（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖投标人公章）

6.湿热

符合GB/T 2423.3-2016（或SC/T 7002.5，或IEC 60945: 2002/ COR1: 2008），温度：40℃， 相对湿度：90～95%，保持正常不小于10h。外观无破损。

八、采购设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型渔船船载动态监管终端 | ★（1） 通信模式：4G+2G （2） 数据速率：2G：56~114Kb/s; 4G:2~20Mb/s; ▲（3）定位功能:北斗/GPS双模定位，定位误差不大于10米；船舶定位回传时间间隔不大于5分钟，满足“全天候、全时段、全区域”不间断定位要求。 ▲（4）自主供电功能：采用一体化设计，能够通过太阳能电池板自主充电。 ▲（5）报警功能：具备人工一键报警、终端拆卸报警。 ▲（6）断点续传：当终端处于无信号区域时，能够自动存储船舶位置信息，船舶处于信号覆盖区能够自动回传存储船舶位置信息。 ▲（7）中标人应有北斗终端数据管理平台，对安装的北斗终端数据信息进行汇聚，按照数据接口要求，实时推送至省海洋与渔业通信指挥中心。 ★（8）含4年免费质保。 |
| 2 | 运营商通信费 | ★运营商流量10G每月，提供1年 |

注：“★”表示为实质性响应需求，投标人必须满足所述要求,否则视为无效标（须提供相关检测报告复印件或承诺函并加盖投标人公章）

- 商务要求

1.交付的时间和地点：交付时间合同约定。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：合同约定。

4.售后服务如下：

4.1小型渔船船载动态监管终端提供4年的质保，设备按原厂商标准提供维护，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部软硬件及维护。

4.2小型渔船船载动态监管终端提供不少于4年内5x8小时上门保修，免费更换全部配件或设备换新;提供7x24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。

4.3 投标人应在向采购人交付项目成果后，根据采购人的要求，为采购人指定的人员提供技术指导和现场培训（熟练掌握设备使用技能），或提供与使用该项目成果相关的技术服务。

4.4 技术服务和指导内容:采购人技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、技术培训与授课讲座。