采购需求清单：

（1）采购需求

| 序号 | 物资名称 | 参考规格型号、技术参数 | 数量 | 单 位 （台、套等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线蓝牙生理心理分析仪（原装进口设备） | 1、可做生理信号采集分析，生理心理学训练和调控，既可训练，也可科研。 2、可以导出原始数据，可以输出ASCII，可以输出到SPSS，Excel 等分析软件。 ★3、可以检测：脑电，肌电，心电，眼电，皮电，皮温，心率，心率变异性，呼吸等参数的生理信号。 4、生理信号记录仪主机参数： 4.1、常规生理信号通道数：10通道； 4.2、数字通道：6通道； ★4.3、ADC 模数转换率：24 Bits (224) 位精度（精度极为重要）； 4.4、采样率：8192Hz 采样/秒（最高），128 采样/秒 （最低）； 4.5、共模抑制比：>110 dB ； 4.6、输入阻抗：>1012Ω； 4.7、灵敏度：＜ 0.01 µV； 4.8、脑电带宽：DC -2000 HZ； 4.9、滤波器：共8个高通滤波(0.01HZ)及低通滤波和1个直流滤波； ★5、主机液晶显示屏： 5.1、显示蓝牙状态； 5.2、显示设备数据记录状态； 5.3、显示SD卡记录状态； ★6、双数据传输系统： 6.1、无线传输： 蓝牙Bluetooth，内置在电路板，不用外接电源，降低功耗；便携移动，便于教学和外出采集数据； 6.2、有线传输： USB直传技术，在实验室处理大量数据时候使用； ★7. 双电源系统： 7.1、主机自带存储电源； 7.2、主机带8000毫安可充电锂电池； ★8、存储卡：高速 SDHC 卡，4GB到32GB 可以做24小时动态脑电，和心电Hoter 。 9、要求科研级脑电采集系统和应用级脑电采集系统。 ★10、双Marker系统：设备表面按钮打标记，并外接Marker线。 ★11、可以做ERP，P300,N400。 12、智能数码多功能传感器 （可由软件控制其参数采集）。 12.1、动态屏蔽，碳性抗干扰； 12.2、脑电EEG/肌电EMG多功能传感器； 12.3、眼电EOG/心电ECG多功能传感器 ； 12.4、脑电EEG/肌电EMG/心电ECG 基线传感器 ； 12.5、皮电SC传感器 ； 12.6 皮电SC手指探头； 12.7 皮温TEMP传感器； 12.8、血容量搏动BVP/心率HR/心率变异性HRV传感器 ； 12.9、呼吸RESP 传感器 ：呼吸腹带 （胸式呼吸和腹式呼吸）。 13、匹配Windows7，Win8等专业版； 14、80通道生理心理信号采集分析软件包： ★ 14.1、同时配备英文版，中文版，德文版，并能一键互换； 14.2 80通道界面编辑软件 （Screen Editor）； 14.3、80数据通道编辑软件 （Data Channel Editor）； 14.4、训练方案编辑软件 （Script Editor）； 14.5、80通道数据统计打印输出软件 （Print，Excel）； 14.6、脑电伪迹处理软件 （EEG Artifact）； 14.7、通道协调性检测软件； ★ 14.8、心率变异性 HRV分析软件； ★ 14.9、生理心理应激反应反馈软件（Stressor ）； ★ 14.10、生理心理调控系统软件 （6个模块）。 二、配置要求： 1、24Bits十通道数字化信号处理器：1台； 2、蓝牙接收器，不需外接电源：1个； 3、USB 直线传输线：1根； 4、交流电源线：1根； ★5、8000 毫安的可充电锂电池：1个； 6、脑电EEG/肌电EMG/心电ECG传感器：1套； 7、脑电EEG/肌电EMG/心电ECG基线传感器：1套； 8、皮电SC/皮温TEMP传感器：1套； 9、皮电SC手指探头：1 对； 10、血容量搏动BVP/心率HR/心率变异性HRV传感器：1套； 11、呼吸RESP 传感器：1套； 12、呼吸腹带 （胸式和腹式）：1套； 13、80通道操作系统软件：1套； 14、Ten20脑电电极膏：114gms/1瓶； 15、Nuprep耦合剂：114gms/1瓶； 16、脑电/肌电/心电多功能电极片：150片； 17、荷兰原装手提箱：1 个； ★ 18、PTSD系统：1张； ★ 19、心理调控系统 （六个模块）：1张。 1）学习困难 2）学习焦虑 3）考试应激 4）考试紧张 5）网瘾问题 6）社交恐惧 三、售后服务： 具备完善的售后服务体系和管理措施，有专职工程师，具有及时排除修复的能力，售后服务响应时间12小时，24小时内对常见故障有修复的能力。有确定保修时间及维修时限，每半年免费保养一次。 四、其他要求： 1、供货期：3个月内； 2、质保期：主机3年，配件1年； 3、维修期：终身； 4、该设备为原装进口产品需提供生产厂家国内分公司或者国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（加盖公章） | 1 | 套 |
| 2 | 眼动仪（原装进口设备） | 硬件: ★1、轻量化眼镜式设计，眼动核心部件集成于镜片中； 2、头戴部分重量(含线缆)≤77g； 3、采样率：≥50Hz； 4、采集方式：双眼采集，暗瞳技术，全视域追踪； 5、定标程序：系统引导式,一点定标； 6、平行视差矫正 ：自动； 7、滑移补偿：3D眼球模型+微传感器自动补偿； ★8、场景摄像机分辨率 ：≥1920X1080@25fps高清； 9、场景摄像机视野范围（对角线）：106度，16：9； 10、场景摄像机视野范围（水平/垂直）：95度/63度； ★11、眼动传感器配置：4枚，每只眼睛2枚，镜片嵌入式； ★12、参照光源配置：16枚，每只眼睛8枚，镜片嵌入式； 13、实时数据传输：是； 14、数据同步：内置3.5MMTTL同步接口，可实现TTL，TCP/IP和NTP方式的数据同步； 15、Wi-Fi无线：支持无线数据传输，实时观察； ★16、内置陀螺仪、加速传感器与磁力计（采样率100Hz），用于滑移补偿与眼动行为的过滤； 17、声音记录/麦克风：内置麦克风，16位单声道； ★18、该设备为原装进口产品需提供生产厂家国内分公司或者国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（加盖公章）。 软件： A.数据采集软件： ★1、安卓手机与平板电脑和Windows平板与电脑； 2、支持实时查看视线位置和事件标记； ★3、支持校准、开始/停止/保存记录、连接设置； 4、支持被试信息管理，可添加字数不限的描述和注释信息； 5、记录结束后可立即将叠加了视线位置的数据导出为视频文件。 B.数据分析软件： 1、提供热点图、注视轨迹图、注视轨迹回放视频等可视化结果呈现与导出； ★2、支持Snapshot AOI和Dynamic AOI的创建与编辑，并支持使用AOI Tag分组，得到基于AOI或AOI组的统计指标； ★3、同时支持本地RWM自动叠加与手动Coding功能, 提供RWM置信区间可视化结果呈现，可同时进行数量不限的多任务数据叠加； ★4、提供TOI事件序列分析功能，可自定义Metrics、可视化结果的Interval onset和offset，可导出基于事件的序列长度，TTF，访问次数，行为计数，TOI占比等数据并以excel格式文件导出； 5、支持陀螺仪、加速传感器、磁力计与瞳孔数据导出； ★6、预置Attention（显性与隐性注意）与Fixation（注视行为）两种可视化数据筛选标准，支持创建自定义数据过滤标准，包括降噪水平，数据插值，注视点时间差，注视点视角差等基准（提供国内总代出具的参数确认函）； ★7、支持I-VT数据过滤器，支持眼动角速度可视化结果呈现，包括眼球偏转幅度在所有时间区间的分布形态及角速度基准的参照点对应关系信息； 8、提供程序开发工具包（API），支持HTTP REST API和WebSocket，获得完整的视线数据流。 | 1 | 套 |
| 3 | 心理实验系统 | 一、本系统包括综合实验仪、实验系统软件、实验工作台、两点阈测定仪、动觉后效仪、痛觉与痛阈仪、深度知觉仪、棒框仪、暗适应仪、系统终端和屏幕升降装置。附件：立体声耳机、脚踏板、敲击板。 1、综合实验仪：包含指灵活仪、动作稳定仪、反应时仪、双手协调仪、闪光融合仪等。 1）外形尺寸：≤290mm×200mm×55mm(L×W×H)； 2）工作电压：USB供电； 3）反应误差：操作仪按键的反应时与电脑的计数值同步，其数据传输实时同步误差为≤±10 ms； 4）组成： ①综合测试区：5个应答按钮； ②旋钮：左旋钮，右旋钮； ③动作稳定测试区：9个孔洞； ④手指灵活测试区：插拔、翻转、旋转； ⑤光刺激：LED三色灯，呈现红黄绿三色。 5）尺寸： ①动作稳定测试区： 九个孔洞直径：13～2.5mm； 测笔测试端直径：2mm； ②手指灵活测试区： 3个插孔：插拔—Φ2；翻转—Φ4；旋转—Φ5； 3组插件：插针—Φ2×25mm；磁棒—Φ4×25mm；螺栓—M5×25mm； 6）附件： 脚踏板：一对； 插件：两根插针，一个磁棒、一个螺栓； 测笔：一根； 敲击板：一个。 ★2、暗适应仪： 1）外形尺寸：≤298mm×270mm×295mm(L×W×H)； 2）工作电压：～220V 50Hz； 3）将电脑和仪器通过USB连接，实现了数据实时通信和处理； 4）整个实验过程完全自动化，在无主试的情况下，被试即可完成整个实验的测试。 ★3、深度知觉仪： 1）外形尺寸：≤600mm×270mm×255mm(L×W×H)； 2）工作电压： 220V 50Hz； 3）组成：深度知觉测试箱体和移动杆控制器； 4）移动杆控制器尺寸：90mm×70mm×28mm(L×W×H)； 5）比较刺激移动速度分快慢二档：快：60mm/s 慢：30mm/s； 6）比较刺激移动方向可逆； 7）比较刺激移动范围：±200mm 共400mm； 8）比较刺激与标准刺激的横向距离为42mm； 9）荧光灯: 11W； 10）具有精密深度位移机构和移动速度调节装置； 11）移动方向可逆，并有精度刻度指示； 12）将电脑和仪器通过USB连接，实现了数据实时通信和处理； 13）在实验系统中有非常逼真的模拟场景，增强了测试的趣味性和实时性； 14）整个实验过程自动化，在无主试的情况下，被试也可完成整个实验的测试； 15）设有主被试选择，当选择主试时，主试可在实验过程中实时查看比较刺激杆的移动过程和实时方位数据。若为被试，则不可查看； 16）被试可进行前进或后退的粗调速和微调速。 ★4、两点阈测定仪： 1）外形尺寸：≤90mm×70mm×28mm(L×W×H)； 2）刺激针间距：0～15mm； 3）工作电压：USB供电； 4）将电脑和仪器通过USB连接，实现了数据实时通信和处理； 5）在实验系统中有非常逼真的模拟场景，增强了测试的趣味性和实时性； 6）整个实验过程自动化，在无主试的情况下，被试即可完成整个实验的测试。 ★5、痛觉与痛阈仪： 1）外形尺寸：≤90mm×70mm×28mm(L×W×H)； 2）组成：痛阈测试仪主机、附机各一个； 3）工作电压：主机USB供电，附机内部锂电池供电； 4）附机5mA恒流输出 ； 5）附机输出电压：0～50V； 6）附机具备充电接口(配充电电源：输入电压： 220V 50Hz, 输出电压：+5V、1A)； 7）实现无线传输（蓝牙）将强电与人体隔离，绝对确保了使用者的安全；8）电流上升速度分为3档：高、中、低。上升时间分别是60s,90s,120s； 9）通过USB传输口与电脑连接，实现了数据实时传输和通信（提供原厂出具的参数确认函）； 10）电脑和仪器连接可自动实时采集数据，将被试的应答与反应数据实时反馈给软件系统。整个实验过程自动化，在无主试的情况下，被试即可完成整个实验的测试。 ★6、棒框仪 ： 1）外形尺寸：≤400mm×270mm×390mm(L×W×H)； 2）棒框尺寸：棒：≤90mm 线宽：≤2mm 框：≤100mm × 100mm 线宽：≤2mm； 3）工作电压：220V 50Hz； 4）棒框图形前安装有观测圆筒，测验时无需在暗室中进行，且可避免外界因素的干扰； 5）仪器的角度具有自动调节功能，使用前无需进行水平调节，有零位自动校准； 6）将电脑和仪器通过USB连接，实现了数据实时通信和处理； 7）在实验系统中有非常逼真的模拟场景，增强了测试的趣味性和实时性； 8）整个实验过程自动化，在无主试的情况下被试也可以完成整个实验的测试； 9）设有主被试选择，当选择主试时，主试可在实验过程中实时查看棒框的的移动过程和实时角度数据。若为被试，则不可查看。 ★7、动觉后效仪： 1）外形尺寸：≤850mm×170mm×90mm(L×W×H)； 2）工作电压：USB供电； 3）材料与尺寸： ①标准刺激：宽4m，高4cm, 长60cm的长条；②变异刺激：宽度从2cm到6.5cm, 长85cm的斜条； ③插入刺激：宽度分别为2cm和8cm,长60cm长条。 4）将电脑和仪器通过USB连接，实现了数据实时通信和处理； 5）在实验系统中有非常逼真的模拟场景，增强了测试的趣味性和实时性； 6）整个实验过程自动化。在无主试的情况下被试也可以完成整个实验的测试； 7）主被试皆可在实验过程中实时查看手指触摸的位置； 8）实验过程中有语音提示，则被试可蒙眼进行整个实验的测试。 8、实验工作台： 1）面板是国标E1级环保颗粒板，厚度25MM。 2）饰面： 面板是三聚氰胺表面，抗弯强度高，扛磨损、耐热、易擦洗；钢架高温喷烤漆，表面光泽更亮，手感更光滑，防锈能力更强。 3）尺寸：≤1200mm*700mm*750mm(L×W×H)。 4）桌面中央部位下方有键盘放置托架、右方桌面下方有四个抽屉，以便放置电脑主机和实验仪器，抽屉有门，方便管理。 9、系统终端和屏幕升降装置： 1）电源供电：AC 220V/1.2A 50Hz； 2）电能消耗：＜45VA； 3）升降时间：30—35Sec； 4）负载能力：≥5KG； 5）升降精度;水平±0.2mm、垂直±0.2mm； 6）显示仰角：10°； 7）转门保护力：≤1KG； 8）主机配置：I3处理器、1T机械硬盘、4G内存、集成显卡。 10、系统软件： 1）实时显示学生的状态：教师端可自动实时地显示学生的登录、开始实验、实验结束的状态。 2）结果自动上传：学生端做完实验后数据会自动上传给教师端，教师也可点击‘收卷’进行数据的收集。 3）教师可统一或单点发布实验列表、设置统一参数。 4）数据管理。 5）教师端汇总全体被试的实验数据。原始数据保存至数据库，可导出Excel，方便导入SPSS软件进行统计处理。 二、总功能&特点： 1、良好拓展 系统具有良好的拓展性，软件升级方便，可以无限拓展实验项目。心理学实验分立仪器都能与本实验台相连，用户可以有基础版、标准版、全配版选择。本实验系统可外接教学用眼动仪进行眼动实验。 2、便捷实用 系统有单机版和网络版（机房局域网）供选择。实验台总体设计美观精巧、结构简单、维修方便、功耗低。台面液晶屏可以自由升降。 3、精简设计 综合实验仪上面的各种反应键与计算机键盘、鼠标等集于一体。此外，综合实验仪，在无需外接其它仪器的情况下就可进行部分仪器的实验，既节省了资源又方便了使用者，提高了仪器使用率。如：迷宫实验、速度知觉、似动现象、空间知觉、概念形成、动作技能迁移、解决问题（河内塔）、警戒作业绩效测定、注意力集中（追踪实验）、划消测验、注意广度、注意的优先现象、螺旋后效等。在某些实验中，电脑界面上可以实时显示被试的实验过程。如：棒框仪、动觉方位测差别阈限、深度知觉。 4、灵活管理 本系统网络版采用主、被试隔离设计，各自单独显示。教师端可进行实验列表及学生实验结果的管理，可统一设置实验项目及参数，汇总全体被试的实验数据。学生也可自行设置实验项目及参数，添加实验材料。原始数据保存至数据库，可导出Excel，方便导入SPSS软件进行统计处理。 三、实验内容 1、变量实验：有无反馈对速度估计准确性的影响、迷宫实验、两点阈、动觉后效实验。 2、反应时：听觉简单、视觉简单、听觉选择、视觉选择、听觉辨别、视觉辨别。 3、传统心理物理法：极限法测定几种频率的听觉绝对阈限 、平均误差法测线段长度、极限法测明度差别阈限、恒定刺激法测频率差别阈限、恒定刺激法测重量差别阈限 、对偶测颜色爱好、等级排列制心理顺序量表。 4、现代心理物理法：信号检测（有无法）——比较不同频率的声音、信号检测（有无法）——先定概率下的重量辨别 、信号检测（迫选法）、信号检测（评价法）、信号检测（再认）。 5、感觉实验：颜色混合 、闪光融合频率 、影响闪光融合频率的因素、痛觉与耐痛阈测试、暗适应。 6、知觉实验：时间知觉（有反馈）、时间知觉（无反馈）、速度知觉（有反馈）、速度知觉（无反馈）、似动现象、深度知觉、空间知觉。 7、学习与记忆：瞬时记忆（部分报告法）、短时记忆（图形再认）、长时记忆（比较有无意义）、不同学习材料记忆广度、空间位置记忆广度、系列位置效应、概念形成、学习迁移、集体学习曲线、前摄作用和倒摄作用、动作技能迁移（镜画） 8、现代认知心理学：表象心理旋转、句图匹配、短时记忆的视听觉编码、平形扫描与系列扫描、短时记忆的信息提取方式、内隐记忆、错误记忆现象中的内隐性、字词错觉、认知方式对表象心理旋转的影响、非对称视觉搜索实验（有无特征）、非对称视觉搜索实验（（多少特征）、空白试验法、问题解决（河内塔）。 9、情绪与个性：认知方式的测定（棒框）、认知方式的测定（镶嵌图形） 、 动作稳定性实验 。 10、应用性实验：手指灵活性测试、广告悦目测试、警戒作业绩效的测定、注意的优先现象、注意集中（追踪实验）、划消测验、神经活动的灵活性、神经活动的强度特征、注意分配、注意广度、双手协调 、stroop效应、音乐能力测试 11、体育测试：光反应时间（手）、光反应时间（脚）、声反应时间（手）、声反应时间（脚）、被动反应、综合协调反应（手、脚）、时间与空间的判断。 12、儿童发展心理学：天平任务、类比与推理、工作记忆容量的测定。 13、普通心理学演示实验：颜色知觉、知觉的整体性、知觉的选择性、知觉的恒常性、错觉、注意的稳定性、想象力、观察力、螺旋后效。 ★四、需提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函（加盖公章）。 | 8 | 套 |
| 4 | 心理学实验教学系统（教师用） | 1、每项实验包含完整的实验信息及相关介绍，如实验方法、实验程序、实验结果等。实验分为演示实验与操作实验，演示实验以动画等形式为主，轻松活泼；操作实验以操作等形式为主，更为专业化。 2、系统至少包含普通心理学、儿童心理学、认知心理学等7大领域，至少130项经典心理学实验。 3、★管理员可以自定义实验列表。将教学过程中所需的实验直接设置为指定列表，使用方便。 4、管理员及教师用户可以将实验设为默认，学生用户登录后可以直接进行默认实验。 5、系统分为多种用户身份，管理员可以添加新用户，修改用户权限等。 6、管理员可导出多种数据，可批量导出实验原始数据和结果分数，可选择性的导出用户信息，可将数据导出为txt或excel等格式。 7、管理员用户可将系统中当前所有数据备份到指定文件夹下。 8、管理员用户可从已备份的数据文件中恢复数据。 9、系统可实现电脑之间的数据共享。 10、★系统提供灵活的数据查询方式，用户可根据不同字段与字段组合，实现高级查询。 11、能够将被删除的用户进行彻底删除或恢复操作。恢复被删除用户的同时，会一并恢复该用户的数据。 12、★管理员用户可以自行设置结果报表的风格，如纸张、页眉页脚等。 13、管理员用户可以修改职业学历代码。 14、★系统中提供硬件检测工具，可对声音设备等进行检测。 15、网络版对局域网内的所有客户端可进行统一管理，统一参数设置，网络数据传输，方便快捷。 16、★系统扩展性强，可以导入由DPES编写的实验，增加实验教学的自由度。 17、系统可自行设置数据库端口，避免发生数据库冲突的现象。 18、系统提供菜单式和向导式两种界面。 19、★教师端可以升级功能性近红外光谱技术: 测量指标：可同步测量脑组织氧合血红蛋白(HbO)、脱氧血红蛋白(HbR)和总血红蛋白(HbT)的浓度变化值。单通道时间分辨率可达100Hz，全通道时间分辨率≥18Hz。 提供670nm、690nm、780nm、830nm、850nm等多种波长光源供用户选择，不少于两波长。灵敏度、采样率等参数可手动或自动调整，测量参数可以编辑。数据采集可实时显示，原始数据导出可以被Matlab、Homer直接导入分析。 支持信号动态测试功能，每个通道的信号质量实时可视化并有明确标准。激光功率可以自动调节，提高信噪比：通过特定波形的激励和检测到的接收波形对比，分析判断噪声水平，自动调整激光发射功率等相关参数。 数据显示有通道窗口模式和列表模式两种，适用于不同应用场景和使用需求。功能界面简介友好，具备完善的数据管理功能，可有效满足教学需求（需提供原厂参数确认函）。 20、标星项为重要指标，须提供现场演示或视频演示。 | 1 | 套 |
| 5 | 心理学实验教学系统（学生用） | 1、实验模块完整：包含完整的实验信息（研究背景、实验流程、数据处理方法）和实验程序。 2、实验覆盖范围广：至少包含7大领域，不少于130个经典心理学使用。 3、实验列表：管理员可以自定义实验列表。将课程所需的实验拣选至指定列表，便于上机使用，无需手动查找。 4、默认实验：管理员可以指定默认实验。 5、用户权限：管理员可以添加新用户，修改用户权限。 6、数据输出：针对管理员用户 可批量导出原始数据和结果分数。 可选择性的输出被试个人信息（性别、年龄、学历等） 可选数据格式：txt，excel。 7、数据备份：管理员用户可将系统中当前所有数据备份到指定文件夹下。 8、数据恢复：管理员用户可从已备份的数据文件中恢复数据。 9、数据同步：实现电脑之间的数据共享。 10、数据查询：可根据不同线索，如年龄、性别、学历等查询数据。 11、回收站：可对被删除的普通用户进行彻底删除或恢复操作。恢复被删除用户的同时，会一并恢复该用户的实验数据。 12、报表风格设置：管理员用户可以自行设置结果报表的风格。 13、职业学历代码：管理员用户可以修改职业学历代码。 ★14、 硬件检测：系统中提供硬件检测工具，可对计算机的声音设备进行检测。 ★15、网络模块：对局域网内的所有客户端进行管理。 统一参数设置：教师可以在一台计算机上对所有联网计算机统一设定当前的实验和参数，方便教师进行管理 网络数据传输：实验结束后，原始实验数据及结果报表将通过网络自动传输至服务器，方便教师批阅和统计研究。 ★16、扩展性强：可以导入由实验设计系统编写的实验，增加实验教学的自由度。(须提供视频演示并能够截图） ★17、端口配置：可自行设置数据库端口，避免发生数据库冲突的现象。(须提供视频演示并能够截图） 18、界面风格可选：提供菜单式和向导式两种界面。 19、标星项为重要指标，须提供现场演示或视频演示。 ★20、需提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函（加盖公章）。 | 25 | 套 |
| 6 | VTS心理测试系统 | 1.全球第一家计算机化心理学测试系统，可进行多媒体测试； 2.可进行多种能力测试：注意力测试、执行功能、特殊智力测试、反应行为和视觉功能、感觉运动协调测试、人格结构测试、特别人格、客观人格测试、团队运动员选拔等； 3.具有适用于特定用户群体的测试组，包括道路交通，航空，司机，运动员，人力资源等； 4.用户可在VTS上创建自己的量表（调查问卷、图表测试等），并使用软件中所有的功能，包括其他选配功能。 5.测试最高支持25种语言； 6.提供测试的编制理论基础、结果解释及信效度信息； 7.各个测试项目可自行选配，以后追加测试项目，只需在基础软件中输入code或安装密码即可； 8.独有的人机工程学输入设备(反应面板及脚踏板，运动表现系列，周边知觉等)： a)反应面板：7个不同颜色的按钮，10个数字按钮，2个控制摇杆，带USB接口，能与脚踏板连接；运动表现系列硬件：左右边各25个针孔，2个金属板等； b)周边知觉设备：每边各8行、64列发光二极管矩阵；光刺激从中间向两侧扩散；超声距离探测头部的位置； 9.测试管理： a)可单独进行一个测试，也可自由组合成测试组，以使受试者无间断的进行一系列测试； b)测试过程包括：指导语、练习阶段（直到受试者完全明白所要进行的测试要求）、正式测试等3个阶段； c)每一个测试中可进行完所有维度的测试，也可选择其中所需的维度进行测试； d)支持多中心测试，在不同地方的电脑可以通过服务器连接，被试数据和测试结果可以保存到服务器中（购买该选配）； e)支持在线网络测试，适用于鼠标或电脑键盘或触摸屏输入反应的测试（购买该选配）； 10.测试结果： a)测试结束后，全自动计分并生成报告； b)系统自带的测试组测试结果可提供综合适宜性分数； c)测试结果可支持以最多12种语言呈现； d)可生成可以更改的语言描述报告，并在Microsoft Word中进行编辑、打印以及储存； e)排名功能：设定职位所需能力的分数范围及加权系数，系统可自动给出所有受试者的排名，尤其适用于人才选拔；（购买该选配） f)以图表的形式显示测试过程中每个题目的回答情况； g)以剖析图的形式显示测试结果； h)可手动标记注释； i)可对测试的不可信结果进行警告； 11.数据管理功能： a)结果可输出SPSS、ASCII及CSV等格式； b)可复制、粘贴结果到Word或写字板； c)可扩展受试者信息数据库； d)可选择参照常模，如总体常模或同性别常模等 e)可支持客户创建自己的常模（购买该选配）； f)四级密码保护，保证数据的安全性； | 1 | 套 |
| 7 | 行为观察分析系统（原装进口设备） | 技术参数： 1. 软件基本模块包括视频模块、高级数据分析模块、多路视频模块、软件再开发工具包； ★2. 系统是支持开放式编码，通过N-link协议同步启动音视频数据录制； 3. 系统可以支持实时观察和离线观察方式； 4. 系统支持连续采样、瞬时采样、以及二者结合的采样方式； 5. 系统最大支持250个观察对象，一次实验最长观察时间为500小时，以及40个独立变量，最大观察对象及行为的组合为5000组； ★6. 系统可管理与控制高达12路视频及独立2路视频录制（提供原厂国内分公司或者国内总代出具的参数确认函）； ★7. 系统支持点状行为和持续行为，可以分为互斥行为组和开始结束行为组； 8. 系统支持以下格式视频文件：MPEG-4 DivX，MPEG-1，MPEG-2，DV-AVI VOB，非压缩AVI； 9. 系统通过两种方式实现外部数据的完全同步整合功能：即同步启动外部数据采集设备调用程序，手动微调程序调用延迟相；以及向外部数据采集设备传送标记信号，实现自动调整； 10. 系统兼容各种输出*.txt格式数据的设备，以及接收on off信号和time code信号的数据采集设备； 11. 系统拥有以下几种数据选择功能：Grouping，Event, Nesting； ★12. 系统拥有焦点视频制作功能； 13. 系统拥有同步显示记录结果与视频回放功能； 14. 系统可以导出原始行为数据和分析数据, 导出格式为*.xls 或 *.txt 文件； 15. 系统可以提供行为数据的各种统计参数： 次数 （number） 最短时间（minimum） 最长时间（maximum） 平均时间（mean duration） 总时间（total duration） 标准偏差（standard deviation） 标准误差（standard error） 频次（rate per minute) 比例（percentage ) 潜伏期（latency） ★16.该设备为原装进口产品需提供生产厂家国内分公司或者国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（加盖公章）。 | 1 | 套 |
| 8 | 高性能计算机 | 1、机箱：标准塔式机箱，体积不小于20L； 2、芯片组：相当于或优于英特尔 PCH C246； 3、处理器：Intel Core i7- 10700 3.0GHz 8C； 4、内存：不低 16GB DDR4-2666 NECC RAM，最大支持64G,4个DIMM 插槽； 5、存储：不低2TB HDD机械硬盘+256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD； 6、显卡：不低于P400 2G 独立显卡； 7、端口：前置：1 个耳机/麦克风组合插孔； 2 个 USB 3.0（1个充电）；后置：1 个音频输入；1 个音频输出； 1 个 RJ-45；2 个 DisplayPor 1.2；1个VGA或者HDMI或者DP或者USB-C（4选1）；2 个 USB 2.0；4 个 USB 3.0； 8、扩展插槽：提供不少2个 PCIe Gen3 x16及2个PCIe Gen3 x1 ； ★9、软件：提供正版远程图形软件，软件须与工作站同一品牌（提供彩页）。实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，压缩比340:1。支持AES 256-bit信号加密，支持远程3D图形传输协议； ★10、中文版性能优化软件：具备autodesk/PTC/solidworks/达索/西门子等主流ISV认证，提供相关证明文件； 11、无线键盘和鼠标； ★12、显示器：23.8寸宽屏16:9 LED背光液晶显示器，具备“优化显示器的寿命”技术（提供制造厂商盖章的技术认证证明文件复印件）。 ★13、电源：不低于500W ，具备 80 plus 认证，提供相关证明文件； ★14、保修服务：现场保修与服务： 5年7*24保修与服务，可提供下一工作日现场部件和人工服务，以及免费电话支持（须提供投标产品厂商针对本项目的售后服务承诺函原件并加盖公章）。 15、光驱：DVDRW光驱 16、其他认证:EPEAT认证，ROHS认证 ★17、提供产品的厂家正品证明材料（非OEM），关于本次招标所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商的产品证明材料为准，如不能提供投标产品厂商的产品证明材料可视为不符合招标技术要求（须提供投标产品厂商针对本项目的授权原件并加盖公章）。 | 26 | 台 |
| 9 | 便携式工作站 | ★1.Cpu：i7-10510U处理器2.4GHz(3.0GHz)/4MB/1600MHz/15W； 2.摄像头：内置720p HD高清摄像头+内置双阵列数字全向降噪立体声麦克风 ； ★3.显示器：14 英寸 LED 背光HD+ SVA 防眩高清+屏 (1600x900), 带摄像头； 4.内存：16 GB 1600MHz DDR3L 4DM ； 5.存储：512G SSD； 6.电池：长效 3 芯（50 WHr）锂电池 ； ★7.安全：集成式智能读卡器；一步登录；通用标准 EAL4+ Augmented 认证的独立 TPM 1.2 嵌入式安全芯片；安全锁插槽；支持英特尔防盗技术；通过了 MIL-STD 810G 测试； 8.系统：Win10 H 64位 (简体中文版)； 9.键盘：指点杆+触摸板背光键盘 (简体中文版)； 10.电源：65 W 智能 AC 适配器 ； 11.扩展插槽： 1 个 Secure Digital；1 个智能读卡器（SD 支持下一代 Security Digital，并向后兼容 SDHC 和 SDXC）； 通讯：集成式英特尔 I218-LM （1） 12.显卡：P520 4G独显； 13.无线和蓝牙：WLAN I 7265AN abgn 2x2 +BT 4.0 LE WW ； ★14.端口和接口： 3 个 USB 3.0 端口； 1 个 USB 3.0 充电端口； 1 个 DisplayPort 接口； 1 个立体声麦克风输入/ 耳机输入组合接口； 1 个交流电源接口； 1 个 RJ-45 接口； 1 个扩展坞接口； 1 个 VGA 端口； 1 个备用电池接口； 15.尺寸：不大于 339 x 237 x 21 mm 16.认证：3C、rohs、EPEAT、能源之星认证 ★17.性能调优： 需提供中文版性能优化软件,支持广泛ISV厂商软件，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配，系统BIOS自动依据ISV应用优化设置，在WINDOWS操作系统下能直接进入BIOS进行相关操作设置,有优化UG 或Autodesk® 3Ds Max等的选项。需配有相关的应用截图予以说明。 ★18.远程图形软件：需提供正版远程图形软件，软件需与工作站统一品牌。实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议，提供原厂参数确认函。 19.视频编辑系统：正版授权，支持DV/HDV素材采集/下载；系统自动识别CF卡、U盘等移动设备，直接拖拽上线进行编辑，无需导入；不需使用其他刻录软件,将当前节目直接刻录为DVD；内置特技模板和字幕模板；帧精度编辑 ★20.须提供投标产品厂商针对本项目的授权以及售后服务承诺函原件并加盖公章。 | 10 | 台 |
| 10 | 手持摄像机 | 1、影像传感器： 1）影像传感器类型：堆栈式Exmor RS™ CMOS； 2）总像素：约2100万 像素； 2、光学/镜头： 1)镜头：蔡司镜头（ Vario-Sonnar T*镜头）； 2）光圈：F2.8-F4.5； 3）光学变焦：12x； 4）数码变焦：192x*6； 5）清晰影像变焦 4K : 18x； 6）滤镜直径：62mm； 7）最近对焦距离：约1cm-100cm。 3、取景器：0.39英寸约236万OLED。 4、液晶屏：3.5英寸约156万像素 Xtra Fine LCD(16:9)。 5、触摸屏：是。 6、翻转角度：约270度。 7、对焦： 1)对焦系统：快速混合自动对焦(相位检测自动对焦/对比度检测自动对焦)； 2）对焦功能：锁定AF。 8、曝光系统： 1)测光模式：多区分割/点测光； 2）曝光设定：自动/触屏测光/手动曝光； 3）低照度模式：是； 4）场景模式：夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩； 5）逆光补偿：是(自动)； 6）降噪：是； 7）白平衡模式：自动/一键式A/一键式B/户外/室内/自定义白平衡。 9、接口： 1）WIFI（内置）：是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) )； 2）NFC功能：是； 3）存储卡卡槽：卡槽A:兼容记忆棒PRO Duo 及SD/SDHC/SDXC卡；卡槽B:兼容SD/SDHC/SDXC卡； 4）多功能微型USB端口：是*7； 5）耳机插孔：立体声迷你插孔； 6）麦克风输入：立体声迷你插孔。 | 2 | 台 |
| 11 | 单反相机 | 类型：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）； 2、有效像素：最高约4500万像素； 3、长宽比：3:2； 4、除尘功能：自动、手动、添加除尘数据； 5、类型：OLED彩色电子取景器； 6、监视器尺寸和点数：0.5”，约576万点； 7、视野率：垂直/水平方向约为100%（记录画质为L，长宽比为3:2，眼点为约23毫米时）； 8、放大倍率：约0.76倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）； 9、眼点：约23毫米（自目镜透镜最尾端起-1m-1）； 10、屈光度调节范围：约-4.0～+2.0m-1（dpt）； 11、亮度调节：手动（5级）； 12、色调调节：暖色、标准、冷色1、冷色2； 13、色调微调：蓝色/琥珀色方向：±2级，洋红色/绿色方向：±2级； 14、景深预览：具备。 | 2 | 台 |
| 12 | 心理测量系统（成人、儿童、中学生、人格障碍筛选、问卷生成系统） | 特点：通用网络版，130多个心理量表，含临床心理测评量表（不少于20个）、精神科常用量表（不少于20个）、个性因素、家庭与生活、自我与情绪、儿童与青少年等多方面的测量量表，满足学校、军警司法机构、社区工会等单位的心理健康工作者，进行心理状况排查与评估、快速预警与建档的需要。 作用：评估受测者心理状态，筛选心理问题人员，为心理辅导提供客观参考，也是为受测者建立心理档案的工具性软件。 一、〖产品包含〗：光 盘（1张）：光 盘（1张）：完整的安装程序及演示视频帮助文档。说明书（电子版）：内含操作指导和说明。 二、〖系统特点及功能〗： 1、部门管理：按照以科室为中心的思路，进行科室成员管理、转介、指派量表及子科室管理，并按照科室进行预警管理、量表指派。其中预警功能让科室管理员快速、方便的找到需要关注的受测者。团体报告是科室内所有受测者的团体测评报告，可以对其编输出与打印。 成员管理：分层用户级别、分组管理的属性，管理员可以根据工作需要给不同角色人员分配不同的功能权限，开放不同的数据查看范围，及结果报告查看权限。 2、测评管理：管理员轻松查看、修改所属用户的数据，包括专属测评报告（只有自己可见）、所有测评数据（全院测评报告数据）。测评报告具有★【密封】功能，一旦密封，报告不受电脑时钟限制，完整体现此时此刻用户信息与测试结果的绑定功能。一键打印、保存所属用户的结果报表。结果报告由管理员在测评时填写补充，或事后补充。 3、部门资讯：包含科室文章、在线倾诉、预约咨询及待办事件等交流性信息流，是科室管理在线沟通的系统，也是求助者诉求的反应渠道。 4、心理预警：1）具备个体预警、团体预警设置；2）支持多量表多维度预警分析（同时支持不低于8个量表进行综合查询分析，每个量表的因子值或条件随意设置），自行定义预警筛查标准与方法。对于有严重心理问题的测评用户，系统可以筛查，让辅导人员可以做到尽早发现尽早治疗。3）可导出预警报告，团体预警报告具备综合查询统计功能，支持引用多量表和多维度为条件的自有组合查询，查询结果支持批量导出测试得分、因子得分、题目选项等原始数据。 5、系统管理：包含10多项针对后台进行数据、信息管理的功能控件。 5.1 人群管理：针对量表管理所需常模的不同人群，进行性别、年龄、学历设置的功能键。 5.2 预警设置：按照科室预警与系统预警进行区分，科室预警可以直接调用系统预警。常规设置不少于8个常用心理临床诊断所需要的量表预警。通过可见即可得的弹窗或简略的If语句灵活设置，可以修改、删除。不同级别的预警，可对应不同颜色，代表紧急程度。 5.3 文章管理：婚恋情感、读书心得、身边心理、专家观点、亲子教育、家庭伦理等10多类别/栏目的文章，作为知识普及与网站美化。通过此处添加、修改、删除。支持文字、图片等素材，可以设置上线时间及超链接等功能。 5.4 注册会员：单独或批量注册用户的通道，可在此进行用户信息管理，并可直接通过筛选用户查看测评。 此外还有科室管理、用户建议，系统配置、导入导出等功能。 6.语音播报与导读：测评量表配置语音导读开关，针对有阅读障碍（如低年龄受测者）或视力障碍的用户，开启语音导读与播报功能。该功能可以通过量表编辑器，自定义语音控制功能来生成语音控制；也可以单独针对特定量表录制个性化语音文件，与该量表做绑定。 7、架构模式：根据客户需求，支持虚拟网络服务器与真实网络服务器部署（BS或CS架构），在网络环境不允许情况下也支持单机独立运行。 三、〖特点及优势〗： 1、灵活又严格的权限分配：系统按照圈子分发与管理的思路进行用户管理。系统管理员可以定义自己的圈子信息及标识。管理员可以根据工作需要给不同角色人员分配不同的功能权限，开放不同的数据查看范围。 2、详略两种报告呈现：简略报告与详细测评结果报告，满足不同客户群体对详细报告与简约报告的需求。 3、★不切换身份即可测评：支持面对面进行测评，不需要身份切换（需提供功能演示或者功能界面截图加盖厂家公章）。 4、名副其实的量表编辑器，可以很便捷地添加所需要的心理量表，不再受量表数量限制。 5、灵活的导入导出功能： 1）提供数据导入导出接口，为远程管理及软件内部文章、量表、基础数据提供更新与备份。 2）可将测评报告的数据（个人信息详情、量表原始分、因子得分、结果解的的数据，导入到系统中，进行统一处理出具统一格式的报告或数据文档（需提供功能演示或者功能界面截图加盖厂家公章）。 6、支持语音导读与播报。 四、〖架构模式〗：该系统为通用网络版，部署到单位服务器或虚拟主机上，构成网络版，支持BS/CS架构，为学校、军警司法机构、社区工会等单位提供网络普查与快速建档服务。 ★五、须提供厂家针对本项目的授权以及售后服务承诺函并加盖公章。 | 1 | 套 |
| 13 | 心理沙盘系统 | 标准版心理沙盘，即配备的心理沙具（沙具模型）2000个，6个心理沙具放置架，1个标准心理沙盘，一个团体心理沙盘。 一、【配置及参数】 1、2000个沙具：九大类43次类，材质多样，品质优异。（人物类，动物类，植物类，建筑类，生活用品类，交通运输类，食物类，石头类、贝壳、自然物质类，其他类。） 2、1个实木沙盘：国际标准尺寸72×57×7cm。（天然松木无松结，原始卯榫结构，稳固、美观环保、自然木纹色，外侧刷有环保清漆，内侧及底部涂蓝色环保底漆） 1个沙盘支架：沙盘支架，支架高68cm与沙盘底部卡脚接合更稳固。1个团体沙盘：120×80×10厘米，松木材质。 3、6个实木沙具陈列架：高160cm宽80cm进深33cm，九层设计，5大层4小层，小层可活动。（天然松木无松结，自然木纹色，环保漆涂刷，结构稳固。提供安装拆卸说明，方便多次拆卸。） 4、30kg：精选规格40-60目，黄海海沙（非石英砂）（纯天然茶色，颗粒光滑，大小均匀，高温消毒水洗）。 5、配套附件：5个沙具框，沙盘游戏管理软件1套（提供软件著作权复印件并盖章），《沙盘安装与使用指导手册》1本，心理沙盘操作指导手册2本，沙盘使用入门视频1辑。 1）沙盘游戏管理系统： ①沙具管理：可一键批量导入预先设定好的沙具数据，也可逐个添加沙具。通过该功能可以详览沙具参数等关键信息； ②参数设定：自定义的咨询主题、学历、职业等信息，让档案管理更符合个性化的要求； ③来访者管理：快速建立个体来访者，自由组合团体来访者。简单直观地显示来访者信息； ④档案管理：按时间显示档案记录，个体、团体档案独立显示，单个、批量添加使用过的沙具；音视频的添加与播放让档案丰富详实； ⑤报表结果：直接输出WORD格式的结果报表，包含个人信息、咨询师感受、沙具列表、沙盘照片、音视频资料、结果说明等信息；可以对该报表进行编辑； ⑥内置沙具意象词典，可对常用沙具代表的心理意义进行查询，也可以自行编辑与添加沙具意义。 2）一次性成型防水托：环保材质一次成型，跟国际标准沙盘贴合完美，放置后可以避免磨损沙盘内部，加水时即可成为湿沙盘，一套沙盘干湿两用。 3）沙盘游戏管理软件需提供国家计算机软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 14 | 86寸一体机（原装进口设备） | 一、硬件参数： 1.屏幕显示尺寸≥86寸，原装进口LED 液晶A规屏。 2.显示比例16:9，亮度≥450cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178° ★3.前置按键具备三键合一按钮，支持一键整机开关机、电脑开关机，节能待机三键合一。（提供CNAS认证检测报告） 4.使用外接 VGA 或 HDMI 等设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道。（提供CNAS认证检测报告） ★5.整机系统具备高清电视处理能力，4K 高清画质输出，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。（提供CNAS认证检测报告） 6.前置2*15W双频喇叭：音箱式前置喇叭，原音无阻挡，音质效果好，避免嵌入黑板之后影响声音传播，保证教室内声音有效覆盖，完全满足教室视听效果。 ★7.整机前置接口至少1路HDMI、 1路USB-TOUCH、至少3路前置USB同时支持在Windows和Android系统下被读取。（提供CNAS认证检测报告） ★8.自带无线 AP 模块，支持一键自建热点（覆盖5G、2.4G双频模式），一边连 WiFi 上网，一边开热点共享。（提供CNAS认证检测报告） ★9.为适应不同人员对产品软件实际操作的需求，不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏幕上显示窗口下移，实现半屏显示、原始状态、还原状态，实现三种不同显示模式，并可进行触控批注，方便老师操作。（提供CNAS认证检测报告） 二、触摸参数： 1.在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡10个以上的红外发射灯管，即使大面积（如课本、身体、衣服） 遮挡或者整条边框被遮挡，仍不影响正常书写使用。(提供CNAS认证检测报告) ★2.触摸屏有效识别高度小于2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度小于2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作。（提供CNAS认证检测报告） 三、嵌入式系统： 1.内置安卓嵌入式系统，不低于Android 6.0版本，具备四核CPU。机身内存不低于8G ROM，运行内存不低于2G RAM。 2.在任意通道下可调出触摸中控菜单，无须任何实体按键，并可通过手势切换不同功能模块。（提供CNAS认证检测报告） 3.一键自检和清理缓存：在无 PC 状态下，可一键清理机体本身系统内容，并可一键硬件自检，对网络、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS 等模块进行检测。（提供CNAS认证检测报告） 四、内置电脑配置： ★1.一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准 80 针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。 2.CPU：≥ INTEL I5；内存：≥ 8G；固态硬盘：≥256G； 内置WIFI模块。 3.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，4路USB2.0，1路USB3.0。 windows教学软件： 1.注册：用户注册至少提供省市区三级区域划分，选择地区和学校，若系统预设的学校没有满足用户需求的，可以自行创建学校。 2.登录：为保证老师使用的便捷性，软件登录至少支持通过短信验证码登录、账号密码登录、U盘登录（可自行制作）三种登录方式。 3.笔工具：至少有软笔、铅笔、荧光笔、激光笔、彩虹笔、纹理笔、手势笔、智能笔等9种笔，可设置荧光、粗细效果。 4.内置软键盘直接输入文字时可复制、粘贴白板外部文字，同时支持文字内容编辑，包括加粗、斜体、下划线、文本框背景色、左对齐、居中、右对齐、格式刷、字体颜色、项目符号、缩进、艺术字、支持横竖排文本输入等不少于 10 个功能。 5.互动课堂：课堂上软件支持课堂点评，支持手动选人、随机选人，且支持单次随机抽选多人、实时发送点评、且点评结果会形成大数据，并实时将学生课堂表现发送到家长端。 6.板擦功能：至少有普通擦除、圈选擦除、手势擦除、清屏等擦除方式，手势擦除可根据接触面积调用不同大小板擦，且同时支持 5 人以上书写、擦除。 7.微课录制：支持一键录屏，可将老师讲课内容及音频进行录制，录制内容可本地保存与云端上传，可查看上传进度，教师、家长、学生均可在家校通小程序查看所录播的内容，并且可将录播内容标记时间点并转换成文字，支持视频内容快速检索。 8.文字识别：支持手写中文、数字与英文自动识别成正规的打印字体，并可实现其发音、汉语拼音标示，组词、释义、多音字自动索引等。 9.分享功能：可以生成二维码，通过移动端应用扫一扫浏览课件页内容和板书内容；可以点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户。 10.同步设置：自动保存云课件，同时可设置间隔时间。 11.思维导图：提供思维导图编辑功能，可增删或拖拽编辑内容节点，支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，添加关联、概要、备注，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。 12.化学方程式工具：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用，也可以手写输入。插入后的化学方程式可重新编辑。 13.函数图像：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；编辑模式或者预览模式提供隐藏、显示数学函数图像；可隐藏、显示常用函数表达式；可同时添加8个函数表达式，提供原厂针对本项目出具的参数确认函。 14.图形识别：手绘任意多边形、弧线、五角星等图形自动识别成规整图形。 15.动态视频全操控 ：可直接在软件中播放视频，可对视频任意放大、缩小、批注、动态画面截取。 16.分组教学：对班级学生进行随机分组、查看小组作业、小组行为评价打分。 17.计时工具：支持课堂正计时、倒计时，调整计时器时间，计时过程中支持全屏显示时间。 18.作业点评：可在课堂上点评学生的作业，并可将作业图片插入白板内，可将多张作业图片对比讲解；可查看学生完成作业的情况、作业开始时间、作业上传时间、作业完成时长、学生反馈意见信息、教师评价等信息。 19.多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 20.几何体：支持绘制立方体、圆柱体、圆锥体等立体几何图形；圆柱、圆锥、圆台可展开或收起、调整尺寸、旋转，展开后可对面填充颜色、调整粗细；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持沿任意方向旋转立体几何；支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面；圆柱通过调整顶部半径转换为圆锥、圆台；圆锥通过调整顶部半径转换为圆柱、圆台；旋转几何体时可显示旋转的角度。 21.几何圆：可连续画圆、同心圆，并支持整体联动调整圆位置；可将圆调整为任意角度的扇形。 22.星球工具：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示、自转。 23.音频选段：白板软件支持音频文件导入到白板软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等多种播放方式，支持分割音频，支持自动连续播放多个音频选段，支持设置多个音频选段播放的时间间隔，适合不同教学场景。 24.页面元素动画：包括十种出现动画，十种消失动画，七种动作类动画，七种页面过渡类动画。 25.课堂游戏：提供趣味分类、奇趣填空、疯狂配对、王者竞答、狙击选择、词语消消乐不少于6种游戏类别，不少于12种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏； 26.设计网格：备课模式支持打开或关闭设计网格，方便在设计课件元素对齐。 27.古诗词工具：本地版古诗词工具，包括教材、诗人、诗词功能，诗词内包括音频、视频、背景、原文、译文、作者赏析、注释、拼音、背诵等功能。 ★28.画布比例：支持鼠标滚轮缩放画布比例大小，或者支持增加或减少功能按键调整画布大小。 29.抠图：支持在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。并支持图片编辑、属性设置。 ★30.为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，一体机须提供生产厂家针对本项目的授权、参数确认函以及售后服务承诺函原件并加盖公章。 | 1 | 套 |
| 15 | 试验台 | 钢木结构,选用优质钢材木材，木材达到E1级，尺寸根据现场情况定制 | 26 | 位 |
| 16 | 多媒体讲台 | 钢木结构,选用优质钢材木材，木材达到E1级，尺寸根据现场情况定制 | 1 | 张 |
| 17 | 弓形椅 | 常规 高档弓形椅、五星脚，网布材质，简约风格 | 26 | 位 |
| 18 | 推拉黑板推拉式绿板 | 无尘变轨式纯平面推拉兼容绿板 ，外径4000*1310mm，可根据配套多媒体设备尺寸适当调整，由四块（或二块）推拉组合。 1、设计结构：上下滑轨采用全新设计的开放式双滑轮双导轨，中间的活动黑板在处于关闭状态时，自动归位到固定黑板同一个平面上，整个推拉动作限一次完成，并有自动归位功能。黑板相邻之处采折弯无边框设计（为了师生使用安全不得采用热溶胶边），提高黑板外观整体视觉效果，使黑板在关闭状态时整体就如一块平面黑板，增强教师书写的流畅性及学生的感观舒适性。左右两边任意角度观看无盲区； ★2、板面：采用优质金属面板，板面滚涂抗酸碱、耐溶济的特制专用烤漆，符合GB9274-1988国家标准（提供通过国家级CMA环保权威机构出具对教学金属书写板耐酸碱耐溶剂48/h的检测合格的报告）；呈墨绿色， 板面可兼容所有的粉笔，无尘粉笔，水溶性粉笔，无尘水笔板书，实现板书无尘。笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，厚度为≥0.3mm，表面漆膜硬度：≥8H（以提供国家级CMA检测机构对变轨式纯平面推拉书写板的检测报告出具的数据为准）经耗磨仪一万次摩擦后不露底，表面粗糙度仍可达到1.8 um。光泽度＜12%，没有明显眩光；表面附有保护膜； ★3、夹层：采用挤塑聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整、环保，有弹性，不变形，整张无接缝,甲醛释放量mg/l≦0.2。（提供国家环保产品质量监督检验中心对金属书写甲醛释放检验合格的报告） 4、背面：采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，由专用双组份AB胶粘合经由全自动生产线高压一次性定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击，防水、防锈，经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳。 5、外框：采用高精级磨砂哑光银白铝合金型材，流线型设计，没有明显弦光；标配独立开放式70mm宽粉笔槽，新颖大气；书写黑板相邻之处采折弯无边设计,增强教师书写的流畅性及学生的感观舒适性，面板锋刃口隐藏于内置铝合金边框内，铝合金边框所有断面必须有ABS包角材料全裹，不得留有任何安全隐患。 6、包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有外露的金属紧固件； 7、滑动系统： 1）滑 轮：活动黑板上下主滑轮采用八组滑轮小车和变轨导向部件组合，引导活动黑板滑动至与固定黑板平行的轨道内，运行无噪音； 2）下滑轨滑槽和滑轮朝下安装结构设计，完全杜绝粉尘和其它杂物堵塞滑道的可能性，长期保持运行顺畅。 ★8、拉手：为保证教师实现无障碍书写，铝合金拉手设置在活动书写板下方边框，美观方便适用。 9、缓冲垫：隐形安装于黑板滑道内侧，在使用时降低噪音，又能有效保护师生使用时压到手指。 10、安装要求：全部实行隐形安装，安全、美观。 ★11、须提供厂家对本项目的授权书及售后服务承诺函、产品彩页（盖厂家鲜章）。 | 1 | 套 |
| 19 | 储物柜 | 柜子材质：柜子整体材质（不包含部分玻璃门结构）是优质冷轧钢板宝钢，双开门。 高度1800mm，深度530mm，宽度1200mm，安装2个固定焊接隔板，全钢门，含把手和钥匙。 | 8 | 个 |
| 20 | 功放 | 1）功能特点： 1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统； 2、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入； 3、三组线路输入，一路定压广播信号输入； 4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出； 5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡； 6、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源； 7、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制； 8、带有定压广播信号优先播放功能； 9、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 10、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点。 （2）参数： 1、额定功率： 2×110W/8Ω 2×165W/4Ω； 2、输出功率： 2×220W/8Ω； 3、峰值功率： 2×300W/8Ω； 4、输入灵敏度：线路300mV±30mV ；话筒15mV±3mV； 5、频率响应： 20Hz～20KHz -3dB，+1dB ； 6、话筒均衡提衰量：10dB ±2db ； 7、幻像电源： +48V； 8、失真度：≤0.5%； | 1 | 台 |
| 21 | 音箱 | （1）功能特点： 1、音箱采用特制扬声器单元。 2、音箱采用两分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声。 3、箱体采用优质中密度纤维板，表面采用白色撒点喷漆，美观且经久耐用。 4、音箱外形小巧、简洁美观、箱体线条流畅、具有现代感、安装方便。 5、网罩采用0.8mm至1.0mm厚的钢网。 6、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度。 （2）参数： 1、额定/峰值功率：80W / 320 W ； 2、额定阻抗：8Ω； 3、特性灵敏度： 92dB/W/m； 4、输出声压级：111dB/W/m(Continues) 117dB/W/m(Peak)； 5、额定频率范围:50~ 20KHz； 6、扬声器单元： LF: 8英寸 ； HF: 1英寸丝膜高音； 7、箱体材料：15mm中密度纤维板； 8、输入接口：接线盒； 9、吊挂点：专用壁挂。 | 2 | 只 |
| 22 | 话筒 | （1）功能特点： 1、自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 2、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 3、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 4、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠； 5、适于各种会议室、演讲扩声之用。 （2）技术参数: 1、换能方式: ECM电容式； 2、指 向 性: 心形单指向； 3、频率响应: 90Hz-15KHz； 4、灵 敏 度: -29±3dB(XLR)； 5、输出阻抗: 1KΩ±30%； 6、工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V。 | 1 | 只 |
| 23 | 防潮柜 | 1.结构：双层四门； 2.容量：994L； 3.外尺寸：1200×528×1976MM； 4.净重：119.8KG； 5.内尺寸：110×470×1804M； 6.平均功率：1O.4M； 7.湿度调节：25%-60%RH。 | 1 | 个 |
| 24 | 空调 | 1.空调类型：立柜式空调； 2.冷暖类型：冷暖型； 3.变频/定频：变频； 4.空调匹数：3P； 5.适用面积：30-40㎡； 6.能效等级：三级能效； 7.控制方式：遥控； 8.制冷剂：R32； 9.制冷功率：2350(400-3200)W； 10.制冷电流：7210A； 11.制热功率：3080(400-4390)W； 12.制热电流：9110A； 13.室内机噪音：42-45dB； 14.室外机噪音：56dB； 15.扫风方式：上下/左右扫风 | 2 | 台 |
| 25 | 摄像机三角支架 | 承重：3kg； 仰俯角度：+90°/-70°。 | 2 | 只 |
| 26 | 设备运输、搬运费用 | 设备运输、搬运上楼 | 1 | 项 |
| 27 | 系统集成费用 | 系统集成、设备安装调试。 | 1 | 项 |

环境建设采购需求：

| 环境建设 |
| --- |
| 序号 | 环境建设项目名称 | 参考规格型号、技术参数 | 数量 | 单 位 （台、套等） |
| 1 | 6平方电线 | 国标6平方BVR多股铜线 红色 | 76 | 米 |
| 2 | 6平方电线 | 国标6平方BVR多股铜线 蓝色 | 76 | 米 |
| 3 | 6平方电线 | 国标6平方BVR多股铜线 绿色 | 76 | 米 |
| 4 | 6平方电线 | 国标6平方BVR多股铜线 黄色 | 76 | 米 |
| 5 | 6平方电线 | 国标6平方BVR多股铜线 双色地线 | 76 | 米 |
| 6 | 4平方电线 | 国标4平方BVR多股铜线 红色 | 92 | 米 |
| 7 | 4平方电线 | 国标4平方BVR多股铜线 蓝色 | 92 | 米 |
| 8 | 4平方电线 | 国标4平方BVR多股铜线 双色地线 | 92 | 米 |
| 9 | 2.5平方电线 | 国标2.5平方BVR多股铜线 红色 | 135 | 米 |
| 10 | 2.5平方电线 | 国标2.5平方BVR多股铜线 蓝色 | 135 | 米 |
| 11 | 2.5平方电线 | 国标2.5平方BVR多股铜线 双色地线 | 135 | 米 |
| 12 | 桥架线槽 | 200mm*100mm*1.0mm镀锌金属 | 18 | 米 |
| 13 | 桥架线槽 | 100mm*50mm*1.0mm镀锌金属 | 91 | 米 |
| 14 | 线管 | PVC20线管 | 63 | 条 |
| 15 | 波纹管 | PVC20波纹管 | 46 | 米 |
| 16 | 直通 | PVC20直通 | 62 | 个 |
| 17 | 三通 | PVC20三通 | 30 | 个 |
| 18 | 杯梳 | PVC20杯梳 | 40 | 个 |
| 19 | 扎带、电工胶布、胶粒、螺丝等 | / | 1 | 批 |
| 20 | 配电箱 | 36回路明装 | 1 | 个 |
| 21 | 空气开关 | 4P 40A | 1 | 个 |
| 22 | 漏电保护断路器 | 2P 20A | 3 | 个 |
| 23 | 漏电保护断路器 | 2P 25A | 3 | 个 |
| 24 | 排插 | 三插位 | 36 | 个 |
| 25 | 排插 | 六插位 | 2 | 个 |
| 26 | 插座 | 明装五孔 | 2 | 个 |
| 27 | 网线 | 六类无氧铜 | 130 | 米 |
| 28 | 网线 | 超五类无氧铜 | 730 | 米 |
| 29 | 音箱线 | 双股200芯 | 60 | 米 |
| 30 | 水晶头 | 超五类 | 100 | 个 |
| 31 | HDMI线 | 10米 | 1 | 条 |
| 32 | HDMI分配器 | 一进两出 | 1 | 套 |
| 33 | 机柜 | 15U 600*600*800mm落地带滑轮 | 1 | 个 |
| 34 | 交换机 | 24口全千兆非网管 | 2 | 个 |
| 35 | 地板切割清理、预埋桥架 | / | 1 | 项 |
| 36 | 强弱电铺设 | / | 1 | 项 |