# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HXY2022-126

原公告的采购项目名称：档案库房环境智能监控控制系统

首次公告日期：2022年09月05日

## 二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

变更如下：

1、原《招标文件》第一部分 招标公告 “项目概况……并于2022年09月27日09时00分（北京时间）前提交响应文件”，现更正为“项目概况……并于2022年10月12日09时00分（北京时间）前提交响应文件”。

2、原《招标文件》第一部分 招标公告 “四、投标文件提交 截止时间2022年09月27日09时00分（北京时间）”，现更正为“四、投标文件提交 截止时间2022年10月12日09时00分（北京时间）”。

3、原《招标文件》第一部分 招标公告 “五、开启 2022年09月27日09时00分（北京时间）”，现更正为“五、开启 2022年10月12日09时00分（北京时间）”。

4、原《招标文件》第二部分 投标人须知 “评分细则表 商务部分2、履约能力（10分）：1）档案库房监控系统制造商获得档案定位防盗管理系统软件V1.0著作权证书及软件测试报告的得3分，投标文件中提供证书复印件加盖制造商公章，不提供不得分。2）档案库房监控系统制造商获得企业数据服务总线ESB系统软件著作权证书和物联网嵌入式服务器软件著作权证书的得3分，投标文件中提供证书复印件加盖制造商公章，不提供不得分。3）档案库房监控系统应具备物联网报警+视频+应急预案三方联动功能，当库房发生报警时可将报警点位监控画面及处置预案推送至客户端，能够提供软件截图的得1分，能够提供软件截图及三方联动控制管理软件著作权证书的4分。投标文件中提供截图、证书复印件加盖制造商公章，不提供不得分。”，现更正为“评分细则表 商务部分 2、履约能力（10分）：1）投标人所投档案库房综合智能管理系统平台制造商获得与该平台功能相关的软件著作权证书，每个证书得2分，总分4分，不提供不得分。注：提供著作权证书复印件并加盖投标人公章。2）投标人所投档案库房综合智能管理系统平台制造商应具备物联网报警+视频+应急预案三方联动功能，当库房发生报警时可将报警点位监控画面及处置预案推送至客户端，能够提供软件截图或三方联动控制管理软件著作权证书的，得2分，不提供不得分。注：提供软件截图或著作权证书复印件并加盖投标人公章。3）自响应文件递交截止时间前三年内，投标人具备独立承担过相关类似项目业绩经验，提供一份业绩合同得2分，本项满分4分，不提供不得分。注：提供业绩合同复印件并加盖公章，时间以合同签订的时间为准，合同应完整体现内容，不得缺页漏页，未按前述要求提供的不得分。”

5、原《招标文件》第二部分 投标人须知  “评分细则表 技术部分 1、项目实施方案（10分）：投标人提供项目实施方案，由评标委员会根据科学、合理程度、可行性等相关因素进行综合比较评分，通过横向对比： A、内容全面详细、合理，科学、合理，可行性强，最满足项目需求，得7.1-10.0分； B、内容基本详尽、基本合理，科学、合理度一般，可行性一般，基本满足项目需求，得3.1-7.0分； C、阐述不清，实施性差，科学、合理度差，不完全满足项目需求，得0.1-3.0分；D、未提供者不得分。”，现更正为“评分细则表 技术部分1、项目实施方案（10分）：投标人提供项目实施方案，包括但不限于项目实施进度措施、供货方案等方面，由评标委员会根据科学、合理程度、可行性等相关因素进行综合比较评分，通过横向对比：A、内容全面详细、科学、合理，可行性强，最满足项目需求，得7.1-10.0分；B、内容基本详尽、基本合理，科学、合理度一般，可行性一般，基本满足项目需求，得3.1-7.0分；C、阐述不清，实施性差，科学、合理度差，不完全满足项目需求，得0.1-3.0分；D、未提供者不得分。”

6、原《招标文件》第二部分 投标人须知 “评分细则表 技术部分 2、服务质量保障方案（10分）：投标人提供服务质量保障方案，由评标委员会根据质量保障措施、售后服务承诺方案等相关因素进行综合比较评分，通过横向对比： A、方案科学、高效，相对最合理、可行、完善，最满足项目需求，得7.1-10.0分； B、方案基本科学、符合效益，合理、可行、完善，基本满足项目需求，得3.1-7.0分； C、方案不科学、效率低，不合理、不可行、不完善，不完全满足项目需求，得0.1-3.0分； D、未提供者不得分。”，现更正为“评分细则表 技术部分 2、服务质量保障方案（10分）：投标人提供服务质量保障方案，包括但不限于人员配备、售后响应方案、人员培训等方面，由评标委员会根据方案科学、合理程度、可行性等相关因素进行综合比较评分，通过横向对比：A、方案科学、高效，相对最合理、可行、完善，最满足项目需求，得7.1-10.0分；B、方案基本科学、符合效益，合理、可行、完善，基本满足项目需求，得3.1-7.0分；C、方案不科学、效率低，不合理、不可行、不完善，不完全满足项目需求，得0.1-3.0分；D、未提供者不得分。”

7、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“8开关量采集模块：1、配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果。2、电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态。3、连接端口：插入螺丝订锁紧端子4、宽电压供电 +10~+30V DC5、简单道轨式安装6、尺寸：118*72*44mm5、简单道轨式安装”，现更正为：“1、配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果。2、电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态。3、连接端口：插入螺丝订锁紧端子；4、宽电压供电 +10~+30V DC；5、简单道轨式安装；6、尺寸：118*72*44mm，±2mm；7、简单道轨式安装”

8、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“12指纹读卡器（（指纹+密码+IC感应） 1.外观尺寸：183*80*42mm，2.4寸彩屏显示，自带门铃大按键。2.TCP/TP和RS485通讯可选，支持指纹、密码、ID卡/MF卡开启方式。3.32位主频400MHz，高速CPU，128Mflash，32MRAM内存。 ”，现更正为：“12指纹读卡器（指纹+密码+IC感应） 1.外观尺寸：183*80*42mm（±2mm），2.4寸彩屏显示，自带门铃大按键。2.TCP/TP和RS485通讯可选，支持指纹、密码、ID卡/MF卡开启方式。3.32位主频400MHz，高速CPU，128Mflash，32MRAM内存。”

9、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“30声光报警器 声光报警展示”，现更正为：“30声光报警器：输出声压：≥110±3db/m；闪光频率：100次/分钟”

10、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“32信号控制模块 1、输入通道：4；2、输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC；3、数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V；4、宽电压供电：+10～+30VDC；5、简单道轨式安装；6、尺寸：118mm×72mm×44mm”，现更正为：“32信号控制模块 1、输入通道：4；2、输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC；3、数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V；4、宽电压供电：+10～+30VDC；5、简单道轨式安装；6、尺寸：118mm×72mm×44mm，±2mm”

11、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“35声光报警功能软件模块 通过外接声光报警器播报告警信息”，现更正为：“35声光报警功能软件模块 接收管理主机发送的指令，形成报警信号推送给声光报警器对外报警。”

12、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“37 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置 七氟丙烷灭火装置柜体：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.灭火剂瓶组容积（L）：150；3.外型尺寸（mm）：580×560×1880；4.颜色：阳光色。灭火剂储瓶：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.公称工作压力：4.2MPa；3.公称容积（L）：150；4.贮存压力：2.5MPa；5.最大充装密度：1.12kg/L；6.钢瓶内直径：Φ400mm。容器阀：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.产品型号：QRF50/4.2；3.工作压力：4.2MPa；4.开启方式：气、自动。电磁驱动装置：1.产品型号：QDQ90N；2.工作压力：DC24V；3.驱动力：90N。柜式喷嘴：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.产品型号：QPT52#/50；3.结构尺寸：12-φ12mm；4.材料类别：铜合金（铅黄铜HPb59-1）。▲信号反馈装置：1.适用产品型号：QXF0.45/4.2；2.工作电压：DC24V；触点容量：5A；3.动作圧力：0.45±0.045Mpa。信号反馈装置符合CMA、CNAS国际标准，其技术要求为Cu：57≤Cu≤60%，Fe≤0.50%，Pb：0.80≤Pb≤1.90%。供应商需提供智慧消防系统信号反馈装置检验报告复印 件并加盖公章。高压软管：1.使用产品型号：GQQ150/2.5；2.弯曲半径：500mm；3.规格：DN50*720mm；4.公称压力：4.2Mpa。药剂充装量：302kg。▲供应商需提供生产厂家柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ150/2.5 产品认证证书及检验报告，其中产品认证证 书符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-23:2019 的要求。（提供产品认证证书及检验报告复印件并加盖公章）”，现更正为：“37 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置 七氟丙烷灭火装置：灭火剂储瓶：1.公称容积（L）：150；容器阀：1.开启方式：气、自动；电磁驱动装置：1.工作压力：DC24V；柜式喷嘴：1.材料类别：铜合金（铅黄铜HPb59-1）；▲信号反馈装置：1.工作电压：DC24V；信号反馈装置符合CMA、CNAS国际标准，其技术要求为Cu：57≤Cu≤60%，Fe≤0.50%，Pb：0.80≤Pb≤1.90%。供应商需提供智慧消防系统信号反馈装置检验报告复印件并加盖公章。高压软管：1.材质：不锈钢304；药剂充装量：302kg；▲供应商需提供生产厂家柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ150/2.5 产品认证证书及检验报告，其中产品认证证书符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-23:2019 的要求。（提供产品认证证书及检验报告复印件并加盖公章）”

13、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“38  0.2泄压装置：1.泄压面积：0～0.2m2；2.开启压力：1050Pa±50Pa”，现更正为：“38  0.1泄压装置：1.泄压面积：0～0.1m2；2.开启压力：1050Pa±50Pa”

14、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“序号48  交换机16口”，现更正为：“48  交换机16口，千兆”

15、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 2、库房二技术参数“8开关量采集模块：1、配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果。2、电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态。3、连接端口：插入螺丝订锁紧端子4、宽电压供电 +10~+30V DC5、简单道轨式安装6、尺寸：118*72*44mm5、简单道轨式安装”，现更正为：“8开关量采集模块：1、配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号，模块面板上有相应16路指示灯显示结果。2、电源及各路检测端口开关信息指示灯。也可通过上位设置软件设置为相反状态。3、连接端口：插入螺丝订锁紧端子；4、宽电压供电 +10~+30V DC；5、简单道轨式安装；6、尺寸：118*72*44mm，±2mm；7、简单道轨式安装”

16、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 2、库房二技术参数“12指纹读卡器（（指纹+密码+IC感应） 1.外观尺寸：183*80*42mm，2.4寸彩屏显示，自带门铃大按键。2.TCP/TP和RS485通讯可选，支持指纹、密码、ID卡/MF卡开启方式。3.32位主频400MHz，高速CPU，128Mflash，32MRAM内存。 ”，现更正为：“12指纹读卡器（指纹+密码+IC感应） 1.外观尺寸：183*80*42mm（±2mm），2.4寸彩屏显示，自带门铃大按键。2.TCP/TP和RS485通讯可选，支持指纹、密码、ID卡/MF卡开启方式。3.32位主频400MHz，高速CPU，128Mflash，32MRAM内存。”

17、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 2、库房二技术参数“30声光报警器 声光报警展示”，现更正为：“30声光报警器：输出声压：≥110±3db/m；闪光频率：100次/分钟”

18、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 1、库房一技术参数“32信号控制模块 1、输入通道：4；2、输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC；3、数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V；4、宽电压供电：+10～+30VDC；5、简单道轨式安装；6、尺寸：118mm×72mm×44mm”，现更正为：“32信号控制模块 1、输入通道：4；2、输出继电器触点容量：6A@125VAC，2A@30VDC；3、数字电平0：+1Vmax；数字电平1：+4～+30V；4、宽电压供电：+10～+30VDC；5、简单道轨式安装；6、尺寸：118mm×72mm×44mm，±2mm”

19、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 2、库房二技术参数“35声光报警功能软件模块 通过外接声光报警器播报告警信息”，现更正为：“35声光报警功能软件模块 接收管理主机发送的指令，形成报警信号推送给声光报警器对外报警。”

20、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 2、库房二技术参数“37 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置 七氟丙烷灭火装置柜体：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.灭火剂瓶组容积（L）：150；3.外型尺寸（mm）：580×560×1880；4.颜色：阳光色。灭火剂储瓶：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.公称工作压力：4.2MPa；3.公称容积（L）：150；4.贮存压力：2.5MPa；5.最大充装密度：1.12kg/L；6.钢瓶内直径：Φ400mm。容器阀：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.产品型号：QRF50/4.2；3.工作压力：4.2MPa；4.开启方式：气、自动。电磁驱动装置：1.产品型号：QDQ90N；2.工作压力：DC24V；3.驱动力：90N。柜式喷嘴：1.适用产品型号：GQQ150/2.5；2.产品型号：QPT52#/50；3.结构尺寸：12-φ12mm；4.材料类别：铜合金（铅黄铜HPb59-1）。▲信号反馈装置：1.适用产品型号：QXF0.45/4.2；2.工作电压：DC24V；触点容量：5A；3.动作圧力：0.45±0.045Mpa。信号反馈装置符合CMA、CNAS国际标准，其技术要求为Cu：57≤Cu≤60%，Fe≤0.50%，Pb：0.80≤Pb≤1.90%。供应商需提供智慧消防系统信号反馈装置检验报告复印 件并加盖公章。高压软管：1.使用产品型号：GQQ150/2.5；2.弯曲半径：500mm；3.规格：DN50*720mm；4.公称压力：4.2Mpa。药剂充装量：302kg。▲供应商需提供生产厂家柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ150/2.5 产品认证证书及检验报告，其中产品认证证 书符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-23:2019 的要求。（提供产品认证证书及检验报告复印件并加盖公章）”，现更正为：“37 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置 七氟丙烷灭火装置：灭火剂储瓶：1.公称容积（L）：150；容器阀：1.开启方式：气、自动；电磁驱动装置：1.工作压力：DC24V；柜式喷嘴：1.材料类别：铜合金（铅黄铜HPb59-1）；▲信号反馈装置：1.工作电压：DC24V；信号反馈装置符合CMA、CNAS国际标准，其技术要求为Cu：57≤Cu≤60%，Fe≤0.50%，Pb：0.80≤Pb≤1.90%。供应商需提供智慧消防系统信号反馈装置检验报告复印件并加盖公章。高压软管：1.材质：不锈钢304；药剂充装量：302kg；▲供应商需提供生产厂家柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ150/2.5 产品认证证书及检验报告，其中产品认证证书符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-23:2019 的要求。（提供产品认证证书及检验报告复印件并加盖公章）”

21、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 2、库房二技术参数“38  0.1泄压装置：1.泄压面积：0～0.1m2；2.开启压力：1050Pa±50Pa”，现更正为：“38  0.2泄压装置：1.泄压面积：0～0.2m2；2.开启压力：1050Pa±50Pa”

22、原《招标文件》第五部分 用户需求书 一、采购品目技术参数 2、库房二技术参数“序号48  交换机16口”，现更正为：“48  交换机16口，千兆”

更正日期：2022年09月26日

## 三、其他补充事宜

除上述更正内容之外，采购文件其他内容不变，给各供应商带来不便，敬请谅解。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：琼中黎族苗族自治县财政国库支付中心

地    址：琼中黎族苗族自治县营根镇海榆路财政局办公楼

联系方式：吴先生0898-86236882

## 2.采购代理机构信息

名    称：海南和信源招标代理有限公司

地　  址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

联系方式：王女士  0898-65328224

## 3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电　  话：0898-65328224