# 第三章  采购需求

## （一）项目概况

海南省海洋渔船通导与安全装备建设项目（海南省海洋渔船动态管理分系统项目）建设内容如下：

1.文昌市渔业分指挥中心建设内容：分指挥中心环境改造、大屏显示系统、综合安防管理平台；综合通信系统终端、中控系统、扩声系统、数字会议系统、设备间建设、网络安全系统。

2.陵水县渔业分指挥中心建设内容：分指挥中心环境改造、大屏显示系统、综合安防管理平台、综合通信系统终端、中控系统、扩声系统、数字会议系统、设备间建设、网络安全系统。

3.万宁市渔业分指挥中心建设内容：分指挥中心环境改造、大屏显示系统、综合安防管理平台、综合通信系统终端、中控系统、扩声系统、数字会议系统、设备间环境改造建设；网络安全系统。

4.昌江县渔业分指挥中心建设内容：分指挥中心环境改造、大屏显示系统、综合安防管理平台、综合通信系统终端、中控系统、扩声系统、数字会议系统、设备间环境改造建设、网络安全系统。

5.东方市渔业分指挥中心建设内容：分指挥中心环境改造、大屏显示系统、综合安防管理平台、综合通信系统终端、中控系统、扩声系统、数字会议系统、设备间环境改造建设、网络安全系统。

6.澄迈县渔业分指挥中心建设内容：分指挥中心环境改造、大屏显示系统、综合安防管理平台、综合通信系统终端、中控系统、扩声系统、数字会议系统、设备间环境改造建设、网络安全系统。

7.三沙市渔业分指挥中心建设内容：综合通信系统终端、综合安防管理平台。

8.省海洋渔船动态监控管理系统配套建设内容：融合通信系统、执法音视频管理平台。

9.海南省渔船动态监控管理分系统等保三级及密码系统建设。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：  768.89 万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 基础环境集成实施服务 | C020201 | 项 | 1 | 否 | 不允许中标（成交）供应商将本项目的主体、关键性工作进行分包 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

## （一）渔船动态监控管理分系统

本项目在文昌、陵水、万宁、东方、昌江、澄迈、三沙7个市县建设渔业分指挥中心，依托电子政务外网、互联网，建设形成省、市（县）连通的指挥系统和视频监控系统，提供日常管理、应急指挥、便民服务和领导决策等功能，实现远程遥控操作电台与渔船进行通信，协调执法指挥调度等应用。

### 文昌市渔业分指挥中心

#### 分指挥中心环境改造建设

环境改造内容包括：地面、天花板、墙面和门窗等改造。

##### 地面改造

地面材料选择绿色环保、阻燃、防静电、不吸尘和易清洁等。

##### 天花板改造

吊顶应采用整体装配材料，具有足够的强度，具有良好的装饰效果；吊顶材料应该不起尘、不吸尘、具有吸音、防火、防腐、防水、防潮等性能。

##### 墙面改造

包括墙面拆除、墙面隔断、墙面防水和墙面装饰等。

##### 门窗改造

门窗选择应该考虑耐火性和耐火隔热性，并具有良好的隔音效果。指挥中心设置外窗具备良好的气密性、防水性、隔音性等要求。

##### 背景墙

选择环保、耐燃且广泛成熟应用于市场的通用型有机材料。

##### 窗帘

材料选择阻燃、遮光、柔和、吸水性好、环保等材质。

##### 空调系统

空调设备选择节能、冷暖型。

##### 照明系统

选择光线明亮、柔和、节能环保且达到一定照度要求。

##### 操作席位

满足15人坐席位置，并配置座椅；4套操作台和操作座椅。

#### 大屏显示系统

大屏显示系统采用高度集成和系统化的设计，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LCD拼接屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。

#### 综合安防管理平台

汇聚文昌市现有渔业主管部门视频监控资源，推送至省海洋与渔业通信指挥中心建设视频监控综合安防管理平台，为省和市县渔业管理的实时监管、事后追查及指挥调度提供基础视频服务。

主要包括视频监控配置、实时监控、全景监控、联网共享功能。

#### 综合通信系统终端

根据指挥调度需求，文昌市渔业分指挥中心设2个指挥席位，加配2个IP话机、2个IP可视话机，并与省海洋与渔业通信指挥中心综合通信系统对接。

#### 中央控制系统

中央集中控制系统配置有网络中控主机、平板电脑、电源控制器等设备作为指挥中心的中央集中控制系统核心控制设备，实现对指挥中心的摄像机和拼接大屏控制、音视频切换控制、音量大小调节等功能。

#### 扩声系统

音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算指挥中心的音响场地系数进行设备选型，保证指挥中心每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果。

#### 数字会议系统

会议桌放置桌面式手拉手坐式话筒，包括会议控制主机、发言单元、功放、调音台、音频处理器等相关设备组成，满足各会议室参会人的发言、讨论、扩声等功能要求。

#### 设备间建设

设备间建设内容包含环境适应性改造、供配电系统改造、照明系统、防雷接地、空调等内容。

### 陵水县渔业分指挥中心

#### 分指挥中心环境改造建设

环境改造内容包括：地面、天花板、墙面和门窗等改造。

##### 地面改造

地面材料选择绿色环保、阻燃、防静电、不吸尘和易清洁等。

##### 天花板改造

吊顶应采用整体装配材料，具有足够的强度，具有良好的装饰效果；吊顶材料应该不起尘、不吸尘、具有吸音、防火、防腐、防水、防潮等性能。

##### 墙面改造

主要包括墙面拆除、墙面隔断、墙面防水和墙面装饰等。

##### 背景墙

选择环保、耐燃且广泛成熟应用于市场的通用型有机材料。

##### 窗帘

材料选择阻燃、遮光、柔和、吸水性好、环保等材质。

##### 照明系统

选择光线明亮、柔和、节能环保且达到一定照度要求。

##### 操作席位

满足15人坐席位置，并配置座椅，操作台利旧。

#### 大屏显示系统

大屏显示系统采用高度集成和系统化的设计，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LCD拼接屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。

#### 综合安防管理平台

汇聚陵水县现有渔业主管部门视频监控资源，推送至省海洋与渔业通信指挥中心建设视频监控综合安防管理平台，为省和市县渔业管理的实时监管、事后追查及指挥调度提供基础视频服务。

主要包括视频监控配置、实时监控、全景监控、联网共享功能。

#### 综合通信系统终端

根据指挥调度需求，在陵水渔业分指挥中心设2个指挥席位，加配2个IP话机、2个IP可视话机，并与省海洋与渔业通信指挥中心综合通信系统对接。

#### 中央控制系统

中央集中控制系统配置有网络中控主机、平板电脑、电源控制器等设备作为指挥中心的中央集中控制系统核心控制设备，实现对指挥中心的摄像机和拼接大屏控制、音视频切换控制、音量大小调节等功能。

#### 扩声系统

音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算指挥中心的音响场地系数进行设备选型，保证指挥中心每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果。

#### 数字会议系统

会议桌放置桌面式手拉手坐式话筒，包括会议控制主机、发言单元等相关设备组成，满足各会议室参会人的发言、讨论等会议功能要求。

#### 设备间建设

设备间建设内容包含环境适应性改造、供配电系统改造、照明系统、防雷接地等内容。

### 万宁市渔业分指挥中心

#### 分指挥中心环境改造建设

本次指挥中心环境改造内容包括：地面、天花板、墙面和门窗等改造。

##### 地面改造

地面材料选择绿色环保、阻燃、防静电、不吸尘和易清洁等。

##### 天花板改造

吊顶应采用整体装配材料，具有足够的强度，具有良好的装饰效果；吊顶材料应该不起尘、不吸尘、具有吸音、防火、防腐、防水、防潮等性能。

##### 背景墙

选择环保、耐燃且广泛成熟应用于市场的通用型有机材料。

##### 窗帘

材料选择阻燃、遮光、柔和、吸水性好、环保等材质

##### 空调系统

空调设备选择节能、冷暖型。

##### 照明系统

选择光线明亮、柔和、节能环保且达到一定照度要求。

##### 操作席位

满足15人坐席位置，并配置座椅；4套操作台和操作座椅。

#### 大屏显示系统

大屏显示系统采用高度集成和系统化的设计，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LCD拼接屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。

#### 综合安防管理平台

汇聚万宁市现有渔业主管部门视频监控资源，推送至省海洋与渔业通信指挥中心建设视频监控综合安防管理平台，为省和市县渔业管理的实时监管、事后追查及指挥调度提供基础视频服务。

主要包括视频监控配置、实时监控、全景监控、联网共享功能。

#### 综合通信系统终端

根据指挥调度需求，在万宁市渔业分指挥中心设3个指挥席位，加配2个IP话机、2个IP可视话机，并与省海洋与渔业通信指挥中心综合通信系统对接。

#### 中央控制系统

中央集中控制系统配置有网络中控主机、平板电脑、电源控制器等设备作为指挥中心的中央集中控制系统核心控制设备，实现对指挥中心的摄像机和拼接大屏控制、音视频切换控制、音量大小调节等功能。

#### 扩声系统

音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算指挥中心的音响场地系数进行设备选型，保证指挥中心每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果。

#### 数字会议系统

会议桌放置桌面式手拉手坐式话筒，包括会议控制主机、发言单元等相关设备组成，满足各会议室参会人的发言、讨论等会议功能要求。

#### 设备间建设

设备间建设内容包含环境适应性改造、供配电系统改造、照明系统、防雷接地、空调等内容。

### 昌江县渔业分指挥中心设计

#### 分指挥中心环境改造建设

本次指挥中心环境改造内容包括：地面、天花板、墙面、门、照明等改造。

##### 地面改造

地面材料选择绿色环保、阻燃、防静电、不吸尘和易清洁等。

##### 天花板改造

吊顶应采用整体装配材料，具有足够的强度，具有良好的装饰效果；吊顶材料应该不起尘、不吸尘、具有吸音、防火、防腐、防水、防潮等性能。

##### 墙面改造

包括墙面拆除、墙面隔断、墙面防水和墙面装饰等。

##### 背景墙

选择环保、耐燃且广泛成熟应用于市场的通用型有机材料。

##### 窗帘

材料选择阻燃、遮光、柔和、吸水性好、环保等材质

##### 空调系统

空调设备选择节能、冷暖型。

##### 照明系统

选择光线明亮、柔和、节能环保且达到一定照度要求。

##### 操作席位

满足15人坐席位置，并配置座椅；4套操作台和操作座椅。

#### 大屏显示系统

大屏显示系统采用高度集成和系统化的设计，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LCD拼接屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。

#### 综合安防管理平台

汇聚昌江县现有渔业主管部门视频监控资源，推送至省海洋与渔业通信指挥中心建设视频监控综合安防管理平台，为省和市县渔业管理的实时监管、事后追查及指挥调度提供基础视频服务。

主要包括视频监控配置、实时监控、全景监控、联网共享功能。

#### 综合通信系统终端

根据指挥调度需求，在昌江渔业分指挥中心设2个指挥席位，加配2个IP话机、2个IP可视话机，并与省海洋与渔业通信指挥中心综合通信系统对接。

#### 中央控制系统

中央集中控制系统配置有网络中控主机、平板电脑、电源控制器等设备作为指挥中心的中央集中控制系统核心控制设备，实现对指挥中心的摄像机和拼接大屏控制、音视频切换控制、音量大小调节等功能。

#### 扩声系统

音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算指挥中心的音响场地系数进行设备选型，保证指挥中心每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果。

#### 数字会议系统

会议桌放置桌面式手拉手坐式话筒，包括会议控制主机、发言单元、功放、调音台、音频处理器等相关设备组成，满足各会议室参会人的发言、讨论、扩声等功能要求。

#### 设备间建设

设备间建设内容包含环境适应性改造、供配电系统改造、照明系统、防雷接地等内容。

### 澄迈县渔业分指挥中心

#### 分指挥中心环境改造建设

本次指挥中心环境改造内容包括：地面、天花板、墙面、窗帘、背景墙等改造。

##### 地面改造

地面材料选择绿色环保、阻燃、防静电、不吸尘和易清洁等优点。

##### 墙面改造

墙面材料应选择绿色环保、防火阻燃、防水防潮、不起尘等材料。

##### 背景墙

选择环保、耐燃且广泛成熟应用于市场的通用型有机材料。

##### 窗帘

选择阻燃、遮光、柔和、吸水性好、环保等材质。

##### 空调系统

空调设备选择节能、冷暖型。

##### 操作席位

满足15人坐席位置，并配置座椅，4套操作台和操作座椅等。

#### 大屏显示系统

大屏显示系统采用高度集成和系统化的设计，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LCD拼接屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。

#### 综合安防管理平台

汇聚澄迈县现有渔业主管部门视频监控资源，推送至省海洋与渔业通信指挥中心建设视频监控综合安防管理平台，为省和市县渔业管理的实时监管、事后追查及指挥调度提供基础视频服务。

主要包括视频监控配置、实时监控、全景监控、联网共享功能。

#### 综合通信系统终端

根据指挥调度需求，在澄迈县渔业分指挥中心设2个指挥席位，加配2个IP话机、2个IP可视话机，并与省海洋与渔业通信指挥中心综合通信系统对接。

#### 中央控制系统

中央集中控制系统配置有网络中控主机、平板电脑、电源控制器等设备作为指挥中心的中央集中控制系统核心控制设备，实现对指挥中心的摄像机和拼接大屏控制、音视频切换控制、音量大小调节等功能。

#### 扩声系统

音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算指挥中心的音响场地系数进行设备选型，保证指挥中心每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果。

#### 数字会议系统

会议桌放置桌面式手拉手坐式话筒，包括会议控制主机、发言单元等相关设备组成，满足各会议室参会人的发言、讨论等会议功能要求。

#### 设备间建设

设备间建设内容包含环境适应性改造、供配电系统改造、照明系统、防雷接地、空调等内容。

### 东方市渔业分指挥中心

#### 分指挥中心环境改造建设

本次指挥中心环境改造内容包括：地面、天花板、墙面和门窗等几个维度进行改造。

##### 地面改造

地面材料选择绿色环保、阻燃、防静电、不吸尘和易清洁等。

##### 天花

沿用原有场所的吊顶天花。

##### 墙面改造

包括墙面拆除、墙面隔断、墙面防水和墙面装饰等。

##### 背景墙

选择环保、耐燃且广泛成熟应用于市场的通用型有机材料。

##### 窗帘

沿用原有场所的窗帘。

##### 空调系统

空调设备选择节能、冷暖型。

##### 照明

选择光线明亮、柔和、节能环保且达到一定照度要求。

##### 操作席位

满足15人坐席位置，并配置座椅；4套操作台和操作座椅等。

#### 大屏显示系统

大屏显示系统采用高度集成和系统化的设计，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LCD拼接屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。

#### 综合安防管理平台

汇聚东方市现有渔业主管部门视频监控资源，推送至省海洋与渔业通信指挥中心建设视频监控综合安防管理平台，为省和市县渔业管理的实时监管、事后追查及指挥调度提供基础视频服务。

主要包括视频监控配置、实时监控、全景监控、联网共享功能。

#### 综合通信系统终端

根据指挥调度需求，在东方市渔业分指挥中心设2个指挥席位，加配2个IP话机、2个IP可视话机，并与省海洋与渔业通信指挥中心综合通信系统对接。

#### 中央控制系统

中央集中控制系统配置有网络中控主机、平板电脑、电源控制器等设备作为指挥中心的中央集中控制系统核心控制设备，实现对指挥中心的摄像机和拼接大屏控制、音视频切换控制、音量大小调节等功能。

#### 扩声系统

音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算指挥中心的音响场地系数进行设备选型，保证指挥中心每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果。

#### 数字会议系统

会议桌放置桌面式手拉手坐式话筒，包括会议控制主机、发言单元等相关设备组成，满足各会议室参会人的发言、讨论等会议功能要求。

#### 设备间建设

设备间建设内容包含环境适应性改造、供配电系统改造、照明系统、防雷接地、空调等内容。

### 三沙市应急管理指挥中心

#### 综合安防管理平台

汇聚三沙市现有渔业主管部门视频监控资源，推送至省海洋与渔业通信指挥中心建设视频监控综合安防管理平台，为省和市县渔业管理的实时监管、事后追查及指挥调度提供基础视频服务。

主要包括视频监控配置、实时监控、全景监控、联网共享功能。

#### 综合通信系统终端

根据指挥调度需求，在三沙市应急指挥中心设2个指挥席位，加配2个IP话机、2个IP可视话机，并与省海洋与渔业通信指挥中心综合通信系统对接。

### 海南省渔业监察总队配套系统

#### 综合通信系统升级

省海洋与渔业通信指挥中心已在前期项目建设了一套综合通信系统，完成了对现有通信资源和将要建设资源的整合。

本项目在原有多媒体通信系统的基础上，在下属各个市县增加用户侧综合接入网关，将市县模拟电话终端接入到省海洋与渔业通信指挥中心的多媒体通信服务器系统中。

#### 执法音视频管理平台

在海南省渔业监察总队建立执法音视频管理平台，实现对全省渔监单位的执法管理。各执法记录仪终端和执法记录仪数据采集工作站，并按照平台接口的技术要求进行数据接入。

##### 平台功能

执法音视频管理平台采用嵌入式操作系统等实现视频数据的大容量、高性能、在线扩容、高可靠性、故障自动检测恢复等存储特性，并具备执法记录仪管理、日志查看、数据统计、系统管理等功能。

##### 执法记录仪采集工作站

数据采集站负责实现执法记录仪集中管理，对接入的执法记录仪进行充电、视音频图片查看、数据同步和存取管理等，并可将数据安全、完整、可靠、高效地从记录仪集中上传数据至管理服务器中。

##### 执法记录仪终端

按照行业标准《单警执法视音频记录仪》GA/T947.1-2015的定义，即执法办案人员执法时随身佩戴的集实时视音频摄录、照相、录音等功能于一体的取证技术设备。

#### 市县渔业分指挥中心与省海洋与渔业通信指挥中心互联互通

在已完成6个市县的建设的基础上，本项目新增文昌、澄迈、陵水、东方、三沙、万宁、昌江、洋浦8个市县的短波岸台、超短波岸台接入，并完成新增7个市县的渔船动态监控管理分系统信息接入；原有船载北斗终端数据接入船舶安全保障集中监控管理平台，平台稳定运行。新安装的船载终端数据应遵照原有信息交换方式向省海洋与渔业通信指挥中心推送相关数据，并实现已建融合通信系统与本项目融合通信系统的对接。

#### 船载终端通用接口

开发船载终端统一服务接口集成到省海洋与渔业通信指挥中心综合通信平台，实现船载终端信息的接收和存储；同时，开发省海洋与渔业通信指挥中心综合通信平台界面，实现船载终端设备信息在省海洋与渔业通信指挥中心综合通信平台一张图系统中的配置管理和展现。

#### 音视频接入接口

省海洋与渔业通信指挥中心综合通信平台通过对接第三方提供的SDK、接口服务等信息，将执法音视频管理平台、综合安防管理平台中的音视频信息接入展示。

#### 等保三级及商用密码应用系统建设

海南省渔船动态监控管理分系统等保三级及商用密码应用系统建设。

（二）采购设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省渔业监察总队 |  |  |
| （一） | 综合通信系统 |  |  |  |
| 1 | 边缘会话控制器 | 1.每秒创建注册数最大支持≥800； | 套 | 1 |
|  |  | 2.并发注册数最大支持≥80000； |  |  |
|  |  | 3.每秒新建呼叫数最大支持≥800； |  |  |
|  |  | 4.最大支持处理数最大支持≥8000； |  |  |
|  |  | 5.≥6个千兆网口； |  |  |
|  |  | 6.≥1 个 COM 接口； |  |  |
|  |  | 7.电源，220V AC 供电； |  |  |
|  |  | 8.功率≥400W； |  |  |
|  |  | 9.工作湿度，0℃～+40℃； |  |  |
|  |  | 10.工作温度0℃～+40℃； |  |  |
|  |  | 11.支持 SIP 基于 UDP/TCP/TLS/WS/WSS 传输、支持 WEBRTC，且支持相互转换； |  |  |
|  |  | 12.支持基于 UDP/DTLS 传输的媒体加密，采用国密方式，支持AES128，AES256； |  |  |
|  |  | 13.私有协议隧道、支持语音压缩、增强穿透、可定 义加密算法、可定义传输协议； |  |  |
|  |  | 14.支持信令、媒体的对称和非对称 NAT 穿透、保活； |  |  |
|  |  | 15.支持基于 IP 和 SIP 字段设置黑名单规则并进行丢弃、拦截、告警、回应等处置方式；支持白名单；支持审计限速；支持防护洪水攻击、端口扫描等； |  |  |
|  |  | 16.支持中文、英文界面；支持通过 HTTPS 登录 WEB 界面配置，支持通过 Serial、SSH 登录命令行界面配置；支持修改管理端口。 |  |  |
| 2 | 用户授权 | 扩展用户数授权 (每 10 路并发会话) 。 | 套 | 2 |
| 3 | IAD接入网关 | 1.19 英寸机架式,单路 220V 交流供电; | 台 | 14 |
|  |  | 2. ≥8口FXS; |  |  |
|  |  | 3.以太网接口：RJ-45 10/100Base-T（≥2个）；支持网口冗余。 |  |  |
|  |  | 4.IP侧支持SIP、SDP、RTP/RTCP协议 |  |  |
|  |  | 5.支持G.711U、G.711A、G.723.1、G.729等语音编解码格式。 |  |  |
|  |  | 6.传真支持T.30透传和T.38模式。 |  |  |
|  |  | 7.DTMF传输支持透传和RFC2833模式。 |  |  |
| 4 | 语音网关 | 1.19"1U 机架,双路 220V 交流冗余供电； | 台 | 1 |
|  |  | 2.≥ 64口FXS; |  |  |
|  |  | 3.以太网接口：RJ-45 10/100Base-T（≥2个）；支持网口冗余。 |  |  |
|  |  | 4.IP侧支持SIP、SDP、RTP/RTCP协议 |  |  |
|  |  | 5.支持G.711U、G.711A、G.723.1、G.729等语音编解码格式。 |  |  |
|  |  | 6.传真支持T.30透传和T.38模式。 |  |  |
|  |  | 7.DTMF传输支持透传和RFC2833模式。 |  |  |
| 5 | 软交换用户授权 | 每100用户，NR。 | 套 | 1 |
| 6 | 综合通信服务器 | CPU：国产CPU，≥（2×16核） | 台 | 1 |
|  |  | 内存：≥128G内存 |  |  |
|  |  | 硬盘：≥2TB*4 |  |  |
|  |  | 网口：≥板载2×千兆网口 |  |  |
|  |  | 电源：≥550W*2 |  |  |
| （二） | 执法视音频管理平台 |  |  |  |
| 1 | 执法视音频管理平台 | 1.单台最大可接入300路执法记录仪，本次配置支持不低于50路执法记录仪接入。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.可实现执法记录仪接入管理，用户登录认证，并可实现执法记录仪的视频码流中心存储、集中转发。 |  |  |
|  |  | 3.支持本地地图、google网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式。 |  |  |
| 2 | 采集工作站 | 1.执法数据采集设备，符合GAT 947-2015标准，壁挂式、桌面式设计，占地小，安装方便；采用低功耗平台，静音式设计； | 台 | 1 |
|  |  | 2.配备不小于13.3寸1920*1080高清触摸显示屏； |  |  |
|  |  | 3.配备不小于6个执法记录仪插槽位 |  |  |
|  |  | 4.支持 6 个硬盘位； |  |  |
|  |  | 5.存储硬盘：自带不小于 4T 硬盘； |  |  |
|  |  | 6.执法数据采集设备可通过扩展模块扩展至16/24/32/个Mini USB执法记录仪专用接口； |  |  |
|  |  | 7.可通过人脸识别验证登录，验证通过后可对锁定的执法记录仪自动解锁； |  |  |
|  |  | 8.支持执法记录仪终端自动数据上传（ 图片、录像、录音 ）； |  |  |
|  |  | 9.支持在采集站自动充电； |  |  |
| 3 | 执法记录仪 | 1.单警执法视音频记录仪(LTE)，支持国际，基于Android系统，搭配2.不小于2寸触摸显示屏，32G EMMC，整机达到IP68标准。 | 台 | 6 |
|  |  | 2.3G/4G全网通网络支持； |  |  |
|  |  | 3.支持GPS、北斗双模定位功能； |  |  |
|  |  | 4.支持WiFi视频传输，支持H.264 High Profile格式编码，支持H.265,最大分辨率为1080P，帧率为25帧/秒。 |  |  |
|  |  | 5.执法记录仪采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于0.03s。 |  |  |
|  |  | 6.执法记录仪应能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度应大于或等于710cd/㎡ |  |  |
| 4 | 笔记本电脑 | 1）处理器：国产处理器，≥2.3GHz，≥8核； | 台 | 2 |
|  |  | 2)内存：≥16GB |  |  |
|  |  | 3)存储：≥1T M.2 MVMe |  |  |
|  |  | 4)IPS屏，屏幕亮度根据环境自动调节亮度，屏幕支持 180°展开 |  |  |
|  |  | 5)整机功耗 ≤ 25W |  |  |
|  |  | 6)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 7)正版流式软件； |  |  |
| 5 | 5P工业级空调 | 1.制冷量：≥12000W； | 台 | 3 |
|  |  | 2.电压/频率：380V/50Hz； |  |  |
|  |  | 3.循环风量≥1700m³/h。 |  |  |
| 6 | 执法服务器 | 2U双路标准机架式服务器 | 台 | 1 |
|  |  | CPU：≥2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz |  |  |
|  |  | 内存：≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |  |  |
|  |  | 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 |  |  |
|  |  | 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 |  |  |
|  |  | 网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口 |  |  |
|  |  | 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 |  |  |
|  |  | 电源：标配≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |  |
| （三） | 市县渔业分指挥中心与省海洋与渔业通信指挥中心互联互通 |  |  |
| 1 | 通信汇聚平台 | 采用电信级高可靠性运行平台，基于ATCA架构，针对通信系统特点研制的设备开发，模块化结构设计，支持热插拔和带电维护，重要功能模块支持冗余备份。 | 套 | 1 |
|  |  | 1. 硬件平台采用背板通信平台，机架式设备，19英寸2U机箱； |  |  |
|  |  | 2. 硬件平台采用模块化、插卡式设计，具有≥8个槽位，可以兼容多种类型板卡，板卡之间通过背板总线交换数据； |  |  |
|  |  | 3. 核心板件支持1+1冗余热备； |  |  |
|  |  | 4. 支持机架管理功能：支持故障检测、定位，支持板卡自检，风扇转速检测、风扇告警和控制功能，支持环境检测和告警监控功能； |  |  |
|  |  | 5. 硬件平台内部网络采用双星型网络拓扑结构； |  |  |
|  |  | 6. 采用了双千兆网口设计，支持网络传输接口的冗余切换 |  |  |
| 2 | 通信汇聚平台业务软件 | 通信汇聚平台业务软件属于嵌入式软件，支持统一通信网络和NGN技术规范的架构，融合音/视频通信、语音调度、视频调度、GIS调度于一体，支持SIP协议、H.323协议、GB28181协议、ISDN PRI协议、以及模拟中继互联，既可以与PSTN网络、行业电话专网的程控交换/软交换/IMS互联互通，实现传统的音视频呼叫业务，也可以与视频监控、视频会议、模拟视频信号等视频系统互通，完成视频接入、视频调度、视频分发、转发。 | 套 | 1 |
|  |  | 1. 具有通信调度功能，支持语音通话、视频通话、强拆、强插、呼叫保持、呼叫记录等通信调度功能； |  |  |
|  |  | 2. 具有会议控制功能，支持增加成员、剔除成员、成员禁言、成员视频分发、会议中播放语音和视频文件等会议等功能； |  |  |
|  |  | 3. 具有监控调度功能，支持视频调阅、云台控制、语音对讲、远程重启、终端信息查询、状态查询、历史记录查询和播放、视频截屏、视频录像等功能； |  |  |
|  |  | 4. 支持G.711A/G.711U/G.729音频编解码； |  |  |
|  |  | 5. 具有视频转码能力，支持H.264视频编解码，支持自定义码率（64kbps到6Mbps） 配置； |  |  |
|  |  | 6. 支持自定义分辨率（QCIF/CIF/VGA/4CIF/720P/1080P）配置，支持自定义帧率配置（5Hz到30Hz）配置； |  |  |
|  |  | 7. 最大接入调度台数量32个； |  |  |
|  |  | 8. 最大接入视频监控终端数量20万。 |  |  |
| 3 | 执法视音频管理平台接入网关 | 实现执法视音频平台接入，支持H.264、SVAC视频编解码，支持不同视频格式的自适应转换 | 套 | 1 |
| 4 | 视频监控平台接入网关 | 可实现实时图像、历史视频查看等功能，支持与海康、大华、东方网力、中星微等主流监控系统进行对接，支持H.264、SVAC视频编解码，支持不同视频格式的自适应转换 | 套 | 1 |
| 5 | 船载终端通用接口开发 | 省海洋与渔业通信指挥中心综合通信平台的界面增加船载终端通用接口，通过此通用接口可以支持不同厂家的船载终端接入到平台 | 套 | 1 |
| 6 | 界面功能增加 | 省海洋与渔业通信指挥中心综合通信平台的界面增加执法视音频管理平台和综合安防管理平台功能模块 | 套 | 1 |
| （四） | 等保三级及密码系统建设 |  |  |  |
| 1 | VPN安全网关 | 1.设备高度：2U； | 台 | 1 |
|  |  | 2.网络接口：≥4*1000M（可扩展）； |  |  |
|  |  | 3.电源：冗余电源； |  |  |
|  |  | 4.新建连接数：≥11,000个/秒； |  |  |
|  |  | 5.最大并发连接数：≥555,000个； |  |  |
|  |  | 6.SSL国密吞吐率：≥2.2Gbps； |  |  |
|  |  | 7.支持国密IPSec，最大并发隧道数≥10000，吞吐率≥2Gbps； |  |  |
|  |  | 8.支持国家密码管理局颁布《IPSec VPN 技术规范》（GMT 0022-2014）、《SSL VPN 技术规范》（GMT 0024-2014）； |  |  |
|  |  | 9.具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书； |  |  |
|  |  | 10.产品支持IPv6 Ready Logo认证，具备IPv6 Ready Logo 认证证书和IPv6 Ready 测试报告。 |  |  |
| 2 | 数据库透明加密系统 | 数据库透明加密管理系统： | 台 | 1 |
|  |  | 1、支持对数据库加密软件进行密钥的全生命周期管理； |  |  |
|  |  | 2、支持对接入数据库服务器实现权限控制，防止非法设备接入； |  |  |
|  |  | 3、能够对访问数据库的应用实现进程的白名单管控，防止非可信应用获取数据。" |  |  |
|  |  | "数据库加密软件： |  |  |
|  |  | 1、采用SM2、SM3、SM4国密算法，符合国家安全规范和国家密码局对商用密码的技术要求； |  |  |
|  |  | 2、采用透明加密形式，对上层应用及部署无影响，无需更改代码即可加密数据库数据； |  |  |
|  |  | 3、支持对数据库系统进行加密后，对密文数据提供索引能力，对性能损耗极小； |  |  |
|  |  | 4、兼容多种数据库，包括主流MySQL、Oracle等数据库系统； |  |  |
|  |  | 5、采用密钥和加密数据分离存储的理念，只要密钥不出设备，确保即使被拖库，数据依然安全。" |  |  |
|  |  | 6、"专用的国密密钥服务器，符合国家密码管理局对真随机数生成的设计要求 |  |  |
|  |  | 7、2U硬件平台；双交流电源；CPU：≥8核；内存：≥16G；硬盘：≥2T；；≥2千兆电口；单台硬件支持≥300MB/s加解密速度。 |  |  |
| 3 | 应用加密系统 | 加解密模块： | 台 | 1 |
|  |  | 1、软件密码模块，实现业务数据的加解密能力 |  |  |
|  |  | 2、支持国密标准SM2/3/4加密算法，具备《商用密码产品认证证书》 |  |  |
|  |  | 3、通过GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级第二级认证 |  |  |
|  |  | 4、可支持主流国际算法 |  |  |
|  |  | 5、可根据需求化开发实现端到端加密、传输加密、存储加密等功能 |  |  |
|  |  | 6、支持密文与密钥分离 |  |  |
|  |  | 7、支持适配不同版本开发语言，如Java，C，Javascript，Objective-C等 |  |  |
|  |  | 8、支持多类型操作系统应用集成，包括Android、iOS终端、PC客户端及服务端使用 |  |  |
|  |  | 协同签名模块 |  |  |
|  |  | 1、支持密钥分割技术和协同签名技术，实现密钥分量在终端和服务器端独立生成和独立存储 |  |  |
|  |  | 2、与协同签名系统交互，在终端计算出完整数字签名，实现终端身份认证功能 |  |  |
|  |  | 3、支持设备生成数字签名用于双向身份认证、数据完整性保护 |  |  |
|  |  | 4、支持业务端硬件特征绑定，增强访问权限控制 |  |  |
|  |  | 协同签名密码管理系统： |  |  |
|  |  | 1、支持国密标准的SM2数字签名算法，具备《商用密码产品认证证书》 |  |  |
|  |  | 2、安全私钥分量托管协同签名系统，保证私钥在终端存储和使用的安全性 |  |  |
|  |  | 3、提供数据签名/验签等接口，支持业务系统发起签名请求，服务器与业务端完成协同签名 |  |  |
|  |  | 4、支持密钥由业务终端和服务器协商产生，采用密钥分割技术保存密钥 |  |  |
|  |  | 密钥管理系统： |  |  |
|  |  | 1、符合国密标准规范，具备《商用密码产品认证证书》 |  |  |
|  |  | 2、可作为密钥管理中心，为业务系统分配、管理密钥 |  |  |
|  |  | 3、可根据客户需求提供提供统一的管理后台 |  |  |
|  |  | 4、支持密钥的生命周期管理" |  |  |
|  |  | 2U硬件平台；双交流电源；CPU：≥8核；内存：≥16G；硬盘：≥2T； ≥2个千兆电口；单台设备密钥请求并发为≥1000次/秒，单台最大支持≥20000人； |  |  |
|  |  | 5、不少于2000人的license授权。 |  |  |
| 4 | 服务器密码机系统 | CPU:≥4核 内存：≥32G 硬盘：≥2T 机箱：3U 电源≥550W 冗余电源 4千兆电口 | 台 | 1 |
|  |  | SM1加解密速率：≥2Gbps |  |  |
|  |  | SM4加解密速率：≥2Gbps |  |  |
|  |  | SM2密钥对生成：≥4000对/秒 |  |  |
|  |  | SM2(256)签名：≥60000次/秒 |  |  |
|  |  | SM2 (256)验签：≥40000次/秒 |  |  |
|  |  | "SM3杂凑速率：≥1Gbps |  |  |
|  |  | 提供全面支持国产SM1/SM2/SM3/SM4密码算法及国际主流加法算法的服务器密码机，实现数据加密、数字签名、随机数生成等功能；适用于各类密码安全应用系统进行高速的、多任务并行处理的密码运算，保障系统安全；具有处理能力高、性能稳定、功能完善等特点。基于分权管理机制，设置管理员、操作员、审计员进行权限管控；支持多机并行和负载均衡，具备高可靠性和高效冗余机制，对信息系统内的核心机密数据进行加密保护。 |  |  |
| （二） | 海南省海洋渔业电子政务外网 |  |  |  |
| 1 | 服务器区防火墙 | 1.标准2U硬件平台，双交流电源，≥1T硬盘；含≥10*GE电口，≥8*SFP光口，≥4*SFP+光口，无接口扩展槽；GE多模光模块（SFP，0.5km，850nm）*4； | 台 | 2 |
|  |  | 2.网络吞吐性能≥20Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建HTTP连接数≥50万。SSL VPN并发用户数≥3000。包含下一代防火墙、防病毒、入侵检测和防御模块； |  |  |
|  |  | 3.支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口 ／安全域、源／目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性 ，通过 配置入侵防护 、病毒防护 、Web访问策略 、应用控制等安全防护功能 ； |  |  |
|  |  | 4.支持IPv4/IPv6策略分析功能 ，支持检测出冗余策略 、隐藏策略、冲突策略 、可合并策略 、通过空策略、过期策略 ，并提供优化建议及图形化分析统计； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持telnet 、ftp 、imap 、pop3 、smtp 、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能，针对每协议可自定义检测时长和阈值 ，并自动将攻击者加入黑名单； |  |  |
|  |  | 7.支持IPv4/6 网络下telnet 、ssh, ftp 、imap 、pop3 、smtp 、mysql 、postgresql 、mssql、rlogim 、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描 、全面扫描 、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式 ，弱口令字典可自定义设置； |  |  |
|  |  | ▲8.支持基于威胁情报分析安全状态 ，提供源IP、 目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计，并可基于统计周期 、威胁类型 、情报指标 、 情报来源 、风险等级、情报类别等维度进行情报检索；（提供第三方测评机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 9.支持800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | 10.支持HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP协议的病毒查杀 ，支持查杀邮件附件 、网页下载文件中包含的病毒；支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果； |  |  |
|  |  | 11.内置IPS检测引擎 ，支持命令执行 、目录遍历、 缓冲溢出 、安全绕过 、信息泄露等 10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE ，特征库可直接查阅事件名称 、CVE ID、受影响的系统 、事件详情 、处理建议 、补丁下载等详细信息 ，支持事件集自动和手动两种更新方式； |  |  |
|  |  | 12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。 |  |  |
| 2 | 安全管理区防火墙 | 1.标准1U硬件平台，单交流电源，≥500G硬盘；含≥10*GE电口，≥4*SFP光口； | 台 | 1 |
|  |  | 2.网络吞吐性能≥6Gbps，最大并发连接数大于200万，每秒新建HTTP连接数大于5万。SSL VPN并发用户数≥400。 |  |  |
|  |  | 3.支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口 ／安全域、源／目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性 ，通过 配置入侵防护 、病毒防护 、Web访问策略 、应用控制等安全防护功能 ； |  |  |
|  |  | 4.支持IPv4/IPv6策略分析功能 ，支持检测出冗余策略 、隐藏策略、冲突策略 、可合并策略 、通过空策略、过期策略 ，并提供优化建议及图形化分析统计； |  |  |
|  |  | 5.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式； |  |  |
|  |  | 6.支持telnet 、ftp 、imap 、pop3 、smtp 、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能，针对每协议可自定义检测时长和阈值 ，并自动将攻击者加入黑名单； |  |  |
|  |  | 7.支持IPv4/6 网络下telnet 、ssh, ftp 、imap 、pop3 、smtp 、mysql 、postgresql 、mssql、rlogim 、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描 、全面扫描 、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式 ，弱口令字典可自定义设置； |  |  |
|  |  | 8.支持基于威胁情报分析安全状态 ，提供源IP、 目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计，并可基于统计周期 、威胁类型 、情报指标 、 情报来源 、风险等级、情报类别等维度进行情报检索； |  |  |
|  |  | 9.支持≥800万余种病毒的查杀，病毒库支持在线和离线升级； |  |  |
|  |  | 10.支持HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP协议的病毒查杀 ，支持查杀邮件附件 、网页下载文件中包含的病毒；支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果； |  |  |
|  |  | 11.内置IPS检测引擎 ，支持命令执行 、目录遍历、 缓冲溢出 、安全绕过 、信息泄露等 10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE ，特征库可直接查阅事件名称 、CVE ID、受影响的系统 、事件详情 、处理建议 、补丁下载等详细信息 ，支持事件集自动和手动两种更新方式； |  |  |
|  |  | ▲12.支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态跟踪。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 3 | 堡垒机系统 | 1.1U设备，单电源，≥4T硬盘，≥8G内存；≥1个console口，≥2 个USB口，≥6个千兆电口，≥2个扩展卡槽，支持扩展4电/4光/8电/2万兆/4万兆； | 台 | 1 |
|  |  | 2.授权点数≥200，并发图形会话≥200，并发字符会话≥320，最大用户数无限制。提供3年维保服务； |  |  |
|  |  | 3.支持IE、Edge、Chrome、FireFox、Safari等主流浏览器； |  |  |
|  |  | ▲4.支持微信小程序手机令牌、手机短信、动态令牌、USBKey等多因子认证；（提供第三方测评机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 5.支持云主机资源批量添加，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure云平台的资源； |  |  |
|  |  | 6.提供类似云盘形式的文件存储，支持RDP、SSH协议类型主机的文件上传和下载，并进行审计； |  |  |
|  |  | 7.支持自定义角色权限模块，符合复杂多样的业务场景需求； |  |  |
|  |  | 8.可根据文本审计的内容为关键字进行图形搜索，搜索出来的结果可以直接定位到相关图形画面进行回放； |  |  |
|  |  | 9.可以根据从账户、时间、改密周期、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行；支持修改数据库账户的密码，包括DB2、MySQL、Oracle、SQL Server； |  |  |
|  |  | 10.支持异步操作任务，支持实时查看任务进度，支持终止任务。 |  |  |
| 4 | 统一安全管理中心系统 |  |  |  |
| 4.1 | 数据采集与解析功能模块 | 1.支持Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、SFTP、数据库、流量等方式采集日志; | 套 | 1 |
|  |  | 2.能接入各类Windows日志并正确解析，接入方式支持远程及本地转发； |  |  |
|  |  | 3.能接入各类Linux/Unix日志并正确解析，包括CentOS、Ubuntu、FreeBSD、HP-UX、IBM AIX等； |  |  |
|  |  | 4.能接入和正确解析主流数据库系统日志，包括MySQL、Microsoft SQL Server、Oracle、DB2、Informix等； |  |  |
|  |  | 5.能接入和正确解析主流Web中间件日志，中间件包含Apache、IIS、Apache Tomcat、Weblogic、Websphere等； |  |  |
|  |  | 6.能接入和正确解析各类网络设备日志，包括但不限于Cisco、华为、华三、深信服、锐捷等类型； |  |  |
|  |  | 7.能接入和正确解析各类防火墙日志，包括但不限于山石、天融信、锐捷、深信服、360、华为、Cisco ASA等； |  |  |
|  |  | 8.能接入和正确解析各类入侵检测或入侵防御产品日志； |  |  |
|  |  | 9.能正确接入和正确解析各类防毒（含EDR、网络防毒等）产品日志，包括但不限于360、瑞星等. |  |  |
| 4.2 | 安全分析模型组件 | 1.利用网络流量数据、日志数据、脆弱性数据等对网络安全态势、数据安全态势、业务安全态势等进行分析； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持对一般的攻击进行检测，检测的类型包括端口扫描、拒绝服务攻击、漏洞利用攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、Webshell及其它类型的注入攻击； |  |  |
|  |  | 3.对网络传输中存在的明文传输行为进行检测； |  |  |
|  |  | 4.支持对可能存在过期或软件进行检测； |  |  |
|  |  | 5.支持对各类木马活动进行检测，包括但不限于木马软件下载、木马登录/回连以及其它木马通讯行为； |  |  |
|  |  | 6.支持对协议改写、安全洋葱等存在隐蔽通道的行为进行检测； |  |  |
|  |  | 7.支持对主流电子加密货币活动进行检测，包括但不限于比特币、莱特币、门罗币等； |  |  |
|  |  | 8.支持对各类勒索软件进行检测，包括其登录行为、横向扩散行为等，检测的类型包括但不限于永恒之蓝、GandCrab、Satan等； |  |  |
|  |  | 9.支持检测针对各类网页客户端进行攻击的检测、支持对常见蠕虫的检测、支持对一般广告捆绑的检测； |  |  |
|  |  | 10.支持对各类文件威胁进行检测，检测的内容包含但不限于一般病毒、木马、蠕虫、各类灰件（含广告）等进行检测； |  |  |
|  |  | ▲11.支持对各类主机漏洞进行检测，检测的目标系统包含主流操作系统、数据库系统、Web中间件等，主机漏洞中至少包含名称、级别、CVE等编号、描述、受影响系统、解决方案等内容；检查的类型包括但不限拒绝服务、缓冲区溢出、任意文件上传、远程任意执行、反序列化、后门等；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 12.支持对主机、数据库系统、Web中间件、网络设备、安全设备、域名服务等的配置基线检查；检查的类型包括但不限于账号管理、口令设置、权限设置、日志设置等； |  |  |
|  |  | 13.支持对网站漏洞的检测，检测的类型包含跨站、跨站请求伪造、SQL注入、网页挂马、任意文件上传、暴力破解等。 |  |  |
| 4.3 | 安全自动化响应编排功能模块 | 1.内置仪表板，支持自定义仪表板，客户可以选择对应的微件，组成想要关注的仪表展现内容； | 套 | 1 |
|  |  | 2.预警可由系统自动生成，或者人工创建。类型包括：网络攻击、恶意代码、安全漏洞等； |  |  |
|  |  | 3.支持查看、处理系统产生的告警，处理动作包括确认、清除以及转工单等；支持工单管理，工单可以自创建或通过告警、预警转为工单处理，工单状态包括：接受、处理、转工单、作废、结束等； |  |  |
|  |  | 4.支持资产发现功能，对相关资产的系统类型进行一定的猜测，生成预备资产列表；用户可以根据列表并补全相关信息以生成正式资产； |  |  |
|  |  | 5.支持定义资产管理视图，使之可以和相关资产进行挂钩； |  |  |
|  |  | ▲6.支持定义漏洞扫描和安全配置（配置基线）检查任务，任务包括名称、执行周期等属性；在任务检查期间可以查看进度，检查完毕可以查看检查报告并和历史检查报告进行比对；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 7.支持发布、确认安全预警功能，预警包括重大安全事件、安全漏洞等类型； |  |  |
|  |  | 8.支持将本地相关信息上送到云端进行统一管理，这些信息包括但不限于各类安全事件、漏洞、产品运行信息等内容。 |  |  |
| 4.4 | 高级持续性威胁检测与溯源功能模块 | 1.利用“杀伤链“方式对各类对象的失陷情况进行分析和追溯； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持对各种动态生成算法域名的检测，检测的网络协议包含但不限于DNS、HTTP以及HTTPS（TLS）等； |  |  |
|  |  | 3.支持对网络异常流量进行检测，用户可以定义相关距离方法和学习周期； |  |  |
|  |  | 4.支持定义各类对象，包括时间、地点等对相关数据进行合规审计，符合规则的则产生审计记录； |  |  |
|  |  | 5.系统内置并支持用户自定义告警规则对各类安全事件进行分析；告警规则中应可指定生成告警的名称、级别、对象生成方式以及响应方式等内容； |  |  |
|  |  | 6.支持按一定的统计方式以及学习周期对相关数据进行分析，满足则产生告警信息； |  |  |
|  |  | 7.支持对服务器以及终端的失陷情况进行分析，分析中应包含失陷阶段、可信度等信息；至少支持内置≥200+分析规则或策略； |  |  |
|  |  | 8.支持对于邮箱等账号失陷情况进行分析，在账号分析中应可以指定或过滤相关账号来源； |  |  |
|  |  | ▲9.支持对网站失陷进行分析，分析中应包含失陷阶段以及可信度等相关内容；应可以指定需要分析的网站信息。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
| 4.5 | 威胁情报分析功能模块 | 1.展示最新的实时威胁情报信息，可以为系统内资产以及行业内存在的潜在威胁提供一些有价值的情报信息来供使用者查看分析； | 套 | 1 |
|  |  | 2.安全感知云端将最新的安全资讯进行下发，在系统内可以查看最新的安全资讯动态； |  |  |
|  |  | 3.威胁情报实时参与风险分析，对网内的资产类型与威胁情报进行碰撞，及时做出告警响应； |  |  |
|  |  | 4.通过云端预警功能，根据不同行业和资产的系统类型，对可能存在的威胁，云端下发安全预警，线下及时排查和进行相关的安全防护； |  |  |
|  |  | 5.支持对各类恶意IP、恶意域名、恶意URL以及恶意邮箱进行检测；检测的类型包括僵尸网络、木马回连、隐蔽通道、电子加密货币矿池等。 |  |  |
| 4.6 | 安全事件响应中心功能模块 | 1.支持以外部威胁、外连威胁、内部互连威胁、脆弱性威胁等方式提供系统监控大屏； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持以图形方式展示系统内各种对象的失陷情况，需要以链式方式给出失陷阶段并以时间线方式给出整个失陷过程； |  |  |
|  |  | ▲3.支持以端口扫描、攻击、口令猜测、异常连接等方式呈现外部攻击威胁；需给出外部威胁国家、IP地址等信息，并以地图方式进行呈现；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 4.支持以扫描、回连、隐蔽通道、异常连接等方式呈现外连攻击；需给出连接的相关国家、IP地址等信息，并以地图方式进行呈现； |  |  |
|  |  | 5.支持以端口扫描、攻击、口令猜测、异常连接等方式呈现内部互联威胁；内部互联需区分服务器和终端。 |  |  |
| 4.7 | 日志检索功能模块 | 1.提供全文检索功能，能对系统内的对象提供全文检索功能，对于海量数据的检索可限定检索时间段； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持日志的基础查询方式，查询字段包括但不限于源、目的地址、目的端口、协议、服务类型（应用协议）、名称、级别、原始级别、原始日期、原始编号、日期范围（至少支持小时、日、周、自定义等时段类型）、分类及子类、源用户、目的用户、地理位置等信息；查询条件可以保存； |  |  |
|  |  | 3.支持日志的高级查询，即支持以查询表达式方式进行查询；查询条件可以保存； |  |  |
|  |  | 4.支持对网络会话的查询，查询条件包括源地址、目的地址、目的端口、协议、应用协议等内容；对于如HTTP、DNS等协议应能查询相关元数据信息，如网站地址、请求地址等； |  |  |
|  |  | 5.对来源于网络的相关安全事件，支持查询其原始网络会话信息及其网络会话元数据以及留存的网络原始数据包信息，数据包可以下载； |  |  |
|  |  | 6.可以根据资产的相关安全问题，综合查询其上存在的安全问题，包括各类安全事件、安全漏洞以及配置安全问题等信息； |  |  |
|  |  | 7.支持以失陷为中心、南北向以及东西向所有安全威胁的综合安全报表，支持对IP地址及地址段的筛选，另外可以自定义标题、章节选择以及发送邮箱选择； |  |  |
|  |  | 8.支持生成对安全对象进行处理的失陷情况报告。 |  |  |
| 4.8 | 专用硬件资源 | 1.2U设备，单电源，≥6TB硬盘，可用存储约5.8T，≥32G内存； | 台 | 1 |
|  |  | 2.≥1个串口，≥4个后置USB，≥2个RJ45网络接口，支持≥3个NMC网络扩展模块，每个插槽支持扩展为4千兆电口或者2千兆光口或者2万兆光口； |  |  |
|  |  | 3.MTBF时间≥60000小时。 |  |  |
| 5 | 流量采集探针 | 1.2U设备，单电源，≥4TB硬盘，≥32G内存；≥1个Console口，≥4个USB口，≥2个千兆电口，≥2千兆光口（含千兆多模光模块）；处理性能≥2000M； | 台 | 1 |
|  |  | 2.通过旁路部署方式对全流量信息进行采集，并与统一安全管理中心系统完成对接；支持文件检测，如：Zip、RAR、Dmg、Tar、Gzip、Bizp2、OLE2、Cabinnet、CHM、BinHex、SIS，MS Office文件，Mac Office文件，HTML，Flash，RTF，PDF等；并支持恶意软件检测、文件内容敏感词检测； |  |  |
|  |  | 3.支持根据安全事件的影响程度和影响范围分级呈现（极度、重点、中等、一般）所有受害主机，并通过安全知识库指导用户了解相关威胁的原理和解决方案，并支持高级威胁策略定义，可把需要关注的安全事件进行重定义分级展示； |  |  |
|  |  | 4.MTBF时间≥60000小时。 |  |  |
|  |  | 5.包含三年硬件质保。 |  |  |
| 6 | 安全准入系统 | 1.1U设备,单电源，≥4个网口，≥1个Console接口; | 套 | 1 |
|  |  | 2.最大用户数≥1000，最大MAC数≥1000，最大客户端数≥1000，最大ip绑定条目数≥1000，并发认证数≥10000（次/分钟)，可管理交换机数量（SNMP)50；配置≥500台无代理软件设备安全管理授权； |  |  |
|  |  | 3.提供3年维保服务； |  |  |
|  |  | 4.支持802.1x、DHCP、SNMP、IPAM、网关、RDP等准入技术。根据不同需求，可以选用若干种技术，为用户提供客户化的网络准入控制解决方案，实现“全网可视、非法可控、合法可管”的目标; |  |  |
|  |  | ▲5.MTBF时间≥60000小时；（提供第三方的MTBF检测报告或者证书复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 6.支持国密协议SM2、SM3、SM4加密方式; |  |  |
|  |  | 7.用户身份管理包括不限于用户姓名、账号、组织部门、手机号、邮箱、性别、职位、工号、头像等，支持自定义创建用户属性字段。支持用户自主申请相关权限包括对应用权限、临时账号进行相关申请操作，管理员可对相关申请进行审批操作; |  |  |
|  |  | 8.终端身份管理包括不限于认证终端、终端指纹ID、终端操作系统、归属信息（CYOD、BYOD）、MAC地址、CPU/内存/磁盘信息、终端运行状态、开放端口、进程信息、软件信息和IP使用记录等； |  |  |
|  |  | 9.支持关闭所有所有端口，仅允许合法用户和合法终端才能正常访问，只对合法身份认证的终端定向开发唯一端口； |  |  |
|  |  | 10.采用SPA技术，业务应用只对合法用户可见，防止外部恶意扫描，让网络攻击无从发起； |  |  |
|  |  | 11.支持兼容适配X86、ARM芯片架构的麒麟操作系统和统信操作系统； |  |  |
|  |  | 12.客户端访问应用资源，需要通过SPA端口敲门技术，只有带上合法标识或数字签名的数据包才能发送零信任安全大脑平台进行用户身份认证和终端身份认证，对身份认证成功用户会下发具有时效的身份标识到安全网关； |  |  |
|  |  | 13.零信任安全浏览器&SDP客户端登录（浏览器支持兼容麒麟桌面操作系统和统信桌面操作系统；支持主流CPU，包括鲲鹏、飞腾、兆芯、海光，）。 |  |  |
| 7 | 日志审计系统 | 1.标准2U硬件；网口：≥10个千兆电口，≥4个千兆光口（配2个多模SFP光纤模块），≥1个console口；内存：≥16GB；磁盘：≥6T；日志处理能力EPS：≥9000/秒（峰值：12000/秒）； | 台 | 1 |
|  |  | 2.资产授权数量：≥300个日志源 |  |  |
|  |  | 3.支持将收集到的日志进行加密存储、通过SSL加密对数据传输等进行处理； |  |  |
|  |  | 4.支持对IP对象的自动发现功能；对自动发现的设备可以转资产或删除；支持拓扑管理，并能够支持拓扑维度展示整体安全、事件分布、告警分布等； |  |  |
|  |  | ▲5.支持Syslog、kafka 、SNMP Trap、文件、WMI、SFTP、数据库、sFlow、日志导入等方式采集日志；（提供第三方测评机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 6.日志采集可支持设置指定端口接收，比如支持514、20000等； |  |  |
|  |  | 7.系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段，日志清洗后的标准化字段粒度至少达到90个字段，标准化自动识别系统类型至少达到800+种； |  |  |
|  |  | 8.为了挖掘不同类型、来源于不同设备或系统的日志或安全事件之间可能存在的关联关系，系统提供了GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的； |  |  |
|  |  | 9.支持显示审计事件分类统计列表，根据审计策略名称、审计事件类型、被审计人员、目标设备地址四个维度展现； |  |  |
|  |  | 10.支持监控大屏态势展示，包括总览、实时攻击态势、用户行为日志等大屏，并可通过拖拽微件自定义大屏； |  |  |
|  |  | 11.系统提供全文检索功能。能对系统内的对象提供全文检索功能，对于海量数据的检索可限定检索时间段（主要针对安全事件）。全文检索提供一个输入栏，需要置顶，在任何页面都能够看到。 |  |  |
| 8 | APT威胁检测系统 | 吞吐率：网络层：≥1Gbps；应用层：≥500Mbps；针对未知安全漏洞及威胁进行检测。 | 台 | 1 |
| 9 | 数据库审计系统 | 1.2U设备，双电源，≥1*2T硬盘，≥8G内存；≥1*管理口、≥1*HA口、≥1个console口、≥2个USB口，≥4*GE电口，扩展槽数≥2个； | 台 | 1 |
|  |  | 2.吞吐量≥4000M，数据库实例数不限制，日志存储数量约40亿条，SQL峰值处理能力30K/s，3年硬件维保服务； |  |  |
|  |  | 3.支持Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、支持达梦、人大金仓、神通、高斯DB、HBase、Hive、MongoDB、Elasticsearch、Hive与Kerberos等数据库协议的解析； |  |  |
|  |  | 4.持实时展示当前活跃会话详情信息。包括：会话开始时间、持续时长、访问来源IP、目标服务端IP、数据库协议类型、数据库账户、SQL请求总数等； |  |  |
|  |  | 5.支持对超长SQL操作语句审计，可以正常记录单条长度超过3M字节的SQL语句内容；支持自动将SQL语句分为login、logout、DDL、DML、DCL、privilege等操作类型； |  |  |
|  |  | 6.支持自动生成可视化的用户行为模型，支持自由切换模型中基线节点，显示模型中的其他基线； |  |  |
|  |  | 7.支持根据来源IP设定审计范围。包括：设定不审计指定来源IP的所有访问记录，其他IP均审计；设定仅审计指定来源IP的访问记录，其他IP均不审计； |  |  |
|  |  | 8.支持自动发现镜像流量中的活跃数据库。支持自定义发现范围，包括数据库类型、IP地址、端口范围； |  |  |
|  |  | 9.为了保证产品可扩展性，支持API接口开放功能，外部程序可以通过接口调用全部功能，实现与第三方平台数据联动。 |  |  |
| 2 | 文昌 |  |  |  |
| （一） | 环境适应性改造 |  |  |  |
| 1 | 顶棚天花 | 轻钢龙骨穿孔铝板。定制 | ㎡ | 40 |
| 2 | PVC胶地板 | PVC胶地板。定制 | ㎡ | 40 |
| 3 | 地面开槽及恢复 | 开槽及布管。定制 | 米 | 20 |
| 4 | 金属线槽 | 100*50*1.0mm。定制 | 米 | 20 |
| 5 | 拆除一面墙体 | 拆除原有墙体。定制 | ㎡ | 15 |
| 6 | 墙面防水 | 墙面找平、防水涂料等。定制 | ㎡ | 21 |
| 7 | 墙面 | 白色乳胶漆。定制 | ㎡ | 59 |
| 8 | 窗帘 | 遮光阻燃布艺窗。定制 | 米 | 7 |
| 9 | 背景墙 | 定制标志牌背景墙及亚克力字。定制 | 项 | 1 |
| 10 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 11 | 双开门 | 1200*2200mm。定制 | 扇 | 1 |
| 12 | 操作台 | 1.材料：优质冷轧钢+铝型材+实木颗粒板； | 套 | 4 |
|  |  | 2.厚度：主体框架不少于1.0mm，承重梁不少于1.5mm ； |  |  |
|  |  | 3.表面处理酸洗磷化、打沙。定制 |  |  |
| 13 | 人体工学操作椅 | 1.五星脚升降座椅； | 张 | 4 |
|  |  | 2.透气环保网布坐垫； |  |  |
|  |  | 3.两侧固定扶手。定制 |  |  |
| 14 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 3 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展≥2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| 15 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 2 |
|  |  | 2.匹数:3匹柜式； |  |  |
|  |  | 3.能效:2级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| 16 | 打印复印一体机 | A4幅面，彩色喷墨连供一体，无线三合一，打印复印一体机。 | 台 | 1 |
| 17 | 会议桌 | (1)技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 1、基材：“大亚”或E0级环保中纤板； |  |  |
|  |  | 2、面材：纹理清晰、颜色一致、接口自然平整。封边：相同实木皮封边，经干燥处理。油饰：“漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。5遍底漆，3遍面漆。 |  |  |
|  |  | 3、工艺：实木封边于内的整体贴面工艺，木皮及实木封边拼接紧密，表面平整，整套产品木材纹理、颜色一致 。定制 |  |  |
| 18 | 会议座椅 | （1）技术参数 | 把 | 15 |
|  |  | 1、面料：牛皮饰面。 |  |  |
|  |  | 2、泡绵：环保高回弹成型泡绵，要求软硬适中、不变形，抗疲劳能力强； |  |  |
|  |  | 3、内部框架：优质硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材；木材经四面刨光处理，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。定制 |  |  |
| （二） | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接显示单元 | 1.规格尺寸：2*3,55寸，物理拼缝≤3.5mm； | 套 | 6 |
|  |  | 2.亮度≥500 cd/㎡； |  |  |
|  |  | 3.对比度 ≥1200：1； |  |  |
|  |  | 4.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； |  |  |
|  |  | 5.寿命：≥60000 小时； |  |  |
|  |  | ▲6.液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲7.拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 8.拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能； |  |  |
|  |  | 9.工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； |  |  |
| 2 | 55寸落地机柜支架 | 1.机柜材质：钣金机柜采用优质的冷扎板、钣金表面采用磷化处理工艺后静电喷涂； | 套 | 6 |
|  |  | 2.表面采用静电喷塑工艺，具有高防腐耐锈 |  |  |
|  |  | 3.所有拼装螺丝采用热处理高强度材质。 |  |  |
| 3 | 高清混合音视频处理器 | 技术参数： | 套 | 1 |
|  |  | 1.支持≥8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）； |  |  |
|  |  | 2.支持≥8通道HDMI信号输出； |  |  |
|  |  | 3.输出分辨率可设置为1920×1200、1600× 1200、1440×1050、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768； |  |  |
|  |  | 4.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像； |  |  |
|  |  | 5. 支持多个窗口叠加显示功能； |  |  |
|  |  | 6.支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能； |  |  |
|  |  | 7.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； |  |  |
|  |  | 8.主控板具有≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； |  |  |
|  |  | 9.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； |  |  |
|  |  | 10.支持外部程序控制编码能力，能够实现与中控系统的联动。 |  |  |
| 4 | 高清线缆 | HDMI高清线缆。国产 | 条 | 16 |
| 5 | 双基色LED显示条屏 | 1.显示基色：双基色 | ㎡ | 1.48 |
|  |  | 2.点距：≤4mm |  |  |
|  |  | 3.通讯接口：支持 RJ45 |  |  |
|  |  | 4.长度与LCD拼接屏一致（约为3.7m），约为3.7m，高度约为0.4m。 |  |  |
| （三） | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1.1 | 系统管理模块 | 1.支持最大安保区域数量：≥2万；最大区域层级：≥10级； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持最大组织数量：≥5万；最大组织层级：≥10级 |  |  |
|  |  | 3.支持最大用户数量：≥20万； |  |  |
|  |  | 4.支持最大同时在线用户数量：≥5000； |  |  |
|  |  | 5.支持最大角色数量：≥1万； |  |  |
|  |  | 6.支持最大人员数量：≥30万； |  |  |
|  |  | 7.支持最大卡片数量：≥30万。 |  |  |
|  |  | 8.紧急报警设备接入数量：≥500。 |  |  |
|  |  | 9.违停球接入数量：≥1000. |  |  |
| 1.2 | 视频监控模块 | 1.最大并发取流数量：≥1000； | 路 | 100 |
|  |  | 2.支持电视墙管理数量：≥10； |  |  |
|  |  | 3.支持解码设备管理数量：≥127。 |  |  |
| 1.3 | 视频联网模块 | 1.级联层级数量：≥3； | 套 | 1 |
|  |  | 2.下级最大接入量：≥15； |  |  |
|  |  | 3.上级最大接入量：≥5。 |  |  |
| 2 | 管理服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； | 台 | 1 |
|  |  | 2.CPU：≥1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； |  |  |
|  |  | 3.内存≥2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 5.支持≥1个M.2插槽； |  |  |
|  |  | 6.支持≥1个TF插槽； |  |  |
|  |  | 7.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； |  |  |
|  |  | 8.网口：≥2个千兆电口； |  |  |
|  |  | 9.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部； |  |  |
|  |  | 10.≥1个VGA口，位于机箱后部； |  |  |
|  |  | 11.电源：标配≥550W（1+1），支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 |  |  |
| （四） | 综合通信系统终端 |  |  |  |
| 1 | IP话机 | 1.高保真音质，HD编码； | 个 | 2 |
|  |  | 2.带背光液晶屏，中文显示/支持≥2个SIP账户，支持≥3方语音电话会议/双网口； |  |  |
|  |  | 3.支持IPV6。 |  |  |
| 2 | IP可视话机 | 1.≥8英寸1280*800像素电容屏； | 个 | 2 |
|  |  | 2.≥1080P全高清视频； |  |  |
|  |  | 3.≥200万像素摄像头； |  |  |
|  |  | 4.内置蓝牙4.0模块； |  |  |
|  |  | 5.内置WIFI模块； |  |  |
|  |  | 6.支持HDMI双屏显示； |  |  |
|  |  | 7.支持≥16个SIP账户，支持≥3方视频会议，支持≥5方音频/视频混合会议。 |  |  |
| （五） | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； |  |  |
|  |  | 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； |  |  |
|  |  | 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化； |  |  |
|  |  | 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面； |  |  |
|  |  | 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行； |  |  |
|  |  | 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内； |  |  |
|  |  | 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备； |  |  |
|  |  | 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用； |  |  |
|  |  | 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置； |  |  |
|  |  | 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |  |  |
| 2 | 平板电脑 | 1.网络连接：WiFi版 | 台 | 1 |
|  |  | 2.连接方式：WiFi功能 |  |  |
|  |  | 3.屏幕类型：IPS |  |  |
|  |  | 4.后置摄像头：≥1200W |  |  |
|  |  | 5.屏幕尺寸：≥11英寸 |  |  |
|  |  | 6.存储容量：≥128GB。 |  |  |
| 3 | 无线路由器 | 1.无线速率：≥1200M; | 台 | 1 |
|  |  | 2.WAN接入口：千兆网口。 |  |  |
| 4 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； | 台 | 1 |
|  |  | 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； |  |  |
|  |  | 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； |  |  |
|  |  | 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； |  |  |
|  |  | 5.具有键盘锁（LOCK）功能； |  |  |
|  |  | 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； |  |  |
| 5 | 编程软件 | 编程软件 | 套 | 1 |
| 6 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |  |  |
| （六） | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； |  |  |
|  |  | 3.智能控制强制散热设计； |  |  |
|  |  | 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； |  |  |
|  |  | 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； |  |  |
|  |  | 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； |  |  |
|  |  | 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口； |  |  |
|  |  | 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； |  |  |
|  |  | 9.支持立体声或桥接工作模式； |  |  |
|  |  | 10.输入座接地脚接地和悬浮控制； |  |  |
|  |  | 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联≥8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联≥4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W。 |  |  |
| 2 | 扬声器 | 1.阻抗：≥8Ω； | 只 | 4 |
|  |  | 2.频响：70Hz~20KHz； |  |  |
|  |  | 3.额定功率：≥120W； |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：≥95dB/W/M； |  |  |
|  |  | 5.覆盖角度：(H)120°(V)60°； |  |  |
|  |  | 6.高音：3"锥形高音单元×2； |  |  |
|  |  | 7.低音：6.5"低音×1。 |  |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm； | 对 | 2 |
|  |  | 2.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm；定制。 |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； |  |  |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； |  |  |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； |  |  |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； | 套 | 1 |
|  |  | 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； |  |  |
|  |  | 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； |  |  |
|  |  | 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）； |  |  |
|  |  | 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线； |  |  |
|  |  | 6.输出功率:≥30mW； |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； | 套 | 1 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； |  |  |
|  |  | 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； | 套 | 1 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座； |  |  |
|  |  | 4.具有1路及以上USB输出接口。 |  |  |
| （七） | 数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机（含软件） | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术； | 台 | 1 |
|  |  | 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； |  |  |
|  |  | 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； |  |  |
|  |  | 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； |  |  |
|  |  | 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有≥1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱； |  |  |
|  |  | 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有≥1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机； |  |  |
|  |  | 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口； |  |  |
|  |  | 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换； |  |  |
|  |  | 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需； |  |  |
|  |  | 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |  |  |
| 2 | 主席发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 1 |
|  |  | 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； |  |  |
|  |  | 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 3 | 代表发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 14 |
|  |  | 2.采用≥100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有≥5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母）； | 条 | 1 |
| 5 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换； | 台 | 1 |
|  |  | ▲2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型；(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
|  |  | 3.采用≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。支持中/英文菜单显示； |  |  |
|  |  | 4.≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器； |  |  |
|  |  | 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； |  |  |
|  |  | 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； |  |  |
|  |  | 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置； |  |  |
|  |  | 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； |  |  |
|  |  | ▲9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
| （八） | 设备间建设 |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 600*600*35mm防静电地板。定制 | ㎡ | 11 |
| 2 | 窗户封堵 | 内嵌玻璃窗户纸、封堵、防水处理。定制 | 项 | 1 |
| 3 | 单开防火防盗门 | 900*2200mm单开防火防盗门。定制 | 扇 | 1 |
| 4 | 设备间隔断 | 轻钢龙骨；埃特板；隔音棉。定制 | ㎡ | 20 |
| 5 | 电源箱 | 含≥160A/3P空开及配件。国产 | 个 | 1 |
| 6 | 主干电缆 | ZR-YJV5*16m㎡铜缆。 | 米 | 100 |
| 7 | 强电综合布线 | 1、强电系统（插座、PVC管、支干电源线等）； | 项 | 1 |
|  |  | 2、弱电接地系统（镀锌扁钢与大楼焊接做接地极、接地端子箱等）。定制 |  |  |
| 8 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 9 | 防雷接地 | 含电源防雷器、接地地网、焊接等。国产 | 项 | 1 |
| 10 | 手持灭火器 | ≥5KG。国产 | 套 | 1 |
| （九） | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个； | 台 | 2 |
|  |  | 2.内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps；支持交换缓存≥4.1Mbit； |  |  |
|  |  | 3.工作温度范围-0ºC ~ 55ºC； |  |  |
|  |  | 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |
|  |  | 5.支持防环路检测，自动解决环路问题； |  |  |
|  |  | 6.支持静态链路聚合； |  |  |
|  |  | 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； |  |  |
|  |  | 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； |  |  |
|  |  | 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； |  |  |
|  |  | 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |  |  |
|  |  | 11.支持防雷等级≥6KV； |  |  |
|  |  | 12.支持QOS，支持端口流量限速； |  |  |
|  |  | 13.支持和云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； |  |  |
| 2 | 防火墙 | 1.标准1U硬件平台，单交流电源，≥500G硬盘；含10*GE电口，≥2个千兆光口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.网络吞吐性能≥4Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建HTTP连接数≥4万。SSL VPN并发用户数≥400。包含下一代防火墙、防病毒、入侵检测和防御模块； |  |  |
|  |  | 3.含防病毒模块和入侵防御模块，及3年病毒库升级、入侵防御特征库升级授权，3年维保； |  |  |
|  |  | 4.支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计； |  |  |
|  |  | 5.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力； |  |  |
|  |  | 6.内置IPS检测引擎,支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE,特征库可直接查阅事件名称、CVEID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； |  |  |
|  |  | 7.病毒防护预定义20种文件类型，包括.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描,如.tar、.rar、 .zip等； |  |  |
|  |  | 8.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析,并且返回分析结果，支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征,对特定的病毒特征不进行查杀； |  |  |
|  |  | 9.支持telnet、ftp.imap、 pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能,针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单； |  |  |
|  |  | ▲10.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、 postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能,支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 11.支持接收突发热点情报事件,呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息,支持情报事件信息查询和内网状态追踪； |  |  |
|  |  | ▲12.支持云端查询近期热点安全事件，呈现情报来源、关联域名、文件静态分析结果、动态分析结果、文件内容、同源样本等查询结果。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 3 | 陵水 |  |  |  |
| （一） | 环境适应性改造 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有部分顶棚天花 | 拆除原有部分顶棚天花。定制 | 项 | 1 |
| 2 | 顶棚天花翻新 | 现有天花翻新更换。 | ㎡ | 82 |
| 3 | 拆除地毯 | 拆除原有毛毯地板。定制 | ㎡ | 82 |
| 4 | PVC胶地板 | PVC胶地板。定制 | ㎡ | 82 |
| 5 | 地面开槽及恢复 | 开槽及布管。定制 | 米 | 20 |
| 6 | 金属线槽 | 100*50*1.0mm。定制 | 米 | 20 |
| 7 | 墙面 | 白色乳胶漆。定制 | ㎡ | 84 |
| 8 | 窗帘 | 遮光阻燃布艺窗。定制 | 米 | 16 |
| 9 | 背景墙 | 定制标志牌背景墙及亚克力字。定制 | 项 | 1 |
| 10 | 照明改造 | 拆除原有照明，更换灯具。定制 | 项 | 1 |
| 11 | 市电及UPS电源改造 | 拆除原有市电及UPS，重新更换路由布线。定制 | 项 | 1 |
| 12 | 拆除和搬迁费 | 需拆除和搬走3*4大屏，会议桌椅等。定制 | 项 | 1 |
| 13 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 5 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展≥2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| 14 | 打印复印一体机 | A4幅面，彩色喷墨连供一体，无线三合一，打印复印一体机。 | 台 | 1 |
| 15 | 会议桌 | (1)技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 1、基材：“大亚”或E0级环保中纤板； |  |  |
|  |  | 2、面材：纹理清晰、颜色一致、接口自然平整。封边：相同实木皮封边，经干燥处理。油饰：“漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。5遍底漆，3遍面漆。 |  |  |
|  |  | 3、工艺：实木封边于内的整体贴面工艺，木皮及实木封边拼接紧密，表面平整，整套产品木材纹理、颜色一致 。定制 |  |  |
| 16 | 会议座椅 | （1）技术参数 | 把 | 15 |
|  |  | 1、面料：牛皮饰面。 |  |  |
|  |  | 2、泡绵：环保高回弹成型泡绵，要求软硬适中、不变形，抗疲劳能力强； |  |  |
|  |  | 3、内部框架：优质硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材；木材经四面刨光处理，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。定制 |  |  |
| （二） | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接显示单元 | 1.规格尺寸：2*3,55寸，物理拼缝≤3.5mm； | 套 | 6 |
|  |  | 2.亮度≥500 cd/㎡； |  |  |
|  |  | 3.对比度 ≥1200：1； |  |  |
|  |  | 4.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； |  |  |
|  |  | 5.寿命：≥60000 小时； |  |  |
|  |  | ▲6.液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲7.拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 8.拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能； |  |  |
|  |  | 9.工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； |  |  |
| 2 | 55寸落地机柜支架 | 1.机柜材质：钣金机柜采用优质的冷扎板、钣金表面采用磷化处理工艺后静电喷涂； | 套 | 6 |
|  |  | 2.表面采用静电喷塑工艺，具有高防腐耐锈 |  |  |
|  |  | 3.所有拼装螺丝采用热处理高强度材质。 |  |  |
| 3 | 高清混合音视频处理器 | 技术参数： | 套 | 1 |
|  |  | 1.支持≥8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）； |  |  |
|  |  | 2.支持≥8通道HDMI信号输出； |  |  |
|  |  | 3.输出分辨率可设置为1920×1200、1600× 1200、1440×1050、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768； |  |  |
|  |  | 4.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像； |  |  |
|  |  | 5. 支持多个窗口叠加显示功能； |  |  |
|  |  | 6.支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能； |  |  |
|  |  | 7.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； |  |  |
|  |  | 8.主控板具有≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； |  |  |
|  |  | 9.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； |  |  |
|  |  | 10.支持外部程序控制编码能力，能够实现与中控系统的联动。 |  |  |
| 4 | 高清线缆 | HDMI高清线缆。国产 | 条 | 16 |
| 5 | 双基色LED显示条屏 | 1.显示基色：双基色 | ㎡ | 1.48 |
|  |  | 2.点距：≤4mm |  |  |
|  |  | 3.通讯接口：支持 RJ45 |  |  |
|  |  | 4.长度与LCD拼接屏一致（约为3.7m），约为3.7m，高度约为0.4m。 |  |  |
| （三） | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1.1 | 系统管理模块 | 1.支持最大安保区域数量：≥2万；最大区域层级：≥10级； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持最大组织数量：≥5万；最大组织层级：≥10级 |  |  |
|  |  | 3.支持最大用户数量：≥20万； |  |  |
|  |  | 4.支持最大同时在线用户数量：≥5000； |  |  |
|  |  | 5.支持最大角色数量：≥1万； |  |  |
|  |  | 6.支持最大人员数量：≥30万； |  |  |
|  |  | 7.支持最大卡片数量：≥30万。 |  |  |
|  |  | 8.紧急报警设备接入数量：≥500。 |  |  |
|  |  | 9.违停球接入数量：≥1000。 |  |  |
| 1.2 | 视频监控模块 | 1.最大并发取流数量：≥1000； | 路 | 100 |
|  |  | 2.支持电视墙管理数量：≥10； |  |  |
|  |  | 3.支持解码设备管理数量：≥127。 |  |  |
| 1.3 | 视频联网模块 | 1.级联层级数量：≥3； | 套 | 1 |
|  |  | 2.下级最大接入量：≥15； |  |  |
|  |  | 3.上级最大接入量：≥5。 |  |  |
| 2 | 管理服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； | 台 | 1 |
|  |  | 2.CPU：≥1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； |  |  |
|  |  | 3.内存≥2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 5.支持≥1个M.2插槽； |  |  |
|  |  | 6.支持≥1个TF插槽； |  |  |
|  |  | 7.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； |  |  |
|  |  | 8.网口：≥2个千兆电口； |  |  |
|  |  | 9.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部； |  |  |
|  |  | 10.≥1个VGA口，位于机箱后部； |  |  |
|  |  | 11.电源：标配≥550W（1+1），支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 |  |  |
| （四） | 综合通信系统终端 |  |  |  |
| 1 | IP话机 | 1.高保真音质，HD编码； | 个 | 2 |
|  |  | 2.带背光液晶屏，中文显示/支持≥2个SIP账户，支持≥3方语音电话会议/双网口； |  |  |
|  |  | 3.支持IPV6。 |  |  |
| 2 | IP可视话机 | 1.≥8英寸1280*800像素电容屏； | 个 | 2 |
|  |  | 2.≥1080P全高清视频； |  |  |
|  |  | 3.≥200万像素摄像头； |  |  |
|  |  | 4.内置蓝牙4.0模块； |  |  |
|  |  | 5.内置WIFI模块； |  |  |
|  |  | 6.支持HDMI双屏显示； |  |  |
|  |  | 7.支持≥16个SIP账户，支持≥3方视频会议，支持≥5方音频/视频混合会议。 |  |  |
| （五） | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； |  |  |
|  |  | 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； |  |  |
|  |  | 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化； |  |  |
|  |  | 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面； |  |  |
|  |  | 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行； |  |  |
|  |  | 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内； |  |  |
|  |  | 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备； |  |  |
|  |  | 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用； |  |  |
|  |  | 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置； |  |  |
|  |  | 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |  |  |
| 2 | 平板电脑 | 1.网络连接：WiFi版 | 台 | 1 |
|  |  | 2.连接方式：WiFi功能 |  |  |
|  |  | 3.屏幕类型：IPS |  |  |
|  |  | 4.后置摄像头：≥1200W |  |  |
|  |  | 5.屏幕尺寸：≥11英寸 |  |  |
|  |  | 6.存储容量：≥128GB。 |  |  |
| 3 | 无线路由器 | 1.无线速率：≥1200M; | 台 | 1 |
|  |  | 2.WAN接入口：千兆网口。 |  |  |
| 4 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； | 台 | 1 |
|  |  | 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； |  |  |
|  |  | 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； |  |  |
|  |  | 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； |  |  |
|  |  | 5.具有键盘锁（LOCK）功能； |  |  |
|  |  | 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； |  |  |
| 5 | 编程软件 | 编程软件 | 套 | 1 |
| 6 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |  |  |
| （六） | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； |  |  |
|  |  | 3.智能控制强制散热设计； |  |  |
|  |  | 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； |  |  |
|  |  | 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； |  |  |
|  |  | 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； |  |  |
|  |  | 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口； |  |  |
|  |  | 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； |  |  |
|  |  | 9.支持立体声或桥接工作模式； |  |  |
|  |  | 10.输入座接地脚接地和悬浮控制； |  |  |
|  |  | 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联≥8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联≥4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W。 |  |  |
| 2 | 扬声器 | 1.阻抗：≥8Ω； | 只 | 4 |
|  |  | 2.频响：70Hz~20KHz； |  |  |
|  |  | 3.额定功率：≥120W； |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：≥95dB/W/M； |  |  |
|  |  | 5.覆盖角度：(H)120°(V)60°； |  |  |
|  |  | 6.高音：3"锥形高音单元×2； |  |  |
|  |  | 7.低音：6.5"低音×1。 |  |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm； | 对 | 2 |
|  |  | 2.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm；定制。 |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； |  |  |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； |  |  |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； |  |  |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； | 套 | 1 |
|  |  | 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； |  |  |
|  |  | 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； |  |  |
|  |  | 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）； |  |  |
|  |  | 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线； |  |  |
|  |  | 6.输出功率:≥30mW； |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； | 套 | 1 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； |  |  |
|  |  | 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； | 套 | 1 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座； |  |  |
|  |  | 4.具有1路及以上USB输出接口。 |  |  |
| （七） | 数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机（含软件） | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术； | 台 | 1 |
|  |  | 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； |  |  |
|  |  | 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； |  |  |
|  |  | 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； |  |  |
|  |  | 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有≥1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱； |  |  |
|  |  | 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有≥1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机； |  |  |
|  |  | 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口； |  |  |
|  |  | 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换； |  |  |
|  |  | 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需； |  |  |
|  |  | 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |  |  |
| 2 | 主席发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 1 |
|  |  | 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； |  |  |
|  |  | 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 3 | 代表发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 14 |
|  |  | 2.采用≥100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有≥5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母）； | 条 | 1 |
| 5 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换； | 台 | 1 |
|  |  | ▲2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型；(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
|  |  | 3.采用≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。支持中/英文菜单显示； |  |  |
|  |  | 4.≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器； |  |  |
|  |  | 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； |  |  |
|  |  | 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； |  |  |
|  |  | 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置； |  |  |
|  |  | 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； |  |  |
|  |  | ▲9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
| （八） | 设备间建设 |  |  |  |
| 1 | 拆除玻璃隔断 | 拆除玻璃隔断。定制 | 项 | 1 |
| 2 | 静电地板 | 600*600*35mm防静电地板。定制 | ㎡ | 9 |
| 3 | 窗户封堵 | 内嵌玻璃窗户纸、封堵、防水处理。定制 | 项 | 1 |
| 4 | 墙面防水 | 设备间防水处理。定制 | ㎡ | 20 |
| 5 | 扩大设备间 | ≥12mm钢化玻璃。定制 | ㎡ | 35 |
| 6 | 玻璃门 | 900mm*2000mm。定制 | 扇 | 1 |
| 7 | 电源箱 | 含≥160A/3P空开及配件。国产 | 个 | 1 |
| 8 | 强电综合布线 | 1、强电系统（插座、PVC管、支干电源线等）； | 项 | 1 |
|  |  | 2、弱电接地系统（镀锌扁钢与大楼焊接做接地极、接地端子箱等）。定制 |  |  |
| 9 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 10 | 防雷接地 | 含电源防雷器、接地地网、焊接等。国产 | 项 | 1 |
| 11 | 手持灭火器 | ≥5KG。国产 | 套 | 1 |
| （九） | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个； | 台 | 2 |
|  |  | 2.内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps；支持交换缓存≥4.1Mbit； |  |  |
|  |  | 3.工作温度范围-0ºC ~ 55ºC； |  |  |
|  |  | 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |
|  |  | 5.支持防环路检测，自动解决环路问题； |  |  |
|  |  | 6.支持静态链路聚合； |  |  |
|  |  | 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； |  |  |
|  |  | 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； |  |  |
|  |  | 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； |  |  |
|  |  | 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |  |  |
|  |  | 11.支持防雷等级≥6KV； |  |  |
|  |  | 12.支持QOS，支持端口流量限速； |  |  |
|  |  | 13.支持和云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； |  |  |
| 2 | 防火墙 | 1.标准1U硬件平台，单交流电源，≥500G硬盘；含10*GE电口，≥2个千兆光口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.网络吞吐性能≥4Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建HTTP连接数≥4万。SSL VPN并发用户数≥400。包含下一代防火墙、防病毒、入侵检测和防御模块； |  |  |
|  |  | 3.含防病毒模块和入侵防御模块，及3年病毒库升级、入侵防御特征库升级授权，3年维保； |  |  |
|  |  | 4.支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计； |  |  |
|  |  | 5.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力； |  |  |
|  |  | 6.内置IPS检测引擎,支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE,特征库可直接查阅事件名称、CVEID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； |  |  |
|  |  | 7.病毒防护预定义20种文件类型，包括.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描,如.tar、.rar、 .zip等； |  |  |
|  |  | 8.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析,并且返回分析结果，支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征,对特定的病毒特征不进行查杀； |  |  |
|  |  | 9.支持telnet、ftp.imap、 pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能,针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单； |  |  |
|  |  | ▲10.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、 postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能,支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 11.支持接收突发热点情报事件,呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息,支持情报事件信息查询和内网状态追踪； |  |  |
|  |  | ▲12.支持云端查询近期热点安全事件，呈现情报来源、关联域名、文件静态分析结果、动态分析结果、文件内容、同源样本等查询结果。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 4 | 万宁 |  |  |  |
| （一） | 环境适应性改造 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有顶棚天花 | 拆除原有顶棚天花。定制 | 项 | 1 |
| 2 | 顶棚天花 | 轻钢龙骨穿孔铝板。定制 | ㎡ | 57 |
| 3 | PVC胶地板 | PVC胶地板。定制 | ㎡ | 57 |
| 4 | 地面开槽及恢复 | 开槽及布管。定制 | 米 | 20 |
| 5 | 金属线槽 | 100*50*1.0mm。定制 | 米 | 20 |
| 6 | 拆除原有墙面 | 拆除原有墙面。定制 | 项 | 1 |
| 7 | 窗帘 | 遮光阻燃布艺窗。定制 | 米 | 12 |
| 8 | 墙面 | 白色乳胶漆。定制 | ㎡ | 150 |
| 9 | 背景墙 | 定制标志牌背景墙及亚克力字。定制 | 项 | 1 |
| 10 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 11 | 拆除和搬迁费 | 需拆除和搬走所有设备（2*3大屏，16人会议桌椅，话筒，视频会议设备）。定制 | 项 | 1 |
| 12 | 操作台 | 1.材料：优质冷轧钢+铝型材+实木颗粒板； | 套 | 4 |
|  |  | 2.厚度：主体框架不少于1.0mm，承重梁不少于1.5mm ； |  |  |
|  |  | 3.表面处理酸洗磷化、打沙。定制 |  |  |
| 13 | 人体工学操作椅 | 1.五星脚升降座椅； | 张 | 4 |
|  |  | 2.透气环保网布坐垫； |  |  |
|  |  | 3.两侧固定扶手。定制 |  |  |
| 14 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 3 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展≥2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| 15 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 2 |
|  |  | 2.匹数:3匹柜式； |  |  |
|  |  | 3.能效:2级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| 16 | 打印复印一体机 | A4幅面，彩色喷墨连供一体，无线三合一，打印复印一体机。 | 台 | 1 |
| 17 | 会议桌 | (1)技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 1、基材：“大亚”或E0级环保中纤板； |  |  |
|  |  | 2、面材：纹理清晰、颜色一致、接口自然平整。封边：相同实木皮封边，经干燥处理。油饰：“漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。5遍底漆，3遍面漆。 |  |  |
|  |  | 3、工艺：实木封边于内的整体贴面工艺，木皮及实木封边拼接紧密，表面平整，整套产品木材纹理、颜色一致 。定制 |  |  |
| 18 | 会议座椅 | （1）技术参数 | 把 | 15 |
|  |  | 1、面料：牛皮饰面。 |  |  |
|  |  | 2、泡绵：环保高回弹成型泡绵，要求软硬适中、不变形，抗疲劳能力强； |  |  |
|  |  | 3、内部框架：优质硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材；木材经四面刨光处理，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。定制 |  |  |
| （二） | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接显示单元 | 1.规格尺寸：2*3,55寸，物理拼缝≤3.5mm； | 套 | 6 |
|  |  | 2.亮度≥500 cd/㎡； |  |  |
|  |  | 3.对比度 ≥1200：1； |  |  |
|  |  | 4.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； |  |  |
|  |  | 5.寿命：≥60000 小时； |  |  |
|  |  | ▲6.液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲7.拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 8.拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能； |  |  |
|  |  | 9.工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； |  |  |
| 2 | 55寸落地机柜支架 | 1.机柜材质：钣金机柜采用优质的冷扎板、钣金表面采用磷化处理工艺后静电喷涂； | 套 | 6 |
|  |  | 2.表面采用静电喷塑工艺，具有高防腐耐锈 |  |  |
|  |  | 3.所有拼装螺丝采用热处理高强度材质。 |  |  |
| 3 | 高清混合音视频处理器 | 技术参数： | 套 | 1 |
|  |  | 1.支持≥8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）； |  |  |
|  |  | 2.支持≥8通道HDMI信号输出； |  |  |
|  |  | 3.输出分辨率可设置为1920×1200、1600× 1200、1440×1050、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768； |  |  |
|  |  | 4.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像； |  |  |
|  |  | 5. 支持多个窗口叠加显示功能； |  |  |
|  |  | 6.支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能； |  |  |
|  |  | 7.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； |  |  |
|  |  | 8.主控板具有≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； |  |  |
|  |  | 9.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； |  |  |
|  |  | 10.支持外部程序控制编码能力，能够实现与中控系统的联动。 |  |  |
| 4 | 高清线缆 | HDMI高清线缆。国产 | 条 | 16 |
| 5 | 双基色LED显示条屏 | 1.显示基色：双基色 | ㎡ | 1.48 |
|  |  | 2.点距：≤4mm |  |  |
|  |  | 3.通讯接口：支持 RJ45 |  |  |
|  |  | 4.长度与LCD拼接屏一致（约为3.7m），约为3.7m，高度约为0.4m。 |  |  |
| （三） | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1.1 | 系统管理模块 | 1.支持最大安保区域数量：≥2万；最大区域层级：≥10级； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持最大组织数量：≥5万；最大组织层级：≥10级 |  |  |
|  |  | 3.支持最大用户数量：≥20万； |  |  |
|  |  | 4.支持最大同时在线用户数量：≥5000； |  |  |
|  |  | 5.支持最大角色数量：≥1万； |  |  |
|  |  | 6.支持最大人员数量：≥30万； |  |  |
|  |  | 7.支持最大卡片数量：≥30万。 |  |  |
|  |  | 8.紧急报警设备接入数量：≥500。 |  |  |
|  |  | 9.违停球接入数量：≥1000。 |  |  |
| 1.2 | 视频监控模块 | 1.最大并发取流数量：≥1000； | 路 | 100 |
|  |  | 2.支持电视墙管理数量：≥10； |  |  |
|  |  | 3.支持解码设备管理数量：≥127。 |  |  |
| 1.3 | 视频联网模块 | 1.级联层级数量：≥3； | 套 | 1 |
|  |  | 2.下级最大接入量：≥15； |  |  |
|  |  | 3.上级最大接入量：≥5。 |  |  |
| 2 | 管理服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； | 台 | 1 |
|  |  | 2.CPU：≥1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； |  |  |
|  |  | 3.内存≥2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 5.支持≥1个M.2插槽； |  |  |
|  |  | 6.支持≥1个TF插槽； |  |  |
|  |  | 7.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； |  |  |
|  |  | 8.网口：≥2个千兆电口； |  |  |
|  |  | 9.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部； |  |  |
|  |  | 10.≥1个VGA口，位于机箱后部； |  |  |
|  |  | 11.电源：标配≥550W（1+1），支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 |  |  |
| （四） | 综合通信系统终端 |  |  |  |
| 1 | IP话机 | 1.高保真音质，HD编码； | 个 | 2 |
|  |  | 2.带背光液晶屏，中文显示/支持≥2个SIP账户，支持≥3方语音电话会议/双网口； |  |  |
|  |  | 3.支持IPV6。 |  |  |
| 2 | IP可视话机 | 1.≥8英寸1280*800像素电容屏； | 个 | 2 |
|  |  | 2.≥1080P全高清视频； |  |  |
|  |  | 3.≥200万像素摄像头； |  |  |
|  |  | 4.内置蓝牙4.0模块； |  |  |
|  |  | 5.内置WIFI模块； |  |  |
|  |  | 6.支持HDMI双屏显示； |  |  |
|  |  | 7.支持≥16个SIP账户，支持≥3方视频会议，支持≥5方音频/视频混合会议。 |  |  |
| （五） | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； |  |  |
|  |  | 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； |  |  |
|  |  | 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化； |  |  |
|  |  | 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面； |  |  |
|  |  | 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行； |  |  |
|  |  | 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内； |  |  |
|  |  | 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备； |  |  |
|  |  | 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用； |  |  |
|  |  | 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置； |  |  |
|  |  | 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |  |  |
| 2 | 平板电脑 | 1.网络连接：WiFi版 | 台 | 1 |
|  |  | 2.连接方式：WiFi功能 |  |  |
|  |  | 3.屏幕类型：IPS |  |  |
|  |  | 4.后置摄像头：≥1200W |  |  |
|  |  | 5.屏幕尺寸：≥11英寸 |  |  |
|  |  | 6.存储容量：≥128GB。 |  |  |
| 3 | 无线路由器 | 1.无线速率：≥1200M; | 台 | 1 |
|  |  | 2.WAN接入口：千兆网口。 |  |  |
| 4 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； | 台 | 1 |
|  |  | 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； |  |  |
|  |  | 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； |  |  |
|  |  | 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； |  |  |
|  |  | 5.具有键盘锁（LOCK）功能； |  |  |
|  |  | 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； |  |  |
| 5 | 编程软件 | 编程软件 | 套 | 1 |
| 6 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |  |  |
| （六） | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； |  |  |
|  |  | 3.智能控制强制散热设计； |  |  |
|  |  | 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； |  |  |
|  |  | 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； |  |  |
|  |  | 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； |  |  |
|  |  | 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口； |  |  |
|  |  | 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； |  |  |
|  |  | 9.支持立体声或桥接工作模式； |  |  |
|  |  | 10.输入座接地脚接地和悬浮控制； |  |  |
|  |  | 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联≥8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联≥4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W。 |  |  |
| 2 | 扬声器 | 1.阻抗：≥8Ω； | 只 | 4 |
|  |  | 2.频响：70Hz~20KHz； |  |  |
|  |  | 3.额定功率：≥120W； |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：≥95dB/W/M； |  |  |
|  |  | 5.覆盖角度：(H)120°(V)60°； |  |  |
|  |  | 6.高音：3"锥形高音单元×2； |  |  |
|  |  | 7.低音：6.5"低音×1。 |  |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm； | 对 | 2 |
|  |  | 2.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm；定制。 |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； |  |  |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； |  |  |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； |  |  |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； | 套 | 1 |
|  |  | 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； |  |  |
|  |  | 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； |  |  |
|  |  | 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）； |  |  |
|  |  | 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线； |  |  |
|  |  | 6.输出功率:≥30mW； |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； | 套 | 1 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； |  |  |
|  |  | 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； | 套 | 1 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座； |  |  |
|  |  | 4.具有1路及以上USB输出接口。 |  |  |
| （七） | 数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机（含软件） | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术； | 台 | 1 |
|  |  | 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； |  |  |
|  |  | 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； |  |  |
|  |  | 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； |  |  |
|  |  | 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有≥1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱； |  |  |
|  |  | 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有≥1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机； |  |  |
|  |  | 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口； |  |  |
|  |  | 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换； |  |  |
|  |  | 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需； |  |  |
|  |  | 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |  |  |
| 2 | 主席发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 1 |
|  |  | 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； |  |  |
|  |  | 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 3 | 代表发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 14 |
|  |  | 2.采用≥100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有≥5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母）； | 条 | 1 |
| 5 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换； | 台 | 1 |
|  |  | ▲2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型；(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
|  |  | 3.采用≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。支持中/英文菜单显示； |  |  |
|  |  | 4.≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器； |  |  |
|  |  | 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； |  |  |
|  |  | 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； |  |  |
|  |  | 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置； |  |  |
|  |  | 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； |  |  |
|  |  | ▲9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
| （八） | 设备间建设 |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 600*600*35mm防静电地板。定制 | ㎡ | 14 |
| 2 | 窗户封堵 | 内嵌玻璃窗户纸、封堵、防水处理。定制 | 项 | 1 |
| 3 | 设备间防水处理 | 设备间防水处理。定制 | ㎡ | 32 |
| 4 | 设备间隔断 | 1、轻钢龙骨； | ㎡ | 22 |
|  |  | 2、埃特板； |  |  |
|  |  | 3、隔音棉。定制 |  |  |
| 5 | 单开防火防盗门 | 900*2200mm单开防火防盗门。定制 | 扇 | 1 |
| 6 | 电源箱 | 含≥160A/3P空开及配件。国产 | 个 | 1 |
| 7 | 主干电缆 | ZR-YJV5*16m㎡铜缆。 | 米 | 100 |
| 8 | 强电综合布线 | 1、强电系统（插座、PVC管、支干电源线等）； | 项 | 1 |
|  |  | 2、弱电接地系统（镀锌扁钢与大楼焊接做接地极、接地端子箱等）。定制 |  |  |
| 9 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 10 | 防雷接地 | 含电源防雷器、接地地网、焊接等。国产 | 项 | 1 |
| 11 | 手持灭火器 | ≥5KG。国产 | 套 | 1 |
| （九） | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个； | 台 | 2 |
|  |  | 2.内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps；支持交换缓存≥4.1Mbit； |  |  |
|  |  | 3.工作温度范围-0ºC ~ 55ºC； |  |  |
|  |  | 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |
|  |  | 5.支持防环路检测，自动解决环路问题； |  |  |
|  |  | 6.支持静态链路聚合； |  |  |
|  |  | 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； |  |  |
|  |  | 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； |  |  |
|  |  | 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； |  |  |
|  |  | 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |  |  |
|  |  | 11.支持防雷等级≥6KV； |  |  |
|  |  | 12.支持QOS，支持端口流量限速； |  |  |
|  |  | 13.支持和云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置。 |  |  |
| 2 | 防火墙 | 1.标准1U硬件平台，单交流电源，≥500G硬盘；含10*GE电口，≥2个千兆光口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.网络吞吐性能≥4Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建HTTP连接数≥4万。SSL VPN并发用户数≥400。包含下一代防火墙、防病毒、入侵检测和防御模块； |  |  |
|  |  | 3.含防病毒模块和入侵防御模块，及3年病毒库升级、入侵防御特征库升级授权，3年维保； |  |  |
|  |  | 4.支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计； |  |  |
|  |  | 5.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力； |  |  |
|  |  | 6.内置IPS检测引擎,支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE,特征库可直接查阅事件名称、CVEID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； |  |  |
|  |  | 7.病毒防护预定义20种文件类型，包括.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描,如.tar、.rar、 .zip等； |  |  |
|  |  | 8.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析,并且返回分析结果，支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征,对特定的病毒特征不进行查杀； |  |  |
|  |  | 9.支持telnet、ftp.imap、 pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能,针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单； |  |  |
|  |  | ▲10.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、 postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能,支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 11.支持接收突发热点情报事件,呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息,支持情报事件信息查询和内网状态追踪； |  |  |
|  |  | ▲12.支持云端查询近期热点安全事件，呈现情报来源、关联域名、文件静态分析结果、动态分析结果、文件内容、同源样本等查询结果。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 5 | 昌江 |  |  |  |
| （一） | 环境适应性改造 |  |  |  |
| 1 | 顶棚天花 | 轻钢龙骨穿孔铝板。定制 | ㎡ | 42 |
| 2 | PVC胶地板 | PVC胶地板。定制 | ㎡ | 42 |
| 3 | 地面开槽及恢复 | 开槽及布管。定制 | 米 | 20 |
| 4 | 金属线槽 | 100*50*1.0mm。定制 | 米 | 20 |
| 5 | 拆除原有玻璃隔断 | 拆除原有玻璃隔断（含玻璃门）。定制 | 项 | 1 |
| 6 | 新增一面墙 | 新增一面墙。定制 | ㎡ | 25 |
| 7 | 墙面 | 白色乳胶漆。定制 | ㎡ | 130 |
| 8 | 单开门 | 600*2200mm，木门。定制 | 扇 | 1 |
| 9 | 窗帘 | 遮光阻燃布艺窗。定制 | 米 | 10 |
| 10 | 背景墙 | 定制标志牌背景墙及亚克力字。定制 | 项 | 1 |
| 11 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 12 | 操作台 | 1.材料：优质冷轧钢+铝型材+实木颗粒板； | 套 | 4 |
|  |  | 2.厚度：主体框架不少于1.0mm，承重梁不少于1.5mm ； |  |  |
|  |  | 3.表面处理酸洗磷化、打沙。定制 |  |  |
| 13 | 人体工学操作椅 | 1.五星脚升降座椅； | 张 | 4 |
|  |  | 2.透气环保网布坐垫； |  |  |
|  |  | 3.两侧固定扶手。定制 |  |  |
| 14 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 5 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展≥2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| 15 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 2 |
|  |  | 2.匹数:3匹柜式； |  |  |
|  |  | 3.能效:2级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| 16 | 打印复印一体机 | A4幅面，彩色喷墨连供一体，无线三合一，打印复印一体机。 | 台 | 1 |
| 17 | 会议桌 | (1)技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 1、基材：“大亚”或E0级环保中纤板； |  |  |
|  |  | 2、面材：纹理清晰、颜色一致、接口自然平整。封边：相同实木皮封边，经干燥处理。油饰：“漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。5遍底漆，3遍面漆。 |  |  |
|  |  | 3、工艺：实木封边于内的整体贴面工艺，木皮及实木封边拼接紧密，表面平整，整套产品木材纹理、颜色一致 。定制 |  |  |
| 18 | 会议座椅 | （1）技术参数 | 把 | 15 |
|  |  | 1、面料：牛皮饰面。 |  |  |
|  |  | 2、泡绵：环保高回弹成型泡绵，要求软硬适中、不变形，抗疲劳能力强； |  |  |
|  |  | 3、内部框架：优质硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材；木材经四面刨光处理，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。定制 |  |  |
| （二） | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接显示单元 | 1.规格尺寸：2*3,55寸，物理拼缝≤3.5mm； | 套 | 6 |
|  |  | 2.亮度≥500 cd/㎡； |  |  |
|  |  | 3.对比度 ≥1200：1； |  |  |
|  |  | 4.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； |  |  |
|  |  | 5.寿命：≥60000 小时； |  |  |
|  |  | ▲6.液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲7.拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 8.拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能； |  |  |
|  |  | 9.工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； |  |  |
| 2 | 55寸落地机柜支架 | 1.机柜材质：钣金机柜采用优质的冷扎板、钣金表面采用磷化处理工艺后静电喷涂； | 套 | 6 |
|  |  | 2.表面采用静电喷塑工艺，具有高防腐耐锈 |  |  |
|  |  | 3.所有拼装螺丝采用热处理高强度材质。 |  |  |
| 3 | 高清混合音视频处理器 | 技术参数： | 套 | 1 |
|  |  | 1.支持≥8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）； |  |  |
|  |  | 2.支持≥8通道HDMI信号输出； |  |  |
|  |  | 3.输出分辨率可设置为1920×1200、1600× 1200、1440×1050、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768； |  |  |
|  |  | 4.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像； |  |  |
|  |  | 5. 支持多个窗口叠加显示功能； |  |  |
|  |  | 6.支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能； |  |  |
|  |  | 7.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； |  |  |
|  |  | 8.主控板具有≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； |  |  |
|  |  | 9.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； |  |  |
|  |  | 10.支持外部程序控制编码能力，能够实现与中控系统的联动。 |  |  |
| 4 | 高清线缆 | HDMI高清线缆。国产 | 条 | 16 |
| 5 | 双基色LED显示条屏 | 1.显示基色：双基色 | ㎡ | 1.48 |
|  |  | 2.点距：≤4mm |  |  |
|  |  | 3.通讯接口：支持 RJ45 |  |  |
|  |  | 4.长度与LCD拼接屏一致（约为3.7m），约为3.7m，高度约为0.4m。 |  |  |
| （三） | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1.1 | 系统管理模块 | 1.支持最大安保区域数量：≥2万；最大区域层级：≥10级； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持最大组织数量：≥5万；最大组织层级：≥10级 |  |  |
|  |  | 3.支持最大用户数量：≥20万； |  |  |
|  |  | 4.支持最大同时在线用户数量：≥5000； |  |  |
|  |  | 5.支持最大角色数量：≥1万； |  |  |
|  |  | 6.支持最大人员数量：≥30万； |  |  |
|  |  | 7.支持最大卡片数量：≥30万。 |  |  |
|  |  | 8.紧急报警设备接入数量：≥500。 |  |  |
|  |  | 9.违停球接入数量：≥1000。 |  |  |
| 1.2 | 视频监控模块 | 1.最大并发取流数量：≥1000； | 路 | 100 |
|  |  | 2.支持电视墙管理数量：≥10； |  |  |
|  |  | 3.支持解码设备管理数量：≥127。 |  |  |
| 1.3 | 视频联网模块 | 1.级联层级数量：≥3； | 套 | 1 |
|  |  | 2.下级最大接入量：≥15； |  |  |
|  |  | 3.上级最大接入量：≥5。 |  |  |
| 2 | 管理服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； | 台 | 1 |
|  |  | 2.CPU：≥1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； |  |  |
|  |  | 3.内存≥2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 5.支持≥1个M.2插槽； |  |  |
|  |  | 6.支持≥1个TF插槽； |  |  |
|  |  | 7.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； |  |  |
|  |  | 8.网口：≥2个千兆电口； |  |  |
|  |  | 9.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部； |  |  |
|  |  | 10.≥1个VGA口，位于机箱后部； |  |  |
|  |  | 11.电源：标配≥550W（1+1），支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 |  |  |
| （四） | 综合通信系统终端 |  |  |  |
| 1 | IP话机 | 1.高保真音质，HD编码； | 个 | 2 |
|  |  | 2.带背光液晶屏，中文显示/支持≥2个SIP账户，支持≥3方语音电话会议/双网口； |  |  |
|  |  | 3.支持IPV6。 |  |  |
| 2 | IP可视话机 | 1.≥8英寸1280*800像素电容屏； | 个 | 2 |
|  |  | 2.≥1080P全高清视频； |  |  |
|  |  | 3.≥200万像素摄像头； |  |  |
|  |  | 4.内置蓝牙4.0模块； |  |  |
|  |  | 5.内置WIFI模块； |  |  |
|  |  | 6.支持HDMI双屏显示； |  |  |
|  |  | 7.支持≥16个SIP账户，支持≥3方视频会议，支持≥5方音频/视频混合会议。 |  |  |
| （五） | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； |  |  |
|  |  | 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； |  |  |
|  |  | 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化； |  |  |
|  |  | 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面； |  |  |
|  |  | 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行； |  |  |
|  |  | 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内； |  |  |
|  |  | 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备； |  |  |
|  |  | 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用； |  |  |
|  |  | 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置； |  |  |
|  |  | 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |  |  |
| 2 | 平板电脑 | 1.网络连接：WiFi版 | 台 | 1 |
|  |  | 2.连接方式：WiFi功能 |  |  |
|  |  | 3.屏幕类型：IPS |  |  |
|  |  | 4.后置摄像头：≥1200W |  |  |
|  |  | 5.屏幕尺寸：≥11英寸 |  |  |
|  |  | 6.存储容量：≥128GB。 |  |  |
| 3 | 无线路由器 | 1.无线速率：≥1200M; | 台 | 1 |
|  |  | 2.WAN接入口：千兆网口。 |  |  |
| 4 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； | 台 | 1 |
|  |  | 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； |  |  |
|  |  | 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； |  |  |
|  |  | 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； |  |  |
|  |  | 5.具有键盘锁（LOCK）功能； |  |  |
|  |  | 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； |  |  |
| 5 | 编程软件 | 编程软件 | 套 | 1 |
| 6 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |  |  |
| （六） | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； |  |  |
|  |  | 3.智能控制强制散热设计； |  |  |
|  |  | 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； |  |  |
|  |  | 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； |  |  |
|  |  | 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； |  |  |
|  |  | 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口； |  |  |
|  |  | 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； |  |  |
|  |  | 9.支持立体声或桥接工作模式； |  |  |
|  |  | 10.输入座接地脚接地和悬浮控制； |  |  |
|  |  | 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联≥8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联≥4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W。 |  |  |
| 2 | 扬声器 | 1.阻抗：≥8Ω； | 只 | 4 |
|  |  | 2.频响：70Hz~20KHz； |  |  |
|  |  | 3.额定功率：≥120W； |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：≥95dB/W/M； |  |  |
|  |  | 5.覆盖角度：(H)120°(V)60°； |  |  |
|  |  | 6.高音：3"锥形高音单元×2； |  |  |
|  |  | 7.低音：6.5"低音×1。 |  |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm； | 对 | 2 |
|  |  | 2.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm；定制。 |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； |  |  |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； |  |  |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； |  |  |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； | 套 | 1 |
|  |  | 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； |  |  |
|  |  | 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； |  |  |
|  |  | 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）； |  |  |
|  |  | 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线； |  |  |
|  |  | 6.输出功率:≥30mW； |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； | 套 | 1 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； |  |  |
|  |  | 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； | 套 | 1 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座； |  |  |
|  |  | 4.具有1路及以上USB输出接口。 |  |  |
| （七） | 数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机（含软件） | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术； | 台 | 1 |
|  |  | 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； |  |  |
|  |  | 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； |  |  |
|  |  | 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； |  |  |
|  |  | 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有≥1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱； |  |  |
|  |  | 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有≥1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机； |  |  |
|  |  | 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口； |  |  |
|  |  | 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换； |  |  |
|  |  | 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需； |  |  |
|  |  | 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |  |  |
| 2 | 主席发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 1 |
|  |  | 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； |  |  |
|  |  | 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 3 | 代表发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 14 |
|  |  | 2.采用≥100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有≥5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母）； | 条 | 1 |
| 5 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换； | 台 | 1 |
|  |  | ▲2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型；(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
|  |  | 3.采用≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。支持中/英文菜单显示； |  |  |
|  |  | 4.≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器； |  |  |
|  |  | 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； |  |  |
|  |  | 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； |  |  |
|  |  | 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置； |  |  |
|  |  | 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； |  |  |
|  |  | ▲9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
| （八） | 设备间建设 |  |  |  |
| 1 | 设备间静电地板 | 600*600*35mm防静电地板。定制 | ㎡ | 12 |
| 2 | 窗户封堵 | 内嵌玻璃窗户纸、封堵、防水处理。定制 | ㎡ | 2 |
| 3 | 设备间防水处理 | 设备间防水处理。定制 | ㎡ | 6 |
| 4 | 设备间隔断 | 1、轻钢龙骨； | ㎡ | 20 |
|  |  | 2、埃特板； |  |  |
|  |  | 3、隔音棉。定制 |  |  |
| 5 | 单开防火防盗门 | 900*2200mm单开防火防盗门。定制 | 扇 | 1 |
| 6 | 电源箱 | 含≥160A/3P空开及配件。国产 | 个 | 1 |
| 7 | 主干电缆 | ZR-YJV5*16m㎡铜缆。 | 米 | 100 |
| 8 | 强电综合布线 | 1、强电系统（插座、PVC管、支干电源线等）； | 项 | 1 |
|  |  | 2、弱电接地系统（镀锌扁钢与大楼焊接做接地极、接地端子箱等）。定制 |  |  |
| 9 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 10 | 防雷接地 | 含电源防雷器、接地地网、焊接等。国产 | 项 | 1 |
| 11 | 手持灭火器 | ≥5KG。国产 | 套 | 1 |
| （九） | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个； | 台 | 2 |
|  |  | 2.内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps；支持交换缓存≥4.1Mbit； |  |  |
|  |  | 3.工作温度范围-0ºC ~ 55ºC； |  |  |
|  |  | 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |
|  |  | 5.支持防环路检测，自动解决环路问题； |  |  |
|  |  | 6.支持静态链路聚合； |  |  |
|  |  | 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； |  |  |
|  |  | 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； |  |  |
|  |  | 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； |  |  |
|  |  | 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |  |  |
|  |  | 11.支持防雷等级≥6KV； |  |  |
|  |  | 12.支持QOS，支持端口流量限速； |  |  |
|  |  | 13.支持和云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置。 |  |  |
| 2 | 防火墙 | 1.标准1U硬件平台，单交流电源，≥500G硬盘；含10*GE电口，≥2个千兆光口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.网络吞吐性能≥4Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建HTTP连接数≥4万。SSL VPN并发用户数≥400。包含下一代防火墙、防病毒、入侵检测和防御模块； |  |  |
|  |  | 3.含防病毒模块和入侵防御模块，及3年病毒库升级、入侵防御特征库升级授权，3年维保； |  |  |
|  |  | 4.支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计； |  |  |
|  |  | 5.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力； |  |  |
|  |  | 6.内置IPS检测引擎,支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE,特征库可直接查阅事件名称、CVEID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； |  |  |
|  |  | 7.病毒防护预定义20种文件类型，包括.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描,如.tar、.rar、 .zip等； |  |  |
|  |  | 8.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析,并且返回分析结果，支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征,对特定的病毒特征不进行查杀； |  |  |
|  |  | 9.支持telnet、ftp.imap、 pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能,针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单； |  |  |
|  |  | ▲10.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、 postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能,支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 11.支持接收突发热点情报事件,呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息,支持情报事件信息查询和内网状态追踪； |  |  |
|  |  | ▲12.支持云端查询近期热点安全事件，呈现情报来源、关联域名、文件静态分析结果、动态分析结果、文件内容、同源样本等查询结果。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  | 小计5 |  |  |  |
| 6 | 澄迈 |  |  |  |
| （一） | 环境适应性改造 |  |  |  |
| 1 | 顶棚天花 | 轻钢龙骨穿孔铝板。定制 | ㎡ | 61 |
| 2 | PVC胶地板 | PVC胶地板。定制 | ㎡ | 61 |
| 3 | 地面开槽及恢复 | 开槽及布管。定制 | 米 | 20 |
| 4 | 金属线槽 | 100*50*1.0mm。定制 | 米 | 20 |
| 5 | 墙面 | 白色乳胶漆。定制 | ㎡ | 96 |
| 6 | 窗帘 | 遮光阻燃布艺窗。定制 | 米 | 11 |
| 7 | 背景墙 | 定制标志牌背景墙及亚克力字。定制 | 项 | 1 |
| 8 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 9 | 操作台 | 1.材料：优质冷轧钢+铝型材+实木颗粒板； | 套 | 4 |
|  |  | 2.厚度：主体框架不少于1.0mm，承重梁不少于1.5mm ； |  |  |
|  |  | 3.表面处理酸洗磷化、打沙。定制 |  |  |
| 10 | 人体工学操作椅 | 1.五星脚升降座椅； | 张 | 4 |
|  |  | 2.透气环保网布坐垫； |  |  |
|  |  | 3.两侧固定扶手。定制 |  |  |
| 11 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 5 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展≥2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| 12 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 2 |
|  |  | 2.匹数:3匹柜式； |  |  |
|  |  | 3.能效:2级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| 13 | 打印复印一体机 | A4幅面，彩色喷墨连供一体，无线三合一，打印复印一体机。 | 台 | 1 |
| 14 | 会议桌 | (1)技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 1、基材：“大亚”或E0级环保中纤板； |  |  |
|  |  | 2、面材：纹理清晰、颜色一致、接口自然平整。封边：相同实木皮封边，经干燥处理。油饰：“漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。5遍底漆，3遍面漆。 |  |  |
|  |  | 3、工艺：实木封边于内的整体贴面工艺，木皮及实木封边拼接紧密，表面平整，整套产品木材纹理、颜色一致 。定制 |  |  |
| 15 | 会议座椅 | （1）技术参数 | 把 | 15 |
|  |  | 1、面料：牛皮饰面。 |  |  |
|  |  | 2、泡绵：环保高回弹成型泡绵，要求软硬适中、不变形，抗疲劳能力强； |  |  |
|  |  | 3、内部框架：优质硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材；木材经四面刨光处理，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。定制 |  |  |
| （二） | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 55"液晶拼接显示单元 | 1.规格尺寸：2*3,55寸，物理拼缝≤3.5mm； | 套 | 6 |
|  |  | 2.亮度≥500 cd/㎡； |  |  |
|  |  | 3.对比度 ≥1200：1； |  |  |
|  |  | 4.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； |  |  |
|  |  | 5.寿命：≥60000 小时； |  |  |
|  |  | ▲6.液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | ▲7.拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能；（提供第三方机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 8.拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能； |  |  |
|  |  | 9.工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； |  |  |
| 2 | 55寸落地机柜支架 | 1.机柜材质：钣金机柜采用优质的冷扎板、钣金表面采用磷化处理工艺后静电喷涂； | 套 | 6 |
|  |  | 2.表面采用静电喷塑工艺，具有高防腐耐锈 |  |  |
|  |  | 3.所有拼装螺丝采用热处理高强度材质。 |  |  |
| 3 | 高清混合音视频处理器 | 技术参数： | 套 | 1 |
|  |  | 1.支持≥8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）； |  |  |
|  |  | 2.支持≥8通道HDMI信号输出； |  |  |
|  |  | 3.输出分辨率可设置为1920×1200、1600× 1200、1440×1050、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768； |  |  |
|  |  | 4.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像； |  |  |
|  |  | 5. 支持多个窗口叠加显示功能； |  |  |
|  |  | 6.支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能； |  |  |
|  |  | 7.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； |  |  |
|  |  | 8.主控板具有≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； |  |  |
|  |  | 9.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； |  |  |
|  |  | 10.支持外部程序控制编码能力，能够实现与中控系统的联动。 |  |  |
| 4 | 高清线缆 | HDMI高清线缆。国产 | 条 | 16 |
| 5 | 双基色LED显示条屏 | 1.显示基色：双基色 | ㎡ | 1.48 |
|  |  | 2.点距：≤4mm |  |  |
|  |  | 3.通讯接口：支持 RJ45 |  |  |
|  |  | 4.长度与LCD拼接屏一致（约为3.7m），约为3.7m，高度约为0.4m。 |  |  |
| （三） | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1.1 | 系统管理模块 | 1.支持最大安保区域数量：≥2万；最大区域层级：≥10级； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持最大组织数量：≥5万；最大组织层级：≥10级 |  |  |
|  |  | 3.支持最大用户数量：≥20万； |  |  |
|  |  | 4.支持最大同时在线用户数量：≥5000； |  |  |
|  |  | 5.支持最大角色数量：≥1万； |  |  |
|  |  | 6.支持最大人员数量：≥30万； |  |  |
|  |  | 7.支持最大卡片数量：≥30万。 |  |  |
|  |  | 8.紧急报警设备接入数量：≥500。 |  |  |
|  |  | 9.违停球接入数量：≥1000。 |  |  |
| 1.2 | 视频监控模块 | 1.最大并发取流数量：≥1000； | 路 | 100 |
|  |  | 2.支持电视墙管理数量：≥10； |  |  |
|  |  | 3.支持解码设备管理数量：≥127。 |  |  |
| 1.3 | 视频联网模块 | 1.级联层级数量：≥3； | 套 | 1 |
|  |  | 2.下级最大接入量：≥15； |  |  |
|  |  | 3.上级最大接入量：≥5。 |  |  |
| 2 | 管理服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； | 台 | 1 |
|  |  | 2.CPU：≥1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； |  |  |
|  |  | 3.内存≥2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 5.支持≥1个M.2插槽； |  |  |
|  |  | 6.支持≥1个TF插槽； |  |  |
|  |  | 7.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； |  |  |
|  |  | 8.网口：≥2个千兆电口； |  |  |
|  |  | 9.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部； |  |  |
|  |  | 10.≥1个VGA口，位于机箱后部； |  |  |
|  |  | 11.电源：标配≥550W（1+1），支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 |  |  |
| （四） | 综合通信系统终端 |  |  |  |
| 1 | IP话机 | 1.高保真音质，HD编码； | 个 | 2 |
|  |  | 2.带背光液晶屏，中文显示/支持≥2个SIP账户，支持≥3方语音电话会议/双网口； |  |  |
|  |  | 3.支持IPV6。 |  |  |
| 2 | IP可视话机 | 1.≥8英寸1280*800像素电容屏； | 个 | 2 |
|  |  | 2.≥1080P全高清视频； |  |  |
|  |  | 3.≥200万像素摄像头； |  |  |
|  |  | 4.内置蓝牙4.0模块； |  |  |
|  |  | 5.内置WIFI模块； |  |  |
|  |  | 6.支持HDMI双屏显示； |  |  |
|  |  | 7.支持≥16个SIP账户，支持≥3方视频会议，支持≥5方音频/视频混合会议。 |  |  |
| （五） | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； |  |  |
|  |  | 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； |  |  |
|  |  | 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化； |  |  |
|  |  | 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面； |  |  |
|  |  | 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行； |  |  |
|  |  | 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内； |  |  |
|  |  | 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备； |  |  |
|  |  | 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用； |  |  |
|  |  | 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置； |  |  |
|  |  | 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |  |  |
| 2 | 平板电脑 | 1.网络连接：WiFi版 | 台 | 1 |
|  |  | 2.连接方式：WiFi功能 |  |  |
|  |  | 3.屏幕类型：IPS |  |  |
|  |  | 4.后置摄像头：≥1200W |  |  |
|  |  | 5.屏幕尺寸：≥11英寸 |  |  |
|  |  | 6.存储容量：≥128GB。 |  |  |
| 3 | 无线路由器 | 1.无线速率：≥1200M; | 台 | 1 |
|  |  | 2.WAN接入口：千兆网口。 |  |  |
| 4 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； | 台 | 1 |
|  |  | 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； |  |  |
|  |  | 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； |  |  |
|  |  | 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； |  |  |
|  |  | 5.具有键盘锁（LOCK）功能； |  |  |
|  |  | 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； |  |  |
| 5 | 编程软件 | 编程软件 | 套 | 1 |
| 6 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |  |  |
| （六） | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； |  |  |
|  |  | 3.智能控制强制散热设计； |  |  |
|  |  | 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； |  |  |
|  |  | 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； |  |  |
|  |  | 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； |  |  |
|  |  | 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口； |  |  |
|  |  | 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； |  |  |
|  |  | 9.支持立体声或桥接工作模式； |  |  |
|  |  | 10.输入座接地脚接地和悬浮控制； |  |  |
|  |  | 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联≥8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联≥4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W。 |  |  |
| 2 | 扬声器 | 1.阻抗：≥8Ω； | 只 | 4 |
|  |  | 2.频响：70Hz~20KHz； |  |  |
|  |  | 3.额定功率：≥120W； |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：≥95dB/W/M； |  |  |
|  |  | 5.覆盖角度：(H)120°(V)60°； |  |  |
|  |  | 6.高音：3"锥形高音单元×2； |  |  |
|  |  | 7.低音：6.5"低音×1。 |  |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm； | 对 | 2 |
|  |  | 2.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm；定制。 |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； |  |  |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； |  |  |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； |  |  |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； | 套 | 1 |
|  |  | 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； |  |  |
|  |  | 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； |  |  |
|  |  | 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）； |  |  |
|  |  | 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线； |  |  |
|  |  | 6.输出功率:≥30mW； |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； | 套 | 1 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； |  |  |
|  |  | 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； | 套 | 1 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座； |  |  |
|  |  | 4.具有1路及以上USB输出接口。 |  |  |
| （七） | 数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机（含软件） | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术； | 台 | 1 |
|  |  | 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； |  |  |
|  |  | 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； |  |  |
|  |  | 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； |  |  |
|  |  | 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有≥1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱； |  |  |
|  |  | 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有≥1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机； |  |  |
|  |  | 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口； |  |  |
|  |  | 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换； |  |  |
|  |  | 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需； |  |  |
|  |  | 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |  |  |
| 2 | 主席发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 1 |
|  |  | 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； |  |  |
|  |  | 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 3 | 代表发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 14 |
|  |  | 2.采用≥100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有≥5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母）； | 条 | 1 |
| 5 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换； | 台 | 1 |
|  |  | ▲2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型；(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
|  |  | 3.采用≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。支持中/英文菜单显示； |  |  |
|  |  | 4.≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器； |  |  |
|  |  | 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； |  |  |
|  |  | 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； |  |  |
|  |  | 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置； |  |  |
|  |  | 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； |  |  |
|  |  | ▲9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
| （八） | 设备间建设 |  |  |  |
| 1 | 设备间静电地板 | 600*600*35mm防静电地板。定制 | ㎡ | 14 |
| 2 | 窗户封堵 | 内嵌玻璃窗户纸、封堵、防水处理。定制 | ㎡ | 1 |
| 3 | 设备间防水处理 | 设备间防水处理。定制 | ㎡ | 6 |
| 4 | 设备间隔断 | 1、轻钢龙骨； | ㎡ | 21 |
|  |  | 2、埃特板； |  |  |
|  |  | 3、隔音棉。定制 |  |  |
| 5 | 单开防火防盗门 | 900*2200mm单开防火防盗门。定制 | 扇 | 1 |
| 6 | 电源箱 | 含≥160A/3P空开及配件。国产 | 个 | 1 |
| 7 | 主干电缆 | ZR-YJV5*16m㎡铜缆。 | 米 | 100 |
| 8 | 强电综合布线 | 1、强电系统（插座、PVC管、支干电源线等）； | 项 | 1 |
|  |  | 2、弱电接地系统（镀锌扁钢与大楼焊接做接地极、接地端子箱等）。定制 |  |  |
| 9 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 10 | 防雷接地 | 含电源防雷器、接地地网、焊接等。国产 | 项 | 1 |
| 11 | 手持灭火器 | ≥5KG。国产 | 套 | 1 |
| （九） | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个； | 台 | 2 |
|  |  | 2.内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps；支持交换缓存≥4.1Mbit； |  |  |
|  |  | 3.工作温度范围-0ºC ~ 55ºC； |  |  |
|  |  | 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |
|  |  | 5.支持防环路检测，自动解决环路问题； |  |  |
|  |  | 6.支持静态链路聚合； |  |  |
|  |  | 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； |  |  |
|  |  | 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； |  |  |
|  |  | 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； |  |  |
|  |  | 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |  |  |
|  |  | 11.支持防雷等级≥6KV； |  |  |
|  |  | 12.支持QOS，支持端口流量限速； |  |  |
|  |  | 13.支持和云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； |  |  |
| 2 | 防火墙 | 1.标准1U硬件平台，单交流电源，≥500G硬盘；含10*GE电口，≥2个千兆光口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.网络吞吐性能≥4Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建HTTP连接数≥4万。SSL VPN并发用户数≥400。包含下一代防火墙、防病毒、入侵检测和防御模块； |  |  |
|  |  | 3.含防病毒模块和入侵防御模块，及3年病毒库升级、入侵防御特征库升级授权，3年维保； |  |  |
|  |  | 4.支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计； |  |  |
|  |  | 5.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力； |  |  |
|  |  | 6.内置IPS检测引擎,支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE,特征库可直接查阅事件名称、CVEID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； |  |  |
|  |  | 7.病毒防护预定义20种文件类型，包括.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描,如.tar、.rar、 .zip等； |  |  |
|  |  | 8.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析,并且返回分析结果，支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征,对特定的病毒特征不进行查杀； |  |  |
|  |  | 9.支持telnet、ftp.imap、 pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能,针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单； |  |  |
|  |  | ▲10.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、 postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能,支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 11.支持接收突发热点情报事件,呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息,支持情报事件信息查询和内网状态追踪； |  |  |
|  |  | ▲12.支持云端查询近期热点安全事件，呈现情报来源、关联域名、文件静态分析结果、动态分析结果、文件内容、同源样本等查询结果。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  | 小计6 |  |  |  |
| 7 | 东方 |  |  |  |
| （一） | 环境适应性改造 |  |  |  |
| 1 | PVC胶地板 | PVC胶地板。定制 | ㎡ | 34 |
| 2 | 地面开槽及恢复 | 开槽及布管。定制 | 米 | 20 |
| 3 | 拆除原有墙面 | 拆除原有墙面。定制 | 项 | 1 |
| 4 | 墙面防水 | 墙面找平、防水涂料等。定制 | ㎡ | 33 |
| 5 | 墙面 | 白色乳胶漆。定制 | ㎡ | 72 |
| 6 | 玻璃门 | 900mm*2000mm。定制 | 扇 | 1 |
| 7 | 背景墙 | 定制标志牌背景墙及亚克力字。定制 | 项 | 1 |
| 8 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 9 | 操作台 | 1.材料：优质冷轧钢+铝型材+实木颗粒板； | 套 | 4 |
|  |  | 2.厚度：主体框架不少于1.0mm，承重梁不少于1.5mm ； |  |  |
|  |  | 3.表面处理酸洗磷化、打沙。定制 |  |  |
| 10 | 人体工学操作椅 | 1.五星脚升降座椅； | 张 | 4 |
|  |  | 2.透气环保网布坐垫； |  |  |
|  |  | 3.两侧固定扶手。定制 |  |  |
| 11 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 5 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展≥2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| 12 | 空调 | 1.节能、环境标准认证情况:节能产品； | 台 | 2 |
|  |  | 2.匹数:3匹柜式； |  |  |
|  |  | 3.能效:2级能效； |  |  |
|  |  | 4.冷暖型或单冷型:冷暖型； |  |  |
|  |  | 5.定频或变频:变频； |  |  |
|  |  | 6.详细配置:带遥控器,配铜管≥3米； |  |  |
|  |  | 7.保修情况：整机保修3年,主要部件保修5年。 |  |  |
| 13 | 打印复印一体机 | A4幅面，彩色喷墨连供一体，无线三合一，打印复印一体机。 | 台 | 1 |
| 14 | 会议桌 | (1)技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 1、基材：“大亚”或E0级环保中纤板； |  |  |
|  |  | 2、面材：纹理清晰、颜色一致、接口自然平整。封边：相同实木皮封边，经干燥处理。油饰：“漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。5遍底漆，3遍面漆。 |  |  |
|  |  | 3、工艺：实木封边于内的整体贴面工艺，木皮及实木封边拼接紧密，表面平整，整套产品木材纹理、颜色一致 。定制 |  |  |
| 15 | 会议座椅 | （1）技术参数 | 把 | 15 |
|  |  | 1、面料：牛皮饰面。 |  |  |
|  |  | 2、泡绵：环保高回弹成型泡绵，要求软硬适中、不变形，抗疲劳能力强； |  |  |
|  |  | 3、内部框架：优质硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材；木材经四面刨光处理，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。定制 |  |  |
| （二） | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 49"液晶拼接显示单元 | 1.尺寸：49英寸； | 套 | 6 |
|  |  | 2.分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； |  |  |
|  |  | 3.视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； |  |  |
|  |  | 4.响应时间：8ms(G to G)； |  |  |
|  |  | 5.对比度：≥1200:1； |  |  |
|  |  | 6.亮度：≥500cd/㎡； |  |  |
|  |  | 7.物理拼缝：≤3.5mm； |  |  |
|  |  | 8.输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1；输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1；控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； |  |  |
|  |  | 9.功耗：≤165W； |  |  |
|  |  | 10.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； |  |  |
|  |  | 11.寿命：≥60000 小时； |  |  |
|  |  | 12.液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换； |  |  |
|  |  | 13.拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能； |  |  |
|  |  | 14.拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能； |  |  |
|  |  | 15.工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； |  |  |
| 2 | 49寸落地机柜支架 | 1.机柜材质：钣金机柜采用优质的冷扎板、钣金表面采用磷化处理工艺后静电喷涂； | 套 | 6 |
|  |  | 2.表面采用静电喷塑工艺，具有高防腐耐锈 |  |  |
|  |  | 3.所有拼装螺丝采用热处理高强度材质。 |  |  |
| 3 | 高清混合音视频处理器 | 技术参数： | 套 | 1 |
|  |  | 1.支持≥8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）； |  |  |
|  |  | 2.支持≥8通道HDMI信号输出； |  |  |
|  |  | 3.输出分辨率可设置为1920×1200、1600× 1200、1440×1050、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768； |  |  |
|  |  | 4.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像； |  |  |
|  |  | 5. 支持多个窗口叠加显示功能； |  |  |
|  |  | 6.支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放功能； |  |  |
|  |  | 7.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； |  |  |
|  |  | 8.主控板具有≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； |  |  |
|  |  | 9.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； |  |  |
|  |  | 10.支持外部程序控制编码能力，能够实现与中控系统的联动。 |  |  |
| 4 | 高清线缆 | HDMI高清线缆。国产 | 条 | 16 |
| 5 | 双基色LED显示条屏 | 1.显示基色：双基色 | ㎡ | 1.4 |
|  |  | 2.点距：≤4mm |  |  |
|  |  | 3.通讯接口：支持 RJ45 |  |  |
|  |  | 4.长度与LCD拼接屏一致，约为3.4m，高度约为0.4m。 |  |  |
| （三） | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1.1 | 系统管理模块 | 1.支持最大安保区域数量：≥2万；最大区域层级：≥10级； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持最大组织数量：≥5万；最大组织层级：≥10级 |  |  |
|  |  | 3.支持最大用户数量：≥20万； |  |  |
|  |  | 4.支持最大同时在线用户数量：≥5000； |  |  |
|  |  | 5.支持最大角色数量：≥1万； |  |  |
|  |  | 6.支持最大人员数量：≥30万； |  |  |
|  |  | 7.支持最大卡片数量：≥30万。 |  |  |
|  |  | 8.紧急报警设备接入数量：≥500。 |  |  |
|  |  | 9.违停球接入数量：≥1000。 |  |  |
| 1.2 | 视频监控模块 | 1.最大并发取流数量：≥1000； | 路 | 100 |
|  |  | 2.支持电视墙管理数量：≥10； |  |  |
|  |  | 3.支持解码设备管理数量：≥127。 |  |  |
| 1.3 | 视频联网模块 | 1.级联层级数量：≥3； | 套 | 1 |
|  |  | 2.下级最大接入量：≥15； |  |  |
|  |  | 3.上级最大接入量：≥5。 |  |  |
| 2 | 管理服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； | 台 | 1 |
|  |  | 2.CPU：≥1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； |  |  |
|  |  | 3.内存≥2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 5.支持≥1个M.2插槽； |  |  |
|  |  | 6.支持≥1个TF插槽； |  |  |
|  |  | 7.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； |  |  |
|  |  | 8.网口：≥2个千兆电口； |  |  |
|  |  | 9.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部； |  |  |
|  |  | 10.≥1个VGA口，位于机箱后部； |  |  |
|  |  | 11.电源：标配≥550W（1+1），支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 |  |  |
| （四） | 综合通信系统终端 |  |  |  |
| 1 | IP话机 | 1.高保真音质，HD编码； | 个 | 2 |
|  |  | 2.带背光液晶屏，中文显示/支持≥2个SIP账户，支持≥3方语音电话会议/双网口； |  |  |
|  |  | 3.支持IPV6。 |  |  |
| 2 | IP可视话机 | 1.≥8英寸1280*800像素电容屏； | 个 | 2 |
|  |  | 2.≥1080P全高清视频； |  |  |
|  |  | 3.≥200万像素摄像头； |  |  |
|  |  | 4.内置蓝牙4.0模块； |  |  |
|  |  | 5.内置WIFI模块； |  |  |
|  |  | 6.支持HDMI双屏显示； |  |  |
|  |  | 7.支持≥16个SIP账户，支持≥3方视频会议，支持≥5方音频/视频混合会议。 |  |  |
| （五） | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； |  |  |
|  |  | 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； |  |  |
|  |  | 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化； |  |  |
|  |  | 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面； |  |  |
|  |  | 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行； |  |  |
|  |  | 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内； |  |  |
|  |  | 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备； |  |  |
|  |  | 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用； |  |  |
|  |  | 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置； |  |  |
|  |  | 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |  |  |
| 2 | 平板电脑 | 1.网络连接：WiFi版 | 台 | 1 |
|  |  | 2.连接方式：WiFi功能 |  |  |
|  |  | 3.屏幕类型：IPS |  |  |
|  |  | 4.后置摄像头：≥1200W |  |  |
|  |  | 5.屏幕尺寸：≥11英寸 |  |  |
|  |  | 6.存储容量：≥128GB。 |  |  |
| 3 | 无线路由器 | 1.无线速率：≥1200M; | 台 | 1 |
|  |  | 2.WAN接入口：千兆网口。 |  |  |
| 4 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； | 台 | 1 |
|  |  | 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； |  |  |
|  |  | 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； |  |  |
|  |  | 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； |  |  |
|  |  | 5.具有键盘锁（LOCK）功能； |  |  |
|  |  | 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； |  |  |
| 5 | 编程软件 | 编程软件 | 套 | 1 |
| 6 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |  |  |
| （六） | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； |  |  |
|  |  | 3.智能控制强制散热设计； |  |  |
|  |  | 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； |  |  |
|  |  | 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； |  |  |
|  |  | 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； |  |  |
|  |  | 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口； |  |  |
|  |  | 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； |  |  |
|  |  | 9.支持立体声或桥接工作模式； |  |  |
|  |  | 10.输入座接地脚接地和悬浮控制； |  |  |
|  |  | 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联≥8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联≥4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W。 |  |  |
| 2 | 扬声器 | 1.阻抗：≥8Ω； | 只 | 4 |
|  |  | 2.频响：70Hz~20KHz； |  |  |
|  |  | 3.额定功率：≥120W； |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：≥95dB/W/M； |  |  |
|  |  | 5.覆盖角度：(H)120°(V)60°； |  |  |
|  |  | 6.高音：3"锥形高音单元×2； |  |  |
|  |  | 7.低音：6.5"低音×1。 |  |  |
| 3 | 支架 | 1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm； | 对 | 2 |
|  |  | 2.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm；定制。 |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； |  |  |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； |  |  |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； |  |  |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； | 套 | 1 |
|  |  | 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； |  |  |
|  |  | 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； |  |  |
|  |  | 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）； |  |  |
|  |  | 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线； |  |  |
|  |  | 6.输出功率:≥30mW； |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； | 套 | 1 |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； |  |  |
|  |  | 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； |  |  |
|  |  | 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； |  |  |
|  |  | 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； |  |  |
|  |  | 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； |  |  |
|  |  | 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； | 套 | 1 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座； |  |  |
|  |  | 4.具有1路及以上USB输出接口。 |  |  |
| （七） | 数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机（含软件） | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术； | 台 | 1 |
|  |  | 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； |  |  |
|  |  | 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； |  |  |
|  |  | 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； |  |  |
|  |  | 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有≥1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱； |  |  |
|  |  | 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有≥1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机； |  |  |
|  |  | 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口； |  |  |
|  |  | 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换； |  |  |
|  |  | 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需； |  |  |
|  |  | 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 |  |  |
| 2 | 主席发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 1 |
|  |  | 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； |  |  |
|  |  | 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 3 | 代表发言单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； | 套 | 14 |
|  |  | 2.采用≥100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能； |  |  |
|  |  | 3.具有≥5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效； |  |  |
|  |  | 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm； |  |  |
|  |  | 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 |  |  |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母）； | 条 | 1 |
| 5 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换； | 台 | 1 |
|  |  | ▲2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型；(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
|  |  | 3.采用≥2英寸显示屏，分辨率≥320*240。支持中/英文菜单显示； |  |  |
|  |  | 4.≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+12个动态陷波器； |  |  |
|  |  | 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； |  |  |
|  |  | 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； |  |  |
|  |  | 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置； |  |  |
|  |  | 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； |  |  |
|  |  | ▲9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方机构检测报告复印件，提供相关证明材料并加盖投标人公章) |  |  |
| （八） | 设备间建设 |  |  |  |
| 1 | 顶棚天花 | 轻钢龙骨穿孔铝板。定制 | ㎡ | 9 |
| 2 | 设备间静电地板 | 600*600*35mm防静电地板。定制 | ㎡ | 9 |
| 3 | 设备间防水处理 | 设备间防水处理。定制 | 项 | 1 |
| 4 | 金属线槽 | 100*50*1.0mm。定制 | 米 | 10 |
| 5 | 玻璃门 | 900mm*2000mm。定制 | 扇 | 1 |
| 6 | 电源箱 | 含≥160A/3P空开及配件。国产 | 个 | 1 |
| 7 | 主干电缆 | ZR-YJV5*16m㎡铜缆。 | 米 | 100 |
| 8 | 强电综合布线 | 1、强电系统（插座、PVC管、支干电源线等）； | 项 | 1 |
|  |  | 2、弱电接地系统（镀锌扁钢与大楼焊接做接地极、接地端子箱等）。定制 |  |  |
| 9 | 灯具 | 灯具及电源线、照明开关等。国产 | 项 | 1 |
| 10 | 防雷接地 | 含电源防雷器、接地地网、焊接等。国产 | 项 | 1 |
| 11 | 手持灭火器 | ≥5KG。国产 | 套 | 1 |
| （九） | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个； | 台 | 2 |
|  |  | 2.内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps；支持交换缓存≥4.1Mbit； |  |  |
|  |  | 3.工作温度范围-0ºC ~ 55ºC； |  |  |
|  |  | 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |
|  |  | 5.支持防环路检测，自动解决环路问题； |  |  |
|  |  | 6.支持静态链路聚合； |  |  |
|  |  | 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； |  |  |
|  |  | 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； |  |  |
|  |  | 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； |  |  |
|  |  | 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； |  |  |
|  |  | 11.支持防雷等级≥6KV； |  |  |
|  |  | 12.支持QOS，支持端口流量限速； |  |  |
|  |  | 13.支持和云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； |  |  |
| 2 | 防火墙 | 1.标准1U硬件平台，单交流电源，≥500G硬盘；含10*GE电口，≥2个千兆光口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.网络吞吐性能≥4Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建HTTP连接数≥4万。SSL VPN并发用户数≥400。包含下一代防火墙、防病毒、入侵检测和防御模块； |  |  |
|  |  | 3.含防病毒模块和入侵防御模块，及3年病毒库升级、入侵防御特征库升级授权，3年维保； |  |  |
|  |  | 4.支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计； |  |  |
|  |  | 5.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力； |  |  |
|  |  | 6.内置IPS检测引擎,支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE,特征库可直接查阅事件名称、CVEID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； |  |  |
|  |  | 7.病毒防护预定义20种文件类型，包括.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描,如.tar、.rar、 .zip等； |  |  |
|  |  | 8.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析,并且返回分析结果，支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征,对特定的病毒特征不进行查杀； |  |  |
|  |  | 9.支持telnet、ftp.imap、 pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能,针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单； |  |  |
|  |  | ▲10.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、 postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能,支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  | 11.支持接收突发热点情报事件,呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息,支持情报事件信息查询和内网状态追踪； |  |  |
|  |  | ▲12.支持云端查询近期热点安全事件，呈现情报来源、关联域名、文件静态分析结果、动态分析结果、文件内容、同源样本等查询结果。（提供第三方测评机构出具的有效产品功能检测报告复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
|  | 小计7 |  |  |  |
| 8 | 三沙 |  |  |  |
| （一） | 办公设备 |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 1）处理器：采用国产处理器 ≥2.6GHz，4核； | 套 | 3 |
|  |  | 2)内存：≥16GB DDR4； |  |  |
|  |  | 3)固态硬盘：≥256GB SSD + 1T HDD（最大可扩展≥2TB M.2 SSD + 2TB SSD + 4TB HDD硬盘）； |  |  |
|  |  | 4)独立显卡：≥1GB显存独立显卡； |  |  |
|  |  | 5)显示器：≥23.8寸； |  |  |
|  |  | 6)光驱：DVDRW/SATA |  |  |
|  |  | 7)外围接口：≥6个USB3.1Gen1 TYPE-A接口， ≥1个VGA接口， ≥1个HDMI接口， ≥1个千兆网口； |  |  |
|  |  | 8)小型 MATX 机箱，可立可卧，容量 ≤12升，带提手； |  |  |
|  |  | 9)电源节能：≤160W； |  |  |
|  |  | 10)MTBF证书：≥12万小时； |  |  |
|  |  | 11)正版操作系统； |  |  |
|  |  | 12)正版流式软件； |  |  |
| （二） | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1.1 | 系统管理模块 | 1.支持最大安保区域数量：≥2万；最大区域层级：≥10级； | 套 | 1 |
|  |  | 2.支持最大组织数量：≥5万；最大组织层级：≥10级 |  |  |
|  |  | 3.支持最大用户数量：≥20万； |  |  |
|  |  | 4.支持最大同时在线用户数量：≥5000； |  |  |
|  |  | 5.支持最大角色数量：≥1万； |  |  |
|  |  | 6.支持最大人员数量：≥30万； |  |  |
|  |  | 7.支持最大卡片数量：≥30万。 |  |  |
|  |  | 8.紧急报警设备接入数量：≥500。 |  |  |
|  |  | 9.违停球接入数量：≥1000。 |  |  |
| 1.2 | 视频监控模块 | 1.最大并发取流数量：≥1000； | 路 | 100 |
|  |  | 2.支持电视墙管理数量：≥10； |  |  |
|  |  | 3.支持解码设备管理数量：≥127。 |  |  |
| 1.3 | 视频联网模块 | 1.级联层级数量：≥3； | 套 | 1 |
|  |  | 2.下级最大接入量：≥15； |  |  |
|  |  | 3.上级最大接入量：≥5。 |  |  |
| 2 | 管理服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； | 台 | 1 |
|  |  | 2.CPU：≥1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； |  |  |
|  |  | 3.内存≥2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 5.支持≥1个M.2插槽； |  |  |
|  |  | 6.支持≥1个TF插槽； |  |  |
|  |  | 7.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 |  |  |
|  |  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； |  |  |
|  |  | 8.网口：≥2个千兆电口； |  |  |
|  |  | 9.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部； |  |  |
|  |  | 10.≥1个VGA口，位于机箱后部； |  |  |
|  |  | 11.电源：标配≥550W（1+1），支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 |  |  |
| （三） | 综合通信系统终端 |  |  |  |
| 1 | IP话机 | 1.高保真音质，HD编码； | 个 | 2 |
|  |  | 2.带背光液晶屏，中文显示/支持≥2个SIP账户，支持≥3方语音电话会议/双网口； |  |  |
|  |  | 3.支持IPV6。 |  |  |
| 2 | IP可视话机 | 1.≥8英寸1280*800像素电容屏； | 个 | 2 |
|  |  | 2.≥1080P全高清视频； |  |  |
|  |  | 3.≥200万像素摄像头； |  |  |
|  |  | 4.内置蓝牙4.0模块； |  |  |
|  |  | 5.内置WIFI模块； |  |  |
|  |  | 6.支持HDMI双屏显示； |  |  |
|  |  | 7.支持≥16个SIP账户，支持≥3方视频会议，支持≥5方音频/视频混合会议。 |  |  |

- 商务要求

1.交付的时间：交付时间合同约定。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：合同约定。

4.售后服务如下：

4.1项目提供整体2年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部软硬件及维护；

4.2提供不少于2年内5x8小时上门保修，免费更换全部配件;提供7x24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场；

4.3 投标人应在向采购人交付项目成果后，根据采购人的要求，为采购人指定的人员提供技术指导和不少于3次集中培训，或提供与使用该项目成果相关的技术服务；

4.4 技术服务和指导内容:采购人技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、技术培训与授课讲座。