# 第三章  采购需求

一、项目基本信息

1.项目名称：保亭县社会管理信息化平台建设项目；

2.采购单位：保亭黎族苗族自治县公安局；

3.采购预算：¥32085074.24元（人民币叁仟贰佰零捌万伍仟零柒拾肆元贰角肆分），其中每包预算金额如下：

| 包号 | 每包预算金额 | 每包最高限价 |
| --- | --- | --- |
| A包 | ¥11175607.22元 | ¥11175607.22元 |
| B包 | ¥20419040.55元 | ¥20419040.55元 |
| C包 | ¥282326.47元 | ¥282326.47元 |
| D包 | ¥158100.00元 | ¥158100.00元 |
| E包 | ¥50000.00元 | ¥50000.00元 |

二、采购需求清单

（一）项目采购标的

| 包号 | 标包编号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | HNYH2023-24-0205A | 指挥中心硬件设备及材料采购、成品软件采购、系统集成、其他 | 项 | 1 |
| B包 | HNYH2023-24-0205B | 一类点视频监控补盲及视频图像智能结构化解析硬件设备及材料采购、成品软件采购、系统集成、其他 | 项 | 1 |
| C包 | HNYH2023-24-0205C | 工程监理 | 项 | 1 |
| D包 | HNYH2023-24-0205D | 安全服务 | 项 | 1 |
| E包 | HNYH2023-24-0205E | 网络安全等保测评 | 项 | 1 |

（二）项目概况

保亭县社会管理信息化平台（以下简称“保亭县社管平台”）建设项目紧紧围绕自贸港封关运作的目标，基于2022年的《海南社会管理信息化平台市县分平台建设工作方案》，结合本地实际需求，按照“省市联动、分步建设、集中运维、信息共享、业务协同”的定位原则，落实保亭县社管平台建设。项目具体建设内容如下：

1.总体平台

（1）社管指挥中心

本项目主要是升级改造县公安局指挥中心作为保亭县社管平台的指挥中心，建设内容包括指挥大厅视频显示系统、音频扩声系统、图像传输及可视化系统、视频会议系统、专业坐席系统、计算机网络系统、综合布线系统、综合安防系统及基础改造等系统升级改造。

2.公安分平台

公安分平台建设内容包括要一类视频监控点位补盲、视频图像智能结构化解析、视频安全边界升级、云存储改造及扩容、机房建设等。

（三）技术商务要求

1、A包：指挥中心硬件设备及材料采购、成品软件采购、系统集成、其他

（1）技术要求

（一）项目目标

1.总体目标

根据《海南社会管理信息化平台总体规划》（以下简称《总规》）要求，按照“党政军警民联手、点线面多维立体感知、打防管控一体”的总体思路，以数据为基础，以资源整合为主线，充分利用人工智能、大数据等前沿科技，建设海南社会管理信息化平台，筑好全岛“人流、物流、资金流”信息管理系统、社会管理监管系统、口岸监管系统“三道防线”，实施智能精准监管，实现全天候、全地域、全覆盖社会动态管控，实现自贸港社会管理能力全面提升的政务总目标，确保海南社会管理无盲区、无短板，切实提升反走私、反偷渡、反渗透、防回流工作成效，形成各部门协同联动的社会管理工作机制，全面提升海南自由贸易港社会管理水平，为海南自由贸易港建设营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

保亭县社会管理信息化平台是海南社会管理信息化平台的重要组成部分，是构建立体化社会管理智能体系、创新自贸港管理新模式不可或缺的关键环节，关系到社管平台能否切实服务于实战、关系到自贸港管理体制能否有效落地覆盖基层，意义十分重大。按照统一规划、统一标准、统一架构、统建共享的原则，以资源整合为重点，充分利用已有基础设施，建设保亭县社管平台，构建省-市-乡镇三级纵向贯通、横向协同的社会管理信息化平台。全面提升保亭县社会管理水平，确保保亭县的社会大局持续稳定、人民群众安全感稳步提升，重大会议安全保障。通过保亭县社管平台的建设，构建业务联动、应急处突和精准调度机制，形成以社管平台为核心的保亭县一体化社会管理体系，提升保亭县防控手段，实现提升保亭县自贸港风险防控能力和社会治理能力现代化水平的总体目标。

2.分期目标

海南社会管理信息化平台建设是一项复杂的系统工程，建设过程中按照充分结合业务需求、现有信息化基础、资金配套等诸多因素，考虑2025年全岛封关运作的因素，建议按照分阶段分重点逐步推进的方式进行建设。保亭县社管平台未来三个阶段的建设重点如下：

第一阶段：以夯实基础为主，以省总体平台为基础，搭建保亭县社管平台，完成市县社管指挥中心信息化基础设施和前端信息化感知手段的建设，2023年实现省市县平台贯通、信息共享、指挥联动。建设重点包括：建设社管指挥中心信息化系统、新增视频结构化、补强高清视频监控，全面整合二三类点视频监控资源等内容。

第二阶段：以强化基础和实战应用为主，围绕自身社会治理需求，以高密度、高清晰、全方位的数据资源为基础，凝练出具有本地特色的功能模块，强化实战化应用，切实发挥风险防控效果，打造满足地方需求的市域社会治理系统。

第三阶段：与“智慧海南”相融合，着力构建范围更广、治理能力更强、集成度更高、智能化水平更优的社会治理大平台，为海南自贸港封关运作社会治理及风险防控提供技术支撑。

本期项目为第一阶段，重点完成社管指挥中心信息化基础设施和前端信息化感知手段的建设。

（二）项目建设内容

1．硬件设备及材料、成品软件采购

1.1总体平台

（1）社管指挥中心

本项目主要是升级改造县公安局指挥中心作为保亭县社管平台的指挥中心，建设内容包括指挥大厅视频显示系统、音频扩声系统、图像传输及可视化系统、视频会议系统、专业坐席系统、计算机网络系统、综合布线系统、综合安防系统及基础改造等系统升级改造。

1）视频显示系统

本项目视频显示系统主要为社管指挥大厅提供视频信息显示的平台，通过视频显示系统，可以直观、实时、全方位地集中显示各个系统的信息。本项目在指挥大厅选用面积为11.4m×4.05m的0.9点间距的LED拼接屏。

2）音频扩声系统

本期项目在指挥大厅大屏四周部署2台主扩柱式音箱和2台超低频音箱和2台拉声像音箱，并在大厅两侧部署2台辅助全频音箱，满足合成指挥大厅的会议声学需求，保证整体声压级和均匀度，增强整体的语言清晰度，以便后期调试提高整体的传声增益。

大厅的发言系统采用短杆网络话筒拾音，涉及领导发言席使用需求。U型领导席为11只，直排参会席为16只，共27只。采用数字音频处理器来实现对领导席和操作席的不同发言管理使用。

指挥大厅配置2套无线手持话筒用于流动使用；配置2台鹅颈话筒（一主一备）供汇报席使用。为了保证无线话筒的信号质量，配置1套天线分配放大器，用于信号放大，话筒无死角接收覆盖。

3）图像传输及可视化控制系统

本项目指挥大厅设置专业坐席38个，其中领导席11个、参会席16个、操作席10个、汇报席1个；操作席每个席位使用3套KVM输入/输出节点，操作席的工作站通过HDMI/DP、USB线与分布式节点进行连接，节点通过网线连接至分布式音视频局域网交换机。坐席上的显示器通过HDMI/DP线与节点连接，同时将键盘鼠标用USB线连接至节点。通过分布式节点的KVM功能，实现席位人员对工作站的接管操作与协作推送。普通工作人员在管理人员的授权下，对指定工作站进行接管操作，实现工作席位之间桌面推送协助以及工作席位与大屏之间画面共享。

具体包括高清KVM输出节点30台、高清KVM输入节点30台、高清输入节点15台、高清输出节点10台、高清输出节点分配器2台、高清输出节点（大屏拼接）8台、视频应用服务器1套（采用国产服务器操作系统）、图象传输调度软件1套、可视一体化管控平台软件1套等。

4）视频会议系统

本期在指挥大厅新增1套部署视频会议系统供社管平台专用，采用购买服务方式。

5）专业坐席系统

根据当前业务指挥大厅的需求，设计一套符合指挥场所内业务席位和指挥席位的功能性操作台。将智能互动前段设备合理布局在席位上，让席位赋予智能。通过业务席位上镶嵌的氛围灯赋予业务人员运行状态；通过桌面配套显示屏，提供便于操作和观看；通过席位内部合理布局，提供设备安装、布线空间以及提供桌面各类专业接口、预留网络、电话接口，为业务操作提供便捷的互联互通操作。

本项目指挥大厅设置专业坐席38个，其中领导席11个、参会席16个、操作席10个、汇报席1个，合成作战中心操作席2个，接处警室办公席8个，共采购定制直排坐席（参会席）14.92延米、定制直排坐席（接处警）7.46延米、定制U型领导席14.55延米、定制L型业务操作席30.88延米、定制接处警办公席11.73延米、优质座椅27把、人体工学椅20把、演讲台1台、升降一体机27台、桌面液晶屏57台、智能电子桌签27台、席位工作站38台（均采用国产桌面操作系统）、无线路由器2台、打印扫描多功能一体机12台等。

6）计算机网络系统

部署互联网、电子政务外网、GA视频专网、GA信息网、政法专网、三防网、语音网，本期各网络的信息点接入，结合实际应用需求和信息点数量并考虑未来的发展需求，各网络配置满足接入需求的楼层接入交换机。接入交换机按需放置在机房/设备间、楼层电井内。终端设备通过六类非屏蔽、六类屏蔽布线系统连接到各自网络的接入交换机上。

系统配置核心交换机2台、48口接入交换机5台、24口接入交换机7台、防火墙2台。

7）综合布线系统

综合布线系统主要负责指挥中心的信息网络信息点、语音点的布置。新增席位的每工位需设置专网、非专网、语音网信息点。采用6类非屏蔽网线或6类屏蔽网线，允许最大跳接4次，单条链路小于90米进行布放。数据要求水平到桌面支持1000Mbps传输速率，跳线采用原厂生产，避免人工技术水平差异出现质量事故。设计上总体坚持“技术先进、经济实用、以人为本”的原则。综合布线系统应具有开放性、灵活性、可扩展性、实用性、安全可靠性和经济性。系统设计应适应和满足现代化网络发展的需要，紧紧围绕日常工作展开，将现代化的科学技术，应用于日常办公的各个环节和全部过程，提高工作效率和质量，保证各项管理工作。

领导席、参会席每个席位预留2个非专网+2个专网+1个语音网；操作席、办公位预留2个非专网+3个专网+1个语音网。

8）综合安防系统

本项目安防监控部署9台400万半球国密网络摄像机。其中二楼指挥大厅大屏检修间部署1台；一层新建机房部署4台；指挥大厅部署2台；接处警室、合成作战中心各部署1台，共9台摄像机，后台配置1台国密硬盘录像机搭配2台10T监控硬盘。

安防门禁部署6套门禁装置，包括二楼指挥大厅、三楼接处警室和合成作战中心出入口各1套、一层新建机房部署2套，并配置1套国密一卡通系统平台和1套国密视频播放客户端软件等。

9）指挥中心基础改造

本项目需对指挥大厅与合成作战中心、接处警室做空间隔离，拆除三楼合成作战中心及接处警室护栏，新增隔断玻璃和1套防火防盗门；拆除三层接处警室荣誉墙墙面装饰和原显示大屏，新增1台3P柜式空调和2台2P壁挂空调，新增合成作战中心（综合研判室）玻璃隔段文字背景。

1.2公安分平台

公安分平台建设内容包括视频安全边界升级、机房建设等。具体包括：

（1）视频安全边界升级

本期项目保亭县在《保亭县立体化治安防控系统建设五期项目》的基础上补充1台集控探针与1台集中监控与管理系统。

（2）机房建设

本项目新建机房1个，主要建设内容包括室内装修、电气系统、空调系统、气体消防系统、综合布线系统、动力环境监控系统等。

1）室内装修

本项目机房装修风格上力求新颖、现代、冷色感、金属感，营造数据中心应有的森严安静、高新科技的感观效果。选用装潢材料方面，应以自然材质为主，并充分考虑环保因素。

机房装修建设内容包括隔断、门窗、地面、墙面、天花等区域改造。

2）电气系统

本项目电气系统主要包括UPS、配电、防雷接地等建设内容，部署1套250KVA模块化UPS和3组40节12V/100AH高功率蓄电池，为了保证数据机房内各种设备的安全，机房内设置四种接地形式，即：计算机直流工作地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。

3）空调系统

本项目主机房配置3台≥45KW的精密空调，按2+1方式运行，支持区配置3P柜式商用空调1台；主机房配置1台风量≥800m³/h的新风机，1台风量≥800m³/h的排风机，满足新风换气要求

4）气体消防系统

主机房配置90L钢瓶2个，支持区配置70L钢瓶1个。

5）综合布线系统

本项目新建机房综合布线系统配备24个服务器机柜、网络走线架、6类非屏蔽或屏蔽双绞线、24口非屏蔽或屏蔽配线架（含模块）、24芯光纤配线架、KVM管理服务器等设备。

6）动力环境监控系统

新建1套动力环境监控系统，保障机房环境及设备安全高效运行，以实现最高的机房可用率，提高运营管理水平。

2．系统集成

系统部署所涉及到的硬软件由中标人需配合采购人完成系统的部署和规划，主要为软硬件设备及材料、成品软件的安装、联合调试、服务等。

系统集成建设内容包括以下内容：

2.1总体平台集成

（1）社管指挥中心，包括但不限于视频显示系统、音频扩声系统、图像传输及可视化系统、视频会议系统、专业坐席系统、计算机网络系统、综合布线系统、综合安防系统、基础改造集成部署；

2.2公安分平台集成

（1）视频安全边界升级；

（2）机房建设。

3．其他

项目其他采购需求包括：

（1）网络租赁费；

网络租赁费包括：专用网络租赁费、运营商语音租赁费。

（三）项目需求清单

项目采购需求清单详见下表：

表1-1硬件设备及材料采购需求

| 硬件设备及材料采购需求 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| （一）总体平台 |  |  |
| 一 | 保亭县社管平台指挥中心信息化建设 |  |  |  |
| 1.1 | 图像传输及可视化控制系统 |  |  |  |
| 1.1.1 | 图像传输及可视化控制系统 |  |  |  |
| 1 | 视频应用服务器 | 采用国产化设备 1.要求设备采用工业级系统架构,稳定、安全； 2.设备支持备份机制,热备份服务器不少于5台,支持多用户管理； 3.单机设备不低于10万路高清多媒体信号管理能力; ▲4.支持监控平台对接,视频会议MCU对接,实现多种码流统一管理、上屏服务；（提供机构出具的第三方检测） 5.要求设备支持级联,上下级信号共享; 6.要求设备提供开放性API接口; 7.要求支持DANTE、AAC、G.711、H.264、H.265、ONVIF、RTSP、GB/T28181、H.323/SIP、TCP/UDP、RS-232/422/485、IO、Relay协议; 8.支持可视化管控,音视频信号支持实时反馈、输入信号可预览,输出信号可回显; 9.支持B/S、C/S双架构,内置web管理工具,可通过Web端口灵活配置, 10.支持web界面批量管理节点设备,控制开关机,查看配置信息; 11.支持web界面在线监测设备状态; 12.支持用户权限设置,支持多用户同时在线管理,支持同一权限多终端登录； ▲13.支持网络在线对设备批量进行升级维护；支持批量设置IP地址、批量添加、删除节点、批量设置信号源名称；支持Excel批量节点导入，支持Excel导入/导出；（提供公安部检测中心出具的认证报告复印件，并加盖公章） 14.支持系统配置信息一键保存与加载; 15.支持登录日志、调试日志、操作日志、以及告警日志的存储与导出; 16.硬件配置:采用国产高性能处理器，不低于四核,内存不低于4GB ,硬盘容量不小于250GB; 17.RJ45千兆电网口*3，SFP万兆光网口*2；支持多网络骑墙应用； | 套 | 1.00 |  |
| 2 | 图象传输调度软件 | 为用户提供客户端管理服务的用户控制界面，支持不同的用户登录，能够根据用户 需求呈现不同的控制界面，支持记住密码和自动登录 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 可视一体化管控平台软件 | 一､基本功能要求: 支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡，轮巡过程中支持双击放大画面； 系统可自动发现新接入设备，自动更新管控界面； 支持多级权限设置功能； 系统程序可在线升级,过程中信号不掉线、不黑屏,保证系统正常运行； 可自定义用户管理界面布局及内容,定制化设计； 内置主流设备库,如摄像机、DVD、矩阵、投影机等,可直接调用； 支持多种场景预案设置和调用,场景内容包括信号组合、音频模式、灯光明暗,多功能联动等； 二､控制软件要求: 支持可视化界面管理,30路实时动态图像预览； 采用拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上； 支持多点触控方式对信号进行缩放； 预览和回显分辨率≥1080P； 支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显； 支持对任意输入输出节点的音量大小调节； 支持控制DVD/机顶盒等设备的红外控制； 支持灯光和空调等第三方设备的控制； 支持IPC或模拟摄像机的云台控制； 支持同一终端多个权限管理,同一权限支持多终端同时管理； 界面刷新:支持系统更新后,操作界面自动刷新； 支持在可视化调度界面一键截屏，把当前上屏的所有源图像进行多路全高清截屏，自动保存到操作台所在的存储设备； 支持多用户同时登陆,呈现不同的控制界面； 支持密码自动保存及登陆 三、系统热备功能要求 : 支持 ≥5 台热备,切换时≤1秒,切换过程原有音视频控制业务不受影响； 主服务器下线后自动切换到备份服务器, 自动备份用户拓扑信息、系统配置等； 切换前后用户数据、工作状态不变、用户无感知； 四､远程KVM功能要求: 支持≥500台电脑接入,单组支持≥16台显示屏同时跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小； 支持多权限管理；支持空闲自动锁定KVM坐席； 支持快捷键隐藏/显示OSD菜单； 支持快捷键选控不同的电脑； 支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 支持软KVM控制功能：通过系统控制终端（如IPAD）远程控制电脑，在控制终端回显窗口内即可打开PC端应用程序，控制其内容（修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等）。 ▲支持可视化触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能，采用“所见即所得”的直观控制方式，帮助用户快速、精准地调用、显示、控制音视频信号源与中控设备；（提供机构出具的第三方检测） ▲支持对大屏的可视监管，实时监管大屏显示内容和信号源的预监管理应用，保证信号源的准确上屏显示，同时对 4k 信号 以进行预监回显，单个客户端回显支持不少于 256 路图像同时开窗回显。（提供机构出具的第三方检测） | 套 | 1.00 |  |
| 1.1.2 | 社管指挥大厅视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 小间距LED拼接屏（COB封装） | 1. 屏幕尺寸≥11.4m×4.05m；分辨率≥12160*4320； ▲2. 像素间距：≤0.94mm； ▲3. 封装方式:cob倒装，不得采用贴装LED管芯的方式； 4. 箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 5. 像素结构：COB 3 in1； 6. 像素密度：≥1130000点/㎡ ； 7. 光学参数:白平衡亮度 0-600cd/ m²可调;对比度≥20000:1;色温 1000K~10000K 可调; 8. 水平视角≥175°，垂直视角≥175°；色度均匀性±0.001Cx、Cy之内 9. 电气参数:峰值功耗<450W/m²， 平均功耗<180W/m²；（提供具有CMA和CNAS认可的检测报告复印件，加盖厂家公章） 10. 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 11. LED模组采用共阴原理设计，降低产品功耗，实现节能环保效果。 ▲12.为了确保产品具有高可靠性、高防护性、适应南方高潮湿环境特性，要求LED显示屏产品表面胶体厚度≥0.42mm，防盐雾等级符合10级要求，通过长霉试验，依据GB/T2423.16-2008标准，显微镜（放大50 倍）下未见长霉菌。 13. 维护方式：前维护，平均修复时间（MTTR）：≤5分钟；（提供具有CMA和CNAS认可的检测报告复印件，加盖厂家公章）。 14. 灯板表面防护等级≥IP65； 15.亮点、暗点或其他坏点的累计数应＜4PPM; 16.COB产品能够满足8K超高清要求。 ▲17.稳定性：支持7*24小时连续工作，MTBF≥200000小时。 ▲18.为了确保产品具有良好的抗压性能，通过严格的抗压测试，要求产品在承受80kg至200kg压力持续一小时情况下，显示屏和箱体不变形、开裂，通电后显示屏能正常显示，无死灯等不良现象。（提供在本招标公告发布前生效的第三方机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章。） ▲19.显示屏防护性能: 在45°方向推力200N条件下，无像素点破碎或脱落；在20J 冲击能量情况下，通过IK10 测试，试验后样品外观结构和功能均正常，等效质量≥0.5kg，显示屏能效≥1.4J。（提供在本招标公告发布前生效的封面具有CMA、IlAC-MRA、CNAS三个标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章。） ▲20.为了提高观看舒适度，LED大屏通过TUV蓝光认证，且蓝光峰值波长＜470nm；并通过视觉低疲劳电子产品评测，符合《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》。（须提供机构出具的TUV蓝光认证证书及视觉低疲劳评测认证证书，并加盖厂家公章。） 21.为保证产品生产质量，LED显示屏生产厂家必须是LED显示屏研发、生产制造一体化厂商，不接受委托贴牌OEM等厂家设备。提供LED显示屏的知识产权证明、安全生产许可证、CNAS实验室所有证明材料并加盖设备生产厂商公章。 | ㎡ | 46.17 | 含集成接收卡、包装、保险等 |
| 2 | 配电系统（含PLC智能控制） | 电量≥50KW；支持PLC远程控制；三相五线制输入；AC220V输出；配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；具备远程上电功能；具有定时自动开关屏的功能，可实现无人留守，具有多路输出和延时上电的功能； | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 屏体结构及包边 | 与LED拼接屏匹配（包含小间距LED拼接屏配套框架型材和搭建，不含表面装饰材料）；屏体结构采用铝型材，厚度不小于5mm；墙面固定支架采用不小于5mm的钢材； | ㎡ | 46.17 |  |
| 4 | 发送卡 | 1. LED发送卡，单台设备最大带载≥3840×2160@60Hz，可自定义分辨率，最宽或最高输出≥7680像素。 2. 支持的输入接口≥1路DP1.2，≥4路DVI。 3. 支持≥16路千兆网口输出和≥4路光纤口输出。 4. 支持级联多台设备进行统一控制。 | 块 | 8.00 |  |
| 5 | 高清KVM输入节点 | 1.支持音视频信号传输、切换、控制、KVM管理；（含安装支架） 2.考虑系统具备的良好兼容性和灵活的可扩容性要求系统为IP化纯分布式结构； 3.节点具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口，具备≥1路3.5mm耳机接口输入接口，≥1路平衡MIC音频输入接口，≥1路非平衡LINE音频输入，≥1路音频输出接口； 4.具备 ≥1 路双向 RS232 串口、≥1路Relay接口、≥1路IO接口、≥1路IR； 5.具备≥2路USB接口，≥1路SFP千兆光网口，≥1路PoE千兆电网口； 6.支持H.264或H.265编解码； 7.支持 POE 或外部供电双供电模式，支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机的光口和电口，支持接入不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时； 8.支持硬件超分功能，即支持多头显卡输出全动态视频、经软件编组后为一个整体信号上墙、完全同步； ▲9.分辨率≥3840x2160P@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容常见分辨率；（提供公安部检测中心出具的认证报告复印件，并加盖公章）； 10.支持单套键鼠管理多台显示器； 11.支持适配电脑的多种不同操作系统、支持不同级别席位具备不同账户权限管理； 12.支持音频与视频同步或异步传输； 13.支持混音功能； 14.KVM支持键盘控制远程电脑关机和休眠唤醒，网络软KVM功能可接管远程PC的键盘鼠标并提供图像回传，可实现一席多屏、鼠标跨越漫游、座席间相互推送、一键推送上屏、权限管理，以实现机房内服务器的远程管理及座席间指挥协作等功能； 15.支持接收单播和组播，一个视频源可一次拖放分发给多个接收端，组播情况下支持无限数量接收端； | 台 | 30.00 |  |
| 6 | 高清KVM输出节点 | 1.支持音视频信号传输、切换、控制、KVM管理；（含安装支架） 2.具备≥2路HDMI视频输出接口，具备≥1路平衡MIC音频输入、≥1路音频输出接口；具备≥1路RS232、≥1路Relay接口、≥1路IO接口、≥1路IR；具备≥2路USB接口，≥1路SFP千兆光网口，≥1路PoE千兆电网口； ▲3.支持H.265 实时解码，向下兼容 H.264，可实现低码率、高画质；分辨率≥3840x2160@60Hz，向下兼容；（提供公安部检测中心出具的认证报告复印件，并加盖公章） 4.音视频可同步、也可音频独立、音视频可异步切换； 5.支持同屏功能，即可将电视墙A的场景等比镜像到显示器B； 6.支持坐席协作场景； 7.支持远程接管电脑主机； 8.支持OSD预览功能； 9.支持单套鼠标管理多台显示器、支持鼠标任意方向跨屏、跳跃跨屏； 10.支持快捷键快速推送上屏功能； 11.支持灵活的权限管理划分； 12.支持OSD菜单界面修改信号源、显示屏名称；支持空闲自动锁定KVM坐席； 13.为方便对电脑信号源的检索管理、要求系统支持通过OSD对设备的ID、IP助记名等进行模糊查找； 14.支持自定义KVM快捷键和组合键；支持灵活切换分屏开窗，支持视频信号可视化预览、翻页、搜索、收藏，支持可视化控制拼接大屏开窗； | 台 | 30.00 |  |
| 7 | 高清输入节点 | 1.支持音视频信号传输、切换、控制；（含安装支架） 2.考虑系统具备的良好兼容性和灵活的可扩容性要求系统为IP化纯分布式结构； ▲3.节点具备≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口，具备≥1路平衡MIC音频输入接口，≥1路非平衡LINE音频输入，≥1路音频输出接口；1个USB Type-B接口(实物照片佐证) 4.具备 ≥1 路双向 RS232 串口、≥1路Relay接口、≥1路IO接口、≥1路IR； 5.支持H.265编解码； 6.具备≥1路SFP千兆光网口，≥1路PoE千兆电网口；支持 POE 或外部供电双供电模式； 7.分辨率≥3840x2160@30Hz并向下兼容； 8.支持音频与视频同步或异步传输； 9.支持混音功能； 10.支持自适应加密和非加密码流的解码，实现信息安全传输； | 台 | 15.00 |  |
| 8 | 高清输出节点 | 1.支持音视频信号传输、切换、控制；（含安装支架） ▲2.具备≥2路HDMI视频输出接口，具备≥1路音频输入、≥1路音频输出接口；具备≥1路RS232、≥1路Relay接口、≥1路IO接口、≥1路IR；具备≥2路USB接口，≥1路SFP千兆光网口，≥1路PoE千兆电网口； 3.支持H.265 实时解码，向下兼容 H.264，可实现低码率、高画质；分辨率≥3840x2160@60Hz，向下兼容； 4.音视频可同步、也可音频独立、音视频可异步切换； 5.支持同屏功能，即可将电视墙A的场景等比镜像到显示器B； 6.支持屏幕锁定、一键拷屏、一键同屏、视频电子放大、布局设置、场景保存/加载、清空屏幕等功能； | 台 | 10.00 |  |
| 9 | 高清输出节点分配器 | 1. 输入：1×HDMI； 2. 输出：16×HDMI； 3. 协议标准： 支持HDMI 1.4a，HDCP1.4； 4. 支持EDID管理 5. 分辨率：≥3840×2160@60Hz； 6. 数据数率：不低于10.2Gpbs； 7. 传输距离：不低于15米； | 台 | 2.00 |  |
| 10 | 高清输出节点（大屏拼接） | 1.支持LED\DLP\LCD拼接、分割、漫游；（含安装支架） 2.支持音视频信号传输、切换、控制； ▲3.具备≥2路HDMI视频输出接口，具备≥1路音频输入、≥1路音频输出接口；具备≥1路RS232、≥1路Relay接口、≥1路IO接口、≥1路IR；具备≥2路USB接口，≥1路SFP千兆光网口，≥1路PoE千兆电网口； 4.支持H.265 实时解码，向下兼容 H.264，可实现低码率、高画质；分辨率不低于3840x2160@60Hz分辨率，向下兼容； 5.音视频可同步、也可音频独立、音视频可异步切换； 6.支持同屏功能，即可将电视墙A的场景等比镜像到显示器B； 7.支持在大屏上叠加字幕横幅，支持设置字体、文字大小，支持设置字幕位置，支持字幕滚动，支持日期时间显示，支持 横幅开关控制； | 台 | 8.00 | 含节点安装支架 |
| 11 | 48口视频设备交换机 | ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+ 一个扩展子卡插槽 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源或DC电源 交换容量：≥598Gbps/5.98Tbps 包转发率：≥252Mpps | 台 | 3.00 |  |
| 12 | 万兆光模块 | SFP+接口，单模，≥10KM | 只 | 6.00 |  |
| 13 | 视频显示系统中控台 | 1.不少于8路隔离低压继电器30VDC/AC 1A 2.不少于8路数字I/O输入 3.不少于8路红外或单向RS-232串行通讯口 4.不少于8路双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护) 5.不少于1路RST系统复位按钮和3个LED系统状态指示灯 6.自带液晶显示屏和红外学习窗 7.自带不少于4个可编程按键 8.可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令 | 台 | 1.00 |  |
| 1.1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 电力电缆、电源跳线等， 参考品牌:国产优质 | 批 | 1.00 |  |
| 2 | 视频线、视频转接线及网线材料 | 含超高清成品视频线、视频转接线及网线等，参考品牌:国产优质 | 批 | 1.00 |  |
| 3 | 管槽 | JDG20穿线管、镀锌线槽等 | 批 | 1.00 |  |
| 4 | 接插件 | 光纤尾纤、DVI头、HDMI跳线、视频接头等 | 批 | 1.00 |  |
| 5 | 辅材辅料 | 胶带、卡子、钢丝等实施辅料 | 批 | 1.00 |  |
| 1.2 | 视频会议 |  |  |  |
| 1 | 视频会议（电子政务外网） | 视频会议（电子政务外网） | 项 | 1.00 |  |
| 1.3 | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ▲1、盒式设备提供不少于24个万兆光口、6个40G光口、2块600W电源模块、4个风扇模块；框式设备提供≥2个主控插槽，≥6个业务插槽，≥2个电源插槽，≥2个风扇模块插槽； 2、设备交换容量不低于2.56Tbps，包转发率不低于1260Mpps，以设备厂商官网最小值为准； 3、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+等路由协议； 4、支持整机MAC地址表项不低于384K，ARP表项不低于136K； 5、支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms； ▲6、支持基于包守恒算法，通过对真实业务流染色和包守恒监控方法，提供了对IP 网络的精确丢包监控和快速故障定界能力。（提供第三方测试报告并加盖厂商公章或投标专用章）。 ▲7.支持交换机基于UCL用户组方式（提供第三方检测报告并加盖厂商公章或投标专用章） ▲8.支持独立的硬件监控板，支持冗余可靠性设计，实现硬件监控监测告警（提供第三方检测报告并加盖厂商公章或投标专用章） ▲9.支持硬件双向转发检测BFD协议，使得链路故障可以实现毫秒级的检测，设备BFD发包间隔≤3.3ms（提供第三方测试报告并加盖厂商公章或投标专用章） 10.设备提供≥2个主控插槽，≥6个业务插槽，≥2个电源插槽，≥2个风扇模块插槽； | 台 | 2.00 |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+； 一个扩展子卡插槽，可插拔双电源，交流供电，默认配置一个AC电源； 交换容量≥598G/5.98Tbps； 包转发率≥252Mpps； | 台 | 5.00 |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.传输速率支持10/100/1000Mbps，背板带宽≥598Gbps； 2.包转发率≥222Mpps； 3.端口数量：28个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP口和4个千兆SFP+口； 4.支持堆叠； 5.一个扩展子卡插槽； 6.可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源或DC电源； ▲7.支持基于包守恒算法，通过对真实业务流染色和包守恒监控方法，提供了对IP 网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，提供第三方测试报告并加盖厂商公章或投标专用章。 | 台 | 7.00 |  |
| 4 | 万兆光模块(多模) | SFP+接口，多模，≥300M | 台 | 48.00 |  |
| 5 | 万兆光模块(单模) | SFP+接口，单模，≥10KM | 台 | 24.00 |  |
| 6 | 防火墙 | ▲1、设备提供不少于2个万兆光口、8个千兆Combo复用口、2个千兆WAN口； 2、设备网络吞吐量不低于4Gbps，最大并发连接数不低于400W，每秒新建连接数不低于7W，SSL VPN最大用户数不低于1000； 3、支持集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理； 4、支持第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等； 5、支持与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断 加密流量无需解密，联动大数据分析平台CIS，实现对加密流量威胁检测 主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台CIS进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护； 6、支持系统预定义IPS签名数量≥12000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式。 7、提供不少于100个SSL VPN用户授权，不少于3年入侵防御、防病毒、恶意域名特征库升级服务。 ▲8.具有自主研发的防火墙安全策略配置方法或设置防火墙策略的方法；（需提供国家第三方机构认证的技术证明文件并加盖厂商公章） ▲9.具有自主研发的滤除网络攻击流量的方法或防御网络攻击的方法（需提供国家第三方机构认证的技术证明文件并加盖厂商公章） | 台 | 2.00 |  |
| 1.4 | 专业坐席系统 |  |  |  |
| 1 | 直排坐席（参会席） | 长7460mm/台面深度850mm,台面距地面高750mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥2.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于100kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：标准机架PDU，八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.根据升降屏尺寸及坐席数预留开口 7.多媒体插座、86底盒、桥架、PDU等配套按席位满配 | 延米 | 14.92 |  |
| 2 | 直排坐席（接处警） | 长7460mm/台面深度850mm,台面距地面高750mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥2.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于100kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。5.PDU：标准机架PDU，八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。6.配件数量（按席位标配）：显示器支架*3、键盘抽屉*1、PDU*1，以及多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 | 延米 | 7.46 |  |
| 3 | U型领导席 | 长14550mm/台面深度850mm,台面距地面高750mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于100kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：标准机架PDU，八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：显示器支架*3、键盘抽屉*1，以及多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配。 | 延米 | 14.55 |  |
| 4 | L型业务操作席 | 长约3860mm，台面深≥850mm(根据现场实际设计),台面距地面高750mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥2.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于100kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：标准机架PDU，八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：显示器支架*3（按需配置）、键盘抽屉*1，以及多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 | 延米 | 30.88 |  |
| 5 | 接处警办公席 | 长约1466mm，台面深≥850mm(根据现场实际设计),台面距地面高750mm。 1.框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥2.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，整体承重不低于100kg。 2.台面板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 3.前后门板：内部为满足国标的实木颗粒板，表面为高压耐磨HPL板。 4.键盘抽屉：金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。 5.PDU：标准机架PDU，八位三孔，10A输入10A输出，万用孔。 6.配件数量（标配）：显示器支架*3（按需配置）、键盘抽屉*1，以及多媒体插座、86底盒、桥架等配套按席位满配 | 延米 | 11.73 |  |
| 6 | 优质座椅 | ▲木结构真皮饰面优质座椅 | 把 | 27.00 |  |
| 7 | 人体工学椅 | 指挥席位座椅配备木结构真皮饰面；业务席位座椅采用人体工学设计，头枕、背、座全为进口网布。 | 把 | 20.00 |  |
| 8 | 演讲台 | 长900mm宽610mm高1188mm。多媒体插座、86底盒、PDU等配套按席位满配； | 台 | 1.00 |  |
| 9 | 升降一体机 | 仰角角度：0-30°完全符合人体工程学原理，又不遮挡视线和人脸； 屏幕尺寸：≥21英寸； 屏幕比例：16：9； 屏幕分辨率：≥1920*1080； 视频接口：VGA、HDMI； 视频切换：VGA、HDMI（按键手动切换信号）； 背光类型：WLED,15K小时，含LED驱动器； 对比度：≥1000：1； 可视角度：89/89/89/89(Typ.)； 显示器厚度：≤13mm； 信号系统：LVDS(2ch,8-bit)，端子，30pins； | 台 | 27.00 |  |
| 10 | 桌面液晶屏 | ≥24英寸4K超清显示器；屏幕比例16:9 | 台 | 57.00 |  |
| 11 | 智能电子桌签 | 1、双屏≥7英寸液晶显示屏，分辨率不低于1024×600dpi，屏幕亮度≥400流明，可同步显示参会人信息，支持Logo、背景图片、背景颜色、单位、姓名、职位等会者信息。 2、采用28nmCortex-A94核1.6GHz处理器,存储器：4G,操作系统：Android5.1,10点电容触控。 3、双侧屏可同步显示参会人信息；内侧屏带触控功能；支持参会人员名称等信息可以通过终端自带触控的软键盘或插入电脑键盘进行修改与添加；支持桌牌单元通过后台统一控制或参会人信息USB导入方式；支持Excel表格内人名清单自动对号显示。 4、按需采用有线或无线WIFI组网智能多点触控模式。 | 台 | 27.00 |  |
| 12 | 席位工作站 | 1.属于国产，采用于信创目录内产品。 ▲2.CPU不低于8核心/2.8GHz；内存≥16G； 3.硬盘≥256G（固态）+1T（机械）；≥2G独显； 4.接口：HDMI≥1、VGA≥1、USB3.0≥8、千兆网络接口≥1； 6.塔式安装，同时能够满足交付现场根据客户需要安装对应的正版系统； ▲7.1组音频接口≥1，配置1个COM口、1个Port80数码管（支持故障诊断显示） 8.可选支持指纹识别模块（与开机键二合一，实现基于固件和操作系统级指纹登录，安全可靠） 9.提供公安部检测机构关于投标产品的SPECCPU2006、SPECCPU2017、Unixbench性能测试报告，要求SPECint_rate_base2006≥303、SPECfp_rate_base2006≥224、SPECrate2017_int_base≥40、SPECrate2017_fp_base≥36、Unixbench单核测试性能≥2479、Unixbench多核测试性能≥10431（检测报告加盖制造厂商公章） | 台 | 38.00 |  |
| 13 | 24口网络交换机 | 传输速率支持10/100/1000Mbps，背板带宽≥336Gbps；包转发率≥51Mpps； 端口数量：24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP口（千兆光模块满配）； | 台 | 2.00 |  |
| 14 | 无线路由器 | 接口： 10/100/1000M自适应以太网接口(RJ45×1),管理console口（RJ45 x 1）； | 台 | 2.00 |  |
| 15 | 打印扫描多功能一体机 | 1.属于国产，采用于信创目录内产品。 2.类型:A4黑白激光。 3.设备接口:USB，RJ45。 4.打印功能:支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监视。 5.扫描功能:支持彩色扫猫:支持稿台 (FB)、自动进稿器(ADF) . 6.复印功能:支持稿台(FB)、自动进稿器(ADP)；复印模式包含自动、文图、图像、文本、一键身份证复印、票据复印；支持身份证自动纠偏复印、票据复印，多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。 | 台 | 12.00 |  |
| 16 | 键盘鼠标套装 | 键盘鼠标套装 | 套 | 38.00 |  |
| 17 | 辅材辅料 | 安装辅料等 | 项 | 1.00 |  |
| 1.5 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 超六类屏蔽模块 | 1、通用线序标签清晰注于模块上，便于准确、快速地完成端接。 2、可接线径0.5mm-0.6mm。 3、免工具安装，可实现线缆快速端接。 4、锌合金铸造屏蔽结构，防止电磁干扰。 5、施工：用110型打线工具，照底部两旁的色标打线，再将防尘盖卡入即可。 6、支持CAT6A类、CAT6类和CAT5e类屏蔽模块搭配使用 | 个 | 216.00 |  |
| 2 | 超六类非屏蔽模块 | 1、通用线序标签清晰注于模块上，便于准确、快速地完成端接。 2、可接线径0.5mm-0.6mm。 3、免接线工具设计，使用灵活方便。 4、施工：用110型打线工具，照底部两旁的色标打线，再将防尘盖卡入即可。 5、支持CAT6A类、CAT6类和CAT5e类非屏蔽模块搭配使用 | 个 | 846.00 |  |
| 3 | 双口86面板 | 1、双口平面型 2、面板根据国际86型标准设计制造。 3、嵌入式面板，安装方便。 4、面板表面带图标及语音数据标签框，方便识别数据和语音端口。 5、配有防尘盖以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 6、备有适用于各种环境的1-4孔面板。 7、采用满足94V-0防火耐热材料。 8、支持语音、数据、视频信号高速传输。 | 个 | 27.00 |  |
| 4 | 三口86面板 | 1、三口平面型 2、面板根据国际86型标准设计制造。 3、嵌入式面板，安装方便。 4、面板表面带图标及语音数据标签框，方便识别数据和语音端口。 5、配有防尘盖以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 6、备有适用于各种环境的1-4孔面板。 7、采用满足94V-0防火耐热材料。 8、支持语音、数据、视频信号高速传输。 | 个 | 63.00 |  |
| 5 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 1、非屏蔽跳线，采用多股电缆结构，具有良好的柔软、易弯曲性能。 2、导体采用优质无氧铜线(99.99%)。屏蔽结构。 3、RJ45接头采用整体注塑方式，一体成型，具备弹片保护。 4、渐变型加长护套，防滑防拉，保证一定的弯曲半径。 5、独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 | 根 | 423.00 |  |
| 6 | 六类屏蔽跳线（3米） | 1、屏蔽跳线，采用多股电缆结构，具有良好的柔软、易弯曲性能。 2、导体采用优质无氧铜线(99.99%)。屏蔽结构。 3、RJ45接头采用整体注塑方式，一体成型，具备弹片保护。 4、渐变型加长护套，防滑防拉，保证一定的弯曲半径。 5、独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 | 根 | 108.00 |  |
| 7 | 1.5米万兆多模LC光纤尾纤 | 标准：YD/895-1997YD/T896-1997 插入损耗：IL≦0.2dB回波损耗：RL≧50dB 连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 互换回波损耗：≧35dB 插拔耐久性寿命：>1000次仍能满足衰减要求。 光缆抗拉强度：≧200N 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 工作温度：-20℃~+70℃ | 根 | 60.00 |  |
| 8 | 1.5米万兆多模双芯LC-LC光纤跳线 | 标准：YD/895-1997YD/T896-1997 插入损耗：IL≦0.2dB回波损耗：RL≧50dB 连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 互换回波损耗：≧35dB 插拔耐久性寿命：>1000次仍能满足衰减要求。 光缆抗拉强度：≧200N 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 工作温度：-20℃~+70℃ 长度：1.5m | 根 | 30.00 |  |
| 9 | 3米万兆多模双芯LC-LC光纤跳线 | 标准：YD/895-1997YD/T896-1997 插入损耗：IL≦0.2dB回波损耗：RL≧50dB 连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 互换回波损耗：≧35dB 插拔耐久性寿命：>1000次仍能满足衰减要求。 光缆抗拉强度：≧200N 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 工作温度：-20℃~+70℃ 长度：3m | 根 | 20.00 |  |
| 10 | 15米万兆多模双芯LC-LC光纤跳线 | 标准：YD/895-1997YD/T896-1997 插入损耗：IL≦0.2dB回波损耗：RL≧50dB 连接衰减：≦0.5dB（包括互换和重复） 互换回波损耗：≧35dB 插拔耐久性寿命：>1000次仍能满足衰减要求。 光缆抗拉强度：≧200N 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 工作温度：-20℃~+70℃ 长度：15m | 根 | 20.00 |  |
| 11 | 24口六类屏蔽配线架 | 1、配置灵活方便并且带有理线功能。 2、屏蔽空架采用整体金属弯曲成型，提供更稳定性能。 3、提供接地保护，与增强型6类屏蔽模块配合使用。 | 个 | 12.00 |  |
| 12 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1、配置灵活方便并且带有理线功能。 2、标识清晰，90°卡接方式，稳定、快速的完成端接。 3、扣锁式端接确保导线全部端接并防止滑动。 | 个 | 12.00 |  |
| 13 | 理线架 | 符合标准:YD/T926.3 封闭式盖板美观大方，便于安装和拆卸管理 12卡位可上、下开合的前板设计，方便用户应用理线需求 分上下2端管理，可同时为上下2个配线架理线 高度1U，标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 材质：高性能冷轧钢板，表面防静电处理，黑色 额定温度：-20℃~+70℃ | 个 | 33.00 |  |
| 14 | 24口机架式光配线架 | 标准：YD/T778-2011 机架式19″设计，冷扎板材料，静电喷涂，全密封 集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体。 光缆进出口位于箱体后面，并设有固定架 抽屉式设计，带轨道，方便施工和维护； 绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于2×104MΩ 抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kV直流电压作用下，1min不飞狐。 工作温度：-40℃～+85℃ | 个 | 8.00 |  |
| 15 | 理线器 | 1U金属理线器12档 | 个 | 16.00 |  |
| 16 | 带耦合器的24口面板 | 带耦合器的24口面板 | 个 | 8.00 |  |
| 17 | 桌面综合插座 | 含网络模块、光纤模块、音频模块等 | 个 | 3.00 |  |
| 18 | 墙面综合插座 | 含网络模块、光纤模块、音频模块等 | 个 | 1.00 |  |
| 19 | 地面综合插座 | 含网络模块、光纤模块、音频模块等 | 个 | 1.00 |  |
| 20 | 六类屏蔽双绞线 | 1、产品标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA-568C.2。 2、产品特性：传输性能满足并优于六类标准。完全支持千兆以太网应用，最高传输频率350MHz，为未来应用提供额外带宽。中心为十字骨架隔离设计，增强了带宽和网络性能。导体采用23AWG3、优质无氧铜线(99.99%)；采用铝箔总屏蔽结构,改善线缆外部串扰及衰减；线缆成轴包装，保护结构稳定。 4、用于综合布线网络，支持各种高速率ATM622Mb／1.24Gb、1000baseTX以太网等屏蔽六类系统的水平布线应用。 | 箱 | 60.00 |  |
| 21 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、产品标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA-568C.2。 2、产品特性：产品满足并优于超六类电缆标准要求；完全支持万兆以太网应用要求，超过标准要求500MHz传输带宽；中心为十字骨架隔离设计，增强了带宽和网络性能；导体采用23AWG优质无氧铜线(99.99%)。 3、用于10/100/1000/10G BASE-TX 快速以太网、ATM155Mbps/622Mbps等万兆布线系统的水平布线。 | 箱 | 60.00 |  |
| 22 | 4芯单模万兆光纤 | 符合标准：YD/T1258.4-2005IEC60794-2-20/21 将多根单模紧套光纤外覆芳纶纱，规格：50/125;挤制聚氯乙烯（PVC）护套成缆 采用紧套光纤，不含油膏，易于施工和接续 内部芳纶加强件，增强光缆抗拉性能 允许拉伸力：短期：1320N/200N(垂直布线)长期：660N/130N（水平布线） 允许侧压力：短期：1000N/100MM长期：300N/100MM 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 温度范围：储运、运行：-40℃~+70℃；敷设：-15℃~+60℃ | 米 | 1,200.00 |  |
| 23 | 金属桥架200*100 | 金属桥架200*100 | 米 | 60.00 |  |
| 24 | 金属桥架400*100 | 金属桥架400*100 | 米 | 100.00 |  |
| 25 | JDG管Ø20 | JDG管Ø20 | 米 | 300.00 |  |
| 26 | JDG管Ø25 | JDG管Ø25 | 米 | 500.00 |  |
| 27 | 42U机柜 | 600宽x800深x2000高，前门单开网孔门，后门双开网孔门，无侧门，4只脚轮，4只支脚，1只内六角扳手。（独立机柜） | 台 | 1.00 |  |
| 28 | 配套附件及结构件 | 国产定制 | 项 | 1.00 |  |
| 1.6 | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1.6.1 | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 主扩柱式音箱 | 类型：全频音柱扬声器； 1.单元不小于4"×8； 2.功率不低于（额定/节目/峰值）：300W/600W/1200W； 3.定阻：8Ω； 4.频率响应不低于120Hz-20kHz(-10dB)； 5.灵敏度不小于96dB； 6.最大声压级不小于128dB； 7.指向性不小于120°×20°。 | 只 | 2.00 |  |
| 2 | 主扩功放 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统； 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 技术参数: 1.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧； 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%； 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 拉声像音箱 | 1.不小于6.5"两分频全频音箱; 2.频率范围不低于75Hz-20kHz; 3.特性灵敏度不低于90dB/1W/1m; 4.阻抗:8ohms; 5.最大声压级不小于108dB; 6.额定功率不小于100W; 7.覆盖角度不小于H100°×V60°; 8.总谐波失真：＜1%（2650Hz）； | 只 | 2.00 |  |
| 4 | 拉声像功放 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统； 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 技术参数: 1.额定功率不低于:2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧； 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%； 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比：≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 超低频音箱 | 1.不小于单18超低音音箱; 2.频率范围不低于32Hz-300Hz; 3.特性灵敏度不低于96dB/1W/1m; 4.阻抗:8ohms; 5.最大声压级不小于126dB; 6.额定功率不小于800W; 7.低频单元不小于18"单元×1,4"音圈; | 台 | 2.00 |  |
| 6 | 超低频音箱功放 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统； 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 技术参数: 1.额定功率不低于:2×1000W/8欧,2×1700W/4欧,2×2800W/2欧；桥接:1×2000W/16欧,1×3400W/8欧,1×5700W/4欧； 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%； 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 辅助全频音箱 | 类型：全频音柱扬声器； 1.单元不小于4"×4； 2.功率不低于（额定/节目/峰值）：150W/300W/600W； 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应不低于120Hz-20kHz(-10dB)； 5.灵敏度不小于93dB； 6.最大声压级不小于120dB； 7.指向性不小于120°×30°。 | 只 | 2.00 |  |
| 8 | 辅助补声功放 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U；； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏； 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统； 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 技术参数: 1.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%； 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 台 | 1.00 |  |
| 9 | 网络数字音频处理器 | 不少于16路输入、8路输出平衡接口;自带OLED显示屏，可显示每通道的电平、静音状态、设备IP地址、MAC地址、设备名称等信息，带触摸按键，满足上、下翻页。 Dante网络通道不少于64路 采样率不低于48kHz; 支持分组自动混音AMG, 支持多组自动混音; 具有限制话筒开启数量功能; 输入每通道处理功能不少于：前置放大、扩展器、压缩器、5段动态均衡器，自动增益； 输出每通道处理功能不少于：8段动态均衡器、延时器、高低通滤波器、限幅器 支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC; 支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾长不低于500ms、回声消除量不低于80dB，噪声消除量不低于四个等级可调 支持通道分组控制功能; 每个通道可设定推子的最大值和最小值； 内置WEB服务器，采用浏览器通过物联网轻松获取设备控制软件等相关资料; 内置智能闪避器Ducker； 支持GPIO可编程控制接口; 内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制多台摄像机; 不少于2路RTP网络音频流发送和接收； 具有RS-232、RS-485控制接口; 两个Dante网络端口，可设置为主从冗余备份功能； 支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 支持不少于50组场景预设; | 台 | 2.00 |  |
| 10 | 鹅颈话筒 | 电源供应：48V电源； 底座类型：锌合金底座； 拾音模式：超心型指向； 频率响应：40Hz-16KHz； 灵敏感度：-45dB/±2dB（1KHz）； 输出阻抗：2.2KΩ； 最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.H.DAT 1PA； 动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL； 参考拾音距离：20-150cm； 咪杆长度：≥36cm（±2） 导线长度：6米（平衡式）； | 只 | 2.00 |  |
| 11 | 无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.双天线，低损耗，可拆卸设计； 2.急速红外对频方式； 3.频率范围：≥ 480-900MHz； 4.可调信道数：≥ 100； 5.振荡方式 PLL高精度锁相环技术； 6.频率稳定度：<±3ppm； 7.LED高清屏幕显示； 8.音频频响 ：≥80-16kHz； 9.谐波失真： <0.5%； 10.信噪比：≥105dB； 手持话筒参数不低于以下要求： 1.带有开关状态显示灯； 2.超心型强指向避免回授和串音； 3.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)； 4.电池规格：5号电池2节，使用时长不低于10小时。 | 套 | 2.00 |  |
| 12 | 天线放大器延长线 | 30米长，用于延长有源天线到分配主机的距离。 | 条 | 1.00 |  |
| 13 | 天线分配放大器 | 整体要求： 1.含一台天线放大器、一对天线； 2.一拖四天线放大器，最远距离达到300米； 3.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1； 天线技术指标不低于以下要求： 1.天线类型：对数周期偶极阵天线； 2.工作频带：500MHz-1GHz； 3.工作电压：8V DC； 4.增益：6dB典型 最大值10dB； 5.阻抗：50欧姆 典型； 6.电压驻波比：≦1.7.：1； 7.指向性：椭圆形180°典型； 8.导波器段数：11段； 天线分配放大器技术指标不低于以下要求： 1.天线分配器：一分四； 2.四组电源输出：12V/800mA； 3.频率范围：500MHz-1GHz； 4.增益：6-10dB； 5.工作电源：DC 12V 2A / DC 12V 3A。 | 套 | 1.00 |  |
| 14 | 反馈抑制器 | 1.智能防啸叫声反馈拟制器，全数字处理信号无须调试，自动适应声学环境； 2.自带12dB环境降噪，系统具有极低的底噪； 3.可一键打开或者关闭反馈功能，关闭反馈时需要长按5秒，直到按键上面反馈指示灯闪烁，打开时请按一下，可有效保护现场设备； 4.面板具有7个高亮LED指示电平状态； 5.具有两路独立6.3、莲花、平衡输入和输出接口； 6.两路输入可独立调节音量。 技术参数： 1.额定电压: 220V±10% 50Hz； 2.频率响应: 100Hz~16KHz； 3.失真: ＜1% @ 1KHz（反馈关闭情况下）； 4.信噪比: ＞90dB。 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | 短杆网络话筒 | 具有网络和模拟双链路传输，可轻松构建音频备份系统 超指向型短杆设计 通用的Dante网络音频协议，具有良好的兼容性； 采用POE供电，“信”、“电”一线传输； 全金属设计，坚固防摔，经久耐用； 方向性 超心型 拾音距离 0-80CM 灵敏度 -36dB±3dB 频率响应 40Hz-19kHz 信噪比 ≥65dB（1 kHz at 1 Pa） 非线性失真 <0.2% 最大承受声压 136 dB 供电方式 PoE IEEE802.3af Standard 输出接口 标准以太网接口 连接线缆 Cat5e或Cat6 | 只 | 27.00 |  |
| 16 | 24口千兆POE音频媒体数据交换机 | 1.不低于24个10/100/1000Base-T以太网端口，每端口支持POE供电； 2.传输速率：10/100/1000Mbps； 3.包转发率：不低于90Mpps； 4.应用层级：三层； 5.传输方式：存储转发方式。 | 台 | 2.00 |  |
| 17 | 时序电源 | 1.总功率≥6500W; 2.可控制万用插座电源≥8个; 3.可级联数量≥16台,RJ45级联方式; 4.电源通道开启模式≥3种, 6.每个电源插座可单独控制; 7.每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间; 8.带RS232双向中控接口; 9.自带液晶显示屏,支持中英文操作; | 台 | 2.00 |  |
| 18 | 连接线缆及辅材 | 含音频连接线、网线、音箱线、控制线。音响线80米以内用300芯、音响线40米以内用200芯，以及线槽等辅材 | 批 | 1.00 |  |
| 19 | 电源线 | 电源线RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 批 | 1.00 |  |
| 1.7 | 综合安防系统 |  |  |  |
| 1.7.1 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 国密一卡通系统平台 | 管理系统，实现设备及系统控制台参数配置、人员信息、设备卡片等后台管理。 | 套 | 1.00 |  |
| 2 | 国密标准CPU卡 | Mifare 1 标准 非接触式IC卡，内含加密芯片和证书。 | 套 | 100.00 |  |
| 3 | 国密发卡器 | 支持SAM卡和射频卡的读卡器，同时支持一个ISO7816尺寸接触式卡和1个SIM卡尺寸的SAM卡座，采用USB接口与PC相连，它是开发IC卡相关产品及系统集成的前端设备。包含内置国密卡母卡1张。 | 套 | 1.00 |  |
| 4 | 国密人脸门禁读卡器 | 支持IC卡扇区识别、IC卡ID号两种模式，感应距离0-5CM，读卡频率13.56MHz。 | 个 | 6.00 |  |
| 5 | 门禁控制器 | 控制门数4门单向/2门双向，发卡量100万张用户卡，2000张巡更卡，可存储10万条门禁刷卡记录、5万条门禁事件记录、5000条巡更记录。 | 个 | 6.00 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 增加外置门磁，采用钢簧管检测，门磁信号更稳定。 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 双门磁力锁 | 增加外置门磁，采用钢簧管检测，门磁信号更稳定。 | 个 | 5.00 |  |
| 8 | 开门按钮 | 用于单向门时机房内部的开门装置 | 个 | 6.00 |  |
| 9 | 线材及施工服务费 | 包含网线、电源线、数据线、数据线、PVC管、辅助材料等线材及安装施工服务。 | 项 | 1.00 |  |
| 1.7.2 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 国密硬盘录像机 | 硬件性能：1) 按照不低于1080P清晰度，存储90天。系统支持硬盘存满时自动从头覆盖，循环录像。2）内置密码模块，支持国密算法。3) 标准机架式。4) 不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA三年内提供硬盘故障维修。5) 盘位数量≥8。6) 千兆网口≥2 。7) eSATA接口≥1。 8) USB2.0接口≥3个。 软件性能：1) 输入带宽：≥320M；2) ≥32路H.264、H.265混合接入；3) 最大支持16×1080P解码 ；4) 支持H.265、H.264解码；5) Smart2.0/整机热备/智能检索/智能回放/人脸检索/热度图。 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 10T监控硬盘 | 接口类型：SATA 6Gb/s；容量：10TB；转速：7200rpm；缓存：560MB；支持盘位数：高达≥16 个；工作负载评级：≥180TB/年；平均故障间隔时间：≥100万小时。 | 台 | 2.00 |  |
| 3 | 400万半球国密网络摄像机 | 1）400万像素， 1/1.8'' CMOS 传感器 2）支持国密算法模块 3）最小照度：彩色0.0005Lux@F1.0，AGC ON; 0LUX with light 4）镜头：4mm，水平视场角89° 5）宽动态范围：≥120dB 6）视频压缩标准：H.265/H.264/MJEPG 7) 报警输出：≥1路（报警输出最大支持DC12V 30mA） 8) 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 9）电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) 10) 补光照射距离：暖光最远≥10米 | 台 | 9.00 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 传输速率支持10/100/1000Mbps，交换容量≥590Gbps； 包转发率：≥220Mpps； 端口数量：24个10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE，4个万兆SFP+口； 支持堆叠； 一个扩展子卡插槽； 可插拔双电源，支持交流或直流供电，配置双电源，双风扇模块； | 台 | 2.00 |  |
| 5 | 国密视频播放客户端软件 | 国密视频播放客户端软件： 1）完成视频系统的播放 2）支持国密PCI-E密码卡（包含PCI-E密码卡） 3）支持视频历史记录的回看 4)提供linux和windows驱动接口 5)支持通用视频功能。 | 套 | 1.00 |  |
| 1.8 | 指挥中心改造 |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔段 | 在合成作战中心及接处警室安装透明玻璃，含边框等配套， | 平米 | 93 |  |
| 2 | 轻质隔墙/成品隔断 | 1、轻质隔墙、成平隔断等； 2、包括墙龙骨制作安装、成品隔断制作安装等工作内容，以及相应的措施费； 3、按实际隔断面积以平方米计算 | ㎡ | 12 | 二层指挥大厅楼梯口及接处警室 |
| 3 | 防火防盗门 | 1、防火门及防盗门制作安装。 2、包括五金件、门吸等安装。 3、包括相应的措施费。 4、按洞口面积以平方米计算。 | ㎡ | 3.6 | 二层指挥大厅楼梯口及接处警室 |
| 4 | 3P柜式空调 | 3P柜式空调,含室外机及配件。 | 台 | 1 | 三层合成作战中心 |
| 5 | 2P壁挂空调 | 2P壁挂空调，含室外机、挂件等配套。 | 台 | 2 | 三层接处警室 |
| 6 | 栏杆拆除 | 1、栏杆拆除。 2、垃圾清理及外运（外运距离综合考虑）。 3、包括相应的措施费。 4、按长度以延长米计算。 | m | 13.72 | 三层接处警室及合成作战中心 |
| 7 | 墙面装饰拆除 | 1、铲除各种墙面基层、块料面层、灯具等拆除。 2、垃圾清理及外运（外运距离综合考虑）。 3、包括相应的措施费。 4、按面积以平方米计算。 | ㎡ | 42 | 三层接处警室荣誉墙 |
| 8 | 原显示大屏拆除 | 液晶屏及钢结构拆除 1、各种钢结构构件拆除。 2、垃圾清理及外运（外运距离综合考虑）。 3、包括相应的措施费。 4、按重量以吨计算。 | t | 4.73 | 二层指挥大厅 |
| 9 | 背景文字 | 合成作战中心（综合研判室）玻璃隔段布置文字背景，字体规格、颜色根据现场情况与客户确认 | m | 14.00 |  |
| （二）公安分平台 |  |  |
| 二 | 视频安全边界 |  |  |  |
| 1 | 集控探针 | 1、硬件配置： 1）标准机架式机箱，网络接口≥6个10/100M/1000M电口，≥1个扩展槽； 2、主要功能： 1) 支持采集多种设备的运行状态信息； 2) 支持对多种设备的流量信息采集； 3) 支持SYSLOG协议； 4) 支持SNMP v2/SNMP v3协议。 ▲3、与集中监控与管理系统联动，为保证兼容性必须与集中监控与管理系统同一品牌 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 集中监控与管理系统 | 技术参数： 1、硬件规格： 标准2U机架式机箱，冗余电源；≥4个千兆业务电口，≥3个扩展槽，≥1个Console口、≥2个USB口、≥1个MGT接口、≥1个HA接口。 2、性能指标： 与集控探针系统联动，将探针采集到的数据进行集中监控和级联上报； 功能包含：管理平台注册、链路注册、应用业务注册、多种设备注册、数据统计、链路流入流量、流出流量统计、业务数据流出、流入方向数据统计；对级联平台的业务、数据、业务类型、接入单位、终端数统计 实现链路运行数据监控； 3.具备灵活的告警处理能力，提供病毒告警、攻击告警、硬件异常、系统异常、资源异常、配置变化、日志告警、策略告警等，可针对不同的告警设置不同的告警方式，包括但不限于邮件告警、日志告警、SNMP告警等方式； 4.支持WEB方式配置管理； 5.最大支持业务数量≥1,000个； 6.最大监控设备数≥1,000个； 7.最大监控最大链路数≥50个； 8.最大业务审计记录数≥10,000,000条； 9.稳定性运行时间(MTBF) >50000小时； 10.数据库容量≥200GB； ▲11.根据公安部规范要求，集控系统需与海南省厅级联管理系统无缝对接，实现部省市三级级联上报。（提供证明材料并加盖公章） ▲12.为保证系统兼容性，需与原有边界平台设备兼容。（提供证明材料并加盖公章） | 台 | 1.00 |  |
| 三 | 新建机房装修及配套 |  |  |  |
| 1.1 | 新建机房装修 |  |  |  |
| 1.1.1 | 隔断及门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有砖墙隔断 | 人工拆除，含垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 2 | 铯钾防火玻璃隔断 | 12mm厚，表面强度126N/mm²，在1000℃火焰冲击下可保持84～183分钟不炸裂 | ㎡ | 23.6 |  |
| 3 | 双开防火玻璃地弹门 | 2000mm×1500mm | 樘 | 1 |  |
| 4 | 外窗封闭 | 人工拆除，砖墙封堵 | 项 | 1 |  |
| 5 | 钢制防火门 | 防火等级：甲级，2000mm×1500mm | 樘 | 2 |  |
| 1.1.2 | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘防潮处理 | 刷涂环保防尘漆 | ㎡ | 85 |  |
| 2 | 地面橡塑保温层 | 20mm厚，带背胶、铝铂 | ㎡ | 85 |  |
| 3 | 全钢防静电地板 | 600×600×35mm，均布载荷值≥23000N，集中载荷值≥5000N，防火指标：A级 | ㎡ | 85 |  |
| 4 | 全钢通风板 | 600×600×35mm，均布载荷值≥23000N，集中载荷值≥5000N，防火指标：A级，通风率：±40% | 块 | 14 |  |
| 5 | 主入口一级踏步 | 15mm厚黑色大理石+角铁 | 处 | 2 |  |
| 6 | 换鞋柜 | 钢制12门换鞋柜 | 个 | 2 |  |
| 1.1.3 | 墙面部分 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘防潮处理 | 刷涂环保防尘漆 | ㎡ | 130 |  |
| 2 | 墙面岩棉保温层 | 50mm厚 | ㎡ | 130 |  |
| 3 | 墙面彩钢板饰面 | 镀锌烤漆彩钢板，宽1200×13mm厚（12mm防火纸面石膏+0.6mm厚钢板） | ㎡ | 130 |  |
| 4 | 亚光不锈钢踢脚线 | 80mm高 | 米 | 40 |  |
| 1.1.4 | 天面部分 |  |  |  |
| 1 | 天花装饰拆除 | 隔音天花（天花内的龙骨、线管、喷淋） | ㎡ | 91 |  |
| 2 | 墙面防尘防潮处理 | 刷涂环保防尘漆 | ㎡ | 85 |  |
| 3 | 天棚橡塑保温棉 | 12mm厚 | ㎡ | 85 |  |
| 4 | 微孔铝天花吊顶 | 600mm×600mm×0.8mm | ㎡ | 85 |  |
| 1.1.5 | 总配电部分 |  |  |  |
| 1 | 总进线电缆 | ZR-YJV-4×240+1×120mm²； | 米 | 100 |  |
| 2 | 市电配电柜 | （1）额定电流：≥500A CB级双电源切换开关；输入：380V，50Hz，三相五线制；效率：>96%；防雷接地：独立接地，在配电柜中设置相应的避雷器和远程电量监控设备，避雷器的设置满足机房三级防雷的要求。 （2）配电柜按照图纸的要求配置高品质的输入开关和输出开关，柜内空开均采用施耐德、ABB、西门子或同等水平的产品。 （3）柜体配置输入三相电源指示灯、智能电量仪，显示屏，可监测开关通断状态，总输入电流情况、电量统计级故障告警等； | 套 | 1 |  |
| 3 | UPS配电柜 | （1）额定电流：≥250A 三输入；输入：380V，50Hz，三相五线制；效率：>96%；配置详见系统图；防雷接地：独立接地，在配电柜中设置相应的避雷器和远程电量监控设备，避雷器的设置满足机房三级防雷的要求。 （2）配电柜按照图纸的要求配置高品质的输入开关和输出开关；柜内空开均采用施耐德、ABB、西门子或同等水平的产品。 （3）柜体配置输入三相电源指示灯、智能电量仪，显示屏，可监测开关通断状态，总输入电流情况、电量统计级故障告警等； | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS配电进线 | ZR-YJV-4×95+1×50mm²； | 米 | 10 |  |
| 1.1.6 | 照明、开关、插座部分 |  |  |  |
| 1 | 格栅日光灯 | 600×600灯盘+3×18w灯管 | 套 | 18 |  |
| 2 | 应急照明灯 | 外壳采用金属材质，IP30防护，阻燃防火耐高温，应急照明时间≥90分钟 | 套 | 3 |  |
| 3 | 出口指示灯 | LED单面 | 套 | 4 |  |
| 4 | 开关、插座 | 翘板开关，5孔插座 | 批 | 1 |  |
| 5 | 电缆 | ZR-BVR-3×2.5mm² | 米 | 100 |  |
| 1.1.7 | 接地部分 |  |  |  |
| 1 | 室内等电位接地铜带 | 30×3mm | 米 | 40 |  |
| 2 | 接地母线 | BV-35mm² | 米 | 100 |  |
| 3 | 机柜接地线 | BV-16mm² | 米 | 100 |  |
| 4 | 金属架接地线 | BV-6mm² | 米 | 100 |  |
| 1.2 | 机房配套 |  |  |  |
| 1.2.1 | UPS系统 |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS机柜 | 1、250KVA模块化热插拔UPS系统。输入电压380VAC (-20%，+25%)，输入频率40Hz-70Hz； 2、整流器输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类UPS标准。满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数≥0.99。 3、UPS系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性； 4、UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生; 5、输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%线性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤3％； 6、UPS在50%及100%负载时，UPS单机输出电流不均衡度需≤0.5%； 7、逆变器过载能力：110%额定电流，过载1小时；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电； 8、输出功率因数为1； 9、整机效率：100%、50%、30%负载下系统效率≥96%； 10、UPS设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出80%额定功率； 11、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供9英寸以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作； ▲12.UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图。（以上功能需提供同系列UPS第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章） ▲13.参与投标品牌厂商须具备省厅级或以上部门颁发的“微模块数据中心及模块化UPS电源工程技术研究中心”资质。 ▲14.提供所投品牌由CCID出具近三年内中国国内模块化UPS市场占有率前三名以内证明文件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 功率模块 | 单个UPS功率模块容量≥50KVA/KW，支持在线热插拔功能 | 节 | 5 |  |
| 3 | 电池柜 | 安装40节电池 | 套 | 3 |  |
| 4 | 蓄电池组 | 单体100Ah/12V铅酸电池，含电池间连接线，单组40节电池。 | 套 | 3 |  |
| 5 | 电池开关箱 | 柜内标配的电池总开关要求选用施耐德、ABB、西门子品牌或同等水平的断路器，电池总开关应具有分励脱扣线圈，当出现故障需要断开电池开关时，UPS 控制电路向此线圈发出信号，使电池开关闸。同时，此电池开关还应有过载保护和短路保护的脱扣功能，除此外，电池总开关柜具有以下功能，并提供彩页或用户手册作证明材料： l①短路保护和放电终止保护。电池电压降到放电终止电压时，电池开关自动断开； l②支持UPS的EPO功能。按下UPS触摸控制面板上的EPO开关时，电池开关自动断开； | 个 | 1 |  |
| 6 | UPS安装配件 | 连接件、固定件、电缆等 | 套 | 1 |  |
| 1.2.2 | 机柜部分 |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 1、尺寸：600*1100*2000mm，安装宽度19英寸，安装高度42U，采用冷轧钢板/锌铁合金材料，机柜部件厚度：机柜框架≥1.5mm；机柜前后门≥1.0mm；含顶盖、调平地脚、底板、标配2个PDU。 2、机柜表面采用高硬度粉沫静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观应表面光洁、色泽均匀、附着力应100％附着、抗冲击防静电；涂层厚度不小于60um。 3、前后门需采用双开网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率不低于83%，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求%，开门角度不低于130°； 4、19英寸EIA标准立柱4根，前后可灵活调节，每个“U”的位置作丝印标记，可支持机架式服务器滑动轨道的安装，可支持带侧门和去掉侧门的不同并柜要求。 5、并柜后柜体之间不应有明显的透光缝隙；并柜件不少于4个，应设置合理，便于拆卸，且不影响其他配件的安装，不影响冷热通道的封闭；并柜件不应外置。 6、所有机柜采用上走线设计。顶板应根据顶部走线槽（本项目统一采用原厂柜体上走线槽，跨模块线槽采用网格桥架）位置设置进出线孔，其边缘应作钝化处理并采用盖板保护处理，以免划伤线缆。 7、机柜整体静载承重不低于2600kg，保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲。 8、机柜主体框架要求采用型材抗震结构。 | 台 | 24 |  |
| 2 | 电源线 | ZR-BVR-3×6mm² | 米 | 720 |  |
| 1.2.3 | 空气调节部分 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1、机房房间级空调，下送风方式。 2、制冷量（KW）≥45KW，送风量：≥11000m3/h；加热量（KW）≥6KW，加湿量≥4.5kg/h； 3、机房精密空调具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。推荐采用三菱或谷轮COPELAND涡旋压缩机。 4、机组采用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率。 5、具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能； 6、机组具有先进的微处理控制器，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术。 7、机房精密空调机组的温度、湿度控制性能 1)、机房精密空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2)、温度调节范围：18℃~35℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时。 3)、湿度调节范围：20% ~ 55%RH，湿度调节精度：±5 %RH 。 4)、温度、湿度波动超限应能发出报警信号。 8、空调系统应具有三遥性能 1)、遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等； 2)、遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等； 3)、遥控项目：空调开/关机。 ▲9、所投精密空调在运行时需获取压缩机制冷量和设计风量，基于压缩机制冷量、设计风量以及焓差计算风量系数；将压缩机的需求输出转速和风量系数发送至控制器，由控制器基于需求输出转速和风量系数控制压缩机以控制冷量输出。需提供第三方机构证明文件并加盖所投品牌厂商公章。 ▲10、参与投标品牌厂商应具备第三方机构颁发的机房精密空调绿色建筑节能推荐产品证书。需提供相应的证书复印件并加盖所投品牌厂商公章 | 台 | 3 |  |
| 2 | 精密空调防水围堰 | 定制 | 个 | 3 |  |
| 3 | 商用空调 | 3P柜式制冷空调，来电自启动； 最大制冷量≥7200W； 室内机噪音≤46dB，室外机噪音≤56dB； | 台 | 1 |  |
| 4 | 新风系统 | 风量≥800m³/h，Pj=60Pa；两级过滤，包含管网、过滤器、防火阀及485监控模块 | 套 | 1 |  |
| 5 | 排风系统 | 风量≥800m³/h，Pj=60Pa；两级过滤，包含管网、过滤器、防火阀及485监控模块 | 套 | 1 |  |
| 6 | 精密空调电缆 | ZR-YJV-4×16+1×10mm² | 米 | 80 |  |
| 7 | 电缆 | ZR-BVR-3×4mm² | 米 | 100 |  |
| 1.2.4 | 气体消防部分 |  |  |  |
| 1 | 主机房柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 90L | 套 | 2 |  |
| 2 | 主机房七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 170 |  |
| 3 | 配电房柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 70L | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电房七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 52 |  |
| 5 | 泄压口 | 机械式泄压口 | 个 | 2 | 气体灭火装置钢瓶配套 |
| 6 | 气体灭火控制器 | 2个独立防火区的气体灭火控制 | 套 | 1 |  |
| 7 | 灭火辅助设备及线缆 | 温感 | 批 | 1 |  |
| 8 | 灭火辅助设备及线缆 | 烟感 | 批 | 1 |  |
| 9 | 灭火辅助设备及线缆 | 指示灯 | 批 | 1 |  |
| 10 | 灭火辅助设备及线缆 | 启停按钮 | 批 | 1 |  |
| 1.2.5 | 智能化系统部分 |  |  |  |
| 1 | 动力环境监控 | 1、支持接入门禁、视频监控、UPS、精密空调、漏水、温湿度传感器、烟感器等； 2、系统架构 （1）系统采用可根据机房环境的需要，采用一体化嵌入式动环监控主机的结构，不可采用独立的各类采集模块的系统，避免采集模块过多，增加故障点，造成机房异常报警不及时； （2）一体化嵌入式动环监控主机拥有Web浏览功能，E-mail报警功能；短信报警、语音报警，拥有数据存储功能; （3）系统采用B/S架构；减少客户端C/S架构的安装工作，避免造成数据丢失 3、告警管理功能 （1）系统需提供多种报警方式，监控中心现场的电话语音报警、自动短信报警、多媒体语音等报警方式。 （2）系统可以对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤；并可设置告警的条件、等级和阀值。可根据需要选择发送报警的方式。 （3）告警信息及处理情况系统将全部可以保存。保存时间不少于一年，并提供对告警信息的查询、统计、浏览和打印等功能。 6、各子系统模块功能： （1）配电监控系统：1套智能电量仪；提供配电监测数据软件接入处理；测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量；并能检测配电柜的主路空开状态变化； （2）UPS监控系统：监控UPS运行参数，如输入电压、输出电压、输入频率、温度、负载、电池电压、电池容量、市电状态、电池状态等状态参量， 并可存储UPS异常信息，如市电中断、UPS旁路、电池电压低等等。 （3）精密空调监控系统：监视参数主要包括:送风温度、湿度、回风温度、湿度、房间温度、湿度、压缩机运行时间等； （4）漏水监控系统：含漏水绳及控制器； （5）温湿度监控系统；温度测量：-22℃～100℃ 误差±0.5℃；湿度测量：0～100%RH 误差<±5%RH； （6）消防监控系统：支持与现有消防监控系统对接； （7）视频监控系统：支持视频监测数据软件接入处理； （8）门禁监控系统：支持门禁监测数据软件接入处理。 ▲7、可提供历史告警记录不低于50000条，方便对异常情况进行追溯判别，需提供监控界面截图证明并加盖报投品牌厂商公章。 ▲8、为避免知识产权纠纷，监控管理系统须具备原始取得的软件著作权证书，需提供动环监控系统软件著作权登记证书证明并加盖所投品牌厂商公章。 | 套 | 1 | 门禁、监控在综合安防计列 |
| 1.2.6 | 机房综合布线及其他 |  |  |  |
| 1 | 网线配线架 | 24口非屏蔽配线架（含模块） | 个 | 26 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 24芯光纤配线架 | 个 | 4 |  |
| 3 | 网线 | 国产优质6类非屏蔽双绞线 | 箱 | 4 |  |
| 4 | 钢网桥架 | 400mm*100mm，含吊挂件 | 米 | 44.88 |  |
| 5 | 镀锌线槽 | 200mm*100mm，含接地线 | 米 | 67.32 |  |
| 6 | 镀锌线槽 | 100mm*50mm，含接地线 | 米 | 16 |  |
| 7 | UP底座 | 定制震底座 | 套 | 1 |  |
| 8 | 精密空调底座 | 定制震底座 | 套 | 3 |  |
| 9 | 机柜底座 | 600*1100mm定制抗震底座 | 套 | 25 |  |
| 10 | KVM系统 | 一体17寸LCD控制台，IPKVM，16个服务器连接块 | 套 | 1 |  |
| 11 | 辅助材料 | 配件、跳线、连接件等 | 批 | 1 |  |

表1-2成品软件采购需求清单

| 成品软件采购需求 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 保亭县社管平台指挥中心信息化建设 |  |  |  |  |
| 1.1 | 图像传输及可视化控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 国产服务器操作系统 | 1.要求：国产，采用于信创目录内产品。 2.具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能，提供集成开发环境、文件共享、备份还原等常用工具，兼容主流服务器外设、数据库、中间件、虚拟化技术和容器技术。 ▲3.支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC，系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，提供系统截图。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 专业坐席系统 |  |  |  |  |
| 1 | 国产桌面操作系统 | 1.要求：国产，采用于信创目录内产品。 ▲2.支持Intel/ADM、龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU。 3.具备文件管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能，提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；支持智能语音助手、语音播报、中英互译和集中安全管控等；兼容主流整机、外设和桌面生态软件； ▲4. 系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图。 ▲5. 系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 | 套 | 38 |  |

表1-3其他采购需求清单

| 其他采购需求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 相关指标或用途说明 | 单位 | 审核数量或工作量（人月） | 备注 |
| 1 | 专用网络租赁费 | 数字链路100M，本期涉及电子政务外网、三防网、政法专网的链路租赁费 | 条/两年 | 3 | 指挥中心（GA视频专网、GA公安信息网利旧现有） |
| 2 | 运营商语音租赁费 | 含48个固话机、语音服务、链路租赁，同时运营商负责建设程控交换机等配套 | 项 | 1 | 指挥中心（45个坐席、会议室、备勤室） |
| 3 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |

（2）商务要求

1.履约时间：自合同签订后 6个月内完成项目建设。

2.项目实施地点：采购人指定地点（海南省内）。

3.付款时间、方式及条件（具体金额及支付方式以合同为准）：分阶段付款。

（1）合同签订后，15个工作日内甲方支付合同总金额的30%作为预付款；同时乙方提供金融机构开具合同总额的5%作为履约保函，有效期至项目终验后两年；

（2）项目中拟采用的货物运送到甲方指定地点，总交货量达到合同总额70%以上，并通过到货验收后，15个工作日内甲方支付合同总金额的 20%；

（3）项目所有货物运送到甲方指定地点通过到货验收并集成安装试运行后，15个工作日内甲方支付合同总金额的 20%；

（4）项目完成初验后，15个工作日内甲方支付合同总金额的15%；

（5）项目完成终验后，15个工作日内甲方支付合同总金额的15%。

4.实施要求

（1）供应商应在采购人要求的工期内完成所有规定的建设任务。

（2）采购人及采购人所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人或监理单位的监督检查。

5.项目售后服务要求

本项目要求提供免费维保期3年，自项目通过最终验收之日起算。项目2年维保内，投标人应提供所有硬件产品原厂质保服务，保障所有软件应用系统的各项业务功能正常运行。免费提供软件升级、版本更换和技术支持，保障应用系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、应急服务在内的各项服务。

（1）硬件部分

免费提供操作培训:定期回访以及对设备维护，提供7x24小时热线电话服务。

中标人提供3年的免费维保期。维保期内定期对设备进行免费保养和维护(免费维修或更换配件)，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。每季度不少于1次设备巡检、维护，并在完成后3日内提供巡检报告。

（2）软件部分

维保期内，中标人必须配备一支稳定的专业技术服务队伍，负责系统的一切维护工作。派出技术服务人员配合采购人有关本项目运维的一切工作。

中标人提供3年的免费维保期。在维保期内，中标人负责为软件提供免费升级服务及系统免费维护服务。

6.培训要求

为了保障保亭县社会管理信息化平台建设项目实施建设、运行管理落地实施和长期稳定运行，将在本项目实施完成后提供主要系统的操作维护培训，主要加强用户对各应用系统的理解，使业主能够有效地履行产品设备的操作和系统的管理职责。

本项目培训对象划分为三种类型：建设、使用单位的各级领导、各部门警员、系统管理员。根据不同用户制定不同的培训计划和培训内容。培训方式需按以下步骤对用户进行培训：

（1）制定培训计划：在培训计划中确定培训目的、培训时间、培训地点、培训方式、课程设计。

（2）确定培训对象：通常接受培训的人员是本工程项目涉及和影响的部门和个人，包括上层领导、使用用户、潜在用户及其部门管理人员。

（3）培训内容和资料：包括与工程项目相关的操作手册、使用手册、项目交付成果使用说明等课程内容和资料。

（4）培训的方式和方法：根据条件尽量采用可重复的、便捷的方式进行，包括课堂讲解，计算机辅助教学，在培训者指导下的自学、操作等。

（5）培训设施：包括运行环境、可重复的练习环境等。

（6）培训效果评价：确定受训人员的完成标准，收集评审培训的反馈信息，对培训效果进行评价，以便考虑培训的改进措施。

（7）培训记录：保存培训的全程记录，包括所有人员的培训课程和培训活动记录，以便为岗位选择合适人选。

7.其它相关要求

（1）投标技术文档需针对本项目现状，编制包括但不限于项目实施方案、售后服务、培训和安全保密方案等内容。

（2）安全标准:符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（3）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

（4）投标人必须根据所投产品或服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，招标人有权要求中标候选人提供所投产品或服务的参数的证明材料和资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理，同时废除中标资格，并没收保证金，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。

（5）验收方法及标准:按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。项目验收试运行期间，所提供的项目建设成果无法通过第三方检测的，供应商需无偿进行更换，承担更换设备所需全部费用，对采购人造成损失的，赔偿相应损失。

（6）本项目以人民币填报货物（服务）的唯一报价，报价总价高于采购控制价的供应商，其响应文件将被否绝；本项目采用总价包干，供应商自行考虑市场风险，所报价格应包含本项目所产生的一切费用。

（7）禁止中标人将其承包的全部采购项目转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（提供承诺函）

（8）投标人不能低于成本价恶意报价，评标委员会发现投标单位报价明显低于其他投标报价或低于采购预算价格80%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能作出合理说明并提供相关证明材料，依法认定其投标无效。

（9）本次采购均不接受联合体招标，投标人承诺不得将政府采购项目转包、分包给其他供应商（提供承诺函并加盖投标人公章），本项目中标人在中标并签订合同后，本项目的所有建设阶段，应当由中标单位作为主体进场施工建设完成，一经工程监理公司或采购单位发现转包、分包等违法违规行为或超出约定工期导致项目逾期建设、项目烂尾、项目建设质量不合格、现场项目经理非中标公司缴纳工资人员等情况，采购方有权立即终止项目合同，中标人除赔偿相应损失外应向采购人支付30%的违约金，且采购人将追究中标人的法律责任。

（10）为确保招标程序顺畅以及项目落地质量，供应商应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，履约保证金额为项目采购金额的5%。

（11）保亭县社会管理信息化平台建设项目工期为6个月，中标方应在双方签订项目合同后，签订合同后于15天内完成各类方案报审，审核合格后进场施工。

（12）投标人必须根据所投产品或服务的技术参数、资质编写投标文件。在评标期间，评标委员会、招标人有权要求投标人提供所投产品或服务的参数的证明材料、资质证书、原厂授权书（加盖原厂公章）、售后服务函（加盖公章）等进行核查，如发现与其投标文件中描述的不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理，同时废除投标资格，并没收保证金，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关法律责任。

（13）本项目中采购的小间距LED拼接屏（COB封装）、核心交换机、GPU服务器等关键性主体硬件应提供3年的原厂质保服务，非主体、非关键性硬件也应提供2年原厂质保服务，所有质保期应从验收后开始计算。

（14）海南省外的投标供应商应当提供本地化服务证明材料，且应响应到场时间应在1小时内，修复时间应在2小时内（提供承诺书或证明材料，加盖公章）。

（15）为保证产品质量，投标方参与本次项目投标硬件设备的厂家，必须为该类硬件设备研发、生产制造一体化厂家，本次招标不接受委托贴牌OEM等厂家硬件设备。需提供对应投标设备硬件类的厂家知识产权证明、安全生产许可证等证明材料并加盖设备生产厂商公章及投标人公章。

（16）为确保项目建设良好有序，本次项目中的建设施工主体队伍必须为在中标单位缴纳社保满6个月以上的职工，未经采购方许可，擅自以雇佣、分包、转包等形式，将本次项目建设内容交由非中标单位队伍进行建设施工，采购方有权终止合同，并由中标方承担全部损失。

2、B包：一类点视频监控补盲及视频图像智能结构化解析硬件设备及材料采购、成品软件采购、系统集成、其他

（1）技术要求

（一）项目建设内容

1．硬件设备及材料

1.1公安分平台

公安分平台建设内容包括重要一类视频监控点位补盲、视频图像智能结构化解析、云存储改造及扩容等。具体包括：

（1）重要一类视频监控点位补盲

本期项目在环保亭县域重点防控道路以及重要场所补点建设共372个治安前端点位，包括人脸抓拍摄像机230路、枪型摄像机438路、球型摄像机51路、卡口抓拍摄像机148路，总计867路监控。采购需求主要包括高清球机、车辆抓拍机、相关点位建设配套等内容。

（2）视频图像智能结构化解析建设

视频图像智能结构化解析系统对视频、图片流进行结构化分析，提取人员、车辆等目标的结构化描述信息及对应图片、人体模型，把结构化后目标图片、结构化数据及模型进行分类存储；基于得到的目标图片、结构化数据及模型进行应用功能设计，提供模糊检索、条件检索、以人搜人、轨迹回放、系统管理等功能。

本项目视频图像智能结构化解析接入监控点接入路数771路，硬件包括大数据服务器2套、GPU服务器（8张GPU卡）2台，智能算法软件包括人脸智能分析软件、车辆智能分析软件、视频结构化分析、缓存加速服务软件、大数据计算软件、资源管理调度软件、大数据存储软件和运维管理软件等。

（3）云存储改造及扩容

本期项目对保亭县公安局一类点视频图像存储进行云存储改造和扩容，采用分布式存储系统架构，主要用于保存视频、图片等非结构化数据和视频图像解析特征值等结构化数据。

本项目云存储新增视频存储主机10台、视频存储硬盘数480块、图片存储主机2台、图片存储硬盘数96块、云管理服务器2台、云存储内网数据交换机1台、流媒体服务器2台、存储虚拟化服务软件1套等。

2．系统集成

公安分平台系统集成所涉及到的硬件设备及材料由中标人需配合采购人完成系统的部署和规划，主要为重要一类点视频监控补盲及视频图像智能结构化解析硬件设备、成品软件的安装、联合调试、服务等。

3．其他

项目其他采购需求包括：

（1）电费；

（2）链路租赁费；

（二）项目需求清单

项目采购需求清单详见下表：

表1-2硬件设备及材料采购需求

| 硬件设备及材料采购需求 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| （一）公安分平台 |  |  |
| 一 | 重要一类点监控补盲 |  |  |  |
| 1.1 | 前端建设 |  |  |  |  |
| 1 | 环保车辆人脸卡口抓拍摄像机 | ▲1.支持900万覆盖≥两车道，卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析； 2. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等 3. 采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片。 4. 支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯加红外爆闪同步补光。 5. 抓拍图片可看清前排司乘人员人脸，并可用于后端人脸比对。 6. 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。 7. 像素：≥900W，最高到1600W ▲8. 分辨率：≥4096×2220 9. 帧率：≥50fps ▲10.图像传感器：≥1.1英寸GS-CMOS传感器 11. 镜头：50mm镜头 12. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 13. 图像输出格式：JPEG 14. 通讯接口：同时具备RS-485接口、RS-232接口；RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 15. 触发输出：≥7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 16. 存储支持：支持TF卡，USB 17. 具备自动光圈镜头 18. 违章检测功能：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 19. 车辆特征检测功能：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测; 20.宽动态功能支持开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，可实现根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。宽动态：≥120dB。 21.设备的采用单个或两个sensor一体化设计。若采用两个sensor，设备的镜头和两个sensor需要一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 ▲22.车牌识别白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；车辆违章变道检测抓拍白天捕获率≥99%， 晚上捕获率≥99%；超速行使车辆抓拍白天捕获率≥99%， 晚上捕获率≥99%；车辆逆行检测抓拍白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；驾驶员行车时是否有打电话动作的检测，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥99%（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲23. 支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 24. 支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲25. 在补光亮度不大于80 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 26. 设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。 27.支持对驾驶非机动车，摩托车人员未带头盔/帽子进行检测并抓拍图片，白天检测准确率≥99%；晚上检测准确率≥99%。支持非机动车逆行抓拍功能。支持非机动车遮阳伞检测功能。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲28. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 29. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 20像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框.可同时检测监控场景内出现的不少于320 张人脸图片。支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 30. 满足GB 35114-A级加密标准（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 台 | 148.00 |  |
| 2 | 环保闪光灯 | 1.采用≥24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 2.发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染 3.气体光源回电时间小于67ms 4.气体补光控制具有峰值抑制功能 ▲5. 支持气体红外补光、气体白光补光、LED频闪、LED爆闪四种补光模式。 6.不含有害金属铅、汞，绿色环保 7.防护等级：≥IP66 8.不低于1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口 9.可通过软件记录记录闪光灯闪光次数 10. 支持通过光敏进行红外和白光切换； ▲11. 符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》 | 台 | 248.00 |  |
| 3 | 视频监控枪机 | 1. 传感器类型：不小于1/1.8"靶面尺寸 ▲2. 最低照度：彩色：不大于0.0002 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：不大于0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 3. 焦距：不低于2.8~12 mm ▲4. 最高分辨率≥400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 5. 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 ▲6. 补光距离：≥50 m。可识别距设备250m处的人体轮廓,可认清距设备50m处人脸面部特征（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 7.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 8.支持标准的512 GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 9. 音频：不低于1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 10. 供电方式：同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作 11. 支持智能侦测：提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 12. 防护：≥IP67 13.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 14.支持GB35114安全加密; 15.≥4颗白光补光灯，≥2颗近光灯、≥2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供公安部证明报告） ▲16.支持混合补光，白光模式只开启白光灯,混合模式下是开启红外,另外用白光做补偿。 ▲17.在混合模式下，设备能同时检测不少于100个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并支持对不少于45个目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 台 | 438.00 |  |
| 4 | 人脸识别摄像机 | 1. 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 2. 全结构化模式： a) 抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b) 抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d) 抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 ▲3. 人脸抓拍模式： a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d) 同时检测≥100张人脸（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） e) 支持人脸去重 4. 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 5. 支持GB35114安全加密 6. 传感器类型: 通道1：不小于1/1.8"靶面尺寸；通道2：不小于1/1.8"靶面尺寸 7. 最低照度: 通道1：彩色：不大于0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：不大于0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；通道2：彩色：不大于0.0002 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：不大于0.0001 Lux @（F1.0，AGCON），0 Lux with IR 8. 焦距: 通道1：不低于8~32 mm：通道2：不低于4mm： 9. 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式）补光距离: 通道1：普通监控：≥80 m，人脸抓拍/识别：≥15 m；通道2：普通监控：≥30 m 10. 最大图像尺寸: 通道1：≥2688 x 1520；通道2：≥2688 x 1520 11. 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 12. 防护: ≥IP67； 13.≥6颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 ▲14.红外灯开启时,可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 ▲15.可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上水状附着物 16. 支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 台 | 230.00 |  |
| 5 | 环境监控球机 | ▲1. 传感器类型：靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2. 最低照度：彩色：不大于0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：不大于0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 3. 焦距：不低于5.9~188.8 mm，不低于32倍光学变倍 ▲4. 支持最大≥2688×1520 @30fps高清画面输出 5. 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ▲6.红外照射距离：≥250m 7.设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 8. 支持GB35114安全加密 ▲9. 支持声光警戒功能，当人、车或其他目标物体进入警戒区域后，可联动白光灯闪光报警、声音报警，并可联动智能跟踪 10. 防护：不低于IP67； 11.设备红外光利用率不小于80%。 12. 设备内置GPU芯片,算力不小于2T 13. 设备应具备北斗定位和GPS定位功能,并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息 14. 具有智能风控加热除雾功能,可自动去除内部水状和雾状附着物 15. 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 | 台 | 51.00 |  |
| 6 | 设备箱 | 610*350*330mm(底板Φ4mm冲孔30个以上,均匀分布,利于散热和排水;箱体左右两侧上部中央开散热孔,要求使用冲孔或百页式,集中在200*200范围内:箱体右侧散热孔安装中 Φ120以上交流散热风扇;箱体右侧面可以安装1个5位多功能三孔交流电源插座:内置2个接地铜条,有个接地固定位置:含自动复位漏电开关及压条,含12芯一体化熔纤单元)；IP65等级，不锈钢箱体 | 台 | 374.00 |  |
| 7 | 立杆（4米） | 1.主杆杆体材料为镀锌锥形八角钢,上口径不小于140毫米，下口不小于194毫米，主杆壁厚度不小于5毫米，立杆连接选用S8.8高强度螺栓,表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 2.材质Q235热卷，杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋； 3.热镀锌喷塑白色，杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，锌层厚度不小于90μm,偏差应小于10µｍ，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4.外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象； 5.锌层厚度大于80微米，喷塑厚度大于100微米； 6.杆件设计抗风能力33米/秒(抗风能力≥12级)；抗震设防烈度为8度设计；要求横臂末端承重不小于150Kg； 7.立杆高4m。 8、防雷接地符合海南DB46/T258等相关要求。 | 根 | 107.00 |  |
| 8 | 立杆基础（4米杆） | 1.土石类型:沙石地(含1年土地补偿） 2.开挖方式:人工+机械 3.场内外运距:2公里以内 4.渣场费:按照各地区要求执行 5.混凝土种类、强度等级:100mm厚C15砼垫层,C25砼基础,160mm厚C25砼包柱脚 6.地龙及锚栓架:含地龙制作及锚栓预埋等，满足设计及规范要求 7.基础尺寸不小于：800mm*800mm*1200mm（必要时还应根据现场条件进行加固），开挖基础不小于800mm*800mm*1400或同等方量，含原貌恢复 8.具体做法要求:严格按照设计方案或现行业相关规范要求建设 9.含支模、混凝土浇筑（含材料）、地龙绑筋等内容 | 套 | 107.00 |  |
| 9 | 立杆（6米） | 1.主杆杆体材料为镀锌锥形八角钢,上口径不小于160毫米，下口不小于210毫米，主杆壁厚度不小于6毫米，立杆连接选用S8.8高强度螺栓,表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 2.材质Q235热卷，杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋； 3.热镀锌喷塑白色，杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，锌层厚度不小于90μm,偏差应小于10µｍ，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4.外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象； 5.锌层厚度大于80微米，喷塑厚度大于100微米； 6.杆件设计抗风能力33米/秒(抗风能力≥12级)；抗震设防烈度为8度设计；要求横臂末端承重不小于150Kg； 7.立杆高6m。 8、防雷接地符合海南DB46/T258等相关要求。 | 根 | 213.00 |  |
| 10 | 立杆基础（6米杆） | 1.土石类型:沙石地(含1年土地补偿） 2.开挖方式:人工+机械 3.场内外运距:2公里以内 4.渣场费:按照各地区要求执行 5.混凝土种类、强度等级:100mm厚C15砼垫层,C25砼基础,160mm厚C25砼包柱脚 6.地龙及锚栓架:含地龙制作及锚栓预埋等，满足设计及规范要求 7.基础尺寸不小于：1200mm*1200mm*1500mm（必要时还应根据现场条件进行加固），开挖基础不小于1200mm*1200mm*1700mm或同等方量，含原貌恢复 8.具体做法要求:严格按照设计方案或现行业相关规范要求建设 9.含支模、混凝土浇筑（含材料）、地龙绑筋等内容 | 套 | 213.00 |  |
| 11 | 0.5米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为1米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 63.00 |  |
| 12 | 1米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为1米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 139.00 |  |
| 13 | 1.5米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为1.5米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 94.00 |  |
| 14 | 2米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为2米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 59.00 |  |
| 15 | 2.5米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为2.5米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 11.00 |  |
| 16 | 3米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为3米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 14.00 |  |
| 17 | 3.5米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为3.5米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 5.00 |  |
| 18 | 4米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为4米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 12.00 |  |
| 19 | 4.5米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为4.5米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 1.00 |  |
| 20 | 5米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为5米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 3.00 |  |
| 21 | 5.5米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为5.5米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 1.00 |  |
| 22 | 6米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为6米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 7.00 |  |
| 23 | 7米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为7米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 5.00 |  |
| 24 | 8米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为8米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 2.00 |  |
| 25 | 10米监控杆支臂 | 1.根据现场环境定制，横杆为10米。 2.热镀锌塑杆，抗风能力12级（33m/s） | 根 | 1.00 |  |
| 26 | 立杆吊装 | 人工及机械 | 套 | 320.00 |  |
| 27 | 监控杆提示牌及喷码 | 定制提示牌，监控杆上或者摄像头安装处进行喷漆标识。 | 套 | 320.00 |  |
| 28 | 手井 | 1.部位:手孔井 2.土石类型:沙石 3.开挖方式:人工+机械 4.场内外运距:≤2km 5.渣场费:按照各地区要求执行 7.材料:120厚红砖砌体（M7.5水泥砂浆砌筑） 8.井深、尺寸:内空400*400*700 9.井内壁抹灰:20厚1：2.5水泥砂浆找平 10.井圈材质:C25砼 11.井盖规格:500*500*40mm，球墨铸铁井盖 12.拆除及恢复原貌，详细内容按照设计方案执行 13.含砌筑、抹灰、支模、浇筑等施工内容 | 套 | 585.00 |  |
| 29 | 企业级交换机 | 1.性能：交换容量≥32Gbps；2.转发性能≥4Mpps； | 台 | 374.00 |  |
| 30 | 二合一防雷器(电源、信号) | 等电位防雷器,最大放电电流:≥10KA; | 个 | 374.00 |  |
| 31 | 电源插座 | 插孔数量：五位；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；强制3C认证；带一米电源线； | 个 | 374.00 |  |
| 32 | 地网新建 | 接地电阻小于等于10欧姆，包干 | 套 | 320.00 |  |
| 33 | 接地电源线 | 黄色地线，ZA-RVV 1*16mm²。 | 米 | 1,122.00 |  |
| 34 | 主电源线 | ZR-YJLV-3*2.5，含线缆敷设及两端接线 | 米 | 21,874.00 |  |
| 35 | 分支电源线 | ZR-YJLV-3*1.5，含线缆敷设及施工 | 米 | 4,626.00 |  |
| 36 | PVC管 | Φ25 | 米 | 17,539.00 |  |
| 37 | PE管 | Φ25 | 米 | 1,113.00 |  |
| 38 | 其它辅材 | 漏电开关（自动复位）、电表箱（含电表开户费）、PVC线管、线槽、连接件、紧固件、小五金、胶带、扎带、标签、水晶头光缆熔接配件等 | 套 | 374.00 |  |
| 39 | 管沟开挖与回填 | 包含PVC管材敷设及管沟开挖恢复，宽度20cm,深度50cm；包含原貌恢复。 | 米 | 18,203.00 |  |
| 40 | 存储扩容 |  |  |  |  |
| 41 | 视频存储主机 | ▲1. ≥1颗64位多核处理器，≥16GB缓存（可扩展256G），内置≥1个系统SSD盘； 2. ≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； ▲3. 具有不少于48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4. 支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 5.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理。（提供公安部证明报告） ▲6.设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像（需提供公安部机构检测报告复印件并加盖原厂商公章或项目授权章证明） 7. 设备可通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等告警（需提供公安部机构检测报告复印件并加盖原厂商公章或项目授权章证明） ▲8.单节点可同时支持≥1024路2Mbps 写入，≥1024路2Mbps读取 9.存储具备文件聚合能力，支持多个小文件（<64M）写入后聚合成一个文件 | 台 | 10.00 |  |
| 42 | 视频存储硬盘数 | 企业级，3.5英寸,8000G,7200RPM,256M,SATA | 块 | 480.00 |  |
| 43 | 图片存储主机 | ▲1. ≥2颗64位多核处理器，≥32GB缓存（可扩展256G），支持扩展到≥256GB; 2. ≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇 ▲3. 具有不少于48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4. ≥6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置≥2颗SSD图片加速盘； ▲5. 单节点可同时支持≥1024路2Mbps 写入，≥1024路2Mbps读取 6. 支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器 7. 存储具备文件聚合能力，支持多个小文件（<64M）写入 后聚合成一个文件 | 台 | 2.00 |  |
| 44 | 图片存储硬盘数 | 企业级，3.5英寸,8000G,7200RPM,256M,SATA | 块 | 96.00 |  |
| 45 | 云管理服务器 | ▲服务器属于国产，采用于信创目录内产品。 ▲1. 处理器：国产64位多核处理器（核数≧16） 2. 内存：DDR4，≥32GB内存，最大可扩展至256GB 3. 内置SSD硬盘：≥2个热插拔960GB SSD硬盘 4. 网口：≥2个千兆网口，可扩展万兆口； 5. 电源：不低于高效能550W铂金1+1冗余电源 | 台 | 2.00 |  |
| 46 | 云存储内网数据交换机 | 1. 全网管三层交换机，机架式 ▲2. ≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口；≥1个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位，交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps，包转发率：≥252Mpps/432Mpps， 3. 工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电； 4. 支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 5. 采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 1.00 |  |
| 47 | 流媒体服务器 | ▲投标服务器属于国产，采用于信创目录内产品 ▲≥1 颗国产CPU (≥16核，≥2.4GHz) ▲内存≥32G DDR4 硬盘≥4块 600G 10K SAS盘 可选支持≥12块前置3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA 硬盘 电源：标配 550W（1+1）冗余电源 | 台 | 2.00 |  |
| 48 | 万兆光模块 | 万兆多模双纤光模块 TX850nm/10G RX850nm/10G LC 多模双纤双向 距离300m 0～70℃ SFP 发射光功率:-6.5～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-11dBm | 个 | 4.00 |  |
| 49 | 汇聚交换机 | 1、全网管三层交换机，机架式， ▲2、≥24个千兆电口，≥8个复用的千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口； 3、不低于1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位 ▲4、交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps，包转发率：≥222Mpps/396Mpps 5、工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，； 6、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS 7、端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管 8、采用专业的内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 2.00 |  |
| 50 | 其它辅材 | 内容包含：新机房到老机房的网线、PVC线管、线槽、连接件、紧固件、小五金、胶带、扎带、标签、水晶头光缆熔接配件等 | 套 | 1.00 |  |
| 二 | 新建视频图像智能结构化解析 |  |  |  |
| 1.1 | 基础智能应用 |  |  |  |
| 1 | 接入路数 | 监控点接入路数 | 路 | 771 |  |
| 1.2 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 大数据服务器 | ▲投标服务器属于国产，采用于信创目录内产品 ▲CPU：不低于2颗16核 X86架构国产CPU ▲内存：≥256GB DDR4 硬盘：不低于240G M.2*1（系统）+240G SSD*1 + 480G SSD*6 + 2T 7.2K SATA *4 热插拔：支持 RAID：硬盘组RAID_2G(1个) 外部接口：≥2个OCP 万兆光口+ ≥2个千兆电口； 电源模块：不低于高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 散热模块：最大≥4个热插拔冗余风扇 | 套 | 2 |  |
| 2 | GPU服务器（8张GPU卡） | ▲1.CPU：≥2颗国产CPU (≥16核，32线程，2.2GHz) ▲2.GPU：≥8张国产化解析卡 ▲3.内存：≥256G DDR4，≥32个内存插槽 4.硬盘：≥1个240G SATA SSD，最大支持12个3.5寸SAS/SATA HDD，支持热插拔 5.网口：≥2个千兆网口，2个万兆网口，1个RJ45管理口 6.电源：不低于2个CRPS 1200W，1+1冗余 | 台 | 2 |  |

表1-2成品软件采购需求

| 成品软件采购需求 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 新建视频图像智能结构化解析（智能算法） |  |  |  |  |
| 1 | 人脸智能分析软件 | ▲1.集成有人脸智目标能分析算法,包括人脸检测、跟踪、评分、建模、属性分析和比对报警等功能； ▲2.支持逆光、曝光、阴阳脸光照条件下的低质量人脸抓拍图片与人脸库进行 1： N 人脸识别功能，人脸误识别率≤1%下，人脸识别准确率≥99%。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲3. 支持 15 像素×15 像素～76 像素×72 像素的低像素人脸抓拍图片与人脸库进行 1：N 人脸识别功能，人脸误识别率≤0.1%下，人脸识别准确率≥99%（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 路 | 230 |  |
| 2 | 车辆智能分析软件 | ▲1.集成车辆目标智能分析算法,包括车辆检测、跟踪、评分、建模和属性分析等功能； 2.车辆以图搜图，检索结果中同一张车辆图片相似度排在第1的概率不低于96%；车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于 97% ；车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于99%。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲3. 支持机动车目标按照通道、抓拍时间、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌、安全带、遮阳板、挂坠、纸巾盒、年检标、车牌类型、车牌号、车辆颜色、打电话进行单条件及组合检索。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 路 | 100 |  |
| 3 | 视频结构化分析软件 | ▲1.集成人体、车辆目标智能分析算法,包括目标的检测、跟踪、评分、建模和属性分析等功能； ▲2.布控识别准确率不低于99%。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3.布控实时报警误报率不超过0.01%。（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 路 | 171 |  |
| 4 | 缓存加速服务软件 | 1、部署在存储节点上，一朵云中包含多个存储节点。 2、分层存储，支持图片即存即取功能。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 大数据计算软件 | 1. 消息发布订阅系统：提供高吞吐量的分布式发布订阅消息系统，能够通过并行加载机制统一线上和离线消息处理，支持消息主题、消息分区、数据产生、数据消费等功能。 2. 数据流处理引擎：提供基于流处理引擎实现的实时数据接入服务，支持从多数据源采集数据并接入到不同数据存储中，支持SQL创建采集、异常数据处理、失败重试、数据处理、采集性能度量等功能。 3. 流式计算框架：提供流式计算框架和分布式处理引擎，提供带有事件时间的窗口操作，基于状态快照的容错机制。 4. 流处理引擎：提供基于流式计算框架增强的大数据流式数据处理能力，可灵活扩展，支持利用创建流应用，并对应用进行监控和管理。提供脚本管理、应用管理、在线调试、日志查询和资源管理等功能。 5. 离线计算框架：提供海量数据的分布式并行处理技术，支持将一个离线任务分解为多个任务处理，最后汇总处理结果，提供数据划分、计算任务调度、数据输出、计算作业管理等功能。 6. 内存计算框架：提供基于内存的并行计算框架，支持弹性分布式数据集、数据分区、有向无环图、SQL计算、机器学习、图计算等功能。 7. 数仓分析引擎：提供基于分布式架构的数据仓库分析爱系统，能够通过丰富的SQL查询方式来分析存储在分布式文件系统中的数据，提供类SQL查询、索引优化、灵活的数据存储格式、元数据存储、用户函数等功能。 8. 分布式并行处理数据库：提供大规模并行处理数据库系统，针对管理大规模分析型数据仓库及商业智能，提供分布式并行计算、完善SQL标准、分布式事务、高并发控制等功能。 9. JDBC和SQL执行引擎：提供JDBC和SQL执行引擎，满足ETL、BI报表等大数据场景，为用户提供处理企业级数据湖的标准化接口。提供资源隔离、资源共享、数据安全等功能。 10. 实时分析引擎：提供高效率的SQL查询工具，提供实时查询，可兼容数据仓库特性，适用于实时查询的离线分析。提供分布式并行计算、内存运算、兼容数仓等功能。 11. 全文检索引擎：提供分布式的搜索引擎和数据分析引擎，支持全文检索、结构化检索、数据分析等能力，包括数据索引、倒排索引、全文索引等功能。 12. 统一SQL分析引擎：提供满足工业级SQL标准的大数据平台的统一分析入口，支持统一SQL分析、计算分析优化、多种分析模式、多数据源分析等功能。 13. 多维预统计分析引擎：提供多维预统计分析引擎，实现数据的预统计分析，减少计算的时间和资源消耗，主要提供历史数据创建Cube、实时Cube更新、定时Cube更新、SQL查询立方等功能。 14. 交互式查询引擎：提供大数据内各种数据源进行快速、实时交互式分析查询引擎，提供多数据源支持、SQL查询、混合计算等功能。 15. 可视化查询工具：提供用户图形化访问各类数据库和数据仓库，提供查询编辑器、文件浏览器、工作流管理器等功能。 16. 元数据管理服务：提供元数据的统一管理和治理功能，达到对元数据集中访问权限控制、检索查询及血缘关系展示等功能。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 资源管理调度软件 | 1. 分布式资源调度服务：提供大数据集群的资源管理系统，提供集群资源管理、节点资源管理、应用管理等功能。 2. 分布式协调服务：提供分布式协调服务，保障数据一致性。提供配置信息发布、负载均衡、命名服务、分布式协调通知等功能。 3. 工作流调度服务：提供统一的作业提交、资源队列管理和查询、调度作业运行、监控作业执行、资源使用等服务，提供工作流调度、工作流协调、工作流集合等功能。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 大数据存储软件 | 1. 分布式文件系统：提供大规模数据分布式读写，具有高度容错性的文件系统，提供分布式文件存储、文件系统管理、数据块存储、容错机制等功能。 2. 分布式宽表存储：提供列族数据存储，且支持动态扩展，支持对大表数据的实时级别的读、写、访问等服务，支持分布式Region存储、日志结构树、多列族存储等功能。 3. 分布式列式存储：提供分布式列式存储，提高数据库查询性能，提供数据列式存储、数据索引优化、分区容错等功能。 4. 数据湖存储：提供大型分析数据集的存储，提供写时复制表和读时合并表服务，提供AC事务、可插拔索引、写时复制表、多视图能力等功能。 5. 分布式图数据库：提供基于人员关系分析、关系图谱等分析类图数据库，支持图数据模型和索引结构，提供分布式图存储、数据模型优化、实时更新查询等功能。 6. 分布式轨迹数据库：提供基于轨迹的海量数据的写入和存储，提供高效时空索引，加速轨迹数据查询，支持轨迹数据存储、数据时空检索、轨迹数据表管理等功能。 7. 分布式时序数据库：提供在线时序数据库服务，提供强大的时序数据分析能力，支持时序数据写入、数据高压缩存储、时序数据检索等功能。 8. 分布式缓存：利用内存提供数据缓存的系统，可作为数据库、缓存和消息中间件，具备内存优化、数据分区、主从复制、数据持久化等功能。 9. 关系型数据库：利用关系模型来组织数据的数据库，以行和列形式存储数据，具备标准SQL查询、物理主备复制、兼容NoSQL等功能。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 运维管理软件 | 1. 大数据管理：提供大数据集群的一站式图形化运维管理平台，具备安装部署、节点管理、服务管理、用户管理、集群监控、审计等功能。 2. 鉴权中心：提供统一鉴权服务，大数据平台能够实现用户权限定义和权限管理，具备用户模型管理、用户授权管理、用户鉴权管理等功能。 | 套 | 2 |  |
| 二 | 云存储扩容软件 |  |  |  |  |
| 1 | 存储虚拟化服务软件 | ▲存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；内置4608T容量授权模块。 | 套 | 1 |  |

表1-3其他采购需求清单

| 其他采购需求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 相关指标或用途说明 | 单位 | 审核数量或工作量（人月） | 备注 |
| 1 | 电费 | （1）供电局电表开户及电表； （2）以摄像机功耗0.02千瓦时,交换机0.1千瓦时进行测算。 | 千瓦时/年 | 733737.6 | 前端感知 |
| 2 | 链路租赁费 | 前端节点接入，带宽：20M，端口：RJ45 | 条/年 | 374 |  |
| 3 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |

（2）商务要求

1.履约时间：自合同签订后 6个月内完成项目建设。

2.项目实施地点：采购人指定地点（海南省内）。

3.付款时间、方式及条件（具体金额及支付方式以合同为准）：分阶段付款。

（1）合同签订后，15个工作日内甲方支付合同总金额的30%作为预付款；同时乙方提供金融机构开具合同总额的5%作为履约保函，有效期至项目终验后两年；

（2）项目中拟采用的货物运送到甲方指定地点，总交货量达到合同总额70%以上，并通过到货验收后，15个工作日内甲方支付合同总金额的 20%；

（3）项目所有货物运送到甲方指定地点通过到货验收并集成安装试运行后，15个工作日内甲方支付合同总金额的 20%；

（4）项目完成初验后，15个工作日内甲方支付合同总金额的15%；

（5）项目完成终验后，15个工作日内甲方支付合同总金额的15%。

4.实施要求

（1）供应商应在采购人要求的工期内完成所有规定的建设任务。

（2）采购人及采购人所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人或监理单位的监督检查。

5.项目售后服务要求

本项目要求提供免费维保期3年，自项目通过验收之日起算。项目2年维保内，投标人应提供所有硬件产品原厂质保服务，保障所有软件应用系统的各项业务功能正常运行。免费提供软件升级、版本更换和技术支持，保障应用系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、应急服务在内的各项服务。

（1）硬件部分

免费提供操作培训:定期回访以及对设备维护，提供7x24小时热线电话服务。

中标人提供3年的免费维保期。维保期内定期对设备进行免费保养和维护(免费维修或更换配件)，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。每季度不少于1次设备巡检、维护，并在完成后3日内提供巡检报告。

（2）软件部分

维保期内，中标人必须配备一支稳定的专业技术服务队伍，负责系统的一切维护工作。派出技术服务人员配合采购人有关本项目运维的一切工作。

中标人提供3年的免费维保期。在维保期内，中标人负责为软件提供免费升级服务及系统免费维护服务。

6.培训要求

为了保障保亭县社会管理信息化平台建设项目实施建设、运行管理落地实施和长期稳定运行，将在本项目实施完成后提供主要系统的操作维护培训，主要加强用户对各应用系统的理解，使业主能够有效地履行产品设备的操作和系统的管理职责。

本项目培训对象划分为三种类型：建设、使用单位的各级领导、各部门警员、系统管理员。根据不同用户制定不同的培训计划和培训内容。培训方式需按以下步骤对用户进行培训：

（1）制定培训计划：在培训计划中确定培训目的、培训时间、培训地点、培训方式、课程设计。

（2）确定培训对象：通常接受培训的人员是本工程项目涉及和影响的部门和个人，包括上层领导、使用用户、潜在用户及其部门管理人员。

（3）培训内容和资料：包括与工程项目相关的操作手册、使用手册、项目交付成果使用说明等课程内容和资料。

（4）培训的方式和方法：根据条件尽量采用可重复的、便捷的方式进行，包括课堂讲解，计算机辅助教学，在培训者指导下的自学、操作等。

（5）培训设施：包括运行环境、可重复的练习环境等。

（6）培训效果评价：确定受训人员的完成标准，收集评审培训的反馈信息，对培训效果进行评价，以便考虑培训的改进措施。

（7）培训记录：保存培训的全程记录，包括所有人员的培训课程和培训活动记录，以便为岗位选择合适人选。

7.其它相关要求

（1）投标技术文档需针对本项目现状，编制包括但不限于项目实施方案、售后服务、培训和安全保密方案等内容。

（2）安全标准:符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（3）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

（4）投标人必须根据所投产品或服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，招标人有权要求中标候选人提供所投产品或服务的参数的证明材料和资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理，同时废除中标资格，并没收保证金，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。

（5）验收方法及标准:按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。项目验收试运行期间，所提供的项目建设成果无法通过第三方检测的，供应商需无偿进行更换，承担更换设备所需全部费用，对采购人造成损失的，赔偿相应损失。

（6）本项目以人民币填报货物（服务）的唯一报价，报价总价高于采购控制价的供应商，其响应文件将被否绝；本项目采用总价包干，供应商自行考虑市场风险，所报价格应包含本项目所产生的一切费用。

（7）禁止中标人将其承包的全部采购项目转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（提供承诺函）

（8）投标人不能低于成本价恶意报价，评标委员会发现投标单位报价明显低于其他投标报价或低于采购预算价格80%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能作出合理说明并提供相关证明材料，依法认定其投标无效。

（9）本次采购均不接受联合体招标，投标人承诺不得将政府采购项目转包、分包给其他供应商（提供承诺函并加盖投标人公章），本项目中标人在中标并签订合同后，本项目的所有建设阶段，应当由中标单位作为主体进场施工建设完成，一经工程监理公司或采购单位发现转包、分包等违法违规行为或超出约定工期导致项目逾期建设、项目烂尾、项目建设质量不合格、现场项目经理非中标公司缴纳工资人员等情况，采购方有权立即终止项目合同，中标人除赔偿相应损失外应向采购人支付30%的违约金，且采购人将追究中标人的法律责任。

（10）为确保招标程序顺畅以及项目落地质量，供应商应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，履约保证金额为项目采购金额的5%。

（11）保亭县社会管理信息化平台建设项目工期为6个月，中标方应在双方签订项目合同后，自收到业主支付预付款的15日内进场施工。

（12）投标人必须根据所投产品或服务的技术参数、资质编写投标文件。在评标期间，评标委员会、招标人有权要求投标人提供所投产品或服务的参数的证明材料、资质证书、原厂授权书（加盖原厂公章）、售后服务函（加盖公章）等进行核查，如发现与其投标文件中描述的不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理，同时废除投标资格，并没收保证金，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关法律责任。

（13）本项目中采购的前端视频监控摄像头（人脸、车辆、卡口、球机、枪机等）、视频、图片存储服务器等关键性主体硬件应提供3年的原厂质保服务，非主体、非关键性硬件也应提供2年原厂质保服务。

（14）海南省外的投标供应商应当提供本地化服务证明材料，且应响应到场时间应在1小时内，修复时间应在2小时内（提供承诺书或证明材料，加盖公章）。

（15）为保证产品质量，投标方参与本次项目投标硬件设备的厂家，必须为该类硬件设备研发、生产制造一体化厂家，本次招标不接受委托贴牌OEM等厂家硬件设备。需提供对应投标设备硬件类的厂家知识产权证明、安全生产许可证等证明材料并加盖设备生产厂商公章及投标人公章。

（16）为确保项目建设良好有序，本次项目中的建设施工主体队伍必须为在中标单位缴纳社保满6个月以上的职工，未经采购方许可，擅自以雇佣、分包、转包等形式，将本次项目建设内容交由非中标单位队伍进行建设施工，采购方有权终止合同，并由中标方承担全部损失。

3、C包：工程监理

（1）技术要求

（一）监理技术标准与规范

本项目必须符合国家关于信息系统工程监理方面现行的标准、规范、规程、办法、示例，以及海南省、保亭县关于信息系统工程监理方面的文件、规定。投标人在信息系统工程监理工作中使用或参考下述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主代表人的同意。在信息系统工程监理工作过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准和规范，则投标人应采用新的标准或规范进行监理。

GB/T 19668.1-2014 信息技术服务 监理 第1部分：总则；

GB/T 19668.2-2017 信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范；

GB/T 19668.3-2017 信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范；

GB/T 19668.4-2017 信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范；

GB/T 19668.5-2018 信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范；

GB/T 19668.6-2019 信息技术服务 监理 第6部分：应用系统：数据中心工程监理规范；

中华人民共和国通信行业标准；

中华人民共和国住房和城乡建设部标准；

软件开发的国际、国家有关标准和规范；

网络质量、安全控制的国际、国家和行业标准；

GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范；

GB 50174-2017 数据中心设计规范；

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范；

GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范；

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范；

注：上述标准和规范如发生不一致时，则以要求最为严格的标准和规范作为工作依据。

（二）监理任务说明与监理范围

1.监理任务说明

按照国家标准对项目进行全过程监理。

2.监理范围

本项目监理范围包括以下几项要素，投标人需要根据要素提交完整的监理大纲。

监理大纲应包括如下几个方面：

（1）要求投标人对本项目采购需求的理解程度；

（2）要求投标人根据项目特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作；

（3）要求投标人根据项目特点，提出本项目监理各阶段措施及方法；

（4）要求投标人根据项目特点，提出项目监理服务方案中分别对应质量、进度、投资、变更四项控制，合同、信息、安全三项管理，组织沟通协调的完整描述；

1）质量控制；

2）投资控制；

3）进度控制；

4）变更控制；

5）合同管理；

6）信息管理；

7）安全管理；

8）组织沟通协调。

5、要求投标人针对本项目特点，提出合理化建议；

6、要求投标人针对本项目特点，提出系统测试验收方案。

3.监理职责

本项目监理工作内容如下：

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，本项目监理工作内容包括：

A、项目组织及技术实施方案的把关

1) 审核承建单位的总体实施方案；

2) 审核项目建设过程中各种关键技术的构建落实；

3) 审核承建单位的施工组织方案及投标人提交的《项目实施计划》；

4) 审核承建单位的质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)；

5) 审核承建单位的原代码管理方案；

6) 审核承建单位的测试方案；

7) 审核承建单位的进度计划和进度控制节点。

B、工程质量控制

（1）系统集成质量的控制

1) 系统集成方案的进程控制；

2) 关键设备、系统软件质量技术指标和系统功能符合招标要求的控制；

3) 对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

4) 对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

5) 对系统集成进行总体验收。

（2）应用软件开发质量的控制

1) 软件部署阶段性计划的审核和确认；

2) 对应用软件的需求分析、概要设计、详细设计进行完整性审查并对数据移植、系统测试联调及系统验收阶段各阶段进行把关；

3) 对承建单位的开发质量进行记录审核；

4) 源代码、应用程序及相关文档的移交验收等；

（3）人员培训的质量控制

1) 审核确认承建单位的培训计划；

2) 监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

3) 监督审查考核工作，评估培训效果；

4) 审核确认承建单位的培训总结报告。

（4）设备/材料采购质量控制

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购监理工作主要有：

1）审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

2）订货进货验证；

3）组织到货验收；

4）检查、设备移交等；

C、项目进度控制

1) 审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2) 对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3) 当项目建设目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时监督承建单位采取措施进行补救。

D、投资控制

1) 通过对工程实施过程的有效控制，确保投资效益在招标控制范围内；

2) 协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支；

3）以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内；

4）在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

E、合同管理

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核申报；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核并向承建单位报告；

4) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，协助报签付款凭证。

F、信息管理／工程文档管理

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书和监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

G、安全管理

1）做好施工过程各项安全管理工作；

2）按照国家法律法规及相关行业标准，做好信息系统安全管理工作。

H、经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

4.项目进行各阶段的监理任务：

A、项目准备阶段的监理

1) 协助业主审核开工申请，确定开工日期；

2) 报告承包商设备订单的订购和运输情况；

3) 报告项目实施条件准备情况；

4) 报告承包商项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

B、项目实施阶段的监理

1) 工程材料、硬件设备、监测设备安装、系统及应用软件的质量、到货时间的审核；

2) 网络系统工程、软件工程等实施阶段的质量、进度监理评测和验收。

C、验收阶段的监理

1) 主动配合业主进行系统验收；

2) 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书：

3) 核实已完成工程的数量、质量，报送业主做为支付工程价款的依据。

D、工程结束后的移交

1) 系统的设计方案、设计图纸的全部移交：

2) 设备、软件、材料等的验收文档核实；

3) 项目实施文档的移交；

4) 项目竣工文档的移交；

5) 项目的整体移交；

6）各类档案资料移交。

E、文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。

5.监理组织要求

本项目监理人应以第三方立场对软件开发、测试、验收、实施进行过程监督和把关，以协助建设单位圆满完成本工程为目的，协调建设单位和承建单位的合作关系，确保监理工作的公正性、公平性、公开性。

（1）本项目要求监理单位建立专职监理机构（监理组），实行总监理师（监理组长）负责制，根据项目进度派驻相关专业人员。

（2）监理单位应根据项目需要和投标书承诺，配备满足监理工作所需要的人员、设备和工具；

（3）监理过程中，监理组人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担建设单位与承建单位的信息保密义务。

（4）监理人员应具有信息系统监理师资格证。

6.监理人员要求

（1）监理人员应遵守以下执业规定：

1) 以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益；

2) 遵守并执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度；

3) 认真履行监理合同规定的义务和职责；

4) 不收受建设单位与承建单位的礼品或礼金；

5) 不泄漏建设单位与承建单位的合同条款、业务资料、商业秘密以及其他需要保密的事项；

6) 坚持依据相关规则与规定，公正、独立地协调和处理与监理工作相关的争议问题。

（2）商务要求

1.履约时间：自签订合同之日起，至项目完成竣工验收止。

2.项目实施地点：采购人指定地点（海南省内）。

3.付款时间、方式及条件（具体金额及支付方式以合同为准）：

预付款:签订合同后 30 个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的 30%；

初步验收款：项目初步验收合格后 15 个工作日内，且未发生任何违约行为，甲方向乙方支付合同总金额的60%；

最终验收款:项目竣工验收合格后 15 个工作日内，且未发生任何违约行为，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

4. 实施要求

（1）供应商应在采购人要求的工期内完成所有规定的建设任务。

（2）采购人及采购人所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人或监理单位的监督检查。

5.其它相关要求

（1）投标技术文档需针对本项目现状，编制包括但不限于项目实施方案、售后服务、培训和安全保密方案等内容。

（2）安全标准:符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（3）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

（4）投标人必须根据所投服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，招标人有权要求中标候选人提供所投产品或服务的参数的证明材料和资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理，同时废除中标资格，并没收保证金，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。

（5）验收方法及标准:按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（6）本项目以人民币填报服务的唯一报价，报价总价高于采购控制价的供应商，其响应文件将被否绝；本项目采用总价包干，供应商自行考虑市场风险，所报价格应包含本项目所产生的一切费用。

（7）禁止中标人将其承包的全部采购项目转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（提供承诺函）

4、D包：安全服务

（1）技术要求

1.安全加固服务

（1）网络安全加固

1）调整网络拓扑结构，以提高网络系统的安全性；

2）划分安全域，并依据相应安全域的安全要求，配置各安全域边界管理设备的安全策略，使得各安全域之间可靠安全隔离；

3）启用网络设备安全审计，以追踪网络设备运行状况、设备维护、配置修改等各类事件。

（2）主机安全加固

1）修改操作系统安全策略，以提高主机操作系统安全性；

2）启用操作系统安全审计，以追踪操作系统运行状况、登录事件等各类安全事件；

3）修改数据库安全策略，以提高数据库系统安全性；

4）启用数据库安全审计，以追踪数据库登录事件、修改事件等各类安全事件。

（3）应用安全加固指导

1）结合应用系统相关业务流程的实际情况，并在不影响系统稳定运行的前提下，指导优化业务应用安全策略，以提高应用系统的安全性；

2）指导优化及完善应用系统安全审计，以追踪应用系统的登录事件、修改事件等各类安全事件；

3）对WEB应用系统的代码规范安全加固进行指导。

表1-1网络络安全等保护加固服务内容

| 序号 | 服务内容 | 服务说明 | 服务对象 | 服务频率 | 服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全加固服务 | 网络安全加固；主机安全加固；应用安全加固指导 | 保亭县社会管理信息化平台 | 一年1次 | 现场服务 |

（4）服务成果

《安全加固报告》

服务频率：1次/年，一年服务费

2.渗透测试服务

渗透测试过程主要依据安全专家已经掌握的安全漏洞信息，模拟黑客的真实攻击方法对系统和网络进行非破坏性的攻击性测试。这里，所有的渗透测试行为将在客户的书面明确授权和监督下进行。

黑客的攻击入侵需要利用目标网络的安全弱点，渗透测试也是同样的道理。它模拟真正的黑客入侵攻击方法，以人工渗透为主，辅助以攻击工具的使用，这样保证了整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内。服务频率：1次性。

交付物资料包括不限于如下内容：

表1-2渗透测试交付物资料

| 序号 | 名称 | 输出时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《渗透测试服务技术案》 | 启动阶段 |  |
| 2 | 《渗透测试报告》 | 执行阶段 | 包含缺陷和漏洞的修复建议 |
| 3 | 《渗透测试复测报告》 | 执行阶段 | 可选 |

服务频率：1年1次，本项目规划第1年服务；

交付成果：《渗透测试报告》。

3.安全管理制度建设服务

网络安全管理体系是一个系统化、程序化和文件化的管理体系，根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条 国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，“制定内部安全管理制度和操作规程，确保网络安全负责人，落实网络安全保护责任”。

安全管理制度建设服务将依据我国《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）标准规范，协助建立健全并落实符合相应等级要求的安全管理制度。

服务成果：《网络安全管理制度》。

服务频率：1次/年，一年服务费

4.重要时期保障服务

重要时期保障服务以下简称“重保服务”，重保服务整体工作分成备战阶段服务、临战阶段服务、实战阶段服务、决战阶段服务四个阶段服务，其中备战阶段服务、临战阶段服务是在重大活动或者会议开始前为安全保障工作做准备，主要负责重保期间队伍组建、重保方案设计、重保单位安全检查等工作；实战阶段服务和决战阶段服务是为重大活动或者会议过程中安全保障工作提供技术支撑，主要负责重保期间各重要单位网络安全的监测、应急值守、应急处突、攻防演习等工作。

根据《中华人民共和国网络安全法》及等级保护《基本要求》的“安全事件处置”的要求，当发生网络安全事件时，通过网络安全事件应急响应和处置服务，在发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等信息安全事件时，提供应急响应专家协助处置。以及时解决安全故障、修复系统，最大限度的保护服务器和数据，最快的速度恢复访问和网络畅通，使信息系统恢复正常工作，使损失降低至最低。

应急响应服务主要对如下安全事件做出响应：

- 计算机病毒事件；

- 蠕虫病毒事件；

- 特洛伊木马事件；

- 网页内嵌恶意代码事件；

- 拒绝服务攻击事件；

- 后门攻击事件；

- 漏洞攻击事件；

- 网络扫描窃听事件；

- 信息篡改事件。

交付成果：

重保服务周期：1年（56人日）；

《重要时期安全保障服务方案》

《重要时期安全保障服务工作总结》

《应急响应报告》。

服务频率：1次/年，一年服务费

5.入网安全评估服务

项目组依据《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）、《信息安全技术 信息系统安全保障评估框架》（GB/T 20274-2008）等国家风险评估工作相关规范和标准，对社管平台信息资产所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用所带来风险的进行安全评估。风险评估的目的是为了提高客户方信息系统的服务水平，通过信息安全管理和技术方面的评估结果，对信息系统的安全状态做出初步判断，对单位发生安全事件的可能性和抵御安全风险的能力做出公正的、客观的评价，并对信息安全风险评估发现的安全问题和安全隐患，提供整改的建议，帮助各类技术人员采取正确的技术手段进行系统整改工作，以降低、消除、规避具体安全风险，确保信息系统的安全稳定运行。对所发现的安全风险问题及存在的不足之处进行分析，为规划信息安全保障工作者提供决策依据，保障信息化建设成果。风险评估流程如下图所示，具体包括风险评估准备、资产识别、威胁识别、脆弱性识别、风险分析以及风险评估文件记录。

服务频率：1次/年，一年服务费

表1-3项目需求清单

| 序号 | 名称 | 相关指标或用途说明 | 单位 | 数量或工作量（人月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全加固服务 | （1）网络安全加固 调整网络拓扑结构，以提高网络系统的安全性； 划分安全域，并依据相应安全域的安全要求，配置各安全域边界管理设备的安全策略，使得各安全域之间可靠安全隔离； 启用网络设备安全审计，以追踪网络设备运行状况、设备维护、配置修改等各类事件。 （2）主机安全加固 修改操作系统安全策略，以提高主机操作系统安全性； 启用操作系统安全审计，以追踪操作系统运行状况、登录事件等各类安全事件； 修改数据库安全策略，以提高数据库系统安全性； 启用数据库安全审计，以追踪数据库登录事件、修改事件等各类安全事件。 （3）应用安全加固指导 结合应用系统相关业务流程的实际情况，并在不影响系统稳定运行的前提下，指导优化业务应用安全策略，以提高应用系统的安全性； 指导优化及完善应用系统安全审计，以追踪应用系统的登录事件、修改事件等各类安全事件； 对WEB应用系统的代码规范安全加固进行指导。 | 1次/年 | 2 | 一年服务费 |
| 2 | 渗透测试服务 | 采用人工黑盒的方式对用户的应用系统进行模拟攻击测试。主要测试方法包括：信息收集、端口扫描、远程溢出、口令猜测、本地溢出、客户端攻击、中间人攻击、web脚本渗透、B/S或C/S应用程序测试等，主要测试内容包含： 1、WEB安全： SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）、XML外部实体（XXE）注入、跨站点伪造请求（CSRF）、服务器端请求伪造（SSRF）、任意文件上传、任意文件下载或读取、任意目录遍历、.SVN/.GIT源代码泄露、信息泄露、CRLF注入、命令执行注入、URL重定向、JSON劫持、第三方组件安全、本地/远程文件包含、任意代码执行、STRUTS2远程命令执行、SPRING远程命令执行、反序列化命令执行等。 2、业务逻辑安全： 用户名枚举、用户密码枚举、用户弱口令、会话标志固定攻击、平行越权访问、垂直越权访问、未授权访问、验证码缺陷等。 3、中间件安全： 中间件配置缺陷、中间件弱口令、WEBLOIGC反序列化命令执行、JBOSS反序列化命令执行、WEBSPHERE反序列化命令执行、JENKINS反序列命令执行、JBOSS远程代码执行、文件解析代码执行等。 4、服务器安全： 域传送漏洞、REDIS未授权访问、MANGODB未授权访问、操作系统弱口令、数据库弱口令、本地权限提升、已存在的脚本木马、应用防护软硬件缺陷等。 服务包含一次安全整改指导以及一次复查测试。 | 1次/年 | 2 | 一年服务费 |
| 3 | 安全管理制度体系建设 | 依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）中的“安全管理”类安全要求进行体系化文件编制 | 1次/年 | 1 | 一年服务费 |
| 4 | 重保服务 | 服务内容： 1、为保障保亭黎族苗族自治县公安局业务系统在国家重要活动期间持续、稳定的运行，通过现场值守方式对重点保障系统、重要网络安全，确保在国家重要活动期间发生突发事件下的正常运转，确保重要业务操作行为的可审计，抵御黑客、恶意代码、病毒等对信息系统的攻击与破坏，防止对用户信息系统的非法、非授权访问、恶意篡改、挂马等等，提供重要活动期间网络安全保障服务。如：春节、博鳌、两会、三月三、国庆，按照2人/天估算。 2、当紧急安全问题发生，一般技术人员又无法迅速解决的时候，及时发现问题、解决问题就必须依靠专业的应急响应服务来实现。在第一时间内对客户信息系统面临的紧急安全事件进行应急响应。紧急安全事故包括：大规模病毒爆发、网络入侵事件、拒绝服务攻击、主机或网络异常事件等。 交付成果：《重要时期安全保障服务方案》《重要时期安全保障服务工作总结》《应急响应报告》。 | 人日/年 | 56 | 一年服务费 |
| 5 | 入网安全评估服务 | 通过开展网络安全评估服务，对业务系统的的网络安全、主机安全（操作系统，数据库，Windows终端等）、应用安全（Weblogic、Tomcat等）、数据安全等开展安全评估，形成网络安全整体分析报告，清晰呈现本项目新建系统的整体信息安全状况。 通过安全评估及时发现网络安全短板，提供风险安全所需的技术服务支持，对主机、网络设备、数据库、中间件、应用系统等从技术等层面提供专业的安全整体规划方案、提供整改建议、并协助实施合理的风险控制措施，将系统的安全风险控制在可接受的范围内，最大程度的防止各类安全事件的产生，保障业务网络与信息系统的安全、稳定运行。 | 1次/年 | 1 | 一年服务费 |

（2）商务要求

1.履约时间：自合同签订后一年服务期。

2.项目实施地点：采购人指定地点（海南省内）。

3.付款时间、方式及条件（具体金额及支付方式以合同为准）：合同生效之日起 30 个工作日内，甲方凭乙方开具的等额、合法、有效发票向乙方支付合同金额的 30 %；项目完成后乙方出具相关安全服务报告起 30个工作日内，甲方凭乙方开具的等额、合法、有效发票向乙方支付合同金额的60%；项目竣工验收后，甲方凭乙方开具的等额、合法、有效发票向乙方支付合同金额的10%。

4. 实施要求

（1）供应商应在采购人要求的工期内完成所有规定的建设任务。

（2）采购人及采购人所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人或监理单位的监督检查。

5.其它相关要求

（1）投标技术文档需针对本项目现状，编制包括但不限于项目实施方案、售后服务、培训和安全保密方案等内容。

（2）安全标准:符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（3）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

（4）投标人必须根据所投服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，招标人有权要求中标候选人提供所投产品或服务的参数的证明材料和资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理，同时废除中标资格，并没收保证金，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。

（5）验收方法及标准:按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（6）本项目以人民币填报服务的唯一报价，报价总价高于采购控制价的供应商，其响应文件将被否绝；本项目采用总价包干，供应商自行考虑市场风险，所报价格应包含本项目所产生的一切费用。

（7）禁止中标人将其承包的全部采购项目转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（提供承诺函）

5、E包：网络安全等保测评

（1）技术要求

保亭县社管公安分平台信息系统定为信息系统安全保护等级二级，需针对信息系统做信息系统网络安全等级保护工作。网络安全等级保护工作主要包括针对信息系统开展定级、备案、建设整改、等级测评、监督检查等工作。在信息系统建设过程中，同步开展网络安全建设；系统部署后，进行系统定级备案，获取备案证明，并开展网络安全等级保护测评，针对测评发现的安全问题进行整改。系统运行过程中，加强网络安全自查，并接受有关部门的网络安全检查，并针对检查发现的安全问题进行整改。

信息系统网络安全等级保护测评过程需按照信息安全技术网络安全等级保护测评要求开展工作，等级测评过程分为四个基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析及报告编制活动。测评双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个等级测评过程。

（2）商务要求

1.履约时间：自用户通知进场之日起30天内完成测评工作。

2.项目实施地点：采购人指定地点（海南省内）。

3.付款时间、方式及条件（具体金额及支付方式以合同为准）：合同生效之日起 30 个工作日内，甲方凭乙方开具的等额、合法、有效发票向乙方支付合同金额的 30 %；项目完成后乙方出具正式等级保护测评报告起 30个工作日内，甲方凭乙方开具的等额、合法、有效发票向乙方支付合同金额的60%；项目竣工验收后，甲方凭乙方开具的等额、合法、有效发票向乙方支付合同金额的 10%。

4. 实施要求

（1）供应商应在采购人要求的工期内完成所有规定的建设任务。

（2）采购人及采购人所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人或监理单位的监督检查。

5.其它相关要求

（1）投标技术文档需针对本项目现状，编制包括但不限于项目实施方案、售后服务、培训和安全保密方案等内容。

（2）安全标准:符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（3）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

（4）投标人必须根据所投服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，招标人有权要求中标候选人提供所投产品或服务的参数的证明材料和资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理，同时废除中标资格，并没收保证金，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。

（5）验收方法及标准:按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（6）本项目以人民币填报服务的唯一报价，报价总价高于采购控制价的供应商，其响应文件将被否绝；本项目采用总价包干，供应商自行考虑市场风险，所报价格应包含本项目所产生的一切费用。

（7）禁止中标人将其承包的全部采购项目转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（提供承诺函）