采购需求清单：

| 教学多媒体 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机要求： 1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm；整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.为保证使用连贯性，嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.采用红外触控方式，在双系统（Windows、Android）模式下均支持进行20点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，为使声音传播更远，后排也清晰，扬声器位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 7.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，保证周边配件多连接通畅； 10.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。 二、主机模块要求 1.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.CPU：主板采用H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存。 3.存储空间：256GB SSD固态硬盘。 4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 三、教学软件： 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.校本资源库：支持电脑端/手机端实现校本资源共建共享，支持课件、教案、及多媒体文件的上传。 3.集体备课：支持实现信息化集体备课；支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，同时参备人可通过评论区发表观点；完成研讨后，可生成集体备课报告；报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 ▲4.支持 PPT 解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。 | 台 | 10 |
| 2 | 86寸智慧大屏一体机 | 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.为保证使用连贯性，嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.采用红外触控方式，在双系统（Windows、Android）模式下均支持进行20点或以上触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，为使声音传播更远，后排也清晰，扬声器位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 7.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 ▲8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 10.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。 11.主板采用H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5CPU；内存：4G DDR4，硬盘：256G SSD。 12.大屏自带可移动支架（承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1610mm）。 | 台 | 2 |
| 3 | 实物及多媒体展台 | 展台 1、箱体采用全金属冷轧钢材质环保超窄超薄箱体，壁挂式安装，整体厚度不超过7CM，采用金属三折叠式加宽超薄底板，收藏方便轻巧，超强承重耐用不变形。 2、本机采用 800万像素高清内置式定焦COMS镜头（可实现1200万像素拍照）。 3、本机采用顶部USB2.0B接口3组，其中单根USB线实现视频展台供电、高清数据传输需求，另外2组接口可以作为鼠标控制和U盘存储等使用；本机摄像头支臂内置隐藏式均光罩LED10粒补光灯，光线不足时可进行亮度补充，采用支臂顶部触摸感应循环四级调光设计。 4、解像度：≥1200TV线；可实现图像质量调节，对亮度、对比度、清晰度、饱和度、锐度、逆光对比、色彩调整、伽马、图像增益等进行调节设置。 5、24位图像真彩色，自动补光；多种获取图片格式JPG，TIF，PNG，BMP等。 多媒体讲台 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度1.2mm-1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2.讲台环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，保护师生安全。 4.讲台支持至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 5.钢化玻璃厚度3mm | 台 | 10 |
| 4 | 线材辅料 | 网线、电源线、HDMI线、3.5音频线、USB线等 | 套 | 12 |
| 电脑室 |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 云主机 | 1.要求2U机架式服务器； 2.配置国产化处理器≥1颗，每颗CPU物理核心≥32、线程≥64、主频≥2.0Ghz； 3.服务器支持内存插槽≥16个，配置DIMM DDR4内存总容量≥160GB，每个内存容量≥16G； 4.整机实配SSD容量≥2*480GB，HDD硬盘容量≥1*2TB。提供硬盘扩展槽位≥10个； 5.固化10M/100M/1000M自适应以太网端口≥2个； 6.为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz、1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准 | 台 | 1 |
| 2 | 电脑主机 （含授权文件） | 1.机箱：考虑到桌面空间占用小，要求机箱容量≤8L，方便使用； 2.处理器：CPU采用国产自主可控芯片，兼容X86指令集，处理器核数≥8核，主频2.7GHz； 3.内存：配置内存≥8GB DDR4，可扩展到32GB DDR4内存 4.显卡：集成显卡 5.硬盘：配置≥512GB SSD硬盘，支持扩展1T机械硬盘 6.机箱后置接口：6个USB2.0、2个USB3.2 Gen1、1个PS/2接口、3个音频接口、1个HDMI、1个DP、1个VGA、1个千兆网口 7.机箱前置接口：2个USB2.0，2个USB3.2 Gen1、2个音频接口 8.支持扩展DVDRW光驱 9.电源：≤200w 10.操作系统：支持uos操作系统、深度操作系统、银河麒麟操作系统、windows10操作系统 11.键鼠：具有统一品牌的键盘鼠标。 ▲内置多媒体制作展示软件，具备国产操作系统互认证明。 | 台 | 42 |
| 3 | 键鼠一套 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标。 | 套 | 42 |
| 4 | 显示器 | 液晶显示器，21.5寸，VA屏幕，三年质保。 国产一线品牌，非OEM。 | 台 | 42 |
| 5 | 云桌面交换机 | 1.千兆以太网交换机； 2.应用层级:三层； 3.背板带宽:336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率:51Mpps/126Mpps 5.端口结构:非模块化 6.电源电压:100V AC~240V AC,50~60Hz 7.端口描述:4个1G SFP接口 24个10/100/1000M自适应端口 8.电源功率:28W | 台 | 2 |
| 6 | 国产操作系统 | 1.操作系统产品支持无需安装、插入可移动存储介质即可使用操作系统，此时系统运行不占用本地磁盘，不影响原有系统； 2.为保障网页浏览体验和网页兼容性，操作系统产品需预装原厂浏览器而非第三方浏览器。操作系统与预装浏览器需由一个厂商提供。 3.操作系统产品具有应用商店，应用商店可针对不同行业提供专属应用商店； 4.为保障系统不被恶意软件破坏，保障系统安全，操作系统产品需支持开发者模式，用以限制root、sudo权限和安装未签名的软件； 5.操作系统产品可以实现恢复出厂设置功能； 6.操作系统产品提供云同步功能，支持本机配置轻松同步到云端； 7.操作系统产品同源异构方式支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器，并在不同硬件平台上提供版本一致的内核、系统服务、开发和运行环境； 8.操作系统产品具备中文运行环境，系统内置中文输入法，符合GB18030-2005标准。支持全拼、双拼、五笔等多种主流输入方案； 9.操作系统产品支持不同CPU架构平台提供自主研发的统一桌面环境，保障用户体验的一致性； 10.操作系统产品支持多种桌面应用：QQ、微信、自研邮件客户端、画图工具、应用商店等； 11.操作系统产品支持360安全浏览器、奇安信可信浏览器、红莲花安全浏览器、火狐浏览器、QQ浏览器等； 12.操作系统产品提供分区管理、文件系统管理、系统监视器、备份还原、安全中心、系统更新等系统工具； 13.操作系统产品支持2K及以上高分屏应用，可提供系统截屏证明； 14.操作系统产品提供智能语音助手功能，并支持语音和文字输入。 | 套 | 42 |
| 7 | 国产专业版办公软件 | 1.多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2.国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3.具有涉密信息系统集成资质证书 4.通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 5.文字处理： 5.1在文字处理应用模块中，打印、打印预览功能支持设定打印内容、P1S1方式的打印范围，支持调整纸张大小、纸张方向、页边距属性及基于属性调整结果实时预 5.2文字处理应用模块中支持文本、段落属性的即时预览，如文本颜色、底纹、下划线、下划线颜色等属性，段落行距、项目符号和编号、样式属性。 6.幻灯片： 6.1在演示文稿模块中，打印、打印预览功能支持设置幻灯片以灰度方式打印，并基于设置结果实时预览。 6.2演示文稿应用中，不调用第三方软件，支持直接在幻灯片中录制旁白功能和录制音频的功能。 7.电子表格： 7.1在电子表格应用中，打印、打印预览功能支持设定打印选定工作表、整个工作簿或仅选定区域，并基于设置结果实时预览。 7.2三维图表：在电子表格中能根据表格数据自动生成三维柱形图、三维折线图、三维饼图、三维面积图、三维曲面图、三维气泡图、柱形圆柱图、柱形棱锥图等，各种类型之间可方便转换。支持图表定位到单元格中。 | 套 | 42 |
| 8 | 国产版式软件 | 1.基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示。 2.性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。 3.文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作； 4.文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。 5.符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。 6.电子签章：支持电子签章集成功能，支持在OFD文档上加 盖符合国家密码技术规范要求的电子印章。 7、文档遮盖：提供打印掩膜，实现打印时可遮盖敏感内容的功能。 | 套 | 42 |
| 9 | 学生电脑扩展微主机 | 1.采用ARM架构的云终端； 2.处理器性能≥Cortex A9 四核，处理器主频≥1.6GHz，内存容量≥1GB；提供内置存储空间≥8GB； 3.提供接口USB 2.0接口≥4个、百兆网口≥1个、音频输入输出接口≥1对； 4.具备防盗设计的显示器背挂架，具有防盗功能。 | 台 | 20 |
| 10 | 教学软件 | 1.提供多种教学模式以应对不同的教学需求，包括信息课模式、考试模式等多种模式；支持自定义场景模式，可根据学校实际教学需求增加设置自定义场景模式；每个模式下提供不同的教学镜像；切换模式时，云终端硬件无需重新启动； 2.为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能； 3.通过教学管理软件，无需登录云桌面管理平台，即可支持以下操作和功能：一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入课程镜像桌面；一键关闭服务器和云终端后，服务器和云终端都被关闭； 4.支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生； 5.为保证正常课堂教学，需要提供屏幕广播功能：教师机和学生终端正常开机，服务器处于关闭状态时，在教师机即可进行屏幕广播；需提供窗口化广播模式，即老师在屏幕广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学；在屏幕广播时，老师可以选择是否广播声音给学生； 6.支持老师在线打开学生作业，格式至少包括Word、Flash、Excel、PPT、图片； 7.年级一键升级：为简化账号管理维护工作，在每学年满了之后，所有的学生账号能够一键升级到高年级，不需要重新创建学生账号。 | 套 | 1 |
| 11 | 学生电脑显示屏 | 1.显示器尺寸≥21寸 2.类型：LED广角 3.分辨率：1920×1080 4.可视角度：170° 5.视频接口：VGA，HDMI。 | 台 | 16 |
| 12 | 机柜 | 1.9U网络机柜 2.整体柜身结构坚固，最大静载达50KG;走线孔尺寸可按需调整; 3.可选挂墙组件，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求; 3.防护等级: IP20 4.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm，托盘2.0mm； 5.机柜尺寸:500×550×450(mm) | 台 | 1 |
| 13 | 线材辅料 | 防静电地板 规格：600*600mm，厚度：30mm,内层有pvc/HPL（防火板） 导电性能： 表面电阻 106— 109欧姆；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米 耐烟火性能：不小于1600 ℃ 耐磨性： 4级/6000转 耐极冷极热性：15℃－105℃ 短横梁 规格：21×30/32×573mm；表面镀锌防锈处理。 其他：铝合金线槽（长度2000mm宽度300，槽体厚度为1.2mm，盖板厚度为1mm，表面镀锌防锈处理）、超五类以太网线、标准电源线、HDMI线、3.5音频线、USB线等 | 套 | 1 |
| 校园网络、安防、广播设备 |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 教学基础网络设备 |
| 1 | 防火墙 | 1.设备采用非X86架构；要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥16个； 2.三层网络吞吐≥32Gbps ，IPS吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥400万，最大新建连接≥30万； 3.可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓扑展示终端指纹信息和网络连接信息，提供功能截图证明并加盖厂商公章； 4.IPSec VPN支持阶段二下的DH组的秘钥交换方式，支持DH group 21、27、28、29、30、31的类型； ▲5.支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等； 6.内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制； 7.具有独立的WAF功能模块，内置HTTP攻击特征库规则列表，至少包括SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略对Web服务器进行安全防护； 8.带SSL VPN并发用户数500授权，实配3年入侵特征库、病毒库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权。 | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙软件系统 | 入侵特征库、病毒库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权1年。 | 套 | 1 |
| 3 | 核心交换机板卡 | 1.高性能引擎； 2.CPU：四核处理器，主频1.5GHz； 3.Flash Memory：8GB，SDRAM:DDR4 4GB; 4.交换缓存:DDR4 4GB; 5.功率:<50W。 | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥3600Mpps 2、 支持并实配1G物理/逻辑接口数≥80个，100G/40G接口数≥2个； 3、具备至少80间房间千兆入室交换机通过1G以太网光口独享上行到分中心汇聚（核心）的互联接口； 4.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5.出厂预置管理软件和业务模板，免安装，极速部署； 6.支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰； 7.实配可拔插双模块化电源，2个万兆单模光模块； | 台 | 1 |
| 5 | 汇聚设备 | 1.汇聚设备外框，包含6个槽位，支持上架或贴墙安装；1.汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享; 2.汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作; 3.为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8; | 台 | 3 |
| 6 | 交换机模块 | 核心*3：光模块的工作波长，应满足在1271nm~1571nm范围内； 普通*2：光模块8个一组配置，单模，满足10KM的传输距离； | 个 | 5 |
| 7 | POE交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps 2.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP+光接口≥1个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 3.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 4.交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5.当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 | 台 | 2 |
| 8 | 8口poe交换机万兆 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps 2.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP+光接口≥1个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 3.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 4.交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 | 台 | 12 |
| 9 | 16口poe交换机 | 1.交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W； 3.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 4.交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5.当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 | 台 | 3 |
| 10 | 24口poe | 1.弱三层接入交换机； 2.24个10/100/1000M自适应电口； 3.4个1G/10G SFP+光口，1-24口支持PoE+/PoE，固化交流电源和风扇； 4.整机PoE最大输出370W。 | 台 | 3 |
| 11 | 办公吸顶AP | 1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条； 2.整机最大无线速率≥2.97Gbps； 3.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口; 4.支持内置蓝牙5.1; 5.为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。 | 台 | 8 |
| 12 | 面板ap | 802.11ax双路双频通用级超薄面板型无线接入点，可安装在86面板盒孔位；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.775Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电 | 台 | 12 |
| 13 | 高密AP | 802.11ax三射频增强级高密放装型无线接入点；整机最大支持8条空间流，整机最高接入速率7.775Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/at/af供电和本地DC电源适配器供电 | 台 | 6 |
| 14 | 无线控制器 | 1.固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个； 2.最大可支持管理224个AP；实配64个AP授权； 3.为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048； 4.为避免显示设备被抢占，设备应支持 airplay 投影防串流功能，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务； 5.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； ▲6.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备。无线控制器符合国标GB/T20138-2006标准，防护等级达到IK07。 | 台 | 1 |
| 15 | 授权许可 | 无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License。 | 套 | 1 |
| 宿舍网络设备 |
| 1 | 宿舍楼交换机 | 1. 24个千兆POE端口，可以支持24个微AP并对微AP进行远程供电； 2.上行原生千兆电口≥2个，万兆SFP+光口≥2个； 3.为便于宿舍楼道灵活部署，设备应采用静音设计，声压级测试值与消声室底噪相同，且声功率级<25dB； 4.支持统一管理，微AP上电后识别为主AP的射频卡，微AP无需单独管理，无需单独授权； 5.所有端口可以通过控制器统一控制，并具备微AP无需配置的即插即用功能，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用。 | 台 | 4 |
| 2 | 面板ap | 1. 支持802.11ax标准，采用双射频设计， 整机4条空间流，整机最大接入速率≥1.77Gbps； 2.1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个； 3.支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或嵌入86面板内安装； 4.支持统一管理，微AP上电后识别为主AP的射频卡，微AP无需单独管理，无需单独授权； 5.在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能≥于极限性能的50%；在邻频干扰下性能≥极限性能的70%； 6.防护等级不低于IP41。 | 台 | 15 |
| 3 | 交换机电源 | 交流（AC）输入： 额定电压范围：100-240VAC;50/60Hz 最大电压范围：90-264VAC;47/63Hz 额定输入电流范围：7.2-3.5A 高压直流（HVDC）输入： 输入电压范围：192-288VDC 额定输入电流：3.6A | 台 | 2 |
| 4 | 吸顶AP | 1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条； 2.整机最大无线速率≥2.97Gbps； 3.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口; 4.支持内置蓝牙5.1; 5.为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。 | 台 | 3 |
| 辅材 |
| 1 | PVC线槽 | 国产，Φ20mm | 米 | 1000 |
| 2 | PVC管 | 国产，Φ20mm | 米 | 3000 |
| 3 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽双绞线，305米/箱 | 箱 | 20 |
| 4 | 光纤 | 6芯万兆单模光纤 | 米 | 1000 |
| 5 | 光纤 | 48芯万兆单模光纤 | 米 | 300 |
| 6 | 水晶头 | 以太网水晶接头 | 盒 | 9 |
| 7 | 辅材 | 电源线、光纤线、桥架吊架、桥架弯通、连接片、接地线、螺丝、扎带、尾纤 | 套 | 1 |
| 8 | 施工费 | 安装调试 | 次 | 1 |
| 校园安防 |
| 1 | 筒型摄像机 | 400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V /POE 防护: IP66 | 台 | 43 |
| 2 | 筒型摄像头支架 | 壁装支架 适用范围适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料：铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 43 |
| 3 | 16口POE接入交换机 | 轻网管提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：225W | 台 | 4 |
| 4 | 光电模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 8 |
| 5 | 辅材 | 8芯单模光缆 100套 4芯光纤 200套 电缆 200套 穿线管 400套 螺纹管 80套 插排 10套 室内网线 6箱 室外网线 6箱 水晶头 4盒 其他辅材：施工用胶布、金属线盒、塑料线盒、线管、小五金、胶水、螺丝、扎带等 | 套 | 1 |
| 室内广播 |
| 1 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz～48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.输出频率：80Hz～16KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤1% 9.信噪比：＞65dB 10.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）工业标准接线端子 11.环境温度：5℃～40℃ 12.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 13.功耗：≤50W 14.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz | 台 | 12 |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 12 |
| 3 | 话筒 | 1.传输频率：2.4000—2.53MHz，高保真、抗干扰性好。 2.声音延迟（＜0.5ms)。 3.响应频率：80Hz—16KHz。 4.充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用type-c USB口，标配充电器。 5.对频距离（功率）可以自行设定，自主设定对频距离。 6.有效使用直线讲话距离可达30米。 | 台 | 30 |
| 4 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV 8.AUX输入灵敏度：350mV 9.MIC输入灵敏度：5mV 10.AUX输出幅度：1000mV，2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：120W | 台 | 7 |
| 5 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 7 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130Hz-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP5X 8．尺寸：185×275×105mm | 台 | 60 |
| 7 | 交换机 | 1.实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个； 2.要求所投交换机满足交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps； 3.要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电）； 4.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等； 5.要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启； | 台 | 2 |
| 户外广播 |
| 1 | IP终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV 8.AUX输入灵敏度：350mV 9.MIC输入灵敏度：5mV 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.频率响应：80Hz～16KHz 16.整机功耗：≤2000W 17.谐波失真：≤0.3% 18.输入电源：~220V 50Hz | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 3.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 4.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 5.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 6.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 7.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 8.电源：～220V/50Hz | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.额定输出功率：1500W 2.扬声器输出：4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.过热, 过载&短路 9.电源：~220V/50Hz 10.电源功耗 ：1800W | 台 | 1 |
| 5 | 音柱 | 1.额定功率(100V)：120W 2.额定功率(70V)：60W 3.灵敏度：94dB 4.阻抗：黑: COM 白: 80Ω 5.频率响应：110Hz-15kHz 6.防护等级：IP66 7.尺寸：240×190×920mm 8.喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 台 | 10 |
| 6 | 支架 | 尺寸：160×62×30mm，合金材质，配套音柱使用 | 套 | 10 |
| 7 | 无线话筒 | 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m | 套 | 1 |
| 8 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |
| 9 | 话筒天线 | 1.天线频率范围：450-950MHz 2.天线极化方式：线性 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.放大器低噪：<2.6dB 6.放大器OIP3：>38dBm 7.外部供电：8-12V DC/0.08A 8.连接器端口：BNC | 套 | 1 |
| 10 | 无线话筒隔离器 | 1.通道数：4组独立输入/输出通道 2.最大持续电压：420V（AC） 3.放电电流：20KA 4.最大放电电流：40KA 5.电压保护水平：2.0KV 6.工作环境温度：-10℃～40℃ 7.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 8.重量：≤3kg | 台 | 1 |
| 12 | 辅材配件 | 通用类辅材： 5孔插座15个、变压器15只、水晶头2盒、五类以太网线5箱、六类非屏蔽网线5箱、铜芯护套线RVV2*1.5型号200米、铜芯护套线RVV2*2.5型号200米、铜芯护套线RVV3*1.5型号200米、直径7.2mm馈线50-5-1型号200米 音频辅材类： UM音频连接线：1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm 25米天线延长线：BNC插头*2，线径：7.2mm | 套 | 1 |
| 教室护眼灯具 |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教室护眼灯 | 1.LED教室灯满足额定功率：≤40W、尺寸长度≥1000mm。 2.LED教室灯满足功率因数：≥0.95。 3.LED教室灯满足光通量：≥3500 lm。 4.LED教室灯满足灯具效能：≥100 lm/W。 5.LED教室灯满足色温：3300-5500K。 6.LED教室灯满足显色指数：Ra≥95（R9≥90）。 7.LED教室灯满足色品容差：≤3。 8.为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯半峰边角（50%）或1/2峰值光强夹角在C0-180面及C90-270面均满足75°±3°。 | 120 | 套 |
| 2 | 黑板灯 | 1、LED黑板灯满足额定功率：≤40W、尺寸长度≥1200mm。 2、LED黑板灯满足功率因数：≥0.95。 3、LED黑板灯满足光通量：≥3200 lm。 4、LED黑板灯满足灯具效能：≥100 lm/W。 5、LED黑板灯满足色温：3300-5500K。 6、LED黑板灯满足显色指数：Ra≥95（R9≥90）。 7、LED黑板灯满足色品容差：≤3。 8、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）或1/2峰值光强夹角在C0-180面满足60°±5°及C90-270面均满足110°±5°。 | 30 | 套 |
| 师生用家具 |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 教室 |
| 1 | 学生桌椅 | 1.材质：MFC桌板+ 钢架+PP+尼龙； 2.桌板：采用采用欧亚标准E0级板材，厚度18mm，采用CNC制作，圆润光滑无任何毛边；封边条采用平封边，贴合密实； 3.塑抽：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型；前端有防滑及笔槽设计，可收纳铅笔，橡皮等学习用品；整体外观采用半透明雾状设计，在不影响美观下，可见塑抽内物品摆放情况，培养孩子的整理能力； 4.框架：采用一级钢材，可达到235Mpa屈服强度；管材采用38.1*19.05椭圆管，壁厚2.0mm，整体工艺采用弯管+焊接工艺，兼具力与美； 5.脚垫采用PA6+GF30一体注塑成型，具有高强度及高韧性，底部有防滑垫，防止刮伤地板； 6.配置：背包挂钩； 7.功能：具备升降（桌子升降高度625-775mm±10mm) 椅子：一体注塑成型座背壳，整体流线设计,边缘无锐角，椅背上方带有把手孔，易于学生搬动 椅脚：采用优质扁钢管，38.1*19.0，上部表面烤漆，下部表面电镀处理。 | 张 | 450 |
| 2 | 学生电脑室两人版桌凳 | 1.规格：1200*600*750。 2.材质：E1 级高密度板为基材，桌子需经过防潮、 防虫处理，表面为三聚氰胺，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、波纹等瑕疵。 3.五金：液压缓冲自闭门铰，三合一扣件、拉手、锁均采用优质原厂五金配件。 4.配件：优质连接配件； 颜色：白色或原木色。 5.一条双人的那种搭配两个学生用凳子，尺寸360x280x460，与桌子一体配套。 | 套 | 23 |
| 办公室家具 |
| 1 | 办公桌（含侧柜） | 尺寸：≥1200*600*750 1.台面采用E0级环保饰面板，桌板板厚25mm，符合国家E0级标准；木材甲醛含量≤3mg/100g； 2.封边：采用高级PVC同色直封边，封边厚度2mm，全自动进口封边机； 3.桌架,采用国内一级冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂；漆面厚度≥H级，漆面附着力达到1级； 4.桌脚：采用优质白蜡木切割、打磨而成，连接金属框架，稳定性好 5.办公桌需自带底部走线盒。 | 张 | 25 |
| 2 | 教师转椅 | 1.采用双网布料，网背牢固不脱落，回弹性好不易变形。椅座布料为阻燃麻绒面料,防尘、防静电，合格布料；无头枕； 2.海绵：采用"高回弹一次成型PU泡棉，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度≥40kg/m3， 3.功能：椅背可根据人体身高不同而上下高度调整，坐垫可前后移动调整，PU软扶手可上下前后调整，椅背五段式倾仰锁定 4.配件：气压棒，最大承受250kg的压力，升降30万次无破损；防爆尼龙脚轮，尼龙五星脚。 | 张 | 25 |
| 3 | 文件柜 | 尺寸：≥900*4500*1850 1.左右上下四开门型，每隔内附2块活动可调节层板； 2.材质选用一级冷轧钢板，裸板厚度为0.7~1.2mm（材料区域不同，所用板材厚度不同），平整度高，韧性强，耐冲击力强； 3.粉末喷涂要求： 物理性能：涂层厚度：40-80UM 光泽度：采用60度入射角，为50%--60%；表面硬度：H-2H 符合GB6739-1996；耐冲击力：4N.M 符合GB/T1732 4.锁具：常规钥匙锁，具有三级管理性能。 | 个 | 15 |
| 教师宿舍 |
| 1 | 双人床 | 尺寸：≥1500*1900 1.外框采用松木A级材，木材含水率为小于10%，不易变形。 2.床头、床尾、床侧厚度40mm，床脚为60*60的实木脚，床板为25mm。 3.油漆采用易涂保环保净味漆，工艺采用三底五面，涂膜硬度在2H以上，甲醛含量≤0.3mg/L 4.配相应优质五金件 | 张 | 18 |
| 2 | 双人床垫 | 尺寸：≥1500*2000 1.表面：床垫专用加绒专用面料 ，厚度≥70G/平方； 2.棕片：采用3D环保棕，采用椰子壳丝与聚酯纤维热压而成的棕垫，经高温立体网状凝结一体制成， 3.要求零甲醛无胶水、不变形不受潮防螨虫 4.甲醛含量≤0.049mg/㎡h。 5.独立弹簧 | 张 | 18 |
| 3 | 二层柜 | 尺寸：≥900*510*1800 1.采用国内一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，厚度0.8mm； 2.柜面：表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂，漆面厚度≥H级，漆面附着力达到1级； 3.锁具：知名锁具。每个门内配2块钢制层板，1根挂衣杆，1个仪容镜。 | 个 | 18 |
| 4 | 教师桌 | 尺寸：≥1200*600*750 1.采用环保E0级刨花板，桌板板厚25mm，符合国家E0级标准；木材甲醛含量≤3mg/100g； 2.封边：采用德国瑞好PVC同色直封边，封边厚度2mm，全自动进口封边机； 3.桌架,采用国内一级冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂；漆面厚度≥H级，漆面附着力达到1级。 | 张 | 18 |
| 5 | 教师椅 | 1.椅架采用高质量橡胶木材，木材含水率 9%-10.5% ，经过防虫、防腐等化学处理； 2.优质环保聚酯漆，五底三面精工细作； 3.搭配教师桌使用。 | 张 | 18 |
| 学生宿舍 |
| 1 | 多功能组合床 | 尺寸：2024W*900D*1980Hmm/500mm/2024W*900D*1980Hmm 1.立柱：异型管经模具冷弯高频焊接成闭口型材管 ，管材采用优质带钢，经通过异型管材模具挤压成型，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面形状为八边形； 2.前床厅横梁：采用70×30×1.2mm(毛坯管国标足1.2mm，喷涂后>1.3mm)异型管经模具冷弯高频焊接成闭口型材管 ，管材采用优质带钢，经通过异型管材模具挤压成型，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面形状为七边形； 3.后床厅横梁：采用70×30×1.2mm(毛坯管国标足1.2mm，喷涂后>1.3mm)异型管经模具冷弯高频焊接成闭口型材管 ，管材采用优质带钢，经通过异型管材模具挤压成型，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面形状为七边形。 4.立柱与床厅连接方式：采用2.5mm厚优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用2个位置纵向垂直连接，每个扣点与立柱接触面有3面这结构处理更稳固。 4.床换：20*30*1.0mm厚高频焊接内外镀锌闭口型管材，床换5根，床换与床厅采用内插+卡扣结合式固定连接更安全。 5.上床前床厅护栏：护栏铝合金扶手经模具压铸成型，护栏高度为300mm。铝合金扶手另一端连接25mm厚E1级三聚氰胺实木颗粒板； 6.床头床尾护栏：护栏结构是两条立柱与侧面横梁焊接成框体，框体内空加装18mm厚E1级三聚氰胺实木颗粒板装饰，边框侧横梁采用75×25×1.0mm偏方管、20*20*1.0mm正方管。 7.上床厅中护栏（靠中梯一侧）：采用厚Φ25*1.0mm+Φ20*1.0mm优质管材焊接而成。 | 张 | 80 |
| 空调设备 |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 3P空调 | 1.空调类型:柜式空调 2.能效等级：≤3级； 3.额定制冷量：7210（1300-8500）W； 4.额定制热量：9110（1200-10770）W； 5.环保冷媒体； 6.循环风量：1210m³/h； 7.室内机噪音：35-42dB； 8.室外机噪音：≤56dB； 9.智能除霜； 10.制冷功率：2380（450-3810）W； 11.制热功率：2950（430-3810）W 12.电辅热：2100W； | 台 | 30 |
| 2 | 1.5P空调 | 1.空调类型:壁挂式空调 2.能效等级：≤3级； 3.额定制冷量：3500（200-4000）W； 4.额定制热量：4600（200-5590）W； 5.环保冷媒体； 6.循环风量：700m³/h； 7.室内机噪音：21-35dB； 8.室外机噪音：≤51dB； 9.智能除霜； 10.制冷功率：980（85-1700）W； 11.制热功率：1200（85-2200）W 12.电辅热：1000W； | 台 | 55 |
| 3 | 辅材 | 冷媒铜管3米、铜管保温3米、冷凝水管3米、风口、信号线、水管3米。 | 套 | 85 |
| 厨房设备及抽排烟系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 环保型灭蝇灯 | 500*80*280mm 功率：2*15W 毛重：2.3KG 有效范围：20-50㎡ | 台 | 4 |
| 2 | 不锈钢四层栅格层架 | 1200*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 2〉四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 台 | 3 |
| 3 | 不锈钢加厚米面架 | 1200*600*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉四条立柱采用方通50X50X1.0mm； 2〉四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>底部加强筋加固处理 | 台 | 2 |
| 4 | 不锈钢四层栅格层架 | 1500*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 2〉四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 台 | 2 |
| 5 | 不锈钢四层栅格层架 | 1200*500*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 2〉四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 台 | 2 |
| 6 | 不锈钢大单星水池连靠背 | 1100*700*800*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗900×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 6 |
| 7 | 不锈钢双层工作台拼板 | 400*500*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌木板。 | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢双层加固工作台带靠背 | 1800*700*800*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌木板。 | 台 | 3 |
| 9 | 不锈钢单星工作台连靠背 | 1500*700*800*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 2 |
| 10 | 不锈钢炉拼柜 | 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 | 台 | 4 |
| 11 | 双头节能双头大锅灶 | 400*1150*800+350mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>炉台面、水围用1.2mm不锈钢板材； 2>炉身及炉背板1.0mm不锈钢板材； 3>炉体骨架40*40*5mm的角铁； 4>黑铁炉膛结构4mm的钢板； 5>炉通脚Ф50mm不锈钢管； 6>炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 7>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 8>每个炉头装有摇摆水龙，熄火保护、节能炉头、电子打火装置。 燃气具自动截止阀需符合CJ/T346-2010相关标准，其中截止阀的外部气密性、内部气密性、弹性材料耐燃气性、耐久性在高温及低温状态下工作状态必须符合CJ/T346-2010相关标准； 熄火保护装置需符合CJ/T421-2013相关标准，其中安全时间要求、控制器的电磁兼容要求必须符合CJ/T421-2013检测标准。 | 台 | 2 |
| 12 | 双头节能低汤炉 | 2100*1150*800+350mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>炉面1.2mm不锈钢 2>炉身及炉背1.0mm不锈钢 3>炉体骨架40*40*4.5mm的角铁及3.0mm黑铁板焊接而成 4>铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成 5>炉通脚（内含子弹脚）Ф38mm不锈钢管 6>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件 | 台 | 1 |
| 13 | 双头节能单头炒炉 | 1400*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>炉台面、水围用1.2mm不锈钢板材； 2>炉身及炉背板1.0mm不锈钢板材； 3>炉体骨架40*40*5mm的角铁； 4>黑铁炉膛结构4mm的钢板； 5>炉通脚Ф50mm不锈钢管； 6>炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 7>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 8>每个炉头装有摇摆水龙，熄火保护、节能炉头、电子打火装置。 | 台 | 1 |
| 14 | 静音炉灶鼓风机 | 1800*1150*800*350mm 规格：静音型550W 材质：铸铁喷涂外壳 机芯：优质全铜机芯 | 个 | 8 |
| 15 | 智能电热二十四盘电蒸饭车 | 尺寸：1430*640*1550 燃气热效率值：24KW 产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低。 | 台 | 2 |
| 16 | 智能电热十二盘电蒸饭车 | 尺寸：720*640*1550 燃气热效率值：24KW 产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低。 | 台 | 1 |
| 17 | 不锈钢蒸饭盘 | 720*640*1550mm 材质：SUS304优质不锈钢 | 个 | 80 |
| 18 | 不锈钢单星工作台连靠背 | 600*400*48mm 材质：SUS304优质不锈钢 1.台面板用1.2mm不锈钢 2.星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3.支架、通脚38X38 X 1.0mm 4.不锈钢可调子弹脚 5.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6.软管接驳 | 台 | 1 |
| 19 | 不锈钢二层台面立架 | 1500*700*800*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 | 台 | 2 |
| 20 | 不锈钢双星盆水池 | 1800*400*600mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 1 |
| 21 | 不锈钢加固双层工作台 | 1200*700*800 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌木板。 | 台 | 4 |
| 22 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1800*800*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌木板。 | 台 | 1 |
| 23 | 不锈钢加固双层工作台 | 1800*800*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌木板。 | 台 | 1 |
| 24 | 双动双速静音和面机 | 445*800*790mm 电压：380v 功率：1.1kw 净重：105kg 料桶容积：30L 最大和面量：12KG 料桶速度：8/16r/min 和面杆速度：100-200r/min 特点： 外形采用独特设计，独具时尚、流畅、动感；采用ABS吸塑上盖，坚固耐用，承载能力强，不易破碎；采用强力传动设计，和面速度更快、效果更好；全不锈钢和面杆以及料桶，方便取面，易于清洁。 | 台 | 1 |
| 25 | 强力型三功能食品搅拌机 | 545*440*882mm 料桶容积：20L 额定电压：220V 电机功率：1Kw 额定功率：1.5Kw 最大和面量：6kg 额定频率：50Hz 整机重量：100Kg 搅拌速度：110/163/410r/min 特点：引进国外技术，高端设计，强力机械转动，三挡变速；高精度齿轮设计和制造，具有低噪音、耐磨性强的有点；高配置电器元件，性能可靠稳定，符合国家安全标准。 | 台 | 1 |
| 26 | 高速静音揉压面机 | 600*750*1120mm 电压：380/220v 功率：1.5kw 滚筒转速：120r/min 压面直径：φ118 滚筒长度：300mm 整机重量：138Kg 调节厚度：1-20mm 特点：操作方便，动力强劲；清洁卫生，安全耐用；低噪音、高效率。 | 台 | 1 |
| 27 | 不锈钢大单星盆水池连靠背 | 700*800*800*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗900×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 1 |
| 28 | 不锈钢面粉车 | 500*600*600mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用201不锈钢 1.0mm不锈钢板制作 2>全钢活动脚 | 台 | 2 |
| 29 | 不锈钢加厚木面案板连架 | 1800*800*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉木面板用100mm国产枫木 2〉支架用38X38X1.0mm不锈钢方通 3〉横通30X30厚1.0mm不锈钢,配可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 30 | 单门蒸笼发酵箱 | 760*770*1960mm 电源：220V 50Hz 功率：2.8kw 利用电热管通过温度控制电路加热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为80~85%、温度35℃~40℃的最适合发酵环境 | 台 | 1 |
| 31 | 立式电饼档 | 840*810*640mm 电压：220/380v/50Hz 功率：5kw 净重：39kg 温度范围：常温~250℃ 外表面板材：选用优质不锈钢材料制作，美观实用，干净卫生，符合卫生标准。 | 台 | 1 |
| 32 | 单门发酵箱 | 500*690*1660mm 电源：220V 50Hz 功率：2.8kw 利用电热管通过温度控制电路加热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为80~85%、温度35℃~40℃的最适合发酵环境 | 台 | 1 |
| 33 | 智能型三层六盘数控电烤箱 | 1220*800*1640mm 层数：3层 每层可放烤盘数量：2个 电压：380v 功率：21KW 重量：250kg 温度范围：0~300℃ 外表面板材：前面不锈钢 每层都可以独立工作，达到节能效果； | 台 | 1 |
| 34 | 十五层饼盘架 | 480*620*1600mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>全钢活动脚 | 台 | 1 |
| 35 | 不锈钢加固双层工作台带靠背 | 1800*700*800+150 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌木板。 | 台 | 1 |
| 36 | 不锈钢双星盆水池 | 1200*700*950 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗450×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 1 |
| 37 | 坐地烧腊挂架连滴油盆 | 1500*250*1350mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>全钢活动脚 | 台 | 1 |
| 38 | 不锈钢加固双层工作台带靠背 | 1500*700*800+150 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌木板。 | 台 | 1 |
| 39 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1500*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌木板。 | 台 | 1 |
| 40 | 不锈钢挂墙式刀具消毒柜 | 400*140*650mm 电压：220V 功率：16W 刀数量：15 刀片最大长度：310MM 毛重：10kg | 台 | 1 |
| 41 | 不锈钢洗手星盆连靠背 | 400*300*300*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 1 |
| 42 | 感应水龙头 | 160*135*55mm 材质：优质304不锈钢 工艺：感应式 | 个 | 1 |
| 43 | 烘手烘干机 | 240*205*256mm 功率：1500W 材质：环保塑料外壳 容易操作，使用方便 | 个 | 1 |
| 44 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80mm 电压：220v 功率：40W UVC紫外线照射、杀菌、除螨、物理消毒 适用：医院、幼儿园、厨房、食品厂、西餐厅、酒店、学校等杀菌消毒。 | 台 | 8 |
| 45 | 不锈钢五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | 台 | 5 |
| 46 | 食品保鲜专用留样柜 | 620*560*1865mm 材质：内壁不锈钢材质，食品级专用留样冰箱，恒温保鲜 温度范围：0~10℃ | 台 | 1 |
| 47 | 不锈钢加固双层工作台带靠背 | 1500*700*800 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌木板。 | 台 | 1 |
| 48 | 不锈钢双层工作台连靠背 | 1000*760*800*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌木板。 | 台 | 1 |
| 49 | 不锈钢大单星盆水池连靠背 | 800*700*800*150mm 材质：SUS304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗900×450×280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 3 |
| 50 | 6kw挂墙式开水器连底架 | 420*280*760 1.全304不锈钢材料制作 2.全自动机械延时进水控制，保障使用100％开水 3.整体灌注聚氨酯发泡保温 4.高频不锈钢连接件焊接 5.全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 6.获得国家产品节能认证 | 台 | 1 |
| 51 | 双门高温热风循环商用消毒柜 | 1300*630*1950mm 1、钣金采用201不锈钢材料制作。 2、保温密封夹层采用发泡工艺制作。 3、轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。 4、加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。 5、柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。 6、框内温度均匀无死角，可持续高温120℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。 7、消毒柜等级：符合国家食品接触安全标准：GB406.9-2016，产品用不锈钢消毒筐依据GB 4806.9-2016标准，其中与食品直接接触的不锈钢制品铅含量小于等于0.0016mg/kg,镉含量小于0.0003mg/kg,砷含量小于等于0.00068mg/kg,铬含量小于等于0.021mg/kg,镍含量小于等于0.037mg/kg. 12个测试点对大肠杆菌灭杀对数值均大于3.00，符合消毒合格规定。 | 台 | 3 |
| 52 | 热厨间不锈钢排烟 | 9100*1300*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉1.2mm厚不锈钢制作 | 米 | 9.1 |
| 53 | 洗碗间不锈钢牛角烟罩 | 770*300*200mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉1.2mm厚不锈钢制作 | 个 | 2 |
| 54 | 面点间不锈钢排烟罩 | 3600*1000*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉1.2mm厚不锈钢制作 | 米 | 3.6 |
| 55 | 蒸饭区不锈钢排烟罩 | 4200*1200*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉1.2mm厚不锈钢制作 | 米 | 4.2 |
| 56 | 烧腊间不锈钢排烟罩 | 2200*1200*500mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉1.2mm厚不锈钢制作 | 米 | 2.2 |
| 57 | 镀锌板抽排烟烟管 | 600*600mm 材质：镀锌管1.2mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | m² | 360 |
| 58 | 镀锌板弯头、三通、变头 | 600*600mm 材质：镀锌管1.2mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | m² | 75 |
| 59 | 面点间镀锌板抽排烟烟管 | 500*500mm 材质：镀锌管1.0mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | m² | 58 |
| 60 | 面点间镀锌板弯头、三通、变头 | 500*500mm 材质：镀锌管1.0mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | m² | 42 |
| 61 | 低噪音双吸式离心高压风柜 | 1680*1180*1610mm 功率：15kw 流量 m³/h：35070m³/h 全压 Pa：1200 转速r/min：980 1.设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 2.产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 3.采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毅采用锁紧套式，确保轮毅与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4.风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 5.风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 6.优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。 7.风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，89g锌层镀锌板。 | 台 | 1 |
| 62 | 九线制风机马达 | 4200*1200*500mm 极数：12/6极 额定功率：15KW 认证方式：CCC认证 | 台 | 1 |
| 63 | 电机过载保护装置 | 400*300*200mm 材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动15kw过流保护器 | 套 | 1 |
| 64 | 风机槽钢底架 | 1800*1600*1000mm 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 台 | 1 |
| 65 | 低噪音双吸式离心高压风柜 | 1500*1080*1510mm 功率：5.5kw 流量 m³/h：16000m³/h 全压 Pa：770 转速r/min：850 产品用途：企业、办公大楼、医院、缤购、酒楼等场所通风换气及抽油烟机，及空调制冷行业送风等； 1.设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 2.产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 3.采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毅采用锁紧套式，确保轮毅与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4.风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 5.风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 6.优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。 7.风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，86g锌层镀锌板。 | 台 | 1 |
| 66 | 九线制风机马达 | 500*500mm 极数：12/6极 额定功率：5.5KW 认证方式：CCC认证 | 台 | 1 |
| 67 | 强力弹簧减震器 | 材质：优质钢材+液压减震 承重范围：150-220KG | 组 | 2 |
| 68 | 低空静电复合式高压 油烟净化器 | 735*1408*1631mm 处理风量：30000m³/h 整机重量：236kg 额定功率：0.8kw 产品符合检测标准GB/T 14295-2019《空气过滤器》“计数效率（0.3-1.0）μm≥93.8%以上、（1.0-3.0）μm≥96.6%以上、（3.0-10.0）μm≥98.9%以上”； | 台 | 1 |
| 69 | 高频高压逆变电源单片机控制软件 | 高压静电控制系统配套软件 配套静电处理系统使用 | 组 | 1 |
| 70 | 静电油烟处理器槽钢底架 | 1100*1350*100mm 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 台 | 1 |
| 71 | 防火帆布软接 | 规格：600*600+300mm 材质：防火软接 | 组 | 2 |
| 72 | 洗碗间轴流风机 | 450*380*200mm 功率：550W/220V 材质：201优质不锈钢，铝制外壳 | 台 | 2 |
| 73 | 风管辅助材料 | 450*380*200mm 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料 | 项 | 1 |
| 74 | 镀锌板接油盆 | 1100*1100mm 材质：镀锌管1.2mm厚，重量≤220KG，镀锌钢钣管道 | 项 | 2 |
| 75 | 厨房送鲜风风机 | 规格：920*650*550mm 1、外转子空调风机主要由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。 2、叶轮由数十片前考的叶片与轮盖、中盘锯接而成。 3、各件均采用冲压模具制造，尺寸、型线准确、可靠，空气性能良好，并经静、动平衡校正，运转平稳，噪声低;机壳采用专用设备皎口、轧边制成，坚国耐用，外形美现大方;电机采用外转子式，内置于机壳与叶轮直联，结构紧凑、并经动平衡校正，运转平稳，噪声低。 4、箱体全部采用1.2厚-1.5厚，87g锌层镀锌板。 | 台 | 1 |
| 76 | 电机过载保护装置 | 参数：4kw 过载保护配套材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置 | 套 | 2 |
| 77 | 槽钢角铁风机支架 | 1100*1350*100mm 4*4号槽钢角铁，现场定制 | 台 | 2 |
| 78 | 风机弹簧减震器 | 600*600+300mm 材质：优质钢材+液压减震 承重范围：≤220KG | 套 | 2 |
| 79 | 防火帆布软接 | 规格：600*600+300mm 材质：防火软接 | 项 | 2 |
| 80 | 不锈钢万向调风嘴 | 规格：300*200mm 材质：201不锈钢，厚度1.0mm | 个 | 40 |
| 81 | 送鲜风镀锌板风管 | 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | ㎡ | 132 |
| 82 | 镀锌板风管弯头变头 | 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | ㎡ | 38 |
| 83 | 外墙鲜风百叶窗 | 规格：500*500*50mm 材质：铝合金外壳，厚度1.0mm | 个 | 2 |
| 84 | 不锈钢食品级304五格餐盘 | 355*265*26mm 材质：优质304不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 1000 |
| 85 | 食品级优质不锈钢汤碗 | 直径：110mm 材质：优质304不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 1000 |
| 86 | 不锈钢食品级汤匙 | 长度180mm 材质：优质304不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 1000 |
| 87 | 耐高温合金筷子 | 材质：合金材质 1.耐高温，耐磨损 尺寸：27cm | 双 | 1000 |
| 88 | 不锈钢1/1份数盆连盖 | 530*325*100mm 材质：304不锈钢 1/1份 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 3.配不锈钢防尘盖 光滑不伤手 电解工艺 4.产品颜色：不锈钢色 | 套 | 500 |
| 89 | 不锈钢长柄炒勺 | 350*60mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 8 |
| 90 | 食品级30.50圆形菜篮 | 305*115mm 材质：食品级塑料材质 1.全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2.外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3.超大容量 多种颜色可选 | 个 | 10 |
| 91 | 食品级材质塑料菜框 | 450*300*130mm 材质：食品级塑料材质 1.全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2.外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3.超大容量 多种颜色可选 | 个 | 20 |
| 92 | 食品级材质塑料菜框 | 300*200*130mm 材质：食品级塑料材质 1.全新熟胶pp原料 筐壁厚实 2.外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3.超大容量 多种颜色可选 | 个 | 20 |
| 93 | 大号食品级保鲜盒 | 450*310*160mm 材质：食品接触及pp塑料 1.冷藏-20℃密封保鲜 2.抗压耐摔 环保无毒 透光性好 | 个 | 30 |
| 94 | 中号食品级保鲜盒 | 385*262*125mm 材质：食品接触及pp塑料 1.冷藏-20℃密封保鲜 2.抗压耐摔 环保无毒 透光性好 | 个 | 30 |
| 95 | 小号食品级保鲜盒 | 340*230*120mm 材质：食品接触及pp塑料 1.冷藏-20℃密封保鲜 2.抗压耐摔 环保无毒 透光性好 | 个 | 30 |
| 96 | 塑料大白桶 | 容量：65L 规格：465*505 材质满足国际HACCP食品安全控制体系 | 个 | 5 |
| 97 | 塑料大白桶 | 容量：100L 规格：525*560 材质满足国际HACCP食品安全控制体系 | 个 | 5 |
| 98 | 精钢1号桑刀 | 350*60mm 材质：精钢 规格：1号 尺寸：刃长206mm*宽度86mm 净重量：250g 刀背厚度：1.8mm | 把 | 5 |
| 99 | 精钢2号片刀 | 305*115mm 材质：精钢 规格：1号 尺寸：刃长226mm*宽度97mm 净重量：917g 刀背厚度：2.0mm | 把 | 5 |
| 100 | 精钢1号骨刀 | 450*300*130mm 材质：精钢规格：1号 尺寸：刃长215mm*宽度92mm 净重量：290g 刀背厚度：2.0mm | 把 | 5 |
| 101 | 精钢1号片皮刀 | 300*200*130mm 材质：优质不锈钢 净重量：230g 刀背厚度：2.0mm | 把 | 5 |
| 102 | 不锈钢1号炒勺 | 450*310*160mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 5 |
| 103 | 不锈钢1号苏铲 | 385*262*125mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 5 |
| 104 | 不锈钢加厚油盆 | 340*230*120mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 3.产品颜色：不锈钢色 | 只 | 10 |
| 105 | 不锈钢漏壳 | 485*530*522mm（65L） 材质：优质201不锈钢 12寸 1.不锈钢铲身 无缝铲柄 2.加厚不锈钢壳体 | 个 | 5 |
| 106 | 不锈钢灶篱 | 555*597*605mm（100L） 材质：优质304不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚型 光滑不伤手 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 5 |
| 107 | 不锈钢锅垫 | 刃长206mm*宽度86mm 材质：优质201不锈钢 规格：φ240*H40 | 个 | 10 |
| 108 | 不锈钢灶篱架 | 刃长226mm*宽度97mm 材质：优质304不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚型 光滑不伤手 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 5 |
| 109 | 不锈钢加厚六格调料盒 | 刃长215mm*宽度92mm 材质：304不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 3.配不锈钢防尘盖 光滑不伤手 电解工艺 4.产品颜色：不锈钢色 | 套 | 5 |
| 110 | 优质不锈钢味盅 | 刃长220mm*宽度87mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 20 |
| 111 | 优质不锈钢味盅 | 长度：450mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 20 |
| 112 | 优质不锈钢味盅 | 长度：450mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 20 |
| 113 | 不锈钢码斗 | 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 3.产品颜色：不锈钢色 4.12寸 | 个 | 50 |
| 114 | 优质不锈钢盆 | 材质：优质不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 5 |
| 115 | 优质不锈钢盆 | 材质：优质不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 4.12寸 | 个 | 8 |
| 116 | 加深加厚炒锅 | φ240×H40mm 材质：优质生铁 加厚加深生铁 | 个 | 6 |
| 117 | 加深加厚炒锅 | 350*100*80mm 材质：优质生铁 加厚加深生铁 | 只 | 5 |
| 118 | 特厚精钢加厚专用汤桶 | 330*285*60mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 3 |
| 119 | 加厚锈钢平盖汤桶 | 160mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 5 |
| 120 | 不锈钢平盖保温桶 | 450*450mm（50L） 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 3.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 2 |
| 121 | 不锈钢加厚饭勺 | 长度：300mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 20 |
| 122 | 不锈钢加长打汤勺 | 长度：450mm 材质：优质201不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 20 |
| 123 | 不锈钢塑料柄饭更 | 450*60mm 材质：优质加厚不锈钢 1.食品接触及pp塑料 2.抗压耐摔 环保无毒 透光性好 | 个 | 20 |
| 124 | 优质港庄锅刷 | 60*320mm 材质：优质竹制加棕榈叶 | 个 | 10 |
| 125 | 加厚不粘煎锅 | 320mm 材质：优质304不锈钢 加不粘图层 导热效果好 | 个 | 5 |
| 126 | 大功率光波炉 | 材质：不锈钢外壳 功率：700W 容量：20L 尺寸：262*452*370mm | 台 | 1 |
| 127 | 加厚防爆压力锅 | 材质：铝制 锅口直径34cm 容量：23L 适用人数：30人 | 台 | 2 |
| 128 | 双面磨刀石 | 80*300*30mm 材质：优质滑石， 1.粗面+细面 双面打磨 | 块 | 10 |
| 129 | 304不锈钢四方留样盒连盖 | 120*120*90mm 材质：优质304不锈钢 1.无磁不生锈 2.产品颜色：不锈钢色 | 个 | 100 |
| 130 | 台式电子克称 | 320*380*30mm 材质：塑料外壳 精确度：±0.1g | 台 | 5 |
| 131 | 食品级PE圆形塑料砧板 | 500*100mm 材质：优质食品级PE菜板 1.表面防滑处理 不开裂 不吸水 2.耐温参数：-20℃~80℃ 3.产品用途：切菜、剁肉等 | 个 | 5 |
| 132 | 食品级PE圆形塑料砧板 | 400mm*100mm 材质：优质食品级PE菜板 1.表面防滑处理 不开裂 不吸水 2.耐温参数：-20℃~80℃ 3.产品用途：切菜、剁肉等 | 个 | 5 |
| 133 | 食品级PE方形塑料砧板 | 65*350*30mm 材质：优质食品级PE菜板 1.表面防滑处理 不开裂 不吸水 2.耐温参数：-20℃~80℃ 3.产品用途：切菜、剁肉等 | 个 | 10 |
| 134 | 厨房设备安装辅料 | 含电接驳、给排水一米内接驳安装辅料、含燃气、给排水一米内接驳 | 项 | 1 |
| 135 | 学生餐桌椅 | 优质不锈防霉桌面 四人桌:1200mm*600mm*20mm(内厚)*38mm(边角厚,防潮.) 桌面为不锈板,内籿基材18mm三聚氰氨板,表面无气泡,颜色均匀 | 套 | 110 |
| 136 | 挂式空调 | 国内一线品牌 空调匹数≥2P 适用面积 22-34㎡ 能效等级 三级以内能效 技术参数：制冷量5000W，制冷功率1432W | 台 | 8 |
| 137 | 食堂线路改造 | 食堂室内、室外的水电路改造 建筑面积为530㎡ | 项 | 1 |
| 138 | 厨房吊顶 | 板材厚度≥0.6MM，铝扣板本身具有的弹性和韧性，表面需要进过防霉、防锈处理 | 平方 | 530 |
| 139 | 厨房铺设地板砖 | 1.不透水耐磨防滑砖 2.地砖尺寸400*400 3.所用材料必须符合专业规范、国家标准及环保要求 4.报价中当部分主材与市场价有显著差异时可转为甲供材 | 平方 | 530 |