# 采购需求

项目概况

- 项目名称：海南省农垦加来高级中学配电增容改造工程。

- 招标控制价：¥2415021.44元。

- 质量标准：合格。

- 工期（服务期）：60日历天。

- 付款方式：第一笔签订合同后，付合同价的30%；第二笔，在工程进度达到80%时，付合同价的50%；第三笔，工程竣工验收合格并结算审核完成后，付至结算价的97%，其他3%在质保期满后付清。乙方每次收款前应当先向甲方开具等额有效发票，否则甲方有权不予付款，且不视为甲方违约，甲方收到乙方出具的发票之日起5个工作日内支付等额款项。

编制说明

一、工程概况

1.工程名称：海南省农垦加来高级中学配电增容改造工程

2.工程地址：海南省临高县海南省农垦加来高级中学

3.建设单位：海南省农垦加来高级中学

4.建设规模：400kVA变压器增容，敷设低压电缆至用电负荷侧，主要建设内容为土建工程、电气工程，拆除 400kVA 台架变 1 台，新建 1000KVA 预装式变电站 1 座及基础 1 座， 落地式配电箱 2 台及基础 2 座，敷设 WDZC-YJY-4x240+1x120mm2低压电缆 815m,敷设 WDZC-YJY-4x185+1x95mm2低压电缆 318m，及原有水泥路面破除及恢复等。

二、编制范围

1.《海南省农垦加来高级中学配电增容改造工程施工图》范围

三、编制依据

1. 《海南省农垦加来高级中学配电增容改造工程施工图》。

2. 《2017 海南省安装工程综合定额》。

3. 《2017 海南省市政工程综合定额》。

4. 《2017 海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》。

5. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

6. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》。

7. 《市政工程工程量计算规范》。

8. 《通用安装工程工程量计算规范》。

9. 《海南省工程造价信息》2024年02 期临高地区及厂商报价、市场调查价及市场询价。

10. 海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程造价文件。

11. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

12. 其他有关文件、资料。

四、编制方法

1. 依据招标图纸、甲方提供的相关资料及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编列工程量清单子目及对应定额项工程量。

2.计价软件使用广联达计价软件 GBQ6.0。

五、计量说明

1. 按图纸计算工程量，结算时根据以现场实际情况计量。

六、组价说明

1. 人工单价按《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3号）及（琼建标定函[2021]14号）规定，2017年后发布的定额人工单价按145元/工日执行。

2. 根据《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定﹝2019﹞128号）社会保障费率按23.5%计价。

3. 建筑工程增值税税率按《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]）100号规定，增值税税率由10%调整为9%。

4. 依据国家及海南省政府有关部门下发的相关文件。

七、其它事项说明

1、本工程需包含供电局的相关送电手续，按时完成送电任务。

2、本工程综合单价包含相应的材料检测费用，需送检的材料，要在使用前及时完成取样检测。