## 第三章采购需求

## A包（应用系统建设）

## 一、项目概况

## 项目名称：信息化升级建设项目

## 建设内容；1、视频监控系统升级改造建设；2、综合布线系统（法院专网、财政网、党政网、互联网与语音网）建设；3、设备间改造建设；4、计算机网络系统建设；5、审委会无纸化会议系统建设；6、网络安全和密码应用建设。

## 最高限价：4674862.48元，报价超出最高限价的视为无效报价。

## 交货期：合同签订生效之日起6个月。

## 交货地点：采购人指定地点

## 二、其他要求

## （一）产品的安装调试、试运行和验收

## 1、本项目为交付产品承包项目，成交供应商承包及负责招标文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、材料、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及招标文件没有包含的版权、专利等；供应商应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的版权、专利等一切费用，如果成交供应商签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

## 2、货物送达目的地，经安装、调试、技术培训后，成交供应商向采购人提请设备验收。采购人在接到成交供应商通知的 7 天内派人到现场负责组织验收，采购人按成交供应商提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。开箱检验、检查设备及随机附件是否全新、完整无损，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与招标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

## 3、所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

## 4、货物验收包装内应包含产品设备硬件说明书（操作手册）、产品设备到货清单、产品出厂检验合格证书。

## 5、系统验收时：系统调试报告。

## （二）工具

## 供应商应提供产品设备所带专用工具（如有）清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人，此价格应包含在报价中。

## （三）备件

## 供应商应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，采购人有权决定全部或有选择的购买。

## （四）质量保质期

## 产品设备质量的保质期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期为在用户验收设备合格后至少 3 年，（若买方提出延长质量免费保修期，应在招标文件的采购设备清单中特别提出），若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期。

## （五）售后服务

## 1、在保质期以内，供应商在接到采购人的维修通知后，要求：技术服务机构在海南省内的，白天在 12 小时内，晚上在 24 小时内；技术服务机构在海南省以外地区的，在 48 小时内，派出有能力的维修人员赶到采购人现场进行维修处理。

## 2、在保质期满后，供应商应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，供应商应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

## （六）技术培训要求

## 免费为 2～3 位采购人技术人员提供系统操作、维护培训。

## 验收要求

## 建设完工后，由甲乙双方主管部门组成验收小组，按照项目管理规定对项目进行全面验收，验收合格后各方共同签署验收报告。

## 报价方式及要求

## 所投产品单价不得高于本项目列出的单价（如有），投标价包含仪器设备的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。

## 付款条件

## 具体按合同签订为准。

## （十）其它注意事项

## 1、提供正常系统维护和免费提供软件系统升级。

## 2、成交人负责设备的安装、调试。

## 3、采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的标书不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金（如有），并报政府采购主管部门严肃处理。

## 4、未尽事宜由双方商议解决。

## 三、采购清单及技术参数要求

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 安防监控系统 |
| （一） | 琼中法院 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 室外筒机 | 1、400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机； | 台 | 16 |
|  |  | 2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测； |  |  |
|  |  | 3、支持联动声音报警； |  |  |
|  |  | 4、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍； |  |  |
|  |  | 5、支持白光和混光补光 |  |  |
|  |  | 6、最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR |  |  |
|  |  | 7、宽动态: 120 dB ； |  |  |
|  |  | 8、焦距&视场角: |  |  |
|  |  | (1)4 mm 水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93°； |  |  |
|  |  | (2)6 mm 水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角线视场角：57°； |  |  |
|  |  | (3)8 mm 水平视场角：37°，垂直视场角：20°，对角线视场角：43°； |  |  |
|  |  | (4)12 mm 水平视场角：23°，垂直视场角：13°，对角线视场角：26°； |  |  |
|  |  | 9、补光: |  |  |
|  |  | (1)白光距离: 智能警戒：30 m; |  |  |
|  |  | (2)混光距离: 智能警戒：50 m; |  |  |
|  |  | 10、人脸抓拍：4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m; |  |  |
|  |  | 11、波长范围: 750nm+白光混光; |  |  |
|  |  | 12、防补光过曝: 支持; |  |  |
|  |  | 13、最大图像尺寸: 2560 × 1440; |  |  |
|  |  | 14、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264; |  |  |
|  |  | 15、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传; |  |  |
|  |  | 16、报警: 1路输入，1路输出，继电器（最大支持DC24 V，1 A）; |  |  |
|  |  | 17、音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器；1路音频输入（Line in），1路音频; |  |  |
|  |  | 18、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE： 802.3af; |  |  |
|  |  | 19、防护: IP67; |  |  |
|  |  | 20、满足国产化要求; |  |  |
|  |  | ▲21、网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定相机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问相机时，若使用正确的网关MAC地址即相机绑定的MAC地址则可以正常访问相机；当使用错误的网关MAC地址即不是相机绑定的MAC地址则不能访问相机。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.2 | 通道筒机 | 1、400万1/3"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机； | 台 | 48 |
|  |  | 2、采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； |  |  |
|  |  | 3、支持对运动人脸；进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图； |  |  |
|  |  | 4、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 5、宽动态: 120 dB； |  |  |
|  |  | 6、焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° ； |  |  |
|  |  | 7、补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯； |  |  |
|  |  | 8、补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m； |  |  |
|  |  | 9、防补光过曝: 支持； |  |  |
|  |  | 10、红外波长范围: 850 nm； |  |  |
|  |  | 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 13、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； |  |  |
|  |  | 14、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 15、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； |  |  |
|  |  | 16、报警: 1路输入，1路输出； |  |  |
|  |  | 17、电流及功耗: DC：12 V；PoE： |  |  |
|  |  | 18、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | ▲19、摄像机智能行为分析触发是可联动声音告警和白光灯闪烁告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对闪烁时间和亮度进行设置。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 20、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.3 | 人脸抓拍摄像机 | 1、400万 星光级1/1.8" CMOS 智能抓拍筒型网络摄像机； | 台 | 11 |
|  |  | 2、支持人脸抓拍模式： |  |  |
|  |  | (1)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； |  |  |
|  |  | (2)支持人脸去误报、快速抓拍人脸； |  |  |
|  |  | (3)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式； |  |  |
|  |  | (4)最多同时检测30张人脸； |  |  |
|  |  | (5)支持人脸去重； |  |  |
|  |  | 3、支持道路监控模式： |  |  |
|  |  | (1)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别； |  |  |
|  |  | (2)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； |  |  |
|  |  | (3)支持卡口和出入口模式切换； |  |  |
|  |  | 4、支持事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测； |  |  |
|  |  | 5、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 6、宽动态: 120dB； |  |  |
|  |  | 7、焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7°； |  |  |
|  |  | 8、补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式）； |  |  |
|  |  | 9、补光距离: 混合补光: 2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m； |  |  |
|  |  | 10、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 11、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； |  |  |
|  |  | 12、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡； |  |  |
|  |  | 13、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 14、音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out）； |  |  |
|  |  | 15、接口类型: 外甩线； |  |  |
|  |  | 16、报警: 3路输入，2路输出； |  |  |
|  |  | 17、供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE； |  |  |
|  |  | 18、防护: IP67； |  |  |
|  |  | 19、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | ▲20、支持客流统计智能模式，客流量统计子功能可对进入和离开的人员数量进行统计，人员密度检测子功能可对指定不规则区域内人数进行统计，都可触发平台侧的多级预警。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.4 | 室内半球 | 1、400万 1/3" CMOS 智能变焦半球型网络摄像机； | 台 | 28 |
|  |  | 2、采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； |  |  |
|  |  | 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图； |  |  |
|  |  | 4、支持电动变焦； |  |  |
|  |  | 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 6、宽动态: 120 dB |  |  |
|  |  | 7、调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； |  |  |
|  |  | 8、焦距&视场角: （电动变焦）2.7~12 mm：水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°； |  |  |
|  |  | 9、补光灯类型: 红外灯； |  |  |
|  |  | 10、补光距离: 最远可达30 m； |  |  |
|  |  | 11、防补光过曝: 支持； |  |  |
|  |  | 12、红外波长范围: 850 nm； |  |  |
|  |  | 13、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 14、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 15、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； |  |  |
|  |  | 16、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 17、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； |  |  |
|  |  | 18、报警: 1路输入，1路输出； |  |  |
|  |  | 19、电流及功耗: DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W；PoE：802.3af， |  |  |
|  |  | 防护: IP66，IK10； |  |  |
|  |  | 20、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | ▲21、摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 22、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.5 | LCD显示单元 | 1、LCD液晶显示单元； | 台 | 6 |
|  |  | 2、尺寸：55英寸； |  |  |
|  |  | 3、分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； |  |  |
|  |  | 4、视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； |  |  |
|  |  | 5、响应时间：8 ms (G to G)； |  |  |
|  |  | 6、对比度：1200:1； |  |  |
|  |  | 5、亮度：500cd/㎡； |  |  |
|  |  | 6、物理拼缝：3.5mm； |  |  |
|  |  | 7、输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 |  |  |
|  |  | 8、输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 |  |  |
|  |  | 9、控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |  |  |
|  |  | 10、功耗：≤ 210 W； |  |  |
|  |  | 11、电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； |  |  |
|  |  | 12、寿命：≥60000 小时； |  |  |
|  |  | ▲13、液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护；（需提供具有CMA认证标识或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） |  |  |
|  |  | ▲14、自动化实现不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率。（需提供具有CMA认证标识或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） 15、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.6 | 超高清解码器 | 1、输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入； | 台 | 1 |
|  |  | 2、输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； |  |  |
|  |  | 3、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； |  |  |
|  |  | 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； |  |  |
|  |  | 5、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； |  |  |
|  |  | 6、解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； |  |  |
|  |  | 7、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 |  |  |
|  |  | 8、网络接口：2光口，2电口； |  |  |
|  |  | 9、音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出； |  |  |
|  |  | 10、串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； |  |  |
|  |  | 11、报警接口：8路报警输入，8路报警输出； |  |  |
|  |  | ▲12、为保证用户信息的安全性，要求解码器可接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |  |  |
|  |  | ▲13、为保证解码器与各类大屏电视墙的兼容性，要求设备支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 14、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.7 | 管理电脑 | ≥4核，≥16G内存，≥1T磁盘，三年有限保修及上门，含鼠标键盘 | 台 | 1 |
|  |  | 含国产化操作系统，信创目录名单 |  |  |
| 1.2 | 存储设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 集中存储设备 | 1、机架式/8U 72盘位/支持接入不少于72块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）； | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； |  |  |
|  |  | 3、支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出； |  |  |
|  |  | 4、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； |  |  |
|  |  | ▲5、RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入≥1000路2M视频流时，数据写入无任何影响；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |  |  |
|  |  | ▲6、支持对存储介质寿命进行查询；当磁盘状态出现异常或磁盘出现故障时进行实时报警，并及时对数据进行恢复；支持慢盘、坏盘检测并告警支持查看磁盘信息。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.2.2 | 监控硬盘 | 3.5英寸/ 8TB /7200RPM/ 256M /SATA3 | 块 | 54 |
| 1.3 | 服务器 |  |  |  |
| 1.3.1 | 服务器 | 1、HG7163/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/3Y | 台 | 1 |
|  |  | 2、2U单路标准机架式服务器 |  |  |
|  |  | 3、CPU：核数≥16核，频率≥2.2GHz |  |  |
|  |  | 4、内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |  |  |
|  |  | 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 |  |  |
|  |  | 5、可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 |  |  |
|  |  | 6、可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |
|  |  | 7、支持1个M.2插槽 |  |  |
|  |  | 8、支持1个TF插槽" |  |  |
|  |  | 9、阵列卡：SAS_HBA |  |  |
|  |  | 10、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 |  |  |
|  |  | 11、网口：4个千兆电口 |  |  |
|  |  | 12、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机 |  |  |
|  |  | 13、1个VGA口 |  |  |
|  |  | 14、含国产化操作系统，信创名录名单 |  |  |
| 1.4 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.4.1 | 接入交换机 | 1、提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； | 台 | 6 |
|  |  | 2、交换容量≥7.2Gbps； |  |  |
|  |  | 3、包转发率≥5.36Mbps； |  |  |
|  |  | 4、支持IEEE 802.3at/af； |  |  |
|  |  | 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； |  |  |
|  |  | 6、支持红口保障； |  |  |
|  |  | 7、支持8芯供电； |  |  |
|  |  | 8、支持上行口链路聚合； |  |  |
|  |  | 9、支持下行口端口隔离； |  |  |
|  |  | 10、支持PoE输出功率管理； |  |  |
|  |  | 11、支持6 KV防浪涌（PoE口） ； |  |  |
|  |  | 12、支持最远300 m传输； |  |  |
|  |  | 13、百兆网络接入设计； |  |  |
|  |  | 14、线速转发、无阻塞设计； |  |  |
|  |  | 15、存储转发交换方式； |  |  |
|  |  | 16、坚固式高强度金属外壳； |  |  |
|  |  | 17、POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 9-16口； |  |  |
|  |  | 18、满足国产化要求； |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 摄像机支架 | 1、壁装支架； | 个 | 16 |
|  |  | 2、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； |  |  |
|  |  | 3、材料： 铝合金。 |  |  |
| 2.2 | 摄像机支架 | 1、壁装支架； | 个 | 48 |
|  |  | 2、适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； |  |  |
|  |  | 3、材料 铝合金。 |  |  |
| 2.3 | 摄像机支架 | 壁装支架。 | 个 | 11 |
| 2.4 | HDMI电缆 | 1、HDMI电缆,7m,黑色,仅限国内使用 | 根 | 6 |
|  |  | 2、端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 |  |  |
|  |  | 3、即插即用，无需驱动程序。 |  |  |
|  |  | 4、环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 |  |  |
|  |  | 5、产品经过多项专业测试，有品质保证。 |  |  |
|  |  | 6、产品特性 |  |  |
|  |  | (1)接口类型：HDMI; |  |  |
|  |  | (2)视频版本：HDMI 1.3; |  |  |
|  |  | (3)支持最大分辨率：1080P 60Hz; |  |  |
|  |  | (4)线缆类型（音视频线）：铜缆. |  |  |
| 2.5 | LCD屏壁装支架 | 1、支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头； | 套 | 1 |
|  |  | 2、表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 |  |  |
| （二） | 长征法庭 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 室外筒机 | 1、400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机； | 台 | 14 |
|  |  | 2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测； |  |  |
|  |  | 3、支持联动声音报警； |  |  |
|  |  | 4、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍； |  |  |
|  |  | 5、支持白光和混光补光 |  |  |
|  |  | 6、最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 7、宽动态: 120 dB ； |  |  |
|  |  | 8、焦距&视场角: |  |  |
|  |  | (1)4 mm 水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93°; |  |  |
|  |  | (2)6 mm 水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角线视场角：57°; |  |  |
|  |  | (3)8 mm 水平视场角：37°，垂直视场角：20°，对角线视场角：43°; |  |  |
|  |  | (4)12 mm 水平视场角：23°，垂直视场角：13°，对角线视场角：26°; |  |  |
|  |  | 9、补光: |  |  |
|  |  | (1)白光距离: 智能警戒：30 m； |  |  |
|  |  | (2)混光距离: 智能警戒：50 m； |  |  |
|  |  | 10、人脸抓拍：4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m |  |  |
|  |  | 11、波长范围: 750nm+白光混光 |  |  |
|  |  | 12、防补光过曝: 支持； |  |  |
|  |  | 13、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 14、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 15、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传； |  |  |
|  |  | 16、报警: 1路输入，1路输出，继电器（最大支持DC24 V，1 A）； |  |  |
|  |  | 17、音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器；1路音频输入（Line in），1路音频 |  |  |
|  |  | 18、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE： 802.3af |  |  |
|  |  | 19、防护: IP67 |  |  |
|  |  | 20、满足国产化要求。 |  |  |
|  |  | ▲21、网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定相机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问相机时，若使用正确的网关MAC地址即相机绑定的MAC地址则可以正常访问相机；当使用错误的网关MAC地址即不是相机绑定的MAC地址则不能访问相机（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 22、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.2 | 通道筒机 | 1、400万1/3"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机； | 台 | 15 |
|  |  | 2、采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； |  |  |
|  |  | 3、支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图； |  |  |
|  |  | 4、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 5、宽动态: 120 dB； |  |  |
|  |  | 6、焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° ； |  |  |
|  |  | 7、补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯； |  |  |
|  |  | 8、补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m； |  |  |
|  |  | 9、防补光过曝: 支持； |  |  |
|  |  | 10、红外波长范围: 850 nm； |  |  |
|  |  | 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 13、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； |  |  |
|  |  | 14、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 15、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； |  |  |
|  |  | 16、报警: 1路输入，1路输出； |  |  |
|  |  | 17、电流及功耗: DC：12 V；PoE： |  |  |
|  |  | 18、防护: IP67； |  |  |
|  |  | 19、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | ▲20、摄像机智能行为分析触发是可联动声音告警和白光灯闪烁告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对闪烁时间和亮度进行设置。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.3 | 室内半球 | 1、400万 1/3" CMOS 智能变焦半球型网络摄像机； | 台 | 4 |
|  |  | 2、采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； |  |  |
|  |  | 3、支持声音报警联动； |  |  |
|  |  | 4、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图； |  |  |
|  |  | 5、支持电动变焦； |  |  |
|  |  | 6、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 7、宽动态: 120 dB； |  |  |
|  |  | 8、调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； |  |  |
|  |  | 9、焦距&视场角: （电动变焦）2.7~12 mm：水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°； |  |  |
|  |  | 10、补光灯类型: 红外灯； |  |  |
|  |  | 11、补光距离: 最远可达30 m； |  |  |
|  |  | 12、防补光过曝: 支持； |  |  |
|  |  | 13、红外波长范围: 850 nm； |  |  |
|  |  | 14、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 15、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 16、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； |  |  |
|  |  | 17、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 18、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； |  |  |
|  |  | 19、报警: 1路输入，1路输出； |  |  |
|  |  | 20、电流及功耗: DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W；PoE：802.3af， |  |  |
|  |  | 21、防护: IP66，IK10； |  |  |
|  |  | 22、满足国产化要求。 |  |  |
|  |  | ▲23、摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 24、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.4 | 人脸抓拍摄像机 | 1、400万 星光级1/1.8" CMOS 智能抓拍筒型网络摄像机； | 台 | 3 |
|  |  | 2、支持人脸抓拍模式： |  |  |
|  |  | (1)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； |  |  |
|  |  | (2)支持人脸去误报、快速抓拍人脸； |  |  |
|  |  | (3)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式； |  |  |
|  |  | (4)最多同时检测30张人脸； |  |  |
|  |  | (5)支持人脸去重； |  |  |
|  |  | 3、支持道路监控模式： |  |  |
|  |  | (1)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别； |  |  |
|  |  | (2)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； |  |  |
|  |  | (3)支持卡口和出入口模式切换； |  |  |
|  |  | 4、支持事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测； |  |  |
|  |  | 5、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 6、宽动态: 120dB； |  |  |
|  |  | 7、焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7°； |  |  |
|  |  | 8、补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式）； |  |  |
|  |  | 9、补光距离: 混合补光: 2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m； |  |  |
|  |  | 10、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 11、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； |  |  |
|  |  | 12、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡； |  |  |
|  |  | 13、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 14、音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out）； |  |  |
|  |  | 15、接口类型: 外甩线； |  |  |
|  |  | 16、报警: 3路输入，2路输出； |  |  |
|  |  | 17、供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE； |  |  |
|  |  | 18、防护: IP67； |  |  |
|  |  | 19、满足国产化要求； |  |  |
| 1.1.5 | 管理电脑 | ≥4核，≥16G内存，≥1T磁盘，三年有限保修及上门，含鼠标键盘 | 台 | 1 |
|  |  | 含国产化操作系统，信创目录名单 |  |  |
| 1.2 | 存储设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 64路硬盘录像机 | 1、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； | 台 | 1 |
|  |  | 2、16盘位，可满配8T硬盘； |  |  |
|  |  | 3、2个千兆网口； |  |  |
|  |  | 4、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； |  |  |
|  |  | 5、1个eSATA接口； |  |  |
|  |  | 6、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； |  |  |
|  |  | 7、报警IO：16进4出； |  |  |
|  |  | 8、输入带宽：320M，输出带宽：256M； |  |  |
|  |  | 9、开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M； |  |  |
|  |  | 10、64路H.264、H.265混合接入； |  |  |
|  |  | 11、最大支持16×1080P解码； |  |  |
|  |  | 12、支持H.265、H.264解码； |  |  |
|  |  | 13、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； |  |  |
|  |  | 14、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | ▲15、支持按照通道，时间，姓名以及性别等人脸属性来检索其人脸抓拍图片。并支持将检索结果中的人脸抓拍图片添加到人脸库中。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.2.2 | 16路硬盘录像机 | 1、2U标准机架式； | 台 | 1 |
|  |  | 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； |  |  |
|  |  | 3、8盘位，可满配8T硬盘 ； |  |  |
|  |  | 4、2个千兆网口； |  |  |
|  |  | 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； |  |  |
|  |  | 6、1个eSATA接口； |  |  |
|  |  | 7、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； |  |  |
|  |  | 8、报警IO：16进4出； |  |  |
|  |  | 9、输入带宽：160M，输出带宽：256M； |  |  |
|  |  | 10、开启RAID后，输入带宽：160M，输出带宽：200M； |  |  |
|  |  | 11、16路H.264、H.265混合接入； |  |  |
|  |  | 12、最大支持16×1080P解码； |  |  |
|  |  | 13、支持H.265、H.264解码； |  |  |
|  |  | 14、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； |  |  |
|  |  | 15、满足国产化要求； |  |  |
| 1.2.3 | 监控硬盘 | 3.5英寸/ 8TB/ 7200RPM /256M /SATA3 | 个 | 17 |
| 1.3 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.3.1 | 接入交换机 | 1、提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； | 台 | 3 |
|  |  | 2、交换容量≥7.2Gbps； |  |  |
|  |  | 3、包转发率≥5.36Mbps； |  |  |
|  |  | 4、支持IEEE 802.3at/af； |  |  |
|  |  | 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； |  |  |
|  |  | 6、支持红口保障； |  |  |
|  |  | 7、支持8芯供电； |  |  |
|  |  | 8、支持上行口链路聚合； |  |  |
|  |  | 9、支持下行口端口隔离； |  |  |
|  |  | 10、支持PoE输出功率管理； |  |  |
|  |  | 11、支持6 KV防浪涌（PoE口）； |  |  |
|  |  | 12、支持最远300 m传输； |  |  |
|  |  | 13、百兆网络接入设计； |  |  |
|  |  | 14、线速转发、无阻塞设计； |  |  |
|  |  | 15、存储转发交换方式； |  |  |
|  |  | 16、坚固式高强度金属外壳； |  |  |
|  |  | 17、POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 9-16口 |  |  |
|  |  | 18、满足国产化要求。 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 摄像机支架 | 1、壁装支架； | 个 | 14 |
|  |  | 2、适用范围： 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； |  |  |
|  |  | 3、材料：铝合金。 |  |  |
| 2.2 | 摄像机支架 | 1、壁装支架； | 个 | 15 |
|  |  | 2、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； |  |  |
|  |  | 3、材料：铝合金。 |  |  |
| 2.3 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 个 | 3 |
| （三） | 湾岭法庭 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 室外筒机 | 1、400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机； | 台 | 12 |
|  |  | 2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测； |  |  |
|  |  | 3、支持联动声音报警； |  |  |
|  |  | 4、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍； |  |  |
|  |  | 5、支持白光和混光补光； |  |  |
|  |  | 6、最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 7、宽动态: 120 dB ； |  |  |
|  |  | 8、焦距&视场角: |  |  |
|  |  | (1)4 mm 水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93°； |  |  |
|  |  | (2)6 mm 水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角线视场角：57°； |  |  |
|  |  | (3)8 mm 水平视场角：37°，垂直视场角：20°，对角线视场角：43°； |  |  |
|  |  | (4)12 mm 水平视场角：23°，垂直视场角：13°，对角线视场角：26°； |  |  |
|  |  | 9、补光: |  |  |
|  |  | (1)白光距离: 智能警戒：30 m； |  |  |
|  |  | (2)混光距离: 智能警戒：50 m； |  |  |
|  |  | 10、人脸抓拍：4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m； |  |  |
|  |  | 11、波长范围: 750nm+白光混光； |  |  |
|  |  | 12、防补光过曝: 支持； |  |  |
|  |  | 13、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 14、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 15、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传； |  |  |
|  |  | 16、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | 17、报警: 1路输入，1路输出，继电器（最大支持DC24 V，1 A） |  |  |
|  |  | 18、音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器；1路音频输入（Line in），1路音频； |  |  |
|  |  | 19、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE： 802.3af； |  |  |
|  |  | 20、防护: IP67； |  |  |
|  |  | ▲21、网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定相机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问相机时，若使用正确的网关MAC地址即相机绑定的MAC地址则可以正常访问相机；当使用错误的网关MAC地址即不是相机绑定的MAC地址则不能访问相机。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 22、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.2 | 通道筒机 | 1、400万1/3"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机； | 台 | 12 |
|  |  | 2、采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； |  |  |
|  |  | 3、支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图； |  |  |
|  |  | 4、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 5、宽动态: 120 dB； |  |  |
|  |  | 6、焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° ； |  |  |
|  |  | 7、补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯； |  |  |
|  |  | 8、补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m； |  |  |
|  |  | 9、防补光过曝: 支持； |  |  |
|  |  | 10、红外波长范围: 850 nm； |  |  |
|  |  | 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 13、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； |  |  |
|  |  | 14、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 15、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； |  |  |
|  |  | 16、报警: 1路输入，1路输出； |  |  |
|  |  | 17、电流及功耗: DC：12 V；PoE； |  |  |
|  |  | 18、防护: IP67； |  |  |
|  |  | 19、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | ▲20、摄像机智能行为分析触发是可联动声音告警和白光灯闪烁告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对闪烁时间和亮度进行设置。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.3 | 室内半球 | 1、400万 1/3" CMOS 智能变焦半球型网络摄像机； | 台 | 2 |
|  |  | 2、采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； |  |  |
|  |  | 3、支持声音报警联动； |  |  |
|  |  | 4、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图； |  |  |
|  |  | 5、支持电动变焦； |  |  |
|  |  | 6、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 7、宽动态: 120 dB |  |  |
|  |  | 8、调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； |  |  |
|  |  | 9、焦距&视场角: （电动变焦）2.7~12 mm：水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°； |  |  |
|  |  | 10、补光灯类型: 红外灯； |  |  |
|  |  | 11、补光距离: 最远可达30 m； |  |  |
|  |  | 12、防补光过曝: 支持； |  |  |
|  |  | 13、红外波长范围: 850 nm； |  |  |
|  |  | 14、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 15、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； |  |  |
|  |  | 16、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； |  |  |
|  |  | 17、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 18、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； |  |  |
|  |  | 19、报警: 1路输入，1路输出； |  |  |
|  |  | 20、电流及功耗: DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W；PoE：802.3af； |  |  |
|  |  | 21、防护: IP66，IK10； |  |  |
|  |  | 22、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | ▲23、摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 24、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.4 | 人脸抓拍摄像机 | 1、400万 星光级1/1.8" CMOS 智能抓拍筒型网络摄像机； | 台 | 6 |
|  |  | 2、支持人脸抓拍模式： |  |  |
|  |  | (1)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； |  |  |
|  |  | (2)支持人脸去误报、快速抓拍人脸； |  |  |
|  |  | (3)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式； |  |  |
|  |  | (4)最多同时检测30张人脸； |  |  |
|  |  | (5)支持人脸去重； |  |  |
|  |  | 3、支持道路监控模式： |  |  |
|  |  | (1)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别； |  |  |
|  |  | (2)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； |  |  |
|  |  | (3)支持卡口和出入口模式切换； |  |  |
|  |  | 4、支持事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测； |  |  |
|  |  | 5、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； |  |  |
|  |  | 6、宽动态: 120dB； |  |  |
|  |  | 7、焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7°； |  |  |
|  |  | 8、补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式）； |  |  |
|  |  | 9、补光距离: 混合补光: 2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m； |  |  |
|  |  | 10、最大图像尺寸: 2560 × 1440； |  |  |
|  |  | 11、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； |  |  |
|  |  | 12、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡； |  |  |
|  |  | 13、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； |  |  |
|  |  | 14、音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out）； |  |  |
|  |  | 15、接口类型: 外甩线； |  |  |
|  |  | 16、报警: 3路输入，2路输出； |  |  |
|  |  | 17、供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE； |  |  |
|  |  | 18、防护: IP67； |  |  |
|  |  | 19、满足国产化要求； |  |  |
| 1.1.5 | 管理电脑 | ≥4核，≥16G内存，≥1T磁盘，三年有限保修及上门，含鼠标键盘 | 台 | 1 |
|  |  | 含国产化操作系统，信创目录名单 |  |  |
| 1.2 | 存储设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 64路硬盘录像机 | 1、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； | 台 | 1 |
|  |  | 2、16盘位，可满配8T硬盘； |  |  |
|  |  | 3、2个千兆网口； |  |  |
|  |  | 4、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； |  |  |
|  |  | 5、1个eSATA接口； |  |  |
|  |  | 6、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； |  |  |
|  |  | 7、报警IO：16进4出； |  |  |
|  |  | 8、输入带宽：320M，输出带宽：256M； |  |  |
|  |  | 9、开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M； |  |  |
|  |  | 10、64路H.264、H.265混合接入； |  |  |
|  |  | 11、最大支持16×1080P解码； |  |  |
|  |  | 12、支持H.265、H.264解码； |  |  |
|  |  | 13、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； |  |  |
|  |  | 14、满足国产化要求； |  |  |
|  |  | ▲15、支持按照通道，时间，姓名以及性别等人脸属性来检索其人脸抓拍图片。并支持将检索结果中的人脸抓拍图片添加到人脸库中。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.2.2 | 16路硬盘录像机 | 1、2U标准机架式； | 台 | 1 |
|  |  | 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； |  |  |
|  |  | 3、8盘位，可满配8T硬盘 ； |  |  |
|  |  | 4、2个千兆网口； |  |  |
|  |  | 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； |  |  |
|  |  | 6、1个eSATA接口； |  |  |
|  |  | 7、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； |  |  |
|  |  | 8、报警IO：16进4出； |  |  |
|  |  | 9、输入带宽：160M，输出带宽：256M； |  |  |
|  |  | 10、开启RAID后，输入带宽：160M，输出带宽：200M； |  |  |
|  |  | 11、16路H.264、H.265混合接入； |  |  |
|  |  | 12、最大支持16×1080P解码； |  |  |
|  |  | 13、支持H.265、H.264解码； |  |  |
|  |  | 14、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； |  |  |
|  |  | 15、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.2.3 | 监控硬盘 | 3.5英寸/ 8TB/ 7200RPM/ 256M /SATA3 | 个 | 19 |
| 1.3 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.3.1 | 接入交换机 | 1、提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口； | 台 | 3 |
|  |  | 2、交换容量≥7.2Gbps； |  |  |
|  |  | 3、包转发率≥5.36Mbps； |  |  |
|  |  | 4、支持IEEE 802.3at/af； |  |  |
|  |  | 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； |  |  |
|  |  | 6、支持红口保障； |  |  |
|  |  | 7、支持8芯供电； |  |  |
|  |  | 8、支持上行口链路聚合； |  |  |
|  |  | 9、支持下行口端口隔离； |  |  |
|  |  | 10、支持PoE输出功率管理； |  |  |
|  |  | 11、支持6 KV防浪涌（PoE口） ； |  |  |
|  |  | 12、支持最远300 m传输； |  |  |
|  |  | 13、百兆网络接入设计； |  |  |
|  |  | 14、线速转发、无阻塞设计； |  |  |
|  |  | 15、存储转发交换方式； |  |  |
|  |  | 16、坚固式高强度金属外壳； |  |  |
|  |  | 17、POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 9-16口； |  |  |
|  |  | 18、满足国产化要求。 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 摄像机支架 | 1、壁装支架； | 个 | 12 |
|  |  | 2、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； |  |  |
|  |  | 3、材料：铝合金。 |  |  |
| 2.2 | 摄像机支架 | 1、壁装支架； | 个 | 12 |
|  |  | 2、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； |  |  |
|  |  | 3、材料：铝合金； |  |  |
| 2.3 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 个 | 6 |
| 二、 | 无纸化会议系统 |
| （一） | 显示子系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 86寸高清互动屏 | 1、面板尺寸：86寸 4K屏（16：9）； | 台 | 1 |
|  |  | 2、背光类型：D-LED； |  |  |
|  |  | 3、分辨率：3840（H）×2160（V）（UHD）； |  |  |
|  |  | 4、色彩度：8bit，1.07B； |  |  |
|  |  | 5、亮度：中心点：300-350 cd/㎡； |  |  |
|  |  | 6、对比度：1200：1（Typ.）； |  |  |
|  |  | 7、可视角度：178°（H）/178°(V)； |  |  |
|  |  | 8、背光灯寿命：＞35000小时； |  |  |
|  |  | 9、方案芯片：MSD848（8386）； |  |  |
|  |  | 10、内存：3G； |  |  |
|  |  | 11、存储：32GB； |  |  |
|  |  | 12、前框玻璃：物理钢化7级防爆玻璃，AG防眩处理； |  |  |
|  |  | 13、音响喇叭：立体音效，2*15W高低音音响； |  |  |
|  |  | 14、输入电压：100~240V 50/60Hz； |  |  |
|  |  | 15、整机功率：≤300W（不含OPS，支持OPS功率≤100W）； |  |  |
|  |  | 16、待机功率 ：≤0.5W； |  |  |
|  |  | 17、输入端口：VGA端口：1组；VGA Audio端口：1组； AV IN 端口：1组； HDMI端口：2组；MIC IN端口：1组； |  |  |
|  |  | 18、输出端口：Earphone：1组；SPDIF: 1组； |  |  |
|  |  | 19、其它端口：RJ45/LAN端口：1组； Touch USB端口：1组；RS232端口：1组；USB2.0:2组；TF Card端口：1组； |  |  |
|  |  | 20、前置端口：HDMIIN：1组；USB 3.0：3组；Touch USB：1组； |  |  |
|  |  | 21、嵌入式系统； |  |  |
|  |  | 22、支持20点触控书写体验，满足不同用户需求； |  |  |
|  |  | 23、安卓白板智能粗细笔书写，自带笔锋，还原笔记； |  |  |
|  |  | 24、会议扫码，轻松带走会议纪要，让资料分享更便捷； |  |  |
|  |  | 25、支持任意通道下连续批注； |  |  |
|  |  | 26、支持自定义开机LOGO和动态开机画面； |  |  |
|  |  | 27、支持自定义更换静态壁纸、动态壁纸； |  |  |
|  |  | 28、支持设备定时休眠进入屏保，节能降耗； |  |  |
|  |  | 29、支持8国语言自由切换； |  |  |
|  |  | 30、支持四大系统主题风格切换，分别是会议主题，教育主题，科技主题，经典主题； |  |  |
|  |  | 31、悬浮图标支持用户自定义添加8个快捷功能应用菜单； |  |  |
|  |  | 32、支持冻屏后手势将图像放大、缩小； |  |  |
|  |  | 33、智能识别信号源，接入外置信号自动跳入该端口通道； |  |  |
|  |  | 34、简约控制面板，USB3.0*3全通道跟随，圆形电源按钮-支持关闭一体机、开关电脑、节能（设置菜单中选择“三合一”即可）； |  |  |
|  |  | 35、无线传屏，多屏互动，一键投屏，双向操控，实现多方设备之间的内容共享； |  |  |
|  |  | 36、支持在任意通道下点击左右侧边栏展开功能菜单，分别是返回、主页、任务、批注、信号源、侧边菜单，侧边栏展开 |  |  |
|  |  | 状态下无任何操作5S后会自动隐藏； |  |  |
|  |  | 37、前置扩展端口：3路USB3.0全通道 PC/Android 共享接口，TOUCH-USB、1 路，HDMI接口1路，方便用户拓展使用； |  |  |
|  |  | 38、前置喇叭出音口设计，防止因内嵌导致声音效果嘈杂失真； |  |  |
|  |  | 39、采用具有防遮挡、抗污点功能高性能红外触摸框方案，触摸接收在单点或多点红外发射点遮挡后仍不影响正常书写； |  |  |
|  |  | 40、支持有线LAN、无线2.4/5G WIFI网络连接； |  |  |
|  |  | 41、可设置显示和隐藏悬浮图标和侧边栏图标，悬浮图标可随意拖动到显示屏任意位置，侧边栏图标长按后可以上下移动； |  |  |
| 1.1.2 | 会议云台摄像机 | 1、1/2.8英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式； | 台 | 2 |
|  |  | 2、必须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps、 |  |  |
|  |  | 3、支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像； |  |  |
|  |  | 4、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； |  |  |
|  |  | 5、高品质变焦镜头，最大视角必须60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍； |  |  |
|  |  | 6、需同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制； |  |  |
|  |  | 7、必须支持预置位过程图像冻结功能； |  |  |
|  |  | 8、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s； |  |  |
|  |  | 9、摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°；。 |  |  |
|  |  | 10、要求清晰度≥900TVL； |  |  |
|  |  | 11、支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码； |  |  |
|  |  | 12、支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频； |  |  |
|  |  | 13、支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器； |  |  |
|  |  | 14、支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求； |  |  |
|  |  | 15、DC 12V输入，功耗≤12W； |  |  |
|  |  | 16、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.3 | 录播一体机 | 1、采用嵌入式架构设计，非服务器和PC架构，确保系统稳定可靠，录制、直播、点播、互动、导播、管理、存储、视音频编码等功能集成在一台主机内，不需配合编码盒使用、 | 台 | 1 |
|  |  | 2、要求支持不少4路1080P高清视频输入接口：SDI≥2路，VGA≥1路， HDMI≥1路； |  |  |
|  |  | 3、支持不少于2路1080P60视频画面同时输出，HDMI≥1路，VGA≥1路，输出分辨率为1080P图像，输出内容可自定义为直播图像或导播界面，HDMI-OUT支持音视频同时输出； |  |  |
|  |  | 4、音频接口：2路LINE in、2路LINE out采用3pin凤凰端子接口；1路3.5mm耳机监听口； |  |  |
|  |  | 5、支持2组RS232和4组RS485接口，采用RJ45接口； |  |  |
|  |  | 6、支持1个千兆网络接口； |  |  |
|  |  | 7、支持1个USB2.0接口和1个USB3.0接口，支持USB双向读取； |  |  |
|  |  | 8、支持2组DC-12V电源输出，可给外设设备如液晶导播台、录播控制屏设备供电； |  |  |
|  |  | 9、录播主机电源开关按键采用自锁技术，支持上电即开机； |  |  |
|  |  | 10、录播主机硬盘储存容量≥2T，支持扩展32T； |  |  |
|  |  | 11、支持客户在主机上随时查看已录制视频总容量，便于客户清楚了解主机硬盘使用情况； |  |  |
|  |  | 12、支持硬盘录制满后选择循环覆盖和停止录制； |  |  |
|  |  | 13、支持插入移动硬盘或U盘进行录制； |  |  |
|  |  | 14、支持用户随时通过录播主机查看已录制的视频，并可在录播主机中直接播放以查看录制效果，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝； |  |  |
|  |  | 15、支持通过COM口与第三方中控对接，进行录制控制、VGA锁定、关机等操作； |  |  |
|  |  | 16、主机采用无风扇散热设计，保证主机系统正常散热的同时，保证视频录制音频效果，降低录制环境噪声； |  |  |
|  |  | 17、录播系统具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过30W； |  |  |
|  |  | 18、支持本地导播、微信小程序导播和Web远程导播等三种方式； |  |  |
|  |  | 19、可直接在录播主机触控导播屏进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性； |  |  |
|  |  | 20、微信小程序导播：支持在小程序进行录制控制和导播控制； |  |  |
|  |  | 21、支持浏览器远程导播操作方式； |  |  |
|  |  | 22、视频编码方式支持H.265和H.264可选，音频AAC编码，音视频同步录制，录制的视频文件为标准的流媒体MP4格式。视频编码500Kbps～40Mbps可调，音频声道、采样率、位数、码率可调，最大支持码率128K； |  |  |
|  |  | 23、支持电影模式画面1/2/3/4/6分屏显示和录制； |  |  |
|  |  | 26、支持手动、半自动、全自动三种录制模式，并可任意切换； |  |  |
|  |  | 27、支持资源通道预览窗口必须与电影模式窗口在同一界面显示，方便导播操作； |  |  |
|  |  | 28、支持设置定时录制，可根据设定录制时间，到点自动录制； |  |  |
|  |  | 29、支持标题、台标、字幕、片头片尾的添加和设置； |  |  |
|  |  | 30、支持PC画面，可自动侦测画面的变化，实现PC画面的自动切换，可人为设定切换时间； |  |  |
|  |  | 31、支持一键启动（录制、自动导播、直播推流等功能）； |  |  |
|  |  | 32、支持设置开机自动录制； |  |  |
|  |  | 33、PGM画面支持画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏模式显示和录制，提供9种以上布局模式,支持自定义布局方式； |  |  |
|  |  | 34、支持主画面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便用户实时了解录音状态、 |  |  |
|  |  | 35、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议； |  |  |
|  |  | 36、直播支持双PGM的高码流和低码流同时推送，4路rtmp同时推流，满足不同网络带宽用户的需求； |  |  |
|  |  | 37、支持FTP远程自动上传录制文件，录制停止后自动上传、以及定时上传视频文件到FTP服务器； |  |  |
|  |  | 38.满足国产化要求。 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 落地支架 | （55-86寸）配套移动支架 | 套 | 1 |
| （二） | 视频处理子系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 8进8出混合主机 | 1、纯硬件架构，主机不带操作系统； | 台 | 1 |
|  |  | 2、开机启动响应时间不大于3s； |  |  |
|  |  | 3、设备采用模块化设计，输入卡、输出卡、电源、风扇均采用模块化方式，支持热拔插； |  |  |
|  |  | 4、输入卡热插拔恢复时间不超过1s； |  |  |
|  |  | 5、输入卡热插拔恢复时间不超过1s； |  |  |
|  |  | 6、支持7*24小时工作模式； |  |  |
|  |  | 7、面板上配置有4.3寸彩色触摸屏，所有输入输出通道在触摸屏上有一个对应的按钮，用户长按屏幕就可以修改按钮的名称，也可以通过软件，对触摸屏的界面进行修改（增删页面、按钮形状、背景等），可以显示矩阵切换状态； |  |  |
|  |  | 8、无缝瞬间切换，无黑屏，不存在缓慢的过度动画； |  |  |
|  |  | 9、插卡式结构，混合输入输出，输入输出卡均支持一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、4KHDMI、SDI、HDBaseT、4KHDBaseT、DP、4KDP、YPbPr、光纤、4K光纤、网络等板卡； |  |  |
|  |  | 10、支持人工智能的语音控制，语音识别系统不需连接互联网，也不用连网升级，确保室内谈话内容不外泄（保密），所有输入输出通道在现场可重命名，语音识别器和矩阵通过无线连接，方便移动； |  |  |
|  |  | 11、同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口； |  |  |
|  |  | 12、全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持用户根据需要自行修改按钮外观（任何形状）； |  |  |
|  |  | 13、支持双电源； |  |  |
|  |  | 14、支持网络可视化预览，在app和电脑软件上可查看所有输入信号的实时动态视频图像； |  |  |
|  |  | 15、输入卡支持音频加嵌合成，输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出； |  |  |
|  |  | 16、输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏； |  |  |
|  |  | 17、输出刷新率可调，支持30HZ、50HZ、60HZ，以提高兼容性； |  |  |
|  |  | 18、支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； |  |  |
|  |  | 19、可拼接，兼容拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能； |  |  |
|  |  | 20、支持自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量，提供串口协议，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制，音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示； |  |  |
|  |  | 21、每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节； |  |  |
|  |  | 22、支持目前主流信号类型甚至4K@60hz超高分辨率的采集-处理-输出，采用单通道10Gbps高带宽背板设计及高新能处理芯片，保证信号传输更加的顺畅、不卡顿等现象； |  |  |
|  |  | 23、支持信号的快速处理，信号从采集输入-处理-输出，输出同时接两个显示器； |  |  |
|  |  | 24、控制网口采用 RJ-45母接口,支持TCP/IP Servert和UDP模式,自适应10M或100M,支持全双工通讯工作方式； |  |  |
|  |  | 25、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.2 | 四路HDMI输入卡 | 1、视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； | 块 | 1 |
|  |  | 2、每卡支持4路HDMI、音频信号输入； |  |  |
|  |  | 3、采用高质量沉金线路板； |  |  |
|  |  | 4、采用高速专业连接器，非普通金手指或排针； |  |  |
|  |  | 5、支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； |  |  |
|  |  | 6、支持图像分辨率3840x2160@60； |  |  |
|  |  | 7、支持YCbCr/RGB 4:4:4全色彩； |  |  |
|  |  | 8、自动EDID管理，不需人为干预； |  |  |
|  |  | 9、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0等协议； |  |  |
|  |  | 10、支持HDCP，支持蓝光DVD； |  |  |
|  |  | 11、点对点硬件无压缩实时转换； |  |  |
|  |  | 12、具有输入输出预加载，切换速度更快； |  |  |
|  |  | 13、即插即用，无需软件，无需驱动； |  |  |
|  |  | 14、最大功耗 12W； |  |  |
|  |  | 15、接口带宽 18Gbps,全数字； |  |  |
|  |  | 16、(Clock Jitter) <0.15 Tbit； |  |  |
|  |  | 17、(Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | 18、 (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | 19、最大传输延时 5nS(±1nS)； |  |  |
|  |  | 20、信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； |  |  |
|  |  | 21、最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； |  |  |
|  |  | 22、阻抗 50 Ω； |  |  |
| 1.1.3 | 四路HDBaseT输入卡 | 1、4路高速RJ45接口输入； | 块 | 1 |
|  |  | 2、支持HDBaseT协议； |  |  |
|  |  | 3、像素带宽165MHz 全数字； |  |  |
|  |  | 4、接口带宽6.75Gbps全数字，每种颜色是2.25Gbps； |  |  |
|  |  | 5、最大支持分辨率： |  |  |
|  |  | (1)HDPC：1920x1080P@60_24bit； |  |  |
|  |  | (2)HDTV：1920x1080P@60_36bit； |  |  |
|  |  | (3)3D Format：1920x 1080P@24_36bit； |  |  |
|  |  | 6、信号类型HDBaseT协议中定义的高速差分信号； |  |  |
|  |  | 7、可选默认EDID或者现场可编程。 |  |  |
| 1.1.4 | 四路HDMI输出卡 | 1、视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； | 块 | 1 |
|  |  | 2、每卡支持4路HDMI、音频信号输入； |  |  |
|  |  | 3、采用高质量沉金线路板； |  |  |
|  |  | 4、采用高速专业连接器，非普通金手指或排针； |  |  |
|  |  | 5、支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； |  |  |
|  |  | 6、支持图像分辨率最大3840x2160@60； |  |  |
|  |  | 7、支持YCbCr/RGB 4:4:4全色彩； |  |  |
|  |  | 8、自动EDID管理，不需人为干预； |  |  |
|  |  | 9、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0等协议； |  |  |
|  |  | 10、支持HDCP，支持蓝光DVD； |  |  |
|  |  | 11、点对点硬件无压缩实时转换； |  |  |
|  |  | 12、具有输入输出预加载，切换速度更快； |  |  |
|  |  | 13、即插即用，无需软件，无需驱动； |  |  |
|  |  | 14、最大功耗 12W； |  |  |
|  |  | 15、接口带宽 18Gbps,全数字； |  |  |
|  |  | (Clock Jitter) <0.15 Tbit； |  |  |
|  |  | (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； |  |  |
|  |  | 16、最大传输延时 5nS(±1nS)； |  |  |
|  |  | 17、信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； |  |  |
|  |  | 18、最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； |  |  |
|  |  | 19、阻抗 50 Ω； |  |  |
| 1.1.5 | 四路HDBaseT输出卡 | 1、4路高速RJ45接口输出； | 块 | 1 |
|  |  | 2、支持HDBaseT协议； |  |  |
|  |  | 3、像素带宽165MHz 全数字； |  |  |
|  |  | 4、接口带宽6.75Gbps全数字，每种颜色是2.25Gbps； |  |  |
|  |  | 5、最大支持分辨率HDPC：1920x1080P@60_24bit； |  |  |
|  |  | HDTV：1920x1080P@60_36bit； |  |  |
|  |  | 3D Format：1920x 1080P@24_36bit。 |  |  |
|  |  | 6、信号类型HDBaseT协议中定义的高速差分信号 |  |  |
|  |  | 7、可选默认EDID或者现场可编程。 |  |  |
| 1.1.6 | 1路HDBaseT发射器 | 支持4KHDMI转换为双线线传输。 | 台 | 4 |
| 1.1.7 | 1路HDBaseT接收器 | 支持双绞线转换为4KHDM输出。 | 台 | 1 |
| 1.1.8 | 单分屏WIFI一键上屏接收器主机 | 无线接收镜像视频流，能长时间稳定工作。满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 1.1.9 | WIFI一键上屏发射器 |  | 条 | 1 |
|  |  | 无线投屏器发射器，满足国产化要求。 |  |  |
| （三） | 发言子系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 无线视频跟踪会议系统主机 | 1、输出output： XLRM×1（平衡）6.35mm×1 RCA×1 USB×1； | 台 | 1 |
|  |  | 2、输入input： USB-PC×1 ANT-A ANT-B ANT-DATA； |  |  |
|  |  | 3、工作电压power supply： DC12V 2A； |  |  |
|  |  | 4、功率损耗current drain： 1300mA； |  |  |
|  |  | 5、接收灵敏度receive sensitivity： -105dB； |  |  |
|  |  | 6、信噪比s/n： >85dB； |  |  |
|  |  | 7、频率响应frequency response： 50Hz—15KHz； |  |  |
|  |  | 8、失真度THD： <0.01%； |  |  |
|  |  | 9、载波频率 Frequency Range UHF：600MHz-700MHz； |  |  |
|  |  | 10、接收有效距离Receiving range： 无障碍直线60米-80米Wide60-80M； |  |  |
|  |  | 11、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.2 | 无线数字会讨主席单元 | 1、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； | 个 | 1 |
|  |  | 2、话筒具有2.4寸彩色显示屏，色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； |  |  |
|  |  | 3、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机≥20小时，连续使用时间≥7小时； |  |  |
|  |  | 4、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆（可选配长杆），声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM； |  |  |
|  |  | 5、锂电池； |  |  |
|  |  | 6、邻频干扰抑制>60dB； |  |  |
|  |  | 7、咪芯指向性：心形指向Cardioid； |  |  |
|  |  | 8、灵敏度：-47Db |  |  |
|  |  | 9、发射功率：>+10dBM(10MW)； |  |  |
|  |  | 10、功耗：230mAh； |  |  |
|  |  | 11、UHF频率范围y：UHF600MHz-690MHz, 433MHz； |  |  |
|  |  | 12、频率响应：100-10 KHZ； |  |  |
|  |  | 13、信噪比S/N：65Db； |  |  |
|  |  | 14、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.3 | 无线数字会讨代表单元 | 1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； | 个 | 14 |
|  |  | 2、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； |  |  |
|  |  | 3、话筒具有2.4寸彩色显示屏，色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； |  |  |
|  |  | 4、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达7小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器； |  |  |
|  |  | 5、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； |  |  |
|  |  | 6、触摸式话筒开关，防尘易清理，话筒打开电源后图标亮起，具有持久耐用，无开关声； |  |  |
|  |  | 7、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆（可选配长杆），声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM； |  |  |
|  |  | 9、锂电池； |  |  |
|  |  | 10、邻频干扰抑制>60dB； |  |  |
|  |  | 11、咪芯指向性：心形指向Cardioid； |  |  |
|  |  | 12、灵敏度：-47Db； |  |  |
|  |  | 13、发射功率：>+10dBM(10MW)； |  |  |
|  |  | 14、功耗：230mAh； |  |  |
|  |  | 15、UHF频率范围y：UHF600MHz-690MHz, 433MHz； |  |  |
|  |  | 16、频率响应：100-10 KHZ； |  |  |
|  |  | 17、信噪比S/N：65Db； |  |  |
|  |  | 18、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.4 | 无线接收单元 | 1、天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得默较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输入给接收机使用，方便安装工程； | 台 | 1 |
|  |  | 2、适用频带范围：500-900MHz ； |  |  |
|  |  | 3、输出/入增益： 0dB(频段中心） ； |  |  |
|  |  | 4、输出端绝缘度：20dB ； |  |  |
|  |  | 5、输出/入阻抗： 50欧姆 ； |  |  |
|  |  | 6、增益：13dBm； |  |  |
|  |  | 7、频宽：400MHz ； |  |  |
|  |  | 8、接头：TNC插座 ； |  |  |
|  |  | 9、电源供应：DC12-18V ； |  |  |
|  |  | 10、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.5 | 专用充电机 | 1、20口USB充电机，最多可同时给20个设备充电； | 台 | 1 |
|  |  | 2、多重短路保护，短接自动切断输出； |  |  |
|  |  | 3、输入、输出过流、欠压保护，智能恒流输出，自动识别充电设备，最大输出电流2A； |  |  |
|  |  | 4、具备防漏电保护，漏电自动切断输出； |  |  |
|  |  | 5、带灯电源开关，开关状态一目了然，防止漏开 |  |  |
|  |  | 6、数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化 |  |  |
|  |  | 7、输出：5V 2A |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 专用音频馈线 | 馈线长度30米 | 条 | 2 |
| （四） | 扩声子系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 8*3阵列柱形音箱 | 1、有效频率范围(-10dB)：110Hz-20kHz； | 个 | 2 |
|  |  | 2、喇叭单元:8×3"永磁体full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil； |  |  |
|  |  | 3、额定阻抗(±20%): 4 Ω ； |  |  |
|  |  | 4、音箱功率: 200W(AES),400W(PEAK) ； |  |  |
|  |  | 5、特性灵敏度级(±2dB): 96dB/w/m ； |  |  |
|  |  | 6、指定频带内的声压级: ≥116dB 、峰值: ≥122dB； |  |  |
|  |  | 7、总谐波失真：≤3%； |  |  |
|  |  | 8、覆盖角度（水平/垂直）：100°x18°； |  |  |
|  |  | 9、插座:4×NL4 speakon ； |  |  |
|  |  | 10、安装方式：墙架、3 x M10 /4 x M8； |  |  |
|  |  | 11、箱体材料：木质。 |  |  |
| 1.1.2 | 6寸吸顶音箱 | 1、有效频率范围(-10dB)：125Hz-20kHz； | 个 | 4 |
|  |  | 2、喇叭单元:4×3"永磁体full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil； |  |  |
|  |  | 3、额定阻抗(±20%): 8 Ω ； |  |  |
|  |  | 4、音箱功率: 80W(AES),160W(PEAK) ； |  |  |
|  |  | 5、特性灵敏度级(±2dB): 93dB/w/m ； |  |  |
|  |  | 6、指定频带内的声压级: ≥110dB ； |  |  |
|  |  | 7、总谐波失真：≤3%； |  |  |
|  |  | 8、覆盖角度（水平/垂直）：100°x30°； |  |  |
|  |  | 9、插座:2×NL4 speakon ； |  |  |
|  |  | 10、安装方式：墙架、1 x M10/2 x M8 /4 x M6； |  |  |
|  |  | 11、箱体材料：木质； |  |  |
|  |  | ▲12、所投产品为自主知识产权产品，具备国家知识产权局授权认可的同轴吸顶扬声器安全接线保护装置知识产权证书。（提供国家知识产权局颁发的的计算机软件著作权登记证书复印件以及在国家知识产权局网站上的查询证明，并加盖公章。） 13、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.3 | 数字功放 | 1、额定输出功率：8Ω立体声400W×2 | 台 | 1 |
|  |  | 2、额定输出功率：4Ω立体声650W×2 |  |  |
|  |  | 3、额定桥接输出功率：8Ω桥接1200W |  |  |
|  |  | 4、电源要求：AC220V ； |  |  |
|  |  | 5、结构：1U金属机箱设计 ； |  |  |
|  |  | 6、通道数：2CH ； |  |  |
|  |  | 7、谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1% ； |  |  |
|  |  | 8、频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) ； |  |  |
|  |  | 9、输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm度:0.775V； |  |  |
|  |  | 10、信噪比：≥100dB； |  |  |
|  |  | 11、阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms）； |  |  |
|  |  | 12、转换速率：28V/US； |  |  |
|  |  | 13、输出级：Class-D ； |  |  |
|  |  | 14、LED指示灯：电源/信号/失真/削波 ； |  |  |
|  |  | 15、输入连接器：平衡卡侬公母座 ； |  |  |
|  |  | 16、输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱； |  |  |
|  |  | 17、散热系统：双变速风扇，从前到后排风 ； |  |  |
|  |  | 18、保护功能：过热，短路，直流输出 。 |  |  |
| 1.1.4 | 数字功放 | 1、额定输出功率：8Ω立体声300W×4； | 台 | 1 |
|  |  | 2、额定输出功率：4Ω立体声500W×4； |  |  |
|  |  | 3、额定桥接输出功率：8Ω桥接900WX2； |  |  |
|  |  | 4、电源要求：AC220V ； |  |  |
|  |  | 5、结构：1U金属机箱设计 ； |  |  |
|  |  | 6、通道数：4CH ； |  |  |
|  |  | 7、谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% ； |  |  |
|  |  | 8、频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) ； |  |  |
|  |  | 9、输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm 灵敏度:0.775V； |  |  |
|  |  | 10、信噪比：≥100dB； |  |  |
|  |  | 11、阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms）； |  |  |
|  |  | 12、转换速率：28V/US； |  |  |
|  |  | 13、输出级：Class-D ； |  |  |
|  |  | 14、LED指示灯：电源/信号/失真/削波 ； |  |  |
|  |  | 15、输入连接器：平衡卡侬公母座； |  |  |
|  |  | 16、输出连接器：SPEAKON； |  |  |
|  |  | 17、散热系统：双变速风扇，从前到后排风 ； |  |  |
|  |  | 18、保护功能：过热，短路，直流输出； |  |  |
|  |  | ▲19、所投产品为自主知识产权产品，具备国家知识产权局授权认可的高效率数字功率放大器知识产权证书。（提供国家知识产权局颁发的的计算机软件著作权登记证书复印件以及在国家知识产权局网站上的查询证明，并加盖公章。） 20、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.5 | 一拖二手持 | 1、采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)； | 套 | 1 |
|  |  | 2、使用UHF550MHz～980MHz频段，避免干扰频率； |  |  |
|  |  | 3、全新节能模式设置，全自动EQ控制功能，自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统，全自动扫描； |  |  |
|  |  | 4、双话筒设计，可两人同时演唱手持麦克风隐形天线, |  |  |
|  |  | 5、真分集式接收电路，保证有效距离内不断迅，消除死角；使用高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口，方便连接各种设备； |  |  |
|  |  | 6、采用最新型的高频声表面滤波器，滤除带外干扰信号； |  |  |
|  |  | 7、采用二次变频的高频电路设计，具有良好的灵敏度； |  |  |
|  |  | 8、语音压缩扩展电路，提高信噪比,独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音； |  |  |
|  |  | 9、本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，彻底解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； |  |  |
|  |  | 10、高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； |  |  |
|  |  | 11、采用音频压缩扩展技术，噪音大大减小，动态范围加大； |  |  |
|  |  | 12、独立的输出和混合输出，可连接调音台和卡拉OK放大器； |  |  |
|  |  | 13、工作频率： 550MHz~980MHz |  |  |
|  |  | 14、调制方式： 宽带FM |  |  |
|  |  | 15、信道数目： 200 |  |  |
|  |  | 16、信道间隔： 250kHz |  |  |
|  |  | 17、频率稳定度： ±0.005% |  |  |
|  |  | 18、动态范围： 100dB |  |  |
|  |  | 19、最大偏移： ±45kHz |  |  |
|  |  | 20、音频频率响应：20Hz～20kHz (±3dB) |  |  |
|  |  | 21、导频频率： 32.768kHz |  |  |
|  |  | 22、综合信噪比： ＞105dB |  |  |
|  |  | 23、综合失真： ≤0.5% |  |  |
|  |  | 24、工作距离： 100m (在理想环境的情况下） |  |  |
|  |  | 25、工作环境温度： -10℃～50℃ |  |  |
| 1.1.6 | 16路调音台 | 1、16通道调音台 | 套 | 1 |
|  |  | 2、多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) |  |  |
|  |  | 3、4编组母线 + 1立体声母线 |  |  |
|  |  | 4、4 AUX (包括FX) |  |  |
|  |  | 5、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 |  |  |
|  |  | 6、单旋钮压缩器 |  |  |
|  |  | 7、效果器：SPX，含24组预置效果器 |  |  |
|  |  | 8、24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 |  |  |
|  |  | 9、通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 |  |  |
|  |  | 10、含Cubase AI DAW下载版软件 |  |  |
|  |  | 11、单声道输入通道上的PAD开关 |  |  |
|  |  | 12、+48V幻象供电 |  |  |
|  |  | 13、XLR平衡输出 |  |  |
| 1.1.7 | 数字音频管理器（12进12出） | 1、需提供自定义的用户操作界面；处理模块为可配置式，根据需求自由更换； | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持平板控制，支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 |  |  |
|  |  | 3、需内置1进1出USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：腾讯会议，钉钉会议，ZOOM等）； |  |  |
|  |  | 4、处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎 |  |  |
|  |  | 5、模拟输入输出通道数量不少于12*12； |  |  |
|  |  | 6、输入输出量化不低于48KHz/24bit； |  |  |
|  |  | 7、输入增益3dB步长，具有0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45dB，不少于16个档位可调； |  |  |
|  |  | 8、不低于12段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； |  |  |
|  |  | 9、两通道独立自适应回声消除(AEC)，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； |  |  |
|  |  | 10、噪声抑制(ANS)，信噪比提升18dB； |  |  |
|  |  | 11、不低于16个点的自适应独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； |  |  |
|  |  | 12、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；自动增益(AGC);闪避器(Ducker)；噪声增益补偿器(ANC) ； |  |  |
|  |  | 13、输出通道应该具备： |  |  |
|  |  | 14、不低于12段PEQ,31段GEQ,提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； |  |  |
|  |  | 15、分频器、延时器、限幅器； |  |  |
|  |  | 16、不低于16 x13 矩阵； |  |  |
|  |  | 17、不低于16组预设； |  |  |
|  |  | 18、支持输入输出通道LINK和分组功能； |  |  |
|  |  | 19、提供8台设备同时在线操作；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； |  |  |
|  |  | 20、输入动态范围不低于：110dB |  |  |
|  |  | 21、输出动态范围不低于：112dB |  |  |
|  |  | 22、频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ; |  |  |
|  |  | 23、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； |  |  |
|  |  | 24、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; |  |  |
|  |  | 25、采样率:48 kHz，± 100 ppm; |  |  |
| （五） | 中央控制子系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 网络型中控主机 | 1、主机面板配置4.5寸LCD电容触摸屏，具备中控触控屏的功能，可自定义功能按钮；支持UI界面上传，支持数据线升级程序。 | 台 | 1 |
|  | （带触摸屏） | 2、采用全国产化，自主安全可控，芯片、、CPU、运行内存、存储内存、MCU、系统及固件100%国产化。 |  |  |
|  |  | 3、主频≥533 MHz处理器，FLASH存储器≥1G ，可保存≥100000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 |  |  |
|  |  | 4、整体机箱采用静音设计，设备噪音低于30dB。 |  |  |
|  |  | 5、主机具备8路独立可编程IR红外发射口，具备凤凰插接口，可以支持控制高达40台不同的红外设备，不局限于空调、电视机、投影机等、大屏、摄像机等 |  |  |
|  |  | 6、主机具备8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路 |  |  |
|  |  | 7、主机具备8路弱电继电器控制接口 |  |  |
|  |  | 8、主机具备1路NET网络控制口，可以并联连接256台网络设备 |  |  |
|  |  | 9、具备2路RS-485凤凰插接口，支持串口双向反馈，支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态。（显示投影机的灯泡时间和开关状态，显示PM2.5的值） |  |  |
|  |  | 10、支持网络预览，带1路hdmi和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。 |  |  |
|  |  | 11、支持在平板电脑操作界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示摄像头等的 RTSP\RTMP\HTTP视频流图像。 |  |  |
|  |  | 12、支持端口间的数据相互转发（串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。） |  |  |
|  |  | 13、持1000/100/10M网口，全面支持TCP/UDP控制协议，一个网口一条网线即可控制多台网络设备。 |  |  |
|  |  | 14、主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 |  |  |
|  |  | 15、搭配AI语音控制盒，支持通过语音AI学习功能，实现智能交互控制，可实现场景调用、音频信号调节控制、视频信号切换控制、环境调节等智能交互功能，可同时搭配多台实现多场所的协作交互控制 |  |  |
|  |  | 16、支持10路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号 |  |  |
|  |  | 17、同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页方式，用户可以通过网页对各个控制口连接的设备进行控制，编程软件可以在网页上，任意添加被控设备和增加删除按钮。打开控制网页时，必须先输入密码进行登录。 |  |  |
|  |  | 18、不需要复杂的C语言编程，纯协议输入指令代码。 |  |  |
|  |  | 19、多屏联动同步，支持多台平板电脑及windows电脑同时控制，一台终端(电脑)的操作结果会自动同时更新显示到别的终端（电脑）上，状态值由主机保存，控制终端（平板电脑）关闭后重新打开时，软件自动和主机同步，保证显示的开关状态、数值等为当前的实际值。 |  |  |
|  |  | 21、支持5台主机相互热备份，前一台主机死机或烧坏后，会自动切换到下一台主机继续工作 |  |  |
|  |  | 22、支持配合数字会议主机串口触发，实现多路摄像头跟踪。（实现场景调用） |  |  |
|  |  | 23、通过2.4G、5G WIFI，实现ipad与中控主机互相通讯。 |  |  |
|  |  | 24、支持7*24小时运行。 |  |  |
|  |  | 25、支持音频各通道可视化调节控制，采用模拟音频推子控制音频音量大小。 |  |  |
|  |  | 26、同时支持多个用户同时管理，多用户界面同时实时反馈，同步无差错协作控制。 |  |  |
|  |  | 27、同时支持无线及有线触控终端控制，控制实时同步。 |  |  |
|  |  | 28、可通过网络远程或者USB接口进行系统升级，升级后数据自动覆盖原有的数据，且可手动导出备份在本地端。 |  |  |
|  |  | 29、支持对控制账户加密功能，加密复杂度可根据用户自定义。 |  |  |
|  |  | 30、支持通过TCP、UDP、其他控制接口（串口RS232、RS485、RS422等）与第三方控制设备对接，也可以接管第三方控制设备实现双向接管。 |  |  |
|  |  | 31、支持通过网络、串口等方式进行串口扩展，扩展数量不限。 |  |  |
|  |  | 32、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 无线路由器 | 5G双频双千兆企业路由器 1800M无线商用高速路由 开放空间100米/wifi穿墙/VPN/千兆端口/AC管理/满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| （六） | 无纸化子系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 无纸化信号处理器 | 1、处理器：八核、2.7GHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2、SSD：64G； |  |  |
|  |  | 3、具备视频输入接口：≥1×HDMI；具备视频输出接口：≥1×HDMI； |  |  |
|  |  | 4、具备音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口； |  |  |
|  |  | 5、具备≥2×RS-232、≥4×USB接口。 |  |  |
|  |  | 6、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.2 | 无纸化会议终端 | 1、CPU:八核、2.7GHz； | 台 | 15 |
|  |  | 2、内存标配：≥8GB×1； |  |  |
|  |  | 3、显示输出：HDMI、VGA接口； |  |  |
|  |  | 4、支持HDMI，最高分辨率达4k×2k@60Hz； |  |  |
|  |  | 5、支持VGA，最高分辨率达2048×1536@60Hz； |  |  |
|  |  | 6、存储标配：M.22280PCIeSSD256G； |  |  |
|  |  | 7、≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口； |  |  |
|  |  | 8、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.2 | 服务器 |  |  |  |
| 1.2.1 | 无纸化会议系统服务器 | 1、处理器：八核、2.7GHz； | 台 | 1 |
|  |  | 2、内存：8GDDR4 |  |  |
|  |  | 3、SSD：64G |  |  |
|  |  | 4、机械硬盘：1T |  |  |
|  |  | 5、≥1×HDMI；具备音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口；具备其他接口：≥1×RS232、≥4×USB接口。 |  |  |
|  |  | 6、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.3 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.3.1 | 路由器 | 5G双频双千兆企业路由器 1800M无线商用高速路由 开放空间100米/wifi穿墙/VPN/千兆端口/AC管理/满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| （七） | 电子铭牌子系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 双面无线电子桌牌 | 1、支持四种会议主题，常规主题、党政主题、军队主题、银行企业主题，适用于不同会议环境，终端直接操作一键更改，反应时间不超过0.5秒； | 台 | 15 |
|  |  | 2、支持操作界面左上角LOGO展示，可以直接在后台点击上传LOGO图片修改，开放性接口方便快捷； |  |  |
|  |  | 3、支持多议题预设功能，用于不同议题下不同参会者显示相对应人名信息； |  |  |
|  |  | 4、支持桌牌同步异显，外屏直接显示参会者单位、人名、职务信息。内侧触摸屏可以显示功能界面，也可以触控操作一键切换为显示人名界面； |  |  |
|  |  | 5、支持单机修改人名信息，直接触控操作，编辑参会者单位、名字、职务信息，自定义更改字体、大小、颜色、背景颜色、背景图片、支持直接拖动字体页面布局 ； |  |  |
|  |  | 6、双面电子桌牌 ； |  |  |
|  |  | 7、触摸点数：十点 ； |  |  |
|  |  | 8、满足国产化要求。 |  |  |
| （八） | 其它配套 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 机柜 | 34U机柜 | 台 | 1 |
| 1.1.2 | 8路受控电源时序器 | 1.八路输出，带有空气开关； | 台 | 1 |
|  |  | 2.带电压显示，可显示当地电压； |  |  |
|  |  | 3.采用3*6国标电缆线，可承受较大电流通过； |  |  |
|  |  | 4.采用紫铜输出万能插座，适合各类插座； |  |  |
|  |  | 5.具有外部电平控制和标准232串口，可满足中央控制器和PC机控制要求； |  |  |
| 1.2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 交换机 | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、接口要求：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3； |  |  |
|  |  | 4、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |  |  |
|  |  | 5、支持G.8032开放环网协议； |  |  |
|  |  | 6、支持802.3az能效以太网EEE；3年维保。 |  |  |
|  |  | 7、满足国产化要求。 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 信息盒 | 含电源、网络、HDMI口 | 个 | 2 |
| 2.2 | 线缆辅材 | 1、超六类网线：3箱 | 项 | 1 |
|  |  | 2、电源线：RVV3*2.5M² 5卷 |  |  |
|  |  | 3、PVC管：500米 |  |  |
|  | 小计2 |  |  |  |
| 三、 | 设备间改造 |
| （一） | 设备间配电 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 机柜 | 1、前门为单开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。 | 台 | 8 |
|  |  | 2、门锁抗破坏性能符合 GA/T73-1994 中的B 级标准。门的开启角度≥110°。 |  |  |
|  |  | 3、后门为双开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。 |  |  |
|  |  | 4、所有柜门均制 PU 缓冲装置，提供较好防护，机柜的门与机架的密合度严密，机架、门、锁牢固。 |  |  |
|  |  | 5、六折加强型横梁，采用 2mm 厚冷轧钢板一次成型，两侧垂直方向平均分布，与方孔条（角规）紧密连接，整体提升机柜的载重能力，最大静载荷≥ |  |  |
|  |  | 1000KG。 |  |  |
|  |  | 6、尺寸：600*1200*2000mm |  |  |
| 1.1.2 | 分布式电源 | 1、一体化：设备内置锂蓄电池，满足19英寸标准机柜一体化上架安装要求； | 台 | 8 |
|  |  | 2、设备整体具备不断电在线更换功能；其中锂电池模块要支持热插拔； |  |  |
|  |  | 3、产品采用后端进线，后端出线方式； |  |  |
|  |  | 4、宽度：设备宽度宜为440mm，满足19英寸机架/机柜上架安装要求； |  |  |
|  |  | 5、高度：设备高度 ≤ 4U，以节省安装空间； |  |  |
|  |  | 6、深度：设备深度应满足1000mm标准机柜安装要求； |  |  |
|  |  | 7、单台一体化分布式电源系统总体重量（含电池）≤ 65kg，满足一体化分布式电源系统上架安装的承重要求； |  |  |
|  |  | 8、DPS 为在线式设备，采用高频开关整流技术。 |  |  |
|  |  | 9、电源效率：DPS设备在100%负载率情况下的效率应不低于95%； |  |  |
|  |  | 10、噪音：设备工作噪音（距离设备1米处）应不高于60dB(A)； |  |  |
|  |  | 11、市电与电池切换时间：DPS应具备主旁路自动跟踪和自动切换功能，在正常工作方式和电池逆变工作方式两种状态间切换的时间应为0ms； |  |  |
|  |  | 12、DPS应能配合锂电池BMS完成电池组的充电管理功能，以限流-恒压方式给电池组充电，实现间歇式充电过程； |  |  |
|  |  | ▲13、电池电压低保护：当DPS在电池逆变工作方式时，电压降至保护点（提供具体保护数值）时发出声光告警，逆变关闭，如果旁路正常，系统切旁路供电；（提供具有CMA认证标识或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章） |  |  |
|  |  | 14、电池性能一致性： |  |  |
|  |  | 电池模块内各单体电池应为同一厂家生产、结构相同、化学成分相同的产品，且符合下列要求： |  |  |
|  |  | (a)电池模块内各完全充电单体电池之间的静态开路电压最大值与最小值的差值应不大于0.05V；请投标人详细说明如何实现各单体电池电压之间的均衡。 |  |  |
|  |  | (b)电池模块内各单体电池之间容量最大值、最小值与平均值的差值应不超过平均值的±1％。 |  |  |
|  |  | (c)电池模块内各单体电池之间的内阻最大值与最小值的差值应符合：10mΩ以下的，偏差绝对值不超过0.5mΩ，10mΩ以上的不超过平均值的5％。 |  |  |
|  |  | ▲15、所投产品具备自主知识产权，投标方提供不少于四项所投产品发明专利复印件（其中至少两项为锂电池方面专利）,并加盖公章。 |  |  |
|  |  | ▲16、所投产品需具备能源管理方面的软件知识产权，投标方需提供软件著作权证明复印件，并加盖公章。 17、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.3 | 精密空调 | 1、 ≥25kW机房专用精密空调，恒温恒湿型，单系统，含风冷室外机； | 台 | 2 |
|  |  | 2、送风方式：下送风上回风，制冷方式风冷； |  |  |
|  |  | 3、风量：≥5000 m3/h |  |  |
|  |  | 4、制冷循环系统：双系统 |  |  |
|  |  | 5、机械性能： |  |  |
|  |  | (1)外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理； |  |  |
|  |  | (2)操作及维修安全、方便； |  |  |
|  |  | (3)结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施； |  |  |
|  |  | (4)标牌、标记：应平整清晰。 |  |  |
|  |  | 6、电气性能： |  |  |
|  |  | (1)机房专用空调机组的的电气性能应符合 IEC 标准； |  |  |
|  |  | (2)输入电压允许波动范围：220/380V +15% ~ -10% ； |  |  |
|  |  | (3)运行频率范围：50Hz±2.5Hz。 |  |  |
|  |  | 7. 温湿度控制性能： |  |  |
|  |  | (1)机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能； |  |  |
|  |  | (2)温度调节范围：+17℃~ +28℃； |  |  |
|  |  | (3)温度调节精度： ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时； |  |  |
|  |  | (4)湿度调节范围：40% ~ 60%RH，适度调节精度：±5%RH； |  |  |
|  |  | (5)温、湿度波动超限应能发出报警信号 |  |  |
|  |  | ▲(6)为保证产品运行可靠，投标产品优先选用高效节能产品，适应机房在不同时期的负载变化，应能动态调节精密空调输出制冷量，确保数据中心节能、可靠。需提供机组实测50%负荷运行时的相关技术参数、能效比等，且提供具有CMA认证标识或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。 |  |  |
|  |  | (7)空调加湿系统应具备加湿速度快，效率高，耗水量低，不滋生细菌，便于维护等特点，空调加湿器应采用可拆卸的电极加湿系统，不接受高耗能的红外加湿方式和易滋生细菌的湿膜加湿方式。需提供所投产品的加湿器型号及品牌并加盖公章，本项应支持现场查验； |  |  |
|  |  | ▲(8)所投产品的厂家应具有中国制冷空调行业评定合格的GMPI实验室或CNAS认可焓差实验室，评定类别不低于A类。（提供生产厂家盖章的该试验装置评定合格证书复印件，并加盖公章。） |  |  |
|  |  | ▲(9)所投产品的厂家应具有精密空调群控管理软件、控制系统主控软件、AI+能源管理软件等核心技术，要求提软件著作权证书复印件，并加盖公章。 8、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.4 | 空调安装组件 | 室内机到室外机的距离10米内材料 | 套 | 2 |
| 1.1.5 | 精密配电柜 | 1、输入2路160A/3P, 输出 32A/1P*36 40A/3P*6 /16A*12,含主路和支路监控； | 台 | 1 |
|  |  | 2、带触摸显示屏； |  |  |
|  |  | 3、尺寸800*600*2000mm(宽*深*高可跟据机柜大小调整)； |  |  |
|  |  | 4、含同品牌断路器 |  |  |
| 1.1.6 | 温湿度变送器 | 1、温度范围：-20℃～80℃； | 台 | 2 |
|  |  | 2、湿度范围 ：0～100%RH； |  |  |
|  |  | 3、湿度: ±3.0%RH 温度: ±0.4℃； |  |  |
|  |  | 4、LCD液晶显示屏； |  |  |
|  |  | 5、上行通讯接口：RS485； |  |  |
|  |  | 6、通信协议：MODBUS-RTU。 |  |  |
| 1.1.7 | 漏水监控（含检测线） | 1、漏水检测，灵敏度可调，防误报功能； | 台 | 2 |
|  |  | 2、供电电源：12VDC； |  |  |
|  |  | 3、输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选； |  |  |
|  |  | 4、控制器检测长度大于500米； |  |  |
|  |  | 5、以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态。 |  |  |
|  |  | 6、10米，两芯漏水检测绳。 |  |  |
| 1.1.8 | 三相电量变送器 | 1、可以同时测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、输入电流、电压，标准RS-485数字接口输出，实现与监控主机及其网络连接。 |  |  |
|  |  | 3、全隔离处理技术，抗干扰能力强。全数字交流采样技术，精度高，稳定性好。 |  |  |
|  |  | 4、精度等级：电压、电流值0.2，其他0.5。 |  |  |
|  |  | 5、带LCD显示屏。 |  |  |
|  |  | 6、通信接口：RS485。 |  |  |
| 1.1.9 | 互感器 | 交流互感器，开合式，默认100/5A | 台 | 3 |
| 1.1.10 | 空开监测仪 | 1、输入路数： 8路； | 台 | 1 |
|  |  | 2、输入类型：220VAC电平信号或者DC48V（默认为AC输入）； |  |  |
|  |  | 3、隔离电压：2500VDC； |  |  |
|  |  | 4、交流输入检测范围：AC85V～AC265V； |  |  |
|  |  | 5、直流输入检测范围：DC30V～DC280V； |  |  |
|  |  | 6、供电电压：+7～+36VDC； |  |  |
|  |  | 7、通信协议： MODBUS-RTU协议。 |  |  |
| 1.1.11 | 智能设备监控器（含协议接口） | 1、1路监控串口，串口可选择为RS232、RS485或RS422，可以实现对UPS、精密空调、DPS等智能设备的监控管理，也可以实现监控串口与IP网络接口的透传功能； | 台 | 8 |
|  |  | 2、1路RS232调试接口，可对对设备进行固件升级或者厂家调试； |  |  |
|  |  | 支持CAN接口。 |  |  |
|  |  | 3、1路IP网络接口，10/100M自适应； |  |  |
|  |  | 4、具备实时时钟功能； |  |  |
|  |  | 5、内置WEB管理界面； |  |  |
|  |  | 6、支持AC220V和DC供电。 |  |  |
| 1.1.12 | 集中监控管理主机 | 1、8路开关量输入接口，支持干接点类型和TTL电平类型，可接烟感、漏水、防雷检测等传感器； | 台 | 1 |
|  |  | 2、4路空调控制接口，可以实现4台普通空调的自动开关控制及轮转调度功能，实现空调的节能控制； |  |  |
|  |  | 3、1路RS232配置管理接口，对设备进行固件升级或者厂家调试； |  |  |
|  |  | 4、1路门禁控制，包含一个wiegand读卡器接口，1个电锁控制接口，1个门磁输入和1个内部开门按钮输入； |  |  |
|  |  | 5、2路RS485总线接口，适配多种485总线模块，最多可接64路485总线模块； |  |  |
|  |  | 6、1路RJ45网络接口，10/100M自适应； |  |  |
|  |  | 7、可实现短信、电话、邮件、声光等告警； |  |  |
|  |  | ▲8、系统要求满足国密标准认证，采用国密SM1、SM2、SM3加密算法技术保证信息系统应用的有关身份鉴别、访问控制信息、重要信息资源及数据在传输过程中的机密性、完整性。并通过公安部关于信息系统安全产品安全监测，提供对应信息系统安全测评报告复印件，并加盖公章； |  |  |
|  |  | ▲9、为有效地保证系统的稳定性和可靠性，设备需与动环监控系统统一品牌，提供CE认证证书及具有CMA认证标识或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。 10、提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.1.13 | 一体化报警器 | 1、具有手机短信发送、手机电话拨打功能，支持电话的DTMF侦测功能，支持中文语音，网络类型支持GSM或者CDMA（需要安装SIM/UIM卡）； | 套 | 1 |
|  |  | 2、支持声光报警控制功能，适配12V声光报警器，同时具有1路消警输入接口，配合按钮可以实现本地消警； |  |  |
|  |  | 3、支持邮件发送； |  |  |
|  |  | 4、具有后备电池功能（后备电池工作时，声光报警输出功能将无效）； |  |  |
|  |  | 5、1路RS232接口，用于设备通讯和控制； |  |  |
|  |  | 6、1路RS485接口，用于设备通讯和控制； |  |  |
|  |  | 7、1路IP网络接口，10/100M自适应，用于设备通讯和控制，以及设备调试； |  |  |
|  |  | 8、1路调试接口，用于厂家进行设备调试； |  |  |
|  |  | 9、具备实时时钟功能； |  |  |
|  |  | 10、支持网络远程升级。 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 辅材 | 1、卡侬母头：40个； | 项 | 1 |
|  |  | 2、6个三头插板：8个； |  |  |
|  |  | 3、3个三头插板：10个； |  |  |
|  |  | 4、BNC头：10个； |  |  |
|  |  | 5、金银线：200米； |  |  |
|  |  | 6、RVV2*1.0：200米； |  |  |
|  |  | 7、RVV3*1.5：200米； |  |  |
|  |  | 8、轧带黑色：2包； |  |  |
|  |  | 9、公牛插头(三插)：24个； |  |  |
|  |  | 10、地插：2个； |  |  |
| （二） | 防雷接地系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 三相电源防雷器 | 1、最大持续工作电压 Uc：385VAC； | 套 | 1 |
|  |  | 2、冲击电流 limp(10/350μs)：25kA； |  |  |
|  |  | 3、标称放电电流 In(8/20μs)：25kA； |  |  |
|  |  | 4、保护水平 Up:2.0kV； |  |  |
|  |  | 5、响应时间 TA<25ns。 |  |  |
| 1.1.2 | 三相断路器 | 3P60A | 组 | 1 |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 镀锌扁钢 | 镀锌扁钢 | 处 | 2 |
| 2.2 | 汇流排 | 40*4 | 米 | 20 |
| 2.3 | 天花板龙骨间等电位连接板 | 6mm² | 处 | 5 |
| 2.4 | 与机房等电位连接带连接 | 16mm² | 处 | 5 |
| 2.5 | 与天花板龙骨做等电位连接 | 10mm² | 处 | 3 |
| 2.6 | 天花板龙骨等电位链接 | 10mm² | 处 | 3 |
| 2.7 | 接地网 |  | 项 | 1 |
| 2.8 | 辅材 | 金银线：200米； | 项 | 1 |
|  |  | RVV2*1.0：200米； |  |  |
|  |  | RVV3*1.5：200米。 |  |  |
| （三） | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 材料 |  |  |  |
| 1.1 | 静电地板 | 1、无边600*600*35mm | 平方米 | 30 |
|  |  | 2、ST14 拉伸板，表面选用 SPCC 硬质钢材，四周导电嵌条镀边。 |  |  |
|  |  | 3、有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品； |  |  |
|  |  | 4、进口胶水贴面，耐磨性强。 |  |  |
| 1.2 | 钢结构 | 钢结构、承重加固，承重需满足600Kg/㎡ | 平方米 | 30 |
| 1.3 | 机柜底座 |  | 套 | 9 |
| （四） | 气体灭火系统 |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |
| 1.1.1 | 单瓶式柜式灭火装置 | 90L/70KG（含储瓶柜、贮存装置、启动装置、喷头、压力讯号器、不绣钢高压软管等配件。） | 套 | 1 |
| 1.1.2 | 机械泄压口 | 机械泄压口尺寸：415*410mm | 台 | 1 |
| 1.1.3 | 灭火剂 | 七氟丙烷 | kg | 70 |
| 1.1.4 | 气体灭火控制器（1区） | 1、支持烟感/温感探测器同时探测报警；对电磁阀连接线进行短路、断路故障检测； | 台 | 1 |
|  |  | 2、首火警最大报警延时为 6 秒,非首火警最大报警延时为 1 秒；放气延时时间可设为 0s－35s，步长为 5s，出厂设置为 35s； |  |  |
|  |  | 3、系统提供故障、单一火警和复合火警报警输出功能；保护现场可连接手动立即启动和手动/自动切换盒，保证在紧急情况发生或现场维护时系统工作完全受控； |  |  |
|  |  | 4、系统区分故障/火警/放气延时/放气中四种状态，给出相应的声、光报警；当发生故障时控制器自动报警，当故障排除时控制器自动恢复； |  |  |
| 1.1.5 | 反馈信号模块 | 反馈信号模块 | 只 | 1 |
| 1.1.6 | 启动/停止盒 | 启动/停止盒 | 个 | 1 |
| 1.1.7 | 手动/自动转换按钮 | 手动/自动转换按钮 | 个 | 1 |
| 1.1.8 | 放气指示灯 | 1、当灭火气体释放时发出灯光指示与气体灭火控制盘配接使用； | 个 | 1 |
|  |  | 2、工作电压：DC24V（无极性连接）；动作电流：≤130mA； |  |  |
|  |  | 3、闪光频率：1.3Hz～2.2Hz。 |  |  |
| 1.1.9 | 火灾声光报警器 | 1、24V 无极性； | 个 | 1 |
|  |  | 2、当火警确认后，由联动控制设备控制； |  |  |
|  |  | 3、工作电压：DC24±15%；； |  |  |
|  |  | 4、动作电流：＜20mA； |  |  |
|  |  | 5、输出声级：80～115db（正面 3 米处）。 |  |  |
| 1.1.10 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、内置CPU，实时采样处理数据，智能判断； | 个 | 1 |
|  |  | 2、具有现场温度、湿度、灰尘积累漂移补偿，环境自适应功能； |  |  |
|  |  | 3、传感器失效检测功能（故障上报控制器）； |  |  |
|  |  | 4、无极性二总线连接，安装、维护方便； |  |  |
|  |  | 5、工作电压：DC24V； |  |  |
|  |  | 6、保护面积：80 平方米； |  |  |
|  |  | 7、监视电流：＜50uA； |  |  |
|  |  | 8、报警电流：1mA～20mA。 |  |  |
| 1.1.11 | 点型感温火灾探测器(A2S) | 1、报警温度：A2 级(54℃～70℃)/灵敏度三级可调； | 个 | 2 |
|  |  | 2、工作电压：DC24V； |  |  |
|  |  | 3、工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露)； |  |  |
|  |  | 4、保护面积：30 平方米（层高≤8m）； |  |  |
|  |  | 5、监视电流：＜50uA； |  |  |
|  |  | 6、报警电流：1mA～10mA； |  |  |
|  |  | 7、接线方式：无极性二线制。 |  |  |
| 1.1.12 | 防具面具 | 防护时间 ≥ 40min | 个 | 4 |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 2.1 | 信号线 | ZRBV-1x1.5双绞线 | 米 | 50 |
| 2.2 | 控制导线 | 单芯ZRBV-1x1.0 | 米 | 50 |
| 2.3 | 金属线管 | XG20x1.2 | 米 | 80 |
| 2.4 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 20 |
|  | 小计3 |  |  |  |
| 四、 | 综合布线系统 |
| （一） | 法院专网布线系统 |
| 1 | 材料 |  |  |  |
| 1.1 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 个 | 259 |
| 1.2 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） | 条 | 259 |
| 1.3 | 信息面板 | 单口面板 | 个 | 259 |
| 1.4 | 接线底盒 | 86底盒 | 个 | 259 |
| 1.5 | 面板标签 | 面板标签 | 个 | 259 |
| 1.6 | 电缆标签 | 电缆标签 | 个 | 259 |
| 1.7 | 六类非屏蔽线缆 | 6类4对UTP电缆(305米/箱) | 箱 | 51 |
| 1.8 | 24口6类非屏蔽配线架 | 24口6类非屏蔽配线架 | 个 | 11 |
| 1.9 | 理线架 | 1U | 个 | 11 |
| 1.1 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） | 条 | 259 |
| 1.11 | 水平桥架 | 镀锌线槽，金属桥架200*100*1.0mm | 米 | 400 |
| 1.12 | 垂直桥架 | 镀锌线槽，金属桥架300*100*1.0mm | 米 | 60 |
| 1.13 | PVC线管槽及配件 | PVC管ø25、接头、胶水等 | 项 | 1 |
| （二） | 互联网布线系统 |
| 1 | 材料 |  |  |  |
| 1.1 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 个 | 255 |
| 1.2 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） | 条 | 255 |
| 1.3 | 信息面板 | 单口面板 | 个 | 255 |
| 1.4 | 接线底盒 | 86底盒 | 个 | 255 |
| 1.5 | 面板标签 | 面板标签 | 个 | 255 |
| 1.6 | 电缆标签 | 电缆标签 | 个 | 255 |
| 1.7 | 六类非屏蔽线缆 | 6类4对UTP电缆(305米/箱) | 箱 | 51 |
| 1.8 | 24口6类非屏蔽配线架 | 24口6类非屏蔽配线架 | 个 | 11 |
| 1.9 | 理线架 | 1U | 个 | 11 |
| 1.1 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） | 条 | 255 |
| 1.11 | PVC线管槽及配件 | PVC管ø25、接头、胶水等 | 项 | 1 |
| （三） | 语音网布线系统 |
| 1 | 材料 |  |  |  |
| 1.1 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 个 | 255 |
| 1.2 | 语音跳线 | 语音跳线2米 | 条 | 255 |
| 1.3 | 信息面板 | 单口面板 | 个 | 255 |
| 1.4 | 接线底盒 | 86底盒 | 个 | 255 |
| 1.5 | 面板标签 | 面板标签 | 个 | 255 |
| 1.6 | 电缆标签 | 电缆标签 | 个 | 255 |
| 1.7 | 六类非屏蔽线缆 | 6类4对UTP电缆(305米/箱) | 箱 | 51 |
| 1.8 | 24口6类非屏蔽配线架 | 24口6类非屏蔽配线架 | 个 | 11 |
| 1.9 | PVC线管槽及配件 |  | 项 | 1 |
|  |  | PVC管ø25、接头、胶水等 |  |  |
| （四） | 党政网布线系统 |
| 1 | 材料 |  |  |  |
| 1.1 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 个 | 32 |
| 1.2 | 语音跳线 | 语音跳线2米 | 条 | 32 |
| 1.3 | 信息面板 | 单口面板 | 个 | 32 |
| 1.4 | 接线底盒 | 86底盒 | 个 | 32 |
| 1.5 | 面板标签 | 面板标签 | 个 | 32 |
| 1.6 | 电缆标签 | 电缆标签 | 个 | 32 |
| 1.7 | 六类非屏蔽线缆 | 6类4对UTP电缆(305米/箱) | 箱 | 7 |
| 1.8 | 24口6类非屏蔽配线架 | 24口6类非屏蔽配线架 | 个 | 2 |
| 1.9 | PVC线管槽及配件 | PVC管ø25、接头、胶水等 | 项 | 1 |
| （五） | 财政专网布线系统 |
| 1 | 材料 |  |  |  |
| 1.1 | 六类非屏蔽信息模块 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 个 | 10 |
| 1.2 | 语音跳线 | 语音跳线2米 | 条 | 10 |
| 1.3 | 信息面板 | 单口面板 | 个 | 10 |
| 1.4 | 接线底盒 | 86底盒 | 个 | 10 |
| 1.5 | 面板标签 | 面板标签 | 个 | 10 |
| 1.6 | 电缆标签 | 电缆标签 | 个 | 10 |
| 1.7 | 六类非屏蔽线缆 | 6类4对UTP电缆(305米/箱) | 箱 | 2 |
| 1.8 | 24口6类非屏蔽配线架 | 24口6类非屏蔽配线架 | 个 | 1 |
| 1.9 | PVC线管槽及配件 | PVC管ø25、接头、胶水等 | 项 | 1 |
| （六） | 其他系统布线 |
| 1 | 建筑群子系统 |
| -1 | 材料 |  |  |  |
| 1.1 | 12口光纤配线箱-抽拉式 | 12口光纤配线箱-抽拉式 | 个 | 1 |
| 1.2 | LC光纤适配器 | LC光纤适配器 | 个 | 2 |
| 1.3 | LC单模尾纤 | 3米 | 条 | 2 |
| 1.4 | 单模跳线 | 3米 | 条 | 2 |
| 1.5 | 12芯单模室外铠装光缆 | 12芯单模室外铠装光缆 | 米 | 200 |
| 1.6 | PVC线管槽及配件 | PVC管ø25、接头、胶水等 | 项 | 1 |
| 1.7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 0 |
| 2 | 监控布线系统 |
| -1 | 材料 |  |  |  |
| 1.1 | 水晶头 | 超五类非屏蔽 | 个 | 342 |
| 1.2 | 超五类非屏蔽线缆 | 超五类非屏蔽双绞线 | 箱 | 6 |
| 1.3 | 光纤收发器 | 1、1口千兆光纤收发器； | 对 | 20 |
|  |  | 2、光口：1个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、距离20公里FC口； |  |  |
|  |  | 4、单模单纤； |  |  |
|  |  | 5、电口：1个千兆网口。 |  |  |
| 1.4 | 四口-SC接口 | 四口-SC接口 | 个 | 40 |
| 1.5 | 耦合器 | 类型：SC | 个 | 40 |
| 1.6 | 4芯单模光缆 | 4芯单模光缆（含布设光缆） | 米 | 2000 |
| 1.7 | 电源线 | RVV 2.5*2 | 米 | 1000 |
| 1.8 | 光纤跳线 | 3米 | 条 | 40 |
| 1.9 | PVC线管槽及配件 | PVC管ø25、接头、胶水等 | 项 | 1 |
| 五、 | 计算机网络系统 |
| （一） | 法院专网 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 网络设备 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、以太网交换机主机：包转发性能≥216Mpps，交换容量≥1.2Tbps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持24 个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个万兆 SFP+，支持1 个3、扩展插槽，配置独立风扇模块、双电源模块； |  |  |
|  |  | 满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.2 | 接入交换机 | 1、参数要求：交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； | 台 | 7 |
|  |  | 2、接口要求：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持G.8032开放环网协议；支持802.3az能效以太网EEE； |  |  |
|  |  | 4、满足国产化要求，3年维保。 |  |  |
| （二） | 互联网 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 网络设备 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、以太网交换机主机：包转发性能≥216Mpps，交换容量≥1.2Tbps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持24 个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个万兆 SFP+，支持1 个扩展插槽，配置独立风扇模块、双电源模块； |  |  |
|  |  | 3、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.2 | 接入交换机 | 1、参数要求：交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； | 台 | 7 |
|  |  | 2、接口要求：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持G.8032开放环网协议；支持802.3az能效以太网EEE； |  |  |
|  |  | 4、满足国产化要求，3年维保。 |  |  |
| （三） | 语音网 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 网络设备 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、以太网交换机主机：包转发性能≥216Mpps，交换容量≥1.2Tbps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持24 个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个万兆 SFP+，支持1 个扩展插槽，配置独立风扇模块、双电源模块； |  |  |
|  |  | 3、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.2 | 接入交换机 | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； | 台 | 7 |
|  |  | 2、接口要求：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持G.8032开放环网协议；支持802.3az能效以太网EEE； |  |  |
|  |  | 4、满足国产化要求，3年维保。 |  |  |
| （四） | 党政网 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 网络设备 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps； | 台 | 2 |
|  |  | 2、接口要求：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持G.8032开放环网协议；支持802.3az能效以太网EEE；(含2个单模光模块和2个多模光膜块) |  |  |
|  |  | 4、3年维保，满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.2 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、接口要求：≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持G.8032开放环网协议；支持802.3az能效以太网EEE； |  |  |
|  |  | 4、满足国产化要求，3年维保。 |  |  |
| （五） | 财政专网 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.1.1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、接口要求：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持G.8032开放环网协议；支持802.3az能效以太网EEE；(含2个单模光模块和2个多模光膜块) |  |  |
|  |  | 4、满足国产化要求，3年维保。 |  |  |
| 1.1.2 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、接口要求：≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆光口； |  |  |
|  |  | 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持G.8032开放环网协议；支持802.3az能效以太网EEE； |  |  |
|  |  | 4、满足国产化要求，3年维保。 |  |  |
|  | 小计5 |  |  |  |
| 六、 | 网络安全和密码建设 |
| （一） | 网络安全 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.1.1 | 出口路由器 | 1、包转发性能50MPPS，交换容量240Gbps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、接口：≥6个10GE光口，≥16个GE电口； |  |  |
|  |  | 3、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.1.2 | 光模块 | 万兆光模块 | 块 | 4 |
| 1.1.3 | 光模块 | 千兆光模块 | 块 | 4 |
| 1.2 | 服务器 |  |  |  |
| 1.2.1 | 网管系统服务器 | 1.CPU：2颗高性能处理器，单处理器物理核数≥16核，主频≥2.5GHz; | 台 | 1 |
|  |  | 2.内存:≥128G； |  |  |
|  |  | 3.硬盘:≥1*6T SATA 盘，≥1*480GB SSD； |  |  |
|  |  | 4.网卡:≥6*GE光网口，≥2*10GE光网口(满配多模光模块)； |  |  |
|  |  | 5.RAID卡:支持Raid 0 1 10 5； |  |  |
|  |  | 所使用的CPU、操作系统满足国产化要求，信创目录名单 |  |  |
| 1.3 | 安全设备 |  |  |  |
| 1.3.1 | 下一代防火墙 | 1.标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，网络层吞吐量≥13G，网络接口：≥6个10/100/1000M自适应电口，≥6个万兆光口，内存≥16G，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万，冗余电源。 | 台 | 4 |
|  |  | 2.配置3年入侵防御、WAF、防病毒功能，及3年入侵防御、WAF、防病毒特征库升级。 |  |  |
|  |  | 3.支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒查杀。 |  |  |
|  |  | 4.支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于10种的防护类； |  |  |
|  |  | 5.支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段设置内容。 |  |  |
|  |  | 6.支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、应用过滤、终端过滤等高级访问控制功能。 |  |  |
|  |  | ▲7.支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP、ORACLE、MYSQL等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长、阈值和阻断时长。(需提供产品功能截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 8、系统定义超过8700+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型。 |  |  |
|  |  | 9、支持≥20级的压缩文件进行解压查杀。(需提供产品功能截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 信创目录产品。 提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.3.2 | 下一代防火墙（增强型） | 1.标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，网络层吞吐量≥15G，网络接口：≥6个10/100/1000M自适应电口，≥6个万兆光口，内存≥16G，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万，冗余电源。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.配置3年入侵防御、WAF、防病毒功能，及3年入侵防御、WAF、防病毒特征库升级。 |  |  |
|  |  | 3.支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒查杀。 |  |  |
|  |  | 4.支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于10种的防护类； |  |  |
|  |  | 5.支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段设置内容。 |  |  |
|  |  | 6.支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、应用过滤、终端过滤等高级访问控制功能。 |  |  |
|  |  | ▲7.支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP、ORACLE、MYSQL等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长、阈值和阻断时长。(需提供产品功能截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 8、系统定义超过8700+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型。 |  |  |
|  |  | 9、支持≥20级的压缩文件进行解压查杀。(需提供产品功能截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 信创目录产品。 提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.3.3 | 终端准入系统 | 1、标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，内存≥16G、硬盘≥2T、≥6个千兆电口； | 台 | 1 |
|  |  | 2、最大支持≥500台无代理软件设备安全管理（支持瘦终端、IoT设备、ICS设备）； |  |  |
|  |  | 3、支持系统内置账号认证、微软AD域帐号、LDAP帐号认证、邮件服务器账号认证； |  |  |
|  |  | 4、支持主动、被动等多种设备发现方式，及时发现网络空间内存活资产； |  |  |
|  |  | 5、支持入网终端安全状态检查； |  |  |
|  |  | 6、支持基于用户下发三层ACL进行网络资源访问控制。 |  |  |
|  |  | ▲7、支持基于设备探针扫描发现同网段设备，可手动指定或者智能选举出终端设备作为扫描探针；(需提供产品功能截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 8、支持无客户端环境下，802.1x有线、无线网络的VLAN动态下发和ACL动态下发； |  |  |
|  |  | 9、支持通过WMI协议发现Windows终端设备信息；(需提供产品功能截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 系统拥有自监控模块，能够检测系统硬件资源使用情况，系统模块可用性检测，如有异常可通过页面、短信、邮件等方式向管理员预警，也可与第三方监控平台对接； 提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.3.4 | 未知威胁分析系统 | 1、标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，网络吞吐率≥1Gbps，网络接口：≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，内存≥16G，硬盘≥2T，冗余电源。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9、TFTP、NNTP等协议报文持风险数据包保存功能，以帮助用户还原攻击过程，进行取证和关联分析；并支持系统内置wireshark组件预览风险数据包 |  |  |
|  |  | 3、支持深度检测模块，对流量进行二次分析，提高攻击检测的准确； |  |  |
|  |  | 4、支持文件白名单、发件人邮箱白名单、发件人域名白名单、域名白名单、情报白名单、IP白名单、WEB特征白名单、IDS规则白名单的配置 |  |  |
|  |  | 5、支持对HTTP、IMAP、SMTP、POP3、Redis、Telnet、FTP、PostgreSQL、MQTT、DMDB、GBASE、KINGBASE等协议的弱口令检测。 |  |  |
|  |  | 6、支持对流量中的数据包、会话连接、重传包、网络报文等状态进行检测，可对业务网络流量传输异常告警。 |  |  |
|  |  | 7、支持自动对系统告警事件降噪收敛处理，以基于实体的事件分类方式，将TOP30异常客户端IP、安全事件发生次数用不同颜色柱状图排序展示，可一键下钻查看原始告警数量及攻击状态；导出报表支持的枚举信息至少包含客户端IP、服务端IP、成功次数、不同风险级别次数、事件次数、事件名称、首次发生时间、最近发生时间等。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 8、风险查询支持一键切换运营模式和专业模式，满足不同场景的研判需求。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | ▲9、支持动态URL分析功能，能够检测针对浏览器的0Day攻击, 以及远程下载恶意文件检测。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 10、支持对流量、流量中会话、流量中数据包、流量中异常告警进行统计，且流量统计支持查看各网口流量和Agent流量，支持查看1个月内流量情况。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 11、所投产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。(需提供证书复印件并加盖公章) |  |  |
|  |  | 所投产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书》。(需提供证书复印件并加盖公章) 提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.3.5 | 日志审计 | 1、标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，包含主机审计许可证书数量≥150个，网口接口：≥6个千兆电口。硬盘容量≥4T SATA。内存大小≥16G，冗余电源。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。注册用户资产时，提供自动发现识别能力； |  |  |
|  |  | 3、内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景； |  |  |
|  |  | 4、支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； |  |  |
|  |  | 5、支持思维导图模式的解析规则界面自定义； |  |  |
|  |  | 6、资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定。拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息。 |  |  |
|  |  | 7、三维关联分析，可通过资产、知识库和弱点库三个维度分析事件是否构成威胁，且能形成关联事件。 |  |  |
|  |  | ▲8、采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发；(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 9、支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 10、支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 11、对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 12、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 13、通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息。(需提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章) |  |  |
|  |  | 信创目录产品。 提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.3.6 | 漏洞扫描 | 1、国产化漏洞扫描系统，支持扫描A类、B类、C类地址。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、2U，≥2T硬盘，≥16G内存，≥8个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆光口，≥1个扩展插槽，冗余电源。含三年漏洞特征库升级，三年硬件维修服务。 |  |  |
|  |  | 3、能够提供系统扫描、WEB扫描、数据库扫描、基线配置核查、弱口令扫描五大功能模块； |  |  |
|  |  | 4、支持对各种网络主机、操作系统、网络设备（如交换机、路由器、防火墙等）、常用软件以及应用系统的识别和漏洞扫描； |  |  |
|  |  | 5、可以自定义扫描端口范围、端口扫描策略； |  |  |
|  |  | 6、支持将漏洞以紧急、高危、中危、低危、信息进行危害程度的分类，并且可根据用户需要自定义漏洞等级； |  |  |
|  |  | 7、首页直观展示资产及资产弱点统计信息，包括资产总量分布、弱点总量分布、资产风险分布、风险主机TOP5、风险网站TOP5、主机资产风险/服务分布、弱点发现趋势等模块。 |  |  |
|  |  | 8、支持用户自定义系统名称、版权信息和系统的Logo信息，而无需进行定制化。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 9、漏洞知识库支持自定义编辑，可编辑漏洞描述、修复建议、漏洞等级等内容，在扫描结果和导出报告中应展示编辑后的内容。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 10、扫描结果在产品界面中支持查看目标应用返回的软件版本，可以方便与漏洞描述对比进行漏洞验证。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 11、管理人员可根据系统给出的漏洞参数、HTTP请求/响应数据，快速验证，一键验证漏洞。支持对Struts2远程命令执行漏洞进行命令执行和文件上传的渗透测试验证操作。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | ▲12、支持VPN代理扫描，可在产品界面添加代理网络配置，实现公有云、隔离网等特殊网络环境下的漏洞扫描。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 13、支持对用户有效期进行详细设置，可以设置不限制，也可以设置每天的哪个时段、每周的周几至周几、每月几号至几号才能正常使用。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 信创目录产品； 提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.3.7 | 堡垒机 | 1、标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，包含运维审计授权≥500个，网口接口：≥6个千兆电口,≥4个千兆光口，硬盘:≥2T SATA，最大字符连接≥200个，最大图型连接≥30个，冗余电源。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。 |  |  |
|  |  | 3、支持密码工单管理，可通过工单申请相应资源的密码，支持通过邮件的方式通知管理员及申请人；支持工单授权到期后的自动密码回收。 |  |  |
|  |  | 4、支持采用国密加密算法进行核心敏感数据加密存储； |  |  |
|  |  | 5、支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。 |  |  |
|  |  | 6、运维客户端自带运维工具，可不依赖xshell/Securecrt/mstsc等工具进行运维操作。 |  |  |
|  |  | 7、支持运维报表自动定期发送，提供一键导出符合等级保护、SOX法案要求的综合分析报告。 |  |  |
|  |  | 8、支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 9、支持对Web应用的自动改密功能，并且支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成web应用的改密脚本。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 10、支持UOS/麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | ▲11、使用国密算法对堡垒机操作日志进行完整性校验计算，防止日志被篡改，保证操作行为的可信。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 12、IE、谷歌或火狐浏览器代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码。(需提供功能界面截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 13、所投产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+）》。(需提供证书复印件并加盖公章) |  |  |
|  |  | 14、所投产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书》。(需提供证书复印件并加盖公章) |  |  |
|  |  | 15、产品具备国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》。(需提供证书复印件并加盖公章) |  |  |
|  |  | 信创目录产品。 提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.3.8 | 动态令牌 | USBKey硬件一个；用于运维审计上做双因子认证 | 个 | 5 |
| 1.3.9 | 网管系统 | 1、网管平台自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路。含100节点授权； | 套 | 1 |
|  |  | 2、用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。多平台支持：3、支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构； |  |  |
|  |  | 4、自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑、邻居拓扑、LLDP-MED拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、IRF拓扑、MDC虚拟网络拓扑、MDC和IRF组合拓扑等多种拓扑类型； |  |  |
|  |  | 5、满足国产化要求。 |  |  |
| （二） | 密码应用 |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 国密门禁系统 | 单门单向控制器： | 个 | 1 |
|  |  | 1、控制1道门的单向刷卡，1路报警输入，1路消防联动输入，TCP/IP局域网联网控制； |  |  |
|  |  | 2、≥2万张卡管理权限，≥4万条脱机存储记录,可选配扩展至10万人和10万条记录； |  |  |
|  |  | 3、信创名录产品。 |  |  |
| 1.2 |  | 国密门禁读卡器+指纹； | 个 | 1 |
|  |  | 2、验证模式：支持指纹、人脸验证模式；支持国密CPU卡； |  |  |
|  |  | 3、人脸容量：≥1000张； |  |  |
|  |  | 4、指纹容量：≥1000枚； |  |  |
|  |  | 5、记录容量：≥200000条； |  |  |
|  |  | 6、通讯接口：TCP/IP； |  |  |
|  |  | 7、控制接口：继电器，WG26，WG34； |  |  |
|  |  | 8、屏幕尺寸：≥2.8寸； |  |  |
|  |  | 9、电源电压：12V，2A； |  |  |
|  |  | 10、外观尺寸：L192㎜×W82㎜×H30㎜； |  |  |
|  |  | 11、信创名录产品。 |  |  |
| 1.3 |  | 开门按钮： | 个 | 1 |
|  |  | 1、门禁专用外出开门按钮（塑料）； |  |  |
|  |  | 2、开关尺寸:长86X宽86X厚38(mm)； |  |  |
|  |  | 3、最大电流:3A@36VDC； |  |  |
|  |  | 4、接点选择:NO,NC,COM； |  |  |
|  |  | 5、选用材质:防火材料混合树脂。 |  |  |
| 1.4 |  | 单门磁力锁： | 个 | 1 |
|  |  | 1、280kg单门磁力锁附信号输出； |  |  |
|  |  | 2、锁体尺寸:长250X宽42X高27(mm)； |  |  |
|  |  | 3、最大拉力:280kg(600LBS)； |  |  |
|  |  | 4、输入电压:DC12V或DC24V； |  |  |
|  |  | 5、安全类型:通电上锁，断电开锁； |  |  |
|  |  | 6、LED显示:绿灯(上锁状态)红灯(开门状态)。 |  |  |
| 1.5 |  | 磁力锁支架： | 个 | 1 |
|  |  | 1、支架尺寸:长250X宽47X高28(mm)； |  |  |
|  |  | 2、使用门式:外开门专用； |  |  |
|  |  | 3、开门方式:90度向外开门； |  |  |
|  |  | 4、表面处理:高强度铝合金闪银喷砂； |  |  |
| 1.6 |  | 门禁密钥管理系统（国密）： | 套 | 1 |
|  |  | 1、国密产品配套使用，发卡授权许可1000张。 |  |  |
|  |  | 支持国产算法，系统将CPU卡密钥管理生成、密钥母卡发行、用户卡初始化、PSAM卡初始化等功能集于一体，为用户提供简便的国密CPU卡密钥管理和初始化操作。 |  |  |
|  |  | 3、所投产品至少包括系统光盘1张、发卡器1套、密钥卡2张、设置卡1张、授权加密狗一套； |  |  |
|  |  | 4、信创名录产品。 |  |  |
| 1.7 |  | 门禁管理系统： | 套 | 1 |
|  |  | 1、系统功能包括：门禁设置管理、人员权限分配、区域管理、电子地图、时段管理等； |  |  |
|  |  | 2、信创名录产品。 |  |  |
| 1.8 |  | 安全门禁卡： | 张 | 20 |
|  |  | 1、ISO/IEC14443TypeA协议非接触CPU卡。8位CPU，16K容量，硬件SM1、SSF33等国密算法硬件处理器,白卡； |  |  |
|  |  | 2、信创名录产品。 |  |  |
| 1.9 |  | 管理工作站： | 台 | 1 |
|  |  | 1、≥6核，≥32G内存，≥2T磁盘，三年有限保修及上门。（含屏幕、鼠标键盘等配套）； |  |  |
|  |  | 2、含国产化操作系统； |  |  |
|  |  | 3、信创名录产品。 |  |  |
| 1.1 | 国密监控系统 | 国密硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  |  | 1、按照不低于1080P清晰度，存储90天。系统支持硬盘存满时自动从头覆盖，循环录像； |  |  |
|  |  | 2、支持国密算法模块； |  |  |
|  |  | 3、2U标准机架式； |  |  |
|  |  | 4、不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA三年内提供硬盘故障维修； |  |  |
|  |  | 5、盘位数量≥8； |  |  |
|  |  | 6、千兆网口≥2； |  |  |
|  |  | 7、 eSATA接口≥1； |  |  |
|  |  | 8、 USB2.0接口≥3个 |  |  |
|  |  | 软件性能： |  |  |
|  |  | 1、输入带宽：≥400M； |  |  |
|  |  | 2、 ≥40路H.264、H.265混合接入； |  |  |
|  |  | 3、最大支持16×1080P解码； |  |  |
|  |  | 4、支持H.265、H.264解码； |  |  |
|  |  | 5、Smart2.0/整机热备/智能检索/智能回放/人脸检索/热度图； |  |  |
|  |  | 6、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.11 |  | 1、10T监控硬盘： | 块 | 4 |
|  |  | 2、接口类型：SATA6Gb/s；容量：10TB；转速：7200rpm；缓存：560MB；3、工作负载评级：180TB/年； |  |  |
|  |  | 4、平均故障间隔时间：100万小时。 |  |  |
| 1.12 |  | 半球网络摄像机: | 台 | 3 |
|  |  | 1、500万像素， 1/1.8'' CMOS半球网络摄像机； |  |  |
|  |  | 2、支持国密算法模块； |  |  |
|  |  | 3、最小照度：彩色0.0005Lux@F1.0，AGC ON; 0LUX with light； |  |  |
|  |  | 4、镜头：4mm，水平视场角89°； |  |  |
|  |  | 5、宽动态范围：≥120dB； |  |  |
|  |  | 6、视频压缩标准：H.265/H.264/MJEPG； |  |  |
|  |  | 7、报警输出：≥1路（报警输出最大支持DC12V 30mA）； |  |  |
|  |  | 8、工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； |  |  |
|  |  | 9、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) |  |  |
|  |  | 10补光照射距离：暖光最远≥10米； |  |  |
|  |  | 11、满足国产化要求。 |  |  |
| 1.13 |  | 国密视频播放客户端软件： | 套 | 1 |
|  |  | 1、完成视频系统的播放； |  |  |
|  |  | 2、支持国密PCI-E密码卡（包含PCI-E密码卡）； |  |  |
|  |  | 3、支持视频历史记录的回看； |  |  |
|  |  | 4、提供linux和windows驱动接口； |  |  |
|  |  | 5、支持通用视频功能。 |  |  |
| 1.14 |  | 百兆交换机8口，满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 1.15 | SSL应用安全网关 | 具备IPSec 、SSL VPN功能，支持国密算法，为应用系统的提供端对端数据安全传输、安全访问，确保网络通信过程中的机密性、完整性以及实体身份真实性等服务。 | 台 | 1 |
|  |  | 1、网络接口要求 ≥8个千兆电口（可扩4光 、2万兆）；支持 ≥2路随机数发生器，支持使用强素数； |  |  |
|  |  | 2、密文速率≥500Mbps；每秒新建连接数（SSL）≥5000；转发延时：小于1毫秒；最大并发用户数（隧道）≥3000； |  |  |
|  |  | 3、支持智能终端、应用APP、PC、手机等设备接入；支持多种认证方式(账号+口令、USBkey、数字证书等）； |  |  |
|  |  | 4、支持标准SSL、IPSEC安全协议国密算法、对称算法、散列算法、非对称算法 |  |  |
|  |  | 5、支持用户终端安全检查 |  |  |
|  |  | 6、支持硬件特殊码提取，系统自动提取终端硬件信息指纹，注册信息被授权后进入可信设备列表，支持终端和用户绑定 |  |  |
|  |  | 7、采用安全处理器芯片作为密钥存储部件，保证密钥的安全存储 |  |  |
|  |  | 8、支持角色管理，提供细粒度控制，到同应用的权限划分。 |  |  |
|  |  | 9、支持应用服务管理，可直接添加详细的应用列表，通过应用与用户角色二元素设定用户的访问权限，远程用户经身份验证后，即可在其角色权限范围内直接访问相关应用资源。 |  |  |
|  |  | 10、支持负载均衡，集群管理，支持硬件级别的双机热备 |  |  |
|  |  | ▲11、支持对接入的终端信息进行审计，审计内容包括用户名、IP地址、证书信息、流量（上传/下载）、时间（访问时间/结束时间）等，支持按照用户名、用户IP、访问时间进行搜索，支持按照xlsx格式导出当前列表及所有日志。(需提供产品功能截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | ▲12、对接入用户访问的资源进行审计，审计内容包括用户名、访问资源、访问时间等，支持按照用户名、访问资源、访问时间进行搜索，支持按照xlsx格式导出当前列表及所有日志。(需提供产品功能截图并加盖公章) |  |  |
|  |  | 13、支持iptables查询，可根据链、表进行筛选，查看报文个数、报文大小、目标、协议、选项。 |  |  |
|  |  | 14、为支持设置IPsec策略，包括安全提议、交换模式、IKE生存时间、DPD检测、封装模式等，支持对DPD设置执行动作包括保持、重新协商、消除等。 |  |  |
|  |  | 15、支持查看已经建立好的安全联盟隧道信息，包括隧道两端、数据流、传输模式、安全协议、验证算法、加密算法、DH组、状态。 |  |  |
|  |  | 具备商用密码产品认证证书且满足国产化要求。 提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |  |  |
| 1.16 | UKey | 1、硬件特性 | 个 | 10 |
|  |  | 高性能智能安全芯片； |  |  |
|  |  | 64K/128K安全存储空间； |  |  |
|  |  | 支持国密标准系列算法等； |  |  |
|  |  | 硬件实现数字签名，私钥永不出Key； |  |  |
|  |  | 硬件产生随机数； |  |  |
|  |  | 每个Key有唯一序列号。 |  |  |
|  |  | 2、软件特性 |  |  |
|  |  | 支持多种操作系统：Windows系列、Linux、国产化操作系统 |  |  |
|  |  | 提供标准的安全中间件（PKCS#11和CSP）以及API接口； |  |  |
|  |  | 提供Win32 DLL和ActiveX控件； |  |  |
|  |  | 软件开发包(SDK)模块化、配置化、可定制化，易于开发和升级。 |  |  |
|  |  | 3、功能特性 |  |  |
|  |  | 双因子身份认证，认证时需同时提供证书和PIN码，安全性高； |  |  |
|  |  | 支持同时存储多组密钥和证书； |  |  |
|  |  | 可同时提供身份认证、数据加解密、安全存储等功能。 |  |  |

- 成品软件

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 安防监控系统 |
| 1 | 综合安防软件 | 1、支持前端编码设备的集中管理； | 套 | 1 |
|  |  | 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 |  |  |
|  |  | 3、平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 |  |  |
|  |  | 4、支持来访人员登记、出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等功能。 |  |  |
| 二、 | 中央控制子系统 |
| 1 | 管控平台软件 | 管理、控制和调度整个相关系统的平台 | 套 | 1 |
| 三、 | 无纸化会议系统 |
| 1 | 无纸化会议客户端软件 | 支持欢迎界面展示信息，前屏会议信息显示界面上方显示会议主题、参会人员、会议室信息、开始时间、主讲人、秘书信息等 | 套 | 15 |
| 2 | 呼叫服务终端软件 | 可根据会议室，状态分类查找会议中无纸化终端发出的会议服务请求。 | 套 | 1 |
|  |  | 软件实时查看无纸化终端发起的服务请求并进行处理，反应快速 |  |  |
|  |  | 可设置弹窗或者声音提示，保证不错漏信息 |  |  |
|  |  | 可选择显示全部服务信息或单独显示未处理服务信息 |  |  |
| 3 | 无纸化平板软件 | 1.支持欢迎界面展示信息，前屏会议信息显示界面上方显示会议主题、参会人员、会议室信息、开始时间、主讲人、秘书信息， | 套 | 15 |
|  |  | 2.可配置显示所有信息，包括背景图片、单位名称、logo更换； |  |  |
|  |  | 3.支持签到功能，需后台配置本次会议是否开启签到。 |  |  |
|  |  | 4.签到界面显示：会议主题信息、参会人员信息、签到按钮， |  |  |
|  |  | 5.手写签到栏（后台配置是否开启手动签到，签到后以图片的方式保存），页面实时显示当前签到状态（参会总人员数、已签到、未签到）； |  |  |
|  |  | 6.主席位进入主功能菜单签到信息页面可控制统一签到、默认全签、结束签到； |  |  |
|  |  | 7.支持会中新建投票，由主席位统一管理开启； |  |  |
|  |  | 8.支持多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /html /htm等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件； |  |  |
|  |  | 9.可移动悬浮菜单（简单方便/快捷高效），任意界面可双击截图保存至会议纪要； |  |  |
|  |  | 10.支持多模式同屏广播功能，包含强制同屏，自由同屏，异步浏览，跟踪主讲，辅助同屏等多个功能项，同屏广播视频流畅清晰； |  |  |
|  |  | 11.支持任意状态下进行手绘批注，交互批注等； |  |  |
|  |  | 12.支持任意状态下进行个人电子白板，交互电子白板等；电子白板可翻页，可选择保存/删除； |  |  |
|  |  | 13.支持会议纪要文件即时保存即时查看，包含手绘批注、电子白板内容保存后的图片。原文件修改后保存（文件名+人名+时间）可在此查阅（显示文件、保存人、时间等）； |  |  |
|  |  | 14.支持U盘读取，对临时文件做出处理，读取U盘文件，文件在U盘直接打开预览，上传文件到后台并提示上传成功，监测后台临时上传、U盘导入的临时文件，当接收到任意文件即时弹窗提醒 |  |  |
|  |  | （点击查看/忽略），上传成功的文件可在临时文件中展示； |  |  |
|  |  | 15.支持发送信息功能，终端互发信息交流，发件箱、收件箱。可选择参会人员发送信息，支持全选操作（即为发送所有人）； |  |  |
|  |  | 16.支持呼叫服务功能.支持系统预设的8种服务直接选择将文本输入到下面输入框（可多选），并支持手动输入，点击“确认呼叫”发送到后台，提示“呼叫成功”； |  |  |
|  |  | 17.支持主席对会议文件进行开启/关闭控制，开启后列席终端才可查看到该议题文件； |  |  |
|  |  | 18.支持主席对列席界面进行控制，统一切换所有终端欢迎界面/签到界面/投票界面/功能界面； |  |  |
|  |  | 19.支持一键更换三种以上主题皮肤，包含党政主题，军队主题，商务主题； |  |  |
|  |  | 20.支持信号控制功能，控制其它任意终端发起同屏功能，强制关闭其它终端同屏； |  |  |
|  |  | 21.支持同屏广播状态下窗口模式，双击窗口即回到同屏； |  |  |
|  |  | 22.支持投票表决功能，单选多选实名匿名多种投票模式，可从主席位对会议投票进行开启、停用、重置、查看显示结果等功能； |  |  |
|  |  | 23.支持在线新建投票，可临时发起快速表决； |  |  |
|  |  | 24.支持公告发布，系统通知等功能；会议开始任何系统通知以滚动方式提示； |  |  |
|  |  | ▲25、所投产品为自主知识产权产品，具备基于实现音视频互动的全息云会议系统著作权证书，相关软件须提供国家知识版权局颁发的的计算机软件著作权登记证书（均提供复印件）以及在国家知识版权局网站上的查询证明，并加盖公章。 26、提供原厂售后服务承诺函。 |  |  |
| 四、 | 电子铭牌子系统 |
| 1 | 桌牌智能管理软件 | 1、支持多会议预设 创建多场会议、查询会议，可设置会议标语，可控制一场会议的开启和编辑 支持多议题预设功能，用于不同会议下不同参会者瞬间显示的要求 针对已创建的会议信息，可单击列表中对应会议的“修改”按钮，则进入修改会议窗口 单击列表中对应会议的“删除”按钮，可删除该场会议，包括删除该场会议人员和会议资料等信息。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、支持后台统一管控人员，对参会人员进行添加 提供参会人员的新增、修改、删除等基本功能，还可通过模板批量导入人员。针对已提交的人员信息，可单击列表中“修改”按钮 则打开人员信息修改窗口 单击列表中“删除”按钮 点击“确认”则可删除人员信息 |  |  |
|  |  | 3、支持服务器进行桌牌显示铭牌编辑，根据选择人员或者标签对客户端显示人名页面进行编辑，编辑后可同步到客户端。可修改字体、大小、颜色，可上传自定义铭牌背景。 |  |  |
|  |  | 4、支持模拟顺位 顺位根据ID排序，自动生成顺位座位图，可对人员直接进行新增、编辑、删除操作 还可直接拖动人员到对应位置上直接关联客户端与人员的信息 |  |  |
|  |  | 5、支持座位互换，在设置完成座位安排后，系统可将入座错误的参会者人名拖动重置，实现快速桌牌信息更正 |  |  |
| 三、 | 设备间改造 |
| 1 | 集中监控管理软件 |  | 套 | 1 |
|  |  | 数据可以通过TCP/IP协议与监控管理平台进行通信。实现监控信息的互连互通（可以为全部信息或者部分信息，如告警信息等）。 |  |  |
|  |  | 系统设计采用内存数据区和内存数据库进行数据交换，保证高速和实时，也使得数据关联分析成为可能，有助于快速定位和处理问题； |  |  |
|  |  | 系统同时支持B/S和C/S构架； |  |  |
|  |  | 采用全中文操作交互界面，界面以图形界面为主，支持电子地图，动画仿真设备运行。 |  |  |
|  |  | 报警可以定义重要级别，并按级别排序处理，并可以将不同的报警级别、内容选择报警方式；提供界面滚动条或弹出窗口、电子邮件、声光、短信或电话语音等多种报警方式。 |  |  |

- 定制软件

| 编号 | 功能模块 | 功能子模块 | 功能点计数项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法院专网系统 | 对接高院密码资源 | PC端用户身份鉴别：PC端验证码验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | PC端用户身份鉴别：短信验证信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口访问反馈信息包加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 案件标识加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 登陆口令加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 页面访问ID加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 到账金额加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 审批单流水号加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文书审批流水单加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 印章加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 签字加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 推送数据包加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 访问控制信息与敏感标记完整性：案件标识 | 项 | 1 |
|  |  |  | 访问控制信息与敏感标记完整性：数据包 | 项 | 1 |
|  |  |  | 访问控制信息与敏感标记完整性：调用反馈 | 项 | 1 |
|  |  |  | 访问控制信息与敏感标记完整性：页面访问 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：立案操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：结案操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：协查操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：协控操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：财产操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用系统日志记录完整性：登陆 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用系统日志记录完整性：删除案件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用系统日志记录完整性：删除案件子项 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用系统日志记录完整性：访问系统管理 | 项 | 1 |

- 设备间装修

| 序号 | 名称 | 相关指标或用途说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备间装修 | 防水处理 | 平方 | 140 |
|  |  | 防尘漆 | 平方 | 140 |
|  |  | 微孔铝扣板 | 平方 | 30 |
|  |  | 保温棉 | 平方 | 30 |
|  |  | 窗户封堵处理等 | 项 | 1 |
|  |  | 配电 | 项 | 1 |
|  |  | LED灯盘 | 个 | 4 |
|  |  | 应急灯 | 个 | 3 |
|  |  | 出口指示灯 | 个 | 1 |
|  |  | 电缆 | 米 | 300 |
|  |  | 防火门 | 个 | 1 |
|  |  | 铝合金上走线架及配件 | 米 | 12 |
|  |  | 带喷涂桥架 | 米 | 6 |
|  |  | 辅材 | 项 | 1 |

硬件设备注：本章节《采购需求》如出现品牌，型号等描述，均指代为参考品牌、参考型号，仅做投标参考，并不具有排斥性和限定性。投标产品符合或优于《采购需求》中技术参数要求的均予以接受。

采购需求

B包（网络安全等级保护测评）

## 一、项目概况

项目名称：信息化升级建设项目。

采购内容：网络安全等级保护测评项目。

最高限价：80000.00元，报价超出最高限价的视为无效报价。

## 二、项目背景

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》(GB/T28449-2018)等国家规范和行业规范对琼中县人民法院升级后的信息化系统等保测评项目信息系统的安全技术体系和安全管理体系进行网络安全等级保护测评，出具《网络安全等级保护测评报告》，并提出具有针对性的整改建议。

## 三、项目内容

通过委托专业信息安全等级测评服务机构，根据网络安全等级保护2.0标准等相关文件及标准要求，针对升级后办公专网实施网络安全等级保护测评，明细如下：

| 序号 | 信息系统/服务项目 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 琼中县人民法院办公专网 测评 | 三级 |
| 2 | 整改指导 | 测评前中后各时间段，按照国家有关规定和标准规范要求，坚持管理和技术并重的原则，向用户进行报告解读，并将技术措施和管理措施有机结合，建立信息系统综合防护体系，提供整改方案，指导用户进行整改，以达到提高信息系统整体安全保护能力。 |
| 3 | 测评实施过程及结果输出 | 实施过程：根据《GB/T 22239-2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》和《GB/T 28448-2019信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》等相关文件及标准要求，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面，按照网络安全保护等级的基本要求进行测评。 结果输出：《网络安全等级保护测评报告》及提出具有针对性的整改方案。 |

## 四、服务实施

### （一）服务目标

通过网络安全等级保护测评服务，对琼中县人民法院升级后的信息化系统开展符合性测评，衡量信息系统的安全保护管理措施和技术防护措施是否符合等级保护基本要求，是否具备了相应的安全保护能力。找出问题，针对性的制定整改措施，推进信息安全防护体系不断完善。

### （二）测评依据

项目主要依据但不限于以下相关的法规政策、标准及规范：

- 《中华人民共和国网络安全法》（第十二届全国人大常委会2016年11月7日通过，自2017年6月1日起施行。）

- 《海南省信息化管理条例》（海南省第五届人大常委会2013年9月25日通过，自2013年11月1日起施行。）

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）

- 《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》（GB/T 18336.2-2015）

- 《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）

- 《信息安全技术 信息安全风险评估实施指南》（GB/T 31509-2015）

- 《信息安全技术 信息安全风险管理指南》（GB/Z 24364-2009）

### （三）实施团队要求

投标人在投标文件中应提供完整的测评实施团队名单及职责分工，所有人员必须属于投标单位在册员工（以近期三个月内社保缴纳证明为认定依据）。实施测评工作的技术人员必须具备公安部信息安全等级保护评估中心颁发的《信息安全等级测评师证书》或中关村信息安全测评联盟颁发的《网络安全等级测评师证书》。测评实施团队名单中所列人员的社保缴纳证明和《信息安全等级测评师证书》或《网络安全等级测评师证书》复印件须在投标文件中提供，并加盖公章。

### （四）服务内容

服务期内，投标人须向招标人提供以下服务。

#### 1、等级保护测评服务

依据网络安全等级保护2.0标准等相关文件及标准要求，对招标人各信息系统的安全技术体系和安全管理体系等进行合规性检查，出具《网络安全等级保护测评报告》，并提出具有针对性的整改建议。

##### 1）测评内容

（1）对本单位已备案信息系统进行摸底、分析和梳理，提出详细的等保测评方案。

（2）逐一对信息系统进行安全等级保护测评，测评的内容包括但不限于以下内容：

①  安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、 安全计算环境、安全管理中心五个方面的安全测评；

②  安全管理测评：安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个方面的安全测评。

（3）完成测评工作后，提出整改建议；最后出具符合公安部门要求的信息系统安全保护等级测评报告，并在后期整改实施过程中提供全程咨询服务。

##### 2）测评实施

测评项目过程需按照《网络安全等级保护测评过程指南》开展工作，等级测评过程分为四个基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析及报告编制活动。测评双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个等级测评过程。

（1）测评准备活动

测评准备工作包括编制项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备。详细要求见下表：

| 项目内容 | 工作内容 | 成果输出 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 1.组建测评项目组 | 向用户提交 《项目计划书》 《提供资料清单》 |
|  | 2.编制《项目计划书》 |  |
|  | 3.确定招标人应提供的资料 |  |
| 信息收集分析 | 定级报告及整改方案分析 | 《系统基本情况分析报告》 |
|  | 1.整理调查表单 |  |
|  | 2.发放调查表单给招标人 |  |
|  | 3.协助招标人填写调查表 |  |
|  | 4.收回调查结果 |  |
|  | 5.分析调查结查 |  |
| 工具和表单准备 | 1.调试测评工具 | 确定测评工具 （测评工具清单） 《现场测评授权书》 《测评结果记录表》 《文档交接单》 |
|  | 2.模拟被测系统搭建测评环境 |  |
|  | 3.模拟测评 |  |
|  | 4.准备打印表单 |  |

（2）方案编制活动

方案编制活动包括测评对象确定、测评指标确定、测试工具接入点确定、测评内容确定、测评指导书开发及测评方案编制等六项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 一、测评对象确认 | 识别被测系统等级 识别被测系统的整体结构 识别被测系统的边界 识别被测系统的网络区域 识别被测系统的重要节点和业务应用 确定测评对象 | 《测评方案》的测评对象部分 |
| 二、测评指标确定 | 识别被测系统业务信息和系统服务安全保护等级 | 《测评方案》的测评指标部分 |
|  | 选择对应等级的ASG三类安全要求作为测评指标 |  |
|  | 就高原则调整多个定级对象共用的某些物理安全或管理安全测评指标 |  |
| 三、工具测试点确定 | 确定工具测试的测评对象 选择测试路径 确定测试工具的接入点 | 《测评方案》的测试工具接入点部分 |
| 四、测试内容确定 | 识别每个测评对象对象的测评指标 | 《测评方案》的单项测评实施和系统测评实施部分 |
|  | 识别每个测评对象对应的每个测试指标的测试方法 |  |
| 五、测评指导书开发 | 从已有的测评指导书中选择与测评对象对应的手册 | 《测评方案》的测评实施手册部分 |
|  | 针对没有现成测评指导书的测评对象，开发新的测评指导书 |  |
| 六、测评方案编制 | 描述测评项目基本情况和工作依据 | 向用户提交 《测评方案》 |
|  | 描述被测系统的整体结构、边界和网络区域 |  |
|  | 描述被测系统的重要节点和业务应用 |  |
|  | 描述测评指标 |  |
|  | 描述测评对象 |  |
|  | 描述测评内容和方法 |  |

（3）现场测评活动

现场测评活动通过与测评委托单位进行沟通和协调，为现场测评的顺利开展打下良好基础，然后依据测评方案实施现场测评工作，将测评方案和测评工具等具体落实到现场测评活动中。现场测评工作应取得分析与报告编制活动所需的、足够的证据和资料。

现场测评活动包括现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还三项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1.现场测评准备 | 现场测评授权书签署 | 会议记录、确认的授权委托书、更新后的测评计划和测评方案 |
|  | 召开现场测评启动会 |  |
|  | 双方确认测评方案 |  |
|  | 双方确认配合人员、环境等资源 |  |
|  | 确认信息系统已经备份 |  |
|  | 测评方案、结构记录表格等资料更新 |  |
| 2.现场测评和结构记录 | 依据测评指导书实施测评 | 访谈结果：技术安全和管理安全测评的测评结果记录或录音 文档审查结果： 管理安全测评的测评结果记录 配置检查结果： 技术安全测评的网络、主机、应用测评结果记录表格 工具测试结果： 技术安全测评的网络、主机、应用测评结果记录，工具测试完成后的电子输出记录，备份的测试结果文件 实地察看结果： 技术安全测评的物理安全和管理安全测评结果记录 测评结果确认： 现场核查中发现的问题汇总、证据和证据源记录、被测单位的书面认可文件 |
|  | 记录测评获取的证据、资料等信息 |  |
|  | 汇总测评记录，如果需要，实施补充测评 |  |
| 3.结果确认和资料归还 | 召开现场测评结束会 |  |
|  | 测评委托单位确认测评过程中获取的证据和资料的正确性，并签字认可 |  |
|  | 测评人员归还借阅的各种资料 |  |

（4）报告分析及编制活动

在现场测评工作结束后，应对现场测评获得的测评结果（或称测评证据）进行汇总分析，形成等级测评结论，并编制测评报告。

测评人员在初步判定单元测评结果后，还需进行整体测评，经过整体测评后，有的单元测评结果可能会有所变化，需进一步修订单元测评结果，而后进行风险分析和评价，形成等级测评结论。分析与报告编制活动包括单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评、风险分析、等级测评结论形成及测评报告编制六项主要任务。详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 工作依据（模版) |
| --- | --- | --- |
| 1.单项测评结果判定 | 分析测评项所对抗威胁的存在情况 | 等级测评报告的单项测评结果部分 |
|  | 分析单个测评项是否有多方面的要求内容，依据“优势证据”法选择优势证据，并将优势证据与预期测评结果相比较 |  |
|  | 综合判定单个测评项的测评结果 |  |
| 2.单元测评结果判定 | 汇总每个测评对象在每个测评单元的单项测评结果 | 等级测评报告的单项测评结果汇总分析部分 |
|  | 判定每个测评对象的单元测评结果 |  |
| 3.整体测评 | 分析不符合和部分符合的测评项与其他测评项（包括单元内、层面间、区域间）之间的关联关系及对结果的影响情况 | 等级测评报告的系统整体测评分析部分 |
|  | 分析被测系统整体结构的安全性对结果的影响情况 |  |
| 4.风险分析 | 整体测评后的单项测评结果再次汇总 | 等级测评报告的风险分析部分 |
|  | 分析部分符合项或不符合项所产生的安全问题被威胁利用的可能性 |  |
|  | 分析威胁利用安全问题后造成的影响程度 |  |
|  | 为被测系统面临的风险进行赋值 |  |
|  | 评价风险分析结果 |  |
| 5.等级测评结论形成 | 统计再次汇总后的单项测评结果为部分符合和不符合项的项数 | 等级测评报告的等级测评结论部分 |
|  | 形成等级测评结论 |  |
| 6.测评报告编制 | 概述测评项目情况 | 等级测评报告 提交用户 |
|  | 描述被测系统情况 |  |
|  | 描述测评范围和方法 |  |
|  | 描述整体测评情况 |  |
|  | 汇总测评结果 |  |
|  | 描述风险情况 |  |
|  | 给出等级测评结论和整改建议 |  |

#### 2、整改指导服务

投标人需根据测评结果，应针对性的提出整改建议方案。整改建议方案应具有可操作性，符合招标人实际情况，且能够切实解决问题。整改建议方案应明确设计依据、整改内容、整改方案、能够解决的问题、投资概算以及风险评估。

### （五）交付成果及验收要求

#### 1、交付成果

中标方需在采购人下达测评通知书后60天内交付成果和报告，包括（但不限于以下内容）：

- 《网络安全等级保护测评报告》；

- 《网络安全整改建议》；

- 提供测评过程相关文件，包括调研表、技术测评记录、会议纪要等。

#### 2、服务验收标准

服务通过验收须满足以下所有条件：

- 完成信息系统测评，并出具《网络安全等级保护测评报告》；

- 针对性的制定整改方案，并出具《网络安全整改建议》；

- 提交调研表、技术测评记录、会议纪要等服务过程材料；

- 符合省级以上公安部门提出的网络安全等级保护测评相关要求。

### 付款条件

具体按合同签订为准。

## 五、售后服务及其它要求

投标人必须提供详细的技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）如在测评中出现不符合项，中标人需要提供相应的整改建议及相关方案。对于测评中发现的主机和网络设备漏洞，投标方应提供项目验收后一年的跟踪服务，对本次评估范围内的问题提供远程技术咨询，对于漏洞的修补、问题的排除给出建议和指导，自项目验收通过之日起计算。

（2）提供及时有效的售后服务，中标人在本地有服务机构或承诺如果中标则在海南省设置有不少2名技术人员的售后服务技术支持团队，并承诺提供的售后保障计划应包含7*24小时的技术支持服务，重大活动期间提供现场的技术支持服务，针对突发应急事件提供4小时内到现场处置的服务响应保障，问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。提供承诺函。

采购需求

C包（商用密码应用安全性评估）

## 一、项目概况

项目名称：信息化升级建设项目。

最高限价：120000.00元，报价超出最高限价的视为无效报价。

## 二、商务要求

1、交付期（服务周期）：下达测评通知书后60天内交付《信息系统商用密码应用安全性评估报告》。

2、服务地点：海南省，具体以用户指定地点为准。

3、采购资金的支付方式、时间、条件:

（1）合同签订生效后，投标人向采购人提交正规发票与付款申请后20个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的50%。

（2）按采购人及合同要求完成所有服务后，向采购人提交验收申请。采购人根据工作实际通知投标人到指定地点进行项目验收，验收通过后，投标人向采购人提交正规发票与付款申请后20个工作日内，采购人向投标人支付合同金额的50%。

（3）合同形式：总价合同。

（4）验收要求：按招标文件服务要求和国家行业标准进行验收，并出具《信息系统商用密码应用安全性评估报告》。

## 三、技术要求

### 1、项目背景

当前，网络安全已经成为国家安全的重要组成部分，没有网络安全就没有国家安全。近年来，网络空间安全事件频发。面对国内外越来越严峻的网络安全的形势，网络安全提升到国家战略高度，而密码技术又是与核技术、航天技术并称为国家三大“撒手锏”，因此国产密码应用推进提到新的日程。《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国网络安全法》等法律法规明确要求，重要领域网络和信息系统，应当采用国产密码进行保护，做到同步规划、同步建设、同步运行并定期评估。

对重要领域重要信息系统开展商用密码应用安全性评估，是《中华人民共和国密码法》和中央有关文件的明确要求，是落实总体国家安全观和网络强国战略的具体行动，是深入推进重要领域密码应用的必然要求。开展商用密码应用安全性评估工作，不仅对规范密码应用具有重大意义，同时对维护网络和信息系统密码安全，切实保障网络安全，有效应对各类网络安全风险，也具有不可替代的重要作用。

### 2、项目目标

根据《中华人民共和国密码法》、《商用密码管理条例》、《商用密码应用安全性评估管理办法》以及国家关于重要领域密码应用的有关要求，通过对XXX项目在通用要求、商用密码应用技术要求、商用密码应用管理要求方面的评估，对系统商用密码应用的合规性、正确性、有效性作出判断，给出系统在商用密码技术应用、密钥管理及安全管理方面与其相应安全等级信息系统商用密码应用基本要求之间的差距，最终出具被评估系统的商用密码应用安全性评估报告。

### 3、项目对象

| 序号 | 评估对象 | 系统等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 琼中县人民法院办公专网 | 三级 |

### 4、服务内容

依据《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）、《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）、《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）和信息系统自身安全需求分析，对重要信息系统进行商用密码应用安全性评估测评，测评内容包括但不限于以下内容：

（1）通用测评

核查信息系统中使用的密码算法、密码技术、密码产品和密码服务是否满足国家密码管理的相关标准规范要求。

（2）密码应用技术测评

包括物理和环境安全测评、网络和通信安全测评、设备和计算安全测评、应用和数据安全测评，验证信息系统的密码应用是否达到相应安全等级的安全保护能力、是否满足相应安全等级的保护要求。

1）物理和环境安全测评

针对“身份鉴别”、“电子门禁记录数据存储完整性”、“视频监控记录数据存储完整性”等物理和环境安全层面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。

2）网络和通信安全测评

针对“身份鉴别”、“通信数据完整性”、“通信过程中重要数据的机密性”、“通信数据机密性”、“网络边界访问控制信息的完整性”、“安全接入认证”等网络和通信安全层面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。

3）设备和计算安全测评

针对“身份鉴别”、“远程管理通道安全”、“系统资源访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“日志记录完整性”、“重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性”等设备和计算安全层面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。

4）应用和数据安全测评

针对“身份鉴别”、“访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“重要数据传输机密性”、“重要数据存储机密性”、“重要数据传输完整性”、“重要数据存储完整性”、“不可否认性”等应用和数据安全层面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。

（3）密钥管理测评

测评密钥管理各个环节，包括对密钥产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复、销毁等环节进行管理和策略制定的全过程是否符合要求，完成单项及单元测评结果判定。

（4）密码应用管理测评

从管理制度、人员管理、建设运行和应急处置四个层面进行安全管理测评，验证信息系统安全管理机制是否完善，是否能够确保密码技术被合规、正确、有效地实施。

（5）整体测评与风险评估

对重要信息系统结构进行整体安全测评，并采用风险分析的方法分析密码应用安全问题可能对信息系统安全造成的影响，提交整体测评与风险评估结果。

（6）形成商用密码应用安全性评估相关报告

针对每个被测评重要信息系统编制商用密码应用安全性评估报告，报告应按照国家密码管理局要求编制。报告应对系统重要信息系统密码应用情况进行全面排查，梳理密码应用需求，查找风险漏洞，提出科学合规、具体实用、有针对性的密码应用安全整改方案，规范密码应用，形成商用密码应用安全性测评工作总结报告。

### 5、项目成果

按照《商用密码应用安全性评估管理办法》、《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）、《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）、《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）等要求，供应商在项目验收前为采购人提供《信息系统商用密码应用安全性评估报告》，作为项目验收的依据之一，并协助采购人将评估结果报海南省密码管理部门成功备案。

## 四、项目服务要求

### 1、保密要求

供应商(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

### 2、项目管理要求

（1）供应商项目组所有成员应通过商用密码应用安全性评估能力考试并取得证书，供应商现场实施人员应持证测评，并且必须为投标文件中的人员，若供应商后续签订合同后不按投标文件安排实施人员的，将视为虚假应标。

（2）为保障项目服务响应速度，供应商应提供项目期间现场技术支持服务，对于采购人的技术支持服务请求，应提供现场技术支持人员，并且现场支持的技术人员应通过商用密码应用安全性评估能力考试并取得证书。

### 3、项目工期要求

项目实施工期：下达测评通知书后60天内交付《信息系统商用密码应用安全性评估报告》。

### 4、服务保障要求

（1）供应商完成初次现场测评，待采购人整改完成后需提供现场复测服务，并且复测服务的技术人员应与初次现场测评人员保持一致。

（2）供应商从信息化升级建设项目进场之日起 5 个工作日内要完成评估系统确定和测评方案编制。

（3）供应商需在信息化升级建设项目验收之前完成并提交商用密码应用安全性评估报告。

（4）服务期间提供7×24服务响应，三亚市内服务，技术人员能够在3小时之内到达现场，并且现场支持的技术人员应通过商用密码应用安全性评估能力考试并取得证书。

（5）服务期间提供应急保障工作，针对应急、攻坚克难等事宜提供保障方案，包括高层支撑和响应时间等。

（6）严守工作秘密。供应商必须与采购人签署保密协议，技术人员须与单位签署《保密承诺书》，对知悉的事项及信息予以保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露；所有密码应用解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理。

（7）严格遵循操作规程，承担服务工作质量责任。

采购需求

D包（监理）

## 一、项目概况

项目名称：信息化升级建设项目。

建设内容：1、视频监控系统升级改造建设；2、综合布线系统（法院专网、财政网、党政网、互联网与语音网）建设；3、设备间改造建设；4、计算机网络系统建设；5、审委会无纸化会议系统建设；6、网络安全和密码应用建设。

最高限价：47611.13元，报价超出最高限价的视为无效报价。

付款条件：具体按合同签订为准。

## 二、监理服务要求

## （一）监理服务内容

监理工作依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）等国家法律、法规、行业标准，以及政策要求，和《信息化工程监理规范》，落实“网络安全三同步一评估”，对本项目建设内容进行包括项目实施和验收阶段的全过程监理工作。采用“四控三管一协调”的监理方式，对项目进行质量、进度、投资、变更的全面控制和监督，负责相关的合同管理、信息管理、知识产权管理，负责上述整个项目全过程监督协调，从而使本工程“按期保质、高效、节约”地完成。

## （二）监理服务要求

1、工程实施阶段要求

监理单位应依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）等国家法律、法规、行业标准，以及政策要求，加强项目实施方案审核，促使项目中所使用的产品和服务符合委托合同及国家相关法律、法规和标准；明确项目实施计划，对于计划的调整应合理、受控；促使项目实施过程满足委托合同的要求，并与项目设计方案、项目计划相符。监理单位应完成（包括但不限于）如下工作：

1)项目实施前，监理单位应提供熟悉应用软件、网络安全、密码安全的技术人员，全程参与本项目的现场勘察和调研，并对承建单位提供的详细设计、实施方案、工程图纸、施工工艺、造价清单等资料进行核查，对其缺陷、遗漏、工作边界等进行评审，及时与建设单位汇报工作成果，并出具监理评审意见。

2)项目实施前，监理单位应审核承建单位提交的质量管理计划、项目实施计划，审核后签署监理审核意见；

3)项目实施前，监理单位应组织建设单位、承建单位召开项目实施启动会，要求承建单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作，会议内容做会议纪要，并经三方签认；

4)项目实施前，监理单位应审核承建单位提交的项目实施方案，审核后签署监理意见。

5)监理单位应审核承建单位提交的开工申请，检查项目准备情况。项目实施条件具备时，总监理工程师应签发开工令，并报建设单位开始项目实施；

6)监理单位应监督合同执行情况，通过监理周报、月报、阶段性报告定期向建设单位提交监理报告，跟踪项目的质量、进度、投资完成情况；

7)监理单位应对项目质量进行全过程监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键点应采取“旁站监理”的方式，检查项目进度和质量，做好隐蔽工程的签证；提供具有专业技术能力的技术人员对项目建设中涉及的网络安全、应用密码建设等内容进行核查，对发现的可能影响质量的问题及时指令承建单位采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令，并及时书面告知建设单位；

8)监理单位做好监理日志，随时记录实施中有关质量、进度等方面的问题，并对发生质量问题的现场及时拍照或录相；

9)监理单位组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录，并经三方签认；对不符合合同或相关标准规定的产品及服务应拒绝签认。没有被签认的产品及服务不得在项目实施中应用；

10)监理单位应检查设备到货安装环境；监督旁站设备到货、安装、调试过程。监督软硬件平台集成过程。必要时，监理单位据委托合同、技术标准或事先约定的方法检测产品及服务的质量，对于数量较大的同类型产品及服务，监理单位可采取抽样方法；

11)必要时，监理单位应要求承建单位提交第三方测试机构出具的测试报告，并核验产品认证证书、检测报告的真实性、有效性；第三方测试机构应经建设单位和监理单位同意；

12)监理单位应按计划检查承建单位项目实施状况、人员与实施方案的一致性；

13)监理单位应执行已确定的阶段性质量监督、控制措施及方法，并做监理日志。出现项目质量问题时，经确认后监理机构签发监理通知单，报建设单位、承建单位，责令承建单位整改；

14)监理单位应及时处理承建单位提交的项目中关键环节的实施申请，审核其合理性后签认，报建设单位批准；必要时，监理机构应检查承建单位重要项目步骤的衔接工作，做监理日志。未经监理工程师检查认可，承建单位不能进行与之相关的下一步骤的实施；

15)建设单位或承建单位提出的工程变更，监理单位根据实际情况，收集相关数据或信息，参考设计文件及其它有关资料，按照承建合同的有关条款，对工程变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，并出具监理评审意见，涉及应用系统软件的需求或设计变更，还应提供《软件造价评估报告》以保证对建设投资的管理；

16)监理单位应及时处理工程变更申请，审核变更的合理性，保证项目总体质量不受影响；监理机构应从目标系统的质量、进度和投资等方面审查工程变更，由于变更引起投资的改变应按照合同的相关条款执行。在合同中没有规定的，应在变更实施前与建设单位、承建单位协商确定变更导致的投资变化，并作工程备忘录；

17)监理单位对工程变更过程及结果形成书面记录，确保变更过程规范、可追溯。同时要求在变更文件签署前，监理单位不得单方批准承建单位实施工程变更；

18)当出现项目事故时，监理单位应要求承建单位在事故发生后立即采取措施，尽可能控制其影响范围，并及时签发停工令，报建设单位，并与建设单位、承建单位共同确认初步处理意见；监理单位应监督承建单位采取措施，查清事故原因，审核承建单位提出的事故解决方案及预防措施，提出监理意见，提交建设单位签认；监理单位应审查承建单位报送的事故报告及复工申请，条件具备时签发复工令；

19)监理单位若发现项目实施过程存在重大质量隐患，应及时向承建单位签发停工令，并报建设单位，监督承建单位进行整改。整改完毕后，及时处理承建单位的复工申请；

20)监理单位应根据项目总进度计划，编制控制性总进度计划，并协助建设单位编制总体进度计划或实施总进度计划；审批实施总进度计划以及分年的年、季、月计划；跟踪监督、检查、记录进度计划的实施；对实际进度进行对比、检查、分析，对出现的偏差采取应对措施；审查承建单位的进度报告，并编报监理报告；

21)监理单位应对项目实际进度做好记录和统计工作，并进行经常性和阶段性的项目实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏差对后续实施工序和项目的影响程度，并提出指导性的解决措施。当项目实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理单位应提出进度计划的调整意见，并指导承建单位相应调整进度计划。进度计划的重大调整应书面报建设单位批准；

22)监理单位应依据委托合同及其补充协议，审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请签发工程款支付意见，报建设单位签认；

23)监理单位应对项目实施阶段三方共同参与的过程和活动做工程备忘录；并检查督促承建单位按规程规范实施、文明安全实施，防止因出现质量、安全事故及环保问题

24)监理单位应根据需要及时组织专题会议，解决项目实施过程中的各种专项问题，并做会议纪要，提交建设单位和承建单位。

25）依据国家保密法律法规，根据工程的具体情况，协助建设单位划定保密范围和保密内容，并制定相应的保密措施和保密控制流程，做好工程资料的安全保密管理工作，严格控制接触涉密资料的人员范围。

26）根据国家网络安全法，由项目网络安全需要满足公安机关的信息安全等级保护要求，为了加强项目建设过程的网络安全等级保护工作，确保系统建成后通过信息安全等级保护测评，监理单位还应该提供下列服务：

在项目前期阶段，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/TGBT22239-2019），辅助业主对项目的网络安全建设方案进行评审、论证。

在项目验收阶段，按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/TGBT22239-2019），为业主提供包括安全策略、管理制度、操作规程等管理要求的咨询服务。

2、工程验收阶段要求

监理单位应评审项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性；促使项目的最终功能和性能符合委托合同、法律、法规和标准的要求；推动承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。合同验收时监理单位应完成（包括但不限于）如下工作：

1）依据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）以及本项目建设需求和合同中约定的各项要求，检查与测试是确认项目各系统所建内容是否达到合同要求和评估系统质量的必备措施，监理单位应协助建设单位明确项目测试验收方案并审查其符合性及可行性。

2）监理单位应及时处理承建单位提交的验收申请，审核竣工结算，审核验收的必备条件，并签署监理意见；

3)监理单位应协助建设单位对验收中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，敦促承建单位根据验收整改要求提出整改方案，并监督整改过程。必要时，应组织重新验收；

4)监理单位应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估；

5)监理单位应协助建设单位进行工程决算；

6)监理单位应敦促建设单位、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的项目文档；

7)监理单位应编写各时段项目验收的监理工作报告，整理监理单位应提交和提供的验收资料；负责整理记录归档建设单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，出具监理文件。

8)督促承建单位做好售后服务，分别审核并落实质保期的质量保障，并建立应急响应制度和流程，为后续开展等保测评工作提供必要的技术和服务支撑。

9)监理机构应协助建设单位和承建单位完成项目移交工作，将项目移交建设单位管理，并进入工程质量保修期。

## （三）服务团队要求

1、参与本项目的监理团队（含总监理工程师）不得少于5人，且需全部具有人力资源和社会保障厅（局）颁发的《信息系统监理师》证书；

2、本项目实行总监理工程师负责制，应具备信息系统项目管理师证书、软件测试工程师证书、软件设计工程师证书、咨询工程师登记证书，对信息系统建设有全面了解；对国家网络安全法、密码法等法律法规、行业标准有充分理解，具有丰富的实施项目管理、咨询、检测和沟通协调能力，具有预见和应对项目风险能力；

3、参与本项目的监理人员需提供近六个月的社保缴费证明，同时，保证监理人员的稳定性，监理工作开始后，原则上不允许更换监理工程师，如要更换，须经建设单位同意。